УТВЕРЖДЕНО

Решением совета депутатов

муниципального образования

Бокситогорского  муниципального

района Ленинградской области

От   «11 » декабря  2013  № 401__

Инв. № 132/13.1

Экз.__________

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 1

Материалы по обоснованию

«Анализ современного использования и комплексная оценка территории»

Бокситогорск 2013

ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 1

Материалы по обоснованию

«Анализ современного использования и комплексная оценка территории»

Руководитель проекта                                                                           Пашко Ю.В.

Главный архитектор                                                                               Горовая Н.А.

Главный экономист                                                                                 Корнеева И.Е

Бокситогорск 2013

Оглавление

Состав проектных  материалов	5

Введение	8

1. Общие сведения о муниципальном районе	15

1.1. История Бокситогорского муниципального района	15

1.2. Экономико-географическое положение	18

2. Характеристика природных условий и ресурсов	24

2.1. Характеристика природных условий	24

2.1.1. Климатические условия	24

2.1.2. Гидрологические и гидрогеологические условия	26

2.1.3. Геолого-геоморфологические условия	32

2.2. Характеристика природных ресурсов	34

2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы	34

2.2.2. Почвенные ресурсы	37

2.2.3. Лесные ресурсы	38

2.2.4. Ресурсы растительного мира	51

2.2.5. Ресурсы животного мира	52

2.3. Особо охраняемые природные территории	54

2.4. Характеристика инженерно-строительных условий	61

3. Административно-территориальное деление, характеристика системы расселения	67

4. Население и трудовые ресурсы	69

4.1. Демографическое развитие	69

4.2. Трудовые ресурсы	76

5. Экономический потенциал Бокситогорского муниципального района	81

5.1. Анализ развития основных отраслей экономики	81

5.1.1. Промышленное производство	81

5.1.2. Сельское хозяйство	91

5.1.3. Научная и инновационная деятельность	94

5.1.4. Малое предпринимательство	94

5.2. Оценка инвестиционной привлекательности Бокситогорского муниципального района на фоне муниципальных районов Ленинградской области	99

5.2.1. Инвестиционный потенциал	100

5.2.2. Инвестиционный риск	113

5.3. Определение наиболее инвестиционно привлекательных зон на территории района	117

5.4. Анализ инструментов государственной поддержки по формированию и развитию инвестиционно привлекательных зон района	122

5.5. Анализ программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Ленинградской области, положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования муниципальных образований Бокситогорского муниципального района	125

6. Жилищный фонд и жилищное строительство	128

7. Туризм и рекреация	138

8. Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания	148

8.1. Образование	149

8.2. Здравоохранение	159

8.3. Социальная защита населения	162

8.4. Культура, досуг и молодежная политика	165

8.5. Физкультура и спорт	173

8.6. Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание	181

8.7. Объекты ритуального назначения	191

9. Транспортная инфраструктура	194

9.1. Автомобильный транспорт	194

9.2. Транспортное обслуживание населения	201

9.3. Железнодорожный транспорт	202

9.4. Газопроводный транспорт	203

10. Инженерная инфраструктура	205

10.1. Электроснабжение	206

10.2. Теплоснабжение	207

10.3. Газоснабжение	209

10.4. Водоснабжение	212

10.5. Водоотведение	225

10.6. Связь	231

11. Историко-культурный потенциал Бокситогорского муниципального района	240

12. Охрана окружающей среды	260

12.1. Состояние атмосферного воздуха	261

12.2. Состояние водных ресурсов	267

12.3. Состояние почв и санитарная очистка территории	274

12.4. Радиоэкологическая обстановка	280

12.5. Общая оценка эколого-гигиенической обстановки	280

13. Планировочное развитие территории	282

13.1. Планировочная структура района и функциональное зонирование	282

13.2. Земельный фонд	285

14. Комплексная оценка территории: проблемы и приоритеты развития территории	297

14.1. Оценка гидрогеологических условий	297

14.2. Экологическая оценка территории	298

14.3. Оценка опасных процессов и явлений	298

14.4. Зоны с особыми условиями использования территории	300

14.4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	300

14.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	301

14.4.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	304

14.4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	310

14.4.5. Охранные зоны	312

14.5. Оценка рекреационного потенциала территории	315

15. Организация общественного порядка на территории Бокситогорского муниципального района	316

# Состав проектных  материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы положения |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/2 |
| Графические материалы обоснования |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства с нанесенными проектными районными предложениями ООПТ и с нанесением всех лесных кварталов | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/3 |
|  | Схема современного использования территории | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/4 |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/5 |
|  | Схема землепользования и распределения земель по видам собственности | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/6 |
|  | Схема размещения объектов капитального строительства электро- и газоснабжения, автомобильных дорог общего пользования и иных транспортно-инженерных сооружений | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/7 |
|  | Схема туристической инфраструктуры и схема размещения объектов культурного наследия | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/9 |
|  | Схема размещения объектов культурного наследия | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/10 |
|  | Схема расположения месторождений полезных ископаемых | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/11 |
|  | Схема расположения существующих и планируемых земель сельскохозяйственного назначения | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/14 |
| Графические материалы обоснования раздела ИТМГОиЧС |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствия их воздействия | 1 : 50 000/ 1:100 000 | 132/8 |
| Текстовые материалы |
|  | Пояснительная записка Том -I Положение о территориальном планировании |  | 132/12 |
|  | Пояснительная записка Том-II (в двух частях) Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  | 132/13.1 132/13.2 |
|  | Пояснительная записка Том –III Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | 132/14 |

Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

ВК – водный комплекс

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

КОС – канализационное очистное сооружение

ЛОГУ – Ленинградское областное государственное учреждение

ЛЭП - линия электропередачи

МПР России – Министерство природных ресурсов Российской Федерации

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНП – сельский населенный пункт

СТО – станция технического обслуживания

с/с - сельхоз

ТБО – твёрдые бытовые отходы

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ЦРБ – Центральная районная больница

Чел. - человек

# Введение

Проект «Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» выполнен ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по заданию администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципального контракта № 09-1/20 от 18.12.2009 в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом документов территориального планирования муниципального района и Ленинградской области.

Работа над проектом Схемы территориального планирования велась при взаимодействии с администрацией Бокситогорского муниципального района и администрациями городских и сельских поселений, а также профильными организациями и специалистами. В работе использована базовая нормативно-правовая и градостроительная документация, а также произведен анализ и учет выполненных до 01.01.2011 градостроительной документации, действующих федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, стратегий (концепций) социально-экономического развития Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, муниципальных образований в его составе. Характеристика современного использования территории Бокситогорского муниципального района приведено по состоянию на 01.01.2011.

Проект выполнен на базе цифровой картографической основы, предоставленной администрацией муниципального района в масштабе 1: 50 000 с сечением рельефа 20 м. Графические материалы разработаны в системе координат Пулково 42 зона 6 в проекции Гаусса Крюгера.

Подготовка проекта Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществляется в 2 этапа.

I этап:

- сбор исходных данных и результатов инженерных изысканий, анализ и обобщение картографических, лесоустроительных и других исходных материалов, в том числе комплексных планов социально-экономического развития Ленинградской области, муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области и городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области, а также действующих федеральных и региональных целевых программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации относительного территории муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области;

- анализ современного использования и комплексная оценка состояния территории муниципального района.

II этап:

- разработка проектных решений (в вариантах) Схемы территориального планирования.

- формирование материалов по обоснованию проекта Схемы с принципиальными предложениями по территориальному планированию муниципального района, предварительное рассмотрение в администрациях муниципальных образований Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

- доработка материалов по замечаниям органов местного самоуправления и подготовка основной части Схемы, подлежащей утверждению;

- рассмотрение материалов Схемы органами местного самоуправления муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области, а также органами местного самоуправления муниципальных образований, прилегающих к границе Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае если будут затронуты их интересы при реализации решений Схемы;

- рассмотрение проекта Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на Градостроительном совете комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;

- доработка материалов по замечаниям Градостроительного совета и органов местного самоуправления;

- подготовка и направление проекта Схемы (совместно с заказчиком) в Правительство Ленинградской области и Правительство Российской Федерации (при необходимости) на согласование;

- подготовка материалов к утверждению и опубликованию в сети «Интернет».

Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области (в действующей редакции):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28.07.2012);

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28.07.2012);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями на 29.06.2012);

- Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28.07.2012);

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25.06.2012);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями на 28.07.2012);

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями на 06.12.2011);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 16.10.2012);

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изменениями на 05.04.2011);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 25.06.2012);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 28.07.2012);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 01.04.2012);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 20.07.2012);

- Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.07.2008 № 204 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования в Администрации Ленинградской области» (с изменениями на 17.05.2011);

- Областной закон Ленинградской области от 23.08.2006 № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области» (с изменениями от 26.12.2008);

- Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19.09.2007 № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования муниципальных районов Ленинградской области»;

- Других нормативно-правовых документов Российской Федерации и Ленинградской области.

Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН - 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- СанПин - 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила;

- СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9) (утверждены Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992) (в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61);

- Других нормативно-регламентирующих документов.

Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области выполнена с учетом:

- Федеральных целевых программ:

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61);

- «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848) (с изменениями от 30.12.2011);

- «Культура России (2006-2011 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740) (с изменениями на 30.12.2011);

- «Социальное развитие села до 2013 года» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858) (с изменениями от 06.03.2011);

- «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 613) (с изменениями от 20.12.2011);

- «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99) (с изменениями на 14.07.2011);

- Целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинградской области:

- Региональная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в период с 2008 по 2011 год (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2008 № 193) (с изменениями от 16.03.2012);

- Программа «Жилье для молодежи на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 03.08.2009 № 239) (с изменениями от 15.08.2011);

- Программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 - 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 № 71 (с изменениями от 24.05.2012);

- Программа «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 24.01.2011 № 8);

- Программа «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 № 381);

- Программа «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.08.2009 № 272) (с изменениями от 06.03.2012);

- Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 16.11.2009 № 344) (с изменениями от 04.04.2012);

- Программа «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 30.03.2009 № 80) (с изменениями от 07.10.2011);

- Программа «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2009 № 265) (с изменениями от 10.05.2011);

- Программа «Концепция демографического развития Ленинградской области до 2010 года» (одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2005).

- Программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 года» (утверждена постановлении Правительства Ленинградской области от 06.02.2009 № 18) (с изменениями от 29.11.2011);

- Программа «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2010-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2009 № 285) (с изменениями от 05.05.2011);

- Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2011 и 2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 26.11.2010 № 321);

- «Стратегический план формирования инвестиционных зон на территориях, прилегающих к федеральной автомобильной дороге А-120»,

- «Перечень стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований», утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2006 № 323;

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 годы (утверждена Приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 01.09.2008 № 769)

- Программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 30.01.2009 № 13);

- Программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2011 № 180);

- Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2009 № 255) (с изменениями от 27.01.2012);

- Проект Схемы территориального планирования Ленинградской области, разработанный ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2008 году.

- Комплексная схема размещения зон индивидуального жилищного строительства и садоводств на территории Ленинградской области, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 13.04.1995 № 136;

- Схема размещения фермерских хозяйств на базе возрождения малых деревень на территории Ленинградской области, разработанная институтом Ленагропромтехпроект в 1989 году;

- Схема формирования промышленных и коммунально-складских зон на территории Ленинградской области» (ОАО «Проектный институт № 1», 2001 год);

- Проект «Туристско-рекреационное зонирование Ленинградской области» (ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиринговая компания»),

- Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области до 2010 года (ФГУП  РосНИПИУрбанистики, 2000-2002 годы) (справочный материал) и др.;

- Градостроительной документации:

- Генеральный план МО Бокситогорское городское поселение (ООО «Институт строительных проектов», город Санкт-Петербург, 2009 год);

- Генеральный план города Бокситогорск в составе генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 1985 год), утвержденный постановлением ЦК КПСС и СМ СССР  от 05.12.1987 № 1387;

- Генеральный план города Пикалёво (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2006 год), находится  в стадии согласования.

- Генеральный план города Пикалёво в составе генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области (ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 1985 год), утвержденный постановлением ЦК КПСС и СМ СССР  от 05.12.1987 № 1387.

- Генеральный план городского посёлка Ефимовский (в составе генпланов поселка городского типа), разработанный в 1990 году ЛГП МЗ, согласованный Ленкомархитектурой 31.03.1994, протокол № 28 от 29.01.1993,  экспертное заключение № 96/111 от 26.06.1992.

- Градостроительная документация муниципальных образований Бокситогорского муниципального района и населенных пунктов, входящих в их состав, находящаяся в комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

- Проект районной планировки Бокситогорского муниципального района (Институтом «Ленгипрогор», 1981 год), утвержденный решением Леноблисполкома от 06.01.1983 № 18.

- Схема размещения фермерских хозяйств на базе возрождения малых деревень (Бокситогорский муниципальный район) («Ленагропромтехпроект», 1989 год) (справочный материал).

- С учетом проекта схемы территориального планирования Новгородской области в части проектных решений касающихся пограничных территорий с Бокситогорским муницпальным районом;

- С учетом проекта схемы территориального планирования Вологодской области в части проектных решений касающихся пограничных территорий с Бокситогорским муниципальным районом;

- Целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального и культурного развития Бокситогорского муниципального района:

- Концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года.

- Комплексная программы социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы.

- Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (одобрен 13.11.2010 Распоряжением Правительства Ленинградской области № 645-р).

- Муниципальных целевых программ Бокситогорского муниципального района:

- Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2012 год»;

- Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Бокситогорского муниципального района на 2012-2014 годы»

- Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты прав потребителей в Бокситогорском муниципальном районе  Ленинградской области на 2012-2014 годы»

- Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бокситогорском муниципальном районе» на 2011-2016 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Создание и сохранение  рабочих мест для инвалидов, а также создание ими собственного дела  на 2011-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности использования социально-значимых объектов недвижимости в области дорожного хозяйства»;

- Ведомственная целевая программа «Культура Бокситогорского муниципального района на 2011 год»;

- Ведомственная целевая программа «Культура Бокситогорского муниципального района на 2012 год»;

- Ведомственная целевая программа «Молодежь Бокситогорского муниципального района  на 2011 год»;

- Ведомственная целевая программа «Молодежь Бокситогорского муниципального района  на 2012 год»;

- Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе на 2011 год»;

- Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе на 2012 год»;

- Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе на 2011 год»;

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение качества обслуживания населения и его безопасности на транспорте на территории Бокситогорского муниципального района в 2012 году».

# 1. Общие сведения о муниципальном районе

## 1.1. История Бокситогорского муниципального района

Бокситогорский муниципальный район сравнительно молод, но территория, занимаемая им сейчас, имеет богатую, уходящую в далёкое прошлое, историю. Её заселение, по мнению учёных-исследователей, началось около 9000 лет назад. При многочисленных раскопках на территории муниципального района археологами обнаружены материалы, свидетельствующие о поселениях эпохи неолита. В древности здесь обосновались «колбяги», «чудь», «весь» – племена, родственные карелам, финнам и эстам, в последствии сформировалась народность «вепсы», ныне живущая в северо-восточной части муниципального района – на территории Радогощинского сельского поселения.

Первоначальное освоение края проходило по водным путям, некоторые были весьма важными в торговом отношении. С VIII века начали интенсивно продвигаться из бассейна озера Ильмень «словене новгородские». В IХ веке юго-восточное Приладожье, к которому относят и территорию современного Бокситогорского муниципального района, вошло в состав Древнерусского государства. Главным занятием местного населения в Х-ХIII веках являлось земледелие и тесно связанное с ним скотоводство. Широкое распространение имели охота и рыболовство.

К ХIII веку относится письменное упоминание об одном из древнейших погостов в крае - Дымском, основанном согласно летописи в 1242 году. Важнейшей дорогой в то время была дорога, соединявшая ещё с новгородских времен погосты - административные центры новгородских территорий: Тихвинский (известен с 1383 года), Пярдомльский, Колбецкий (известен с 1499 года). Дорога также проходила через деревню Дыми. Пярдомльский погост Обонежской пятины находился на правом берегу реки Пярдомля, на территории современного Бокситогорского городского поселения. После присоединения Новгорода в 1478 году территория края вошла в состав Российского централизованного государства. До начала ХVIII века земли современного Бокситогорского муниципального района входили в состав Нагорной половины Обонежской пятины и Белозерской половины Бежецкой пятины. Территория современного Бокситогорского муниципального района находилась в границах самого обширного уезда - Новгородского.

Помещичье землевладение на проектируемой территории было до ХVIII в. довольно слабо развито. Крупнейшими хозяйствующими субъектами на северо-западе были монастыри. Крупнейшие – Тихвинский-Успенский (известен с 1338 года), Александро-Свирский (основан в 1484 году), Зеленецкий-Троицкий (основан в 1564 году), Дымский (основан в 1242 году), Рекомский, Покровский-Тервеничский, Троицкий-Сенновский женский монастырь (основан в ХVI в.), Введенский-Островский (основан в 1448 году). При монастырях возникали подмонастырные села и слободы, развивались ремесла, каменное строительство. Монастыри были и духовными центрами Северо-Запада. Здесь были школы, библиотеки, иконописные мастерские и другие художественные производства. По дорогам между обителями передвигались паломники, что расширяло дорожную сеть, а за монастырскими стенами можно было укрыться от врагов.

После Шведской войны, начиная с 20-х годов ХVII века, постепенно распахиваются заброшенные земли, частично восстанавливаются старые и возникают новые деревни. С земель, отторгнутых шведами по Столбовскому мирному договору 1617 года, шло массовое переселение карел. На территории современного Бокситогорского муниципального района помимо компактно проживавших здесь русских и вепсов обосновались и тихвинские карелы (особенно заметно их присутствие в Климовском сельском поселении).

Уже в ХVIII в. на территории современного Бокситогорского муниципального района помимо древних Пярдомльского погоста и монастырского села Сенно существовали деревни и села Горка, Рядань (ныне - урочище), Усадище, усадьба Селищи (Селище). Хутор Пикалёво впервые упоминается в писцовой книге уже в 1620 году.

В 1773 году Тихвин стал уездным городом Новгородского наместничества (с 1796 года - губернии). В начале ХIХ в. была реализована идея Петра I и была построена Тихвинская водная система (каналом были соединены реки Тихвинка и Соминка, впадающая в реку Чагода). Руководил строительством инженер-генерал Ф.П. де Волан. Водная система была упразднена только в 1965 году. С ХVIII в. через Тихвин и север Бокситогорского муниципального района проходил Ярославский тракт, вместе с известным Владимирским трактом это была одна из дорог, ведших в Сибирь.

В 1869 году военный инженер Дитмар посетил край и оставил описания «кровяно-красных и снежно-белых глин», обнаруженных им около деревни Сенно. Речь шла о бокситовых породах, которые и теперь обнажаются на берегу речки Нижницы. По архивным данным, у деревни Рудная Горка, на левом берегу реки Воложба, в 1882-1886 годах купцом Виноградовым и тихвинским предпринимателем Бренном бокситы добывались как минеральные краски. В конце ХIХ - начале ХХ веков начинается промышленное развитие современной территории муниципального района. Важное место в этом занимали Тихвинская водная система, Северная (Октябрьская) железная дорога, проложенная в 1901-1906 годах, и лесозаготовки. Появляются заводы – лесопильные, фанерные, кирпичные, стекольные.

В 1901-1906 годах была построена Северная (Санкт-Петербург – Вологда) железная дорога; затем она вскоре была продолжена дальше на восток. Дорога прошла по северной части Бокситогорского муниципального района и сделала реальной вывоз полезных ископаемых. Одна из станций получила название Пикалёво (по небольшому соседнему хутору). Начало ХХ в. ознаменовалось бурным ростом электротехники и электроэнергетики. Уже в 1900-х годых появились первые электростанции на территории Санкт-Петербургской губернии. К началу ХХ века на территории современного Бокситогорского муниципального района существовало около полутора сотен дворянских усадеб и усадебных комплексов. Лишь некоторым из них удалось уцелеть. «Дворянские гнезда» в дереревнях Тургошь, Галично, села Сомино и других населённых пунктах муниципального района сохранились до настоящего времени.

В 1916 году инженер Т.П. Тимофеев доставил в Геологический комитет два образца бокситовых пород. Оказалось, что это алюминиевая руда. Через год на территории края были осуществлены первые поиски руды, а после Октябрьской революции развернулись систематические геологоразведочные работы. На основе выявленных запасов бокситов и известняков и зародилась алюминиевая промышленность Советского Союза.

Современная автодорога А-114 проходит почти по трассе старой шоссейной дороги, идущей в границах уезда от Тихвина через Обрино до границ Устюженского уезда.

В 1927 году была образована Ленинградская область, в составе которой вошли Тихвинский, Ефимовский, Пикалёвский районы (последний просуществовал недолго, до 1932 года). С 1929 года началась промышленная добыча разведанных залежей бокситов, возникли бокситовые рудники и небольшой посёлок в Борском сельсовете Тихвинского района Ленинградской области, получивший название Бокситы. В 1938 году глинозёмное предприятие вступило в строй, а в конце 1940 года был выдан первый глинозём. В 1935 году был образован при комбинате рабочий посёлок Бокситогорск Тихвинского района Ленинградской области. К 1939 году население приближалось к 9,2 тыс. чел., к 1941 году его население приближалось уже к 10 тыс. чел., к 1959 году - 20,4 тыс. чел., к 1979 году - 23,2 тыс. чел. (перепись 1979 года), к 1984 году -23,7 тыс. чел., к 1988 году - 21,89 тыс. чел.

На 01.01.2012 население составляет 16,3 тыс. чел.

В поселке работали средняя школа, детский сад и ясли, амбулатория с аптекой, несколько столовых и магазинов. Помимо деревянных домов строились каменные здания.

С 1938 по 1941 годы рядом с глинозёмным заводом в Бокситогорске было построено ещё одно предприятие - первый в мире завод искусственного обезвоживания торфа. Создавалось оно на базе крупнейшего Ларьянского торфяного массива. В сентябре 1934 года было принято решение и о строительстве Пикалёвского цементного завода, а его возведение началось в 1936 году (прерванное войной, он было закончено лишь в 1949 году). Пикалёво стало не только пристанционным, но и рабочим поселком, в котором уже к 1940 году появились кирпичное здание средней школы, детский сад, хлебопекарня, двух- и трёхэтажные дома. В 1940 году заканчивается строительство цементного завода в рабочем поселке Пикалёво.

Главным направлением в развитии сельского хозяйства края было производство овощей, картофеля и продуктов животноводства. Городской посёлок Ефимовский стал центром лесной и деревообрабатывающей промышленности.

В 1941 году западная часть территории нынешнего Бокситогорского муниципального района оказалась в прифронтовой полосе, а рубеж обороны проходил у деревни Астрачи, всего в 30 км от города Бокситогорск и в 40 км - от станции Пикалёво. Предприятия муниципального района были эвакуированы на Урал. В корпусах глиноземного завода был организован ремонт военной техники (танков, самолетов и др.). Тогда же в Бокситогорске был устроен военный аэродром. 02.08.1948 выходит Постановление Министерства Металлургической промышленности СССР - приступить к восстановлению ТГЗ. Восстанавливать начали хозяйственным способом (финансирование появилось лишь в 3-м квартале 1948 года). В это же время восстанавливается и производство цемента в р.п. Пикалёво, в 1950 году заканчивается строительство шиферного, а в 1959 году - глиноземного заводов. В 1952 году на восстановленном в Бокситогорске глинозёмном заводе был выпущен первый послевоенный глинозём.

В 1950 году городу Бокситогорск был присвоен статус города, а через два года он стал районным центром, который в послевоенные пятилетки продолжал расти и развиваться, в 1946 году рабочий поселок Пикалёво отнесён к посёлку городского типа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 731/18 от 09.12.1954 рабочий посёлок городского типа Пикалёво был преобразован в город районного подчинения. Определяющим фактором в развитии муниципального района явилось создание в 1959 году глиноземного комбината в городе  Пикалёво на базе трех существующих заводов: глиноземного, цементного, шиферного, связанных одним технологическим процессом с использованием сырья - Кольских нефелинов и местных известняков. Кроме десятка предприятий, в новый район в 1952 году вошли 24 колхоза. К концу 1950-х насчитывалось уже 15 колхозов и 2 совхоза. В 1965 году на базе колхозов были созданы 9 совхозов. Существовали также два подсобных хозяйства при леспромхозах (Ефимовском и Подборовском), объединённые позже в совхоз «Радогощинский». Завод искусственного обезвоживания торфа, ставший в послевоенные годы биохимическим заводом, а позже - ОАО «Бокситогорский завод «Полимер»», выпускал этиловый спирт, фурфурол, кормовую патоку, торфо-минеральные удобрения, теплоизоляционные плиты и другую продукцию.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 05.07.1956 в состав Бокситогорского района включены Дмитровский и Мозолевский сельсоветы Дрегельского муниципального района  Новгородской области.  В 1963 году Бокситогорский район был упразднён, его территория была включена в состав Тихвинского и Ефимовского сельских районов. В 1965 году Бокситогорский муниципальный район был восстановлен за счёт разукрупнения Тихвинского района и ликвидации Ефимовского района. В 1972 году было установлено автобусное сообщение между районным центром и Ленинградом. Одно время между Ленинградом и Бокситогорским муниципальным районом было установлено авиасообщение.

В период 1960-е - середины 1980-х годов в муниципальном районе наблюдался слабый устойчивый рост населения, не требующий значительного жилищного строительства. В основном росла численность населения города Пикалёво. В июле 1992 года город Пикалёво был отнесён к категории городов областного подчинения. В 1996 году город Бокситогорский муниципальный район и город Пикалёво стали отдельными муниципальными образованиями. Областным законом от 26.10.2004 № 78-оз образован Бокситогорский муниципальный район, а также 3 городских поселения и 8 сельских поселений в составе муниципального района (установлены границы муниципальных образований, они наделены соответствующим статусом). Административным центром Бокситогорского муниципального района определён город Бокситогорск.

## 1.2. Экономико-географическое положение

Географическое положение Бокситогорского муниципального района

Бокситогорский муниципальный район расположен на юго-востоке Ленинградской области. На западе и северо-западе граничит с Тихвинским муниципальным районом Ленинградской области, на востоке - с Бабаевским муниципальным районом Вологодской области, на юге - с Любытинским и Хвойнинским муниципальными районами Новгородской области.  С севера на юг муниципальный район простирается на 120 км, с запада на восток - на 100 км. Территория муниципального района с запада на восток пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими  Санкт - Петербург с Вологдой. Расстояние до областного центра составляет 250 км. Административный центр – город Бокситогорск - находится в западной части муниципального района.

Площадь территории Бокситогорского муниципального района составляет 720174 га или 201,7 км² или 9,74 % от общей площади Ленинградской области. По данному показателю муниципальный район занимает 3-е место в Ленинградской области после Подпорожского и Выборгского муниципальных районов. Плотность населения составляет 7,4 чел./ км² (14-е место в Ленинградской области) (рис. 1.2-2).

Рис. 1.2-2. Положение Бокситогорского муниципального района среди муниципальных районов Ленинградской области по площади территории, км²

Источник: Схема территориального планирования Ленинградской области.

Бокситогорский муниципальный район занимает часть Тихвинской заболоченной низменности, покрытой холмами и моренными грядами. Значительная часть территории занята поверхностными водами - озёрами, реками и болотами. Насчитывается 150 рек общей протяжённостью около 3,5 тыс. км, 10 тыс. гектаров занято озёрами и около 2/5 территории приходится на болота. В почвенном покрове преобладают подзолистые почвы, средние и лёгкие суглинки. На юго-востоке муниципального района большие площади занимают торфяные и торфо-подзолистые почвы. 67,5 % территории покрыто лесами, что позволяет вести промышленную заготовку древесины. Рельеф территории муниципального района - возвышенный полого-равнинный, максимальные высоты - 272 м над уровнем моря.

Административно-территориальное положение муниципального района

Согласно Уставу муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 10.12.2008 № 364, официальным наименованием муниципального района является Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области. Территория Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 26.10.2004 № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Административным центром муниципального района является город Бокситогорск.

В соответствии с Уставом муниципального образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в состав муниципального района входят территории поселений:

Таблица 1.2-1. Перечень городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| Поселение | Административный центр |
| --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | город Бокситогорск |
| Пикалёвское городское поселение | город Пикалёво |
| Ефимовское городское поселение | поселок городского типа Ефимовский |
| Анисимовское сельское поселение | деревня Анисимово |
| Борское сельское поселение | деревня Бор |
| Большедворское сельское поселение | деревня Большой Двор |
| Заборьевское сельское поселение | поселок Заборье |
| Климовское сельское поселение | деревня Климово |
| Подборовское сельское поселение | поселок Подборовье |
| Радогощинское сельское поселение | деревня Радогощь |
| Самойловское сельское поселение | поселок Совхозный |

Согласно окончательным данным Всероссийской переписи населения по состоянию на 14.10.2010, общая численность населения Бокситогорского муниципального района составляло 53842 чел. или 3,11 % от общей численности населения Ленинградской области. По этому показателю муниципальный район занимает 14-е место в области (рис. 1.2-3)

Рис. 1.2-3. Положение Бокситогорского муниципального района среди муниципальных районов Ленинградской области по численности населения, тыс. чел.

Источник: Всероссийская перепись населения, 2010 год

Уровень урбанизации составляет 77,6 %, что выше среднеобластного значения. Численность городского населения составляет 41758 чел. В муниципальном районе расположены 2 города - Пикалёво и Бокситогорск и 1 городской посёлок - Ефимовский. Численность сельского населения составляет 12084 чел. В муниципальном районе расположено 258 сельских населённых пунктов.

Демографическая ситуация в муниципальном районе крайне неблагоприятная. Низкая продолжительность жизни, высокая смертность, в том числе в трудоспособных возрастах, и низкий уровень рождаемости определяют активное сокращение населения. Муниципальный район является одним из лидеров в Ленинградской области по темпам сокращения численности населения. Отмечается исключительно высокая доля лиц пенсионного возраста и предпенсионного возраста, что в перспективе будет накладывать серьезные ограничения для экономического развития и планирования развития сети социального обеспечения муниципального района.

По состоянию на 01.01.2011, численность трудовых ресурсов Бокситогорского муниципального района составила 35,49 тыс. чел., в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 31,6 тыс. чел. Средняя заработная плата в муниципальном районе ниже среднеобластного значения, и в 2010 году составляла 17064,8 руб. - рост на 13,2 % по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы в муниципальном районе на 01.01.2011 составил 2,06 %. В целом, муниципальный район относится к территориям с низким уровнем жизни населения.

По национальному составу подавляющее большинство населения Бокситогорского муниципального района - русские. В юго-восточной части муниципального района расположены деревни тихвинских карел-старообрядцев, а на северо-востоке муниципального района проживают вепсы.

Положение муниципального района в системе экономических центров области

Экономика муниципального района является индустриальной и моноотраслевой. Удельный вес промышленности в общем объеме выпуска товаров и услуг по муниципальному району в 2000 году составлял 88,9 %, в 2010 году - свыше 93 %. Промышленность ориентирована на добычу и переработку местных месторождений бокситов и известняка, а также заготовку и переработку леса. По объёму отгруженных товаров собственного производства Бокситогорский муниципальный район занимает 11 место в Ленинградской области, по объёму производства сельскохозяйственной продукции - 15 место, по объёму инвестиций в основной капитал - 6 место в Ленинградской области (табл. 1.2-2).

Таблица 1.2-2. Положение Бокситогорского муниципального района среди муниципальных районов Ленинградской области по объему отгруженных товаров собственного производства и инвестициям в основной капитал

| Муниципальное образование | Объем отгруженных товаров собственного производства | Инвестиции в основной капитал |
| --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | ранжир | млн. руб. | ранжир |
| Бокситогорский муниципальный район | 17624 | 10 | 577 | 17 |
| Волосовский муниципальный район | 4428 | 16 | 1001 | 16 |
| Волховский муниципальный район | 17108 | 11 | 4403 | 10 |
| Всеволожский муниципальный район | 130930 | 1 | 9288 | 6 |
| Выборгский муниципальный район | 94418 | 2 | 12135 | 5 |
| Гатчинский муниципальный район | 38435 | 6 | 5252 | 8 |
| Кингисеппский муниципальный район | 32911 | 7 | 29827 | 3 |
| Киришский муниципальный район | 58594 | 4 | 37467 | 1 |
| Кировский муниципальный район | 31954 | 8 | 4604 | 9 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 1432 | 18 | 1842 | 14 |
| Ломоносовский муниципальный район | 89411 | 3 | 3546 | 12 |
| Лужский муниципальный район | 10596 | 13 | 3602 | 11 |
| Подпорожский муниципальный район | 3953 | 17 | 90 | 18 |
| Приозерский муниципальный район | 9012 | 14 | 1045 | 15 |
| Сланцевский муниципальный район | 4932 | 15 | 2969 | 13 |
| Тихвинский муниципальный район | 13306 | 12 | 14652 | 4 |
| Тосненский муниципальный район | 28010 | 9 | 5726 | 7 |
| Сосновоборский городской округ | 47410 | 5 | 35049 | 2 |
| Всего | 689498 | х | 247311 | х |

Источник: Петростат  2012 год

На территории муниципального района осуществляет деятельность 32 крупных и средних предприятия, крупнейшие из которых - ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» (до 2004 года Бокситогорский глинозем), ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент» (предприятия образованы на базе ОАО «Пикалёвский глинозем» в результате его реорганизации) - расположены в городе Пикалёво. В 2009 году в деревне Чудцы состоялся запуск первой очереди деревообрабатывающего комплекса ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» («ММ-Ефимовский»). Это один из самых крупных (на начало 2011 года) заводов по производству пиломатериалов в России, проектная мощность - 350 тыс. м³ пиломатериалов в год.

Оборот розничной торговли за 2011 год составил 633,4 млн. руб., или 113,9 % к уровню прошлого года. Отмечается ежегодный рост числа малых предприятий.

Бокситогорский муниципальный район в целом обеспечен всеми объектами социальной инфраструктуры. Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры являются город Бокситогорск и город Пикалёво, выполняющие функции центров социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также центры отдельных сельских поселений. Услуги более высокого уровня жители муниципального  района получают в городах Санкт-Петербург, Тихвин, Волхов и т.д.

Уровень обеспеченности жильем в Бокситогорском муниципальном районе находится на уровне 28,8 м²/чел., что выше среднего показателя по Ленинградской области - 26,0 м²/чел.

Оборот розничной торговли за 2010 год составил 168,1 млн. руб., или 106 % к уровню прошлого года. Росту оборота розничной торговли способствовал рост промышленного производства, сельскохозяйственного производства  и  реальных денежных доходов населения.

Транспортно-географическое положение муниципального района

Транспортно-географическое положение Бокситогорского муниципального района можно охарактеризовать как периферийное-транзитное. Несмотря на то, что по муниципальному району проходят основные транспортные магистрали Ленинградской области, связывающие Санкт-Петербург с восточными районами России, муниципальный район значительно удален от крупных транспортных узлов.

Административный центр муниципального образования - город Бокситогорск находится в 5-ти часовой зоне доступности наземным общественным транспортом от городов Санкт-Петербург, Череповец, Великий Новгород, что является значимым расстоянием для ежедневных миграций.

Транспортная система муниципального района включает три вида транспорта:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- газопроводный.

Автодорожная сеть муниципального района представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 1377 км, из них 7 % - федеральные, 35 % - региональные, 58 % - местные. Автобусное сообщение представлено городскими маршрутами городов Бокситогорск и Пикалёво, а также пригородными и междугородными маршрутами. Ежедневно из Бокситогорского муниципального района можно доехать в Санкт-Петербург, еженедельно в Ярославль, Петрозаводск. В 25 км - город Тихвин - ближайший межрайонный центр Ленинградской области. Пассажирские перевозки осуществляют три предприятия: ООО «Пассажиравтотранс», ООО «ПикАП» и ООО «Стимул».

Железнодорожный транспорт Бокситогорского муниципального района представлен магистральной дорогой «Санкт-Петербург – Вологда», с железнодорожными  станциями Большой Двор, Пикалёво-I и II,  Ефимовская, Подборовье, поселок Коли и несколькими узкоколейными линиями лесовозных железных дорог на север и юг муниципального района. Несмотря на приграничное положение муниципального района, транзит грузов и пассажиров по территории муниципального района из соседних регионов минимальный, кроме поездов дальнего следования.

Помимо автомобильного и железнодорожного транспорта, муниципальный район располагает газопроводным транспортом. В настоящее время идет строительство третьей нитки Северо-Европейского газопровода на участке «Грязовец-Выборг», в том числе проходящей и через Бокситогорский муниципальный район. Протяженность газопровода на всем протяжении - 917 км, из них на территорию муниципального района приходится 12 %, давление - 9,8 МПа, проектная мощность - 55 млрд. м³ газа в год. Участок магистрального газопровода, проходящий по территории муниципального района, уже построен.  Транспортировка природного газа по магистральному газопроводу осуществляется дочерней компанией ОАО «Газпрома» - ООО «Лентрансгаз».

Выводы

В целом экономико-географическое положения муниципального района на микро- (в отношении соседних районов) и мезоуровне (в рамках Ленинградской области) можно охарактеризовать как относительно периферийное, неблагоприятное. Макроположение Бокситогорского муниципального района относительно благоприятно, муниципальный  район находится в основной освоенной полосе расселения России, в пределах суточной доступности Санкт-Петербурга, и прочих крупных региональных центров, обладает значительными природными и территориальными ресурсами. Социально-демографический и экономический потенциал Бокситогорского муниципального района в перспективе будет сокращаться и сдерживать развитие территории.

# 2. Характеристика природных условий и ресурсов

## 2.1. Характеристика природных условий

### 2.1.1. Климатические условия

При подготовке данного раздела были использованы следующие материалы:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Климатическая карта Ленинградской области. М 1:2000 000

- Лукоянов С.М. Природа Ленинграда и его окрестностей (физико-географическое описание) / С.М. Лукоянов. Л., 1957 год, 306 с.

- Заварина М.В. Строительная климатология. Л., Гидрометеоиздат, 1976 год, 312 с.

- Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук, профессора Н.В. Кобышевой. - CПб., 2008 год - 336 с.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1 - 34, Л.: Гидрометеоиздат, 1988-1990 годы.

Территория Бокситогорского муниципального района находится под воздействием морских (атлантических) и континентальных воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности. Формируется климат переходный от континентального к морскому, с умеренно холодной, довольно продолжительной зимой, умеренно теплым летом и неустойчивым режимом погоды.

Зима продолжается 5 месяцев, характеризуется пасмурной погодой с осадками и плотным слоем низкой облачности. Вхождения свежих масс воздуха с Атлантики вызывают потепления, нередко доходящие до оттепелей, которые сопровождаются выпадением дождя и частичным или полным исчезновением снежного покрова. Весна начинается в первых числах апреля. С ослаблением циклонической деятельности уменьшается облачность, реже выпадают осадки. В связи с большими суточными амплитудами температуры велика опасность заморозков, особенно в мае месяце. Во второй половине мая среднесуточная температура воздуха на всей территории муниципального района поднимается выше 10 0С. Это является началом активной вегетации растений и наступлением лета. Продолжительность лета составляет 4 месяца. Погода в это время умеренно теплая, нередки похолодания, вызываемые вторжениями холодного арктического воздуха. В отдельные ясные ночи, иногда в начале лета, возможны заморозки в воздухе. Осень наступает в начале сентября и продолжается почти 2 месяца. В начале осени стоит солнечная теплая погода, которая уже в конце сентября сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки.

Территория муниципального района относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 827 мм, 60 % из которых приходится на теплый период. Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время преобладают осадки обложного характера. В холодное время года осадки выпадают в твердом виде. Снежный покров появляется в третьей декаде октября, устойчивый снежный покров образуется только через месяц и держится в среднем 157 дней до второй половины апреля. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80 %. В годовом ходе относительная влажность возрастает от мая (66 %) к ноябрю (89 %).

Таблица 2.1-3. Основные климатические характеристики Бокситогорского муниципального района

| Показатель | Характеристика |
| --- | --- |
| Среднемесячная температура января | -10,7 °С |
| Среднемесячная температура июля | +16,2 °С |
| Температурный минимум | -51 °С (в январе) |
| Температурный максимум | +33 °С (в июле) |
| Время перехода среднемесячной температуры воздуха через 0 °С | апрель, октябрь |
| Время перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С | третья декада мая |
| Продолжительность безморозного периода | 98 дней |
| Сумма температур выше 10 °С за период активной вегетации растений | 1546 дней |
| Среднегодовое количество осадков | 827 мм (60 % - теплый период). |
| Максимальное количество осадков | 95 мм (в июле), |
| Минимальное количество осадков | 49 мм (в марте) |
| Суточный максимум осадков | 49 мм |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | 157 дней |
| Средняя (из наибольших за зиму) высота снежного покрова | 54 см |
| Среднегодовая относительная влажность воздуха | 80 % (май – 66 %, ноябрь – 89 %) |
| Среднегодовая скорость ветра | 3,2 м/с |

Источник: метеорологическая станция Ефимовская

В холодный период с ноября по март преобладают юго-восточные ветры (19 %), однако повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют 48 %. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного (19 %), северо-западного (16 %) и северного (10 %) направлений.

В холодное время года вследствие больших горизонтальных градиентов давления ветры наиболее устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. В теплый период градиенты незначительны, поэтому ветры у земли ослабевают и становятся неустойчивыми по направлению. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Среднемесячная скорость в течение года изменяется от 2,6 м/с в августе до 3,5 м/с в ноябре-декабре (рис. 2.1-1).

Рис. 2.1-1. Роза ветров Бокситогорского муниципального района

Источник: по данным метеостанции городского посёлка Ефимовский

На рассматриваемой территории довольно часто явление - туманы. В среднем за год наблюдается 34 дня с туманом. Осенью и в первой половине зимы число дней с туманом несколько больше (3-5 дней в месяц), в остальное время наблюдается в среднем 1-2 дня в месяц. Метели на территории муниципального района возникают при прохождении циклонов с запада и юго-запада. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью. Наиболее сильно метелевая деятельность развита в феврале-марте (табл. 2.1-2).

Таблица 2.1-4. Характеристика ветрового режима и атмосферных явлений на территории Бокситогорского муниципального района (по данным Ефимовской метеорологической станции)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| Среднее число дней с туманами | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| Среднее число дней с метелью | 6 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 2 | 5 | 27 |
| Высота снежного покрова (см) | 38 | 48 | 51 | 26 |  |  |  |  |  |  | 12 | 22 | 54 |

Выводы

- Территория муниципального района относится к зоне низкого потенциала загрязнения воздушного бассейна, обусловленного особенностями климатических условий, которые способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких источников в атмосферу. Повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной, вследствие особенностей метеорологического режима.

### 2.1.2. Гидрологические и гидрогеологические условия

При подготовке данного раздела были использованы следующие материалы:

- Ежегодник качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС;

- Государственный водный кадастр.

- Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ленинградской области. Т.1. Буровые работы на воду за 1960-1980 годы;

- Гидрогеология СССР, Том III, Ленинградская, Псковская, и Новгородская область;

- Кадастр подземных вод СССР. Ленинградская область. Т1. Гидрогеологический очерк;

- Карта основных водоносных горизонтов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей (Департамент по недропользованию по Северо-западному федеральному округу (Севзапнедра));

- Карта четвертичных образований Ленинградской области. М 1: 1500 000;

Поверхностные воды

Территория муниципального района имеет довольно развитую гидрографическую сеть, представленную, в основном, верхними течениями рек, принадлежащих бассейнам Балтийского и Каспийского морей. В Бокситогорском муниципальном районе насчитывается 150 рек общей протяженностью около 3,5 тыс. км. Судоходных рек нет. Наиболее крупными реками являются Тихвинка (144 км), Воложба (81 км), Чагодоща (242 км), Лидь (146 км), Колпь (254). В долинах этих рек развиты две террасы - пойменная, высотой 1,5-4 м, и надпойменная, высотой 5-6 м в наиболее мелких долинах наблюдается лишь пойменная терраса. В таблице 2.1-5 приведен перечень и характеристика основных рек Бокситогорского муниципального района.

Таблица 2.1-5. Перечень и характеристика основных рек Бокситогорского муниципального района

| Река | Куда впадает (с какого берега) | Расстояние от устья, км | Длина, км (общая/в границах района) | Площадь водосбора, км² (общая/в границах района) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Волга |
| Чагодоща | Молога (левый) | 58 | 242/84 | 9680/1940 |
| Тушемелька | Чагодоща (левый) | 167 | 64 | 345 |
| Горюн | Чагодоща (левый) | 157 | 12 | 831 |
| Шигалка | озеро Вожанское | - | 27 | 98,9 |
| Соминка | озеро Вожанское | - | 32 | 642 |
| Заголоденка | Соминка (правый) | 16 | 19 | 180 |
| Велченка | озеро Соминское | - | 37 | 260 |
| Быстрая | Валченка (левый) | 6 | 14 | 107 |
| Лидь | Чагодоща (левый) | 140 | 146/127 | 1570/1450 |
| Веуч | Лидь (правый) | 63 | 30 | 165 |
| Межница (обломка) | Лидь (правый) | 40 | 47 | 294 |
| Карасинка (Клещеница) | Межница (правый) | 3 | 22 | 123 |
| Колпь | Суда (правый) | 57 | 254/58 | 3730/680 |
| Крупень | Колпь (правый) | 163 | 45 | 323 |
| Бассейн Балтийского моря |
| Воложба | Сясь (правый) | 158 | 81/66 | 1350/1260 |
| Рагуша | Воложба (левый) | 62 | 40 | 202/83 |
| Лининка | Воложба (левый) | 56 | 22/19 | 81,2/69 |
| Теребежка | Воложба (левый) | 46 | 45/12 | 185/42,5 |
| Пярдомля | Воложба (правый) | 29 | 22 | 188 |
| Тихвинка | Сясь (левый) | 96 | 144/87,5 | 2140/1700 |
| Рядань | Тихвинка (левый) | 65 | 55 | 362 |
| Белая | Рядань (правый) | 18 | 25 | 129 |
| Дымка | Тихвинка (левый) | 64 | 34 | 165 |
| Рыбежка | Тихвинка (правый) | 47 | 50/38 | 218/146 |

В муниципальном  районе много озер, расположенных главным образом в верховьях рек. Озера небольшие, площадью до 3-8 км² и глубиной 3-5 м. В таблице 2.1-6 приведен перечень и гидрографическая характеристика основных озер Бокситогорского муниципального района.

Таблица 2.1-6. Перечень и характеристика озер Бокситогорского муниципального района

| Озеро | Площадь озера, км² | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| озеро Б. Кукозеро | 0,007 | - | 50 | 20 |
| озеро Б. Оксеозеро | 0,08 | - | 50 | 20 |
| озеро Барское | 0,04 | - | 50 | 20 |
| озеро Белое | 0,23 | - | 50 | 20 |
| озеро Белое | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Белое | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Белянково | 0,04 | - | 50 | 20 |
| озеро Бирючевское | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Бобровец | 0,05 | - | 50 | 20 |
| озеро Бобровец | 0,29 | - | 50 | 20 |
| озероБолонье | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Большое | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Большое Гусиное | 0,8 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Борисовское | 0,42 | - | 50 | 20 |
| озеро Боровое | 0,5 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Ванюшинское | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Векозеро | 0,16 | - | 50 | 20 |
| озеро Великое | 0,47 | - | 50 | 20 |
| озеро Вигоя | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Вожанское | 2,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Высоковское | 0,04 | - | 50 | 20 |
| озеро Вялгозеро | 2,37 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Глинистое | 0,09 | - | 50 | 20 |
| озеро Глубокое | 0,04 | - | 50 | 20 |
| озеро Глубокое | 0,27 | - | 50 | 20 |
| озеро Голоденское | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Горское | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Дерягино | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Долгое | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Долгое | 0,07 | - | 50 | 20 |
| озеро Долгомошье | 4,5 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Дятельское | 0,3 | - | 50 | 20 |
| озеро Евтозеро | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Ефимовское | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Железное | 0,05 | - | 50 | 20 |
| озеро Забельское | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Заголоденское | 0,27 | - | 50 | 20 |
| озеро Заднее | 0,18 | - | 50 | 20 |
| озеро Калгозеро | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Каменное | 0,26 | - | 50 | 20 |
| озеро Карасинское | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Кейгошское | 0,06 | - | 50 | 20 |
| озеро Кобылье | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Кожинское | 1,21 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Колпино | 0,13 | - | 50 | 20 |
| озеро Косов | 0,02 | - | 50 | 20 |
| озеро Кошоное | 0,02 | - | 50 | 20 |
| озеро Кривули | 0,72 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Крупино | 0,06 | - | 50 | 20 |
| озеро Лайтоозеро | 0,39 | - | 50 | 20 |
| озеро Лапозеро | 0,31 | - | 50 | 20 |
| озеро Лидское | 3,57 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Липярву | 0,3 | - | 50 | 20 |
| озеро Лобское | 0,67 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Лошево | 0,52 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Лощинка | 0,4 | - | 50 | 20 |
| озеро Любохово | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро М. Самозеро | 0,24 | - | 50 | 20 |
| озеро Максимово | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Малое | 0,07 | - | 50 | 20 |
| озеро Малое Гусиное | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Медзярве | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Межнинско | 0,14 | - | 50 | 20 |
| озеро Мохозеро | 0,51 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Мялтозеро | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Озернички | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Окунево | 0,2 | - | 50 | 20 |
| озеро Оленское | 0,84 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Опоково | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Островское | 0,31 | - | 50 | 20 |
| озеро Палкино | 0,14 | - | 50 | 20 |
| озеро Палозеро | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Пелушское | 3,35 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Песочное | 1,0 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Петровское | 0,17 | - | 50 | 20 |
| озеро Поповское | 0,27 | - | 50 | 20 |
| озеро Проково | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Пупово | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Пустое | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Пчелино | 0,7 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Пячино | 0,62 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Речное | 0,08 | - | 50 | 20 |
| озеро Рощино | 0,4 | - | 50 | 20 |
| озеро Руденок | 0,3 | - | 50 | 20 |
| озеро Рудинское | 0,42 | - | 50 | 20 |
| озеро Рябово | 0,17 | - | 50 | 20 |
| озеро Савкино | 2,81 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Сальми | 0,12 | - | 50 | 20 |
| озеро Самбозеро | 0,09 | - | 50 | 20 |
| озеро Самозеро | 0,65 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Святоозеро | 2,36 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Смолино | 0,2 | - | 50 | 20 |
| озеро Сомино | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Соминское | 0,3 | - | 50 | 20 |
| озеро Софьино | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Стланец | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Студеное | 0,03 | - | 50 | 20 |
| озеро Тедровское | 0,13 | - | 50 | 20 |
| озеро Толстинское | 0,3 | - | 50 | 20 |
| озеро Тухаревское | 0,22 | - | 50 | 20 |
| озеро Тушемельское | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Хвойное | 0,2 | - | 50 | 20 |
| озеро Чайгинское | 0,76 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Черное | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Черное | 0,1 | - | 50 | 20 |
| озеро Черное | 0,06 | - | 50 | 20 |
| озеро Чикозеро | 0,15 | - | 50 | 20 |
| озеро Шибковские | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шигольское | 3,13 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шидрозеро | 5,17 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шянгозеро | 0,23 | - | 50 | 20 |

Также в Бокситогорском муниципальном районе расположено множество небольших рек и ручьев. Их перечень и характеристика приведена в таблице 2.1-7.

Таблица 2.1-7. Перечень и характеристика прочих водных объектов Бокситогорского муниципального района

| Река, ручей | Протяженность реки км/ км² | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Ащина | 19,5 | 100 | 50 | 20 |
| река Белая | 0,5 | 100 | 50 | 20 |
| река Белая | 13,8 | 100 | 50 | 20 |
| река Быстрая | 14,1 | 100 | 50 | 20 |
| река Валченка | 37,2 | 100 | 50 | 20 |
| река Веуч | 41,5 | 100 | 50 | 20 |
| река Воложба | 81 | 200 | 50 | 20 |
| река Глубокая | 10 | 50 | 50 | 5 |
| река Голоденка | 14,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Горюн | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Дымка | 34 | 100 | 50 | 20 |
| река Жалинка | 11,1 | 100 | 50 | 20 |
| река Заголоденка | 21,3 | 100 | 50 | 20 |
| река Ильмас | 28 | 100 | 50 | 20 |
| река Карасинка (Клещеница) | 23,6 | 100 | 50 | 20 |
| река Лидь | 140 | 200 | 50 | 20 |
| река Лидь (малая) | 9,8 | 50 | 50 | 5 |
| река Лининка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| река Межница (Обломна) | 44 | 100 | 50 | 20 |
| река Нижиковка | 27,2 | 100 | 50 | 20 |
| река Остречка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| река Понырь | 15 | 100 | 50 | 20 |
| река Пчелинка | 14,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Пярдомля | 22 | 100 | 50 | 20 |
| река Рагужа | 40 | 100 | 50 | 20 |
| река Ретеша | 27 | 100 | 50 | 20 |
| река Рыбежка | 50 | 100 | 50 | 20 |
| река Рядынь | 55 | 200 | 50 | 20 |
| река Сам | 12,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Смердомка | 8,5 | 200 | 50 | 20 |
| река Соминка | 32,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Суглинка | 14,1 | 100 | 50 | 20 |
| рекаТаборка | 10,1 | 100 | 50 | 20 |
| рекаТеребежка | 45 | 100 | 50 | 20 |
| рекаТихвинка | 144 | 200 | 50 | 20 |
| река Тутока | 52 | 200 | 50 | 20 |
| река Тушемелька | 64,1 | 200 | 50 | 20 |
| река Углица | 11 | 100 | 50 | 20 |
| река Ундрега | 11,6 | 100 | 50 | 20 |
| река Хвоинка | 23,0 | 100 | 50 | 20 |
| река Чагода | 95,0 | 200 | 50 | 20 |
| река Черенка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| река Шомушка | 94 | 200 | 50 | 20 |
| река Шигалка | 12,9 | 100 | 50 | 20 |
| ручей Любач | 10 | 50 | 50 | 5 |
| ручей Нижница (Перележня-Дымка) | 12 | 100 | 50 | 20 |
| ручей Никомля | 12 | 100 | 50 | 20 |
| река Плаун | 16 | 100 | 50 | 20 |
| ручей Вигоя | 12,3 | 100 | 50 | 20 |
| ручей Любохов | 20 | 100 | 50 | 20 |

Река Тихвинка вытекает из озера Лебедино. Река Воложба вытекает из болот, расположенных в 2 км к западу от деревни  Калинецкое, в границе муниципального района представлена своим верхним и средним течением. В верхней части бассейна развиты карстовые явления.

Явления карста также наблюдаются на реке Черенка (ниже деревни Савино и до устья), на реках Линенка, Табашка, Пярдомля, Рагуша. Наиболее типичной формой карста являются бесчисленные мелкие воронки, сопровождающие склоны долин рек Рагуша, Черенка, Воложба.

Реки муниципального района равнинные. Для них характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Режим рек однообразен. В годовом ходе уровней воды четко выражены четыре основные фазы режима рек (табл. 2.1-8).

Таблица 2.1-8. Количественные характеристики основных рек муниципального района

| Поверхностные источники (наименования) | Расход воды (тыс. м³ в сутки) |
| --- | --- |
|  | средний многолетний | минимальный. среднемесячный за год |
| Река Рядань | 53,57 | 37,15 |
| Река Воложба | 898,56 | 233,28 |
| Река Пярдомля | 133,92 | 103,68 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Подземные воды

Забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов Бокситогорского муниципального района в 2011 году составил 17,85 млн. м³ в год, сброс сточных вод - 12,61 млн. м³ в год. Балансовые запасы подземных вод составили 16,1 млн. м³ в год, забор водных ресурсов из подземных водных объектов составил 6,52 млн. м³ в год. (табл. 2.1-9)

Таблица 2.1-9. Характеристика запасов подземных вод в Бокситогорском муниципальном районе

| Показатель | Значение, млн. м³ в год |
| --- | --- |
| Забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов | 17,85 |
| Сброс сточных вод | 12,61 |
| Балансовые запасы подземных вод | 16,1 |
| Забор водных ресурсов из подземных водных объектов | 6,52 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2011 году

Подземные воды приурочены как к четвертичным и дочетвертичным породам. Водоносные горизонты - песчаные и песчано-гравийно-галечниковые разности четвертичных отложений, пески, песчаники, трещиноватые мергели, доломиты и известняки палеозоя и верхнего протерозоя, а также архейские и протерозойские кристаллические породы в пределах верхней трещиноватой зоны.

В четвертичных отложениях подземные воды встречены во всех генетических разностях пород, развитых в пределах муниципального района. К ним приурочены воды порово-пластового типа, безнапорные или с незначительным напором, залегающие на глубине от 0,1-0,5 м до 10-18 м. Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению. С коренными породами связаны четыре водоносных комплекса.

По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Бокситогорского муниципального района делится на две неравные части. Преобладающая часть территории, пространственно совпадающая с карбоновым плато, является обеспеченной пресными подземными водами. Здесь развиты водообильные водоносные комплексы, приуроченные к средне- и нижнекаменноугольным отложениям (московский и московско-протвинский водоносные горизонты). Второй муниципальный район, занимающий крайнюю западную часть территории Бокситогорского муниципального района, относится к частично обеспеченному пресными подземными водами. Здесь распространен водоносный комплекс верхнедевонских отложений.

### 2.1.3. Геолого-геоморфологические условия

При подготовке данного раздела были использованы следующие материалы:

- Геология ССР. Том 1. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Геологическое описание Северо-западное территориальное ГУ. Недра, М, 1971 год, 504 с.

- Киселев И.И., Проскуряков В.В., Саваиип В.В. Геология и полезные ископаемые Ленинградской области. СПб, 1997 год, 196 с.

- Государственная геологическая карта масштаба 1:200000 лист О-36 1-ХХХ1 (четвертичные отложения, дочетвертичные отложения, гидрогеологическая карта);

- ВСЕГЕИ ГИС-Атлас «Недра России»

- Геологическая карта Ленинградской области. М 1:2000 000

- Карта почв Ленинградской области М 1:1500 000

- Геологическая карта дочетвертичных образований Северо-Запада (Департамент по недропользованию по Северо-западному федеральному округу (Севзапнедра))

Рельеф

Рельеф территории муниципального района - возвышенный полого-равнинный, максимальные высоты -  272 м над уровнем моря. Западная и северная части Бокситогорского муниципального района расположены преимущественно на Тихвинской гряде Валдайской возвышенности. Южная и восточная части муниципального района имеют более равнинный характер ландшафтов с высоким уровнем заболоченности. Территории муниципального района в основном покрыты вторичными лесами. Для Валдайской возвышенности характерны карстовые формы рельефа в виде воронок, просадок, ложбин, долин, впадин и озерных котловин. Наиболее широкое распространение имеют карстовые воронки диаметром от 5 до 30 м и глубиной от 1 до 5 м. В южном и юго-восточном направлениях от водораздела рельеф постепенно выполаживается и принимает вид волнистой равнины с широким развитием болот. Абсолютные отметки поверхности - 150-160 м. Крайняя западная часть территории Бокситогорского муниципального района относится к Ильменско-Волховской низменности и характеризуется равнинным рельефом. Широко развиты болота и заболоченные территории, абсолютные отметки поверхности лежат в пределах 70-100 м.

Геологическое строение

Территория Бокситогорского муниципального района относится к двум геоструктурным областям: Карбоновому плато и Девонской низине. Карбоновое плато сложено карбонатными, в нижней части разреза преимущественно терригенными, породами нижнего и среднего карбона (восточная часть рассматриваемой территории). Карбоновому плато соответствует Валдайская возвышенность. Карбоновое плато, сложено карбонатными, в нижней части разреза преимущественно терригенными, породами нижнего и среднего карбона. Карбоновое плато является  районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород. Преобладающая мощность четвертичных отложений в пределах Карбонового плато - 5-10 м.

Девонская низина сложена пестроцветной песчано-глинистой толщей верхнего девона (территория в пределах городской черты города Бокситогорск). Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями. Девонской низине соответствует Ильменско-Волховская низменность. Преобладающая мощность четвертичных отложений в пределах Девонской низины составляет 10-20 м. На холмистых участках мощность четвертичных отложений возрастает до 30-70 м.

Комплекс палеозойских отложений представлен:

- породами верхнего девона (D3) (пестроцветная толща: пески, песчаники, глины). Глубина залегания 10-20 м реже до 30 м, мощность составляет 75-200 м;

- породами нижнего карбона (С1): верхняя толща – известняки, доломиты, глины пески, глубина залегания от нескольких метров на западе до 100 м на востоке, мощностью от 10-15 до 80-100 м; нижняя толща – глины, пески, бокситовые породы, бокситы, маломощные прослои известняков, мощностью 20-70 м;

- породами среднего карбона (С2) (известняки, доломиты, глины) залегают на глубинах от нескольких метров до 30-70 м, мощность отложений составляет от 3-15 до 70-80 м.

На породах палеозоя лежат образования четвертичного возраста эпохи валдайского оледенения и послеледниковые осадки. Распространены они практически повсеместно и имеют мощность от 0,5-1 до 40-70 м.

Среднечетвертичные отложения представлены:

- ледниковыми (моренными) отложениями (gl QIII vd) (валунные суглинки и глины с прослоями разнозернистого песка), залегающие на глубинах от 0,0-10,0 м до 25-40 м, мощностью от 0,5-1,0 м до 10-25 м, реже до 40-70 м;

- флювиогляциальными отложениями (fgl QIII vd) (разнозернистые пески), распространенными с поверхности, мощностью 0,5-1,0 м;

- отложениями камов (kam QIII vd) (пески разнозернистые, песчано-галечный материал) распространенными с поверхности, мощностью до 30 м;

- озерно-ледниковыми осадками (lgl QIII vd) (пески мелкозернистые, ленточные глины), распространенными с поверхности, мощностью преимущественно 5-8 м.

Современные отложения представлены:

- аллювиальными отложениями (al QIV) (пески мелкозернистые), развитыми по долинам рек, мощностью 1,0-5,0 м;

- озерными отложениями (l QIV) (пески, супеси, суглинки), мощностью до 0,5-3,0 м, развитыми по берегам озер);

- болотными (b QIV) (торф), мощностью 0,5-3,0м, распространенными в болотных массивах.

Грунтами основания для строительства на территории муниципального района и города служат моренные отложения, представленные валунными суглинками, и коренные породы, представленные известняками, доломитами, песчаниками и глинами.

На следующих стадиях проектирования необходимы дополнительные инженерно-геологические изыскания с целью уточнения геологического строения в пределах участков строительства.

Опасные физико-геологические процессы и явления

Из геологических процессов и явлений в пределах рассматриваемой территории характерны процессы заболачивания, речная эрозия, абразия, оврагообразование, склоновые процессы, карстообразование, подтопление, процессы морозного пучения, которому подвержены глинистые грунты в случае промерзания.

В границах Бокситогорского муниципального района широко развиты процессы заболачивания с образованием болотных массивов. Мощность торфа изменяется от 0,5 до 9,0 м (преобладает 2-4 м). Также заболачивание развито в поймах рек и их надпойменных террасах и связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховодки.

Эрозионные процессы и процессы оврагообразования выражены слабо. Склоны рек Пярдомля, Воложба и др. и овражно-балочной сети пологие, задернованы. Лишь на отдельных склонах долин рек наблюдаются небольшие рытвины и промоины.

По берегам озер и искусственных водоемов наблюдаются процессы абразии.

На территориях с крутыми склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, оползни).

Карстово-суффозионные процессы развиты довольно широко на территории Бокситогорского муниципального района и приурочены к области распространения известняков каменноугольного возраста. Четкие проявления карста приурочены к каменноугольным толщам, перекрытым четвертичными отложениями небольшой мощности, или при их выходе на дневную поверхность. Выщелачивание известняков приводит к образованию поверхностных воронок, карров, подземных каналов, провальных воронок. Главным фактором карстообразования в данном муниципальном районе может явиться эксплуатация водоносного веневско-протвинского комплекса (источника водоснабжения городов Пикалёво, Бокситогорск и иных населенных пунктов), приуроченного к трещиноватой толщи известняков и доломитов нижнекаменноугольного возраста.

Связные грунты четвертичного возраста, залегающие в зоне промерзания, подвержены морозному пучению.

## 2.2. Характеристика природных ресурсов

При подготовке данного раздела были использованы следующие материалы:

- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.07.2011 № 231 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годы»

- Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 № 206 «О долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы»

- Закон Ленинградской области «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области» от 11.12.2007 № 173-оз.

- Постановление Правительства Ленинградской области № 92 «О долгосрочной целевой программе  «Животный мир Ленинградской области» на 2012-2014 годы» от 28.03.2012.

- Проекты организации и ведения лесного хозяйства ФГУ «Бокситогорский лесхоз» 2006 год, ФГУ «Ефимовский лесхоз» 2006 год, ФГУ «Подборовский лесхоз» 2006 год и Бокситогорский сельский лесхоз 2007 год.

### 2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Положение Бокситогорского муниципального района по отношению к источникам сырья оценивается как благоприятное. Муниципальный район богат полезными ископаемыми. Значительная часть его занята торфяными болотами, запасы которых поистине неисчерпаемы. Среди полезных ископаемых - залежи известняка, месторождения боксита, местных строительных материалов (песка, глины, песчано-гравийной смеси).

Среди полезных ископаемых Бокситогорского муниципального района:

- Бокситы;

- Флюсовые известняки;

- Цементное сырье;

- Торф;

- Пески строительные;

- Глины огнеупорные;

- Глины кирпично-черепичные;

- Краски минеральные.

Таблица 2.2-1. Запасы полезных ископаемых Бокситогорского муниципального района на 01.01.2011

| Полезные ископаемые | Балансовые запасы, тыс. м³ | Забалансовые запасы, тыс. м³ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| Бокситы | 1089 | 1089 | 290 | 290 |
| Цементное сырье (тыс. т) | 50354 | 47495 | 46261 | 46261 |
| Флюсовые известняки (тыс. т) | 115250 | 108041 | 211060 | 211060 |
| Валунно-гравийно-песчаный материал | - | - | - | - |
| Песок строительный | 12126,5 | 11984,5 | - | - |
| Строительный камень (тыс. т) | 6229 | 6229 | - | - |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Бокситы

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района балансовые запасы бокситов на 01.01.2012 составляют 1089 тыс. м³, забалансовые запасы - 290 тыс. м³. Бокситы являются сырьем для производства алюминия. Бокситоносные породы на территории муниципального района приурочены к отложениям нижнекаменноугольного возраста, распространенными в восточной части Ленинградской области. В пределах Бокситогорского муниципального района расположена центральная часть Тихвинского бокситоносного района, который в виде узкой полосы вытянут вдоль краевой части карбонового уступа. Глубина залегания месторождений бокситов колеблется в широких пределах: от близкого залегания к поверхности земли до 5 м и более.

По Тихвинскому бокситоносному району Ленинградской области балансом учитываются 2 месторождения - Радынское с балансовыми запасами кат. A+B+C1 290 тыс. тонн и Малогорское - с запасами кат. С1 - 1089 тыс. тонн. Глубина залегания месторождений бокситов колеблется в широких пределах: от близкого залегания к поверхности земли до 5 и более метров.

Разработку Радынского месторождения вело ОАО «Бокситогорский глинозем». В настоящее время рудник «Радынский» закрыт. По данным информационно-издательского центра по геологии и недропользованию Российской Федерации по состоянию на 2005 год запасы данного месторождения утверждены по категории С1 в объеме 1,089 млн. тонн.

В настоящее время месторождения не разрабатываются. Добыча на Радынском руднике велась до 2 квартала 2001 года (ОАО «Бокситогорский глинозем»). С 2004 года запасы Радынского месторождения числятся в нераспределенном фонде, подготовлены материалы по ликвидации Радынского бокситового рудника. На Малогорском месторождении добычные работы не проводятся. Месторождение находится на консервации. Перспективы открытия новых месторождений бокситов в Ленинградской области и на сопредельных площадях низкие, о чем свидетельствуют отрицательные результаты многочисленных поисковых работ, проводившихся в 1980-1990-х годах.

В области известно еще 18 месторождений с подсчитанными запасами, но снятыми с баланса по горно-техническим условиям, делающим месторождения при существующей системе извлечения руды нерентабельными (удалённость от основного производства, большая глубина залегания руд и соответственно большой коэффициент вскрыши). Кроме глиноземного производства бокситовые породы используются в огнеупорной и красочной промышленности.

К карбонатным породам нижнекаменноугольного возраста, широко развитым в пределах Бокситогорского муниципального района, приурочен ряд месторождений карбонатного сырья, используемого в сельском хозяйстве (агрокарбонатное сырье).

Флюсовые известняки

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района, балансовые запасы флюсового известняка на 01.01.2011 составляют 115250 тыс. м³, забалансовые запасы - 211060 тыс. м³. Флюсовые известняки используются в металлургической промышленности и в строительстве.

Согласно Государственному балансу флюсовых известняков в Ленинградской области выявлены 3 месторождения флюсовых известняков: Пикалёвское, Малогорское и второе Малогорское. Суммарные запасы этих месторождений составляют 329,13 млн. тонн, в том числе категорий А+В+С1 - 296990 тыс. тонн и С2 - 32138 тыс. тонн, забалансовые - 14693 тыс. тонн. Кроме того, в охранных целиках учитывают запасы по категориям В+С1 - 25486 тыс. тонн.

При этом в распределенном фонде недр находятся Малогорское месторождение и участки IV и V Пикалёвского месторождения, суммарные запасы которых по категориям A+B+C1 составляют 115,13 млн. тонн, С2 - 2,94 млн. тонн. В нераспределенном фонде недр учитываются месторождение второе Малогорское и участок I Пикалёвского месторождения известняков с суммарными запасами по категориям A+B+C1 – 181857 тыс. тонн, С2 - 29203 тыс. тонн. Забалансовые запасы составляют 14693 тыс. тонн. Месторождение Малогорское (запасы категории С2 - 2935 тыс. тонн) относится к группе «подготавливаемых к освоению». По данным ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» Малогорское месторождение находится на консервации. На Пикалёвское месторождение приходится 7 % общероссийских запасов флюсового сырья категорий А+В+С1.

Цементное сырье

В пределах Бокситогорского муниципального района государственным балансом запасов известняков в качестве цементного сырья в распределенном фонде учитываются два участка II и III Пикалёвского месторождения известняков. По данным паспорта Бокситогорского муниципального района, балансовые запасы цементного сырья на 01.01.2011 составляют 50354 тыс. м³, забалансовые запасы - 46261 тыс. м³.

Торф

Бокситогорский муниципальный район характеризуется значительной заболоченностью и заторфованностью. Степень заторфованности территории района составляет 20,7 %. Характерно распространение торфов верхового типа (более 90 %). Степень разложенности торфа колеблется в широких пределах от 11 % до 46 %, преобладает 20-30 %, зольность от 1,4 % до 11,6 %, преобладает 2-4 %. В границах Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района расположены месторождения торфа:

- Горка-Гладкое (на водоразделе рек Пярдомля и Рядань) площадью 1024 га;

- Тишинь (на правобережном склоне реки Пярдомля) площадью 223 га;

- Малый Мох площадью менее 100 га;

- Сеглы-Тростницкое площадью менее 100 га;

- Месторождения при клх. Большевик площадью менее 100 га.

Торф имеет следующие сферы применения: сельское хозяйство и животноводство, медицина, биохимия, энергетика. Используется для производства высокопродуктивных почв для выращивания продуктов питания, удобрений, веществ-стимуляторов роста и развития семян, изоляционных и упаковочных материалов, углеродного восстановителя металла, активных углей, графита, этилового спирта.

Также по данным паспорта Бокситогорского муниципального района на территории района расположены месторождения строительных песков, огнеупорных и кирпично-черепичных глин, а также минеральных красок.

Выводы

- Бокситогорский муниципальный район обладает большим минерально-ресурсным потенциалом, но вследствие выработки большого числа месторождений и не проведения в полном объеме работ по поиску и разведке полезных ископаемых состояние сырьевых баз ухудшилось.

- Предприятия используют устаревшие технологии добычи и переработки минерального сырья, что приводит к недопустимо высокому уровню отрицательного воздействия на окружающую среду.

### 2.2.2. Почвенные ресурсы

Муниципальный район располагается в пределах двух ландшафтов Северо-Валдайского округа - Сурско-Чагодощенский и Тихвинско-Чагодощенский, и двух ландшафтов Лужско-Волховского округа - Вишерский и Тихвинский.

Почвенный покров Судско-Чагодощенского ландшафтного района представлен среднеподзолистыми почвами в сочетании с торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными торфяными, а также сильноподзолистыми почвами. Комплекс почв ландшафтного района характеризуется частой сменой условий увлажнения и нуждается в частичном регулировании водного режима.

В структуре почвенного покрова Тихвинско-Чагодощенского ландшафтного района преобладают торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевые песчаные почвы. В северной части района развиты среднеподзолистые песчаные почвы. В формировании структуры почвенного покрова принимают участие поверхностно-подзолистые почвы в сочетании с торфянисто-подзолисто-глеевыми. Значительное развитие получили болотные верховые торфяники. Комплекс почв ландшафтного района можно разделить на:

- почвы нормального увлажнения, не нуждающиеся в регулировании водного режима;

- почвы периодически избыточного преимущественно длительного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами, нуждающиеся в комплексе гидротехнических и агромелиоративных мероприятий;

- почвы постоянного избыточного увлажнения, нуждающиеся в систематическом дренаже и регулировании водного режима.

Почвы Вишерского ландшафтного района преимущественно сильноподзолистые в сочетании с торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными торфяными, средне- и легкосуглинистые на морене. По условиям увлажнения почвы подразделяются на почвы нормального увлажнения, не нуждающиеся в регулировании водного режима и на почвы периодически избыточного преимущественно длительного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами, нуждающиеся в комплексе гидротехнических и агромелиоративных мероприятий.

В почвенном покрове Тихвинского ландшафтного района доминируют среднеподзолистые средне и легкосуглинистые почвы на морене. Отдельными участками развиты среднеподзолистые почвы в сочетании с торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными торфяными. По мелиоративным условиям почвы подразделяются на:

- почвы нормального увлажнения;

- на комплекс почв с частой сменой условий увлажнения, нуждающихся в частичном регулировании водного режима;

- на почвы периодически избыточного преимущественно длительного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами, нуждающиеся в комплексе гидротехнических и агромелиоративных мероприятий;

- почвы постоянного избыточного увлажнения, нуждающиеся в систематическом дренаже и регулировании водного режима.

### 2.2.3. Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации территориальной единицей управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория Бокситогорского лесничества относится к средне-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 20.02.2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества совместно с другими нормативными документами, в т.ч. Лесным кодексом Российской Федерации, является определяющим при решении вопросов, касающихся управления лесами.

Общие сведения

На территории Бокситогорского муниципального района находится 1 лесничество - Бокситогорское. Бокситогорское лесничество расположено в юго-восточной части Ленинградской области на территории Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2010 составляет  657870 га (Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества Ленинградской области, филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», 2010 год). Площадь лесничества в пределах Бокситогорского муниципального района составляет 632839 га.

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района, по состоянию на 01.01.2011 площадь защитных лесов муниципального района составила 154657 га, эксплуатационных лесов - 478182 га. Общий запас лесных ресурсов по состоянию на 01.01.2011 составляет 85045,4 тыс. м³, расчетная лесосека - 1135,6 тыс. м³.

В состав лесничества на территории Бокситогорского муниципального района входят 26 участковых лесничеств. Корвальское участковое лесничество расположено на территориях двух муниципальных районов: Тихвинского и Бокситогорского.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» в состав территории лесничества включены территории, ранее находившиеся в ведении бывших лесохозяйственных предприятий: Бокситогорский лесхоз (2006 год), Ефимовский лесхоз (2006 год), Подборовский лесхоз (2006 год), Бокситогорский сельский лесхоз (1994 год).

Таблица 2.2-2. Структура Бокситогорского лесничества

| Наименование участкового лесничества | Наименование бывшего лесхоза | Муниципальный район | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Анисимовское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 18310 |
| Бокситогорское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 30461 |
| Большедворское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 29482 |
| Боровское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 32392 |
| Борское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 20326 |
| Вожанское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 22878 |
| Горское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 20015 |
| Деревское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 18907 |
| Ефимовское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 40761 |
| Заборское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 21993 |
| Колпинское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 28225 |
| Корвальское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Тихвинский | 25031 |
|  | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 2746 |
| Кургальское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 22002 |
| Лидское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 31410 |
| Михайловское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 15259 |
| Мозолевское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 19542 |
| Новодеревенское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 24538 |
| Озеревское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 22630 |
| Пикалевское | ФГУ «Бокситогорский лесхоз» | Бокситогорский | 19184 |
| Подборовское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 9662 |
| Радогощинское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 31148 |
| Раменское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 35084 |
| Самойловское | ФГУ «Бокситогорский сельский лесхоз» | Бокситогорский | 27493 |
| Соминское | ФГУ «Ефимовский лесхоз» | Бокситогорский | 19435 |
| Тургошское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 33352 |
| Шидрозерское | ФГУ «Подборовский лесхоз» | Бокситогорский | 35604 |
| Всего по лесничеству |  |  | 657870 |
| Всего на территории Бокситогорского муниципального района |  |  | 632839 |

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 04.02.2009 № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к средне-аежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Таблица 2.2-3. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и                         лесным районам

| Наименование участкового лесничества | Лесорастите- льная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анисимовское | Таежная зона | Средне-таежный район европейской части Российской Федерации | 1-129 | 18310 |
| Бокситогорское | Таежная зона |  | 1-261 | 30461 |
| Большедворское | Таежная зона |  | 1-265 | 29482 |
| Боровское | Таежная зона |  | 1-125 | 32392 |
| Борское | Таежная зона |  | 1-66,101-162 | 20326 |
| Вожанское | Таежная зона |  | 1-135 | 22878 |
| Горское | Таежная зона |  | 1-148 | 20015 |
| Деревское | Таежная зона |  | 1-162 | 18907 |
| Ефимовское | Таежная зона |  | 1-212 | 40761 |
| Заборское | Таежная зона |  | 1-75 | 21993 |
| Колпинское | Таежная зона |  | 1-128 | 28225 |
| Корвальское | Таежная зона |  | 42,87-92,107-111,116,117 | 2746 |
| Кургальское | Таежная зона |  | 1-87 | 22002 |
| Лидское | Таежная зона |  | 1-115 | 31410 |
| Михайловское | Таежная зона |  | 1-97 | 15259 |
| Мозолевское | Таежная зона |  | 1-171 | 19542 |
| Новодеревенское | Таежная зона |  | 1-233 | 24538 |
| Озеревское | Таежная зона |  | 1-97, 101-149 | 22630 |
| Пикалевское | Таежная зона |  | 1-161 | 19184 |
| Подборовское | Таежная зона |  | 1-37,101-154 | 9662 |
| Радогощинское | Таежная зона |  | 1-125,201-299 | 31148 |
| Раменское | Таежная зона |  | 1-177 | 35084 |
| Самойловское | Таежная зона |  | 1-77,101-113,115-145,147-169,171-186 | 27493 |
| Соминское | Таежная зона |  | 1-75 | 19435 |
| Тургошское | Таежная зона |  | 1-115 | 33352 |
| Шидрозерское | Таежная зона |  | 1-159 | 35604 |
| Всего на территории Бокситогорского муниципального района | Таежная зона |  |  | 632839 |

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 20.02.2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

В Бокситогорском лесничестве преобладают эксплуатационные леса (76,4 %). Защитные леса занимают 23,6 % территории лесничества и представлены защитными полосами лесов, расположенных вдоль дорог (3 %); лесами, расположенными в водоохранных зонах (3 %); защитными полосами (3 %); запретными полосами (12 %), нерестоохранными полосами – 3 % (рис. 2.2-1 и табл. 2.2-4).

В защитных лесах разрешается проведение выборочных рубок в следующих категориях: леса водоохранных зон, запретные полосы вдоль водных объектов и нерестоохранные полосы лесов. В эксплуатационных лесах разрешены все виды рубок.

Рис. 2.2-1. Распределение земель лесного фонда по целевому назначению лесов

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

Таблица 2.2-4. Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов Бокситогорского лестничества

| № п/п | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса, всего | 155297 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.10); Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8). |
| 1.1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 20501 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102); Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; Приказ МПР России от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельный полномочий Российской Федерации в области водных отношен ий, переданных субъектам Российской Федерации» (пункт 1, часть 1); Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. |
| 1.2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 20977 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102). |
| 1.2.1 | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 20977 | Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» |
| 1.3. | Ценные леса, всего | 113819 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102). |
| 1.3.1 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 85438 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». |
| 1.3.2 | Нерестоохранные полосы лесов | 28381 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». |
| 2 | Эксплуатационные леса | 447542 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 10). |
|  | Итого по лестничеству | 632839 |  |

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

Площадь земель лесного фонда представлена на 73 % покрытыми лесной растительностью землями, на 4 % -  не покрытыми лесной растительностью землями и на 23 % -  нелесными землями. Среди нелесных земель преобладают болота, воды (рис. 2.2-2).

Рис. 2.2-2. Доля площадей лесного фонда по категориям лесных и нелесных земель

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

Распределение территории лесничества по категориям лесных и нелесных земель приведено ниже. К прочим землям относятся: карьеры, кладбища, торфоразработки, трассы коммуникаций (воздушные и кабельные линии электропередач, телефонные линии, газопроводы).

Таблица 2.2-5. Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории Бокситогорского лесничества*

| Наименование категории земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Общая площадь земель лесного фонда | 657870 | 100 |
| 2. Лесные земли – всего | 505681 | 77 |
| 2.1. Покрытые лесной растительностью земли – всего | 479932 | 73 |
| В том числе лесные культуры | 67050 | 10 |
| 2.2. Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 25749 | 4 |
| в том числе: |  |  |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 10347 | 2 |
| лесные питомники, плантации | 31 | - |
| естественные редины | - | - |
| фонд лесовосстановления – всего | 15371 | 2 |
| в том числе |  |  |
| гари | 1598 | 1 |
| погибшие древостои | 369 | - |
| вырубки | 13153 | 1 |
| прогалины, пустыри | 251 | - |
| 3. Нелесные земли – всего | 152189 | 23 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 73 | - |
| сенокосы | 898 | - |
| пастбища, луга | 134 |  |
| воды | 11736 | 2 |
| дороги | 2342 | 1 |
| просеки | 611 | - |
| усадьбы | 617 | - |
| болота | 132891 | 20 |
| прочие земли | 2887 | - |

Источник: Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год

*Данные приведены по всему Бокситогорскому лесничеству

Перечень и характеристика арендаторов по Бокситогорскому лесничеству - филиал ЛОГБУ «Ленобллес» по состоянию на 01.01.2011 приведен в таблице 2.2-6.

Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются для конкретного лесного участка, переданного для использования в указанных целях (для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности и др.) в проектах освоения лесов после проведения дополнительных обследований. Максимальный срок предоставления лесного участка в аренду - 49 лет.

При наличии туристических баз круглогодичного функционирования срок рекреационного использования лесов круглогодичный.

- зона активного отдыха – январь-март, май-октябрь;

- зона прогулочного отдыха – круглогодично;

- зона эпизодического отдыха – круглогодично.

Выводы

- Бокситогорский муниципальный район характеризуется высокой степенью заболоченности и широким распространением болотных массивов. Большая часть ландшафтов обладает низкой устойчивостью и способностью к самовосстановлению.

- Леса муниципального района входят в состав средней и южной тайги северо-запада России и в силу своего географического положения имеют огромное экологическое значение. Они оказывают большое влияние на формирование климата на значительной территории восточной Европы, регулируют режим северо-западного водного бассейна.

- Большая часть территории Бокситогорского муниципального района подвержена сильным процессам заболачивания, что обусловлено особенностями рельефа и составом четвертичных пород. Лесные пожары и несанкционированные рубки усугубляют состояние естественных природно-территориальных комплексов, состояние водного баланса территории, нарушают естественное функционирование экосистем и способствуют большему развитию заболоченности, вызывая тем самым массу проблем. Территории становятся непригодными для большинства видов деятельности и теряют свою рекреационную ценность.

- В связи со сложившейся обстановкой в муниципальном районе рекомендуется проведение работ по оценке состояния на сегодняшний день степени нарушенности лесов вследствие вырубки и неправильном использовании экосистем. На основе полученных результатов рекомендуется разработка программ по защите и восстановлению лесных экосистем.

Таблица 2.2-6. Список арендаторов Бокситогорского лесничества по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Наименование лесопользователя | № договора (новый) | Площадь, га | Расчёт ежегодного пользования, м³ | Местонахождение | № кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое назначение: заготовка дреесины |
| 1 | ООО «Арт-лес» | 2-2008-12-250-3 от 16.12.2008 | 270 | 215 | Бокситогорский муниципальный район, поселок Заборье, улица Центральная, д. 14, кв. 1 | Кургальское участковое лестничество: 42 |
| 2 | ООО «Буркало М.И.» | 2-2008-12-202-3 от 16.12.2008 | 9748 | 14400 | Бокситогорский муниципальный район, поселок Сельхозтехника | Бокситогорское участковое лестничество: 65-79, 93-107, 116-124, 136-140, 154-158, 175-178, 188-193, 199-203, 210-214, 220-224, 230-239 |
|  | ООО «Буркало М.И.» | 2-2008-12-203-3от 16.12.2008 | 1288 | 5600 |  | Бокситогорское участковое лестничество: 110-115, 130-135 |
| 3 | ООО «Влад» | 2-2008-12-52-3 от 8.12.2008 | 2241 | 7800 | Бокситогорский муниципальный район, деревня Колбеки | Мозолевское участковое лестничество: 114-117, 123-126, 132-134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 162 |
| 4 | ООО «Дионис плюс» | 2-2008-12-201-3 от 16.12.2008 | 3058 | 8800 | Бокситогорский муниципальный район, поселок Сельхозтехника д. 20 | Пикалевское участковое лестничество: 2-11, 17-23, 30-32 |
| 5 | ООО «Крона» | 2-2008-12-174-3 от 16.12.2008 | 2637 | 6723 | Волховский муниципальный район, село Паша, Промзона, река Кумбита | Деревское участковое лестничество: 1-20, 24-26 |
| 6 | ООО «Круг» | 2-2008-12-260-3 от 22.12.2008 Расторжение договора в 2012 году | 4534 | 12263 | Санкт-Петербург, улица Малая Посадская, д. 5, офис 7 | Анисимовское участковое лестничество: 40, 41, 48-59, 64, 65, 75-78, 83, 84, 93, 94, 104,105, 107, 109-118 |
| 7 | ООО «Навигатор» | 2-2008-12-138-3от 16.12.2008 | 23050 | 19200 | Бокситогорский муниципальный район, поселок Подборовье | Лидское участковое лестничество: 1-25, 29-43, 48-61, 66-71, 76-81, 88-96, 110-115 |
| 8 | ООО «Пирс» | 2-2008-12-187-3 от 16.12.2008 | 3609 | 7700 | Бокситогорский муниципальный район, город Пикалёво, Спрямленное шоссе, д. 1 | Пикалевское участковое лестничество: 118-125, 132-140, 146-155, 157-161 |
| 9 | ООО «Пирамида» | 2-2008-12-185-3 от 16.12.2008 | 33352 | 27300 | Бокситогорский муниципальный район, город Пикалёво, 2-ой Заводской проезд, д. 5 | Тургошское участковое лестничество: 1-115 |
| 10 | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 739 | 153300 | Бокситогорский муниципальный район, поселок Совхозный, д. 18 | Михайловское участковое лестничество: 79, 81, 84-88 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 7950 |  |  | Борское участковое лестничество: 2-8, 30-37, 44-49, 51-53, 61, 62, 65, 66, 105, 111-116, 120, 137, 138, 146-148, 154-156, 158, 159, 162 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 6224 |  |  | Бокситогорское участковое лестничество: 33-64, 80-92, 127,128, 148-153, 166-170, 174 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 7221 |  |  | Мозолевское участковое лестничество: 1-54, 165, 166 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 7070 |  |  | Новодеревенское участковое лестничество: 83, 84, 104, 105, 124, 140-143, 150, 156, 166-218 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 12517 |  |  | Пикалевское участковое лестничество: 1,12-16, 24-29, 33-117, 126-131, 141-145, 156 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 1645 |  |  | Анисимовское участковое лестничество: 9-15, 82, 101, 106, 128, 129 |
|  | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11от 02.11.2009 | 15399 |  |  | Самойловское участковое лестничество: 1-77, 171, 172, 176-186 |
| 11 | ООО «ММ-Ефимовский» | 2-2010-01-2-З от 03.02.2010 | 100890 | 162200 | Бокситогорский муниципальный район, поселок городского типа Ефимовский, улица Гагарина, д. 30 | Боровское участковое лестничество: 1-125 Кургальское участковое лестничество: 1, 2, 12, 27-31, 51, 52, 58-60, 66-73, 87 Подборовское участковое лестничество: 1-4, 18-25, 109 Радогощинское участковое лестничество: 33-125, 201-299 Шидрозерское участковое лестничество: 1-159 |
|  | ООО «ММ-Ефимовский» | 2-2010-01-3-З от 25.05.2010 | 119791 | 189800 | Бокситогорский муниципальный район, поселок городского типа Ефимовский, улица Гагарина, д. 30 | Вожанское участковое лестничество: 1 (часть), 2-43, 51-56, 64-71, 81-83, 92-104, 106-108, 114-123, 128-132 Раменское участковое лестничество: 1-177 Анисимовское участковое лестничество: 1-8, 16-21, 24-28, 31-38, 42-47, 60-63, 66-69, 85-92, 95-100, 102, 103, 119-127 Горское участковое лестничество: 1-45, 49-51, 63-67, 75-98, 102-117, 122-148 Соминское участковое лестничество: 1-75 Озеревское участковое лестничество: 1-97,101-149 |
|  | ООО «ММ-Ефимовский» | 2-2010-01-4-З от 12.11.2010 | 77746 | 170000 | Бокситогорский муниципальный район, поселок городского типа Ефимовский, улица Гагарина, д. 31 | Ефимовское участковое лестничество: 1-212 Деревское участковое лестничество: 21-23, 27-162 Новодеревенское участковое лестничество: 159, 160 Лидское участковое лестничество: 26-28, 44-47, 62-65, 72-75, 82-87,97-109 Самойловское участковое лестничество: 101-113, 115-145, 147-169, 173-175 |
| 12 | ОАО «Выборгская целлюлоза» | 61/З-2010-04 от 29.04.2010 | 72932 | 138700 | Выборгский муниципальный район, поселок городского типа Советский, улица Заводская, д. 2 | Михайловское участковое лестничество: 1-78, 80, 82, 83, 89-97 Большедворское участковое лестничество: 121-125, 145-149, 157-159, 165-167, 175-179, 184, 193-201, 206-265 Бокситогорское участковое лестничество: № 1-32, 108, 109, 125 126, 141-143, 194, 204, 215, 225, 226, 240-261 Борское участковое лестничество: № 1,9-29, 38-43, 50, 54-60, 63, 64, 101-104, 106-110, 117-119, 121-125, 127-136, 139-145, 149-153, 157, 160, 161 Новодеревенское участковое лестничество: 1-82, 85-103, 106-123, 125-139, 144-149, 151-155, 157, 158, 161-165, 219-233 Мозолевское участковое лестничество: № 55-113, 118-122, 127-131, 135-139, 142-146, 149-153, 156-161, 163, 164, 167-171 |
|  | ОАО «Выборгская целлюлоза» | 70/З-2010-06 от 21.06.2010 | 115189 | 117700 | Выборгский муниципальный район, поселок городского типа Советский, улица Заводская, д. 2 | Радогощинское участковое лестничество: 1-32 Корвальское участковое лестничество: 1-121 Большедворское участковое лестничество: 1-120, 126-144, 150-156, 160-164, 168-174, 180-183, 185-192, 202-205 Колпинское участковое лестничество: 1-128 Заборское участковое лестничество: 1-75 Подборовское участковое лестничество: 5-17, 26-37, 101-108, 110-154 Бокситогорское участковое лестничество: 129, 144-147,159-165,171-173, 179-187, 195-198, 205-209, 216-219, 227-229 Борское участковое лестничество: 126 |
| Итого |  | 645473 | 1062186 |  |  |
| Целевое назначение: осуществление рекреационной деятельности |
| 13 | ООО ЛТК «Вепсский Лес» | 44/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 0,6 |  | Бокситогорский муниципальный район, деревня Сидорово, д. 100 | Шидрозерское участковое лестничество: кв. № 98 выд. 17, № 99 выд. 2 |
| 14 | ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | 45/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 0,5 |  | Бокситогорский муниципальный район, город Пикалёво, Спрямленное шоссе, д. 1 | Соминское участковое лестничество: кв. № 68 выдел 37 |
| Целевое назначение: Строительство, реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, и других линейных объектов |
| 15 | ОАО «Газпром» | № 278/ДС-2011-03 от 16.03.2011 | 19,712 |  | Город Москва, улица Наметкина, д. 16 | Пикалевское участковое лестничество: в кв. №№ 3 (части выделов 29, 30), 4 (части выделов 46, 48, 49, 53, 55), 7 (части выделов 4, 5), 8 (части выделов 4-8, 12, 13, 17, 24, 27-29), 9 (части выделов 12, 19, 34), 18 (части выделов 3, 20) |
| 16 | ООО «Линк Девелопмент» | № 282/ДС-2011-04 от 15.04.2011 | 0,01 |  | Город Санкт-Петербург, улица Народная, д. 68, корп. 1, пом. 9-Н | Михайловское участковое лестничество: в кв. 54 (часть выдела 1) |
| 17 | ОАО «Газпром» | № 290/ДС-2011-04 от 27.04.2011 | 4,51 |  | Город Москва, Улица Наметкина, д. 16 | Пикалевское участковое лестничество: кв. №№ 4 (части выделов 33,38,40,41,46,53,54,56,57), 8 (части выделов 30,31), 9 (части выделов 37,38,39) |
| 18 | ОАО «Газпром» | № 498кс-2012-02 от 20.02.2012 | 0,274 |  | Город Москва, Улица Наметкина, д. 16 | Новодеревенское участковое лестничество: кв. № 64 выд.1,2 (части), Большедворское уч. л-во кв. № 263 выд. 11,18 (части) |
| 19 | ЗАО «Ямалгазинвест» | № 4-2007-09 от 21.09.2007 | 1,7022 |  | Город Москва, Улица Наметкина, д. 16 | Бокситогорское участковое лестничество, Пикалевское участковое лестничество: кв. № 8 |
| 20 | ОАО «Газпром» | № 549кс-2012-06 от 26.06.2012 | 61,58 |  | Город Москва, Улица Наметкина, д. 16 | Заборское участковое лестничество: в кв. № 147 (части выделов 6-8), 149 (части выделов 1, 2) Подборовское участковое лестничество: в кв. № 15 (части выделов 40, 41), 16 (части выделов 33-39, 41-46, 89), 17 (части выделов 25, 26, 28-32, 37, 41, 72, 78, 79, 81, 88, 89), 18 (части выделов 22, 24-26, 53, 58), 19 (части выделов 22, 23, 25-27, 34, 35), 20 (части выделов 34, 35, 38, 44), 31 (части выделов 5, 7-10, 18), 32 (части выделов 7-11, 13-16, 18-22, 32), 50 (части выделов 18-27, 57, 59), 51 (части выделов 12, 15-22, 26, 37-40, 42) Тургошское участковое лестничество: в кв. 67 (части выделов 37-48, 68, 70), 68 (части выделов 20-24, 35), 69 (части выделов 25-33, 35, 38), 70 (части выделов 31-34, 37, 38) |
| 21 | ОАО «Газпром» | № 561кс-2012-08 от 01.08.2012 | 133,06 |  | Город Москва, Улица Наметкина, д. 16 | Самойловское участковое лестничество: в кв. 2 (части выделов 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 34), 3 (части выделов 26, 33, 34, 40), 6 (части выделов 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 62), 7 (части выделов 4, 5, 28), 8 (части выделов 1, 4, 7, 24, 28), 15 (части выделов 1, 2, 14), 16 (части выделов 45, 46, 48, 52, 54, 56), 29 (части выделов 3, 4, 5, 6, 11, 12, 36) Пикалевское участковое лестничество: в кв. 252 (части выделов 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 55), 253 (части выделов 8, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 49), 258 (части выделов 11, 12, 18, 22), 262 (части выделов 5, 12, 21, 31, 32), 263 (части выделов 10, 12, 18, 21) Большедворское участковое лестничество: в кв. 57 (части выделов 17), 59 (части выделов 13, 14, 15), 68 (части выделов 1, 10), 69 (части выделов 7, 8, 10), 70 (части выделов 15, 23, 24, 25), 71 (части выделов 15, 19, 20, 22), 79 (части выделов 1, 2, 7, 8, 21), 81 (части выделов 2, 10, 12, 15, 22), 84 (части выделов 26), 86 (части выделов 1, 2, 6, 18, 19, 20), 87 (части выделов 25) Михайловского участкового лесничества, в кварталах 63 (части выделов 43, 44, 63), 64 (части выделов 1, 2, 3), 65 (части выделов 1, 4, 6, 9, 26, 29), 66 (части выделов 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 39, 41, 45, 47), 80 (части выделов 2), 81 (части выделов 1, 3, 5, 6, 7, 31), 82 (части выделов 2, 21, 22), 102 (части выделов 3, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 23, 25, 26, 28, 30), 103 (части выделов 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 40), 104 (части выделов 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 26, 32, 34, 43), 105 (части выделов 13, 17, 18, 23, 29, 30), 124 (части выделов 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 25, 37, 40, 41), 141 (части выделов 6, 53), 168 (части выделов 1, 2, 3, 4, 18, 20, 22, 23), 169 (части выделов 1, 4, 6, 15, 19, 24), 174 (части выделов 6, 27), 175 (части выделов 11, 24, 35, 42, 50), 183 (части выделов 4, 18, 33, 34, 37, 38), 184 (части выделов 16, 17, 18, 27, 37, 40), 193 (части выделов 7, 12, 20, 32), 194 (части выделов 10, 11, 17, 18, 25, 26, 36), 203 (части выделов 6, 7, 29, 31), 204 (части выделов 12, 19, 27, 30, 44, 45, 48, 51), 205 (части выделов 24, 25, 33, 34, 41, 42, 55, 56), 215 (части выделов 4, 13, 32), 216 (части выделов 11, 12, 16, 23, 26, 33, 34), 218 (части выделов 4, 15, 16, 17, 18, 49) Новодеревенского участкового лесничества, в кварталах 177 (части выделов 6, 10, 11, 18, 24, 25, 26, 27, 32, 33), 179 (части выделов 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25), 180 (части выделов 2, 3, 4) |
| 22 | ОАО «Газпром» | № 400дс-2012-09 от 21.09.2012 | 0,849 |  | Город Москва, улицаНаметкина, д. 16 | Пикалевское участковое лестничество: кв. 4 выд. 40,41,58, Большедворское участковое лестничество: кв. 263 выд.12,18, Михайловское участковое лестничество: кв. 68 выд.10, Новодеревенское участковое лестничество: кв. 80 выд.2 |
| 23 | ОАО «Леноблгаз» | № 611кс-2012-11 от 20.11.2012 | 3,29 |  | Московская область, Ленинский муниципальный район, поселок Газопровод, д. 101 | Подборовское участковое лестничество: кв. 111 выд. 1, 3, 6, 8; кв. 112 в.16, кв. 117 в. 7, кв. 118 в.1, кв. 119 выд. 21, кв. 124 выд. 19, 23, 24 |
| 24 | ОАО «Леноблгаз» | № 613кс-2012-11 от 22.11.2012 | 0,23 |  | Московская область, Ленинский муниципальный район, поселок Газопровод, д. 101 | Бокситогорское и Подборовское участковое лестничество: кв. № 123 выдел 2 |
| Целевое назначение: Карьеры |
| 25 | ЗАО «Пикалевская ПМК-22» | 132/к-2012-06 от 16.06.2016 | 5,0 |  | Бокситогорский муниципальный район, деревня Обрино | Самойловское участковое лестничество: кв. 181 выд. 5 |

### 2.2.4. Ресурсы растительного мира

Муниципальный район располагается в пределах ландшафтной области северо-запада Русской равнины, таежной провинции, южно-таежной подпровинции. В муниципальный район входят два ландшафта Северо-Валдайского округа - Сурско-Чагодощинский и Тихвинско-Чагодощинский, и два ландшафта Лужско-Волховского округа - Вишерский и Тихвинский.

Сравнительной однородностью характеризуется Судско-Чагодощинский ландшафтный район. Доминантными типами урочищ являются холмисто-моренные комплексы с частой сменой условий увлажнения, пород различного механического состава и вариантов подзолистых почв, с преимущественно зеленомошными ельниками. В депрессиях развиты болота верхового типа - сфагновые, преимущественно грядово-мочажинные, встречаются травяно-сфагновые болота переходного типа. Четвертичные отложения довольно однородны - преобладают моренные суглинки и супеси со щебнем и валунами, в понижениях развиты болотные отложения.

Растительный покров довольно пестрый и представлен еловыми зеленомошными лесами, в сочетании с березовыми и березово-осиновыми, а также еловыми долгомошными и сфагновыми лесами в сочетании с березовыми травяно-моховыми лесами на месте заболоченных еловых. Сельскохозяйственные земли имеют ограниченное распространение.

К востоку от Сурско-Чагодощенского располагается Тихвинско-Чагодощенский ландшафтный район, характеризующийся мозаичной структурой. Доминируют равнины с нормальным или кратковременным избыточным увлажнением на рыхлых бескарбонатных породах: озерно-ледниковых, отчасти озерных и морских песках и супесях, и озерно-ледниковых и флювиогляциальных гравелистых песках.

Плоские равнины и ложбины с длительным избыточным увлажнением на озерно-ледниковых, отчасти озерных и морских песках, имеют ограниченное распространение. Отдельными участками, незначительными по площади, развиты равнины с нормальным или кратковременно-избыточным увлажнением на валунных суглинках (реже на супесях и песках).

В понижениях развиты болотные комплексы, преимущественно верхового типа.

Растительный покров представлен:

- сосновыми зеленомошными и лишайниковыми лесами;

- сосновыми долгомошными и сфагновыми;

- еловыми долгомошными и сфагновыми лесами.

Вторичные леса представлены:

- березовыми травяно-моховыми лесами на месте заболоченных еловых;

- березовыми и сосново-березовыми травяно-кустарничковыми;

- березовыми березово-осиновыми травяно-кустарничковыми лесами.

Ландшафтный район характеризуется слабой ландшафтной освоенностью: массивы сельскохозяйственных земель невелики по площади, разрушены и располагаются чаще всего на месте сосновых зеленомошных лесов.

Западная часть муниципального района расположена в пределах двух ландшафтных районов: южная часть входит в состав Вишерского ландшафта, занимая незначительную площадь.

В пределах Вишерского ландшафтного района развиты следующие комплексы:

- равнины с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением на валунных суглинках;

- плоские равнины на бескарбонатном валунном суглинке, местами с длительным избыточным увлажнением;

- болота верхового типа.

Растительный покров представлен преимущественно вторичными березовыми и березово-осиновыми травяно-кустарничковыми лесами на месте еловых зеленомошных лесов и верховыми болотами с преобладанием грядово-мочажинного комплекса, местами с сосной.

В пределах Тихвинского ландшафтного района развиты следующие комплексы:

- равнины с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением на озерно-ледниковых, отчасти озерных и морских песках и супесях;

- равнины на валунных суглинках;

- холмисто-моренные комплексы.

Растительный покров представлен еловыми зеленомошными лесами, а также сосновыми зеленомошными и лишайниковыми лесами. Вторичные леса имеют островной характер и чаще всего представлены березовыми и березово-осиновыми травяно-кустарничковыми лесами.

Освоенность муниципального района незначительна. Массивы сельскохозяйственных земель приурочены в основном к среднеподзолистым почвам.

### 2.2.5. Ресурсы животного мира

Животный мир Бокситогорского муниципального района, который как и в целом Ленинградской области, может считаться достаточно типичным для лесной зоны Европы, необычайно богат. Разнообразие и мозаичность представленных биотопов способствуют разнообразию видового состава встречающихся здесь животных. В фаунистическом отношении территория поселения относится к восточной и восточной-северо-восточной части области, где отмечается определенный процент сибирских таежных и северных форм. Здесь обитают росомаха, красная и красно-серая полевки, остромордая лягушка, гаршнеп, пеночка-таловка и пеночка-зарничка, белая лазоревка, овсянка-ремез, овсянка-крошка, дубровник, чечетка, юрок, кукша.

Представители животного мира лесов: лось, кабан, медведь, ондатра, лисица, волк.

Представителями орнитофауны: глухарь, куропатка, рябчик, тетерев.

Большинство водоемов богаты рыбой. В муниципальном районе водятся окунь, плотва, красноперка, щука, лещ, карась, язь. В реке Сясь встречается довольно редкая и исключительно ценная рыба - угорь. В реке Сясь и ее притоках также встречается лосось. Лов этой ценной рыбы и её молоди запрещён. Кроме того, для разведения ценных видов рыб - сига и форели организованы рыбные хозяйства на искусственных водоемах.

Из млекопитающих на территории муниципального района, занесенных в Красную книгу, можно встретить обыкновенную летягу, полевку-экономку, подземную полевку, речную выдру, росомаху (уязвимые виды) и европейскую норку и крошечную бурозубку (исчезающий вид). К редким птицам относится беркут (под угрозой исчезновения), белая куропатка (исчезающий подвид), ястребиная сова, филин, чернозобая гагара (уязвимые виды), оляпка, скопа, болотная сова, дупель, обыкновенная горлица, большой кроншнеп, полевой лунь и шилохвость (потенциально уязвимые виды). В Красную книгу внесены также гребенчатый тритон, насекомые махаон и жук-носорог (уязвимые виды). Также к редким птицам относится ястребиная славка (потенциально уязвимый) и широкопалый рак (уязвимый),  белую куропатку (исчезающий подвид), лебедя-кликуна и чернозобую гагару (уязвимые виды), а также обыкновенную горлицу и золотистую ржанку (потенциально уязвимые виды) и т.д.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства производится в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты в Ленинградской области (1988) и областным законом от 11.12.2007 № 173-оз «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области».

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Правилами добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, допускается создание охотничьей инфраструктуры.

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьями 11, 37 Лесного кодекса Российской Федерации.

На период действия лесохозяйственного регламента рекомендуется проводить мероприятия по охране и сохранению благоприятных условий для обитания охотничьих ресурсов по «Нормативам основных биотехнических мероприятий» (1986). Ниже приводятся нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица 2.2-7. Параметры разрешенного использования лесов при ведении охотничьего хозяйства

| № п/п | Вид мероприятия | Ежегодный допустимый объем, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подкормочных площадок | 30 |
| 2 | Устройство кормушек | 30 |
| 3 | Устройство солонцов | 20 |
| 4 | Подрубка осины, ивы | 50 |
| 5 | Устройство охотничьих вышек | 30 |

Мероприятия по улучшению кормовой базы должны проводиться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Использование охотничьих ресурсов на территории лесничества регулируется образованным в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2008 № 120 Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. В сезоне охоты 2009-2010 годов постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 18 на территории области были установлены следующие сроки охоты:

- на бурундука - с 15 марта по 30 апреля и 15 августа по 30 октября;

- лисицу - с 15 сентября по 28 (29) февраля;

- зайца - с 15 сентября по 28 (29) февраля;

- ондатру - с 15 сентября по 1 апреля;

- на куницу, норку американскую, хоря, горностая, ласку, рысь, белку - с 15 октября по 28 (29) февраля;

- на бобра - с 01 октября по 28 (29) февраля;

- на енотовидную собаку - с 01 октября по 28 (29) февраля;

- болотно-луговой и водоплавающей дичи - 2-ая суббота августа - 15 ноября;

- степной и полевой дичи - со 2-ой субботы августа по 28 (29) февраля;

- кабана - с 01 июня-31 декабря;

- бурого медведя - с 01 августа по 28 (29) февраля;

- барсука - 01 сентября по 15 ноября;

- самцов лося «на реву» - с 25 августа по 30 сентября;

- лося - с 01 октября по 31 декабря.

На территории Бокситогорского муниципального района пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют 11 организаций:

- Местная общественная организация «Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Лопастино»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Экотрейд»;

- Некоммерческое партнерство «Вепское охотохозяйство»;

- Некоммерческое партнерство «Калинецкие дали»;

- Некоммерческое партнерство «Клуб охотников и рыболовов «Природа»;

- Некоммерческое партнерство охотохозяйство «Радогощинское»;

- Некоммерческое партнерство «Русская охота»

- Межрегиональная общественная организация «Традиции русской охоты».

- Ленинградская областная общественная организация «Охотничье-рыболовный клуб «Турандинский»;

На территории НП «Вепское охотохозяйство» путей миграции диких животных нет, наблюдается сезонная миграция лосей с севера на юг с увеличением снежного покрова свыше 70 см.

На территории НП «Клуб охотников и рыболовов «Природа», НП «Охотохозяйство Радогощинское», ООО «Вымпел», Ленинградской областной общественной организации «Охотничье-рыболовный клуб «Турандинский» путей миграции диких животных нет.

На территории ООО «Вымпел»: места постоянной концентрации лося - между рекой Тушемелька и рекой Лощинка в кварталах: 118-120, 138-143, 155-158 Горского лесничества Климовского сельского поселения; кабана - между рекой Тушемелька и рекой Горюн в кварталах 47,48, 60-62, 77-80, 90-92, 112-115 Вожанского лесничества Ефимовского сельского поселения; медведя - от западной границы Горского лесничества до дороги деревни Бережок - деревни Чудцы на площади 25 тыс. га, находящегося на территории Ефимовского и Климовского поселений.

На территории Ленинградской областной общественной организации «Охотничье-рыболовный клуб «Турандинский» имеет место заход диких кабанов в южные районы охотничьего хозяйства из Вологодской и Новгородской областей. Места постоянной концентрации копытных и медведя занимают 80 % от общей площади охотничьего хозяйства, что составляет 40 га. Весной и осенью на юге охотничьего хозяйства наблюдается воздушный коридор пролета водоплавающих.

## 2.3. Особо охраняемые природные территории

При подготовке данного раздела были использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Постановление от 26.12.2005 № 336 «Об утверждении примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области»

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 14.09.1999 № 302-пг «Об организации природного парка «Вепсский лес» в Ленинградской области».

- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.1999 № 28 «О продлении срока действия и совершенствовании системы государственных зоологических (охотничьих) заказников в Ленинградской области»

- Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2011 № 180);

- Паспорт ООПТ Ленинградской области «Река Рагуша» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 (с учетом псоледних изменений, внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2012)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Нормативно-законодательная база объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и рядом правовых документов регионального значения.

Согласно вышеперечисленным документам на территории Бокситогорского муниципального района расположены памятник природы регионального значения Река Рагуша и природный парк регионального значения «Вепсский лес». Общая площадь особо охраняемых природных территорий согласно паспорту Бокситогорского муниципального района составляет 11 934 га.

Комплексный памятник природы регионального значения «Река Рагуша»

Комплексный памятник природы регионального значения Река Рагуша расположен в Бокситогорском  муниципальном районе в окрестностях деревни Рудная Горка.

Основанием для организации комплексного памятника природы регионального значения «Река Рагуша» послужило постановление Правительства Ленинградской области № 494 от 26.12.1996 (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 27.11.2002 № 213, от 03.12.2003 № 239, от 18.03.2010 № 60, последние изменения от 19.04.2012).

Постановлением Ленинградской области от 03.12.2003 № 239 утверждена площадь государственного комплексного заказника «Река Рагуша» в границах Бокситогорского лесничества 1034 га. В площадь охранной зоны Мозолевского, Борского участковых лесничеств  вошли  только лесопокрытые земли.

Цель создания: сохранение реки Рагуша с уникальным карстовым ландшафтом, каньонообразной долиной, с выходами коренных пород, богатой и своеобразной растительностью. Охрана редких видов растений и животных, нерестилищ лосося и мест обитания форели.

Река Рагуша протекает в меридиональном направлении. В южной части она имеет характерную для небольших рек Северо-Запада неглубокую долину и течет в окружении заболоченных еловых лесов. Рельеф здесь сравнительно мало расчленен. Севернее, ближе к устью реки, характер ее долины меняется. Здесь на поверхность выходят толщи известняков каменноугольного периода. Южнее дороги Бокситогорск - Половное долина реки приобретает каньонообразный характер. И здесь начинают проявляться карстовые явления: поноры, карстовые воронки, просадки, в которые устремляется течение реки. Потому летом на значительном протяжении река имеет подземное русло. Надземное, сухое летом, русло в долине реки, заполняется водой лишь в весеннее и осеннее половодья. Глубина хорошо развитой каньонообразной долины достигает 60 м. На склонах долины и в днище реки находятся обнажения известняков с богатой ископаемой фауной.

Растительный покров долины реки Рагуша необычайно богат. Он включает большой набор видов, включенных в красные книги - венерин башмачок, надбородник, представителей сибирской флоры - молокан сибирский, диплазиум сибирский, скерда сибирская, редкие для области папоротники - пузырник судетский, многорядник Брауна, голокучник Роберта и другие. Общий список сосудистых растений насчитывает более 500 видов, в их числе 15 видов орхидей. Кроме видового богатства флоры и наличия редких видов нельзя не отметить наличие редких для области сообществ - ольхово-широколиственных лесов, занимающих практически всю каньонообразную часть долины. Это один из наиболее ярко представленных участков неморального комплекса растительных сообществ в нашей области. Они сочетаются с типичными для области ельниками по долинам ручьев, имеющими возраст деревьев, превышающий 150 лет.

Из числа редких видов гнездящихся птиц следует указать, прежде всего, оляпку. Местность регулярно посещают медведи, барсуки. В реках Рагуша и Воложба обитает форель, заходит на нерест лосось. Встречается ряд видов насекомых, занесенных в Красную книгу и охраняемых в Ленинградской области, - махаон, черный апполон, медведица кайя и другие.

Рис. 2.3-1. Схема расположения Государственного комплексного памятника природы регионального значения «Река Рагуша»

Объекты, заслуживающие особой охраны:

- каньонообразная долина реки Рагуша;

- сухое надземное русло и подземный водоток реки;

- ольхово-широколиственные леса;

- ключевые болота в пойме реки Воложба;

- нерестилища ручьевой форели;

- редкие виды растений и животных: многорядник Брауна, орлячок сибирский, пузырник судетский, фиалка Селькирка, хвощ камышковый, башмачок настоящий, серый журавль, оляпка, лосось.

Перечень землепользователей:

- Бокситогорский межхозяйственный лесхоз «Красное Знамя»;

Запрещается:

- распашка земель;

- проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу;

- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

- все виды мелиоративных работ, связанных с изменением гидрологического режима территории;

- прокладка всех видов коммуникаций;

- отвод земель под строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств,

- разработка карьеров и добыча полезных ископаемых, разработка торфа, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

- сброс сточных вод;

- применение ядохимикатов и пестицидов;

- стоянки туристов, разведение костров;

- выпас скота;

- охота.

Разрешается:

- проведение санитарных рубок леса (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу;

- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории, в зимнее время по снегу;

- противопожарные мероприятия;

- проведение научно-исследовательских работ;

- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Территория памятника природы обладает высоким рекреационным потенциалом, на ее территории в течение нескольких лет проводятся детские экологические экспедиции. Территория обустраивается, организованы кострища, оборудована экологическая тропа, устроено место для палаточного лагеря. Перспективно вложение средств на развитие спортивно-туристской инфраструктуры и предоставление сервисных услуг. Рекомендуемые мероприятия: разработка и организация экологической тропы для ознакомления населения, в первую очередь, учащейся молодежи с природными объектами заказника.

Природный парк регионального значения «Вепсский лес»

Природный парк «Вепсский лес» создан постановлением Губернатора Ленинградской области от 14.09.1999 № 302-пг по представлению комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области (департамента природопользования и экологической безопасности), с учетом ранее изданных распоряжения Правительства Ленинградской области от 13.02.1995 № 138-р «О национальном парке «Вепсский лес», постановлений глав администраций Тихвинского муниципального района от 30.09.1996 № 930, Лодейнопольского муниципального района - от 11.07.1996 № 647, Бокситогорского муниципального района - от 24.06.1996 № 328, а также согласования администрации Подпорожского муниципального района (письмо от 17.10.1996 № 2206), согласования администраций волостей и землепользователей, земли которых намечаются к включению в границы природного парка. Природный парк «Вепсский лес» расположен на территории Подпорожского, Тихвинского, Лодейнопольского и Бокситогорского муниципальных районов.

Основанием для организации комплексного памятника природы регионального значения «Вепсский лес» послужило Постановление Губернатора Ленинградской области от 14.09.1999 № 302-пг (в ред. Постановлений  Губернатора Ленинградской области от 14.05.2003 № 81-пг, от 26.01.2005 № 9-пг). Общая площадь - 189100 га, в том числе по Бокситогорскому лесничеству - 31393 га.

Цель создания: охрана уникальной природы этих мест, сохранение, изучение и возрождение вепсской культуры, создание условий для туризма и отдыха, проведение научных исследований и организация экологического воспитания населения и посетителей парка.

Таблица 2.3-1. Характеристика землепользователей Природного парка Вепсский лес на территории Бокситогорского муниципального района, га

| Землепользователи | Площадь земель | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застроенные территории | Сельхозугодья | Лесные площади |
| Подборовский лесхоз | 2,7 | - | - | 2,7 |
| АОЗТ «Радогощинское» | 8,12 | - | 0,48 | 7,64 |
| Радогощинское сельское поселение | 0,08 | 0,06 | 0,02 | - |
| Итого | 10,9 | 0,06 | 0,5 | 10,34 |

ООПТ «Вепсский лес» является природоохранным, рекреационным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, территория которого включает в себя комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначен для использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных, рекреационных и хозяйственных целях. Установлены различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и  рекреационной ценности      природных участков.

Природный парк «Вепсский лес» расположен на северо-западе Восточно-Европейской равнины, в пределах Вепсовской возвышенности. Большую часть возвышенности занимает Тихвинская гряда, представляющая собой волнистую равнину с участками холмистого рельефа. Абсолютные отметки изменяются от 26 м (долины рек) до 280 м (Валдайский водораздел). Поверхность территории расчленена долинами рек и ручьёв с глубиной 5-18 м (до 35 м).

На территории природного парка сильно развит карст. На поверхности карст представляет собой воронки, имеющие размер от 0,5-1 до 10-50 м в диаметре, с глубиной 10 м. Карстовые образования - блюдца, ложбины и котловины часто заняты озёрами.

В пределах парка располагается Леринский заказник (резерват), созданный для охраны олиготрофного водоема на Карбоновом плато, водной и прибрежной растительности, флоры и фауны водоема и прилегающей территории.

Выделены 3 функциональные зоны: резерваты, зона экстенсивного использования и хозяйственно-рекреационная зона.

Резерваты - «Леринский» и «Вепсский лес»

ООПТ «Вепсский лес» располагает 2 резерватами - олиготрофный водоем сложной конфигурации «Лериский» и лесная экосистема «Вепсский лес».

- «Леринский»

Общая площадь - 1600 га, в т.ч. лесного фонда - 1600 га.

Олиготрофный водоем  сложной конфигурации, которая предопределена дочетвертичным рельефом. Редкие виды фауны и флоры. В резервате устанавливается заповедный режим.

Запрещается:

- любые мелиоративные, строительные или изыскательские работы с бурением и закладкой шурфов, которые могут влиять на гидрологический   режим озер;

- все виды рубок, использование ядохимикатов, промышленная заготовка ягод, грибов, сырья - лекарственного и технического, промысловая охота.

Разрешается:

- проведение  научно-исследовательских работ;

- любительская охота, расчистка квартальных просек, сбор ягод и грибов местным населением.

- «Вепсский лес»

Общая площадь - 7392 га, в т. ч. лесного фонда - 553  га.

Цель ООПТ - сохранение лесных  экосистем, а также олиготрофных болот, олиготрофных и дистрофных озер, не затронутых хозяйственной деятельностью;

Запрещается:

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;

- действия, изменяющие гидрологический режим водных объекто и гидрогеологический  режим территорий;

- рубки главного и промежуточного  пользования (кроме рубок ухода в молодняках),  заготовка живицы, промысловая охота, промысловое рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, плодов, ягод, грибов, семян, цветов, корья, торфа и других видов

- растительного и животного сырья, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, интродукция живых организмов;

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий, дорог и других коммуникаций, за исключением необходимых для функционирования резервата;

- применение минеральных удобрений и пестицидов, сплав леса, движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования;

- проведение мероприятий, связанных с массовым отдыхом.

На той части резервата, где предусматривается изучение естественных природных процессов, запрещаются любые мероприятия, в том числе направленные на регулирование природных процессов, кроме охраны от пожаров. В том числе:

- запрещаются все виды рубок леса, включая рубки ухода, санитарные рубки, вырубка кустарников и подлеска, а также уборка захламленности, рубка модельных деревьев, выпас скота, сенокошение, промысловая охота и рыболовство, биотехнические мероприятия,  посадка лесных культур, пуск палов, прорубка новых просек и визиров;

- производство затесок на деревьях.

Разрешается:

- закладка постоянных и временных пробных площадей, проведение замеров, взятие

кернов у растущих деревьев с обязательной заделкой отверстий, обозначение  деревьев и подроста нетоксичной для растений краской, сбор гербарных и иных образцов  для  биологических коллекций (ограниченно),  закладка учетных площадок, выкопка почвенных разрезов и прикопок (с последующей их засыпкой), взятие почвенных образцов,  образцов подстилки, торфа, хвои и семян в целях исследования (все - ограниченно, по согласованию с научным куратором резервата), прочистка существующих просек и визиров, расчистка квартальных просек, подновление существующих лесоустроительных знаков, установка предупредительных аншлагов, создание переходных мостиков (все - из валежа),

- установка метеорологических  приборов, взятие проб воздуха, вод, осадков, борьба с лесными пожарами, меры по защите леса от вредителей и болезней (в случае угрозы целостности лесного массива), сбор ягод и грибов местным населением (по лицензиям), при наличии контроля со стороны организации,  осуществляющей охрану  резервата, любительская охота.

На той части резервата, которая предназначена для сохранения и восстановления лесных экосистем, нарушенных прежним хозяйством, могут быть также разрешены рубки ухода в смешанных молодняках, направленные на восстановление целевых древесных пород (ели и сосны), уборка захламленности. Рекомендуемые мероприятия: установка аншлагов, охрана территории от самовольных порубок и пожаров.

Зона экстенсивного природопользования

Запрещается:

- всякая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, памятникам истории, культуры и археологии;

- предоставление на территории садоводческих и дачных участков и участков под индивидуальное жилищное строительство;

- строительство магистральных коммуникаций, а также хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием парка;

- движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для этого мест;

- организация туристских стоянок и разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;

- вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность;

- деятельность промышленных предприятий и любых иных объектов, представляющих особую экологическую опасность;

- рубки главного пользования;

- строительство рекреационных объектов.

Разрешается:

- рубки промежуточного пользования (осветления, прочистки, прореживания, проходные, переформирования, обновления, ландшафтные, санитарные, реконструкции) и прочие рубки;

- выпасы скота и покосы;

- геологоразведочные работы и разработка общераспространенных полезных ископаемых без применения взрывных работ - в ограниченных объемах, необходимых для удовлетворения потребностей парка и расположенных на его территории сельхозпредприятий;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и ведомственных;

- мелиоративные работы в ограниченном объеме, необходимом для обеспечения функционирования парка;

- рекреационные маршруты и стоянки в отведенных для этого местах;

- движение транспортных средств исключительно по дорогам;

- сбор грибов, ягод, заготовка дикорастущих растений, плодов без использования совков;

- охота по разрешениям, выдаваемым дирекцией природного парка при контроле со стороны управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ленинградской области;

- любительская ловля рыб (для отдыхающих - по лицензиям);

- проведение научно-исследовательских работ.

Хозяйственно-рекреационная зона

Запрещается:

- рубки главного пользования;

- всякая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и культурно-историческим объектам;

- строительство хозяйственных и жилых объектов за пределами волостных земель, кроме объектов, связанных с функционированием парка;

- предоставление на территории зоны садоводческих и дачных участков;

- строительство магистральных коммуникаций;

- движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для этого мест;

- вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность;

- промысловая охота.

Разрешается:

- геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых в ограниченных объемах, необходимых для удовлетворения потребностей парка и расположенных на его территории сельхозпредприятий;

- мелиоративные работы в объеме, необходимом для обустройства территории парка или сельскохозяйственных нужд;

- рубки: ухода, санитарные, ландшафтные и реконструкции, расчистка квартальных просек;

- строительство хозяйственных и жилых объектов, связанных с развитием населенных пунктов, в границах волостных земель, а также строительство и реконструкция дорог общего пользования и ведомственных;

- сбор грибов, ягод, заготовка дикорастущих растений, плодов и т.д.;

- охота по разрешениям, выдаваемым дирекцией природного парка при контроле со стороны управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ленинградской области;

- любительская ловля рыбы и охота (для отдыхающих - по лицензиям);

- научно-исследовательская работа;

- движение транспорта исключительно по автодорогам.

## 2.4. Характеристика инженерно-строительных условий

Для градостроительного освоения большая часть территории Бокситогорского муниципального района требует особых мероприятий по инженерной подготовке.

Для правильного проектирования зданий и сооружений на территориях развития карстующихся пород карбона необходимы детальные инженерно-геологические исследования на карст. На отдельных территориях необходимо строительство зданий малочувствительных к неравномерным осадкам, использование фундаментов свайного типа и другие специальные конструктивные решения.

Рельеф и геологическое строение

Основными ресурсными преимуществами Бокситогорского муниципального района являются наличие месторождений бокситов и огнеупорных глин, особо ценные сельскохозяйственные угодья, запасы леса и торфа, наличие подземных вод. Формирование  и использование этих ресурсов определяется особенностями рельефа и геологического строения территории.

Центральная часть территории Бокситогорского муниципального района  занята холмистой возвышенностью- фрагментом Тихвинской гряды.  Тихвинская гряда является водоразделом бассейнов Волги и Балтийского моря. Высота гряды на отдельных участках достигает 280 м, но в Бокситогорском муниципальном  районе она не превышает 240 м, а на некоторых участках уменьшается до 180-200м. Этот факт  был использован при строительстве Тихвинской водной системы, построенной в 1811 году. По условиям рельефа это был наиболее короткий путь от Балтики к Волге.

На западе Тихвинская гряда  уступом спускается к Волховской низменности. Восточный склон более пологий.  На западном склоне реки  глубоко врезаны в рельеф,  местами имеют широкие терассированные долины.  На восточном склоне долины выражены слабо. Муниципальный район отличается обилием  болот и озер карстового происхождения.              В геологическом строении территории принимают участие  кристаллические породы фундамента, перекрытые  палеозойскими породами и чехлом четвертичных рыхлых отложений.

Территория Бокситогорского муниципального района  расположена в зоне примыкания двух крупных геологических структур Балтийского щита и Московской синеклизы.  На территории Балтийского щита  породы кристаллического фундамента выходят на поверхность, при переходе к Московской синеклизе (части Русской платформы) породы фундамента погружаются на глубину. Уклон поверхности фундамента реконструирован по геофизическим данным. На западе территории  глубина погружения пород фундамента составляет  около 400 м, в районе города Бокситогорск - 1200 м, причем в районе города Бокситогорск наблюдается локальный минимум-особенность структуры, впоследствии сыгравшая важную роль в формировании месторождений полезных ископаемых.  Структура формировалась длительное время, вызывая разрывные нарушения в породах чехла. Зоны разломов использованы при формировании древней и современной гидросети. На базе древней гидросети формировались месторождения полезных ископаемых.

Чехол представлен породами кембрия и ордовика, залегающими на значительной глубине, и породами девона и карбона,   выходящими на поверхность. Волховская низменность сложена породами девона (Девонская низина). Тихвинская гряда и ее восточный склон - породами карбона (Карбоновое плато). Девонские отложения представлены глинами,  песчаниками и алевролитами. Отложения карбона - известняками, доломитами, мергелями, известковистыми глинами с многочисленными органическими остатками, частично окремненными. К границе между девоном и карбоном приурочены месторождения бокситов и огнеупорных глин. Гипсометрически они залегают в основании уступа Карбонового плато.

Карбонатные породы растворимы в воде - подвержены карсту и быстро подвергаются разрушению. Растворение пород началось еще в карбоне (360-280 млн. лет назад), вскоре после отложения. К настоящему времени в толще карбонатных пород существует множество пустот, относящихся к разным периодам карстоотбразования. Часть из них заполнена рыхлым материалом, часть используется подземными водами.

Рельеф муниципального района формировался длительное время. По возрасту формирования и масштабам  выделяется три группы элементов рельефа.

1. Наиболее крупные древние формы рельефа имеют тектоническое происхождение. К ним относятся Карбоновое плато, Девонская низина, уступ карбонового плато и древняя гидросеть с карстовыми формами. Размеры  элементов - десятки километров, амплитуда рельефа  160-180м.

Карбоновое плато. Абсолютные отметки рельефа свыше 170 м. В рельефе сопровождается серий останцов, отчленившихся от основного плато и удаленных от него. Образую по краю плато полосу шириной 3-6 км. Высота останцов в современном рельефе не превышает 60 м.

Склон плато (карбоновый уступ) пологий скат к девонской низине шириной около 10 км. Нижняя граница соответствует отметкам 80-85 м. Севернее реки Тихвинка за моренными образованиями склон теряется.  В рельефе проявляется в виде слабо наклонных террасовидных ступеней  на отметках 180, 140-150 и 100-120 м. Ширина ступеней от сотен метров до 1,8 км. Ступени маркируются устойчивыми пластами нижнекаменноугольного известняка.

Девонская низина. Поверхность слабо повышается к юго-востоку, значительно изрезана древними долинами и состоит фактически из серии плоских останцов. Поверхность покрыта покровом четветричных отложений различной мощности.

Древняя гидросеть. Основные долины пересекают поверхность низины в западном и юго-западном направлении. В отдельных случаях они проявляются в современной гидросети, но местами являются полностью погребенными. Глубина погребеных долин до 60 м. Продольны профиль древних долин трапецевидный с пологими склонами ширина долин от нескольких сотен метров в пределах карбонового уступа до 3-4 км на Девонской низине. Древние карстовые формы рельефа - западины диаметром до 1 км датируются каменноугольным периодом.

- Ледниковые формы рельефа сформировались в период валдайского оледенения.

Они представлены:

- моренными и флювиогляциальными равнинами,

- участками холмистого рельефа и грядами холмов высотой до 30-40м,

- ложбинами стока ледниковых вод.

Ложбины стока ледниковых вод образуют низменные участки в пределах Девонской низины. Ширина ложбин до 1,3 км при глубине в современном рельефе до 10м., длина более 3 км. Вытянут в широтном направлении.

Моренные отложения представлены валунными суглинками. Флювиогляциальные отложения встречаются  в виде линз песка среди моренных образований. Озерно- ледниковые отложения ( глины, супеси, пески) залегают покровом  мощность1-2м на морене.

- Послеледниковые формы рельефа - это

- плоские озерные и болотные равнины,

- современные речные долины,

- террасы и старицы в древних долинах

- карстовые формы рельефа,

- техногенный рельеф (карьеры отвалы.)

В болотных равнинах  преобладают болота верхового типа с грядово- мочажинным рельефом. Гряды и мочажины параллельны контурам болот. Кочкарные болота развиты в виде отдельных пятен.

Речные долины делятся на переработанные и освоенные древние долины и молодые, вновь образованные. Выделяются древние долины рек Сяси, Воложбы, Пярдомли, Тихвинки, Паши, Капши, Рапли и нескольких более мелких рек. Более мелкие реки прокладывали свои долины по послеледниковой поверхности. Такие долины имеют максимальную ширину до 100-200 м и глубину вреза не более 15 м с одной пойменной террасой высотой до 1,5 м. На древних реках две террасы пойменная и надпойменная высотой до 12 м.

Наступление озерно-болотной стадии развития рельефа датируется ранним голоценом. Скорость нарастания торфяной толщи  составляет в среднем 1 м за 1000 лет.

Инженерно-геологические условия.

Оценка инженерно-геологических условий территории Бокситогорского муниципального района произведена  на основе карты современного рельефа  с заложением горизонталей 20 м. Сравнение карты рельефа с геологической картой территории обнаруживает их полное соответствие: рельеф определяется геологическим строением- типом пород и их структурно-тектоническим положением. Ледниковые отложения сгладили некоторые формы рельефа и заполнили углубления, но не изменили общей картины.

Значительная часть территории муниципального района сложена карбонатными породами, прошедшими несколько этапов интенсивного карстообразования. Породы содержат многочисленные пустоты. Пустоты нарушают устойчивость пород и используются как каналы движения грунтовых вод. В этих условиях воды формируют единую гидравлическую систему и в целом являются незащищенными при отсутствии с поверхности надежных водоупоров.

Рельеф муниципального района формируется на основе тектонически раздробленных карбонатных пород. В итоге возникают одиночные  поднятые блоки- останцы и опущенные блоки - озера и болота. Поверхность опущенных блоков расположена ниже уровня грунтовых вод. Озера имеют  сообщающиеся источники питания.

Древние долины и межблоковые промежутки представляют собой территории с особыми условиями застройки. Они выполнены отложениями высокой водопроводимости – песками, галечниками и могут испытывать значительные колебания уровня грунтовых вод.

Сводовая часть Тихвинской гряды (абсолютные отметки свыше 180-200 м) представляет собой поверхность Волго-Валтийского водораздела. Она сложена кавернозными карбонатными породами высокой проницаемости, перекрытыми маломощным чехлом рыхлых отложений. Потенциально все техногенные воздействия в этой зоне могут привести к негативным последствиям для  обоих речных систем и артезианских бассейнов (Московский и Ленинградский артезианские бассейны.) на этих территориях рекомендуется сохранение лесных насаждений и организация ООПТ.

Древние речные долины рек   сформированы в трещиноватых карбонатных породах, прошедших неоднократные этапы карстообразования. Часть речного стока уходит с поверхности на глубину.  Вырубка лесов активизирует карст, в особенности - в долинах. Развитие процесса может привести к полной потере поверхностного речного стока и возникновению техногенной засухи на полях. В долинах необходимо восстановление растительного покрова и сохранение существующих насаждений.

Тихвинская водная система была построена в сложных инженерно-геологических условиях в карбонатных породах, растворяющихся при движении воды. Устойчивость гидротехнического сооружения в этих условиях могла обеспечиваться только при сохранении прибрежных лесов, обеспечивавших относительную монолитность берегового основания.

Возможность формирования ценных сельскохозяйственных угодий на территории муниципального района обусловлена распространением карбонатных пород, содержащих органику. При таких условиях благоприятна  не глубокая пахота, поверхностное возделывание с наращиванием гумусного слоя, что предотвращает доступ воды на глубокие горизонты. Глубокая пахота  приводит к выносу гумуса и питательных веществ в кавернозный подстилающий слой.

Пахотные земли рационально располагать  там, где коренные породы перекрыты мощным слоем глин и суглинков.

Значительная часть  покровных четвертичных отложений обладает высокой водопроводимостью. Их подстилают  карстоопасные карбонатные породы. В этих условиях  горизонты подземных вод являются незащищенными. В некоторых случаях воды находят выход на территории муниципального района ниже по рельефу в долинах рек. Все это предъявляет особые требования к организации водоотведения и водоочистки.

Таблица 2.4-1. Характеристика инженерно-строительных условий

| Характеристика | Рельеф | Состав отложений | Грунтовые воды | Процессы, оказывающие негативное влияние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения | Моренная равнина Слабоволнистый, местами плоский, абсолютные отметки поверхности 70-200 м. Относительные колебания высот не превышают 5-10 м. | Моренные валунные суглинки с линзами и прослоями песка, реже гравия и галечника, развитыми повсеместно в толще суглинков. На отдельных небольших участках моренные суглинки прикрыты флювиогляциальными или озерно-ледниковыми песками. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 0,5-1,0 м до 10-25 м, редко достигает 40 м. наименьшая мощность четвертичных отложений имеет место в пределах Карбонового плато. Здесь близко к поверхности залегают карстующиеся известняки карбона. | Грунтовые воды приурочены к песчаным и гравийно-галечным прослоям и линзам, заключенным в морене, и залегают на различной глубине, обычно глубже 2,0 м. | В пределах Карбонового плато имеют место карстовые формы рельефа: воронки, просадки, ложбины. Наличие слабоводопроницаемых грунтов и малые уклоны поверхности способствуют развитию поверхностного заболачивания. | Территории с развитием поверхностного заболачивания требуют мероприятий по организации поверхностного стока. На территориях с возможным развитием карста должны предшествовать изыскания на карст. |
|  | Моренно-холмистая равнина Абсолютные отметки поверхности 180-272 м. Относительные колебания высот составляют 25-30 м, редко достигают 50 м. Холмы имеют различные формы и размеры. Крутизна склонов холмов изменяется от 7-100 до 300. | Моренные суглинки. В понижениях между холмами развиты озерно-ледниковые пески, супеси, суглинки. | В пределах распространения моренных суглинков грунтовые воды залегают на глубине более 2 м, в понижениях между холмами – менее 2 м от поверхности земли. | Территория муниципального района в целом относится к карстовому району. Широко развито заболачивание. | Строительство на данных участках потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке территории. Отдельные массивы ограниченно пригодны для строительства из-за пересеченного рельефа. |
|  | Флювиогляциальная равнина От слабоволнистого до равнинного. Относительные высоты не превышают 20 м. | флювиогляциальных отложений Пески различной зернистости, часто среднезернистыми и крупнозернистыми, мощностью 8-10 м (до 25-30 м). Пески залегают в основном на морене, реже на карбонатных породах среднего карбона. Среди песков встречаются прослои гравия, галечников, суглинков и глин мощностью до 1 м. | Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине 2-4 м, лишь на отдельных участках проходят близко к поверхности. | Территория муниципального района в целом находится в пределах развития карстующихся пород карбона. В местах близкого залегания подземных вод к поверхности наблюдается развитие заболачивания. | Имеют место карстовые формы рельефа: воронки, просадки, впадины. Строительству здесь должны предшествовать изыскания на карст. |
| Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения | Озерно-ледниковая равнина Плоский и пологоволнистый с абсолютными отметками поверхности 70-120 м (северо-запад) и 148-160 м (юго-восток). | С поверхности сложен мелкозернистыми песками, обычно без включений, и ленточными глинами, развитыми в виде разрозненных площадей. Мощность озерно-ледниковых отложений обычно не превышает 5-6 м, подстилаются они моренными суглинками. | Пески содержат грунтовые воды, на глубине менее 2 м от поверхности земли. Ленточные глины обводнены по песчаным прослоям. | Текстурные особенности ленточных глин способствуют сплывам и оползанию грунтов в бортах котлованов и береговых склонах. При нарушении естественного сложения они легко переходят в разжиженные состояния. | Из-за высокого стояния уровня грунтовых вод и неустойчивой структуры ленточных глин район ограниченно благоприятен для градостроительства. |
| Территории неблагоприятные для градостроительного освоения | Камы Холмистый, высота холмов-камов не превышает 20 м, склоны камов крутые. | Камы сложены разнозернистыми песками. | Грунтовые воды залегают глубоко от поверхности земли, в понижениях между холмами – близко. | В местах близкого залегания подземных вод к поверхности наблюдается развитие заболачивания. | Из-за пересеченного рельефа территории не благоприятны для градостроительного освоения. |
|  | Болотные равнины Мощность торфа изменяется от 0,5 м до 9 м, преобладает 2-4 м. | Торф постилается четвертичными отложениями различного генезиса. | Торфяники водонасыщены практически на полную мощность. |  | Торф является неравномерно и сильно сжимаемым грунтом и в качестве естественного основания для зданий и сооружений использован быть не может. |
| Территории, не подлежащие градостроительному освоению | В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения). |

# 3. Административно-территориальное деление, характеристика системы расселения

Бокситогорский муниципальный район расположен на северной границе основной полосы расселения России, которая проходит по полимагистрали Санкт-Петербург – Череповец – Вологда и на периферии системы расселения Ленинградской области.

Важнейшей расселенческой осью муниципального района является полимагистраль широтного направления Санкт-Петербург-Вологда, состоящая из одноименной железной дороги и автотрассы А-114, которые в западной части муниципального района до поселка Коли идут параллельно друг другу, а в восточной расходятся, при этом А-114 идет практически по безлюдным территориям. В муниципальном районе сформировалась древовидная система автомобильных дорог, где от основной полимагистрали в южном и северном направлениях отходят хордовые дороги, наиболее важной из которых является автомобильная дорога и железная дорога деревня Большой Двор – город Бокситогорск.

В состав Бокситогорского муниципального района входят 11 муниципальных образований - 3 городских и 8 сельских поселений, из них: Бокситогорское, Пикалёвское и Ефимовское - городские; Анисимовское, Борское, Большедворское, Заборьевское, Климовское, Подборовское, Радогощинское и Самойловское - сельские поселения.

Система расселения Бокситогорского муниципального района представлена двумя городами - город Бокситогорск и город Пикалёво, поселок городского типа Ефимовский и 258 сельскими населенными пунктами. Уровень урбанизации территории высокий, 78,2 % населения муниципального района являются городскими жителями, что выше среднероссийского уровня, вместе с тем все городские поселения относятся к категории малых городов и поселков.

Муниципальный район отличается низкой средней плотностью населения - 7,4 чел. на 1 км².

Бокситогорский муниципальный район не имеет выраженного единственного центра планировочной структуры муниципального района, но наиболее благоприятное положение занимает самое крупное из поселений - город Пикалёво, стоящее по полимагистрали, в отличие от города Бокситогорск. В муниципальном районе сформированы центры местного обслуживания населения - поселок городского типа Ефимовский, поселок Заборье, деревня Большой Двор (с численностью населения более 1000 чел.).

В муниципальном районе отмечается существенная дифференциация по степени освоенности территории. Наиболее освоена центральная и западная часть муниципального  района, вокруг города Бокситогорск и города Пикалёво, где сконцентрированы основные села и деревни района. Сельские поселения преимущественно расположены вдоль основных автомобильных дорог. Практически безлюдна северная часть муниципального района (Борское  сельское  поселение). На востоке муниципального района характер расселения в основном ареальный.

Бокситогорский муниципальный район относится к мелкоселенным районам Ленинградской области со средней людностью населенных пунктов (далее снп- сельские населенные пункты) - 49 чел./снп. Это в 4 раза ниже среднего уровня по Ленинградской области (204,5 чел./снп) и в 5 раз ниже среднероссийского уровня (245 чел./снп). Наиболее плотно населены западные и центральные части муниципального района в окрестностях городов Бокситогорск и Пикалёво, тогда как остальные части муниципального района имеют очаговое расселение с небольшими ареалами из нескольких малолюдных деревень.

В муниципальном районе сформировалась двуядерная система расселения, в городе Бокситогорск проживает 16,8 тыс. чел., в городе Пикалёво - 22,2 тыс. чел. Наиболее благоприятное положение занимает самое крупное из поселений - город Пикалёво, максимально приближенный к автомобильной трассе А-114, в отличие от города Бокситогорск.

В качестве отдельных субъядер выделяется поселок городского типа Ефимовский, деревня Бор, поселок Заборье, деревня Большой Двор (с численностью населения более 1000 чел.), выполняющие функции центров местного обслуживания населения.

Сельское население муниципального района, в основном, проживает в 3 населенных пунктах с численностью более 1000 чел. - 4,2 тыс. чел. Большинство сельских населенных пунктов Бокситогорского муниципального района относится к категориям мельчайших (менее 20 чел.), это 195 всех сёл и деревень или 74,7 % всех населенных пунктов муниципального района, которые концентрируют в себе 8,5 % всего сельского населения муниципального района (1,1 тыс. чел.). В 23 населенных пунктах нет зарегистрированных жителей. Значительная часть малочисленных населенных пунктов используется сезонно или окончательно заброшена.

Таблица 3.1-1. Людность сельских населенных пунктов Бокситогорского муниципального района

| Размер населенного пункта, чел. | Численность населения, чел. | Количество населенных пунктов, ед. |
| --- | --- | --- |
| Менее 20 чел. | 1058 | 195 |
| 20 - 49 чел. | 1016 | 34 |
| 50 - 99 чел. | 619 | 9 |
| 100 - 249 чел. | 1203 | 8 |
| 250 - 499 чел. | 1686 | 4 |
| 500 - 999 чел. | 3230 | 5 |
| Более 1000 чел. | 4198 | 3 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

В целом, система расселения Бокситогорского муниципального района характеризуется следующим образом:

- расселение в центральной и западной части муниципального района преимущественно сплошное, на севере преимущественно очаговое, на востоке территории - ареальное;

- расселение долинное - практически все сельские поселения расположены по бровкам долин небольших рек и ручьев;

- расселение мелкоселенное - средняя людность сельских населенных пунктов муниципального района составляет 49 чел./снп (в 2010 году);

- система расселения двухядерная - в муниципальном районе выделяются два самостоятельных центра - город Бокситогорск и город Пикалёво.

# 4. Население и трудовые ресурсы

## 4.1. Демографическое развитие

Демографическое развитие Бокситогорского муниципального района в 1990-2000-х годы.

Демографическое состояние Бокситогорского муниципального района соответствует сложившимся тенденциям демографического развития в Российской Федерации. В последние годы в муниципальном образовании складывается неблагоприятная демографическая обстановка. Проблема депопуляции, характерная для большинства регионов России, в полной мере проявляется на территории муниципального района. Происходит дальнейшее сокращение численности населения вследствие высокой естественной убыли. Наблюдается превышение смертности над рождаемостью в 2,5 раза. Рождаемость населения Бокситогорского муниципального района в 2010 году выше, чем в 2009 году (на 16 чел. или на 3,4 %). Численность умерших выросла по сравнению с 2009 годом на 42 чел. (3,5 %). Коэффициент миграционного прироста повысился по сравнению с 2009 годом более чем на 30 %, но это не компенсирует естественную убыль населения муниципального района. Повозрастные коэффициенты рождаемости (на 1000 женщин фертильного возраста) являются чрезвычайно низкими. Сформировалась неблагоприятная с точки зрения демографической динамики возрастная структура населения. Растет число матерей-одиночек и детей, оставшихся вне семьи. Значительная часть молодежи, официально зарегистрированной в Бокситогорском муниципальном районе, временно проживает и работает в Санкт-Петербурге, что затрудняет формирование новых семей, а также рождение и воспитание детей.

Динамика численности населения в последние 20 лет в целом по муниципальному району характеризуется ежегодной убылью населения в среднем на 1 % в год. С 1990 по 2010 годы численность населения муниципального района сократилась на 17,8 тыс. чел или на 25 % (рис. 4.4-1). Основными причинами сокращения были исключительно высокая естественная убыль населения, достигавшая 2,5 % в отдельные годы, а также миграционный отток населения в 1990-е годы.

Рис. 4.1-1. Численность населения Бокситогорского муниципального района в 1990-2011 годы, тыс. чел.

Источник: Данные Комитета экономического развития Бокситогорского муниципального района.

Причины для убыли населения в разных поселениях муниципального района различны. Если в 1990-е годы в большинстве населенных пунктов отмечался миграционный отток и рост естественной убыли, то в 2000-е годы миграционный приток в целом в муниципальный  район только на 20-40 % компенсировал естественную убыль населения, которая в сельской местности муниципального района фиксируется с 1970-х годов. Конец 2000-х годов отличался снижением темпов убыли населения в связи с ростом рождаемости, стабилизацией смертности и увеличением миграционного притока.

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района численность населения муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составляет 53338 чел., в том числе численность городского населения - 41700 чел. (78,2 %), сельского населения - 11,6 чел. (21,8 %). Согласно окончательным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 14.10.2010 общая численность населения Бокситогорского муниципального района составляет 53842 чел., в том числе городское население - 41758 чел. (77,6 %), сельское население - 12084 чел. (22,4 %) (см. рис. 4.1-2).

Рис. 4.1-2. Уровень урбанизации Бокситогорского муниципального района на 01.01.2011.

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

В тоже время по данным, представленным муниципальными образованиями, входящими в состав Бокситогорского муниципального района, общая численность населения по состоянию на 01.01.2011 в целом по муниципальному району составляет 54051 чел. Данное расхождение в численности связано со спецификой учета населения: органы статистики предоставляют данные по численности населения, официально зарегистрированного на территории муниципального района, в то время как в поселениях муниципального района ведется учет и зарегистрированного, и проживающего, но не зарегистрированного населения.

Проектом «Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» принимается численность населения, равная 54051 чел., т.к. для определения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры необходимо учитывать фактическую нагрузку на инфраструктуру.

Численность населения по поселениям Бокситогорского муниципального района представлена в таблице 4.1-1. Самые многонаселенные поселения Бокситогорского муниципального района - Пикалёвское, Бокситогорское и Ефимовское городские поселения, самые малонаселенные - Радогощинское и Анисимовское сельские поселения.

Таблица 4.1-1. Численность постоянного зарегистрированного населения по поселениям Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальному району | 54051 |
|  | В том числе по поселениям: |  |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 16540 |
| 2 | Пикалёвское городское поселение | 21562 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 4162 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 580 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 1805 |
| 6 | Борское сельское поселение | 3406 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 1783 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 1116 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 1068 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 519 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 1510 |

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Следует отметить, что в Бокситогорском муниципальном районе достаточно велика численность сезонного (дачного) населения. Сезонные жители фиксируются в 95 % сельских населенных пунктов, а их общее количество составляет 4920 чел. Наибольшая численность сезонного населения зафиксирована в Ефимовском городском поселении (1000 чел.) в Борском (1230 чел.) и Большедворском (810 чел.) сельских поселениях (рис. 4.1-3.).

Рис. 4.1-3. Численность сезонного населения по поселениям Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011, чел.

Источник: данные администрации поселений Бокситогорского муниципального района

Естественное движение населения

Естественное движение населения - изменение численности населения за счет рождений и смертей. Среди факторов, определяющих рождаемость и смертность, выделяют следующие:

- половозрастная структура населения;

- браки и разводы;

- региональные и национальные традиции;

- уровень жизни населения (денежные доходы и расходы, производство товаров народного потребления, обеспеченность жильем и работой, уровень здравоохранения и образования);

- экологическая обстановка;

- способность к деторождению.

Таблица 4.1-2. Естественный прирост (убыль) населения Бокситогорского муниципального района в 2009-2010 годах, чел.

| Показатель | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. сельское | Всего | В т.ч. сельское |
| Родилось всего, чел. | 495 | 131 | 481 | 131 |
| Коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 9,2 | 11,1 | 9,0 | 11,2 |
| Умерло всего, чел. | 1192 | 319 | 1244 | 318 |
| Коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 22,2 | 26,1 | 23,1 | 29,1 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 697 | 188 | 763 | 187 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 чел. населения | -13 | -15 | -14,1 | -17,9 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района за 2010 год и Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

Динамика естественного движения населения Бокситогорского муниципального района зависит от возрастной структуры населения, национального состава населения, численности жителей муниципального района и экономического состояния территории. Основная особенность естественного движения в муниципальном районе - значительные отличия между городской и сельской местностью. Для сельского населения характерна: высокая смертность и низкая рождаемость ввиду низкой продолжительности жизни и высокой доли лиц пенсионного возраста. Для городского населения (особенно для города Пикалёво) присуще более молодая возрастная структура населения с высокой, но не критической смертностью. Несмотря на некоторый рост рождаемости и снижение смертности в конце 2000-х годов, данные явления носят временный характер и связаны с благоприятным наложением демографических волн. В целом, демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется как крайне неблагоприятная.

Развитие демографических процессов во второй половине 2000-х годов характеризовалось некоторым снижением смертности и ростом рождаемости. Это связано с перемещением максимума смертей на относительно малочисленную когорту населения уроженцев военных лет 1940-х годов и одновременно наиболее активную реализацию репродуктивной функции многочисленных поколений молодежи, рожденной в начале 1980-х годов. Вместе с тем, смертность населения в условиях локального минимума характеризуется как сверхвысокая (более 20 %), из-за низкой продолжительности жизни. Рождаемость, наоборот, на 20 % ниже среднероссийского уровня для преобладающих этнических групп населения. Последнее является косвенным свидетельством оттока наиболее активной молодежи за пределы муниципального района и реализации своих репродуктивных устремлений вне муниципального района. Также в муниципальном районе наблюдается относительно высокий показатель младенческой смертности (около 10-12 %), что расценивается как неблагоприятный показатель.

Рис. 4.1-3. Естественное движение населения Бокситогорском муниципальном районе в 1990-2011 годы, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Показатели каждый год меняются, но общие закономерности их распределения довольно устойчивы, поэтому развертка демографической ситуации по поселениям даже за отдельный 2010 год представляет определенный интерес. Наиболее благоприятная ситуация по рождаемости, относительно среднерайонного уровня, сложилась в Бокситогорском, Анисимовском, Подборовском и Самойловском поселениях, где коэффициент рождаемости в 2010 году превысил 10 чел. на тысячу населения. Высокий уровень смертности (25 и больше) отмечается в разных частях муниципального района. Максимальный показатель отмечается в Заборьевском и Климовском сельских поселениях - выше среднерайонного в 1,5 раза. Наиболее неблагоприятное соотношение рождаемости и смертности сложилась в Заборьевском и Климовском сельских поселениях, где смертность более чем в 4 раза превышает рождаемость (таблица 4.1-3).

Таблица 4.1-3. Естественное движение населения Бокситогорского муниципального района по поселениям, в расчете на 1000 жителей в 2010 году

| Поселение | Рождаемость, чел./ 1000 жителей | Смертность, чел./ 1000 жителей | Естественная убыль / естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 10,4 | 24,0 | -13,6 |
| Пикалёвское городское поселение | 7,9 | 20,8 | -12,9 |
| Ефимовское городское поселение | 7,0 | 22,0 | -15,0 |
| Анисимовское сельское поселение | 10,3 | 20,7 | -10,4 |
| Большедворское сельское поселение | 7,2 | 18,3 | -11,1 |
| Борское сельское поселение | 8,2 | 17,4 | -9,2 |
| Заборьевское сельское поселение | 8,0 | 34,0 | -26,0 |
| Климовское сельское поселение | 6,3 | 29,6 | -23,3 |
| Подборовское сельское поселение | 13,1 | 22,5 | -9,4 |
| Радогощинское сельское поселение | 5,8 | 19,3 | -13,5 |
| Самойловское сельское поселение | 11,0 | 25,0 | -14,0 |
| Итого: | 9,0 | 23,2 | -14,2 |

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Механическое движение населения

Механическое движение населения - изменение численности населения за счет территориального перемещения людей, т.е. за счет миграции. Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения - обеспечение подвижности населения, его территориального перераспределения. Она способствует более полному использованию рабочей силы, росту производства. В то же время миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка труда, изменяет экономическое и социальное положение населения, нередко сопровождается ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей участвующих в миграции людей.

Миграционное движение населения в Бокситогорском муниципальном районе во второй половине 2000-х годов имело нехарактерную для периферийных районов положительную динамику. Ежегодно приток мигрантов превосходил отток на 30-50 %. В итоге, за счет миграции население муниципального района увеличивалось на 200-300 чел. ежегодно. Последнее возможно объяснить недоучетом оттока населения за пределы муниципального района, прежде всего, в Санкт-Петербург, без смены места жительства, а также фиктивной регистрацией в деревнях по практике распространенной по периферии Московской области.

Территориальная структура миграции свидетельствует о преобладании местных миграций - на Ленинградскую область приходится до половины всех мигрантов и еще 22 % приходится на Санкт-Петербург. Соседние регионы России (Вологодская и Новгородская области) практически не имеют миграционного обмена с муниципальным районом. Относительно слаб обмен и с прочими регионами России, среди которых неединичные случаи миграции имеются только в направлении Мурманской области, что объясняется возвращением к прежнему месту жительства выходцев из Бокситогорского муниципального района. Международные миграции относительно велики и ориентированы на славянские страны СНГ (Украину и Беларусь), откуда трудовые мигранты прибывают в муниципальный район или регистрируются в нем. Сальдо миграции практически по всем направлениям для муниципального района положительно. Явно выражены и стабильны приток мигрантов из Ленинградской области и из стран СНГ и отток населения муниципального района в Санкт-Петербург.

Рис. 4.1-5. Миграционный оборот Бокситогорского муниципального района

Источник: Петростат, 2010 год

Половозрастная структура населения

Возрастной анализ населения, отражающий процесс воспроизводства населения, широко используется при разработке экономической и социальной политики любого населенного пункта. Обычно выделяются три группы лиц:

- лица моложе трудоспособного возраста;

- лица трудоспособного возраста;

- лица старше трудоспособного возраста.

Чем больше доля численности детей, а также лиц трудоспособного возраста, тем больше повода говорить о стабильной структуре общества. В противном случае, речь может идти об ухудшении демографической ситуации, а, следовательно, и об отсутствии позитивной перспективы для экономического развития.

На начало 2011 года в трудоспособном возрасте находилось 59 % жителей Бокситогорского муниципального района, моложе трудоспособного – 14 %, старше трудоспособного – 27 %. Возрастная структура населения Бокситогорского муниципального района носит регрессивный характер с преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Доля населения старше трудоспособного возраста почти в 2 раза превышает долю населения младших возрастов (рис. 4.1-6).

Рис. 4.1-6. Возрастная структура населения Бокситогорского муниципального района в 2010 году, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Половозрастная структура населения Бокситогорского муниципального района имеет ряд отличительных черт, сформировавшихся в середине-второй половине ХХ века:

- яркая выраженность демографических волн и различий в числе лиц в разных возрастах - различие в числе граждан между отдельными годами достигает 2 и более раз;

- минимальное количество уроженцев времен Великой Отечественной войны, вступивших в период высоких коэффициентов смертности, отчасти снижает смертность населения в целом;

- исключительно высокая доля лиц старше 70 лет (особенно среди женщин) определяет высокие коэффициенты смертности населения;

- каждое из поколений в муниципальном районе на 30-40 % меньше предыдущего, что закладывает перспективы демографического развития;

- явно преобладание числа женщин на число мужчин (1 к 1,273), особенно среди лиц старше 60 лет (в 2,5 раза). Мужское население преобладает только в возрасте 18-23 лет, что связано с обучением молодых людей в ССУЗах и ПТУ на территории муниципального района.

Рис. 4.1.7. Половозрастная структура населения Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

Источник: Петростат, 2010 год

Динамика браков и разводов

В 2010 году в Бокситогорском муниципальном районе на 10 браков в среднем приходилось 7 разводов. Абсолютное число браков и разводов в Бокситогорском муниципальном районе в 2008-2010 годы.

Выводы

- Демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется как неблагоприятная. Основными чертами являются низкая рождаемость и высокая смертность, которая превышает рождаемость в 3 раза.

- Наряду с фиксирующимся притоком населения отмечается и значительный отток, в т.ч. еженедельная маятниковая миграция в Санкт-Петербург.

- Развитие демографической ситуации в среднесрочном периоде наиболее вероятно связано с ухудшением демографической ситуации ввиду роста смертности, снижения рождаемости и миграционном оттоком, что значительно ограничивает демографический потенциал муниципального района и перспективы его развития.

## 4.2. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и состоянию здоровья способна производить материальные и духовные блага, а также оказывать услуги. Динамика изменения трудовых ресурсов зависит от динамики населения в трудоспособном возрасте. Для того чтобы рассчитать численность трудовых ресурсов, берется общая численность трудоспособного населения по возрасту, к которой прибавляется число работающих пенсионеров и работающих подростков (моложе 16 лет) и исключается количество неработающих инвалидов I и II групп рабочего возраста, а также численность неработающих пенсионеров трудоспособного возраста, получающих пенсию на льготных условиях.

По состоянию на 01.01.2011 численность трудовых ресурсов Бокситогорского муниципального района составила 35,49 тыс. чел., в том числе, численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 31,6 тыс. чел.

Занятость населения Бокситогорского муниципального района находится в зависимости от динамики развития базовых отраслей экономики. В структуре занятости по видам экономической деятельности на долю обрабатывающих производств приходится 39,8 % трудовых ресурсов (6,07 тыс. чел.). Значителен удельный вес занятых в образовании (13,2 % или 2,01 тыс. чел.) и здравоохранении (9,1 % или 1,39 тыс. чел.). В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято 8,1 % или 1,23 тыс. чел., в оптовой и розничной торговле - 5,6 % или 0,85 тыс. чел., в финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, аренде предоставлении услуг - 5,4 % или 0,82 тыс. чел. Меньше всего занятых было зафиксировано в таких отраслях экономики, как транспорт и связь (2,4 % или 0,37 тыс. чел.), гостиницы и рестораны (0,5 % или 0,08 тыс. чел.) и добыча полезных ископаемых (0,3 % или 0,05 тыс. чел.) (см. табл. 4.2-1).

Таблица 4.2-1. Отраслевая структура занятости по видам экономической деятельности в Бокситогорском муниципальном районе на 01.01.2011, тыс. чел. и %

| Наименование вида экономической деятельности | Численность занятых |
| --- | --- |
|  | Тыс. чел. | % |
| Всего: | 15,26 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| обрабатывающие производства | 6,07 | 39,8 |
| образование | 2,01 | 13,2 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,39 | 9,1 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1,23 | 8,1 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,85 | 5,6 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,82 | 5,4 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,75 | 4,9 |
| строительство | 0,64 | 4,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,62 | 4,1 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,38 | 2,5 |
| транспорт и связь | 0,37 | 2,4 |
| гостиницы и рестораны | 0,08 | 0,5 |
| добыча полезных ископаемых | 0,05 | 0,3 |

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, осуществляющим промышленную деятельность на территории Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составила 6748 чел., что на 160 чел. (2,4 %) больше, чем за 2009 год.

Практически треть занятых в экономике Бокситогорского муниципального района, заняты на предприятиях с иностранной, совместной российской и иностранной собственностью (32,4 %). Многие заняты на предприятиях с муниципальной (29,2 %) и частной (28,5 %) формами занятости. 7,2 % заняты на государственных предприятиях.

Рис. 4.2-1. Структура занятых в экономике на предприятиях и в организациях по формам собственности на 01.01.2011

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, за 2010 год составила 17064,8 руб., что на 13,2 % выше аналогичного периода 2009 года. Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за 2011 года составила  20279 руб. - 114,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

Рис. 4.2-2. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям Бокситогорского муниципального района

Источник: Отчет о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2010-2011 годы

Самый высокий уровень среднемесячных заработных плат в Бокситогорском муниципальном районе в 2010 году был зафиксирован в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (25711,5 руб.) и в обрабатывающих производствах (18861 руб.) и в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (15094,1 руб.). Самая низкая средняя заработная плата – в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (9931,5 руб.) и в оптовой и розничной торговле (11998,5 руб.) (см. рис. 4.2-3).

Рис. 4.2-3. Среднемесчная заработная плата по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

Источник: Отчет о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2010-2011 годы

Количество безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения по состоянию на 01.01.2011, составило 611 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,06 %. Аналогичные показатели по состоянию на 01.01.2010 составили 1294 чел. и 4,37 %, на 01.01.2009 - 4,54 % и 1340 чел. (см. рис. 4.2-4).

Рис. 4.2-4. Уровень регистрируемой безработицы по Бокситогорскому муниципальному району в 2008-2010 годы, %

Источник: Концепции «Социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района  до 2020 года», отчет о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь-декабрь 2010  года.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в 2010 году был зафиксирован в Ефимовском городском и Радогощинском, Климовском сельских поселениях Бокситогорского муниципального района. Самый низкий - в Пикалёвском и Бокситогорском городских поселениях и Подборовском сельском поселении (см. рис. 4.2-5).

Рис. 4.2-5. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2011 по Бокситогорскому муниципальному району в разрезе поселений

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

По состоянию на конец декабря 2011 года градообразующие предприятия города Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» и ЗАО «Пикалёвский цемент» продолжают работу.

Работодателями Бокситогорского муниципального района в службу занятости на 101.01.2011 года было заявлено 210 вакансий. Профессии и уровень квалификации лиц, ищущих работу, в большей части не соответствует имеющимся вакансиям.

Важнейшими характеристиками являются возрастной, половой и образовательный состав трудовых ресурсов. Численность занятого в экономике населения Бокситогорского муниципального района, в любом случае, ниже населения в трудоспособном возрасте, поскольку существуют когорты трудоспособных, которые исключены из экономической деятельности - учащиеся школу, ПТУ, ССУЗов и ВУЗов; военнослужащие; контингент учреждений ФСИН.

# 5. Экономический потенциал Бокситогорского муниципального района

## 5.1. Анализ развития основных отраслей экономики

### 5.1.1. Промышленное производство

Всего крупными и средними предприятиям Бокситогорского муниципального района в 2010 году было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 14601,5 млн. руб., что в 2,1 раза превышает уровень 2009 года, в 2011 году - на сумму 15980,3 млн. руб., что на 9,4 % превышает уровень 2010 года.

Рис. 5.1-1. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным предприятиям

Бокситогорского муниципального района в 2007-2011 годы

Источник: Отчет о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2010 и 2011 годы

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, осуществляющим промышленную деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, в 2010 году составила 6748 чел., в 2011 году - 5762 чел.; среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2010 году составила 19293,3 рублей, в 2011 году - 22501,2 рублей. Инвестиции в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий Бокситогорского муниципального района за счёт всех источников финансирования за 2010 год составили 1246,1 млн. руб., 75,8 % к уровню 2009 года.

Экономика Бокситогорского муниципального района является индустриальной и моноотраслевой. Исторически сложилось, что в муниципальном районе основные промышленные центры сформировались в городах - Бокситогорке и Пикалёво.

Промышленность муниципального района ориентирована на добычу и переработку местных месторождений бокситов и известняка, а также заготовку и переработку леса. На территории муниципального района осуществляет деятельность 32 крупных и средних предприятия, среди которых: ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент», ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие», ООО «БокситогорскРТЭС», ОАО «ЛОЭСК» Бокситогорские городские электрические сети», ООО «ММ-Ефимовский».

Крупнейшими из них являются ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент», являющиеся основными налогоплательщиками и аккумулирующими основные трудовые ресурсы муниципального района (порядка 6 тыс. чел.). ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент» входят в одну производственную цепочку. С 1950 года в муниципальном  районе запущена технология безотходного производства, и отходы, вырабатываемые при производстве глинозема из нефелинового концентрата, Пикалёвский глиноземный завод отдавал соседним предприятиям, которые изготавливали из них цемент, галлий, соду и поташ. В 2004 году комбинат, которым тогда владел холдинг «Севзаппром», был разделен на три части и распродан новым владельцам. В результате разделения образовались три крупнейших предприятия, на сегодняшний день это - ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент». Сырьем для всех 4 заводов (в т.ч. для ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск») является нефелиновый концентрат, который для них поставляет фактический монополист - компания «ФосАгро» (ОАО «Апатит» Мурманская область). ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» и ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» производят цемент и глинозем (сырье для алюминиевой промышленности), а ЗАО «Пикалёвская сода» из отходов их производства - соду и поташ.

Переориентация ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» на выпуск цемента с глинозема, изменения технологии его производства, финансово-экономический кризис и несогласованность в действиях владельцев предприятий, объединенных в одну технологическую цепочку заводов, привела к концу 2008 года к остановке производства на всех предприятиях города Пикалёво и к серьезным социальным последствиям. Во многом экономические перспективы муниципального района зависят от дальнейшего сотрудничества предприятий города Пикалёво.

В перспективе экономическое развитие Бокситогорского муниципального района должны идти по трем приоритетным направлениям:

- снижение моноотраслевой зависимости экономики муниципального района, и в первую очередь от цветной металлургии;

- формирование системы устойчивых эффективных внутрирайонных экономических связей на основе развития сети транспортной и инженерной инфраструктур;

- развитие системы внешних связей для реализации конкурентных преимуществ муниципального района и позиционирования его в рамках Ленинградской области в качестве одной из основных экономически базы.

Таблица 5.1-1. Перечень и характеристика крупнейших промышленных предприятий Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Номенклатура выпускаемой продукции | Объем отгруженных товаров за 2010 год, млн. руб. | Среднесписочная численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» | Цветная металлургия | Глинозем, алюминий и алюминиевые сплавы | 2578,9 | 1779 |
| 2 | ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | Цементная промышленность | Глинозем, известь, галлий | 2085 * | 2501 |
| 4 | ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие» | Электроника и электротехника | Электрооборудование | 186 | 181 |
| 5 | ЗАО «Пикалёвский цемент» | Промышленность строительных материалов | Цемент, листы асбоцементные | 2839 | 755 |
| 6 | ЗАО «Пикалёвская сода» | Химическая промышленность | Сода, поташ, сульфат калия | 1649,6 | 234 |
| 7 | ООО «ММ-Ефимовский» | Лесная промышленность | Лесоматериалы круглые, заготовка древесины | 1823 | 295 |
| 8 | ООО «Стройлес-2» | Лесная промышленность | Лесоматериалы круглые, заготовка древесины | 442,6 * | * |

* 2008 год

Цветная металлургия

ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» является ведущим предприятием Бокситогорского муниципального района, с 2005 года входит в состав одной из крупнейших компаний мира РУСАЛ. Бокситогорский глиноземный завод (ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск») был введен в эксплуатацию в 1938 году.

Предприятие выпускает гидроксид алюминия, металлургический глинозем, глинозем специальных марок, огнеупорные материалы и абразивы различной зернистости из белого электрокорунда. Бокситогорский глиноземный завод - крупнейшее в мире производство шлифовальных материалов из белого электрокорунда по номенклатуре вплоть до 1 микрона.

Менеджментом предприятия принимаются активные меры для улучшения производственных и технико-экономических показателей работы предприятия:

- проводится постоянная работа по выявлению узких мест на производстве и зон неэффективности;

- усилен контроль над производственной дисциплиной.

На предприятии уделяется значительное внимание реализации мероприятий, направленных на снижение издержек производства и оптимизацию производственных процессов.

Инвестиционная политика предприятия, главным образом, направлена на техническое перевооружение действующего производства с целью стабилизации технологических процессов производства глинозема и корунда.

В 2011 году руководством глинозёмного дивизиона компании РУСАЛ было принято экономически обоснованное решение приостановить глинозёмное производство. Причины тому - изношенность оборудования и высокая себестоимость старой технологии. При этом завод сосредоточился на развитии экономически выгодного и стратегически перспективного направления - производства синтетического корунда и корундовой продукции. Один из возможных проектов на будущее - переработка маложелезистых бокситов на имеющихся производственных мощностях с получением обожжённого боксита. В связи с этим специалистами компании прорабатывается проект строительства на территории промышленной площадки нового глинозёмного завода мощностью не менее 500 тыс. тонн в год с технологией комплексной переработки нефелинового концентрата. В 2012 году планируется выполнить технико-экономическое обоснование, по результатам которого уже в 2013 году может быть принято решение по строительству завода.

Промышленность строительных материалов

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» - это основное градообразующее предприятие города Пикалёво (бывший Пикалёвский глиноземный завод»). До 2006 года входило в состав производственного комплекса компании ОАО «СУАЛ», затем в состав ОАО «РУСАЛа», в 2008 году ОАО «РУСАЛ» передал Пикалёвский глиноземный завод в состав компании «БазэлЦемент». Основная продукция завода: глинозем, гидрат алюминия, известь, галлий, а также карбонатный работвор и белитовый (нефелиновый) шлам - продукты, поставляемые двум смежным предприятиям - ЗАО «Пикалёвский цемент» (ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп») и ЗАО «Пикалёвская сода» (УК «СевЗавПром»).

Первоначально завод занимался производством глинозема и гидрата алюминия из нефелинового концентрата с Мурманского комбината «Апатит» (ОАО «ФосАгро»). Во время перебоя поставок нефелинового концентрата в 2005-2006 годы предприятие было вынуждено переориентироваться на новую технологию производства глинозёма. Вместо нефелина стали перерабатывать бокситы. Это угрожало разрыву производственных связей с соседними предприятиями (ЗАО «Пикалёвская сода» и ЗАО «Пикалёвский цемент»). Но в 2006 году поставки нефелина были возобновлены, было достигнуто соглашение ОАО «СУАЛ» и ОАО «ФосАгро» на поставку нефелина в течение трёх последующих лет. Поэтому предприятие перешло на производство глинозема из традиционного сырья – нефелина.

В 2008 году произошла переориентация ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» на выпуск цемента с глинозема. При этом ЗАО « БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвский цемент» и ЗАО «Пикалёвская сода» спроектированы как единый технологический комплекс. Переориентация выпускаемой продукции, изменения технологии его производства, финансово-экономический кризис и несогласованность в действиях владельцев предприятий, объединенных в одну технологическую цепочку заводов, привела к концу 2008 года к остановке производства на всех предприятиях города Пикалёво и к серьезным социальным последствиям. В середине 2009 года на ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» было восстановлено производство глинозема, что обеспечило поставки сырья на другие предприятия города Пикалёво. Однако вопрос о выпускаемой продукции предприятия окончательно не решен. Во многом экономические перспективы муниципального района зависят от дальнейшего сотрудничества предприятий города Пикалёво.

У железнодорожной станции Пикалёво-I располагается дробильно-сортировочная фабрика «Рудник», которая входит в состав ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Там осущесьвляется добыча известняка. В год добывают до 3 млн. тонн. Известняковый рудник является сырьевой базой для собственного глиноземного производства и обеспечивает известняком ряд сторонних организаций - ЗАО «Пикалёвский цемент», ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ЗАО «Пикалёвская сода». ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» осуществляет инвестиционный проект по развитию минерально-сырьевой базы предприятия - строительство известнякового карьера «Западный». Приобретен новый шагающий экскаватор ЭШ 11/70, который позволит увеличить объем добычи известняка для собственного потребления и для сторонних организаций.

ЗАО «Пикалёвский цемент» - первое предприятие Пикалёвского промышленного комплекса. Строительство цементного завода было начато в 1936 году, но было прервано во время Великой Отечественной войны. После войны строительство было продолжено, ервая линия по производству цемента была сдана в 1949 году. В связи с пуском в 1959 году Пикалёвского глиноземного завода «Пикалёвский цемент» перешел на новую технологию приготовления сырьевой смеси с использованием отходов глиноземного производства вместо цементных глин. В 2005 году завод «Пикалёвский цемент» вошел в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Виды выпускаемой продукции: портландцемент и кирпич. Завод выпускает цемент марок ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0, ПЦ 400-Д20, ПЦ 400-Д5, ПЦ 500-Д5, ПЦ 400-Д20-Б, ПЦ 500-Д0-Н, ПЦА. Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции: с ноября 2009 года возобновлено производство цемента марки ПЦ 500ДО-Н, а с февраля 2010 года - выпуск экспортных марок цемента.

Основные инвестиционные проекты направлены на развитие собственной сырьевой базы, модернизацию  производства и создание благоприятной экологической обстановки. В настоящее время завершается реконструкция электрофильтра вращающейся печи № 5, введен в эксплуатацию карьер для добычи известняка, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой осуществляется реконструкция сырьевого отделения, строится собственная технологическая дорога для перевозки сырья. Общий объем инвестиций по данным объектам составит свыше 1 млрд. руб.

ООО «Пенобетон-Пикалёво» - основной вид деятельности - производство изделий из бетона, гипса и цемента (производство блоков из ячеистого бетона (пенобетона) автоклавного твердения). ООО «Пенобетон-Пикалёво» является инвестором (застройщиком) завода по производству стеновых блоков из ячеистых бетонов (пенобетонов) автоклавного твердения. Целью данного инвестиционного проекта является строительство и запуск завода, насыщение внутреннего строительного рынка пенобетоном автоклавного твердения, создание от 50 до 80 дополнительных рабочих мест.

В марте 2008 года предприятие вышло на последний этап капительного строительства и приступило к пуско-наладке технологического оборудования под нагрузкой с выпуском пробных партий продукции (стеновые блоки из ячеистого бетона) и дальнейшей их реализацией (продукция имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, сертифицирована). Пенобетон автоклавного твердения - относительно молодой продукт на российском рынке, но он по всем характеристикам превосходит другие ячеистые бетоны. Для производства пенобетона автоклавного твердения на «Пенобетон-Пикалёво» используется всего четыре компонента: кварцевый песок, известь, цемент и итальянский пеноконцентрат на протеиновой основе, за счет которого и достигается высокое качество продукции, хотя данное сырье является дорогостоящим, но отечественных аналогов пока нет. Продукция «Пенобетон-Пикалёво» -  это абсолютно экологичные и безопасные для здоровья человека строительные материалы, в соответствии с проведенной экспертизой продукция рекомендована даже для строительства детских и дошкольных учреждений.

В 2008-2010 годы основной целью деятельности ООО «Пенобетон-Пикалёво» является завершение 1 очереди строительства объекта капитального строительства завода: завершение строительных работ и выход предприятия на производственную мощность.

С 2008 года предприятие испытывает серьезные финансовые трудности, не имея дополнительных источников дохода. Только при выходе завода на полную производственную мощность возможно получение прибыли от реализации продукции и дальнейшее развитие. В 2008 году осуществлялась реализация пробной партии продукции в небольших объемах, затраты на производство при пуско-наладочных работах превышают полученные доходы. Предприятием достигнута положительная динамика по снижению убытков. С конца 2008 года из-за отсутствия заказов по причине экономического кризиса в строительной отрасли и отсутствием дополнительных денежных средств деятельность по проведению пуско-наладочных работ была приостановлена. 8 месяцев предприятие находилось в режиме простоя и только с 01.07.2009 возобновлены работы по пуско-наладке технологического оборудования. По итогам работы предприятия в 2009 году получен убыток в сумме 2214 тыс. руб., объемы реализации снизились. Предприятие выпускает чуть более 1 тыс. м³ продукции в месяц, а может производить от 3 до 5 тыс. м³. На производстве занято 38 чел., хотя по штатному расписанию предполагается 115 сотрудников.

Отрицательное влияние на деятельность предприятия оказали следующие факторы: недостаточный спрос на продукцию, недостаток собственных финансовых средств, сложный механизм получения кредитов, необоснованный отказ в получении кредита в 2006 году, жесткие условия кредитования в 2008 году, в том числе высокий процент по кредиту и короткий срок кредитования, неопределенность экономической ситуации на строительном рынке.

Основным фактором, который обеспечит стабильную работу предприятия, является получение заказов на производимый  строительный материал.

В настоящее время застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, при проведении строительных работ с использованием строительного материала - пенобетон, предпочтение отдают пенобетону, производимому в городе Санкт-Петербург, городе Брянске и т.д. , несмотря на то, что он значительно уступает по качеству пикалёвскому пенобетону. Поэтому очень остро стоит вопрос получения заказов.

Химическая промышленность

ЗАО «Пикалёвская сода». На территории города Пикалёво расположено содо-поташное производство. (ЗАО «Пикалёвская сода» находится под контролем ОАО «ФосАгро»). ЗАО «Пикалёвская сода» технологически прочно связано Пикалёвским глиноземным завод (в настоящее время ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво»). Переориентация ОАО «БазэлЦемент-Пикалёво» на производство цемента фактически привела к остановке производства на ЗАО «Пикалёвская сода», так как содо-поташное производство на 100 % зависит от получаемых карбонатных щелоков, которые являются продуктом переработки нефелинового концентрата. В настоящее время содо-поташное производство восстановлено.

Поташ после его переработки продаётся производителям кинескопов - заводам Samsung Electronics, Tompson Inc., ряду индийских предприятий. Кроме того, поташ идёт на производство хрусталя. Его поставляют в Богемию - фирмам Swarovski и Mozer. Часть поташа идёт на мелкие предприятия для производства высококачественной керамики, фарфора и т.д. Всего потребителей продукции - более 50 предприятий.

Машиностроение и металлообработка

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие (город Бокситогорск). Приоритетным направлением ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» является разработка, производство и поставка «под ключ» современного электрооборудования низкого и среднего напряжения:

- ячейки-КСО-190 «Ива» (6/10 Кв) для комплектования распределительных устройств и трансформаторных подстанций;

- распределительные устройства низкого напряжения «Ольха»;

- комплектные трансформаторные подстанции в металлической оболочке типа КТПК;

- комплектные трансформаторные подстанции в монолитной железобетонной оболочке типа КТПБ;

- установки компенсации реактивной мощности 0,4 и 6(10) кВ;

- шкафы автоматики и управления.

На протяжении многих лет предприятие являлось одним из ведущих производителей электрощитового оборудования в Ленинградской области. История предприятия ведется с 1970 года. В 2003 году на базе Бокситогорского электромеханического завода образовано ООО «Балтийское электромеханическое предприятие». Основные производственные мощности компании находятся в городе Бокситогорск. Это современный производственный комплекс, включающий в себя комплекс металлообработки, цеха сборки электрощитовой продукции и модульного оборудования.

С начала 2005 года в ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» активно развивается направление по проектированию комплексной электрификации и автоматизации промышленных объектов, зданий и сооружений. В 2005 году в ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» было образовано монтажное подразделение. Высококвалифицированные специалисты компании осуществляют комплексные монтажные и  пусконаладочные работы в электроустановках производства ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» до 10 кВ. Качеством своих изделий компания зарекомендовала себя как надёжный поставщик оборудования на электротехническом рынке. В настоящее время заказчиками ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» являются крупные предприятия различных отраслей промышленности, в том числе нефтегазодобывающей отрасли, электрические сети, горно-обогатительные комбинаты, угольные шахты и разрезы, муниципальные предприятия.

Балтийское электромеханическое предприятие поставляет оборудование для многих крупных промышленных организаций Российской Федерации. В настоящее время управляющая компания ООО «Балтийское электромеханическое предприятие» находится в Санкт-Петербурге (осуществляется общее руководство предприятием, проектирование и производство электротехнического оборудования), филиал управляющей компании - в городе Москва (монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание), а производственный центр - в городе Бокситогорск.

В течение 2010 года производился выпуск товарной продукции практически всего ассортимента, заявленного в каталогах компании. Основным направлением явился, как и в предыдущие годы, выпуск комплектных контейнерных подстанций. В значительных объемах были выпущены КСО-190, распределительные устройства низкого напряжения «Ольха», металлокорпуса, КРМ-0,4, КРМ-6 кВ, шкафы автоматики. В течение 1 полугодия были выпущены несколько комплектных контейнерных подстанций в бетонной оболочке. Выпуск товарной продукции по основным позициям ассортимента за 2010 год составил:

- контейнерные трансформаторные подстанции - 76 шт.;

- контейнерные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке - 1 шт.;

- ячейки КСО-190 «Ива» -525 шт.;

- НКУ в шкафах ШУН-1 - 1 шт.;

- НКУ в шкафах ШУН-3 «Ольха» - 827 шт.;

- КРМ-0,4 кВ - 107 шт.;

- КРМ-6,3 кВ - 4 шт.;

- щиты автоматики и управления - 62 шт.

В течение 2010 года в технологическом процессе предприятия были задействованы участки: металлозаготовительный, участок контейнерных конструкций, монтажный участок, состоящий из бригад монтажа распределительных устройств низкого напряжения, монтажа распределительных устройств высокого напряжения, монтажа вторичной коммутации, а также производственные мощности на второй площадке. После выпуска бетонных контейнерных подстанций на второй площадке был начат выпуск подстанций в стальных контейнерах. Работы на второй площадке производились комплексной бригадой по циклу, включающему доработку и окраску стальных контейнеров, их пакетирование оборудованием, завезенным с первой площадки предприятия. Пусконаладочные испытания и отгрузка готовых подстанций, изготовленных на второй площадке, производилась с места их изготовления.

В течение 2010 года проводились работы по внедрению в производство КРУ 35 кВ «Кедр» и шкафов управления оперативным током (ШУОТ). Ряд подстанций с указанным оборудованием были отгружены потребителям.

Дальнейшие перспективы развития предприятия связаны с продолжением освоения производственных площадей на второй площадке предприятия. В течение 2010 года на второй площадке были проведены работы по облицовке зданий профлистом, по монтажу кровли на здании металлозаготовительного участка. На здании административно-бытового корпуса был смонтирован третий этаж, в помещениях были начаты отделочные работы. На территории второй производственной площадки были начаты работы по восстановлению ливневой канализации. В помещениях будущих металлозаготовительного и сборочного цехов были проведены работы по выравниванию полов.

Электроэнергетика

Электроэнергетика муниципального района представлена предприятиями ООО «РКС-Энерго», ОАО «Петербургская сбытовая», являющимися гарантирующими поставщиками электроэнергии, и ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Пикалёвская горэлектросеть», осуществляющими передачу электроэнергии, реконструкцию, модернизацию капитальный ремонт электрических сетей. Развитие предприятий тесно связано с развитием муниципального района, социальной обеспеченностью населения и открытием новых предприятий. Планируется строительство дополнительных сетей и проведение реконструкции имеющихся сетей для увеличения пропускной способности электроэнергии.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность - традиционный вид деятельности для Бокситогорского муниципального района. На территории муниципального района около 10 предприятий занимается переработкой древесины.

ООО Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» Деревообрабатывающий комплекс в деревне Чудцы, результат реализации совместного российско-австрийского инвестиционного проекта, введён в действие в 2009 году. Лесоперерабатывающий завод имеет особое значение для развития муниципального района. Сегодня - это один из самых высокотехнологичных лесоперерабатывающих заводов Ленинградской области, производящий конкурентоспособную продукции деревообработки.

В настоящее время предприятие продолжает реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Выход ООО «ММ-Ефимовский» на безубыточную деятельность запланирован на 2011-2012 годы, выход на плановую мощность планируется на 2012-2013 годы. Несмотря на достаточно высокую стоимость лесопильного производства, есть уверенность в достижении запланированного уровня прибыльности в ближайшей перспективе и устойчивом функционировании предприятия в будущем.

Завод работает по эффективной фрезообразующей технологии, что на 60 % повышает полезный выход древесины и уменьшает отходы. Технология производства строится на безотходном способе переработки сырья. 100 % коры и, при необходимости, стружки, будут служить топливом для установки по производству тепловой энергии для сушильных камер, а зимой - для отопления всех производственных помещений. Технологическая щепа будет продаваться предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности, опилки - предприятиям по производству древесно-стружчатых пит и топливных гранул. Основное сырьё - ель на 80 % поставляется на переработку из лесного фонда Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов, ещё около 20 % - из ближайших областей. Готовая продукция - доски всех возможных размеров толщиной от 13 до 100 мм. Продукция будет поставляться в различные регионы России, страны СНГ и дальнее зарубежье: Японию, Западную Европу.

Численность работающих за 2010 год составила 295 чел., рост к предыдущему году 35 %. Отгрузка товаров собственного производства в 2010 году составила 1,8 млрд. руб., что в 4 раза превысило уровень 2009 года.

Среди других деревообрабатывающих предприятий муниципального района:

ООО «Каньон» (город Пикалёво). Лесоперерабатывающий комплекс ООО «Каньон» специализируется на выпуске сухих обрезных и строганных пиломатериалов из хвойных пород древесины. Производственные мощности комплекса введены в эксплуатацию в начале 2005 года. Комплекс рассчитан на переработку 45-50 тыс. м³ круглого леса с возможностью выпуска более 25 тыс. м³ пиломатериалов в год. На предприятии установлено высокотехнологическое оборудование. Осуществляется экспорт продукции (калиброванная доска) в Финляндию, Голландию и другие страны. Среднесписочная численность персонала - 99 чел.. Планируется расширение производства, выпуск новых видов продукции - клееного бруса; налаживание производства типовых финских домиков.

ООО «Пирс» (город Пикалёво) осуществляет лесозаготовку и лесопиление на территории Пикалёвского и Бокситогорского лесничеств. Среднегодовой объём производства составляет порядка 15 тыс. м³ древесины в год. Продукция отправляется на рынок  Санкт-Петербурга. На предприятии занято порядка 30 чел.

ООО «Вильгельм и К°» (город Пикалёво) занимается деревообработкой. Объём выпускаемых пиломатериалов – порядка 50 тыс. м² в год. Сбыт продукции – преимущественно в городе Санкт-Петербург и в городе Пикалёво. Среднесписочная численность работающих – 11 чел.

ООО «Олес» (город Пикалёво) специализируется на выпуске пиломатериалов хвойных пород деревьев. Продукция поступает в большей части на рынок города Санкт-Петербурга, а также Бокситогорского муниципального района. Планируются экспортные поставки в Финляндию. Среднесписочная численность персонала - 20 чел. Требуется техническое переоснащение производства.

ООО «Бокситы Лес» (город Бокситогорск) занимается деревообработкой, выпускает пиломатериалы и древесину. Продукция поступает на местный рынок - на предприятия города Пикалёво и населению в розницу. На предприятии занято 10 чел. Расширение производства не планируется.

ООО «Тимпродукт» (город Бокситогорск) занимается деревообработкой, выпускает пиломатериалы. Продукция поступает на местный рынок и на экспорт. Численность работающих около 30 чел.

Предприятия лёгкой промышленности

ООО «Сканвоквэр» - шведское предприятие по пошиву рабочей одежды. Само предприятие располагается в городе Тихвин, а в городе Пикалёво размещён производственный цех, где занято 114 рабочих. Расширение производства не планируется.

Предприятия пищевой промышленности

ЗАО «Пикалёвские колбасы». Предприятие образовано в 2002 году Основным видом деятельности является производство колбасных изделий (варёные, полукопчёные и копчёно-варёные; сосиски и сардельки) и мясных деликатесов. Объём производства составляет порядка 3 тонн в сутки. Продукция поставляется в Ленинградскую и Вологодскую области. Производственный цех располагается в районе деревни Обрино. Постоянно производится обновление оборудования. Среднесписочная численность персонала - 60 чел.

ОАО «Бокситогорский молочный завод» (город Бокситогорск) - ввиду экономических трудностей в 2011 году прекратил деятельность.

ЗАО «Бокситогорский завод алкогольных напитков» (ЗАО «БОЗАН»; город Бокситогорск) - производитель слабоалкогольных напитков. В 2011 году ввиду экономических трудностей, прекратил деятельность.

ОАО «Бокситогорский Хлебокомбинат» (город Бокситогорск), ввиду экономических трудностей, в конце 2008 года прекратил свою деятельность.

Строительный комплекс

Ремонтно-строительные работы в муниципальном районе выполняют несколько организаций. Из них жилищным строительством в настоящее время занимается только ООО «ИнвестСтрой».

ООО «ИнвестСтрой» -  единственное предприятие города Пикалёво, которое осуществляет полный комплекс строительных, строительно-монтажных, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, осуществляет строительство жилья, промышленных объектов и объектов соцкультбыта. Предприятие функционирует с 2004 года и наращивает объемы производства. Среднесписочная численность рабочих: всего - 148 чел., в том числе основная деятельность - 126 чел.

Объем производимой продукции за 9 месяцев 2009 года:

- Объем строительно-монтажных работ - 158807 тыс. руб;

- Ввод в эксплуатацию общей площади жилья - 4500 м²;

- Выпуск растворов - 1876м³;

- Ремонт дорог с твердым покрытием - 44055 м².

Средний износ основных фондов – 20 % (в том числе активной части – 20 %.)

Разработан инвестиционный проект строительства собственного производственного комплекса по выпуску строительных материалов и, в первую очередь, комплектов тепловых контуров из сэндвич-панелей для малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства. Строительство производственного комплекса планируется на земельном участке - 50350 м², площадь застройки 4500 м², объем инвестиций 78 млн. руб. Участок расположен в деревре Бор, Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района. Срок строительства при полном обеспечении финансирования – 2 года.

ООО «СтройИнвест» (город Пикалёво) осуществляет широкий комплекс ремонтных, строительно-монтажных и прочих строительных работ. Среднесписочная численность работающих – 70 чел. В городе Пикалёво строится база строительных материалов; предприятие постоянно повышает профессиональный уровень своих работников, проводится обучение специалистов по отделке помещений, ремонту инженерных сетей. Планируется расширение производства и увеличение численности работающих.

Государственное предприятие «Бокситогорское ДРСУ». На территории города Пикалёво расположены управление и один из пяти участков предприятия - ремонтно-строительный. Предприятие обслуживает весь Бокситогорский муниципальный район.

### 5.1.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории Бокситогорского муниципального района развито очень слабо, по этому показателю муниципальный район занимает одно из последних мест в Ленинградской области. Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, в 2010 году составляла 3,6 %.

По мере развития рынка земель и иной недвижимости должны обновляться показатели кадастровой стоимости земель (не реже одного раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года). На территории Ленинградской области проведена государственная кадастровая оценка земель по состоянию сельскохозяйственных земель на 01.01.2008. В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель по Ленинградской области (в руб./м 2). Налоговая ставка, установленная к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, составляет 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков. Кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель Бокситогорского муниципального района представленна в таблице 5.1-2.

Таблица 5.1-2. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель Бокситогорского муниципального района на июль 2011 года

| Значение удельного показателя кадаст земель сельскохозяйственного назначения | I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа | В целом, без разделения на группы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальное | 0,09 | 1,6 |  | 0,09 |  | 0,09 |
| среднее | 4,27 | 1,68 |  | 0,09 |  | 4,27 |

- I группа - сельскохозяйственные угодья;

- II группа - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.;

- III группа - земли под замкнутыми водоемами;

- IV группа - земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли;

- V группа - земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

На территории муниципального района сельскохозяйственным производством занимаются 6 предприятий, из них 4 - рыбоводством. С 2010 года все предприятия (за исключением учебного хозяйства ГБОУ СПО «Борский агропромышленный техникум») относятся к малым предприятиям.

Молочное животноводство

По состоянию на 01.01.2011 поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения муниципального района составляет около 423 голов, в том числе коров - около 230 голов; свиней - около 350 голов, овец и коз - около 617 голов. Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятиям составляет 637 голов, в том числе коров - 326 голов. За 2010 год сельскохозяйственными предприятиями района было произведено 53,1 тонн мяса в живом весе (110,2 % к уровню 2009 года).

Производством молока занимаются два сельскохозяйственных предприятия: ООО «СП «Петродвор» (Бокситогорский муниципальный район, деревня Большой Двор) и Учебное хозяйство ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (Бокситогорский муниципальный район, деревня Бор). За 2010 год сельскохозяйственными предприятиями района было произведено молока - 1366,2 тонн (102,6 % к уровню 2009 года). Надой молока на фуражную корову составил 4191 кг (100,4 % к уровню 2009 года), что значительно ниже, чем в среднем по Ленинградской области - 6587 кг.

Растениеводство

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции в муниипальном районе приходится на долю личных подсобных хозяйств населения (около 60 %). Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории муниципального района, работают преимущественно как личные подсобные хозяйства. Фактически работающим является крестьянское (фермерское) хозяйство Киселева Н.Н., который занимается производством картофеля.

ООО «Круглый год» - инвестиционный проект в рамках КИП города Пикалёво. Проект посвящен организации тепличного хозяйства по выращиванию овощей в городе Пикалёво.

Основные показатели проекта:

- площадь теплиц - 12 га;

- среднесписочная численность персонала - 200 чел.

- объем инвестиций в проект - 1 669 315,0 тыс. руб., из них: заемные средства - 1 251 986 тыс. руб. (75 % от общей суммы инвестиций); собственные средства - 417 329 тыс. руб. (25 % от общей суммы инвестиций).

- среднегодовая выручка - 907 621,2 тыс. руб.;

- срок окупаемости проекта (недисконтированный) - 4 года 11 месяцев;

- показатели эффективности: NPV - 495 217 тыс. руб.; PI (индекс рентабельности) - 1,3; IRR (внутренняя норма доходности) - 24,6 %.

Реализация данного проекта позволит создать высокотехнологическое тепличное хозяйство в Ленинградской области с площадью теплиц 12 га, завоевать устойчивые позиции в регионе по объемам и качеству производимой продукции и реализовать программу импортозамещения и частично обеспечить независимость области от зарубежных поставок. Также это даст возможность создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Факторы успешной реализации проекта: на овощи стабильно существует повышенный круглогодичный спрос; использование современных технологий позволит значительно повысить урожайность и улучшить качество продукции, а также снизить затраты на энергоресурсы; существенная экономия воды за счет применения капельного полива и обратного контура для сбора ее излишков; государственная поддержка проекта в виде обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой. В рамках реализации комплексного инвестиционного плана города Пикалёво проведены работы по выбору земельного участка для строительства и развития тепличного хозяйства ООО «Круглый год».

Рыбоводство

В последние годы успешное развитие в Бокситогорском муниципальном районе получила такая отрасль сельского хозяйства как рыбоводство. Рыбоводством занимаются 4 предприятия:

- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово» (Бокситогорский муниципальный район, деревня Климово, д. 45);

- ООО «Заозерье» (Бокситогорский муниципальный район, деревня Косково);

- ООО «Волна» (город Бокситогорск, улица Советская, д. 3a, бывший рудник № 13);

- ООО «Рыбоводческое предприятие «Нептун» (Бокситогорский муниципальный район, город Пикалёво, 5-й микрорайон, д. 1, деревня Дороховая).

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово», ООО «Заозерье» и ООО «Рыбоводческое предприятие «Нептун» производят и поставляют на рынок товарную форель. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово» кроме товарного рыбоводства предоставляет услуги по спортивной рыбалке. Для этого построены гостевые домики для приема рыбаков и организации досуга. На предприятии ООО «Волна» на инкубаторах лоткового типа освоено производство малька форели - посадочного материала из икринок.

Также на территории муниципального района Ефимовское потребительское объединение занимается переработкой рыбы  На выбор покупателю предлагается 14 наименований рыбной продукции - копченой, слабой соли, пряного посола(скумбрия, сельдь, форель, горбуша, треска, палтус, ставрида, мойва, салака, килька и т.д.).

За 2010 год производство рыбной продукции в натуральном выражении составило 87,9 тонны, что составляет 163,7 % к уровню 2009 года, в том числе по предприятиям:

- ООО «СП «Климово»» - 13,0 тонн;

- ООО «Волна» - 8,0 тонны;

- ООО «Заозерье» - 30,0 тонн;

- ООО «Нептун» - 39,6 тонны.

Ефимовским потребительским объединением за 2010 год переработано 25,3 тонн рыбной продукции.

В 2009 году специалистами НИИ озерного и речного рыбного хозяйства проведено комплексное обследование на предмет возможности вовлечения в хозяйственный оборот еще 4 естественных и искусственных водоемов на территории Бокситогорского муниципального района: озеро Забельское и озеро Волошино (по обращению администрации Бокситогорского муниципального района от 17.09.2009), карьер бывшего рудника № 6 и карьер бывшего рудника № 13/2. 24.05.2011 комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области объявлен конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на озере Волошино (Борское сельское поселение). Победителем признано ООО «Рыбоводческое предприятие «Нептун». В 2011 году было проведено обследование 6 водных объектов: озёр Чёрное, Лошево, Дерягинское, Шидрозеро и Чайгинское, а также реки Смердовка. По результатам работ определено рыбохозяйственное значение обследованных водных объектов, установлена их пригодность для организации рыбоводных предприятий различного целевого назначения. Озеро Дерягинское пригодно для организации рыбоводного предприятия по выращиванию молоди радужной форели в садках с ежегодным объёмом производства до 10 тонн. Озёра Черное, Лошево, Шидрозеро, Чайгинское пригодны для организации рыбоводных предприятий по оказанию услуг спортивного и любительского рыболовства. Также администрацией муниципального района в Правительство Ленинградской области направлены предложения о включении трех водных объектов муниципального района в перечень исследуемых озер в рамках НИР «Разработка рыбоводно-биологических обоснований для внутренних водоемов Ленинградской области с целью проведения конкурсов на право организации на них рыбоводных хозяйств».

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» личными подсобными хозяйствами муниципального района через Санкт-Петербургский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» получено 98 займов на общую сумму 21750 тысяч рублей, в т.ч. за 2010 год - 11 займов на сумму 1950 тысяч рублей. Кроме того, рыбоводческим предприятием ООО «Нептун» получен инвестиционный кредит на сумму 3 млн. рублей.  Действующим на территории муниципального района муниципальным фондом поддержки сельского развития Бокситогорского муниципального района за 2010 год малым формам хозяйствования выдано 12 займов на сумму 1060 тысяч рублей.

В настоящее время сельское хозяйство испытывает дефицит в кадрах, сформировавшийся в результате существенного отставания села по уровню развития производства и социальной сферы, наличия таких проблем, как низкий уровень оплаты труда, неблагоприятные жилищные и бытовые условия, ограниченные возможности для отдыха и оздоровления. Важным условием для перелома этой ситуации является повышение уровня оплаты труда работников, совершенствование системы материального и морального стимулирования и обеспечение на этой основе престижности сельскохозяйственного труда.

На территории муниципального района действует Программа «Развитие  сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2011 год». Основной целью Программы является стимулирование роста объемов производства продукции предприятий агропромышленного комплекса, повышение уровня занятости и рост доходов сельского населения. Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для эффективного развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств;

- обеспечить почвенное плодородие, наращивание площадей используемых сельскохозяйственных угодий;

- осуществить модернизацию материально-технической базы развития отраслей агропромышленного комплекса;

- повысить уровень престижности сельского труда;

- привлечь и закрепить молодых специалистов для работы на селе.

Реализация мероприятий Программы позволит: увеличить рост объемов производства конкурентоспособной продукции на 10 %; приостановить процессы деградации сельскохозяйственных земель, увеличить площади используемых сельскохозяйственных угодий под товарными культурами до  800 га; повысить жизненный уровень и социальную защищенность сельского населения.

### 5.1.3. Научная и инновационная деятельность

По итогам 2009 года в Бокситогорском муниципальном районе к инновационным предприятиям пока отнесено лишь одно - ОАО «Бокситогорская типография» (инновации технологические, в том числе процессные инновации).

Такая ситуация связана с определёнными проблемами в отражении информации об  инвестиционных процессах. В частности, статистическая отчётность предусматривает отнесение предприятие к осуществляющему инновационную деятельность, если оно в течение трёх лет имеет завершённые инновации, т. е. новые или значительно усовершенствованные продукты (услуги), производственные процессы, внедрённые в практику. Для более полного статистического отражения инновационных процессов необходимо учитывать инновации, находящиеся в стадии реализации. Такие примеры в Бокситогорском муниципальном районе существуют (ЗАО «Пикалёвский цемент», ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ООО «Пенобетон-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода»).

### 5.1.4. Малое предпринимательство

Малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач. Его развитие способствует формированию рыночной структуры экономики, развитию конкуренции, увеличению налоговых доходов бюджета, обеспечивает население рабочими местами. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям, что  исключает сравнительный анализ показателей деятельности малых предприятий с предыдущим периодом.

Все поселения Бокситогорского муниципального района отнесены к категории депрессивных. Многие населенные пункты имеют ограниченное автобусное сообщение с районным центром, что создает большие трудности по вовлечению сельского населения в сферу малого предпринимательства. Из общего количества действующих субъектов малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района доля малых предприятий, работающих в сельской местности, составляет около 17 %. В сельской местности практически отсутствует предпринимательство в сфере оказания  бытовых услуг населению, услуг общественного питания, предприятия розничной торговли размещены в основном в административных центрах. Значительно сокращается численность занятых в сельском хозяйстве.

По состоянию на 01.01.2011 на территории Бокситогорского муниципального района зарегистрировано 263 предприятий малого и среднего бизнеса, по состоянию на 01.01.2012  – уже 411. Кризисная ситуация на градообразующих предприятиях города Пикалёво и города Бокситогорск, государственные меры по поддержке малого и среднего бизнеса положительно повлияли на рост предприятий в малом бизнесе. Отмечается ежегодный рост числа малых предприятий (таблица 5.1-3).

Таблица 5.1-3. Основные показатели развития малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| Показатель | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в малом бизнесе, всего (ИП, работающие на малых предприятиях и по найму у отдельных граждан) | чел. | 3901 | 4381 | 4943 |
| Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике | % | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
| Количество занятых в малом бизнесе на 1000 жителей | чел. | 72,0 | 81,0 | 92,0 |
| Количество малых предприятий | ед. | 193 | 220 | 263 |
| Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 3100 | 3602 | 3945 |
| Количество индивидуальных предпринимателей - всего | ед. | 801 | 905 | 1013 |
| Доля работающих на малых предприятиях от занятых в экономике | % | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Количество занятых на малых предприятиях на 1000 жителей | чел. | 57 | 67 | 73 |
| Количество малых предприятий на 1000 жителей | ед. | 4 | 4 | 4,4 |

Источник: Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012  год»

Несмотря на тенденции роста, наблюдаемые в секторе малого и среднего предпринимательства в последние годы, в нем имеют место серьезные негативные явления, которые требуют дальнейшего усиления внимания государственных и муниципальных органов власти к вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Так, все еще имеют место «теневые выплаты» заработной платы и «теневого оборота» в секторе малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере деятельности индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. С целью снижения «теневых оборотов» и «теневых выплат» в администрации Бокситогорского муниципального района создана и работает комиссия, рассматривающая вопросы по неплатежам во все уровни бюджетов, выплаты теневой заработной платы и выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума.

Оборот малых предприятий в целом составил 2495,7 млн. рублей. Среди малых предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия розничной торговли - около 35 %. Значительная доля приходится на обрабатывающие производства (21,2 %), на строительство (12 %) и на сельское хозяйство (10,8 %).

Рис. 5.1-2. Оборот организаций малого бизнеса Бокситогорского муниципального района по видам деятельности в 2010 году, %

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2010 году составили 5 млн. рублей. Уровень инвестиционной активности на большинстве малых предприятий муниципального района остается крайне низким, что объясняется, в том числе, и отдаленностью муниципального района.

Субъекты малого и среднего предпринимательства ориентированы, в основном, на удовлетворение спроса местного населения. В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего, торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная. Невысоким является уровень развития малого бизнеса в таких социально значимых отраслях, как здравоохранение, культура, физическая культура и социальное обеспечение. Практически не используется опыт по ведению туризма в Ленинградской области.

Таблица 5.1-4. Основные показатели деятельности малых предприятий (с учетом микропредприятий) Бокситогорского муниципального района за 2010 год

| Виды экономической деятельности | Количество действующих малых предприятий, ед. | Оборот организаций, млн. руб. | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | Средняя численность (чел.) | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. среднесписочная численность |  |
| Всего | 226 | 2403,4 | 5,0 | 2778 | 2447 | 9548,6 |
| в том числе по видам экономической деятельности |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 34 | 315,6 | 1,8 | 358 | 341 | 8198,0 |
| Рыболовство, рыбоводство | 4 | 24,1 | - | 26 | 24 | 6447,9 |
| Добыча полезных ископаемых | 3 | 19,0 | - | 47 | 39 | 7685,9 |
| Обрабатывающие производства | 29 | 383,6 | - | 420 | 380 | 8953,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3 | 6,2 | - | 12 | 10 | 7600,0 |
| Строительство | 23 | 352,2 | 2,7 | 511 | 411 | 11728,9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 70 | 898,9 | 0,4 | 600 | 576 | 9194,0 |
| Гостиницы и рестораны | 8 | 21,0 | - | 76 | 57 | 9289,5 |
| Транспорт и связь | 15 | 76,0 | - | 172 | 158 | 6647,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 27 | 166,4 | - | 378 | 292 | 11131,9 |
| Образование |  |  | - |  |  |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 2,0 | - | 14 | 9 | 7055,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 138,4 | 0,1 | 164 | 150 | 11466,7 |

Таблица 5.1-5. Основные показатели  деятельности малых предприятий (с учетом микропредприятий) Бокситогорского муниципального района по состоянию за 2010 год (в разрезе поселений)

| Городские и сельские поселения | Кол-во действующих малых предприятий, ед. | Оборот организаций, млн. руб. | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | Средняя численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. среднесписочная численность |  |
| Всего | 226 | 2403,4 | 5,0 | 2778 | 2447 | 9548,6 |
| в том числе по городским и сельским поселениям |
| Бокситогорское городское поселение | 86 | 756,1 | 0,4 | 1212 | 1034 | 9877,1 |
| Пикалёвское гордское поселение | 85 | 1074,7 | 2,8 | 956 | 860 | 10609,5 |
| Ефимовское городское поселение | 16 | 266,7 |  | 186 | 169 | 6610,9 |
| Анисимовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - |
| Большедворское сельское поселение | 2 | 17,4 | 1,7 | 48 | 47 | 6530,1 |
| Борское сельское поселение | 14 | 52,5 | 0,1 | 142 | 125 | 7287,3 |
| Заборьевское сельское поселение | 5 | 33,0 |  | 36 | 35 | 7402,4 |
| Климовское сельское поселение | 5 | 21,7 |  | 56 | 50 | 7453,3 |
| Подборовское сельское поселение | 1 | 4,0 |  | 5 | 4 | 5562,5 |
| Радогощинское сельское поселение | 2 | 13,6 |  | 10 | 9 | 9194,4 |
| Самойловское сельское поселение | 10 | 163,7 |  | 127 | 114 | 8390,4 |

Источник: Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год»

Таблица 5.1-6. Число малых предприятий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям Бокситогорского муниципального района по видам экономической деятельности за 2010 год

| Виды экономической деятельности | Количество действующих средних предприятий, ед. |
| --- | --- |
| Всего | 1013 |
| в том числе по видам экономической деятельности |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 51 |
| Рыболовство, рыбоводство | 2 |
| Добыча полезных ископаемых |  |
| Обрабатывающие производства | 52 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 |
| Строительство | 24 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 533 |
| Гостиницы и рестораны | 29 |
| Транспорт и связь | 153 |
| Финансовая деятельность | 8 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 74 |
| Образование | 5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 69 |
| Другие виды деятельности | 1 |

Источник: Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год»

Принимая во внимание уровень развития малого предпринимательства в производственной и социальной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения и в сфере туризма, а также учитывая географическое расположение Бокситогорского муниципального района, приоритетными сферами развития малого, среднего предпринимательства является:

- производственная сфера;

- социально-значимые отрасли (здравоохранение, образование, социальная защита населения);

- жилищно-коммунальное хозяйство

- предоставление бытовых услуг населению.

Поддержку малого предпринимательства в Бокситогорском мниципальном районе при содействии администрации (учредительство) осуществляют следующие структуры: Фонд поддержки малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района; Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО город Пикалёво; Централизованный муниципальный фонд по содействию и развитию предпринимательства - бизнес-инкубатор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; Муниципальный Фонд поддержки сельского развития Бокситогорского муниципального района осуществляет выдачу займов сельхозтоваропроизводителям всех категорий, в основном, личным подсобным хозяйствам, с субсидированием процентной ставки.

## 5.2. Оценка инвестиционной привлекательности Бокситогорского муниципального района на фоне муниципальных районов Ленинградской области

Важнейшими факторами для оценки инвестиционных процессов в экономике Бокситогорского муниципального района являются ресурсно-сырьевой, производственный, инфраструктурный, трудовой, потребительский, финансовый и институциональный потенциалы.

### 5.2.1. Инвестиционный потенциал

Ресурсно-сырьевой потенциал

Муниципальный район занимает часть Тихвинской заболоченной низменности, покрытой холмами и моренными грядами. Значительная часть территории занята поверхностными водами - озерами, реками и болотами. В Бокситогорском муниципальном районе насчитывается 150 рек общей протяженностью около 3,5 тыс. км, 10 тыс. га занято озерами. Территория муниципального района благоприятна для ведения лесного хозяйства, разведения рыбы, рыбалки и охоты.

Земельные и лесные ресурсы. На территории муниципального  района преобладают земли лесного фонда 75 % и земли сельскохозяйственного назначения 20 %. По запасам лесов Бокситогорский муниципальный район является одним из самых богатых в области. Лесной фонд занимает площадь 632839 га, что позволяет вести промышленную заготовку древесины. В муниципальном районе преобладают наиболее ценные хвойные породы дерева – сосна и ель, которые составляют порядка 60 % общей площади лесов Бокситогорского муниципального района. Эксплуатационные леса составляют 80 % лесного фонда района.

Рис. 5.2-1. Структура земельного фонда Бокситогорского муниципального района

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения за отчетный период составляет - 187226 га или 22 % в общей структуре земель Бокситогорского муниципального района. По состоянию на 01.01.2011 площадь сельскохозяйственных угодий в муниципальном районе составляет 32330 га, из них под пашней занято 19780 га. Большая часть земель (85 %) находится в государственной и муниципальной собственности. В почвенном покрове преобладают подзолистые почвы, средние и легкие суглинки. На юго-востоке муниципального района большие площади занимают торфяные и торфо-подзолистые почвы. В западной части муниципального района преобладают сильноподзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Бокситогорский муниципальный район обладает богатым туристским потенциалом, хотя и находится вдалеке от традиционных туристических потоков. В качестве основных объектов туризма в муниципальном районе могут выступать: исчезающая река Рагуша и природный парк «Вепсский лес» (Радогощинское сельское поселение). В границы парка входит 10,9 тыс. га муниципального  района, что составляет 5,8 % территории парка или 1,5 % от площади Бокситогорского муниципального района. В настоящее время организованная рекреация на территории парка не развита.

Минеральные ресурсы. Полезные ископаемые Бокситогорского муниципального района представлены:

- бокситы (запасы - 1089 тыс. м³);

- цементное сырьё (запасы - 56290 тыс. м³);

- флюсовые известняки (запасы - 327360 тыс. м³, забалансовые запасы - 14963 тыс. м³);

- валунно-гравийно-песчаные материалы (запасы - 433 тыс. м³);

- пески строительные (запасы - 13205 тыс. м³);

- торф.

Таблица 5.2-1. Реестр действующих лицензий на право пользование недрами с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в Бокситогорском муниципальном районе

| № п/п | Недропользователь | Местоположение | Объект недропользования, местоположение | Срок окончания действия лицензии | Вид полезного ископаемого | Утвержденные промышленные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Бокситогорское ДРСУ» | Город Пикалёво, Ленинградское шоссе, д. 1 | Анисимово - 1 1,5 от деревня Ёлзово, 4 км к юго-западу от деревни Анисимово | 31.12.2014 | Песчано-гравийный материал | выработано |
| 2 | ГП «Бокситогорское ДРСУ» | Город Пикалёво, Ленинградское шоссе, д. 1 | Подборовье к северо-востоку от города Пикалёво, вблизи деревень Дерева и Подборовье | 31.12.2018 | песок | 460 тыс. м³ |
| 3 | ЗАО «Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22» | Город Пикалёво, деревня Обрино | Селиваново-1 в 6,0 км к юго-востоку от города Пикалёво, в 0,5 км к юго-западу от населенног пункта Селиваново | 01.03.2018 | песок | 145 тыс. м³ |
| 4 | ООО «Деловой партнер» | Поселок городского типа Ефимовский, улица Володарского, д. 18 | Славково в 8,0 км к юго-западу от города Бокситогорск | 01.04.2031 | песок | 3317 тыс. м³ |
| 5 | OOO «Биохимический завод» | Город Бокситогорск, улица Заводская, д. 1 | Ларьянское биохимическое производство, в 6,5 км к северо-западу от города Бокситогорск, в 1,5 км на север от деревни Жилоток | 05.06.2012 | торф | 6236 тыс.т. |

Производственный потенциал

Крупные месторождения минерального сырья способствовали активному развитию промышленности на территории муниципального района. Производственный комплекс Бокситогорского муниципального района является основой его экономики и значимой составляющей его инвестиционного потенциала. Основу экономики Бокситогорского муниципального района составляет промышленность. За последние 3 года удельный вес промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг постоянно растет. Промышленность служит основным источником создания рабочих мест для населения и формирования доходной части муниципального бюджета.

Экономика Бокситогорского муниципального района является моноотраслевой. Крупнейшие промышленные предприятия муниципального района (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент») завязаны на одной производственной цепочке. Сбои на одном из предприятий влекут за собой отрицательные последствия в работе остальных предприятий и в экономике муниципального  района в целом. Более 80 % объема отгруженных товаров муниципального района приходится на продукцию, произведённую на вышеперечисленных предприятиях.

Начиная с 2000 года, промышленный комплекс Бокситогорского муниципального района имел стабильное развитие. Ежегодный рост объёма производства промышленной продукции составил порядка 20 %.  Ежегодно увеличивались объёмы производства глинозёма в среднем на 10 %, цемента - в среднем на 20 %. Кризисная ситуация на предприятиях города Пикалёво в 2009 году, входящих в единую производственную цепочку, оказала существенное негативное влияние на экономику предприятий и муниципального района в целом. В течение первой половины 2009 года практически не осуществляли свою деятельность такие крупные предприятия, как ЗАО «Пикалёвский цемент», ЗАО «Пикалёвская сода», не на полную мощность работали и другие предприятия. По результатам деятельности предприятий за 1 полугодие 2009 года получен отрицательный сальдированный финансовый результат в сумме 1066741 тыс. руб., что в 17 раз выше, чем в 1 полугодии 2008 года. Удельный вес промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, за 1 полугодие 2009 года снизился до 90,4 %.

Помимо цветной металлургии, цементной и химической промышленности на территории муниципального района получили развитие производство строительных материалов, электрооборудования, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Продукция предпиятий предприятий обрабатывающей промышленности Бокситогорского муниципального района имеет стабильный спрос на рынках регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Продукция химической и деревоперерабатывающей промышленности пользуется спросом у отечественных и зарубежных компаний. Наибольшие финансовые трудности испытывают компании пищевой промышленности, которые не выдерживают конкуренции с более крупными предприятиями отрасли.

Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Бокситогорского муниципального района, составляет 3,6 %. В муниципальном районе развивается молочное и мясное животноводство, формируется новое для данного муниципального района направление сельского хозяйства - рыбоводство.

Стоит отметить, что кризис на Пикалёвских предприятиях положительно повлиял на деятельности других отраслей экономики муниципального района. За счёт сокращения работников крупных предприятия увеличилась среднесписочная численность предприятий сельского хозяйства и малых предприятий.

Несмотря на проявления кризисной ситуации, градообразующие предприятия  Бокситогорского муниципального района являются основными инвесторами из-за больших объёмов средств, вкладываемых в развитие и перепрофилирование производства.

В целях привлечения инвесторов в экономику муниципального района выбраны потенциально пригодные для размещения технопарков земельные участки, площадью 40-50 га на территории Бокситогорского, Ефимовского городских и Самойловского сельского поселения. В 2011 году запланировано формирование одного из них за счет средств бюджета.

В целях выполнения мероприятий, включенных в комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского муниципального района, в 2011 году выбирается площадка «Зиновья Гора - восточная» на южной стороне автодороги «Галично-Харчевни» км. 15 - км. 16,  площадью 70 га, которую планируется обеспечить объектами инфраструктуры для размещения промышленного производства в Пикалёвском городском поселении.

Потребительский потенциал

Бокситогорский муниципальный район является одним из самых отдаленных муниципальных районов Ленинградской области, это объясняет его невысокую предпринимательскую и инвестиционную активность.

Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за 2010 год составила 17064,8 руб. - рост на 13,2 % по сравнению с прошлым годом, в том числе:

- обрабатывающие производства - 18861 руб. (116,3 % к 2009 году);

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 25711,5 руб. (112,5 % к 2009 году);

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт, связь - 11998,5 руб. (109,4 % к 2009 г.);

- строительство - 13705,1 руб. (116,4 % к 2009 году);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; производство электрооборудования - 14146,8 руб. (113,0 % к 2009 году).

За 4-й квартал 2010 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 5380 руб., т.е. среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 2010 год обеспечивает 3,1 прожиточный минимум.

В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная. Статистические данные свидетельствуют о том, что структура малого бизнеса в Бокситогорском муниципальном районе, как и по России в целом, представлена именно этими отраслями (торговля, общественное питание, промышленность, сельское хозяйство), в то время как в других сферах экономики малый бизнес не так привлекателен. Также представленная структура хорошо согласуется со структурой платежеспособного спроса населения.

Потребительский рынок Бокситогорского муниципального района насчитывает 617 предприятий торговли, 98 предприятий общественного питания, 95 предприятий, оказывающих услуги населению. Число субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере потребительского рынка, всех форм собственности на 01.01.2010 составляет: торговля - 437, общественное питание - 69 единиц. Отмечается положительная динамика развития сферы потребительского рынка. Ежегодно число предприятий торговли, общественного питания, услуг населению растет.

Розничная торговля. Оборот розничной торговли за 2010 год составил 168,1 млн. руб., или 106 % к уровню прошлого года. С учётом деятельности сетевых магазинов («Пятёрочка», «ДИКСИ», «Магнит») оборот розничной торговли составил 401,7 млн. руб. или 135,2 % к уровню 2009 года (данный показатель представлен только по крупным и средним предприятиям, без учёта объёмов по субъектам  малого бизнеса, удельный вес которых в общем обороте розничной торговли составляет около 90 %). Росту оборота розничной торговли способствовал рост промышленного производства, сельскохозяйственного производства и  реальных денежных доходов населения.

Существенно снизилась в структуре оборота розничной торговли доля существующих рынков, уличной торговли, что говорит о возросшей потребности в товарах более высокого качества и обслуживании более высокого уровня. Дальнейшее развитие розничной торговли муниципального района, как в городской, так и в сельской местности, будет направлено не на наращивание торговых площадей, а на модернизацию розничной инфраструктуры, привлекательность объектов, расширение ассортимента и повышение качества обслуживания населения.

Общественное питание. Оборот общественного питания (по крупным и средним предприятиям) за 2010 год составил 23,2 млн. рублей, что составляет 134,4 % к уровню 2009 года. Общее число посадочных мест на предприятиях общественного питания составляет 1239. Обеспеченность населения посадочными местами составляет лишь 57,3 % от нормативного показателя. В Бокситогорском муниципальном районе недостаточно предприятий быстрого питания, специализирующихся на узком ассортименте реализуемой продукции: сосисочных, блинных, пельменных.

Бытовое обслуживание. Объём платных услуг, оказанных населению за 2010 год, составил 304,1 млн. рублей и увеличился к уровню прошлого года на 12,6 %. Обеспеченность населения Бокситогорского муниципального района бытовыми услугами ниже норативного показателя. Отрасль развивается неравномерно. Можно отметить, что в последние годы значительно увеличилось число парикмахерских и косметических салонов. Недостаточно число предприятий, оказывающих услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонту металлоизделий. Недостаточно количество бань и душевых, особенно в сельской местности. Необходимо открытие авторемонтных мастерских, оснащенных диагностическим оборудованием, и выполняющих ремонт достаточно высокого уровня. Уровень ремонта бытовой техники не соответствует запросам потребителей; нередко вызывает нарекание качество починки. Отсутствуют мастерские по ремонту галантерейных изделий и др. Бокситогорское, Пикалёвское, Ефимовское городские поселения и Самойловское сельское поселение обладают значительным потребительским потенциалом. Вблизи муниципального района расположены крупные потребительские рынки других муниципальных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологды, Финляндии.

Инфраструктурный потенциал

Транспорт. Территория Бокситогорского муниципального района с запада на восток пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими город Санкт-Петербург с Вологдой. Расстояние до областного центра составляет 250 км, до ВОлогды - 360 км. Муниципальный район не имеет прямого транспортного сообщения с Новгородской областью и северными районами Ленинградской области - Лодейнопольским и Подпорожским. Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт Санкт-Петербурга, с которым муниципальный район имеет устойчивые связи.

Рис. 5.2-2. Автомобильные дороги Ленинградской области

Общая протяженность дорог Бокситогорского муниципального района составляет:

- федеральных - 99,98 км;

- территориальных - 484,46 км;

- бесхозяйных - 301,35 км;

- дорог внутри поселений - 474,2 км;

Износ территориальных и бесхозяйных дорог составляет 90 %, дорог внутри поселений – 70 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  к общей протяженности автомобильных дорог составляет около 15 %. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром, составляет около 3 %, аналогичный показатель имеют Ломоносовский и Выборгский муниципальные районы. Большая часть населённых пунктов муниципального района связана с крупнейшими городами района дорогами с песчано-гравийным покрытием.

Внешний транспорт муниципального района  представлен железнодорожным транспортом города Пикалёво и районным автомобильным транспортом, который  представлен, в основном, автобусом и маршрутным такси. Из-за существующих финансовых проблем не удовлетворяются просьбы жителей муниципального района по регулярному автобусному сообщению по некоторым маршрутам. Автобусное сообщение Пикалёво - Санкт-Петербург осуществляется три раза в день, Бокситогорск – Санкт-Петербург - три раза в день.

- № 896 «Пикалёво – Санкт-Петербург»;

- № 966 «Чагода – Санкт-Петербург»;

- № 967 «Устюжна – Санкт-Петербург».

Через город Пикалёво проходит железная дорога Санкт-Петербург – Пикалёво – Вологда, в непосредственной близости от города находятся станции Пикалёво-1. По этой линии осуществляется пассажирское сообщение, как пригородными электропоездами, так и поездами дальнего следования.

Социальная инфраструктура и жильё. Уровень развития и качество услуг здравоохранения и образования в муниципальном районе находится на среднем уровне Ленинградской области. Бокситогорский муниципальный район лидирует в области по показателям доли населения, охваченного профилактическими осмотрами и стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.

Общая площадь жилищного фонда муниципального района на 01.01.2011 составляет 1543,16  тыс. м². При этом 73 % жилищного фонда района сосредоточено в городской местности и, соответственно, 27 % - в сельской местности. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья составляет 28,8 м²/чел. По обеспеченности населения жилищным фондом Бокситогорский муниципальный район превосходит средние показатели по Ленинградской области (26 м²/чел).

Электроснабжение. По данным филиала ОАО Ленэнерго «Тихвинские электрические сети» протяженность высоковольтных линий на территории Бокситогорского муниципального района составляет: ВЛ 10 кВ 1014,647 км и ВЛ 0,4 кВ 636,413 км

Имеющиеся на сегодняшний день в Бокситогорском муниципальном районе проблемы с электроснабжением связаны с тем, что не решены вопросы по проведению процедур по признанию бесхозяйными электрических сетей и электросетевых объектов в установленном порядке, с дальнейшим заключением договоров на их техническое обслуживание. В результате отсутствия технического обслуживания на сетях происходят частые отключения, а электросетевые организации не имеют юридического основания осуществлять их техническое обслуживание и ремонт.

В настоящее время электроснабжение Бокситогорского муниципального района осуществляется от подстанции ПС 330 кВ № 37 Сясь, ПС 220 кВ № 112 «Пикалёвская» и на напряжении 110 кВ от ПС № 32 «Бокситогорская», ПС №249 «Дыми», ПС № 431 «Большой Двор», ПС Глиноземного завода, ПС № 428 «Пикалёво-тяговая», ПС № 293 «КС Пикалёво», ПС № 339 «Ефимовская», ПС № 430 тяговая, ПС № 164 «Сомино», ПС № 206 «Подборовье», ПС № 429 «Заборье», ПС № 528 «Ольеши».

Обеспечение топливом и газоснабжение. Снабжение Бокситогорского муниципального района углем осуществляется централизованно, проблем по его поставке в муниципальном районе нет. Услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям всех муниципальных образований Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществляют следующие теплоснабжающие организации:

- ООО «БРТЭС»;

- ООО «Ефимовское ЖКХ»;

- ОАО «Ленобтеплоэнерго»

- ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск»;

- ООО «Климово ЖКХ-Сервис»;

- ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво».

По европейской программе «Северная Инициатива» идет развитие водоснабжения и водоотведения, включая инвестиции на создание потенциала водохозяйственного комплекса, проект рассчитан на 2006-2009 годы.

В соответствии с разработанной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года газоснабжение Бокситогорского муниципального района предусматривается от существующих газораспределительных станций (ГРС) Бокситогорск, Ефимовский, Пикалёво, Тихвин, КС Пикалёво. Проектная производительность существующих ГРС составляет 10767 млн. м³ в год, а фактическая - 1135 млн. м³ в год.

На территории муниципального района запланирована реализация проекта строительства «Северо-Европейского газопровода», который предоставит возможность включения в «Программу газификации Ленинградской области» объектов Бокситогорского муниципального района (газификация деревени Большой Двор, поселка Подборовье). Это даст большой  социально-экономический эффект в решении одной из основных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования – повышении качества жизни населения.

В муниципальном районе существует проблема дефицита инженерно подготовленных территорий. Рост инвестиций в промышленность не сопровождается соответствующими темпами развития инфраструктуры.

Трудовой потенциал

Трудовой (интеллектуальный) потенциал региона является одним из важнейших показателей в оценке инвестиционного климата в регионе, так как успешное освоение инвестиций в любом секторе экономики и социальной сферы требует вложения квалифицированного человеческого труда. Ситуация с занятостью населения на протяжении последних лет характеризуется неустойчивой динамикой, что является следствием движения трудовых ресурсов и состоянием крупнейших отраслей в Бокситогорском муниципальном районе.

Таблица 5.2-2. Трудовые ресурсы Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2010 и 01.01.2011

| Показатель | Ед. изм. | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, всего | тыс. чел. | 35,62 | 25,49 |
| В том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 31,7 | 31,6 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 15,9 | 15,3 |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 29,6 | 29,6 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 1294 | 611 |

Из-за кризисной ситуации на градообразующих предприятиях муниципального района в 2010 году уменьшилась общая численность трудоспособного населения и численность занятых в экономике из-за сокращения численности персонала на заводах  и частичной миграции безработных в другие муниципальные районы Ленинградской области и соседних областей в совокупности с перетеканием в другие сферы экономики.

Рис. 5.2-3. Структура занятости населения Бокситогорского муниципального района

Источник: Концепции «Социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района  до 2020 года»

Большая часть населения муниципального района занята на предприятиях обрабатывающей промышленности, в учреждениях образования здравоохранения и предоставлении социальных услуг. Работники, занятые в обрабатывающем производстве, в основном являются высококвалифицированными специалистами высших разрядов.

По результатам переписи населения в 2002 году 70 % населения Бокситогорского муниципального района (без учёта города Пикалёво) имела среднее профессиональное и общее среднее образование. В муниципальном районе действуют два филиала Санкт-Петербургских ВУЗов - «Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина» и «Института внешнеэкономических связей, экономики и права». Начальное профессиональное образование в муниципальном районе представлено Профессиональным училищем № 27, которое готовит студентов по специальностям «Сварщик» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», а также ГБОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум», обучающим по профессиям: тракторист-машинист, слесарь-ремонтник, плодоовощевод, оператор машинного доения.

Целью политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, инфраструктуры рынка труда.

Проблемы, связанные с трудовыми ресурсами района и занятостью:

- наличие деформированной структуры занятости в муниципальном районе. Имеющиеся вакансии на предприятиях не удовлетворяют требованиям соискателей. Несмотря на некоторые положительные тенденции, сохраняется несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Это связано, во-первых, с несоответствием профессиональных характеристик «безработных» требованиям работодателей и, во-вторых, с низким уровнем заработной платы;

- ограниченные возможности выбора места работы у желающих трудоустроиться;

- резкое увеличение численности безработных в связи с сокращением на крупных промышленных предприятиях города.

Институциональный потенциал

Институциональный потенциал отражает наличие организационных структур, обеспечивающих условия для деловой активности хозяйствующих субъектов региона. На территории Бокситогорского муниципального района располагаются отделения крупных банков (Сбербанк, Рускобанк, ВТБ 24) и страховых компаний (РЕСО, Русский мир, Уральско-восточная страховая компания и т.д.).

Несмотря на тенденции роста, наблюдаемые в секторе малого предпринимательства в последние годы, в нем имеют место серьезные негативные явления, которые требуют дальнейшего усиления внимания государственных и муниципальных органов власти к вопросам развития малого предпринимательства.

Имеют место «теневые выплаты» заработной платы и «теневой оборот» в секторе малого предпринимательства, особенно в сфере деятельности индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. С целью снижения «теневых оборотов» и «теневых выплат»  в администрации Бокситогорского муниципального района создана и работает комиссия, рассматривающая вопросы по неплатежам во все уровни бюджетов, выплаты теневой заработной платы и выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума.

В муниципальном районе создана инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая включает:

- Фонд поддержки малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района;

- Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво»;

- Централизованный муниципальный фонд по содействию и развитию предпринимательства Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области.

- Муниципальный Фонд поддержки сельского развития Бокситогорского муниципального района осуществляет выдачу займов сельхозтоваропроизводителям всех категорий, в основном личным подсобным хозяйствам, с субсидированием процентной ставки. С 2004 года выдано около 6 млн. рублей.

Фонды осуществляют свою деятельность в соответствии с целевой муниципальной программой  развития  и поддержки малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год, эта программа позволяет привлекать большой объем средств областного и федерального бюджетов ежегодно и показывает отличные от других программ качественные показатели. Основная деятельность фондов направлена на обеспечение мер поддержки развитию малого предпринимательства, вовлечению социально - незащищенных слоев населения и молодежи в приоритетные направления развития малого бизнеса и улучшение стартовых условий для открытия предпринимательской деятельности, усиление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района.

В марте 2007 года при администрации Бокситогорского муниципального района создан межведомственный координационный совет по защите прав  потребителей. Председателем совета является глава администрации  Бокситогорского муниципального района. В состав координационного совета вошли специалисты администрации и представители территориальных служб, федеральных органов, а также вице-президент Межрегиональной ассоциации общественных объединений потребителей «Северо-Запад». Совет создан для координации деятельности поселений в этом направлении, а также контрольно-надзорных органов.

Финансовый потенциал

Доходы. Доходная часть консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района за 2010 год исполнена на 99,0 % к утверждённому годовому плану или в сумме 2118090,7 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом увеличение составило 593526,5 тыс. руб. или 38,9 %, в том числе по безвозмездным перечислениям - 543872,5 тыс. руб. или  49,8 %, по налоговым и неналоговым доходам - 49654,0 тыс. руб. или 11,4 %.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района составляет 22,8 % или 483410,0 тыс. руб., безвозмездных перечислений - 77,2 % или 1634680,7 тыс. руб.

План поступления  налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2010 год исполнен на 101,5 %  к годовому плану, в том числе:

- по бюджету муниципального района - на  101,4 %;

- по бюджетам  поселений - на 101,6 %.

Удельные  веса бюджетов муниципальных образований в объёме налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета составили:

- Бокситогорского  муниципального района  – 60,0 %;

- городских поселений – 32,0 %;

- сельских поселений – 8,0 %.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2010 год являются налог на доходы физических лиц (35,8 %) и доходы от арендной платы за земельные участки (17 %).

Рис. 5.2.4. Структура доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района за 2010 год, %

В разрезе бюджетов поселений выполнение плана собственных доходов характеризуется  следующими  показателями.

Исполнение плана более 100 %:

- Заборьевское сельское  поселение - 113,1 %;

- Самойловское сельское  поселение - 111,8 %;

- Большедворское сельское поселение - 109,1 %;

- Радогощинское сельское  поселение - 105,1 %;

- Анисимовское сельское поселение - 101,8 %;

- Пикалёвское городское поселение - 101,6 %;

Не выполнен план:

- Бокситогорское городское поселение - 99,6 %;

- Ефимовское городское поселение - 98,6 %;

- Борское  сельское поселение - 97,1 %;

- Подборовское сельское  поселение - 97,0 %;

- Климовское сельское поселение - 57,0 %.

Структура доходов поселений Бокситогорского муниципального района значительно  различается. Доля собственных доходов в бюджетах городских поселений колеблется от 11,2 % (Пикалёвское городское поселение) до 48,9 % (Бокситогорское городское поселение»); в сельских поселениях - от 6,9 % (Климовское поселение) до 58,6 % (Самойловское поселение). Соответственно доля средств других бюджетов колеблется: от 93,1 % до 41,4 % - в бюджетах сельских поселений, от 88,8 % до 51,1 % - в бюджетах городских поселений.

Расходы. В 2010 году в целом, по Бокситогорскому муниципальному району расходы составили 1458389,2 тыс. руб., в том числе расходы поселений - 479 946,4 тыс. руб.

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 по расходам выполнен на 67,3 % к годовому плану,  в том числе: по бюджету Бокситогорского муниципального района - на 96,8 %, по бюджетам городских и сельских поселений - на 41,4 %.

Самый высокий процент исполнения расходов наблюдается по бюджетам Борского сельского поселения, Заборьевского и Самойловского сельских поселений - 99,6 %, 99,4 % и 99,2 % соответственно. Самый низкий процент - по бюджету МО «Город Пикалёво» - 24,2 %. Причиной низкого процентного исполнения бюджета является утверждение и финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалёво» в конце финансового года. Средства на реализацию мероприятий программы поступили в бюджет муниципального образования «Город Пикалёво» 31.12.2010.

Историко-культурный потенциал

Бокситогорский муниципальный район обладает также богатым культурно-историческим наследием, в муниципальном районе расположены 248 как уже изученных, так и вновь выявленных объектов историко-культурного наследия (7 из них отнесены к категории охраны федерального значения). Памятники федерального значения:

- мемориальный комплекс на рубеже обороны советских войск в ноябре-декабре 1941 года - деревня Астрачи Большедворского сельского поселения;

- Мемориал в память обороны города в 1941-1944 годы - «Зеленый пояс Ленинграда (автомашина ЗИС-5) – поселок Подборовье Подборовского сельского поселения;

- памятник народного деревянного зодчества 1599 года, церковь Рождества Богородицы – деревня Лиственка Заборьевского сельского поселения;

- памятный знак в честь пребывания в 1712-1716 годы Петра I на сооружении Тихвинской водной системы – 2,5 км от поселок городского типа Ефимовский в сторону Радогощи;

- могила Кренке В.Д., генерала русской армии, военного инженера, участника русско-турецкой войны – деревня Колбеки Борского сельского поселения.

Большой интерес вызывают уже действующие экскурсионные маршруты в направлении Антониево-Дымского мужского монастыря и Сенновского женского монастыря, расположенного на территории церкви Пресвятой Троицы. Всего на территории Бокситогорского муниципального района 7 действующих церквей, каждая из которых представляет собой историческую ценность. Еще 8 церквей, построенных в период 15-19 веков, требуют восстановления с целью организации экскурсионных маршрутов.

В целом каждый из перечисленных памятников истории и культуры интересен с точки зрения организации туристической деятельности, поскольку отражает определенные этапы развития территории Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района. Однако в основном историко-культурные памятники представляют наибольший интерес жителям района, соседних районов и специалистов в области культуры и истории, а не массового туриста.

Природный потенциал

Ландшафтная структура района довольно сложна. Бокситогорский муниципальный район в целом пригоден для кратковременного отдыха и в его пределах можно выделить группы геокомплексов, характеризующихся различными условиями рекреационного использования:

- К первой группе благоприятных геокомплексов относятся урочища, характеризующиеся высокой степенью пригодности для рекреационного освоения, обладающие пригодными оптимальными характеристиками по всей площади, высоким эстетическим потенциалом. При условии расчистки вторичные леса могут с успехом использоваться для различных видов рекреационной деятельности;

- Ко второй группе выборочно благоприятных геокомплексов относятся урочища плоской озерно-ледниковой равнины, слабоволнистой флювиогляциальной равнины, слабохолмистой моренной равнины с сосновыми и еловыми долгомошными и сфагновыми лесами, березовыми сосново-березовыми мохово-травяными (частично на месте сосновых заболоченных лесов). Урочища второй группы используются для сбора грибов и ягод, через них могут пролегать туристские маршруты;

- К третьей группе малоблагоприятных геокомплексов относятся участки освоенных земель и массивы болот. Болота преимущественно верхового типа, часто облесены сосной, рекреационное их использование сводится к использованию в качестве охотничьих и ягодных угодий.

В качестве основных объектов природного туризма в муниципальном районе могут выступать:

- Природный парк «Вепсский лес». На территории природного парка традиционно проживает малая народность России - вепсы, имеющие самобытную культуру, свой язык и традиции. Природный парк «Вепсский лес» - своеобразный музей под открытым небом. Природный парк «Вепсский лес» - особо охраняемая природная территория регионального значения площадью 190 тыс. га – образован в 1999 году Правительством Ленинградской области. В границы парка входит 10,9 тыс. га Бокситогорского муниципального района, что составляет 5,8 % территории парка или 1,5 % от площади Бокситогорского муниципального района. В настоящее время организованная рекреация на территории парка не развита;

- Особо охраняемая природная территория «Река Рагуша». На территории района есть уникальный природный феномен: исчезающая река Рагуша - одна из самых интересных рек Ленинградской области. Она является памятником природы, особо охраняемой территорией Бокситогорского муниципального района. В целях сохранения уникального памятника природы выполнение ряда первоочередных природоохранных мероприятий было включено в региональную целевую программу «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года». Ежегодно на особо охраняемой территории «Река Рагуша» располагается детская комплексная экспедиция, состоящая из школьников-энтузиастов, любящих природу. Ставшие уже традиционными экологические экспедиции «Живая вода», «Надежда», «Рагуша» широко внедряются в практику экологического образования и воспитания молодежи.

Разработанных и утвержденных туристических маршрутов по территории района нет.

Атрактивные свойства природного потенциала относительно других природных комплексов Ленинградской области (например, Онежское озеро) можно охарактеризовать как среднее. В целом в муниципальном районе может успешно развивается самодеятельный туризм: походы выходного дня для учащихся, туристические слеты и экологические экспедиции для населения района и его соседей.

### 5.2.2. Инвестиционный риск

Политический риск

Политический риск - вероятность возникновения потерь вследствие политических решений или изменений. Основные политические риски Бокситогорского муниципального района:

- наличие множества разнотипных муниципальных образований, обладающих различным потенциалом развития, и опирающихся на разные исторические, политические, культурные традиции;

- возможная смена руководства района, что может привести к смене команды, изменению баланса интересов, к отказу от взятых обязательств предыдущей администрации;

- конкуренция, в том числе лоббистскими средствами, со стороны соседних территорий;

- сформировавшаяся политическая традиция, несовершенство институтов местной власти обусловили значительную роль личностного фактора;

- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционные процессы в муниципальных образованиях, показал, что они являются лишь калькой регионального инвестиционного законодательства.

Экономический риск

На увеличение экономического риска в Бокситогорском муниципальном районе в большой степени повлиял мировой экономический кризис и кризисная ситуация на предприятиях города Пикалёво. В настоящее время ситуация стабилизировалась, но несмотря на это в целом по Бокситогорскому району сальдированный финансовый результат по итогам 2010 года носит отрицательный характер. В сумме по всем отраслям экономики получен убыток в размере 9,4 млн. руб. (снижение по сравнению с 2009 годом на 1431,5 млн. руб.) в основном за счет прибыли полученной от предприятий расположенных на территории Ефимовского городского поселения и относящихся к виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (ООО «ММ-Ефимовский»). Дебиторская задолженность предприятий составила 1952,3 млн. руб., из неё просроченная - 102,4 млн. руб. Из общей сумы дебиторской задолженности 69 % приходится на задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги. Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 1 кварталом 2010 года на 26,2 % и её сумма по состоянию на 01.01.2011 составила 1832,2 млн. руб., из неё просроченная – 345,6 млн. руб. (снизилась на 312,9 млн. руб.). Задолженности по выплате заработной платы нет. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 6,6 %.

На сегодняшний день восстановлен и работает в штатном режиме производственный комплекс города Пикалёво. Реализуется Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (одобрен 13.11.2010 Распоряжением Правительства Ленинградской области № 645-р).

Социальный риск

Ситуация с занятостью на протяжении последних лет характеризуется неустойчивой динамикой, что также является следствием движения трудовых ресурсов и состояния отраслей в муниципальном районе. Уровень безработицы в Бокситогорском муниципальном районе является одним из наиболее высоких среди муниципальных районов Ленинградской области.

Рис. 5.2-5. Уровень регистрируемой безработицы по Бокситогорскому муниципальному району в 2008-2010 годы, %

Источник: Концепции «Социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района  до 2020 года», отчет   о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь-декабрь  2010 года.

В связи с развитием производства, реализацией инвестиционных проектов в муниципальном районе вводятся новые рабочие места, растет количество индивидуальных предпринимателей, решаются вопросы трудоустройства безработных граждан. Центром занятости населения проводятся мини-ярмарки вакансий по оказанию консультаций в трудоустройстве, по профессиональной ориентации, профессиональному обучению. Так, существенное влияние на стабилизацию ситуации на рынке труда оказывает Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво, согласно которому планируются следующие мероприятия, реализация которых приведет к созданию дополнительных рабочих мест:

1. Организация биохимического производства на промышленной площадке, расположенной в городе Пикалёво:

- объем инвестиций                                   107,350 млн. долл.США/год

- расчетная окупаемость проекта             34 месяца

- проектная мощность предприятия         15 млн. литров биотоплива/год

- источники финансирования                    заемные и собственные средства

- количество рабочих мест                        1325 чел.

- срок ввода в эксплуатацию                     2012 год

Цель проекта - расширение лесозаготовительной деятельности в регионе, привлечение новых дополнительных рабочих мест и создание на базе уже действующего предприятия высокотехнологичного биохимического производства, предусматривающего безотходную переработку балансовой и неделовой древесины березы, осины и т.п.)

Реализация проекта позволит:

- реализовать на практике, утвержденную Правительством Российской Федерации, первую программу альтернативной энергетики, которая предусматривает диверсификацию направлений энергетики, разработку и внедрение инновационных технологий;

- обеспечить решение социальной программы области по созданию новых рабочих мест в моногородах, которым является город Пикалёво;

- обеспечить переработку неделовой древесины лиственных пород (березы и осины), которые ранее не использовались и в настоящий момент не имеют сбыта для получения ценных, высокотехнологических востребованных потребителями продуктов;

- обеспечить выпуск 10.000 метрических тонн ксилита в год, из которых планируется производить не менее 1.000 метрических тонн медицинского ксилита;

- обеспечить выпуск 15.000.000 литров технического спирта (биотопливо второго поколения) в год;

- обеспечить выпуск 60.000 тонн древесного активированного угля (кокса) в год;

- обеспечить выпуск 18.000 метрических тонн полифепана (энтеросорбента) в год;

- обеспечить начало производства биотоплива (биобутанола) в год из экологически чистых, непрерывно и естественно возобновляемых источников энергии (неделовой древесины лиственных пород).

Проект обладает статусом приоритетного в области освоения лесов и основан на принципах безотходности производства. Получаемые отходы будут использоваться в виде топлива на местных ТЭЦ.

2. Производство биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна):

- объем инвестиций                                     280 млн. евро (в 2 этапа)

- расчетная окупаемость проекта               6 лет

- проектная мощность предприятия          10 тыс.тонн/год

- источники финансирования                     собственные, земные  средства

- количество рабочих мест                          600 чел.

- срок ввода в эксплуатацию                      2014 год

Цель проекта - создание нового производства по выпуску гранул полимеризованной молочной кислоты (PLA), предназначенной для использования в качестве сырья при производстве упаковочных материалов. Основными потребителями являются европейские и российские химические предприятия. Как промежуточный вариант развития комплекса возможно производство различных видов крахмальных сиропов и сухого крахмала востребованных в пищевой промышленности.

В качестве основного сырья предполагается использовать мягкую пшеницу. Возможно, в качестве основного сырья будет признано целесообразным использование кукурузы. В этом случае, вместо клейковины будет производиться кукурузный глютен, являющийся ценным сырьем для производства комбикормов. Производство кукурузного глютена является импортозамещающим. Реализация проекта позволит производить: ГФС-55 - 68 000 т/год, клейковину - 11 000 т/год, отруби - 28 000 т/год.

3. Тепличный комбинат

- объем инвестиций                                          40 млн.долл.США

- расчетная окупаемость проекта                    7 лет

- проектная мощность предприятия               107 тыс.тонн/год

- источники финансирования                          привлеченные средства

- количество рабочих мест                               800 чел.

- срок ввода в эксплуатацию                            2012 год

Цель проекта - повышение рентабельности проекта за счет снижения энергетических затрат, увеличения производственных площадей, а также увеличения урожайности, как следствие, значительное снижение себестоимости готовой продукции. Инвестиционный проект предусматривает поэтапное строительство блочных теплиц площадью 13 га.

4. Строительство предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса.

- объем инвестиций                                           210 млн. руб.

- расчетная окупаемость проекта                     1,75 года

- проектная мощность предприятия                 48 000 м³/год

- источники финансирования                            собственные средства

- количество рабочих мест                                 194 чел.

- срок ввода в эксплуатацию                              2011 год

Цель проекта - снижение затрат на выпуск одного домокомплекта для индивидуального жилищного строительства и, как следствие, снижение себестоимости таких комплектов, внедрение более гибкого производства, позволяющего расширить возможности планировки жилых домов (проектов, квартирографии), увеличить объем выпуска комплектов домов.

Инвестиционный проект предусматривает строительство производственного корпуса, размещение в нем высокотехнологичного и высокоэффективного оборудования, основанного на глубокой переработке древесины. Расчетный объем выпуска - 15 комплектов для строительства жилых домов площадью 140 метров квадратных в месяц.

Законодательный риск

Законодательный риск связан, прежде всего, с возможностью потери инвестированных средств, с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность. Несовершенство и неполнота законодательства Российской Федерации, Ленинградской области и в частности Бокситогорского муниципального района в инвестиционной сфере, гарантий прав инвесторов создаёт определённый риск для инвесторов. Повышение стабильности и проработанности законодательной базы, регламентирующей инвестиционные процессы в муниципальном образовании, и упрощение  процедуры регистрации потенциальных предпринимателей позволит существенно снизить законодательный и риск и привлечь дополнительные средства в экономику Бокситогорского муниципального района.

Экологический риск

Состояние атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Пикалёво являются крупные промышленные предприятия ЗАО «Пикалёвский цемент», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», а в городе Бокситогорск - ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» данные предприятия относятся к объектам федерального государственного экологического контроля и подведомственны Международной технической комиссии Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Крупными предприятиями отрасли проводятся мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, планируется  реконструкция газоочистных сооружений, модернизация оборудования, изменение технологий и иных мероприятий, существенно влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Поверхностные и подземные воды. Одной из важных экологических проблем в Бокситогорском муниципальном районе являются неудовлетворительное техническое состояние и устаревшее оборудование КОС, а также несовершенные технологии очистки сточных вод, что приводит к сбросу неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в питьевые водоемы и усугубляет дефицит качественной питьевой воды в районе. В настоящее время требуется проведение проектных работ по расширению КОС города Бокситогорск. В Ефимовском городском поселении в поселок городского типа Ефимовский, в деревнях Радогощь, Ольеши, Климово КОС находятся в нерабочем состоянии.

Отходы производства и потребления. Город Пикалёво – населенный пункт, имеющий лицензированный полигон твердых бытовых отходов (ТБО), в котором также решен вопрос утилизации промышленных отходов (опилки древесные, промышленные и строительные отходы). В начале 2012 года введен в строй новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО), размером 4,5 га в 2,5 км расположен  к северо-востоку от города Бокситогорск. На полигон принимаются твердые бытовые, а также строительные и промышленные отходы III и IV классов опасности из Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Мощность полигона 60000 м³/год. Все остальные свалки на территории Бокситогорского муниципального района являются несанкционированными.

В концепциях социально-экономического развития городских и сельских поселений предусмотрено проведение мероприятия по разработке генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов. В настоящее время остро стоит вопрос о ликвидации несанкционированных свалок от отходов лесопиления на территориях Заборьевского и Борского сельских поселений, Бокситогорского городского поселения.

Криминальный риск

Уровень криминального риска в Бокситогорском муниципальном районе можно оценить как высокий. На протяжении многих лет район находился в эпицентре борьбы криминальных структур за право лесопользования. На территории района активно действовали «черные лесорубы». Передел сопровождается криминальными проявлениями, в том числе убийствами. В некоторых случаях незаконных рубок прямо или косвенно были задействованы сотрудники милиции или специалисты государственной лесной охраны. К урегулированию ситуации была  подключена областная прокуратура и налоговая полиция.

Для борьбы с незаконными рубками в 2002 году постановлением № 140 «О введении особого режима лесопользования на территории Бокситогорского муниципального района»  от 16.08.2002 в муниципальном районе был введён особый режим лесопользования, который запрещал нахождение на территории государственного лесного фонда лесовозной техники, тракторной техники и газо-бензопил. Этот режим позволил лесхозам и органам внутренних дел улучшить охрану лесов. Но, тем не менее, в 2006 году Управлением по борьбе с экономической преступностью было возбуждено 335 уголовных дел по фактам незаконных вырубок в Бокситогорском муниципальном районе. В сентябре 2009 года Правительством Ленинградской области постановление № 140 «О введении особого режима лесопользования на территории Бокситогорского муниципального района» от 16.08.2002 было признано утратившим силу. Несмотря на некоторое улучшение ситуации, в районе до сих пор продолжаются незаконные рубки леса.

## 5.3. Определение наиболее инвестиционно привлекательных зон на территории района

Инвестиционно привлекательные зоны Бокситогорского муниципального района были выделены с учетом следующих критериев:

- демографический потенциал территории;

- потенциал развития экономики;

- развитость социальной инфраструктуры;

- основные ресурсы территории.

Таблица 5.3-1. Сравнение поселений Бокситогорского муниципального района по уровню социально-экономического развития

| № п/п | Муниципальный район | Численность населения, чел. | Основные отрасли | Развитость социальной инфраструктуры | Основные ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 16540 | Цветная металлургия, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, пищевая и легкая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство электрооборудования, сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство | В поселении расположено 3 общеобразовательные школы, учреждение начального профессионального образования и два учреждения высшего образования, центральная районная больница и стоматологическая поликлиника | Месторождения известняков, доломитов, бокситов, глины и песка, лесные и водные ресурсы |
| 2 | Пикалёвское городское поселение | 21562 | Цветная металлургия, обработка древесины и производство изделий из дерева, пищевая и легкая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство оборудования, сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство | В поселении расположено 5 общеобразовательных школ, больница и поликлиника | Месторождения глины, известняка, доломитов |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 4162 | Торговля, общественное питание, сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка, оказание транспортных услуг, пищевая и легкая промышленность | В поселении расположена средняя общеобразовательная школа, районная больница и ФАП | Бокситы, песчано-гравийный материал лесные и водные ресурсы |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 580 | Торговля, сельское хозяйство | В поселении расположена основная общеобразовательная школа и ФАП | Песчано-гравийный материал, лесные и водные ресурсы |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 1805 | Торговля, общественное питание, сельское хозяйство | В поселении расположена средняя общеобразовательная школа | Бокситы, известняки Лесные и водные ресурсы |
| 6 | Борское сельское поселение | 3406 | Сельское хозяйство, обработка древесины и производство изделий из дерева, торговля | В поселении расположено 2 школы, учреждение начального профессионального образования и ФАП | Песчано-гравийный материал, лесные и водные ресурсы |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 1783 | Торговля, общественное питание, лесозаготовка и лесопереработка | В поселении расположена средняя общеобразовательная школа и участковая больница | Лесные и водные ресурсы |
| 8 | Климовское сельское поселение | 1116 | Сельское хозяйство, рыбоводство, лесозаготовка и лесопереработка | В поселении расположена основная общеобразовательная школа и ФАП | Лесные и водные ресурсы |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 1068 | Торговля, сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка | В поселении расположена основная общеобразовательная школа и ФАП | Лесные и водные ресурсы |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 519 | Торговля, сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка | В поселении расположена основная общеобразовательная школа и ФАП | Лесные и водные ресурсы |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 1510 | Торговля, общественное питание, транспортировка газа, обслуживание газопровода, изготовление металлопластиковых окон, лесозаготовка и лесопереработка | В поселении расположено 2 общеобразовательные школы и ФАП | Бокситы, известняки Лесные и водные ресурсы |

На основе анализа основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Бокситогорского муниципального района можно выделить 3 группы территорий с различным уровнем инвестиционной привлекательности.

Наиболее инвестиционно привлекательные зоны. Наиболее привлекательными с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности являются:

- Бокситогорское городское поселение;

- Пикалёвское городское поселение;

- Ефимовское городское поселение;

- Самойловское сельское поселение.

Отнесение данных городских и сельских поселений к группе инвестиционно привлекательных зон Бокситогорского муниципального района обусловлено наиболее высоким демографическим потенциалом данных поселений, уровнем развития экономики (в данных поселениях сконцентрированы основные промышленные предприятия района), развитостью социальной инфраструктуры и высокой концентрацией природных ресурсов.

Общая численность населения поселений составляет порядка 44 тыс. чел., из них трудовые ресурсы составляют более 60 %. В Бокситогорском городском поселении действуют 2 филиала Санкт-Петербургских ВУЗов и 1 учреждение начального профессионального образования.

На территории городских поселений и в соседних районах располагаются месторождения бокситов, известняка, строительного песка. Через территорию городских поселений проходит федеральная трасса, имеется железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом и другими крупными городами Северо-Западного федерального округа.

В данных поселениях зарегистрирована большая часть коммерческих предприятий, в том числе ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвская сода», ЗАО «Пикалёвский цемент», ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», ЗАО «Бокситогорский завод алкогольных напитков», ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие», ЗАО «Пикалёвские колбасы» и т.д. Основными отраслями, которые получили развитие на территории муниципальных образований, являются цветная металлургия, химическая, цементная и пищевая промышленность, производство электрооборудования.

В связи с тем, что в этих поселениях расположена большая часть промышленных предприятий и проявляется наибольшая инвестиционная активность, они обладают более высоким уровнем развития финансовой и транспортной инфраструктуры, сферы услуг, здравоохранения и образования, чем остальные сельских поселениях района.

На территории поселений реализуются крупнейшие в муниципальном районе инвестиционные проекты:

Новые предприятия:

- Организация биохимического производства на промышленной площадке, расположенной в городе Пикалёво. Цель проекта: расширение лесозаготовительной деятельности в регионе, привлечение новых дополнительных рабочих мест и создание, на базе уже действующего предприятия высокотехнологичного биохимического производства, предусматривающего безотходную переработку балансовой и неделовой древесины березы, осины и т.д.

- Производство биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна), создание нового производства по выпуску гранул полимеризованной молочной кислоты (PLA), предназначенной для использования в качестве сырья при производстве упаковочных материалов. Основными потребителями являются европейские и российские химические предприятия. Как промежуточный вариант развития комплекса возможно производство различных видов крахмальных сиропов и сухого крахмала востребованных в пищевой промышленности.

- Строительство тепличного комбината. Инвестиционный проект предусматривает поэтапное строительство блочных теплиц площадью 13 га. Целью проекта является повышение рентабельности проекта за счет снижения энергетических затрат, увеличения производственных площадей, а также увеличения урожайности, как следствие, значительное снижение себестоимости готовой продукции.

- Строительство предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса. Инвестиционный проект предусматривает строительство производственного корпуса, размещение в нем высокотехнологичного и высокоэффективного оборудования, основанного на глубокой переработке древесины. Цель проекта: снижение затрат на выпуск одного домокомплекта для индивидуального жилищного строительства и, как следствие снижение себестоимости таких комплектов, внедрение более гибкого производства позволяющего расширить возможности планировки жилых домов (проектов, квартирографии), увеличить объем выпуска комплектов домов.

- Строительство газокомпрессорной станции в деревне Чудцы.

- Создание мусороперерабатывающего завода в районе города Бокситогорск мощностью 10 000 тонн твердых бытовых коммунальных отходов в год при односменной работе.

- Организация рыбоводных хозяйств. В 2007 году администрацией района инвесторам были выделены обводненные карьеры в районе города Бокситогорск (деревня Дороховая (бывший рудник № 16), район города Бокситогорск (рудник № 13), деревня Новое район города Бокситогорск (рудник № 12). На сегодняшний день ведётся работа по их обустройству. На всех водоемах кроме выращивания рыбы предусматривается строительство баз отдыха, создание условий для отдыха и спортивной рыбалки.

Существующие предприятия:

- ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие». Предприятие реализует инвестиционный проект по расширению производственных площадей, так как с учетом проведенных мероприятий по модернизации производства и увеличения рабочих мест на предприятии, потенциал развития существующей производственной площадки полностью исчерпан.

- Филиал ЛОГУ «Ленобллесхоз». Бокситогорский сельский лесхоз выступил инвестором по реализации проекта организации рыбоводного хозяйства по выращиванию товарной форели мощностью 100 тонн на озере Озерском в Самойловском сельском поселении. В 2008 году в связи с реорганизаций этого учреждения данным производством занимается ООО «Заозерье».

- ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». Планируется проведение инвестиционных мероприятий по замене пластинчатого транспортера В-650 в глиноземном цехе, замене емкостей под крепкую серную кислоту и замене электропогрузчика в корундовом цехе, замене элементов верхнего строения пути на перегоне железнодорожной станции Бокситогорск – железнодорожной станции Большой Двор ОАО «Российские железные дороги», разработке проекта санитарно-защитной зоны.

- ЗАО «Пикалёвский цемент». В настоящее время завершается реконструкция электрофильтра вращающейся печи № 5, введен в эксплуатацию карьер для добычи известняка, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой осуществляется реконструкция сырьевого отделения, строится собственная технологическая дорога для перевозки сырья. Общий объем инвестиций по данным объектам составит свыше 1 млрд. руб.

- ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» осуществляет инвестиционный проект по развитию минерально-сырьевой базы предприятия – строительство известнякового карьера «Западный». Приобретен новый шагающий экскаватор ЭШ 11/70, который позволит увеличить объем добычи известняка для собственного потребления и для сторонних организаций.

Проекты по созданию завода строительных материалов в деревне Самойлово и строительству нового цементного завода с использованием классического способа производства продукции из местных ресурсов в районе города Бокситогорск и города Пикалёво находятся на стадии бизнес-идеи.

Средним инвестиционным потенциалом обладают:

- Борское сельское поселение;

- Большедворское сельское поселение;

- Климовское сельское поселение.

Отнесение сельских поселений к группе со средним инвестиционным потенциалом обусловлено существенно более низким демографическим потенциалом по сравнению с предыдущей группой, отсутствием крупных промышленных предприятий на данной территории,  развитостью социальной инфраструктуры.

Численность населения, проживающего в сельских поселениях, расположенных на западе района, составляет порядка 6,3 тыс. чел. В деревне Бор расположен ГБОУСПО «Борский агропромышленный техникум», обучающий по профессиям: тракторист-машинист, слесарь-ремонтник, плодоовощевод, оператор машинного доения и др.

Транспортную доступность муниципальных образований можно оценить как среднюю, через Большедворское сельское поселение проходит федеральная трасса и железная дорога Санкт-Петербург – Вологда, местные дороги имеют износ порядка 90-100 %. На территории районов функционируют предприятия таких отраслей экономики, как лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля. На территории сельских поселений осуществляют свою деятельность следующие предприятия: ООО «СтройЛес-2», ООО «Восток», ООО «Корса», ООО «Буркало М.И.», ООО «Бурвуд», ООО «Петролес ЛО» и др.

Сельское хозяйство Бокситогорского муниципального района представлено тремя сельскохозяйственными предприятиями: учебное хозяйство ГБОУ НПО ЛО «Профессиональный лицей № 45», ООО СП «Петродвор», ООО СП «Климово». Около 70 % от общего объема производимой в районе сельхозпродукции приходится на долю крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения.

ООО СП «Петродвор», расположенное на территории Большедворского сельского поселения, производит более 50 % животноводческой продукции коллективных хозяйств района.

В западной части Бокситогорского муниципального района предлагается к реализации инвестиционный проект по созданию рыбоводческих хозяйств в районе деревни Мозолево-1.

Наименее привлекательными для инвесторов являются следующие сельские поселения:

- Радогощинское сельское поселение;

- Заборьевское сельское поселение;

- Анисимовское сельское поселение;

- Подборовское сельское поселение.

Данные территории обладают наименьшим трудовым, производственным и инфраструктурным потенциалом. В 4 поселениях проживает около 4 тыс. чел. Большая часть территорий сельских поселений покрыта лесами и небольшими озёрами, они могут использоваться для заготовки леса, разведения рыбы и выполнять функцию экологических резерватов района.

Из-за неудовлетворительного состояния автодорог регионального значения село Сомино – поселок Заборье - деревня Ольеши, деревня Заголодно – поселок городского типа Ефимовский - деревня Радогощь, недостатка финансовых средств в районном и бюджетах поселений на возмещение убытков от пассажирских перевозок автобусами общего пользования практически отсутствует автобусное сообщение Подборовского и Радогощинского сельских поселений с районным центром.

## 5.4. Анализ инструментов государственной поддержки по формированию и развитию инвестиционно привлекательных зон района

На сегодняшний день на территории Бокситогорского муниципального района используются следующие инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности и предпринимательства:

- Нормативно-правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области в части установления правовых и экономических основ инвестиционной и предпринимательской деятельности, установления гарантий защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности;

- Налоговое и неналоговое стимулирование инвестиционной деятельности и предпринимательства;

- Федеральные и областные целевые программы;

- Государственные Фонды и центры поддержки малого и среднего предпринимательств.

На федеральном уровне действует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственная поддержка хозяйствующим субъектам на уровне Ленинградской области осуществляется в следующих формах:

- Предоставление государственных гарантий Ленинградской области;

- Предоставление налогового и инвестиционного налогового кредитов.

- В настоящее время в Ленинградской области действует ряд нормативно-правовых актов, стимулирующих инвестиционную и предпринимательскую активность на территории области и предоставляющих дополнительные преференции инвесторам:

- Закон Ленинградской области от 22.07.1997 № 24-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области» (с изм. и доп. от 30.12.1999, 13.07.2000, 26.03.2001, 22.07.2003, 25.11.2003, 12.03.2004, 08.10.2004, 16.06.2005, 26.07.2006, 11.12.2006, 14.05.2012);

- Закон Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-оз «О налоге на имущество организаций» (с изм. и доп. от 26.03.2004, 25.11.2004, 06.04.2005, 20.06.2005, 05.10.2005, 12.07.2006, 30.11.2006, от 11.03.2012);

- Закон Ленинградской области от 16.06.2005 № 46-оз «О ставках налога на прибыль организаций для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.1998 № 11 «Об утверждении Методики расчета срока окупаемости и периода фактической окупаемости инвестиций для реализации льготного режима налогообложения в Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2003 № 256 «Об аккредитации юридических лиц, осуществляющих консалтинговую деятельность в Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2006 № 209 «Об утверждении Положения по оценке эффективности и проведению мониторинга реализуемых и принимаемых к реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 413 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории Ленинградской области, в отношении которых установлен режим наибольшего благоприятствования»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 06.02.2009 № 18 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в ленинградской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2009 № 99 «Об утверждении перечня городских и сельских поселений, отнесенных в 2009 году в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в ленинградской области на 2009-2013 годы» к категории депрессивных муниципальных образований».

В качестве налоговых стимулов в Ленинградской области выступает освобождение от налога на имущество, снижение ставок и предоставление субвенций по налогу на прибыль, налоговый кредит.

От налога на имущество организаций на территории Ленинградской области освобождаются в двух случаях:

- инвесторы - на период применения режима наибольшего благоприятствования;

- организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 % общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Помимо этого инвесторам предоставляются субвенции на уплату налога на прибыль организаций:

- на срок фактической окупаемости инвестиционных затрат - в размере 100 % подлежащей уплате суммы налога на прибыль организаций;

- на двухлетний период после наступления срока фактической окупаемости инвестиционных затрат: в размере 33 % подлежащей уплате суммы налога на прибыль организаций при объеме инвестиций от 10 до 50 млн. долл.; в размере 100 % подлежащей уплате суммы налога на прибыль организаций при объеме инвестиций, превышающем 50 млн. долл.

С 01.01.2005 понижена ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, до 13,5 % для инвесторов в период применения режима наибольшего благоприятствования: на срок фактической окупаемости инвестиционных затрат; на двухлетний период после наступления срока фактической окупаемости инвесторам, выручка которых не менее чем на 90 % формируется за счет выручки от осуществления ими инвестиционной деятельности в соответствии с договором об осуществлении инвестиционной деятельности.

Налоговый кредит предоставляется Правительством Ленинградской области по одному или нескольким видам налогов, зачисляемых в областной бюджет, на срок от 3 месяцев до 1  года, и не может превышать суммы налогового платежа, зачисляемого в областной бюджет Ленинградской области за период, на который предоставляется этот кредит. В Ленинградской области инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен налогоплательщику при наличии хотя бы одного из следующих оснований инвестиционного характера:

- проведение налогоплательщиком научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения, расширения, реконструкции, модернизации собственного производства.

- осуществление налогоплательщиком внедренческой или инновационной деятельности.

- выполнение налогоплательщиком особо важного заказа по социально-экономическому развитию Ленинградской области или предоставление им особо важных услуг населению.

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен налогоплательщику Правительством Ленинградской области по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам, в части, зачисляемой в областной бюджет Ленинградской области.

Разработка и осуществление федеральных и областных целевых программ развития Ленинградской области занимают одно из важнейших мест в достижении целей государственной региональной политики, в число которых входит и сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов, решение инфраструктурных проблем. Программы, в отличие от других инструментов региональной политики (трансферты, дотации, субвенции и т.д.), в силу своего преимущественно инвестиционного характера нацелены на решение не только текущих, столько стратегических задач реформирования региональной экономики.

На территории области реализуются федеральные и областные целевые программы, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры, жилищных условий населения, повышение качества образования и здравоохранения, развитие минерально-сырьевой базы, развития потребительской кооперации и т.д.

На протяжении нескольких лет в Ленинградской области реализуются целевые программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Программы поддержки разрабатываются Правительством Ленинградской области, исполнителем является Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» принимает участие в реализации целевых программ.

На данный момент в Ленинградской области действует долгосрочная целевая программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы». В рамках этой пятилетней программы на поддержку малых и средних предприятий Ленинградской области выделено свыше 440 млн. руб. Средства, выделенные на реализацию программы, получают как непосредственно предприниматели Ленинградской области, так и фонды поддержки малого предпринимательства, которым компенсируются затраты на консультации и безвозмездные услуги, оказываемые малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Перечень мер поддержки предприятий малого предпринимательства:

- получение субсидий субъектами малого предпринимательства, действующими менее одного года, организованными представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи (cтартовые пособия);

- компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя;

- предоставление льготных займов (кредитов);

- компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов по займам, полученным на осуществление предпринимательской деятельности в потребительских кооперативах с членством субъектов малого предпринимательства, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах и кредитных кооперативах граждан;

- компенсация части затрат, связанных с получением российских сертификатов при сертификации товаров, оборудования и услуг, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации обязательной сертификации, а также с получением сертификатов качества в соответствии с международными стандартами (в т.ч. ISO);

- компенсация части затрат, связанных с участием в выставках, конференциях, чемпионатах, форумах, фестивалях и других мероприятиях.

## 5.5. Анализ программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Ленинградской области, положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования муниципальных образований Бокситогорского муниципального района

Современный этап экономического развития Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района характеризуется необходимостью оптимизации системы стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне.

Несмотря на высокий уровень обеспеченности Ленинградской областью документами стратегического планирования, системной проблемой области, как и остальных субъектов Российской Федерации, остается значительная несогласованность стратегических документов. Наличие подобных «узких мест» в системе стратегического планирования приводит к снижению эффективности действующих программ, что обусловливает несбалансированность экономического развития муниципальных образований, снижает эффективность выбора стратегических направлений развития области в целом.

Для решения данной проблемы необходим комплексный анализ отраслевых, региональных и муниципальных стратегических документов Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района.

Исходными данными для анализа документов стратегического планирования являются:

- адресные и целевые программы развития федеральных, региональных и муниципальных органов власти;

- утвержденные стратегии и концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района.

- документы территориального планирования Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района.

Финансово-экономический кризис, сокращение финансовых поступлений в бюджеты разных уровней, переход на однолетний срок планирования бюджетных расходов и доходов, негативно повлияли на развитие и реализацию мероприятий, прописанных в документах стратегического планирования области и муниципального образования, часть ранее разработанных программ были заморожены.

В 2011 году в Ленинградской области в стадии реализации находится  порядка 38 отраслевых и целевых программ развития муниципальных районов региона, в том числе и Бокситогорского муниципального района. Срок реализации большинства программ 2-4 года, практически все программы заканчиваются в 2013 году.

В основном, долгосрочные целевые программы направлены на:

- развитие экономики муниципальных образований;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, за счет реконструкции, капитального ремонта аварийного жилого фонда и нового строительства;

- содействие занятости населения и развития рынка труда.

- оказание медицинской помощи населению;

- транспортной инфраструктуры и системы безопасности Ленинградской области;

- обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой;

- развитие объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

К основным стратегическим документам Бокситогорского муниципального района относятся:

- Концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального  района до 2020 года (утвержденная советом депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области решение от 17.06.2009 № 399).

- Комплексная программа социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы (утвержденная советом депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 18.05.2011 № 163)

- Концепция социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского муниципального района до 2020 года (Утвержденная постановлением главы администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского муниципального района от 11.07.2008 № 283).

- Долгосрочная целевая программа «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалёво»

- Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (одобрен 30.11.2010 Распоряжением Правительства Ленинградской области № 645-р).

- Проект генерального плана города Пикалёво;

- Проект генерального плана Бокситогорского городского поселения;

- Проект схемы территориального планирования Вологодской и Новгородской областей;

- Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год» (Утверждена постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 05.10.2011 № 808)

- Ведомственная целевая программа «Развитие потребительской кооперации на территории Бокситогорского муниципального района на 2012 год» (Утверждена постановлением главы администрации Бокситогорского муниципального района от 05.10.2011 № 807);

- Инвестиционная программа организации коммунального комплекса ООО «Бокситогорские районные тепловые энергетические сети» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (поселок Совхозный, поселок городского типа Ефимовский, поселок Подборовье, деревня Большой Двор) на среднесрочный перспективный период 2007-2015 годы.

Помимо вышеуказанных документов, в Бокситогорском муниципальном районе разработаны отраслевые программы в сфере образования, здравоохранения, инженерной инфраструктуры и т.д.

Общими проблемами системы стратегических документов Ленинградской области являются:

- отсутствие корректировки заложенной динамики текущим темпам развития (особенно с учетом отрицательной кризисной динамики);

- краткосрочный период планирования и несоблюдение единого периода планирования;

- отсутствие единых методологических подходов к формированию системы целеполагания стратегических документов;

- несогласованность количественных параметров существующих документов;

- несоответствие региональных программных документов параметрам ресурсообеспеченности Ленинградской области и муниципальных образований.

Существенным недостатком градостроительной документации Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района является отсутствие единого подхода к порядку разработки данных  документов.

Система градостроительной документации включает различные типы документов: схемы территориального планирования, нормативы градостроительного проектирования, генеральные планы городов и сельских поселений, правила землепользования и застройки. В настоящее время отсутствует утвержденная последовательность разработки и принятия документов, что определяет отсутствие иерархии документов и несогласованность стратегических целей документов различных уровней. Примером нарушения порядка принятия стратегических документов может служить разработка генеральных планов Бокситогорского муниципального района без предварительной разработки проектов Схемы территориального планирования Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района.

# 6. Жилищный фонд и жилищное строительство

Общая характеристика жилищного фонда

По состоянию на 01.01.2011 по данным паспорта Бокситогорского муниципального района за 2010 год общая площадь жилищного фонда района составляет 1543,2 тыс. м². При этом 73 % жилищного фонда района сосредоточено в городской местности (город Бокситогорск, город Пикалёво, поселок городского типа Ефимовский), и, соответственно, 27 % - в сельской местности.

В целом по Бокситогорскому муниципальному району значительная доля жилищного фонда представлена многоквартирными домами (76 %), и лишь чуть менее четверти жилищного фонда (24 %) приходится на индивидуальные жилые строения (рис. 6.1-1)

Рис. 6.1-1. Распределение жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по типу строений на 01.01.2011, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

В городской местности Бокситогорского муниципального района преобладает многоквартирная жилая застройка, в сельской - индивидуальная жилая застройка (рис. 6.1-2).

Рис. 6.1-2. Распределение жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по типу строений в разрезе поселений на 01.01.2011, %

*Заборьевское сельское поселение - оценка

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья составляет 28,6 м²/чел. По обеспеченности населения жилищным фондом Бокситогорский муниципальный район превосходит средние показатели по Ленинградской области (26 м²/чел.). Наибольший показатель обеспеченности населения общей площадью жилого фонда - в Радогощинском и Анисимовском сельских поселениях, с самой низкой численностью населения не более 600 чел., с достаточно плохой транспортной доступностью (62 и 52 м²/чел.). Наименьший - в Климовском и Самойловском сельских поселениях (20 и 21,2 м²/чел.) (см. рис. 6.1-3).

Рис. 6.1-3. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в разрезе поселений Бокситогорского муниципального района на 01.01.2011, м²/чел.

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Распределение жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по форме собственности следующее: 86,5 % находится в частной собственности, 13,4 % - в муниципальной собственности и 0,1 % в государственной собственности (рис. 6.1-4).

Рис. 6.1-4. Структура жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по форме собственности на 01.01.2011, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Распределение жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по форме собственности в отдельных поселениях различаются: максимальная доля муниципального жилищного фонда зафиксирована в Заборьевском (37 %) и Большедворском (37 %) поселениях, минимальная - в Ефимовском городском поселении (10 %), а также в Самойловском (11 %) и Радогощинском (11 %) сельских поселениях (рис. 6.1-5).

Рис. 6.1-5. Структура жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по форме собственности в разрезе поселений на 01.01.2011, %

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района, доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения в общем объеме жилфонда по состоянию на 01.01.2011 составляет:

- холодное водоснабжение – 94 % в городской местности и 61,5 % - в сельской;

- горячее водоснабжение – 93 % в городской местности и 54 % в сельской;

- отопление – 85 % в городской местности и 59 % в сельской;

- водоотведение – 92 % в городской местности и 61,5 % в сельской.

Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой сильно различается по поселениям: наилучшие показатели характерны для Борского сельского поселения, которые приблизительно соответствуют средним по сельской местности, наихудшие - для Заборьевского, Подборовского, Радогощинского сельских поселений, где уровень обеспеченности не превышает 20 %.

По материалу стен жилищный фонд Бокситогорского муниципального района на 27 % состоит из деревянных конструкционных материалов, каменные и кирпичные дома составляют 45 %. На долю панельных строений приходится 20 %, еще 7 % составляют блочные дома (рис. 6.1-6). Жилищный фонд городской местности представлен на 71 % каменными, кирпичными, панельными и блочными домами и на 29 % деревянными, в сельской местности доля деревянных домов составляет 66,7 %. В городской местности сосредоточено 85 % всех каменных и кирпичных домов, 86 % панельных, 97 % блочных, 32 % деревянных и 33 % жилищного фонда, построенного из прочих материалов. В городской местности индивидуальное жилищное строительство представлено на 94 % деревянными домами, доля каменных и кирпичных домов незначительна, в сельской местности индивидуальные дома также преимущественно деревянные.

Рис. 6.1-6. Структура жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по материалу стен по состоянию на 01.01.2008, %

Возрастная структура жилищного фонда по периодам возведения носит общероссийский характер – 90 % жилья построено в 1946-1995 годах, равными долями в 1946-1970 и в 1971-1995 годах. Масштабы жилищного фонда, построенного после 1995 года, такие же как и построенного до 1920 года в диапазоне 2,6 и 2,1 тыс. м², соответственно. Жилищный фонд, возведенный до 1920 года, на 80 % сосредоточен в сельской местности, за 2 десятилетия до войны жилищный фонд возведен в равных объемах в сельской и городской местности, после войны более 70 % жилищного фонда сосредоточилось в городской местности. Новый жилищный фонд, построенный после 1995 года, на 73 % располагается в городской местности и на 27 % - в сельской. Стоит отметить, что в жилищный фонд, построенный в послевоенные два десятилетия маленький по жилым габаритам: строилось много единиц индивидуальных и многоквартирных домов, но общая площадь жилищного фонда, данного периода возведения такая же, как за период 1971-1995 годов, когда было построено в пять раз меньше единиц домов.

По степени износа жилищного фонда ситуацию можно охарактеризовать так: наибольшая доля жилищного фонда – 76 % от жилищного фонда с наименьшим износом (0-30 %) и 66 % жилищного фонда с наибольшим (66-70 %) сосредоточено в городской местности. Весь фонд с износом более 70 % - 0,7 тыс. м², также располагается в городской местности.

По данным паспортов поселений Бокситогорского муниципального района, муниципальные образования между собой также сильно различаются по степени износа жилищного фонда. По тем поселениям, по которым существует информация, разброс степени износа всего жилищного фонда поселения составляет от 20,9 % в Климовском сельском поселении до 84 % в Ефимовском городском поселении. Достаточно высокие показатели износа жилищного фонда отмечены в Заборьевском (60 %), Борском (59 %) и Подборовском (51,6 %) сельских поселениях (рис. 6.1-7).

Рис. 6.1-7. Уровень износа жилищного фонда Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2011

*По Климовскому сельскому поселению уровень износа приведен по состоянию на 01.01.2010

** По Бокситогорскому и Пикалёвскому городским поселениям и Большедворскому и Радгощинскому сельским поселениям информация об уровне износа отсуствует.

Источник: Паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

В целом по Бокситогорскому муниципальному району уровень износа коммунальной инфраструктуры жилищного фонда - наибольший - по теплоснабжению (63 %) и водоотведению (63 %), наименьший - по газоснабжению – 30 % (рис. 6.1-8).

Рис. 6.1-8. Уровень износа коммунальной инфраструктуры жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Уровень износа коммунальной инфраструктуры сильно различается по поселениям: наилучшие показатели характерны для Пикалёвского городского поселения, наихудшие - для Анисимовского, Большедворского и Климовского сельских поселений.

Ветхий и аварийный жилищный фонд

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района, площадь ветхого фонда в Бокситогорском муниципальном районе на 01.01.2011 19,2 тыс. м² или 347 квартир (1,24 % от всего жилого фонда).

Площадь аварийного фонда в Бокситогорском муниципальном районе на 01.01.2011 составляет 25,6 тыс. м² или 309 квартир (1,7 % от всего жилого фонда). По состоянию на 01.01.2011 в аварийном фонде проживает 159 семей или 330 чел.

Рис. 6.1-9. Структура жилищного фонда Бокситогорского муниципального района по степени износа по состоянию на 01.01.2011, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования. Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов (в сфере здравоохранения, образования и др.), которая уже начинает сказываться. С целью решения проблемы обеспечения населения жильем на территории Бокситогорского муниципального района реализуется ряд целевых программ.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году реализована региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 2010 году». Проведено капитальных ремонтов многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района, на общую сумму 53493,059 тыс. руб., в том числе за счёт средств:

- фонда реформирования ЖКХ - 43462,745 тыс. руб.;

- областного бюджета - 3742,806 тыс. руб.;

- местного бюджета - 3612,306 тыс. руб.;

- ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирных домах - 2675,202 тыс. руб.

В разрезе городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района в 2010 году проведены капитальные ремонты многоквартирных домов:

- Бокситогорское городское поселение - на сумму 32212,5 тыс. руб.

- Пикалёвское городское поселение - на сумму 2934,365 тыс. руб.

- Анисимовское сельское поселение - на сумму 1636,0 тыс. руб.

- Большедворское сельское поселение - на сумму 2704,2 тыс. руб.

- Борское сельское поселение - на сумму 4180,632 тыс. руб.

- Климовское сельское поселение - на сумму 2435,3 тыс. руб.

- Подборовское сельское поселение - на сумму 1664,5 тыс. руб.

- Самойловское сельское поселение - на сумму 5725,562 тыс. руб.

В соответствии с региональной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 2010 году в рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований проведены работы по капитальному ремонты многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Пикалёво», на общую сумму 24351,794 тыс. руб.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2010 году в рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований Ленинградской области» в 2010 году администрацией МО «Город Пикалёво» заключён муниципальный контракт на долевое участие в строительстве жилых помещений на сумму 22161 тыс. руб.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годах» администрацией Бокситогорского городского поселения произведена одна социальная выплата для приобретения жилья на сумму 1207 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета - на сумму 1202 тыс. руб.

Жилищное строительство

С 1999 по 2010 годы в муниципальном районе введено суммарно 45 тыс. м² нового жилищного фонда. Темпы ввода нового жилья и его территориальная концентрация, а так же структура ввода сильно различалась от года к году. С 2000 по 2006 год, когда ввод нового жилья осуществлялся исключительно за счет индивидуального строительства населения, вводилось ежегодно от 1,6 тыс. м² до 2,9 тыс. м²., именно за этот период ежегодный ввод жилья увеличился на 80 %.

Начиная с 2007 года, тенденцией последних лет стал ввод многоквартирных домов, до этого последний 1 многоквартирный дом был построен в 2000 году Удельный вес жилищного фонда, введенного в 2007-2009 годы от всего введенного с 1999 года, составляет 42 %.

Происходящий резкий рост ввода многоквартирных домов не приведет к резкому росту общей площади жилищного фонда, поскольку новое строительство осуществлялось с целью обновления фонда, т.е. сноса жилищного фонда, признанного ветхим и аварийным. Поскольку ветхий и аварийный фонд сосредоточен в городских поселениях, то снос и новое строительство ведется в Бокситогорском и Пикалёвском городских поселениях.

В 2010 году в Бокситогорском муниципальном районе было введено в эксплуатацию 16,5 тыс. м² жилья, что составило лишь 84,5 % к уровню предыдущего года.

Рис. 6.1.10. Динамика и структура ввода жилищного фонда Бокситогорского муниципального района

Динамика ввода жилищного фонда за последние десять лет была положительной, за исключением 2001 года и 2008 года, за год до которых был введен большой объем многоквартирного жилья. Среднегодовой темп ввода с 1999-2006 годов составлял – 14 %, с учетом 2007-2009 годы – 44 %. В среднем с 1999 года ежегодно вводилось 28 индивидуальных домов, в 2007 году показатель достиг максимума, было введено 41 дом. С ростом количества введенных индивидуальных домов, происходил и рост средней площади вводимого дома: если средняя площадь в 1999 году составляла 48 м², в 2004 году - 73 м², то в 2009 году - 96 м².

Ввод ИЖС с 1999 по 2007 годы ежегодно увеличивался по отношению к предыдущему году, достигнув максимума в 2007 году, после чего объемы и темпы ввода резко снизились. Объем ввода в 2009 году приблизительно будет находиться на уровне 1999-2000 годы. В территориальном аспекте ввод ИЖС происходил весьма неравномерно: объем ввода за 2006-2009 годы по поселениям различается в 7 раз. Максимум индивидуального жилья было введено в Ефимовском, Борском, Большедворском, Самойловском сельских поселениях - от 2,3 до 1,8 тыс. м² за 2006-2009 годы, в поселениях расположенных рядом с районным центром или с городе Пикалёво, а также через территорию которых проходит железнодорожная ветка от города Вологда, через город Череповец на город Волхов и далее до города Санкт-Петербург. В то время как минимальные показатели характерны для Заборьевского, Климовского, Радогощинского, Подборовского сельских поселений, где вводилось не более 0,6 тыс. м², т.е. для тех муниципальных образований, которые тянутся с севера на юг на востоке района. Стоит отметить, что в Бокситогорском городском поселении также введено много ИЖС, в то время как в Пикалёвском городском поселении этот показатель минимальный. Наиболее равномерно по годам ввод осуществлялся в Борском сельском поселении и Бокситогорском городском поселении. Таким образом, инвестиционная активность сельского населения стягивается и концентрируется к административному или экономическому центру района, а хорошее транспортное сообщение с этими центрами усиливает данную тенденцию.

Рис. 6.1.11. Динамика и территориальная структура ввода ИЖС в Бокситогорском муниципальном районе в разрезе поселений

Выводы

- Обновление жилищного фонда в муниципальном районе за постсоветский период шло медленно. До 2006 года возведение жилищного фонда шло, в основном, за счет средств населения и строительство многоквартирных домов, практически не велось.

- Рост объемов ветхого и аварийного фонда стимулируется принятием соответствующих региональных программ: до принятия ряда региональных программ по сносу и реконструкции ветхого и аварийного фонда объем ветхого и аварийного фонда от всего объема жилищного фонда района составлял 1 %, после принятия соответствующих программ доля выросла до 2 %.

- Существенный вклад в рост жилищной обеспеченности вносит убыль населения района, в т.ч. и городских поселений, а не опережающий рост нового жилищного строительства. Если рассматривать обеспеченность и состояние жилищного фонда района, как показатель уровня жизни населения района, то при существующих темпах обновления жилищного фонда уровень жизни населения района растет медленно.

# 7. Туризм и рекреация

Бокситогорский муниципальный район находится вдалеке от традиционных туристических потоков. Туристический потенциал района можно охарактеризовать как средний, учитывая близость Санкт-Петербурга, Гатчины, Выборг и других туристических центров Ленинградской области, привлекающих к себе основные туристические потоки области. Самодеятельный туризм в муниципалоьном районе успешно развивается: походы выходного дня для учащихся, туристические слёты и экологические экспедиции. Есть все условия для организации сельского туризма. Перспективное направление развития туристической деятельности - развитие планового туризма.

В качестве основных объектов туризма в муниципальном районе могут выступать:

- Природный парк регионального значения «Вепсский лес». В границы парка входит 10,9 тыс. га Бокситогорского муниципального района, что составляет 5,8 % территории парка или 1,5 % от площади Бокситогорского муниципального района. В настоящее время организованная рекреация на территории парка не развита. Существует технико-экономическое обоснование природного парка «Вепсский лес», разработанные НИИП Градостроительства в 1996 году. Строительство рекреационных объектов планируется в основном, за счет частных инвесторов, хотя возможны и государственные инвестиции.

- Комплексный памятник природы регионального значения Река Рагуша. Исчезающая река Рагуша - уникальный природный феномен, одна из самых интересных рек Ленинградской области. Планируется организация туристического маршрута по Рагушскому заповеднику. Предусматривается строительство туристической инфраструктуры на территории заповедника и обучение персонала. Необходимый объём инвестиций - 15000 долларов, срок окупаемости - 5 лет, планируемая численность персонала - 30 чел., производительность - 3000 туров в год. Возможно использование под гостиницу здания Мозолёвской школы.

Большой интерес вызывают уже действующие экскурсионные маршруты в направлении  Антониево-Дымского мужского монастыря и Сенновского женского монастыря, расположенного на территории церкви Пресвятой Троицы. Всего на территории Бокситогорского муниципального района 7 действующих церквей, каждая из которых представляет собой историческую ценность. Еще 8 церквей, построенных в период 15-19 веков, требуют восстановления с целью организации экскурсионных маршрутов.

В целом район можно отнести к перспективным территориям для развития туризма выходного дня внутри Ленинградской области. Однако существующей инфраструктуры недостаточно для развития туризма как полноценной отрасли экономики.

Туристическая инфраструктура Бокситогорского муниципального района

Средства размещения туристов. По данным администрации Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 район имеет 4 гостиницы общей вместимостью 197 мест (табл. 7.1-1).

Объекты питания. По данным администрации Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 район располагает 44 общедоступными предприятиями общественного питания на 1239 посадочных мест. Количество работающих на этих предприятиях составляет 191 чел. (табл. 7.1-2).

Таблица 7.1-1. Перечень и характеристика гостиниц Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Емкость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница «Воложба» | Город Бокситогорск, улица Заводская, д. 6 | 31 |
| 2 | Гостиничные номера МУ «Молодежный центр» | Город Бокситогорск, улица Вешнякова, д. 9-а | 30 |
| 3 | Гостиница «Металлург» | Город Пикалёво, улица Спортивная, д. 12 | 91 |
| 4 | МУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | Город Бокситогорск, улица Спортивная, д. 1 | 45 |

Источник: Администрация Бокситогорского муниципального района

Таблица 7.1-2. Характеристика общедоступной сети предприятий общественного питания Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес предприятия общественного питания | Наименование предприятия общественного питания | Площадь зала обслуживания, м² | Кол-во посадочных мест | Численность работающих, включая ИП, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городские поселения |
| 1 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Социалистическая, д. 9 | Столовая, ИП Дороховой Ю.М. | 140 | 80 | 16 |
| 2 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Заводская, д. 8б | Бар «Франт», ООО «Торговый дом «Лидия» | 50 | 30 | 5 |
| 3 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Социалистическая, д. 2 | Кафе «Визит», ИП Кузнецова Н.В. | 50 | 36 | 4 |
| 4 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 22 | Буфет, ИП Лебедева Л. | 16 | 12 | 1 |
| 5 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Воронина, д. 3 | Буфет, ИП Дорохова Ю.М. | 42 | 30 | 1 |
| 6 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Комсомольская ДК | Кафе «Престиж», ИП Митусова Н.И. | 40 | 24 | 4 |
| 7 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Заводская, д. 3 | Кафе «Заозерье», ИП Соловьева Г.В. | 30 | 28 | 6 |
| 8 | Бокситогорское | Город Бокситогорск улица Павлова, д. 8 | Кафе «Шаверма, ИП Амбарцумяна К.Г. | 15 | 6 | 2 |
| 9 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Павлова, у автостанции | Кафе «Шаверма, ИП Амбарцумяна К.Г. | 20 | 16 | 2 |
| 10 | Бокситогорское | Город Бокситогорск улица Комсомольская, ДК | Бар Бокситогорский медведь», ООО «Лопастино» | 210 | 120 | 10 |
| 11 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Заводская | Кафе «Бригантина» ИП Амбарцумян К.Г. | 45 | 36 | 2 |
| 12 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Комсомольская, Бокситогорская ЦРБ | Буфет в ЦРБ ИП Кузнецова Н.В. | 40 | 16 | 2 |
| 13 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Советская, д. 3а | Кафе Бокситогорского райпо | 30 | 25 | 2 |
| 14 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Заводская, д.13/1 | Кафе ИП Смирнова С.В. | 25 | 16 | 2 |
| 15 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Школьная, д.19 | Кафе «Шарм», ИП Львова Е.Ю. | 60 | 20 | 4 |
| 16 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Павлова, д. 23 | Закусочная ИП Власова Е.Г. | 15 |  | 1 |
| 17 | Бокситогорское | Город Бокситогорск, улица Школьная, д. 10 | Закусочная ИП Власова Е.Г. | 15 |  | 1 |
| 18 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Металлургов, д. 1 | Кафе «Елисей» ООО «Дионис» | 45 | 32 | 6 |
| 19 | Пикалевское | Город Пикалёво, 3-ий микрорайон, д.2 | Кафе «Золотой ключик» ИП Скусий Е.И. | 50 | 40 | 8 |
| 20 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Спортивная, д. 3 | Кафе «Золотой ключик» ИП Скусий Е.И. | 32 | 20 | 2 |
| 21 | Пикалевское | Город Пикалёво, Спряменное шоссе, 2 а | Кафе ООО «ПЦБДД» | 32 | 40 | 5 |
| 22 | Пикалевское | Город Пикалёво, 6-й микрорайон, д. 19 | Кафе «Визави» ООО «Визави» | 32 | 20 | 4 |
| 23 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Строительная, д. 1 | Кафе «Лагуна» ООО «Водолей» | 45 | 40 | 3 |
| 24 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Вокзальная, д. 21 | Кафе «Неон» ИП Морозова Н.Н. | 60 | 45 | 5 |
| 25 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Советская, д. 33 | Павильон «Шаверма» ИП Тимошева А.А. | 15 | 5 | 2 |
| 26 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Строительная, торговый центр «Одиссей» | Кафе «Вояж» ИН Баранова Е.П. | 40 | 32 | 1 |
| 27 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Советская, д. 18 | Кафе «Орфей» ООО «Фортуна» | 50 | 30 | 4 |
| 28 | Пикалевское | Город Пикалёво, Володарское шоссе | Кафе «Хаттабыч» ИП Кузнецов Ю.Е. | 30 | 20 | 3 |
| 29 | Пикалевское | Город Пикалёво, улица Горняков, д. 14а | Кафе «Сова» ИП Башмакова С.А. | 112,3 | 70 | 3 |
| 30 | Ефимовское | Поселок городского типа Ефимовский, улица Гагарина, д. 5 | Столовая Ефимовского ПО | 88 | 50 | 15 |
| 31 | Ефимовское | Село Сомино | Кафе при АЗС ИП Якушева | 12 | 8 | 4 |
| 32 | Ефимовское | Село Сомино | Кафе при АЗС ООО «Тихвин Петрол» | 10 | 4 | 1 |
| 33 | Ефимовское | Поселок городского типа Ефимовский, улица Володарского, д. 18 | Кафе «Берлога» ООО «Лопастино» | 121 | 40 | 15 |
|  | Итого |  |  | 1617,3 | 991 | 146 |
|  | Сельские поселения |
| 34 | Большедворское | Деревня Дыми | Кафе «24 часа» ИП Гребенщиков И.В. | 16 | 4 | 3 |
| 35 | Большедворское | Деревня Астрачи | Кафе «24часа» ИП Самсоника П.В. | 44 | 16 | 6 |
| 36 | Большедворское | Деревня Зиновья Гора | Кафе при АЗС ООО «АВРО-Бокситогорск» | 25 | 20 | 6 |
| 37 | Борское | Деревня Бор | Кафе ИП Тараканов Р.Е. | 60 | 48 | 4 |
| 38 | Заборьевское | Поселок Заборье, улица Заводская | Кафе ИП Сарцева М.В. | 102 | 32 | 3 |
| 39 | Подборовское | Поселок Подборовье, улица Новая д.17 | Кафе «Кузьмич» ИП Терновский К.Б. | 60 | 30 | 3 |
| 40 | Радогощинское | Деревня Радогощь | Кафе Ефимовского потребительского общества | 35 | 12 | 2 |
| 41 | Самойловское | Деревня Самойлово | Кафе «24 часа» при АЗС ИП Волковой О.А. | 24 | 12 | 6 |
| 42 | Самойловское | Деревня Самойлово, улица Школьная | Кафе ООО «Долина» | 120 | 50 | 6 |
| 43 | Самойловское | Деревня Чудцы | Кафе «24 часа» ООО «Тихвин-Петрол» | 30 | 12 | 4 |
| 44 | Самойловское | Поселок Коли, улица Школьная, магазин № 12 | Кафе Ефимовского потребительского общества | 35,4 | 12 | 2 |
|  | Итого |  |  | 551,4 | 248 | 45 |
|  | Всего |  |  | 2168,7 | 1239 | 191 |

Источник: Администрация Бокситогорского муниципального района

Основные направления туристической и рекреационной деятельности

Исходя из наличия и особенностей размещения объектов туристического интереса, природных, инженерных и социально-культурных объектов, наличия разнообразных ландшафтов, санаторно-профилактических и оздоровительных объектов, основными направлениями развития туристической и рекреационной деятельности в Бокситогорском муниципальном районе являются:

- культурно-оздоровительный туризм;

- культурно-исторический туризм;

- экологический туризм;

- спортивный и экстремальный туризм;

- дачная рекреация.

Курортно-оздоровительный туризм. Культурно-оздоровительный туризм - туризм с целью оздоровления, лечения хронических заболеваний, с целью профилактики заболеваний, отдыха. На территории Бокситогорского муниципального района расположены: Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Надежда» (деревня Колбеки), Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (поселок Тургошь) и Стационарный оздоровительный лагерь «Восток» (село Сомино). В настоящее время восстанавливается стационарный оздоровительный лагерь «Металлург» в деревне Астрачи. Представлены только учреждения для детей, учреждения для взрослых отсутствуют. Существующие учреждения отдыха, расположенные в Бокситогорском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2011 представлены в таблице 7.1-3.

Таблица 7.1-3. Перечень и характеристика детских оздоровительных лагерей Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Собственность | Емкость, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Надежда» | Деревня Колбеки | муниципальная | 100 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» | Поселок Тургошь | ведомственная | 70 |
| 3 | Стационарный оздоровительный лагерь «Восток» | Село Сомино | ведомственная | 200 |
| 4 | Стационарный оздоровительный лагерь «Металлург» | Деревня Астрачи | ведомственная | 150 |

Источник: Администрация Бокситогорского муниципального района

Культурно-исторический туризм. Культурно-исторический туризм включает в себя познавательный туризм, туризм на объекты культурно-исторического наследия, паломнический и религиозный туризм.

Музеи

- МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» (город Бокситогорск, улица Советская, д. 6). Постоянно действующая экспозиция - история города и Бокситогорского глиноземного завода, а также экспозиция природы родного края.

- Музей «Астрача, 1941», филиал Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство» (Бокситогорский муниципальный район, Большедворское сельское поселение, деревня Астрачи, д. 33). Музей боевой славы на территории мемориального комплекса.

- Пикалевский краеведческий музей, филиал Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство» (Бокситогорский муниципальный район, город Пикалёво, улица Советская, д. 14). Музей имеет постоянные и сменные выставки.

Историко-культурный и религиозный туризм

- Антониево-Дымский монастырь, 13 век, поселок Красный Броневик

- Храм Святой Троицы (1890 год) и церковь во имя св. мучеников Флора и Лавра (1881 год), деревня Сенно

- Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 1599 год, деревня Лиственка

- Церковь Святых Апостолов Петра и Павла, 1841 год, село Сомино, улица Ярославская, д. 31;

- Часовня Святого Пантелеймона, 1885 год, бывшая деревня Михеево;

- Ильинская церковь, 1908 год, поселок городского типа Ефимовский, улица Молодежная, д. 1;

- Часовня Успения, к.18-н. 19 вв., деревня Заголодно;

- Троице-Георгиевская церковь, 1835 год, деревня Озерёво;

- Церковь Святого Николая Чудотворца, к.17-н.18 в, деревня Усадище;

- Церковь Тихвинской Божьей Матери, к.19-н.20 вв., деревня Поток;

- Церковь Ильи Пророка Деревянная, 1796 год, деревня Усадище-Дыми;

- Церковь Воскресенская, 18-1 пол.19 вв., деревня Журавлёво;

- Покровская церковь, 1834 год, деревня Колбеки;

- Церковь Федоровская, 1785-1861 годы, деревня Лидь;

- Казанская церковь, 1802 год, деревня Мозолево-1;

- Церковь Никольская, к. 19-н.20 вв., деревня Никола;

- Церковь Георгия, 1851 год, деревня Пелуши;

- Комплекс Тихвинской водной системы, 19 в., поселок городского типа Ефимовский;

- Часовня Успенская Деревянная, к.17-н.18 вв., деревня Коростелёво;

- Часовня Успенья Деревянная, к.18-н.19 вв., деревня Красный Бор;

- Часовня Спаса Преображения, к.18-н.19 вв., деревня Машнево;

- Часовня, 19 в., деревня Толсть;

- Часовня Ильинская, 19 в., деревня Труфаново;

- Часовня, 19 в., деревня Турандино;

- Часовня Ильинская, к.19-н.20 вв., деревня Черкасова Горка;

- Часовня Ильинская, 19 в., деревня Шульгино;

- Часовня Нила Столбенского, 1908-1909 годы, деревня Гагрино на кладбище;

- Пятницкая часовня, 1843 год, деревня Калинецкое;

Усадьбы

- Дом усадебный и флигель Деревянный, 19 в., с. Сомино;

- Усадьба Лохвицкой Е.Т., 19 в., деревня Галично (барский дом; дом управляющего);

- Усадьба княгини Мышецкой, 1827 год, деревня Мозолево-1 (главный дом);

- Усадьба Воронцова-Дашкова И.И., 19 в., деревня Тургощь

- Усадьба «Ольхово», 19 в., деревня Дороховая (главный дом; парк);

- Жилой дом Фукова, 19 в., деревня Михалёво;

Героико-патриотический туризм и памятники истории

- мемориальный комплекс на рубеже обороны советских войск в период боев за Тихвин в ноябре-декабре 1941 год, Розанов Н.Н., деревня Астрачи;

- мемориал в память обороны города в 1941-1944 годы - «Зеленый пояс славы Ленинграда» 1965 год Крылов В.А. Груничев Ф.В., Цветков Н.Д., поселок Подборовье, близ железнодорожной станции Подборовье;

- стелла в честь Героя Советского Союза - летчика Годовикова А.Н., погибшего в феврале 1942 года над «Дорогой жизни» в районе поселок Заборье, поселок Заборье, близ железнодорожной станции;

- мемориальный комплекс - памятный знак на месте здания школы, где в годы войны был штаб 4-й армии генерала Мерецкова К.А., 1941 год, деревня Большой Двор, вост.окр., близ дороги (дер Михайловские Концы, на месте школы, где был штаб);

- гранитный обелиск на месте захоронения генерала русской армии Кренке В.Д. военного инженера, участника русско-турецкой войны, деревня Колбеки.

- памятный знак в честь пребывания в 1712 и 1716 годах Петра I, 1862 год инженер-архитектор Б.Г. Гримм, поселок городского типа Ефимовский, на берегу Тихвинского канала;

- место захоронения первого председателя колхоза «Освобождение» А.Ф. Веселова 1904-1931 годы, 1931 год, деревня Фалилеево.

- автомашина ЗИС-5;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Реконструкция, автор Никитин Ю.А., 1941-1944 годы, 1992-1995 годы, город Бокситогорск, близ железнодорожной станции, 1 км севернее железнодорожного вокзала (у здания депо ОАО «Бокситогорский глинозем»);

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, перезахоронение 1949 год, деревня Галично, восточная окраина;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, поселок городского типа Ефимовский, юго-вост. Сторона кладбища;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, поселок городского типа Ефимовский, юго-запад, сторона кладбища;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, поселок городского типа Ефимовский, северная сторона кладбища;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, деревня Зиновья Гора, восточная окраина;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, перезахоронение 1949 года, деревня Колбеки, южная окраина;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, деревня Михайловские Концы, в центре;

- Братская могила советских воинов и мирных жителей, погибших при бомбежке фашистской авиации. Здесь похоронен уч. Ботаник и географ Малеев В.П., 1941-1943 годы, поселок Подборовье, северо-восточнее железнодорожного вокзала;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, село Сомино, кладбище;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, деревня Стехново, кладбище;

- Дом, в котором жил Герой Советского Союза Сапожников А.П., 1958-1959 годы, город Пикалёво, Строительная улица, д. 15;

- Могила Героя Советского Союза Сапожникова А.П., 1915-1969 годы, город Пикалёво, городское кладбище, центральный участок;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, 1941-1944 годы, город Пикалёво, юго-восточная окраина города, у Ленинградского шоссе, близ п/о «Глинозем».

- Единственный в Бокситогорском районе памятник монументального искусства – памятник В.И. Ленину, воздвигнутый в 1958 году на площади Ленина города Бокситогорск.

Экологический туризм. К экологическому туризму относится посещение природных объектов и памятников природы, особо охраняемых природных территорий, рыболовный и охотничий туризм, научно-познавательные туры на природные объекты, сбор ягод и грибов. Экологический туризм организуется на принципах бережного отношения человека к природе и является способом проведения досуга на природе.

Экологический туризм развивается в основном на охраняемых природных территориях (ООПТ) и в непосредственной близости от них.

Существующие ООПТ Бокситогорского муниципального района:

- Комплексный памятник природы регионального значения Река Рагуша;

- Природный парк регионального значения «Вепсский лес»

ООПТ Бокситогорского муниципального района, предлагаемые к созданию:

- Комплексный заказник «Старовозрастные леса верховьев  реки Колпь»;

- Региональный памятник природы «Истоки реки Воложба»;

- Региональный государственный природный заказник «Чагодский»;

- Государственный природный заказник «Ямницкая чисть».

Спортивный и экстремальный туризм. 	К спортивному и экстремальному туризму относятся активные виды отдыха и спортивные туры (пешеходные туры, велосипедный туризм, авто- и мототуризм, спортивное ориентирование, водные виды спорта).

Спортивно-оздоровительные туры Бокситогорского муниципального района:

- водные (по рекам и озерам);

- конные;

- лыжные;

- пешеходные;

- велотуры;

- рыбалка, охота.

Сплавы на лодках и плотах – для семейного туризма, который не преследует спортивных целей, наиболее пригодны спокойные малые реки, текущие в пределах лесной зоны. При выборе маршрута необходимы данные о полноводности рек, её режиме и подходах к воде.

Спортивные категорийные сплавы на байдарках, каноэ, катамаранах и плотах проходят по рекам, отличающимся большим количеством препятствий. Сложность маршрута определяется скоростью течения реки, протяжённостью маршрута и количеством препятствий (пороги, каменистые перевалы, водопады).

Дачная рекреация. На территории Бокситогорского муниципального района размещаются 10 садово-огороднических товариществ и партнерств, их перечень дан в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1-4. Перечень садоводческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района по состоянию на 15.07.2011

| № п/п | Наименование ДНП (ДНТ, СНТ) | Адрес ДНП | Занимаемая ДНП площадь, га | Основание возникновения ДНП | % фактического освоения занимаемой территории в соответствии с разрешенным использованием | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение |
| 1 | Потребительский кооператив садоводов «Металлург» | Бокситогорский муниципальный район, город Бокситогорск | 107,25 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 23.10.1996 № 520, Постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 10.09.2007 № 466 и от 28.01.2010 № 48 | 90 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 2 | Садоводческое товарищество АО Бокситогорский глинозем «Металлург-2» | Бокситогорский муниципальный район, город Бокситогорск | 29,14 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 07.02.92 № 112, Постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 10.09.2007 № 467 | 80 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 3 | Садоводство «Пенсионер» | Бокситогорский муниципальный район, город Бокситогорск | 1,684 (аренда) | Постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 29.03.2007 № 123 | 100 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 4 | Садоводческое товарищество «Содружество» | Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, деревня Горка | 7 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 26.11.1992 № 818, Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 12.04.00 № 147 | 5 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 5 | Садоводческое товарищество «Щит» | Бокситогорский муниципальный район, город Бокситогорск | 4,7 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 26.11.1992 № 817 | 80 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| Пикалёвское городское поселение |
| 1 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-1» | Город Пикалёво | 120,20 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 01.04.1992 № 271, Свидетельство о праве собственности | 100 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» | Город Пикалёво | 25,9 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района от 26.11.1992 № 816 | 100 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| Большедворское сельское поселение |
| 1 | Потребительский кооператив «Садоводство Поляны» | Бокситогорский муниципальный район, в районе деревни Бурково | 15,03 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 15.11.1996 № 588 | 92 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| 2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Медик» | Бокситогорский муниципальный район, в районе деревни Галично | 22,62 | Постановление главы администрации главы администрации Бокситогорского муниципального района от 01.07.1997 № 310 | 100 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |
| Самойловское сельское поселение |
| 1 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-2» | Бокситогорский муниципальный район, Самойловская волость, квартал 80 | 99,76 | Постановление главы администрации Бокситогорского муниципального района «Об отводе земельного участка СТ «Металлург-2» под размещение коллективного садоводства», для ведения садоводства | 75 | Градостроительных планов земельных участков, проектов организации и застройки данного объекта и внеплощадочных сетей и дорог не разрабатывалось |

Источник: данные администрации Бокситогорского муниципального района

# 8. Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания

Социальная инфраструктура - совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения муниципального района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для постоянного населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это является одним из условий роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих периодические и эпизодические услуги, являются город Бокситогорск и город Пикалёво, выполняющие функции социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также центры отдельных сельских поселений. Сложившаяся на территории Бокситогорского муниципального района система расселения и культурно-бытового обслуживания показывает, что важнейшими обслуживающими центрами на территории муниципального района являются: поселок городского типа Ефимовский, село Сомино, поселок Заборье, деревня Большой Двор, деревня Бор. В более широком смысле все центры городских и сельских поселений муниципального района являются центрами социального обслуживания по отношению к проживающему на их территории населению.

В генеральных планах городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района могут быть дополнительно выделены подцентры низового уровня, обеспечивающие население группы населенных пунктов повседневными услугами. Подцентры необходимы, поскольку большинство сельских населенных пунктов являются достаточно мелкими по численности населения - менее 500 жителей, их потребности не находят отражения в нормативных документах. Вместе с тем, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального обеспечения Российской Федерации от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи», подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчётом 20-минутной транспортной доступности. Учреждения, находящиеся в указанных подцентрах, могут обеспечивать полноценное повседневное обслуживание жителей населенных пунктов, которые отстоят от них не далее получаса езды на автобусе.

Необходимо также учитывать потребности сезонного населения в объектах социальной инфраструктуры. В целях рационализации их использования и экономии части муниципальных средств возможно создание отдельных объектов одновременно ориентированных на обслуживание сезонного населения соответствующих муниципальных образований и местного населения. В связи со значительным увеличением численности фактического населения муниципального района в весеннее-летне-осенний период, необходима отдельная программа по разработке системы мероприятий, позволяющих обеспечить временное население медицинскими услугами, спортивными объектами, культурным обслуживанием, услугами торговли и общественного питания. Мероприятия этой программы должны осуществляться не за счет бюджета муниципального района.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения муниципального района, определяется Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дата принятия 06.10.2003 (с изменениями от 19.06.2004, 12.08.2004, 28.12.2004, 29.12.2004, 30.12.2004; 18.04.2005, 29.06.2005, 21.07.2005, 12.10.2005, 27.12.2005, 31.12.2005; 02.02.2006, 15.02.2006, 03.06.2006, 18.06.2006, 25.06.2006, 27.06.2006, 16.10.2006, 01.12.2006, 04.12.2006, 29.12.2006, 02.03.2007, 26.04.2007, 10.05.2007, 15.06.2007, 18.06.2007, 21.07.2007, 18.10.2007, 04.11.2007, 08.11.2007, 10.06.2007, 23.07.2007, 25.11.2007, 03.12.2008, 25.12.2008, 07.05.2009, 23.05.2009, 28.11.2009, 27.12.2009, 05.04.2010, 08.05.2010, 27.07.2010, 28.09.2010, 03.11.2010, 29.11.2010, 29.12.2010, 20.03.2011, 21.04.2011, 03.05.2011, 10.07.2012)  (глава 3 статья 15) и Уставом Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, который утвержден решением № 364 совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 10.12.2008.

В проекте Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области произведена комплексная оценка и определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам объектов, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления муниципального района. Для определения нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры были использованы следующие нормативы:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.06.2001 № 42-р и от 13.06.2007 № 923-р, последняя редакция от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах»;

- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78) и Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820);

- Приказ Министерства здравоохранения и социального обеспечения Российской Федерации от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»;

- Правила установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754);

- Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области (приказ комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области»).

## 8.1. Образование

Развитие системы образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в районе. По состоянию на 01.01.2011 в систему образования Бокситогорского муниципального района входят:

- 16 дошкольных образовательных учреждений;

- 19 общеобразовательных учреждений, из них: 10 средних школ, 5 основных школ, 3 начальные школы, 1 гимназия;

- 2 специальные (коррекционные) школы-интернаты;

- 9 учреждений дополнительного образования;

- 1 учреждение  начального профессионального образования;

- 1 учреждение среднего профессионального образования;

- 2 учреждения высшего профессионального образования;

- 2 центра диагностики и консультирования;

- 1 детский дом.

Детские дошкольные учреждения

Начальным звеном системы образования является детское дошкольное образование. Наличие системы дошкольных образовательных учреждений имеет большое значение для общего развития детей младшего возраста, подготовки их к школе. Сеть детских дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) Бокситогорского муниципального района представлена 16 детскими садами суммарной емкостью 2508 мест, фактически детские сады посещают 2120 чел. Также в районе функционируют 4 дошкольные группы для детей дошкольного и младшего школьного возраста - МКОУ «Климовская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» и МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа», суммарной емкостью мест по проекту - 136, фактически обучаются 82 чел. (табл. 8.1-1).

В целом по району в детских дошкольных учреждениях фактическое количество воспитанников составляет 88,5 % от количества мест по проекту (с учетом дошкольных групп в общеобразовательных школах). Некоторые детские сады города Бокситогорск и города Пикалёво перегружены. Фактическое количество воспитанников в детском саду поселок городского типа Ефимовский составляет лишь 72,6 % от проектного количества мест. В большинстве детских дошкольных учреждений, расположенных в сельских поселениях Бокситогорского муниципального района, имеются свободные места. Пониженный уровень востребованности услуг сельских дошкольных учреждений по сравнению с нормативным характерен для многих муниципальных районов. Это связано с особенностями сельского образа жизни и необходимостью использования транспорта для доставки детей в дошкольные учреждения. В Анисимовском и Радогощинском сельских поселениях детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Все здания детских дошкольных образовательных учреждений района  введены в эксплуатацию в 50-80 годах прошлого века, многие - имеют высокий процент износа.

Таблица 8.1-1. Перечень и характеристика учреждений дошкольного образования Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Местоположение | Ёмкость(мест) | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Проект |  |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей города Бокситогорск» | Город Бокситогорск, улица Советская, д. 19, Комсомольская д. 3-а | 192 | 191 | 42 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорск» | Город Бокситогорск, улица Советская, д. 7 | 56 | 42 | 29 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорск» | Город Бокситогорск, улица Металлургов, д.10 | 222 | 234 | 50 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей города Бокситогорск» | Город Бокситогорск, улица Садовая, д. 3 а | 135 | 130 | 33 |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида город Бокситогорск» | Город Бокситогорск, улица Павлова, д.17 -а | 135 | 134 | 35 |
| 6 | МБДОУ «Ефимовский детский сад комбинированного вида» | Поселок городского типа Ефимовский, 1-ый микрорайон, д. 1 | 178 | 245* | 49 |
| 7 | МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | Деревня Бор, д. 39 | 75 | 80 | 29 |
| 8 | МКДОУ «Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | Деревня Большой Двор, д. 28 | 30 | 35 | 13 |
| 9 | МКДОУ «Заборьевский детский сад» | Поселок Заборье, улица Центральная, д. 16-а | 34 | 40 | 18 |
| 10 | МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Школьная, д. 48 | 124 | 115 | 32 |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Комсомольская, д. 6 | 74 | 139 | 50 |
| 12 | МБДОУ «Детский сад № 5 компенсирующего вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Больничная, д. 20-а | 56 | 34 | 29 |
| 13 | МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Школьная, д. 32-а | 219 | 219 | 59 |
| 14 | МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, 6-й микрорайон, д. 8 | 229 | 230 | 54 |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» город Пикалёво | Город Пикалёво, первый микрорайон, д. 28 | 209 | 261 | 55 |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 9» город Пикалёво | Город Пикалёво, первый микрорайон | 150 | 243 | 54 |
| 17 | Дошкольная группа МКОУ «Климовская общеобразовательная школа» | Деревня Климово, д. 34 | 10 | 24 | ** |
| 18 | Дошкольная группа МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» | Деревня Мозалёво-1, д. 41 | 18 | 35 | ** |
| 19 | Дошкольная группа МКОЙ «Подборовская общеобразовательная школа» | Поселок Подборовье, улица Новая, д. 19 | 30 | 36 | ** |
| 20 | Дошкольная группа МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа» | Поселок Совхозный, д. 16 | 24 | 41 | ** |
|  | Итого по муниципальному району |  | 2220 | 2508 | 631 |

* временно 145 - ремонт

**Дошкольные  группы входят в состав школ, численность работников дошкольных групп входит в численность работников школы

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативное количество мест устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %. При существующей численности населения в 54,1 тыс. чел. в целом по муниципальному району необходимо иметь около 2231 мест. Количество мест в детских дошкольных учреждения Бокситогорского муниципального района - 2508 мест - составляет 112,4 % от нормативного. Во всех городских поселениях Бокситогорского муниципального района фактическое количество мест выше нормативного, в сельских поселениях - ниже нормативного (табл. 8.1-2).

Таблица 8.1-2. Обеспеченность населения района общей мощностью учреждений дошкольного образования в сравнении с нормативными показателями

| Поселение | Мест по проекту | Нормативное количество мест | Нормативная обеспеченность местами, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 731 | 646 | 113,2 |
| Пикалёвское городское поселение | 1241 | 825 | 150,4 |
| Ефимовское городское поселение | 245 | 204 | 120,1 |
| Анисимовское сельское поселение | 0 | 21 | 0 |
| Большедворское сельское поселение | 35 | 85 | 41,2 |
| Борское сельское поселение | 115 | 157 | 73,2 |
| Заборьевское сельское поселение | 40 | 68 | 58,8 |
| Климовское сельское поселение | 24 | 60 | 40,0 |
| Подборовское сельское поселение | 36 | 68 | 52,9 |
| Радогощинское сельское поселение | 0 | 21 | 0 |
| Самойловское сельское поселение | 41 | 77 | 53,2 |
| Итого по муниципальному району | 2508 | 2231 | 112,4 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

Общеобразовательные учреждения

Базовое звено системы образования - общеобразовательные учреждения.

В Бокситогорском муниципальном районе проектная ёмкость существующих 17 школ составляет 6394 мест, из них в городской местности - 4599 мест. В 2010/11 учебном году в общеобразовательных школах района обучалось 4325 учащихся, что в 1,5 раза меньше проектной емкости данных учебных заведений. Это объясняется как уменьшением численности населения всего района, так и значительным снижением рождаемости и уменьшением процента детей в возрастной структуре населения. Данная ситуация напрямую влияет на степень загрузки школьных учреждений. В половине общеобразовательных учреждений района отмечается низкая наполняемость. Количество учащихся в школах района колеблется в диапазоне от 21 ученика в Радогощинской основной общеобразовательной школе до 667 учеников в средней общеобразовательной школе № 4 города Пикалёво. На 1 учителя приходится около 6 учеников.

Практически все здания общеобразовательных школ введены в эксплуатацию более 20 лет назад и по разным оценкам имеют износ 70 % и более. Что касается технического состояния зданий общеобразовательных школ, то здесь, в некоторых случаях, ситуация критическая. Три здания общеобразовательных учреждений имеют износ более 80 %. Текущей ремонт проводится регулярно, по мере необходимости и наличии средств, практически во всех объектах, но этого недостаточно. В большинстве случаев такой ремонт проводится в целях косметического обновления внешнего вида, без каких-либо конструктивных изменений.

Если рассматривать объекты образовательного комплекса района по основным фондам, то можно сделать вывод, что практически все они имеют невысокую остаточную стоимость и, в основном, материальную ценность представляют только здания. Основные фонды не обновлялись длительное время. Не обновлялся и хозяйственный инвентарь. На сегодняшний день практически во всех объектах хозяйственный инвентарь изношен более чем на 50 % и не имеет никакой материальной ценности. Во всех объектах образовательного комплекса Бокситогорского муниципального района необходимо провести технический осмотр зданий и сооружений на предмет целесообразности проведения капитального ремонта. По результатам обследования необходимо принять решение о проведении капитального ремонта зданий, где это возможно, вывода тех объектов из эксплуатации, в которых капитальный ремонт проводить нецелесообразно, а также о строительстве новых современных объектов образовательного комплекса.

По предварительной оценке в период до 2035 года 10 учреждений (школ) образовательного комплекса района подлежат постановке на капитальный ремонт.

В целом по району детские общеобразовательные учреждения обеспечены преподавательским составом на должном уровне, но к 2020 году четверть из работающих сейчас преподавателей выйдут на пенсию, вследствие этого необходимо привлечение квалифицированных педагогов на занятие вакантных должностей.

В таблице 8.1-3 приведен перечень и характеристика общеобразовательных учреждений Бокситогорского муниципального района.

Таблица 8.1-3. Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Местоположение | Ёмкость (мест) | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Проект |  |
| 1 | МБОУ «Бокситогорская гимназия» | Город Бокситогорск, улица Школьная, д. 13 | 296 | 583 | 34 |
| 2 | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» | Город Бокситогорск, улица Павлова, д. 20 | 591 | 691 | 55 |
| 3 | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | Город Бокситогорск, улица Социалистическая, д. 26-а | 560 | 575 | 41 |
| 4 | МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» (2 здания) | Деревня Бор, деревня Мозолево-1 | 155 | 445 | 43 |
| 5 | МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | Деревня Большой Двор, д. 23 | 50 | 266 | 19 |
| 6 | МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» (2 здания) | Поселок городского типа Ефимовский, улица Сенная, д. 15, д.20 | 303 | 458 | 48 |
| 7 | МКОУ «Климовская основная общеобразовательная школа» | Деревня Климово | 30 | 50 | 23 |
| 8 | МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (*1) | Поселок Заборье, улица Школьная, д. 24 | 113 | 450 | 32 |
| 9 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Школьная, д. 6 | 447 | 500 | 48 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Заводская, д. 21 | 302 | 307 | 24 |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» город Пикалёво | Город Пикалёво, 5-ый микрорайон | 612 | 700 | 62 |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» город Пикалёво | Город Пикалёво, улица Школьная, д. 40 | 677 | 785 | 56 |
| 13 | МКОУ «Анисимовская основная общеобразовательная школа» (*2) | Деревня Анисимово | 36 | 216 | 17 |
| 14 | МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа» | Деревня Самойлово | 20 | 50 | 14 |
| 15 | МКОУ «Колинская начальная общеобразовательная школа» (*3) | Поселок Коли | 11 | 109 | 12 |
| 16 | МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» (2 здания) | Поселок Подборовье | 101 | 134 | 23 |
| 17 | МКОУ «Радогощинская основная общеобразовательная школа» | Деревня Радогощь | 21 | 75 | 16 |
|  | Итого по муниципальному образованию |  | 4325 | 6394 | 567 |

Примечания:

*1. В здании МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» находится сельская администрация и сельский клуб;

*2. В здании МКОУ «Анисимовская основная общеобразовательная школа» находится сельская администрация, ФАП, библиотека и сельский клуб

*3. В здании МКОУ «Колинская начальная общеобразовательная школа» находится библиотека

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативное количество мест устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей общеобразовательными учреждениями из расчета 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах. При существующей численности населения в 54,1 тыс. чел. в целом по муниципальному району необходимо иметь около 3733 места. В сравнении с нормативно необходимым числом мест проектное  число мест в общеобразовательных учреждениях выше на 71,3 %.

Таблица 8.1-4. Обеспеченность населения общей мощностью общеобразовательных учреждений в сравнении с нормативными показателями

| Поселение | Мест по проекту | Нормативное количество мест | Нормативная обеспеченность местами, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 1849 | 1108 | 166,9 |
| Пикалёвское городское поселение | 2292 | 1432 | 160,1 |
| Ефимовское городское поселение | 458 | 348 | 131,6 |
| Анисимовское сельское поселение | 216 | 39 | 553,8 |
| Большедворское сельское поселение | 266 | 137 | 194,2 |
| Борское сельское поселение | 445 | 250 | 178,0 |
| Заборьевское сельское поселение | 450 | 104 | 432,7 |
| Климовское сельское поселение | 50 | 76 | 65,8 |
| Подборовское сельское поселение | 134 | 88 | 152,3 |
| Радогощинское сельское поселение | 75 | 35 | 214,3 |
| Самойловское сельское поселение | 159 | 115 | 138,3 |
| Итого по муниципальному району | 6394 | 3733 | 171,3 |

В целом по району детские общеобразовательные учреждения обеспечены преподавательским составом на должном уровне, но к 2020 году четверть из работающих сейчас преподавателей выйдут на пенсию. Вследствие этого необходимо привлечение квалифицированных педагогов на занятие вакантных должностей.

Учреждения профессионального образования

Основной целью системы профессионального образования является подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности.

На сегодняшний день в Бокситогорском муниципальном районе действуют:

- 1 учреждение начального профессионального образования - профессиональное училище № 27 на 2011/2012 учебный год - 170 чел., что в 2,4 раза ниже проектной мощности данного учреждения;

- 1 учреждение среднего профессионального образования - Борский агропромышленный техникум - 300 чел., что в 1,3 раза ниже проектной мощности данного учреждения;

- 2 филиала Санкт-Петербургских ВУЗов - «Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина» и «Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Общая численность студентов на 2011/2012 учебный год составила 425 чел. Проектная мощность данных учреждений составляет 784 мест.

В настоящее время в районе существующая сеть учреждений профессионального образования только частично удовлетворяет потребностям выпускников школ в получении образования. Перечень специальностей, по которым ведется профессиональная подготовка, не отвечает современным, а тем более, будущим требованиям рынка труда. Отсутствует система образовательных услуг по повышению профессиональной квалификации работающих специалистов, по профессиональной переподготовке по смежным специальностям.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р., исходными показателями при расчете числа образовательных учреждений профессионального образования являются следующие нормативы: для учреждений начального профессионального образования - 110 обучающихся на 10 тыс. жителей; для учреждений среднего профессионального образования - 160 студентов на 10 тыс. жителей; для учреждений высшего профессионального образования - 170 студентов на 10 тыс. жителей.

Нормативное количество мест при численности населения 54,1 тыс. чел.:

- в учреждениях начального профессионального образования - 595 мест;

- в учреждениях среднего профессионального образования - 865 мест;

- в учреждениях высшего профессионального образования - 919 мест.

Фактическое количество обучающихся ниже нормативных показателей и в учреждениях начального профессионального образования (на 31,1 %) и в учреждениях среднего профессионального образования (на 53,3 %) и в учреждениях высшего профессионального образования (на 14,9 %).

Учреждения дополнительного образования

Дополнительное образование детей направлено на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности и осуществляется в соответствии с принципами, основанными на свободном выборе детьми образовательных учреждений дополнительного образования и дополнительных образовательных программ в соответствии с интересами, склонностями и способностями детей.

На территории Бокситогорского муниципального района осуществляют свою деятельность 9 учреждений дополнительного образования детей суммарной емкостью 7745 мест с общим количеством обучающихся в 2010/2011 учебном году - 4435 чел.

Таблица 8.1-5. Объекты дополнительного образования на территории Бокситогорского муниципального района

| Наименование образовательного учреждения | Местоположение | Ёмкость (мест) | Количество работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Проект |  |
| МБОУ ДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» (3 здания) | Город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 9-а; деревня Колбеки; Бокситогорский муниципальный район, поселок городского типа Ефимовский, улица Гусарова, д. 6 | 547 | 850 | 33 |
| МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (2 здания) | Город Бокситогорск, улица Новгородская, д. 16, Комсомольская, д. 5а | 830 | 1578 | 27 |
| МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» Бокситогорского муниципального района» | Город Бокситогорск, улица Новгородская, д. 16 Город Пикалёво, улица Советская, д. 21 | 886 | 800 | 31 |
| МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво» | Город Пикалёво, 5-ый микрорайон | 692 | 1460 | 39 |
| МБОУ ДОД «Пикалёвский Дом детского творчества» | Город Пикалёво, улица Советская, д. 24 | 860 | 1400 | 33 |
| МБОУ ДОД «Пикалёвская детская школа искусств» | Город Пикалёво, улица Заводская, д. 11-а, помещения в здании улица Советская, д. 24 | 270 | 370 | 35 |
| МБОУ ДОД «Бокситогорская детская школа искусств» (1 здание школы и 2 здания мастерских) | Город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 22, д. 15-а, д. 15-б | 360 | 470 | 41 |
| МБОУ ДОД «Ефимовская детская музыкальная школа» (*1) | Поселок городского типа Ефимовский, 1-ы микрорайон | 75 | 117 | 8 |

Примечания:

*1. МБОУ ДОД «Ефимовская детская музыкальная школа» находится в здании ДК

Так же на территории Бокситогорского муниципального района имеются 5 объекта образовательного комплекса специального назначения.

Таблица 8.1-6. Перечень и характеристика специальных образовательных учреждений Бокситогорского муниципального района, включая детские дома

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Факт, чел. | Проект, мест | Наполняемость, % | Кол-во работающих | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Анисимовский детский дом», Бокситогорский муниципальный район, деревня Анисимово, д. 11 | 28 | 39 | 71,8 | 31 | 1984 |
| 2 | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи «Бокситогорский центр диагностики и консультирования», город Бокситогорск, улица Школьная, д. 3 | 15 за день | 560 | - | 5 | 1982 |
| 3 | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи «Бокситогорский центр диагностики и консультирования», город Пикалёво, улица Спортивная, д. 2 | 15 за день | 400 | - | 8 | 1959 |

Источник: данные администрации Бокситогорского муниципального района

Выводы

- Вследствие имевшего место недофинансирования необходимых капитальных вложений в предшествующие десятилетия в сфере образования общей проблемой стала изношенность основных фондов, необходимость массовой постановки зданий и сооружений, используемых в системе образования, на капитальный ремонт, реконструкцию или вывод из эксплуатации зданий в течение ближайших 10-15 лет.

- Необходимо отметить, что в Бокситогорском муниципальном районе очередь на устройство детей в детские сады существует только в городе Бокситогорск. Тем не менее, непрерывно снижается доступность дошкольного образования для детей из малообеспеченных семей вследствие регулярного роста платы за содержание детей. Учреждения дошкольного образования не соответствуют современным требованиям.

- Ключевой проблемой остается обеспечение равенства возможностей получения качественного общего образования. Обострилась ситуация с функционированием сельской школы: неблагоприятная демографическая ситуация, увеличение количества малокомплектных школ, старение и отсутствие необходимой квалификации педагогических кадров, крайне низкая материально - техническая и учебно-методическая база. Требуют улучшения организация школьного питания, условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся.

- Учреждения дополнительного образования детей предназначены для развития творческих способностей, формирования личности ребенка и организации досуга. Учреждениями данного типа район обеспечен на должном уровне. К основным проблемам дополнительного образования детей следует отнести: недостаточность научной и программно - методической базы дополнительного образования детей, остаточный принцип финансирования и материально - технического обеспечения учреждений дополнительного образования.

- Основные проблемы подсистемы начального профессионального образования связаны с отсутствием прогноза потребности в рабочих кадрах и неразвитостью механизмов социального партнерства, с недостаточным финансированием деятельности образовательных учреждений, отсутствием гарантий трудоустройства выпускников. Так же системы начального профессионального образования не в полной мере направлены на поддержку социального и экономического развития района. Имеющиеся на территории района учреждения высшего профессионального образования не осуществляют в полной мере профессиональную подготовку по тем специальностям, которые необходимы для развития района.

- Уровень организации образовательного процесса сильно влияет на качество образования. Износ материального оборудования при современных тенденциях не позволит образованию выйти на качественно новый уровень, требуемый современным экономическим и производственным ростом. В конечном итоге, это существенно может сказаться на перераспределении населения по территории района и исчезновении ряда населенных пунктов.

- Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в учреждениях образования не наблюдается. Основной проблемой является техническое состояние зданий. К концу расчетного срока, с учетом динамики изменения численности населения, ожидается дефицит в современных объектах детского дошкольного образования. В общеобразовательных учреждениях к концу расчетного срока дефицита не ожидается.

## 8.2. Здравоохранение

В последние годы система здравоохранения Ленинградской области переживает непростой период реформ, связанный с проходящими в стране социально-экономическими преобразованиями, повлекшими за собой существенную структурную перестройку отрасли и становление в ней рыночных отношений. Период трансформации проходит на фоне снижения уровня жизни населения и основных показателей его здоровья.

В настоящее время в Бокситогорском муниципальном районе действуют национальные проекты, а также ряд областных и районных программ и подпрограмм, направленных на укрепление материально-технической базы, повышение квалификации медицинского персонала, а также совершенствование профилактических мероприятий. В районе проводятся мероприятия, направленные на приведение в соответствие нормативным показателям проектных мощностей учреждений здравоохранения.

Таблица 8.2-1. Основные показатели системы здравоохранения Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| Показатели | Ед. изм. | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городские | Сельские |
| Число больничных учреждений | ед. | 1 | 1 | 0 |
| Число коек круглосуточного пребывания больных | коек | 375 | 350 | 25 |
|  | коек на 10 000 населения | 70,3 | 83,8 | 21,1 |
| Число коек дневного пребывания больных | коек | 300 | 200 | 100 |
|  | коек на 10 000 населения | 56,3 | 48,0 | 86,2 |
| Станции скорой медицинской помощи | количество | 4 | 3 | 1 |
|  | вызовов на 1000 населения | н/д | 484,9 | 122,4 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | число посещений в смену | 2149 | 1850 | 299 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | число посещений в смену на 1000 населения | 36,0 | 43,8 | 25,4 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год, паспорта поселений, 2010 год.

Оказание на территории Бокситогорского муниципального района первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению осуществляет МУЗ «Бокситогорская центральная районная больница». В структуру больицы на 30.09.2012 входят:

1) Бокситогорская центральная районная больница:

- стационар на 148 круглосуточных коек, из них 146 финансируется за счет средств  ОМС:

- терапия 25, кардиология 20, хирургия 22, травматология 22, инфекционное 26, родильное 10, гинекология 5, патология беременных 15, для абортов 1 и 2 койки круглосуточного пребывания, финансируемых за счет средств областного бюджета;

- поликлиника на 700 посещений в смену (взрослая поликлиника - 410 посещений в смену и детская поликлиника - 290 посещений в смену), в том числе  дневной стационар взрослой поликлиники на 21 койку терапевтического профиля и 5 коек дерматологического профиля.

- отделение скорой помощи на 2,25 поста;

- 8 фельдшерско-акушерских пунктов: Большедворский ФАП, Мозолевский ФАП, Анисимовский ФАП, Совхозный ФАП, Борский ФАП, Радогощинский  ФАП, Климовский  ФАП, Подборовский ФАП.

2) Пикалёвская городская больница:

- стационар на 177 круглосуточную койку, из них 159 финансируется за счет средств  ОМС:

- терапия 30, хирургия с травматологией 35, патология беременных 4, гинекология 15, для абортов 1, неврология 30, офтальмология 25, педиатрия 19) и 2 койки круглосуточного пребывания, финансируемых за счет средств областного бюджета.

- отделение паллиативной помощи - 16 коек;

- поликлиника на 1000 посещений в смену (взрослая поликлиника - 800 посещений в смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену, стоматологическая поликлиника на 50 посещений в смену), дневной стационар на 15 коек в 2 смены;

- отделение скорой помощи на 2,5 поста;

- фельдшерско-акушерских пунктов в составе больницы нет.

3) Ефимовская районная больница:

- 15 коек стационара дневного пребывания, финансируемых за счет средств ОМС;

- поликлиника на 150 посещений в смену.

- отделение скорой помощи на 2 поста;

4) Заборьевская участковая больница:

- поликлиника на 70 посещений в смену, 10 коек дневного стационара при поликлинике;

- отделение скорой помощи на 2 поста;

Стоматологическую помощь населению Бокситогорского муниципального района оказывает МУЗ «Стоматологическая поликлиника» город Бокситогорск на 118 посещений в смену.

Скорая медицинская помощь (СМП) в районе представлена четырьмя отделениями, которые расположены:

- МУЗ «Бокситогорская центральная районная больница» - 2,25 поста;

- МУЗ «Ефимовская районная больница» - 2,0 поста;

- МУЗ «Заборьевская участковая больница» - 2,0 поста;

- МУЗ «Пикалёвская городская больница» - 2,5 поста.

Потребность в мощности стационаров рассчитана согласно методике планирования ресурсов для оказания стационарной медицинской помощи населению (письмо Минздравсоцразвития Российской Федерации от 21.12.2009 № 20-0/10/2-10360). На численность населения 54,1 тыс. жителей необходимо 455 коек всех профилей круглосуточного пребывания. По данным паспорта Бокситогорского муниципального района за 2011 год общее количество коек в стационарах составляет 375. Фактическое количество коек всех профилей круглосуточного пребывания составляет лишь 82,4 % от норматива.

По данным паспорта Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 сеть амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) на территории Бокситогорского муниципального района (поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики) рассчитана на 1850 посещений в смену для городских поселений и 70 посещений в смену для сельских поселений. В среднем по муниципальному району на тысячу жителей приходилось 44,3 посещения в смену для городских поселений и 5,9 посещений в смену для сельских поселений. Амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты существуют во всех поселениях муниципального района.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р, последняя редакция от 13.07.2007). На численность населения 54,1 тыс. жителей, нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается в 982 посещений в смену. В целом по муниципальному району нормативные показатели обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП превышены.

Таблица 8.2-2. Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и фельдшерско-акушерскими пунктами в Бокситогорском муниципальном районе, посещений в смену

| Поселение | Фактическая мощность, посещений в смену | Нормативная мощность, посещений в смену | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 700 | 300 | 233,3 |
| Пикалёвское городское поселение | 1000 | 391 | 255,8 |
| Ефимовское городское поселение | 150 | 76 | 197,4 |
| Анисимовское сельское поселение | 22 | 11 | 200,0 |
| Большедворское сельское поселение | - | 33 | - |
| Борское сельское поселение | 12 | 62 | 19,4 |
| Заборьевское сельское поселение | 75 | 32 | 234,4 |
| Климовское сельское поселение | 50 | 20 | 250,0 |
| Подборовское сельское поселение | 50 | 20 | 250,0 |
| Радогощинское сельское поселение | 30 | 9 | 333,3 |
| Самойловское сельское поселение | 60 | 28 | 214,3 |
| Итого по муниципальному району | 2149 | 982 | 218,8 |

Выводы

- Анализ функционирования системы здравоохранения района позволяет сделать вывод о том, что среди неблагоприятных тенденций в здравоохранении следует выделить недостаточный уровень финансирования, ухудшение материально-технической базы, кадровые проблемы и связанное с этим снижение доступности медицинской помощи широким слоям населения, рост неудовлетворенности населения качеством и количеством оказываемых медицинских услуг. Кроме того в Бокститогорском районе практически не развивается профилактическое направление в здравоохранении. Число посещений с профилактической целью на протяжении последних семи лет в амбулаторно-поликлинические учреждения составляют около 20 процентов от всех врачебных посещений. Остается формальным подход к охвату диспансерным наблюдением больных - при росте числа хронических заболеваний не увеличивается доля больных, взятых на диспансерный учет.

- В районе необходим ввод в действие новых койко-мест. Экономически более выгодным представляется реформирование имеющихся больничных учреждений. Необходимы меры по поднятию престижа профессии, формированию института врачей «общей» практики, привлечении кадров в сельскую местность, что возможно осуществить также в рамках действующего национального проекта по здравоохранению.

## 8.3. Социальная защита населения

На территории Бокситогорского муниципального района сформирована многопрофильная система социального обслуживания населения для организации комплексной социальной поддержки семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов,  проживающих на территории района.

В настоящее время в Бокситогорском районе функционируют 3 учреждения, предоставляющих социальные услуги населению в рамках регионального заказа:

- МАУ «Центр социальной помощи семье и детям Бокситогорского муниципального района»;

- МАУ «Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района»;

- МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения города Пикалёво».

На сохранение социальной активности инвалидов и граждан старшего поколения направлена деятельность отделений - МАУ «Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района» в городе Бокситогорск и МАУ «Территориального центра социального обслуживания населения городе Пикалёво».

В настоящее время в центрах социального обслуживания работают 9 различных отделений:

- пять отделений социальной помощи на дому для пенсионеров и инвалидов на 750 чел.;

- два социально-реабилитационных отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на 55 мест;

- одно стационарное отделение для пенсионеров и инвалидов на 15 мест.

За последние годы в социально реабилитационных отделениях значительно расширился перечень реабилитационных мероприятий, включающих новые инновационные технологии: социальной наблюдение; проведение релаксационных сеансов; групповые тренинги; психологическая коррекция; трудотерапия.

Основной задачей подведомственных учреждений в работе с пожилыми гражданами и инвалидами является создание условий для качественной комплексной помощи, которая направлена на оказание квалифицированной социально-бытовой, социально-психологической, социально-медицинской помощи с целью обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, сохранения социальной активности, а также поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в решении их проблем и реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций.

Также важным направлением деятельности подведомственных учреждений социальной защиты населения Бокситогорского муниципального района является социально-реабилитационное обслуживание детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов в условиях дневного и круглосуточного пребывания.

Комплекс реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам предоставляет МАУ «Центр социальной помощи семье и детям Бокситогорского муниципального района» и МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения города Пикалёво»

В работу учреждений активно внедряются инновационные технологии социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Развиваются новые формы работы с семьями, имеющими детей-инвалидов, - организуются школы для родителей, которых обучают приемам ухода и реабилитации за детьми-инвалидами.

На протяжении 8 лет центрами осуществляется сопровождение всех семей, имеющих детей-инвалидов. В программу сопровождения входит содействие в оформлении и продлении инвалидности, обучение родителей методам и приемам ухода за детьми и их развитием, семейное консультирование, содействие в получении материальной помощи. Ведется учет семей, имеющих детей-инвалидов для оказания им различных видов помощи, в том числе медико-социальных и психолого-педагогических услуг.

Таблица 8.3-1. Сведения о подведомственных учреждениях комитета социальной защиты населения Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование учреждения социальной защиты | Емкость (мест / коек / посещений в смену) | Кол-во работающих, чел | Год постройки | Износ основных фондов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Проект |  |  |  |
| 1 | МАУ «Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района» |
| 1.1 | Отделение временного пребывания, город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 23 | 15/15/ 15 | 15/15/15 | 12 | 938 | 39 |
| 1.2 | Социальное реабилитационное отделение, город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 6 | 20/20/20 | 20/20/20 | 18 | 1934 | 44 |
| 1.3 | Отделение обслуживания на дому, город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 6 | 450 | 450 | 58 | 1934 | 44 |
| 1.4 | Отделение социального обслуживания на дому МАУ «Центр социального обслуживания Бокситогорского муниципального района», поселок городского типа Ефимовский, улица Комсомольская, д. 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | МАУ «Центр социальной помощи семье и детям Бокситогорского муниципального района» |
| 2.1 | Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями, город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 34 | 41/41/41 | 41/41/41 | 34 | 1973 | 40 |
| 2.2 | Отделение реабилитации несовершеннолетних, город Бокситогорск, улица Вишнякова, д. 34 | 35/35/35 2 СВГ 65 - патронаж | 35/35/35 2 СВГ 65 - патронаж | 23 | 1973 | 40 |
| 3 | МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения города Пикалёво» |
| 3.1 | Отделение обслуживания на дому, город Пикалёво, улица Школьная, д. 59а | 150 | 300 | 35 | 1958 | 60 |
| 3.2 | Социальное реабилитационное отделение, город Пикалёво, улица Школьная. д. 59а | 35/35/35 | 35/35/35 | 10 | 1958 | 60 |
| 3.3 | Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями, город Пикалёво, улица Школьная, д. 10 | 6/6/6 | 6/6/6 | 5 | 1957 | 61 |
| 3.4 | Отделение реабилитации несовершеннолетних, город Пикалёво, улица Школьная, д. 10 | 30/30/30 54- патронаж | 30/30/30 54- патронаж | 22 | 1957 | 61 |

Результатом предоставления реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями стала положительная динамика в состоянии здоровья у 75 % детей, 83 % детей имеют положительные результаты в социальной адаптации, 12 % детей полностью реабилитированы. В результате целенаправленной скоординированной деятельности органов здравоохранения, образования, социальной защиты населения за последние пять лет численность детей-инвалидов в районе снизилась на 2,5 %.

Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми в социально защищенных учреждениях Бокситогорского муниципального района определилась в разнопрофильную систему социального обслуживания населения, обеспечивающую адресность, по возможности оптимальный объем и качество предоставляемых социальных услуг.

Комитетом социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района и подведомственными учреждениями планируется и дальнейшее развитие отрасли с применением современных технологий.

Выводы

- В территориальном аспекте Бокситогорский муниципальный район имеет достаточно высокий уровень территориального обслуживания.

- Учреждения социальной защиты расположены в городской местности, при этом практически все три учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

- Тем не менее, для улучшения качества предоставляемых услуг инвалидам, для внедрения инновационных технологий крайне необходимо улучшение материально-технической базы учреждений, приобретение нового оборудования, произведение косметических ремонтов и реконструкций зданий для осуществления  беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения.

## 8.4. Культура, досуг и молодежная политика

Культура - важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества. Систему культурного обслуживания населения Бокситогорского муниципального района составляют:

- библиотеки - 21;

- учреждения культуры (клубы) - 16;

- муниципальные детские школы искусств, музыкальные и художественные школы - 3;

- музеи - 2.

Библиотеки. На территории Бокситогорского муниципального района расположена 21 библиотека, в том числе в городских поселениях - 7 библиотек, в сельских поселениях - 14 библиотек. Суммарный книжный фонд библиотек района составляет 344,1 тыс. экз. книг. Количество работающих составляет 62 чел. Перечень и характеристика библиотек Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 представлен в таблице 8.4-1.

Большая часть зданий, в которых расположены библиотеки, находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта или реконструкции. Некоторые учреждения расположены в приспособленных помещениях, выполненных из дерева. На базе библиотек открываются центры общественного доступа к социально значимой информации.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»:

- городское поселение с численностью населения до 50 тыс. чел. должно иметь 1 общедоступную универсальную библиотеку и 1 детскую библиотеку.

- населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 чел. должен иметь 1 поселенческую библиотеку.

- населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 чел. должен иметь 1 общедоступную поселенческую библиотеку и ее филиал.

- населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 чел. должен иметь 1 общедоступную поселенческую библиотеку (на каждую 1000 населения) и детскую библиотеку (на каждую 1000 детского населения).

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 чел.).

Таблица 8.4-1. Перечень библиотечных учреждений Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Поселение | Наименование | Фонд, тыс. экз. книг | Кол-во работающих, чел. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | Межпоселенческий культурно-методический центр, город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 5 | 38,3 | 10 | 1955 |
| 2 | Бокситогорское городское поселение | Бокситогорская детская библиотека, город Бокситогорск, улицаСоциалистическая, д. 1 | 38,8 | 7 | 1987 |
| 3 | Пикалёвское городское поселение | Пикалёвская центральная библиотека, город Пикалёво, улицаСоветская, д. 25 | 105,6 | 19 | 1957 |
| 4 | Ефимовское городское поселение | Ефимовская детская библиотека, поселок городского типа Ефимовский, улица Комсомольская, д. 12 | 11,3 | 1 | 1960 |
| 5 | Ефимовское городское поселение | Ефимовская поселковая библиотека, поселок городского типа Ефимовский, улица Комсомольская, д. 9 | 13,1 | 2 | н/д |
| 6 | Ефимовское городское поселение | Соминская сельская библиотека, село Сомино, улица Ярославская, д. 55 | 13,3 | 1 | н/д |
| 7 | Ефимовское городское поселение | Заголодинская сельская библиотека, деревня Заголодно | 3,7 | 1 | н/д |
| 8 | Анисимовское сельское поселение | Анисимовская сельская библиотека, деревня Анисимово, д. 12 | 7,3 | 2 | 1993* |
| 9 | Борское сельское поселение | Борская сельская библиотека, деревня Бор, д. 44 | 14,8 | 2 | 1971 |
| 10 | Борское сельское поселение | Мозолевская сельская библиотека, деревня Мозолево-1, д. 22 | 13,9 | 1 | 1868 |
| 11 | Борское сельское поселение | Библиотека поселок Сельхозтехника, д. 3 | 4,7 | н/д | н/д |
| 12 | Большедворское сельское поселение | Большедворская сельская библиотека, деревня Большой Двор, д. 36 | 13,7 | 3 | 1971 |
| 13 | Заборьевское сельское поселение | Заборьевская сельская библиотека, поселок Заборье, улица Школьная, д. 24 | 2,9 | 1 | 1967* |
| 14 | Заборьевское сельское поселение | Ольешская сельская библиотека, деревня Ольеши, д. 21 | 8,0 | 1 | 1978 |
| 15 | Климовское сельское поселение | Климовская сельская библиотека, деревня Климово, д. 33 | 12,9 | 1 | 1982 |
| 16 | Климовское сельское поселение | Журавлёвская сельская библиотека, деревня Журавлёво | 5,1 | 1 | н/д |
| 17 | Подборовское сельское поселение | Подборовская сельская библиотека, поселок Подборовье, улица Советская, д. 9 | 11,9 | 2 | 1970** |
| 18 | Подборовское сельское поселение | Васьковская сельская библиотека, деревня Озеро-Село, д. 1 | 4,6 | 1 | 1988 |
| 19 | Радогощинское сельское поселение | Радогощинская сельская библиотека, деревня Радогощь | 5,5 | 2 | 1967 |
| 20 | Самойловское сельское поселение | Самойловский культурный центр, поселок Совхозный, д. 14 | 13,3 | 3 | 1979 |
| 21 | Самойловское сельское поселение | Библиотека поселок Коли | 1,4 | 1 | н/д |
|  | Итого |  | 344,1 | 62 |  |

Примечания *(1) В здании школы; *(2) В здании ДК

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р устанавливает следующие нормативы в области культуры:

- на муниципальный район должны приходиться 1 межпоселенческая библиотека, 1 детская библиотека и 1 юношеская.

- для городских поселений с населением до 50 тыс. жителей (город Бокситогорск, город Пикалёво, поселок городского типа Ефимовский) - 1 общедоступная библиотека, 1 детская библиотека и 1 юношеская библиотека.

- для населённых пунктов, являющимися центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1000 чел. (деревня Большой Двор (Большедворское сельское поселение), деревня Бор (Борское сельское поселение), поселок Заборье (Заборьевское сельское поселение), деревня Климово (Климовское сельское поселение), поселок Подборовье (Подборовское сельское поселение) - 1 общедоступная библиотека на 1000 населения, 1 детская библиотека на 1000 детей.

- для населённых пунктов, являющимися центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 до 1000 чел. (деревня Анисимово (Анисимовское сельское поселение) и деревня Радогощь (Радогощинское сельское поселение)) - 1 общедоступная библиотека

Исходя из норматива и приведенных данных и наличии библиотек во всех поселениях Бокситогорского муниципального района, можно сделать вывод о достаточном количестве библиотек.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», установлены следующие нормативы книгообеспеченности:

- в городах - от 5 до 7 экземпляров на 1 жителя;

- в сельских поселениях - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Норматив обеспеченности населения библиотечным фондом в целом по муниципальному району выполняется. Фактическая обеспеченность населения услугами библиотек ниже нормативных показателей в Бокситогорском и Пикалёвском городских поселениях и Заборьевском сельском поселении (таблица 8.4-2).

Таблица 8.4-2. Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами библиотек

| Поселение | Фонд, тыс. экз. книг | Норматив, тыс. экз. книг | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 77,1 | 82,7 | 93,2 |
| Пикалёвское городское поселение | 105,6 | 107,8 | 98,0 |
| Ефимовское городское поселение | 41,4 | 20,8 | 199,0 |
| Анисимовское сельское поселение | 7,3 | 4,1 | 178,0 |
| Большедворское сельское поселение | 13,7 | 13,0 | 105,4 |
| Борское сельское поселение | 33,4 | 23,8 | 140,3 |
| Заборьевское сельское поселение | 10,9 | 12,5 | 87,2 |
| Климовское сельское поселение | 18 | 7,8 | 230,8 |
| Подборовское сельское поселение | 16,5 | 7,5 | 220,0 |
| Радогощинское сельское поселение | 5,5 | 3,6 | 152,8 |
| Самойловское сельское поселение | 14,7 | 10,6 | 138,7 |
| Итого по муниципальному району | 344,1 | 324,6 | 106,0 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

Клубные учреждения культуры. На территории Бокситогорского муниципального района расположено 16 клубных учреждений на 4071 мест. Количество работающих составляет 237 чел. Перечень клубных учреждений муниципального района по состоянию на 01.01.2011 представлен в таблице 8.4-3.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.05.2001 № 942-р и от 13.06.2007 № 923-р, последняя редакция от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах», обеспеченность местами в клубных учреждениях следующая:

- населенные пункты с числом жителей до 500 чел. - 100-150 мест

- населенные пункты с числом жителей 500-1000 чел. (Анисимовское, Большедворское, Заборьевское, Климовское, Подборовское, Самойловское сельские поселения) - 150-200 мест

- населенные пункты с числом жителей 1-3 тыс. чел. (Борское сельское поселение) - 150 мест на 1000 жителей

- населенные пункты с числом жителей 3-10 тыс. чел. (Ефимовское городское поселение) - 100 мест на 1000 жителей

- населенные пункты с числом жителей 10-20 тыс. чел. (Бокситогорское городское поселение) - 70 мест на 1000 жителей

- населенные пункты с числом жителей 20-50 тыс. чел. (Пикалёвское городское поселение) - 50 мест на 1000 жителей.

Норматив обеспеченности населения местами в муниципальных клубных учреждениях в целом по муниципальному району не выполняется. Недостаток мест в Бокситогорском и Пикалевском городских поселениях и в Анисимовском, Борском, Заборьевском и Радогощинском сельских поселениях (таблица 8.4-3). В Анисимовском сельском поселении был сельский дом культуры на 200 мест (676,3 м²), год постройки 1981. В 2000 году здание сгорело. Сельский клуб в деревне Анисимово расположен в приспособленном  помещении в здании школы.

Таблица 8.4-3. Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры

| Поселение | Емкость, мест | Норматив, мест | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 700 | 1158 | 60,5 |
| Пикалёвское городское поселение | 846 | 1078 | 78,5 |
| Ефимовское городское поселение | 450 | 416 | 108,1 |
| Анисимовское сельское поселение | - | 200 | 0,0 |
| Большедворское сельское поселение | 400 | 278 | 144,1 |
| Борское сельское поселение | 275 | 341 | 80,7 |
| Заборьевское сельское поселение | 150 | 267 | 56,1 |
| Климовское сельское поселение | 520 | 167 | 311,4 |
| Подборовское сельское поселение | 300 | 160 | 187,5 |
| Радогощинское сельское поселение | 130 | 200 | 65,0 |
| Самойловское сельское поселение | 300 | 227 | 132,5 |
| Итого по муниципальному району | 4071 | 4492 | 90,9 |

Таблица 8.4-4. Перечень клубных учреждений Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Поселение | Наименование | Емкость, мест | Кол-во работающих, чел. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | Бокситогорский культурно-досуговый центр, город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 5а | 700 | 36 | 1958 |
| 2 | Бокситогорское городское поселение | Межпоселенческий культурно-методический центр, город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 5 | - | 23 | 1995 |
| 3 | Пикалёвское городское поселение | Дворец Культуры города Пикалёво», город Пикалёво, площадь Комсомола, д. 1 | 846 | 77 | 1957 |
| 4 | Ефимовское городское поселение | Ефимовский культурно-досуговый центр, поселок городского типа Ефимовский, улица Комсомольская, д. 12 | 350 | 25 | 1960 |
| 5 | Ефимовское городское поселение | Соминский дом культуры», село Сомино, улица Ярославская, д. 55 | 100 | н/д | н/д |
| 6 | Анисимовское сельское поселение | Анисимовский сельский дом культуры, деревня Анисимово, д. 12 | н/д | 1 | 1993* |
| 7 | Борское сельское поселение | «Борский культурный центр», деревня Бор, д. 38 | 150 | 21 | 1971 |
| 8 | Борское сельское поселение | Мозолевский сельский дом культуры, деревня Мозолево-1, д. 22 | 125 | 3 | 1868 |
| 9 | Большедворское сельское поселение | Большедворский культурный центр», деревня Большой Двор, д. 21 | 400 | 13 | 1971 |
| 10 | Заборьевское сельское поселение | Заборьевский сельский дом культуры, поселок Заборье, улица Школьная, д. 24 | 150 | 2 | 1967 |
| 11 | Заборьевское сельское поселение | Коробищенский сельский дом культуры, деревня Ольеши д. 40 | н/д | 1 | 1980 |
| 12 | Климовское сельское поселение | Климовский культурный центр, деревня Климово, д. 33 | 400 | 10 | 1982 |
| 13 | Климовское сельское поселение | Журавлёвский сельский дом культуры, деревня Журавлёво | 120 | 1 | 1972 |
| 14 | Подборовское сельское поселение | Подборовский сельский дом культуры, поселок Подборовье, улица Советская, д. 9 | 300 | 2 | 1970 |
| 15 | Радогощинское сельское поселение | Радогощинский сельский дом культуры, деревня Радогощь | 130 | 3 | 1956 |
| 16 | Самойловское сельское поселение | Самойловский культурный центр, поселок Совхозный | 300 | 17 | 1979 |
|  | Итого |  | 4071 | 212 |  |

Источник: данные администрации Бокситогорского муниципального района

Прочие учреждения культуры. На территории Бокситогорского муниципального района расположен Центр истории и культуры МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр», 2 музея и 3 муниципальных детских школы искусств, музыкальные и художественные школы. Перечень прочих учреждений Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 представлен в таблице 8.4-5.

Таблица 8.4-5. Перечень прочих учреждений культуры Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Наименование | Емкость | Кол-во работающих чел. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр истории и культуры МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр», город Бокситогорск, улицаСоветская, д. 6 | 6,8 тыс. эксп. | 7 | 1948 |
| 2 | Филиал Ленинградской области ГУК «Музейное агентство» Пикалёвский краеведческий музей, город Пикалёво, улица Советская, д. 14 | 15,3 тыс. эксп. | 8 | 1952 |
| 3 | Филиал Ленинградской области ГУК «Музейное агентство» музей «Астрача, 1941 год», деревня Астрачи | н/д | 8 | 1917 |
| 4 | МОУДОД «Бокситогорская школа искусств», город Бокситогорск, улица Комсомольская, д. 22 | 340 чел. | 42 | 1955 |
| 5 | МОУДОД «Пикалёвская детская школа искусств», город Пикалёво, улица Советская, д. 24 | 270 чел. | 38 | 1958 |
| 6 | МОУДОД «Ефимовская музыкальная школа», поселок городского типа Ефимовский, улица Комсомольская, д. 13 | 75 чел. | 8 | 1961 |

Источник: данные администрации Бокситогорского муниципального района

н/д – данные отсутствуют

Молодежная политика

Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Бокситогорского муниципального района на 01.01.2010, составила 10671 чел. Численность молодёжи по состоянию на 01.01.2011 составила 11701 чел., в т. ч. 2501 чел. - в сельской местности (таблица 8.4-6).

Таблица 8.4-6. Состояние молодежной политики в Бокситогорском муниципальном районе

| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городские | сельские |
| Численность молодежи в возрасте 14-29 лет | че. | 11701 | 9200 | 2501 |
| Количество молодых семей | ед. | 422 | 99 | 323 |
| Количество вновь созданных семей | ед. | 370 | 304 | 66 |
| Количество разводов | ед. | 256 | 237 | 19 |
| Численность молодых инвалидов в возрасте 14-29 лет | чел. | 239 | 185 | 54 |
| Число молодых людей, состоящих на учете у нарколога, - всего (кроме подростков в возрасте 10-14 лет), | чел. | 291 | 284 | 7 |
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | чел. | 286 | 225 | 61 |
| Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 278 | 270 | 8 |
| Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, совершенных молодежью в возрасте 18-29 лет | ед. | 52 | 45 | 7 |
| Число призывников | чел. | 1182 | 992 | 190 |
| Число призванных в армию | чел. | 198 | 165 | 33 |
| Формы занятости молодежи: |  |  |  |  |
| учащиеся | чел. | 4521 | 3979 | 542 |
| работающие | чел. | 695 | - | 695 |
| Общая численность неработающей молодежи | чел. | 128 | 98 | 30 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| безработные, состоящие на учете в центрах занятости | чел. | 128 | 98 | 30 |
| из них в возрасте: |  |  |  |  |
| 16-17 лет | чел. | - | - | - |
| 18-29 лет | чел. | 128 | 98 | 30 |
| Численность подростков и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях | чел. | 5663 | 5295 | 368 |
| Численность подростков и молодежи, участвующих в различных формах самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах, поисковых формированиях и т.д. | чел. | 1545 | 1517 | 28 |
| Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности | чел. | 247 | 246 | 1 |
| Расходы муниципального бюджета на молодежные программы и мероприятия | тыс. руб. | 1528 | 1383 | 145 |

Второй год ведёт свою деятельность Молодёжный Совет при главе администрации Бокситогорского муниципального района. В 2010 году в состав  Совета  вошли представители всех поселений Бокситогорского муниципального района: студенты, преподаватели, работники учреждений культуры, Молодёжного центра, лесного хозяйства, индивидуальный предприниматель и депутат Заборьевского сельского поселения, всего 17 чел. В 2010 году представители молодого поколения принимали активное участие в областных конкурсах, семинарах, тренингах, организованных комитетом по молодёжной политике Ленинградской области: молодёжный форум «Ладога-2010», Всероссийский конкурс «Лидер 21 века», семинар «Подростки и ВИЧ», Школа молодого избирателя, областной волонтёрский слёт «Школа добродетельства», IV Форум молодёжи Ленинградской области.

В настоящее время работа с детьми и молодежью проводится на базе существующих учреждений культуры и общедоступных объектов для занятий физической культурой и спортом. В Ленинградской области разработан документ «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области» (распоряжение Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 № 618-р) (далее - Нормативы), в котором определены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства (таблица 8.4-7).

Таблица 8.4-7. Нормативы обеспеченности населения муниципальными учреждениями органов по делам молодежи

| Муниципальное образование | Норматив обеспеченности объектами молодёжной политики |
| --- | --- |
| Муниципальный район | не менее 1 межпоселенческого многофункционального или многопрофильного учреждения |
| Городское поселение | 1 многофункциональное учреждение и несколько (не менее 2) многопрофильных клуба по месту жительства или различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений 25 м² на 1000 чел. населения |
| Сельское поселение | не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью |

Для достижения минимальных нормативов обеспеченности населения Бокситогорского муниципального района объектами молодежной политики необходимо размещение объектов суммарной площадью 1351 м2.

Таблица 8.4-8. Расчет потребности населения Бокситогорского муниципального района в объектах молодежной политики

| Муниципальное образование | Численность населения, тыс. чел | Площадь фактическая, м2 (2010 год) | Площадь нормативная, м2 (2010 год) | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район | 54051 | 252 | 1351 | 18,7 |
| В том числе |  |  | 0 |  |
| Бокситогорское городское поселение | 16540 | 252 | 414 | 60,9 |
| Пикалёвское городское поселение | 21562 | 0 | 539 | 0 |
| Ефимовское городское поселение | 4162 | 0 | 104 | 0 |
| Анисимовское сельское поселение | 580 | 0 | 15 | 0 |
| Большедворское сельское поселение | 1805 | 0 | 45 | 0 |
| Борское сельское поселение | 3406 | 0 | 85 | 0 |
| Заборьевское сельское поселение | 1783 | 0 | 45 | 0 |
| Климовское сельское поселение | 1116 | 0 | 28 | 0 |
| Подборовское сельское поселение | 1068 | 0 | 27 | 0 |
| Радогощинское сельское поселение | 519 | 0 | 13 | 0 |
| Самойловское сельское поселение | 1510 | 0 | 38 | 0 |

## 8.5. Физкультура и спорт

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере является вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Реализация этой цели требует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом независимо от уровня их доходов.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Бокситогорского муниципального района представлена следующими спортивными сооружениями:

- 2 стадиона;

- 31 спортивный зал;

- 24 плоскостных сооружения;

- 1 бассейн;

- 1 крытый каток с искусственным льдом.

- 1 лыжная база;

- 7 сооружений для стрелкового вида спорта;

В 2010 г. численность занимающихся физической культурой и спортом составила 7143 человека - 13,4% от общей численности населения района (на 0,2% больше, чем в 2009 г.). Лидирующие позиции продолжают занимать городские поселения и Борское сельское поселение. Здесь количество занимающихся физической культурой и спортом в 2010 году составляет от 14 до 20% населения. В остальных сельских поселениях охват не превышает 10%, это объясняется отсутствием материально-технической базы и тренерских кадров.

В учреждениях физической культуры и спорта Бокситогорского муниципального района работает 118 человека, из них в сельской местности - 16 человек, в том числе с  высшим образованием - 62 человека, со средним специальным 0 21 человек. Обеспеченность физкультурными кадрами по району составляет 22 человека на 10 тысяч жителей района, из них обеспеченность тренерами - 6 человек на 10 тысяч жителей района. Основная часть тренеров (23 из 31) работает в детских спортивных школах. Средняя заработная плата тренеров-преподавателей за 2010 г. составила 10 500 рублей.

Таблица 8.5-1. Основные показатели развития спорта Бокситогорского муниципального района по состоянию на 1 января 2011 г.

| Показатели | Ед. изм. | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городские | Сельские |
| Численность занимающихся физкультурой и спортом | чел. | 7143 | 6048 | 1095 |
| в том числе учащихся | чел. | 1585 | 814 | 771 |
| Количество штатных физкультурных работников | чел. | 118 | 102 | 16 |
| Численность инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | чел. | 240 | 235 | 5 |
| Количество ДЮСШ (СДЮШОР) | ед. | 2 | 2 | - |
| в них занимающихся: | чел. | 1204 | 1204 | - |
| Количество спортсооружений | ед. | 97 | 70 | 27 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| стадионы | ед. | 2 | 2 | - |
| спортивные залы | ед. | 31 | 18 | 13 |
| спортивные площадки | ед. | 24 | 19 | 5 |
| плавательные бассейны | ед. | 1 | 1 | - |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 г. данные администрации

Практически все школы района оборудованы спортивными залами, в которых осуществляется спортивная подготовка учащихся. Перечень действующих учреждений физкультурно-спортивного назначения приведен в таблицах 8.5-2.-8.5-5

Таблица 8.5-2. Перечень и характеристика спортивных залов Бокситогорского муниципального района

| № | Поселение | Спортивные сооружения | Местоположение | Фактическая мощность | Год постройки | Износ основных фондов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь м² | Емкость, мест |  |  |
| 1 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1 | 450 | 35 | 1958 | н/д |
| 2 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1 | 450 | 35 | 1960 | н/д |
| 3 | Бокситогорское | Спортивный зал единоборств в составе Бокситогорской детско-юношеской спортивной школы | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 9а | 148 | 37 | 1971 | н/д |
| 4 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе гимназии | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 13 | 288 | 35 | 1982 | 30 |
| 5 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 20 | 288 | 35 | 1971 | 51 |
| 6 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.26а | 216 | 25 | 1963 | 60 |
| 7 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе профессионального училища | г. Бокситогорск, ул. Южная, д.23 | 180 | 25 | 1976 | н/д |
| 8 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе детско-юношеской спортивной школы | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д.9а | 618 | 40 | 1971 | н/д |
| 9 | Бокситогорское | Спортивный зал в составе Бокситогорского института «ЛГУ им. А.С. Пушкина» | г. Бокситогорск, ул. Вешнякова, д.22 | 162 | 30 | 1955 | н/д |
| 10 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.6 | 237,5 | 30 | 1960 | 85 |
| 11 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | г. Пикалёво, пятый микрорайон., д.5 | 288 | 30 | 1974 | 36 |
| 12 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.40 | 288 | 30 | 1965 | 40 |
| 13 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе педагогического колледжа | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.38 | 324 | 30 |  | н/д |
| 14 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе ДЮСШ | г. Пикалёво, пятый микрорайон., д.7 | 631 | 40 | 1975 | н/д |
| 15 | Пикалёвское | Спортивный зал в составе ДЮСШ | г. Пикалёво, пятый микрорайон., д.7 | 162 | 30 | 1975 | н/д |
| 16 | Пикалёвское | Спортивный специализированный зал бокса в составе ДЮСШ | г. Пикалёво, пятый микрорайон., д.7 | 153 | 25 | 1975 | н/д |
| 17 | Ефимовское | Спортивный зал в составе МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» | г.п. Ефимовский, ул. Сенная, д. 15 | 288 | 30 | 1986 | 30 |
| 18 | Анисимовское | Спортивный зал в составе МКОУ «Анисимовская основная общеобразовательная школа» | дер. Анисимово, д. 12 | 170 | 30 | 1993 | 19 |
| 19 | Большедворское | Спортивный зал в составе МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | дер. Большой Двор, д.23 | 162 | 30 | 1968 | 40 |
| 20 | Борское | Спортивный зал в составе ГБОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» | дер. Бор, д.47 | 268 | 35 | 1974 | н/д |
| 21 | Борское | Спортивный зал в составе МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» | дер. Бор, д.40 | 162 | 30 | 1975 | н/д |
| 22 | Борское | Зал для занятий физкультурой в МКОУ Мозолевская начальная образовательная школа» | дер. Мозолёво, д.41 | 108 | 30 | 2008 | н/д |
| 23 | Борское | Спортивный зал в составе школы-интернат | пос. Ларьян, пер. Торфяников, д.11 | 126 | 25 | 1964 | 100 |
| 24 | Борское | Спортивный зал в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | дер. Колбеки, | 162 | 24 | 1970 | н/д |
| 25 | Заборьевское | Спортивный зал в составе «МКОУ Заборьевская средняя общеобразовательная школа» | пос .Заборье, ул.Школьная, д.24 | 162 | 30 | 1967 | н/д |
| 26 | Климовское | Спортивный зал в составе МКУ «Климовский культурный центр» | дер. Климово, д.33 | 288 | 35 | 1982 | н/д |
| 27 | Климовское | Спортивный зал в составе МКОУ «Климовская основная общеобразовательная школа» | дер. Климово, д.34 | 288 | 30 | 1977 | 27 |
| 28 | Подборовское | Спортивный зал пристройка к МКОУ «Подборовский дом культуры» | пос. Подборовье, ул. Советская, д.9 | 162 | 30 | 1982 | н/д |
| 29 | Радогощинское | Спортивный зал в составе МКОУ «Радогощинская основная общеобразовательная школа» | дер. Радогощь | 162 | 30 | 1989 | 48 |
| 30 | Самойловское | Спортивный зал в составе МБУ «Самойловский культурный центр» | пос. Совхозный, д.14 | 288 | 35 | 1979 | н/д |
| 31 | Самоловское | Спортивный зал в составе общеобразовательной школы | пос. Совхозный, д.16 | 162 | 30 | 1982 | 47,9 |

н/д – данные отсутствуют

Таблица 8.5-3. Перечень и характеристика плавательных бассейнов Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Поселение | Спортивные сооружения | Местоположение | Фактическая мощность | Год постройки | Износ основных фондов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зеркала воды, м² | емкость, мест |  |  |
| 1 | Пикалёвское | Плавательный бассейн | г.Пикалёво, ул.Спортивная, д.3 | 1040 | 96 | 1976 | н/д |

Таблица 8.5-4. Перечень и характеристика плоскостных сооружений Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Поселение | Спортивные сооружения | Местоположение | Фактическая мощность | Год постройки | Износ основных фондов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь м² | Емкость, мест |  |  |
| 1 | Бокситогорское | Футбольная площадка в составе общеобразовательной школы | г.Бокситогорск, ул.Павлова, д. 20 | 2400 | 25 | 1971 | н/д |
| 2 | Бокситогорское | Хоккейная коробка в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 | 1800 | 25 | 1958 | н/д |
| 3 | Бокситогорское | Теннисный корт в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 | 1296 | 12 | 1958 | н/д |
| 4 | Бокситогорское | Спортивная площадка для мини-футбола в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 | 2280 | 25 | 1993 | н/д |
| 5 | Бокситогорское | Футбольное поле в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 | 7770 | 25 | 1958 | н/д |
| 6 | Бокситогорское | Площадка в составе ГБОУНПО ЛО «Профессиональное училище № 27» | г.Бокситогорск, ул.Южная, д.23 | 450 | 20 | 2008 | н/д |
| 7 | Бокситогорское | Теннисный корт в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 | 1296 | 4 | 1958 | н/д |
| 8 | Пикалёвское | Комплексная спортивная площадка в составе общеобразовательной школы | г.Пикалёво, пятый микрорайон., д.5 | 2274 | 60 | 1974 | н/д |
| 9 | Пикалёвское | Футбольное поле в составе общеобразовательной школы | г.Пикалёво, ул.Школьная, д.40 | 1950 | 60 | 1965 | н/д |
| 10 | Пикалёвское | Комплексная спортивная площадка в составе общеобразовательной школы | г.Пикалёво, ул.Школьная, д.40 | 900 | 30 | 1965 | н/д |
| 11 | Пикалёвское | Запасное футбольное поле в составе физкультурно-оздровительного комплекса | г.Пикалёво, ул.Полевая, д.2 | 8250 | 30 | 1964 | 80 |
| 12 | Пикалёвское | Спортивное ядро в составе общеобразовательной школы | г.Пикалёво, ул.Заводская, д.21 | 4500 | 30 | 1955 | н/д |
| 13 | Пикалёвское | Спортивное ядро в составе педагогического колледжа | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.38 | 3600 | 30 | 1988 | н/д |
| 14 | Пикалёвское | Волейбольная площадка в составе физкультурно-оздровительного комплекса | г. Пикалёво, ул. Полевая, д.2 | 558 | 24 | 1964 | н/д |
| 15 | Ефимовское | Волейбольная площадка в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | г. п. Ефимовский, ул. Гусарова, д.6 | 450 | 16 | 1931 | 30 |
| 16 | Ефимовское | Площадка для подвижных игр в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | г.п. Ефимовский, ул. Гусарова, д.6 | 800 | 20 | 1999 | н/д |
| 17 | Анисимовское | Спортивная площадка для занятий волейболом, футболом в составе МКОУ «Анисимовская основная общеобразовательная школа» | дер. Анисимово, д. 12 | 7401 | 56 | 1993 | н/д |
| 18 | Борское | Спортивная площадка для занятий волейболом, футболом в составе ГБОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» | дер. Бор, д.47 | 1380 | 35 | 1979 | н/д |
| 19 | Борское | Гандбольная площадка в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | дер. Колбеки | 968 | 40 | 1987 | н/д |
| 20 | Борское | Площадка для игр в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | дер. Колбеки | 450 | 24 | 1970 | н/д |
| 21 | Борское | Площадка для волейбола в составе МБОУДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» | дер. Колбеки | 162 | 12 | 1970 | н/д |
| 22 | Борское | Спортивная площадка для игр в составе общеобразовательной школы | дер. Бор, д.40 | 412 | 30 | 2007 | н/д |
| 23 | Борское | Спортивная площадка для игр в составе общеобразовательной школы | пос. Сельхозтехника | 350 | 23 |  | н/д |
| 24 | Большедворское | Спортивная площадка для игр в составе МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | дер. Большой Двор, д.23 | 1500 | 30 | 2007 | н/д |

Таблица 8.5-5. Перечень и характеристика прочих спортивных сооружений Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Поселение | Спортивные сооружения | Местоположение | Фактическая мощность | Год постройки | Износ основных фондов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь м² | Емкость, мест |  |  |
| 1 | Бокситогорское | Стадион в составе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1 | 10670 | 65 | 1958 | н/д |
| 2 | Бокситогорское | Тир в составе общеобразовательной школы | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д.13 | 308 | 4 | 1982 | н/д |
| 3 | Бокситогорское | Приспособленное помещение по лыжную базу в составе МФСУ «Бокситогорский СК» | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д.1 | 60 | 36 | 1958 | н/д |
| 4 | Бокситогорское | Крытый каток с искусственным льдом | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д.1 | 486 | 10 | 1980 | н/д |
| 5 | Бокситогорское | Зал хореографии в составе катка | г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д.1 | 40 | 15 | 1980 | н/д |
| 6 | Бокситогорское | Тир в составе профессионального училища | г. Бокситогорск, ул. Южная, д.23 | 173 | 4 | 1976 | н/д |
| 7 | Пикалёвское | Хоккейная площадка в составе физкультурно-оздровительного комплекса | г. Пикалёво, ул. Советская, д.21, 10 квартал | 1599,4 | 20 | 1969 | н/д |
| 8 | Пикалёвское | Стадион в составе физкультурно-оздровительного комплекса (футбольное поле с л/а ядром) | г. Пикалёво, ул.Полевая,2 | 10250 | 104 | 1964 | н/д |
| 9 | Пикалёвское | Лыжная база и лыжная трасса в составе физкультурно-оздровительного комплекса | г. Пикалёво | 15000 | 40 | 1980 | н/д |
| 10 | Пикалёвское | Тир в составе общеобразовательной школы | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.6 | 150 | 4 | 1960 | н/д |
| 11 | Пикалёвское | Тир в составе общеобразовательной школы | г. Пикалёво, пятый микрорайон., д.5 | 300 | 4 | 1974 | н/д |
| 12 | Пикалёвское | Тир в составе педагогического колледжа | г. Пикалёво, ул. Школьная, д.38 | 200 | 4 | 1988 | н/д |
| 13 | Заборьевское | Тир в составе общеобразовательной школы | пос. Заборье, ул. Школьная, д.24 | 150 | 3 | 1967 | н/д |
| 14 | Климовское | Тир в составе общеобразовательной школы | дер. Климово, д.34 | 150 | 3 | 1977 | н/д |

На территории муниципального района расположен 31 спортивный зал общей площадью пола 8194 м2 и 24 плоскостные сооружения общей площадью 82441 м2. Плавательный бассейн имеется только в г. Пикалёво - площадь зеркала воды 1040 м2.

Спортивными залами обеспечены все без исключения поселения муниципального района. Дефицит спортивных залов в сравнении с нормативно необходимым наблюдается в Пикалёвском городском поселении, а также в Анисимовском, Большедворском, Борском, Заборьевском и Подборовском сельских поселениях. Плоскостными сооружениями обеспечены не все поселения Бокситогорского муниципального района, так в Заборьевском, Климовском, Подборовском, Радогощинском и Самойловском поселениях плоскостные сооружения отсутствуют. Среди поселений, где плоскостные сооружения существуют, дефицит площадей по сравнению с нормативными значениями отсутствует только в Анисимовском сельском поселении. Единственный плавательный бассейн муниципального района расположен в г. Пикалёво.

Уровень обеспеченности жителей Бокситогорского муниципального района площадью спортивных залов по данным на 2011 год составляет 66,4% от нормативного показателя, плоскостных сооружений – 12,3% от нормативного показателя, бассейнами - 5%.В таблице 8.5-6 приведены показатели обеспеченности населения Бокситогорского района объектами физкультуры и спорта.

Таблица 8.5-6. Обеспеченность спортивными сооружениями Бокситогорского муниципального района по состоянию на 1 января 2011 г.

| Год | Население, тыс. чел. | Спортивные залы, м2 | Плоскостные сооружения, м2 общей площади пола | Бассейны, м2 зеркала воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | % | Ед. | % | Ед. | % |
| 2010 год | 53338 | 31 | 66,4 | 24 | 12,5 | 2 | 10,0 |
| 2011 год | 53842 | 31 | 65,8 | 24 | 12,3 | 2 | 10,0 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

## 8.6. Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

В последние годы отмечается положительная динамика развития сферы потребительского рынка. Ежегодно число предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги населению, растёт. Согласно ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год», потребительский рынок Бокситогорского муниципального района насчитывает 614 предприятий торговли, 96 предприятий общественного питания и 83 предприятия, оказывающих услуги населению.

Помимо роста основных показателей развитию отрасли будут способствовать совершенствование конкуренции, увеличение торговых площадей современных форматов, рост сетевой  торговли, стимулирование развития потребительских услуг в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах,  оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, потребительской кооперации, резервирование земельных участков для размещения оптово-логистических и торгово-бытовых центров,  рынков.

Основные проблемы потребительского рынка:

- недостаточно развитая сеть предприятий общественного питания;

- неравномерность размещения магазинов на территории города;

- низкое качество торгового обслуживания, кадровое обеспечение деятельности предприятий отрасли;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания населения широкого профиля.

Задачи в сфере развития потребительского рынка:

- укрепление материально-технической базы существующих предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городской и сельской местности;

- открытие новых предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городской и сельской местности;

- развитие сети общественного питания, в том числе высшей категории (ресторанов), достижение нормативов обеспеченности населения посадочными местами;

- развитие сети магазинов «шаговой» доступности;

- развитие сети предприятий непродовольственной группы товаров;

- создание специализированных предприятий торговли;

- оснащение предприятий современным оборудованием и современными технологиями;

- организация розничных рынков, сельскохозяйственных ярмарок в городской и сельской местности, а также приведение их в соответствии с требованием Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»;

- предоставление торговых мест производителям сельскохозяйственной продукции, фермерам, садоводам, гражданам, реализующим продукцию с личных приусадебных участков;

- развитие системы бытового обслуживания (выездных пунктов по ремонту обуви, бытовых приборов, теле-, радио- аппаратуры и т.д.) в сельской местности;

- сохранение существующих магазинов и автомагазинов в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.

В 2011 году потребительский рынок Бокситогорского муниципального района продолжал динамично развиваться. По статистическим данным в 2011 году оборот розничной торговли (по крупным и средним  предприятиям, с учетом сетевых предприятий) составил 633,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 13,9 %. По  малым  предприятиям (с учетом  микропредприятий) оборот организаций составил 972,7 млн. рублей, что составляет 108,2 % к уровню прошлого года. Этому способствовал рост промышленного производства, сельскохозяйственного производства, и реальных денежных доходов населения.

Одной из основных задач развития потребительского рынка является обеспечение доступности товаров и услуг для населения. В 2011 году обеспеченность площадью торговых объектов в Бокситогорском муниципальном  районе  составила 492,3 кв.м. на 1000 жителей, что выше установленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле) норматива. На положительную динамику  обеспеченности населения торговыми площадями повлиял рост торговой сети, которая за 2011 год увеличилась на 9 предприятий и составила 561 объект. Прирост сети, в основном, достигнут за счет ввода современных торговых предприятий, внедряющих новые формы обслуживания, создающих уютные интерьеры и оснащенных современным технологичным оборудованием. По состоянию на 01.01.2012 в Бокситогорском муниципальном районе имеется 18 сетевых магазинов. Это такие известные бренды как Пятерочка, Дикси, Магнит, Улыбка Радуги, Великолукские колбасы, оказывающие существенное влияние на рост обеспеченности населения современными торговыми площадями, сдерживание розничных цен на товары первой необходимости, качество обслуживания, расширение ассортимента.

В соответствии с законом о торговле и приказами комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от 20.12.2010 № 19 и № 20 органами местного самоуправления муниципальных образований первого уровня разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями, что позволит упорядочить размещение объектов мелкорозничной торговли на территории муниципальных образований. Нормативы минимальной обеспеченности, а также схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с требованиями закона о торговле должны учитываться органами местного самоуправления при разработке  документов территориального планирования, генеральных планов, муниципальных программ развития торговли. Утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов размещены на сайтах органов местного самоуправления и на официальном сайте Администрации Ленинградской области.

В силу сложившихся особенностей Бокситогорского муниципального района – значительной протяженности, невысокой плотности и большой доли пожилого населения на территории района значительное количество сельских населенных  пунктов, имеющих низкую численность населения, не имеют стационарных объектов и обслуживаются автомагазинами. В 2011 году передвижной торговлей обслуживалось 155 населенных  пунктов.  Основным поставщиком, доставляющим потребительские товары в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, являются  Бокситогорское  районное и Ефимовское  потребительские  общества.

В  соответствии с муниципальной  программой  развития и поддержки потребительской  кооперации в 2012 году из  средств  бюджета  Бокситогорского  муниципального района организациям  потребительской  кооперации,  на  возмещение  затрат по доставке товаров первой  необходимости  в  торговую  сеть  свыше 11 километра от места получения товара, будет  выделено 686 тыс. руб. (Бокситогорскому районному потребительскому обществу - 200 тыс. руб., Ефимовскому потребительскому обществу - 486 тыс. руб.). Данная  помощь оказывается  потребительским  обществам  ежегодно.

Начиная с августа 2010 года и по сегодняшний день комитетом экономического развития  администрации Бокситогорского муниципального района проводится мониторинг розничных цен на основные продовольственные товары и анализ динамики изменения их уровня. Распоряжением главы администрации Бокситогорского муниципального района создан штаб по мониторингу цен. Положение на продовольственном рынке товаров первой необходимости стабильное. Уровень розничных цен на основные продукты питания в Бокситогорском муниципальном районе не превышает уровень среднеобластных розничных цен. Информация  о средних ценах на продовольственные товары размещена на официальном сайте администрации Бокситогорского муниципального района и обновляется ежемесячно.

В целях расширения доступа населения к недорогой сельскохозяйственной продукции, в том числе выращенной в Ленинградской области, и ее удешевления в 2011 году были проведены традиционные сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли Бокитогорского муниципального района за 2010 год составил 168,1 млн. рублей (или 106 % к уровню 2009 года). Росту оборота розничной торговли способствовал рост промышленного производства, сельскохозяйственного производства, и  реальных денежных доходов населения. Информация по обороту розничной торговли не полная, так как большинство объектов розничной торговли принадлежат индивидуальным предпринимателям, которые не всегда отчитываются перед государственной и муниципальной статистикой.

По состоянию на 01.07.2011 в муниципальном районе функционирует 10 сетевых магазинов, в том числе такие известные бренды как «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и т.д. С учётом деятельности сетевых магазинов оборот розничной торговли составил 401,7 млн. руб. или 135,2 % к уровню 2009 года (данный показатель представлен только по крупным и средним предприятиям, без учёта объёмов по субъектам  малого бизнеса, удельный вес которых в общем обороте розничной торговли составляет около 90 %). Наличие сетевых магазинов оказывает существенное влияние на рост обеспеченности населения современными торговыми площадями и сдерживает рост цен на товары первой необходимости, обеспечивает расширение ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров и повышает требования к качеству обслуживания.

Таблица 8.6-1. Объекты, осуществляющие деятельность на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в сфере розничной торговли по состоянию на 01.01.2011

| Поселение | Всего объектов | В том числе по формам собственности | В том числе по видам | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государственные | Муниципальные | Кооперация | Прочие | Количество магазинов в т.ч. | Мелкая розница | Общая | В т.ч. торг. |
|  |  | Всего | В т. ч. почта ОПС | Всего | В т. ч. аптеки |  |  | Всего | Продовольственные | Не продовольственные | Смешанные отделы | Сетевые | Всего | В т.ч. автолавки | Кол-во населенных пунктов, обслуживающих автолавки |  |  |
| Городские поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское | 132 | 2 | 2 | - | - | 1 | 129 | 113 | 40 | 57 | 13 | 3 | 17 | 2 | 3 | 16434 | 9429 |
| Пикалевское | 146 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 139 | 122 | 41 | 73 | 2 | 6 | 17 | - | - | 18345 | 11188 |
| Ефимовское | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50 | 61 | 18 | 25 | 18 | - | 2 | 2 | 15 | 4676 | 2478 |
| Итого | 343 | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 318 | 296 | 99 | 155 | 33 | 9 | 36+159 | 4 | 18 | 39455 | 23095 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анисимовское | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | 228 | 165 |
| Большедворское | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 36 | 250 | 200 |
| Борское | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | 18 | 2345 | 934 |
| Заборьевское | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1913 | 970 |
| Климовское | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | 10 | 842 | 439 |
| Подборовское | 16 | 4 | 4 | - | - | 4 | 8 | 12 | - | 1 | 11 | - | - | - | 10 | 1140 | 520 |
| Радогощинское | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 11 | 348 | 256 |
| Самойловское | 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | - | 6 | - | - | - | 29 | 1262 | 654 |
| Итого | 106 | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 48 | 75 | 12 | 11 | 52 | - | - | - | 128 | 8328 | 4138 |
| Всего по району | 621 | 27 | 27 | 21 | 21 | 35 | 366 | 378 | 111 | 166 | 85 | 12 | 36+159 | 4 | 146 | 47783 | 27233 |

Источник: Данные администрации Бокситогорского муниципального района

Согласно Приказу Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области», суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ленинградской области составляет 486,6 м² на 1000 жителей.

При численности населения Бокситогорского муниципального района на 01.01.2011 54,1 тыс. чел. нормативная обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 26301,2 м². На 01.01.2011 торговая площадь предприятий розничной торговли Бокситогорского муниципального района (магазины, павильоны, аптеки) составляет 27233 м², что на 3,5 % выше нормативного значения. Обеспеченность торговыми площадями ниже нормативного уровня в Анисимовском, Борском, Большедворском, Климовском и Самойловском сельских поселениях (см. табл. 8.6-2).

Таблица 8.6-2. Фактическая и нормативная обеспеченность населения городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района площадью торговых объектов 01.01.2011

| Поселение | Магазины, павильоны и аптеки, тыс. м² торговой площади |
| --- | --- |
|  | Фактическая | Нормативная | % от норматива |
| Бокситогорское городское поселение | 9429 | 8048,4 | 117,2 |
| Пикалёвское городское поселение | 11188 | 10492,1 | 106,6 |
| Ефимовское городское поселение | 2478 | 2025,2 | 122,4 |
| Анисимовское сельское поселение | 165 | 282,2 | 58,5 |
| Борское сельское поселение | 200 | 878,3 | 22,8 |
| Большедворское сельское поселение | 934 | 1657,4 | 56,4 |
| Заборьевское сельское поселение | 970 | 867,6 | 111,8 |
| Климовское сельское поселение | 439 | 543,0 | 80,8 |
| Подборовское сельское поселение | 520 | 519,7 | 100,1 |
| Радогощинское сельское поселение | 256 | 252,5 | 101,4 |
| Самойловское сельское поселение | 654 | 734,8 | 89,0 |
| Итого по муниципальному району | 27233 | 26301,2 | 103,5 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

Вводятся современные торговые площади, внедряются новые формы обслуживания. Отмечается тенденция к открытию магазинов непродовольственной  группы товаров, специализированных магазинов (детские товары, женская одежда). Так в 2010 году в поселок городского типа Ефимовский Ефимовским потребительским обществом был открыт универсальный  магазин самообслуживания, в городе Бокситогорск - специализированный магазин по продаже товаров для охоты и рыбалки.

Общественное питание

По данным администрации Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 в районе функционирует 44 предприятия общественного питания на 1239 мест с общей площадью залов обслуживания 2168,7 м². Перечень предприятий общественного питания представлен в разделе 7 в таблице 7.1-2. Оборот общественного питания (по крупным и средним предприятиям) за 2010 год составил 23,2 млн. рублей, что составляет 134,4 % к уровню 2009 года. В 2011 году оборот общественного питания вырос по сравнению с 2010 годом на 25,9 % и составил 29,2 млн. руб.

Открытая сеть сферы общественного питания продолжает развиваться в связи с вводом новых предприятий. Отличительной чертой развития сферы общественного питания в 2011 году стало открытие объектов общественного питания в сельской местности, где эти услуги недостаточно развиты. В 2011 году в  районе открыто 2 кафе в поселке Совхозный Самойловского сельского поселения (35 посадочных мест) и городе Бокситогорск (30 посадочных мест). Оборот  общественного  питания (по  крупным  и  средним  предприятиям) за  2011 год составил  29,2 млн. рублей,  что  составляет  123,5 %  к уровню  2010 года. В  2012 году  оборот  общественного  питания (по  крупным  и  средним  предприятиям)  составит  30,6 млн. рублей, что  составит  104,7 %   показателя  за 2011 год.

Сеть учреждений общественного питания продолжает развиваться в связи с вводом новых предприятий. Возобновило работу кафе «Визит» (30 посадочных мест) в городе Бокситогорск. В 2010 году было открыто 2 кафе в сельской местности, где эти услуги недостаточно развиты: в деревне Бор (48 поселок мест) и в деревне Самойлово (50 поселок мест). Популярны среди населения предприятия недорогого питания - столовые в городе Бокситогорск и в поселке городского типа Ефимовский. В 2010 году на территории Самойловского сельского поселения введен в действие развлекательный центр общей площадью 324 м², где организовано предприятие общественного питания (кафе на 50 посадочных мест). В городе Бокситогорск введен в действие торгово-офисный центр, где  размещены  предприятия торговли, парикмахерская т.д.

Основными задачами в 2012 году в сфере потребительского рынка являются повышение качества и доступности потребительских товаров и услуг для населения. В первом полугодии 2012 года введены в действие еще два сетевых  магазина - «Дикси» (в поселок городского типа Ефимовский) и «Великолукские колбасы» (в городе Пикалёво).  В 2013 году планируется ввести в действие порядка 10 объектов розничной торговли (из них 2 стационарных магазина).

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативная обеспеченность населения городского поселения посадочными местами должна составлять 40 мест на 1000 жителей. При численности населения Бокситогорского муниципального района 54,1 тыс. чел., нормативная мощность предприятий общественного питания составляет 2162 места. Таким образом, фактическое количество мест на предприятиях общественного питания в Бокситогорском муниципальном районе составляет лишь 57,3 % от нормативного значения (см. табл. 8.6-3).

Таблица 8.6-3. Фактическая и нормативная обеспеченность населения городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района предприятиями общественного питания на 01.01.2011

| Поселение | Фактическая обеспеченность, мест | Нормативная обеспеченность, мест | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорское городское поселение | 495 | 662 | 74,8 |
| Пикалёвское городское поселение | 394 | 862 | 45,7 |
| Ефимовское городское поселение | 102 | 166 | 61,4 |
| Анисимовское сельское поселение | 0 | 23 | 0,0 |
| Борское сельское поселение | 48 | 72 | 66,7 |
| Большедворское сельское поселение | 40 | 136 | 29,4 |
| Заборьевское сельское поселение | 32 | 71 | 45,1 |
| Климовское сельское поселение | 0 | 45 | 0,0 |
| Подборовское сельское поселение | 30 | 43 | 69,8 |
| Радогощинское сельское поселение | 12 | 21 | 57,1 |
| Самойловское сельское поселение | 86 | 60 | 143,3 |
| Итого по муниципальному району | 1239 | 2162 | 57,3 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

Обеспеченность населения посадочными  местами в предприятиях общественного питания в Бокситогорском муниципальном районе ниже нормативного уровня. Также необходимо отметить и техническое состояние объектов торговли - большинство зданий, в которых базируются объекты торговли, не отвечает современным требованиям. В районе существует дефицит объектов общественного питания с большим  количеством посадочных мест и хорошей танцевальной программой. Очень мало детских и семейных кафе со специализированным ассортиментом и  оборудованными детскими площадками. В районе нет ни одного предприятия общественного  питания, специализирующегося  на национальной кухне. В весенне-летние периоды  в районе ощущается нехватка летних кафе. Также в районе недостаточно предприятий быстрого питания, специализирующихся на узком ассортименте реализуемой продукции: сосисочных, блинных, пельменных.

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека. Уровень развития бытового обслуживания населения во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

Объём платных услуг, оказанных населению за 2010 год составил 304,1 млн. рублей и увеличился к уровню прошлого года на 12,6 %, в 2011 году - 302,3 млн. рублей и увеличился к уровню 2010 года на 6,3 %. Основное место в структуре потребляемых платных услуг занимают услуги обязательного характера - жилищно-коммунальные услуги - около 60 %.

Согласно прогнозам, в 2012 году объем платных услуг  населению составит 318,9 млн. руб.,  рост этого показателя составит 105,5 % к уровню 2011 года. В 2013 году объем платных  услуг населению достигнет 345,4 млн. руб., что  составит 108,3 % к ожидаемому уровню  2012  года.

Сфера бытовых услуг Бокситогорского муниципального района представлена ООО «Стиль», ООО «Облик», ООО «Надежда», ООО «Мастерская инвалидов». Но в основном услуги населению оказывают индивидуальные предприниматели: ИП Киселёв М. (салон красоты «Элегия»), ИП Соловьёва О.Н. (салон «Персона»),  ИП Семенюк А.И. (СТО), ИП Смирнова И.А. (СТО) и др.

Из предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства в Бокситогорском муниципальном районе функционируют:

- 5 бань на 200 помывочных мест;

- 17 парикмахерских;

- 8 мастерских по ремонту и пошиву швейных и меховых изделий;

- 7 мастерских по ремонту и пошиву обуви;

- 2 мастерские по ремонту радиоэлектроники;

- 11 организаций по оказанию ритуальных услуг населению;

- 10 мастерских по ремонту автотранспортных средств;

- 23 объекта, оказывающих прочие услуги.

Основная часть объектов бытового обслуживания и коммунального хозяйства базируется в приспособленных помещениях с высокой степенью износа.

В таблице 8.6.3 приведен перечень объектов бытового обслуживания на территории Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2010.

Таблица 8.6-4. Объекты бытового обслуживания на территории Бокситогорского муниципального Ленинградской области (свод) по состоянию на 01.01.2010

| Поселение | По видам бытовых услуг |
| --- | --- |
|  | Бани и душевые, ед./помывочных мест | Химчистки, ед./ кг. белья, вещей в смену | Прачечные, ед./кг белья в смену | Парикмахерские, ед./Рабочих мест | Ремонт и пошив швейных и меховых изделий, ед./ рабочих мест | Ремонт и пошив обуви, ед./рабочих мест | Ремонт бытовой радио электроники, ед./ рабочих мест | Ремонт бытовых машин и приборов, ед./рабочих мест | Ремонт транспортных средств, ед./ рабочих мест | Ремонт и строительство жилья, ед./рабочих мест | Прокат, ед./рабочих мест | Ритуальные услуги, ед./рабочих мест | Прочие услуги, ед./рабочих мест | Комплексные приемные пункты, ед./рабочих мест |
| Городские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское | 1/80 | - | - | 7/20 | 3/17 | 5/6 | 1/11 | 1/2 | 6/19 | 3 | - | 3 | 11/20 | 1/3 |
| Пикалевское | 1/50 | - | - | 6/26 | 3/14 | 2/5 | 2/3 | 2/3 | 3/10 | 2 | - | 2/12 | 14/48 | - |
| Ефимовское | 1/25 | - | - | 2/2 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
| Итого | 3/155 | - | - | 15/48 | 7/34 | 7/11 | 3/14 | 3/5 | 9/29 | 5 | - | 6 | 26/71 | 2/6 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анисимовское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Большедворское | 1/20 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борское |  | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заборьевское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климовское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подборовское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радогощинское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Самойловское | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2/45 | - | - | 2/2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по району | 5/200 |  |  | 17/50 | 7/34 | 7/11 | 3/14 | 3/5 | 9/29 | 5 |  | 6/15 | 26/71 | 2/6 |

Источник: Данные администрации Бокситогорского муниципального района

С ростом доходов населения сокращаются такие виды услуг как прачечные, ремонт обуви и одежды и повышается спрос на парикмахерские услуги, услуги по благоустройству домовой территории, ландшафтные и дизайнерские работы.

Помимо роста основных показателей развитию отрасли будут способствовать совершенствование конкуренции,    увеличение торговых площадей современных форматов, рост сетевой  торговли, стимулирование развития потребительских услуг в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах,  оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, потребительской кооперации, резервирование земельных участков для размещения оптово-логистических и торгово-бытовых центров.

Согласно ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год», обеспеченность  населения района бытовыми услугами в 3 раза ниже нормативного показателя. При этом система бытового обслуживания района развивается неравномерно. С ростом доходов населения сокращаются такие виды услуг как прачечные, ремонт обуви и одежды и повышается спрос на парикмахерские услуги, услуги по благоустройству домовой территории, ландшафтные и дизайнерские работы. Так, в 2010 году были открыты две новых парикмахерских, в том числе 1 - в сельской местности - в Большедворском сельском поселении. Открытие этих предприятий стало возможным благодаря реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка  малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы».

Выводы

- Анализ размещения сети предприятий бытового обслуживания показывает, что большая часть объектов сконцентрирована в городской местности. Потребности населения в большинстве видов обслуживания удовлетворяется не полностью, особенно низка обеспеченность предприятиями бытового обслуживания, банями, в сельской местности полностью отсутствуют прачечные. Значительная часть объектов расположена в приспособленных помещениях, не отвечающих нормативным требованиям, например, в зданиях с большой степенью износа.

- Вместе с тем, в ряде населенных пунктов построены капитальные объекты культурно-бытового назначения, единовременная вместимость которых намного превышает потребности обслуживаемого населения, как в настоящее время, так и в последующий период, что является примером нерационального использования средств на их содержание.

## 8.7. Объекты ритуального назначения

Перечень кладбищ Бокситогорского  муниципального района приводится в таблице 8.7-1.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (статья 15) к вопросам местного значения муниципального района отнесены «содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг». К вопросам местного значения поселений отнесены «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». На территории Бокситогорского муниципального района межпоселенческих мест захоронения нет.

Таблица 8.7-1. Перечень мест захоронения Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бокситогорское городское поселение |
| 1 | Городское кладбище в районе бывшей деревня Тополь | н.д. | Закрыты для захоронения |
| 2 | Городское мемориальное кладбище в районе улицы Железнодорожная | н.д. | Закрыты для захоронения |
| 3 | Городское кладбище в деревня Веселец | 1,4 | существующее |
| 4 | Сельское кладбище в деревня Сенно | 0,6 | существующее |
| 5 | Проектом предусматривается новое городское кладбище в юго-западной части города Бокситогорск, в районе бывшего аэродрома | 10 | Проектируемое на 1 очередь |
|  | Пикалевское городское поселение |
| 6 | Город Пикалёво | 35 | существующее |
|  | Ефимовское городское поселение |
| 7 | Поселок городского типаЕфимовский | 8,4 | Существующее, расширение на 3,42 га первая очередь |
| 8 | Село Сомино | 1,5 | Существующее1,5га, новое 3.42 га первая очередь |
| 9 | За территорией деревни Михалёво | 1,1 | существующее |
| 10 | Деревня Сухая Нива | 0,5 | существующее |
| 11 | Между деревнями Сухая Нива и Ростань | 0,5 | существующее |
|  | Анисимовское сельское поселение |
| 12 | Волокославское каладбище деревня Ёлзово | 3 | Существующее, расширение на 1 очередь на 1, 2 га |
| 13 | Клинское кладбище деревняДудинское | 1 | существующее |
| 14 | Спировское кладбище деревня Спирово | 1 | существующее |
|  | Борское сельское поселение |
| 15 | Деревня Мозолево-1 | 1,5 | Проектируемое на 1 очередь |
|  | Большедворское сельское поселение |
| 16 | Деревня Михайловские Концы | 0,8 | Проектируемое на расчетный срок |
|  | Заборьевское сельское поселение |
| 17 | южнее поселка ЗаборьеЮ | н.д. | Существующее южнее поселок Заборье, формирование нового кладбища, выделяется новый участок 1,5 га на первую очередь |
| 18 | Деревня Коробище | 2,8 | Существующее, расширение кладбища расширение на 1 очередь на 1,0 га |
| 19 | Деревня Лидь | 4,1 | существующее |
| 20 | Деревня Лиственка | 0,9 | существующее |
| 21 | Деревня Лукинское | 0,3 | существующее |
|  | Климовское сельское поселение |
| 22 | Деревня Журавлёво | 2,0 | существующее |
| 23 | Деревня Утликово | 0,64 | существующее |
| 24 | Деревня Озерёво | 1,92 | существующее |
| 25 | Деревня Дятелка | 1,26 | существующее |
| 26 | Деревня Чисть | 0,48 | существующее |
| 27 | Деревня Турандино | 0,75 | существующее |
| 28 | Деревня Логиново | 1,1 | существующее |
| 29 | Деревня Бирючово | 0,77 | существующее |
| 30 | Деревня Моклаково | 1,08 | существующее |
|  | Подборовское сельское поселение |
| 31 | Деревня Поток | н.д. | существующее |
| 32 | Деревня Никольское | н.д. | существующее |
| 33 | Деревня Тургошь | н.д. | существующее |
| 34 | Деревня Стехново | н.д. | существующее |
|  | Радогощинское сельское поселение |
| 35 | Деревня Радогощь | 1,5 | существующее |
| 36 | Бывший населенный пункт Пелуши | 2,5 | существующее |
| 37 | Деревня Дмитрово | 1,0 | существующее |
| 38 | Деревня Борисовщина | 0,5 | существующее |
| 39 | Деревня Сидорово | 1,5 | существующее |
| 40 | Деревня Корвала | 1,0 | существующее |
|  | Самойловское сельское поселение |  |  |
| 41 | Деревня Захожи | 0,3 | существующее |
| 42 | Деревня Пакшеево | 1,0 | существующее |
| 43 | Деревня Окулово | 2, 1 | существующее |
| 44 | Деревня Чудцы | 1,1 | существующее |

# 9. Транспортная инфраструктура

Транспортная система Бокситогорского муниципального района представлена тремя видами транспорта - автомобильный, железнодорожный и газопроводный транспорт.

Каркас автодорожной сети составляют автомобильные дороги федерального и регионального значения с твердым покрытием. Федеральная автомобильная дорога А-114 «Вологда-Новая Ладога» связывает Вологодскую область, восточные районы Ленинградской области (Бокситогорский и Тихвинский) с ее региональным центром. Имея основное направление с юго-востока через село Сомино, деревню Чудцы, город Пикалёво на запад, где, проходя через деревни Галично и Бурково, связывает Бокситогорский муниципальный район с Тихвинским районом и его районным центром. Сеть дополняют автодороги местного значения с грунтовым покрытием.

Автотранспортная система муниципального района широко представлена тупиковыми автомобильными дорогами, соединяющими отдельные населенные пункты с дорогами общего пользования. Автодорожная сеть не полностью обеспечивает потребности района. Около 56 сельских населенных пункта района с общей численностью населения около 2 тыс. чел. не имеют связи с районными центрами или дорогами общего пользования, в том числе 20 деревень с населением по 30 чел. Существующее состояние ряда региональных дорог не позволяет осуществлять автобусное сообщение, в связи с чем, высокую актуальность имеет электропоезд Санкт-Петербург – Бабаево (Вологодская область).

С востока на запад по району проходит железнодорожная ветка общего пользования Волхов-Вологда. На территории района расположено 8 железнодорожных станций.

В целом в районе сформировалась древовидная транспортная система, с ответвлениями на север и юг для связи с сельскими поселениями района, с транспортными узлами в городе Бокситогорск и городе Пикалёво. Сквозные меридиональные транспортные связи, связывающие с другими регионами или районами области, располагаются к югу от существующих транспортных артерий района:

- ответвление на юго-востоке от магистральной железнодорожной ветки на ст. Подборовье через Вологодскую область (ст. Чагода и ст. Огарево) с выходом на железнодорожную ветку на ст. Кабожа в Новгородской области. Данная технологическая ветка связывает железнодорожную ветку Волхов - Вологда с параллельной веткой на юге, идущей по северу Тверской (через ст. Овинищи), Новгородской областей (ст. Кабожа) в Ленинградскую область через город Кириши;

- ответвление на юго-западе от федеральной автомобильной дороги на административный центр и далее юг через деревни Колбеки, Бочево с выходом в Новгородской области на поселок городского типа Неболчи и далее на юг до города Боровичи. На границе областей состояние автомобильной дорог ухудшается, соответственно, транспортная связь слабая.

## 9.1. Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги

Дорожная сеть Бокситогорского муниципального района представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения (муниципальные дороги и дороги внутри поселений). Федеральные и региональные дороги на территории района обслуживает ГП «Бокситогорское ДРСУ». Общая протяженность автомобильных дорог в Бокситогорском муниципальном районе составляет 1377 км, из них 7 % федеральные, 35 % региональные, 58 % местные, в том числе внутри населенных пунктов.

По данным ГП «Бокситогорское ДРСУ» по категорийности дороги Бокситогорского муниципального района распределяются следующим образом:

- 4 категория – 78 %;

- 3 категория – 22 %

К III категории относится федеральная дорога, а также две дороги регионального значения: участок дороги деревня Дыми – деревня Бор – деревня Колбеки – деревня Бочево, 0-12+700, длинной 12,7 км и дорога деревня Самойлово – деревня Зиновья Гора длинной 13,8 км.

Таким образом, только 5,5 % длины региональных дорог относится к III категории.

Протяженность федеральной автомобильной трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога», с объездом города Пикалёво, до магистрали «Кола» через город Тихвин по территории района составляет 99,98 км, что составляет 47 % от всей длины данной трассы. Данная дорога на территории района III технической категории с асфальтобетонном покрытием. Проходя через город Пикалёво, 5,24 км этой дороги находится в ведении города. Данная трасса, проходя с юго-востока на запад по территории района, обеспечивает транзитные межрегиональные, межрайонные и внутренние транспортные связи. Доля длины федеральных дорог на территории района от всей длины федеральных дорог в Ленинградской области составляет 8 %. Дорога находится в оперативном управлении ФГУ «Севзапуправтодор».

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 484,46 км, что составляет 35 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в Бокситогорском районе. Доля региональных дорог на территории района от всей длины региональных дорог в Ленинградской области составляет 5 %. Планируется увеличить длину региональных дорог за счет передачи району ещё 103,76 км дорог.  Важнейшими автодорогами регионального и межмуниципального значения являются автодороги, соединяющие наиболее крупные населенные пункты района. К таким дорогам можно отнести:

- Автомобильная дорога город Пикалёво – деревня Струги – деревняКолбеки;

- Автомобильная дорога деревня Красная Речка – деревня Турандино;

- Автомобильная дорога деревня Большой Двор – деревня Пакшеево – деревня Самойлово;

- Автомобильная дорога село Сомино – деревня Ольеши;

- Автомобильная дорога деревня Заголодно – поселок городского типа Ефимовский – деревня Радогощь.

Это самые длинные дороги, соответственно доля усовершенствованного полотна от всей длины колеблется от 14 % до 50 % (таблицу 9.1-1). В целом доля дорог с усовершенствованным покрытием от всей длины региональных дорог составляет 38 %. На тех дорогах, где присутствует усовершенствованное покрытие, оно составляет 100 % длины дороги, если дорога не длинная от 0,5 км до 20 км, и не более 50 % длины дороги, если дорога длинная (до 70 км).

Таблица 9.1.1. Перечень и характеристика автомобильных дорог Бокситогорскгого муниципального района регионального значения и межмуниципального значения

| № п/п | Название | Всего длина, км | В том числе длина усовершенствованного участка, км | Доля усовершенствованного участка от всей длины, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Пикалёво – деревня Струги – деревня Колбеки | 67 | 33,8 | 50 |
| 2 | Деревня Заголодно – поселок городского типа Ефимовский – деревня Радогощь | 52,1 | 11,5 | 22 |
| 3 | Деревня Красная Речка – деревня Турандино | 41,8 | 15 | 36 |
| 4 | Деревня Колбеки – деревня Дороховая | 6,6 | 0 | 0 |
| 5 | Деревня Дыми – деревня Бор – деревня Колбеки – деревня Бочево | 34,2 | 23,5 | 69 |
| 6 | Село Сомино – деревняОльеши | 60,3 | 29,9 | 50 |
| 7 | Подъезд к поселку Подборовье | 5,9 | 2 | 34 |
| 8 | Подъезд к деревне Окулово | 1,1 | 0,41 | 37 |
| 9 | Подъезд к деревням Спирово и Сосновый Бор | 3,5 | 0 | 0 |
| 10 | Деревня Радогощь – деревня Пелуши | 12,7 | 0 | 0 |
| 11 | Деревня Сухая Нива – деревня Семёново | 7,1 | 0 | 0 |
| 12 | Деревня Климово – деревня Забелино | 9,7 | 0 | 0 |
| 13 | Город Бокситогорск – деревня Батьково | 9,7 | 9,7 | 100 |
| 14 | Подъезд к деревне Борки | 8,3 | 2 | 24 |
| 15 | Деревня Большой Двор – деревня Пакшеево – деревня Самойлово | 46,6 | 6,4 | 14 |
| 16 | Деревня Галично – деревня Харчевни | 19,7 | 19,7 | 100 |
| 17 | Деревня Самойлово – деревня Велье | 9,9 | 9,9 | 100 |
| 18 | Подъезд к деревне Болото | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Подъезд к деревне Струги | 1,8 | 0 | 0 |
| 20 | Деревня Самойлово – деревняЗиновья Гора | 13,8 | 13,8 | 100 |
| 21 | Подъезд к городу Бокситогорск | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 22 | Деревня Пелуши – деревня Прокушево – деревня Сидорово | 16,7 | 0 | 0 |
| 23 | Деревня Ольеши – деревня Нечаевская | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 24 | Подъезд к деревне Мыза | 1,96 | 0 | 0 |
| 25 | Деревня Мозолево-1 – деревня Заполье | 1,6 | 0 | 0 |
| 26 | Деревня Спирово – деревня Лопастино | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Деревня Дороховая – деревня Овинец | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Подъезд к деревне Славково | 0,95 | 0 | 0 |
| 29 | Деревня Половное – деревня Дорогощи | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Деревня Мозолево-1 – деревня Селище | 1,3 | 0 | 0 |
| 31 | Деревня Струги – деревня Гагрино – деревня Дудинское | 7,7 | 0 | 0 |
| 32 | Деревня Окулово – деревня Володино | 2,6 | 0 | 0 |
| 33 | Подъезд к деревня Селиваново, деревня Замошье | 4 | 0,04 | 1 |
| 34 | Деревня Окулово – деревня Каськово – деревня Слизиха | 5,3 | 0 | 0 |
| 35 | Деревня Борки – деревня Хитиничи | 6,85 | 0 | 0 |
|  | Всего | 484,46 | 185,35 | 38 |

Источник: ГП «Бокситогорское ДРСУ»

По типам покрытия региональные и межмуниципальные дороги на 56,6 % представлены дорогами с переходным типом покрытия (щебеночным, гравийным) и на 38,7 % с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонным, цементобетонным).

Грунтовые региональные дороги составляют 22,75 км, максимально длинные участки данного типа представлены на дорогах «деревня Красная Речка – деревня Турандино» - 16 % длины данной дороги, «деревня Половное – деревня Дорогощи» - 100 % длины данной дороги, «деревня Окулово – деревня Каськово – деревня Слизиха» - 100 % длины данной дороги.

Таблица 9.1.2. Распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Бокситогорского муниципального района по типам покрытия на 01.01.2009

| Тип покрытия | км | % |
| --- | --- | --- |
| Усовершенствованные | 187,65 | 38,7 |
| Асфальтобетонное | 185,35 | 38,3 |
| Цементобетонное | 2,3 | 0,5 |
| Переходные | 274,06 | 56,6 |
| Щебеночное, гравийное | 274,06 | 56,6 |
| Грунтовые | 22,75 | 4,7 |
| Всего | 484,46 | 100,0 |

Источник: Расчеты ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным ГП «Бокситогорское ДРСУ»

По данным администрации Бокситогорского муниципального района, протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 792,2 км, из которых 462 км - дороги населенных пунктов. Данный тип дорог, относящиеся к собственности муниципальных образований, был выделен с целью разделения и реализации полномочий органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в 2006 году. Органы местного самоуправлении осуществляют ведение (постановку на баланс, учет, обслуживание, ремонт) данным типом дорог.

В настоящее время на баланс поставлены только дороги населенных пунктов: город Бокситогорск и город Пикалёво. Из всех местных дорог 330,7 км - вне границ населенных пунктов, из них только 6,9 % относятся к дорогам с усовершенствованным покрытием (объезд города Бокситогорск) и с переходным покрытием (15,7 км). Местные дороги вне границ населенных пунктов все находятся в неудовлетворительном состоянии, за исключением дороги «объезд города Бокситогорск» и «подъезд к станции Дыми». Для обеспечения нормальной связи с сельскими населенными пунктами района, в том числе для подъезда социальных служб, МЧС, скорой помощи, подвоза дров и т.д., а также для поездок населения за социальными услугами, в центральные усадьбы, в административный центр муниципального района, необходим ремонт данных дорог, с учетом обслуживаемого данной дорогой количества населения.

Таблица 9.1.3. Дороги местного значения за пределами населенных пунктов в неудовлетворительном состоянии, обслуживающие на протяжении дороги населенные пункты с общей численностью более 20 чел.

| № п/п | Название | км | Количество обслуживаемого населения на протяжении дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к деревне Мошня | 3,5 | 20 |
| 2 | Подъезд к деревне Ульяновщина | 0,8 | 95 |
| 3 | Подъезд к деревне Масляная Гора | 1 | 95 |
| 4 | Автодорога поселок Орловский Шлюз – деревня Труфаново - деревняБорисово – деревня Старина | 3,1 | 95 |
| 5 | Автодорога деревня Яковлево – деревня Малый Ручей – деревня Бередниково – деревня Врачово | 4 | 95 |
| 6 | Автодорога деревня Великий Двор – деревня Минецкое – деревня Василево – деревня Новинка | 3,7 | 39 |
| 7 | Автодорога поселок городского типа Ефимовский – деревня Нос | 0,6 | 59 |
| 8 | Автодорога поселок городского типа Ефимовский – деревня Великое Село | 9,4 | 59 |
| 9 | Подъезд к поселку Алешины Нивы | 5,5 | 59 |
| 10 | Подъезд к деревне Усадище | 5,0 | 35 |
| 11 | Подъезд к деревне Курята | 0,5 | 35 |
| 12 | Подъезд к деревне Моклаково | 0,6 | 27 |
| 13 | Автодорога деревня Ольеши – деревня Врачово – поселок Крутой Ручей | 10 | 160 |
| 14 | Автодорога деревня Ольеши – деревня Коробище – поселок Косой Ухаб | 10 | 160 |
| 15 | Подъезд к деревне Ивановское | 0,1 | 160 |
| 16 | Подъезд к деревне Костерино | 1,2 | 160 |
| 17 | Автодорога поселок Подборовье – деревня Никольское | 4,5 | 74 |
| 18 | Подъезд к деревне Шибалово | 0,5 | 20 |
| 19 | Автодорога поселок Подборовье – деревня Стехново | 8 | 20 |
| 20 | Автодорога деревня Поток – деревня Забелье | 3 | 20 |
| 21 | Автодорога деревня Васьково – поселок Тургошь | 18 | 116 |
| 22 | Подъезд к деревне Пудрино | 3 | 59 |
| 23 | Автодорога деревня Радогощь – деревня Бочево | 1,6 | 386 |
| 24 | Автодорога деревня Красный Бор – деревня Корвала | 38 | 44 |
| 25 | Автодорога деревня Сидорово – деревня Белая – деревня Бор – поселок Крутой Ручей | 28 | 44 |
| 26 | Автодорога село Сомино – деревня Забелье | 6 | 209 |
| 27 | Автодорога деревня Сухая Нива – деревня Михалёво – деревня Семёново | 7,1 | 45 |
| 28 | Автодорога село Сомино - деревняКалитки | 1 | 209 |
| 29 | по деревне Ольеши | 0,75 | 209 |
| 30 | по деревне Нечаевская | 0,95 | 160 |
| 31 | по деревне Заполье | 0,2 | 80 |
| 32 | Подъезд к деревне Новиково | 4,0 | 20 |
| 33 | подъезд к деревне Сафоново поселка городского типа Ефимовский | н |  |
|  | Всего | 183,6 | 3068 |

Источник: Администрация Бокситогорского муниципального района

Плотность автомобильных дорог в районе неравномерна, основная транспортная ось проходит по направлению село Сомино – город Пикалёво - деревня Дыми - деревня Бурково. Плотность автомобильных дорог по сельским поселениям различается в 6 раз. Максимальные показатели характерны для Заборьевского и Самойловского сельских поселений.

Таблица 9.1.4. Плотность автомобильных дорог по сельским поселениям района

| Поселение | Плотность а/м, км на 1000 м² территории |
| --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район | 0,19* |
| Сельские поселения: | 0,13 |
| Анисимовское | 0,15 |
| Большедворское | 0,14 |
| Борское | н/д. |
| Заборьевское | 0,34 |
| Климовское | 0,13 |
| Подборовское | 0,04 |
| Радогощинское | 0,06 |
| Самойловское | 0,20 |

Источник: Расчеты «Финансовый и организационный консалтинг» по данным паспортом поселений и анкет поселений

*без данных по Борскому сельскому поселению

Характеристика искусственных сооружений

На автомобильных дорогах федерального значения расположено 6 мостов общей длиной 271,64 погонных метра.

На автомобильных дорогах регионального значения расположен 31 мост общей длиной 1227,61 погонных метра. В том числе 30 мостов - железобетонные, 1 - металлический (на подъезде к деревня Окулово), деревянных мостов нет.

Наибольшее количество мостов располагается по дороге город Пикалёво – деревня Струги - деревня Колбеки - 7 шт., а также село Сомино - деревня Ольеши - 4 шт. На дорогах регионального значения 7 из 31 моста длиной более 50 метров, мостов длинной более 100 метров нет. В соответствии с оценкой сооружений 4 моста находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи, с чем требуется их ремонт. Среди данных мостов 1 относятся к мостам более 50 м - мост через р. Воложба км 0+825, деревня Славково, км 0.

Таблица 9.1.5. Перечень и характеристика искусственных сооружений Бокситогорского муниципального района длинной более 50 м

| № п/п | Наименование автодороги | Месторасположение моста | Длина моста, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Пикалёво – деревня Струги – деревня Колбеки км 0-67 | Мост через реку Рагуша км 50+885 деревня Рудная Горка, 2 км | 58,2 |
| 2 | Подъезд к деревне Борки км 0-8+300 | Мост через реку Тихвинка км 0+833 | 53,2 |
| 3 | Село Сомино – деревня Ольеши км 0-60+300 | Мост через реку Лидь км 26+489 деревня Гришкино, 0,2 км | 59,8 |
| 4 | Село Сомино – деревня Ольеши км 0 | Мост через реку Лидь км 44+490 деревня Лиственка, 4,7 км | 59 |
| 5 | Село Сомино – деревня Ольеши км 0 | Мост через реку Коппь км 60+085 деревня Ольеши, км 0 | 68,8 |
| 6 | Подъезд к деревне Славково км 0-950 | Мост через реку Воложба км 0+825, деревня Славково, км 0 | 60,3 |

Источник: ГП «Бокситогорское ДРСУ»

Состояние дорожной сети

По состоянию на 01.01.2011 80 % региональных автодорог, проходящих по территории района, требуют ремонта (более 10 лет после ремонта), 20 % - предаварийные, т. е. требуется неотложный ремонт. Состояние внутрихозяйственных дорог (бывших совхозных) неудовлетворительное, более 90 % из них не отвечает нормативным требованиям, большая их часть разбивается тяжёлой техникой лесозаготовителей при вывозке древесины.

Доля протяжённости муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости муниципальных дорог:

- по городу Бокситогорск – 90 %

- по городу Пикалёво - 20 %

- по поселку городского типа Ефимовский – 95 %

- по сельским населённым пунктам – 99 %.

Уровень автомобилизации населения и благоустройство автомобильных дорог района

По данным ОГИБДД ОВД Бокситогорского муниципального района количество легкового транспорта в районе составило 10472 автомобиля. Средний уровень автомобилизации по району - 192 маш./1тыс. жит.

На территории Бокситогорского муниципального района расположены 13 АЗС:

- 3 АЗС в городе Бокситогорск;

- 4 АЗС в городе Пикалёво:

  - АЗС № 1 «Пикалёвская топливная компания» на Ленинградском шоссе на 10 колонок, на 500 заправок в сутки;

  - АЗС «Петербургская топливная компания» на Спрямленном шоссе на 14 колонок, на 750 заправок в сутки;

  - АЗС «Леннефтепродукт. Тихвинская нефтебаза» на Спрямленном шоссе на 3 колонки, на 250 заправок в сутки;

  - АЗС № 2 «Пикалёвская топливная компания» на 3 колонки на улица Металлургов, на 250 заправок в сутки;

- 1 АЗС в поселке Совхозный;

- 1 АЗС строится рядом с поселком Совхозный новая АЗС;

- 2 АЗС в поселке городского типа Ефимовский;

- 2 АЗС в селе Сомино.

Все АЗС находятся на федеральной дороге и в административном центре.

В районе расположено 2 СТО - 1 - в городе Бокситогорск на Дымском шоссе при въезде в город и 1 (ООО «Пикалёво-ПЛЮС» на 4 поста) - в городе Пикалёво на Спрямленном шоссе.

Концентрация АЗС и пунктов сервисного обслуживания автомобилей в крупных населенных пунктах и вдоль одной дороги способствует возникновению трудностей в облуживании автомобилей у жителей отдаленных населенных пунктов. Согласно СниП 2.07.01-89* станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей.

## 9.2. Транспортное обслуживание населения

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Всего в 2010 году автомобильным транспортом было перевезено 1653 тыс. чел. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 44037 тыс. пасс./км.

Пассажирские перевозки между поселениями и по городским маршрутам (город Бокситогорск и город Пикалёво) на 01.01.2011 осуществляют три предприятия:

- ООО «Пассажиравтотранс» (19 единиц);

- ООО «Пикап» (20 единиц);

- ООО «Стимул» (3 единицы).

На 01.01.2011 ООО «Пассажиравтотранс» и ООО «Пикап» обслуживают соответственно 10 и 14 маршрутов пригородного, 2 и 1 маршрут междугородний, 2 и 12 городских, ООО «Стимул» - 3 пригородных, 5 городских. В ноябре 2010 года ООО «Пассажиравтотранс» возобновил рейс по маршруту город Бокситогорск – поселок городского типа Ефимовский - Санкт–Петербург.

В городе Бокситогорск и городе Пикалёво действуют службы такси.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения безопасности перевозок пассажиров необходима замена устаревшего изношенного подвижного состава ООО «ПикаП», ООО «Пассажиравтотранс» - автобусов со сроком эксплуатации от 13 до 26 лет. Требуется ремонт, реконструкция и строительство инфраструктуры для автобусного сообщения: остановочных пунктов на маршрутах следования автобусов, транспортных развязок.

Из-за крайне неудовлетворительного состояния автомобильных региональных дорог по отдельным маршрутам в осенне-весеннюю распутицу принимаются решения по их ограничению по маршрутам: № 193 Бокситогорск - Савино (до деревни Мозолево-1), № 191 Бокситогорск - Яковлево (до Большого Двора). Отменён рейс по маршруту № 197а Бокситогорск - Пожарище. С апреля 2010 года из-за неудовлетворительного состояния участка автодороги Дыми - Бор - Колбеки прекращено автобусное движение на маршруте Бокситогорск - Неболочи. Необходимо возобновление автобусного движения по маршруту Бокситогорск - Ольеши.

Комитет по образованию администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской  в 2012 году предоставил следующую информацию о маршрутах школьных автобусов  на территории Бокситогорского муниципального  района:

1 маршрут: город Пикалёво (школа) – поселок Совхозный – город Пикалево.

2 маршрут: деревня Мозолево – деревня Бор (школа).

3 маршрут: поселок Ефимовский (школа) – село Сомино – деревня Бережок – деревня Журавлево – поселок Ефимовский.

4 маршрут: деревня Большой Двор (школа) – деревня Веретье – деревня Большой Двор.

5 маршрут: деревня Большой Двор (школа) – деревня Павловские Концы – деревня Большой Двор.

6 маршрут: поселок Подборовье (школа) – деревня Озеро-село – деревня Васьково – деревня Верховье – поселок Подборовье.

7 маршрут: поселок Подборовье (школа) – деревняНикольское - поселок Подборовье.

8 маршрут: деревня Климово (школа) – деревня Забелино – деревня Бирючево – деревня Климово.

9 маршрут: поселок Заборье (школа) – деревня Ольеши – поселокЗаборье.

10 маршрут: поселок Заборье (школа) – деревня Васьково - поселок Заборье.

## 9.3. Железнодорожный транспорт

По территории Бокситогорского муниципального района проходит магистральная железнодорожная ветка Волховстрой - Вологда. Данная железная дорога находится в управлении Волховстроевского отделения Октябрьской Железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги».  Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга электровозная), протяженность в пределах района 85 км, с 207 км по 292 км. Интенсивность движения 54,1-55,1 грузовых пар поездов в сутки и 9 пассажирский пар поездов в сутки. Ветка используется в большей степени для перевозки грузов, чем пассажиров.

Железнодорожным узлом района является город Пикалёво, который располагается в 244 км от города Санкт-Петербург и в 45 км от ближайшего железнодорожного узла - Тихвина. В железнодорожном узле действуют две станции Пикалёво I и Пикалёво II. Станция Пикалёво-I является основной, станция Пикалёво II - грузовой участковой.

Всего на территории района расположено восемь железнодорожных станций:

- Большой Двор

- Пикалёво-I

- Пикалёво-II

- Коли

- Ефимовская

- Подборовье

- Заборье

- Верхневольский

Станция Пикалёво-II относится ко второму классу станций, станции Большой Двор, Пикалёво-I и Подборовье - к третьему классу, остальные станции - к четвертому классу. Наиболее крупной станцией является станция Пикалёво (как по количеству отправленных пассажиров, так и по грузовой работе) с 5-ю приёмо-отправочными путями.

Так же по территории Бокситогорского городского поселения от основной железнодорожной магистрали Волховстрой – Вологда от станции Большой Двор до станции Бокситогорск проходят подъездные железнодорожные пути. Железнодорожная станция Бокситогорск является тупиковой, на ней выполняются погрузочно-разгрузочные работы. Подъездные железнодорожные пути являются собственностью ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». По данным, предоставленным ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» - общая протяженность железнодорожного подъездного пути составляет 50 км.

Также в районе находятся системы узкоколейных железных дорог:

- на юг от станции Коли;

- к северу от станции Ефимовская;

- в северо-восточной части района.

## 9.4. Газопроводный транспорт

Помимо автомобильного и железнодорожного транспорта Бокситогорский муниципальный район располагает газопроводным транспортом. В настоящее время ОАО «Газпром» строит третью нитку газопровода Северо-Европейского газопровода на участке «Грязовец-Выборг», проходящую, в том числе, через Бокситогорский муниципальный район. От магистрального газопровода Ухта-Торжок в 4-е нитки с диаметром более 1240 мм от города Грязовец в Вологодской области идет ответвление в две нитки на город Выборг. Третья нитка магистрального газопровода «Грязовец-Выборг» предназначена для обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям Северо-Западного региона России. Участок магистрального газопровода длиной 110,5 км, диаметр газопровода 1400 мм, проходящий по территории Бокситогорского муниципального района, уже построен. Транспортировка природного газа по магистральному газопроводу осуществляется дочерней компанией ОАО «Газпрома» - ООО «Лентрансгаз». Протяженность газопровода на всем протяжении - 917 км, из них 12 % приходится на территорию Бокситогорского район, давление - 9,8 МПа, проектная мощность - 55 млрд. м³ газа в год.

Выводы

- Транспортная система района имеет транзитный характер, который формируется за счет трасс (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных) федерального значения идущих с востока на запад. Конфигурация автомобильных дорог дополняется сетью региональных и местных дорог, которые требуют ремонта, обустройства.

- Восточная часть района имеет худшее транспортное сообщение как по причине состояния дорог, так и по причине меньшего количества маршрутов пассажирского транспорта. В связи с чем, актуальна проблема транспортной доступности для населения сельских поселений восточной части района, как для реализации внутрирегиональных и межрегиональных связей, в т.ч. для этой территории стоит проблема транспортной доступности регионального центра.

- Межрегиональные связи осуществляются в основном по федеральным автомобильной и железной дороге с Вологодской областью, в то время как автомобильная связь с Новгородской областью на юге района, практически, не осуществляется из-за отсутвия небольшого участка дороги на юго-востоке (деревня Турандино) и существующего плохого состояния дороги на юго-западе (деревня Бочево). Транспортная связь северной части Бокситогорского муниципального района с Тихвинским и Подпорожским районами на севере отсутствует.

- Приоритетными для района является следующие направления развития транспортной сети:

- ремонт автомобильных дорог регионального значения, с целью стабильного внутрирайоного сообщения;

- расширение сети пассажирского сообщения в восточной части района;

- ремонт и строительство участков автомобильных дорог на юге района с целью расширения сети межрегиональных связей;

- строительсвто и реконструкция дорог–подъездов к сельским населенным пунктам с численностью населения более 20 чел.;

- с связи с активным использованием железнодорожного транспорта дачниками необходимо рассмотреть возможность ремонт перрона в поселок Фетино.

# 10. Инженерная инфраструктура

Органы местного самоуправления Бокситогорского муниципального района осуществляют мероприятия по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений по созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами связи; а также содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Основными предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание объектов инженерных систем района, являются предприятия жилищно-коммунального комплекса. На территории Бокситогорского муниципального района жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывает 21 предприятие, на которых работают свыше 1,5 тыс. чел. Ключевыми жилищно-коммунальными предприятиями являются: ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «РКС-энерго», ОАО «Ленобтеплоэнерго», МУП «Благоустройство», ООО «БокситогорскРТЭС», ОАО «ЛОЭСК» Бокситогорские городские электрические сети», ОАО «Пикалёвская городская электросеть», ЗАО «Петербургрегионгаз, филиал «Тихвинмежрайгаз».

Для дальнейшего развития района определяющими становятся вопросы обеспечения инфраструктурой ЖКХ, решение которых требует проведения изыскательских работ и больших капиталовложений, такие как проектирование и строительство водозаборов, станций очистки воды и сточных вод, водопроводной и канализационной сети, ремонт и строительство новых котельных, теплосетей, электрораспределительных станций и электросетей.

Главной целью развития коммунального комплекса на территории Бокситогорского муниципального района является существенное увеличение его вклада в повышение уровня и качества жизни населения, формирование доходной части местных бюджетов, полное удовлетворение потребностей населения, организаций социальной сферы и предприятий экономики Бокситогорского муниципального района в надежном энергоснабжении, и иных услугах (работах) организаций коммунального комплекса.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- приведение уровня благоустройства и комфортности помещений в жилых домах, общежитиях и гостиницах, в зданиях медицинских, образовательных, научных учреждений и организаций, учреждений культуры, а также в зданиях административно-офисного, складского, производственного и торгово-бытового назначения в соответствие с требованиями действующих технических регламентов и с учетом международных стандартов благоустройства аналогичных помещений;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, полного возмещения затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ, обеспечение стабильного и достаточного уровня финансирования организаций коммунального комплекса за счет широкого внедрения эффективных форм государственно-частного и муниципально-частного партнерства в жилищно-коммунальном комплексе;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса, повышение эффективности использования энергоресурсов за счет модернизации, реконструкции и технического перевооружения организаций коммунального комплекса на основе широкого внедрения передовых технических и управленческих решений;

- создание новых мощностей, производящих электрическую и тепловую энергию, за счет строительства мини ТЭЦ, мощностью 20 МВт в городе Бокситогорск и реконструкции, технического перевооружения и перепрофилирования существующих БТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и котельных в производства с существенно более высоким коэффициентом полезного использования топлива в целях генерирования электрической и тепловой энергии одновременно;

- достижение и поддержание баланса интересов потребителей, товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для всех категорий потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- разработка и реализация программно-целевым методом комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений.

## 10.1. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения потребителей Бокситогорского муниципального района являются распределительные электрические сети ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети». Электроснабжение осуществляется через подстанции:

- ПС 330 кВ № 37 Сясь

- ПС 220 кВ № 112 «Пикалёвская»

- ПС 110 кВ № 32 «Бокситогорская»

- ПС 110 кВ № 249 «Дыми»

- ПС 110 кВ № 431 «Большой Двор»

- ПС 110 кВ Глиноземного завода

- ПС 110 кВ № 428 «Пикалёво-тяговая»

- ПС 110 кВ № 293 «КС Пикалёво»

- ПС 110 кВ № 339 «Ефимовская»

- ПС 110 кВ № 430 тяговая

- ПС 110 кВ № 164 «Сомино»

- ПС 110 кВ № 206 «Подборовье»

- ПС 110 кВ № 429 «Заборье»

- ПС 110 кВ № 528 «Ольеши».

Также в районе имеются генерирующие источники: БТЭЦ-3 (установленная электрическая мощность 30 МВт, располагаемая мощность - 29 МВт) и ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность 78 МВт, располагаемая мощность - 78 МВт). Число часов использования установленной среднегодовой электрической мощности составляет 5590 ч.

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и, по данным ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

По данным филиала ОАО Ленэнерго «Тихвинские электрические сети» протяженность высоковольтных линий на территории Бокситогорского муниципального района составляет:

- ВЛ 220 кВ – 34,5 км;

- ВЛ 110 кВ – 467 км;

- ВЛ 35 кВ – 131 км;

- ВЛ 10 кВ – 1014,647 км;

- ВЛ 0,4 кВ – 636,413 км;

На территории района расположены трансформаторные подстанции - 326 штук. Из них ЗТП - 24 шт., КТП - 302 шт.

Трассы ВЛ-35-110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры металлические и железобетонные.

Необходимо отметить, что в настоящее время электроснабжение потребителей «Пикалёвского узла» является недостаточно надёжным, так как осуществляется по одной ВЛ 220 кВ от ПС 330/220/110 кВ Тихвин, через подстанцию 220/110 кВ № 112, мощность которой (2х60 МВ∙А) недостаточна.

Для обеспечения надежного электроснабжения «Пикалёвского узла» Схемой развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» в Ленинградской области на период до 2010 года, с прогнозом до 2015 года, выполненной компанией ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» Филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ - ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2007 году рекомендуется сооружение второй ВЛ 220 кВ ПС 330 кВ Тихвин - ПС 220 кВ Пикалёво в период до 2015 года Так же указанной схемой в период до 2015 года предлагается сооружение ВЛ 110 кВ соединяющей через ПС 110 кВ Анисимово ПС 110 кВ № 389 и ПС 110 кВ № 339.

Выводы

- Существующая система электроснабжения в целом удовлетворяет потребности района в обеспечении электроэнергией. Однако актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии.

- Также развитие системы должно учитывать будущее развитие точек экономического роста (промышленных округов, логистических центров, туристско-рекреационных и иных многофункциональных комплексов экономики), районов массовой жилой застройки и иных узлов повышенной градостроительной активности на территории Бокситогорского муниципального района и входящих в его состав поселений.

## 10.2. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011 на территории Бокситогорского муниципального района функционируют 11 муниципальных котельных. Установленная мощность муниципальных котельных составляет порядка 39,28 Гкал/час. Из общего количества котельных - 3 работают на газе (установленные в 2007-2009 годы), 7 - на угле и 1 - на торфе.

В 2010 году муниципальными котельными Бокситогорского муниципального района было использовано 17,338 тыс. тонн усл. топлива, в том числе:

- котельными, работающими на газу - 8,516 тыс. тонн усл. топлива;

- котельными, работающими на угле - 5,662 тыс. тонн усл. топлива;

- котельными, работающими на торфе - 3,16 тыс. тонн усл. топлива.

Рис. 10.2-1. Структура потребляемого топлива для производства тепловой энергии в год, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

В 2010 году муниципальными котельными Бокситогорского муниципального района было выработано тепловой энергии - 61,765 тыс. Гкал, получено тепловой энергии от ведомственных котельных - 412,57 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям в натуральном выражении в 2010 году составил 413,68 тыс. Гкал, в том числе:

- муниципальный жилой фонд - 323,44 тыс. Гкал,

- организации местного бюджета - 41,47 тыс. Гкал,

- организации областного бюджета - 12,2 тыс. Гкал,

- организации федерального бюджета - 3,11 тыс. Гкал.

Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении), расположенных на территории Бокситогорского муниципального района, составляет 68,805 км. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Преимущественным видом прокладки водяных тепловых сетей является подземная прокладка в непроходных каналах. Диаметры тепловых магистралей варьируются от 108 до 400 мм.

Теплоснабжение потребителей Бокситогорского муниципального района в городской местности осуществляется от двух ТЭЦ (БТЭЦ-3 - город Бокситогорск и ТЭЦ-5 - город Пикалёво), а так же от локальных котельных. В сельской местности теплоснабжение потребителей, в основном, децентрализованное от мелких отопительных котельных.

Теплоснабжение потребителей города Бокситогорск осуществляется от БТЭЦ-3, с установленной тепловой мощностью 300 Гкал/час (Максимальная нагрузка - 206 Гкал/час.). Основным топливом для котлов служит природный газ, резервным - мазут.

Теплоснабжение потребителей города Пикалёво осуществляется от ТЭЦ-5, с установленной тепловой мощностью паровых котлов 375 Гкал/час, водогрейных котлов 100 Гкал/час. Основным топливом для котлов служит природный газ, резервным - мазут.

Теплоснабжение потребителей поселка городского типа Ефимовский осуществляется от одной котельной, с установленной тепловой мощностью 15 Гкал/час. Основным топливом для котлов служит природный газ.

Усадебная застройка, в основном, имеет печное отопление, а так же отопление от газовых котлов.

Уровень обеспеченности жилого фонда централизованным отоплением в Бокситогорском районе составляет 45,4 %. Уровень обеспеченности жилого фонда горячим водоснабжением - 43,1 %.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -29 °С. Продолжительность отопительного периода - 227 суток.

Схема теплоснабжения потребителей в городской местности - открытая (вода для горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети). Регулирование отпуска тепла - качественное, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику.

Основными проблемами в системе теплоснабжения являются:

- значительный износ тепловых источников и тепловых сетей;

- неэффективное использование тепловых ресурсов в муниципальных зданиях (социальная сфера) и жилом фонде - многие здания требуют ремонта, имеются потери теплого воздуха;

- массовое старение оборудования, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены;

- использование в качестве топлива для производства тепловой энергии угля, мазута и торфа.

Повышению качества обслуживания потребителей в области системы теплоснабжения несомненно способствует выбор стратегических направлений общей политики её развития, ориентированных на использование передовых технологий. К таковым следует отнести:

- модернизацию существующих источников с продлением их ресурса, улучшением эксплуатационных и экологических показателей;

- использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей реконструкцию старых тесных котельных;

- применение современных технологий сжигания сжиженного газа, жидкого и твердого топлива там, где отсутствует природный газ;

- устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных теплогенераторов.

Выводы

- Существующая система теплоснабжения удовлетворяет потребности населения района только в городской местности. В сельской местности теплоснабжение потребителей осуществляется децентрализовано от локальных котельных, а так же бойлеров, находящихся в личной собственности граждан. По разным оценкам уровень износа коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения составляет 57 %. Практически все котельные (8 ед.) выработали свой ресурс, в связи с чем необходима их реконструкция с переводом на газовое топливо. Необходима реконструкция порядка 11 км изношенных тепловых сетей.

- Также развитие системы теплоснабжения должно учитывать будущее развитие точек экономического роста (промышленных округов, логистических центров, туристско-рекреационных и иных многофункциональных комплексов экономики), районов массовой жилой застройки и иных узлов повышенной градостроительной активности на территории Бокситогорского муниципального района и входящих в его состав поселений.

## 10.3. Газоснабжение

Система газоснабжения - одна из главных среди элементов народного хозяйства. От её надежного и эффективного функционирования зависит нормальная работа всей экономики и жизнедеятельности подавляющей части населения.

По территории Бокситогорского муниципального района проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец-Ленинград 1» и «Грязовец-Ленинград 2». МГВД проходят одним техническим коридором с востока на запад. Протяженность трасс газопроводов по территории Бокситогорского муниципального района составляет 130 км.

Газоснабжение потребителей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается на ГРС по отводам от МГВД «Грязовец–Ленинград 1». Технические характеристики газопроводов-отводов представлены в таблице 10.3-1.

Таблица 10.3-1. Технические характеристики газопроводов-отводов

| Наименование газопроводов-отводов | Км подключения | Протяженность, км | Dн., мм | Тст.,мм | Рпр., Мпа | Производительность, млн. м³/год | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Факт |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| Поселок городского типаЕфимовский | 364,1 | 2,9 | 114 | 5 | 5,5 | 87,6 | 4,9 | 1983 |
| Город Пикалёво | 395,8 | 2,8 | 720 | 8 | 5,5 | 6745,2 | 700,5 | 1988 |
| Город Бокситогорск | 412,3 | 13,5 | 426 | 8 | 5,5 | 1226,4 | 318,6 | 1994 |
| Город Тихвин | 428,3 | 5,1 | 720 | 12 | 5,5 | 2709,5 | 112,9 | 1982 |

Для понижения давления предусмотрены газораспределительные станции (ГРС).

Таблица 10.3-2. Технические характеристики газораспределительных станций

| Наименование ГРС | Год ввода | Рпроект., Мпа | Ррабочее, Мпа | Q проект., тыс. м³/час | Q факт. макс., тыс. м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Ефимовская | 1983 | 5,5 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 10 | 0,865 |
| КС Пикалёво | - | 5,5 | 0,3 | - | - | - |  |
| Пикалёво | 1987 | 5,5 | 0,3/1,2 | 4,9 | 0,3/1,2 | 770 | 100,1 |
| Бокситогорск | 1994 | 5,5 | 0,3/0,6 | 4,7 | 0,3/0,6 | 140 | 42,4 |
| Тихвин | 1982 | 5,5 | 0,3/1,2 | 4,4 | 0,3/1,2 | 165 | 23,4 |

ГРС газифицируют следующие сельские населенные пункты:

- ГРС Ефимовская: деревня Бережок, деревня Журавлёво, деревня Заголодно, поселок Кожаково, поселок Коли, деревня Косые Харчевни, деревня Красная Речка, деревня Нос, село Сомино, деревня Спирово, поселок Тушемля, деревня Чудцы;

- ГРС КС Пикалёво: деревня Самойлово, ст. Чудцы

- ГРС Пикалёво: деревня Анисимово, деревня Большой  Двор, деревня Зиновья Гора

- ГРС Бокситогосрк: деревня Большой Остров, деревня Дороховая, деревня Золотово, деревня Колбеки, поселок Ларьян, деревня Мозолево-1, деревня Сёгла

- ГРС Тихвин: деревня Астрачи, деревня Бурково

Природный газ используется следующими категориями потребителей:

- индивидуально-бытовые нужны населения - приготовление пищи и горячей воды; отопление жилых домов от индивидуальных газовых отопительных котлов;

- нужды отопительных котельных: для отопления жилого фонда капитальной застройки, коммунально-бытовых предприятий и общественных зданий.

- нужды котельных предприятий: для отопления и технологических нужд предприятий.

Уровень обеспеченности жилого фонда централизованным газоснабжением в Бокситогорском районе составляет 59,176 %. Уровень газификации жилищно-коммунального сектора Бокситогорского муниципального района приведен в таблице 10.3-3.

Таблица 10.3-3. Уровень газификации жилищно-коммунального сектора Бокситогорского муниципального района в 2010 году

| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газифицировано квартир | шт. | 27645 | 27944 |
| в том числе |  |  |  |
| природным газом | шт. | 21338 | 21613 |
| сжиженным газом | шт. | 6307 | 6331 |
| из них от емкостных установок | шт. | 968 | 968 |
| Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом – всего | % | 82,3 | 83,17 |
| В том числе природным газом | % | 59,17 | 60 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Система газоснабжение природным газом - двухступенчатая. От ГРС газ среднего давления по газопроводам подается к ГРЩ, где происходит снижение давления со среднего на низкое. И далее газ низкого давления поступает непосредственно к потребителям.

В настоящее время на территории Бокситогорского муниципального района ведется строительство «Северо-Европейского газопровода». Строящийся газопровод представляет собой третью нитку технического коридора МГВД «Грязовец–Ленинград 1» и «Грязовец–Ленинград 2». Третья нитка планируется экспортной с объемом подачи около 55 млрд. м³. газа в год. Газопровод будет обслуживать Пикалёвская компрессорная станция по перекачке газа (в настоящее время проводятся необходимые работы по увеличению мощности, необходимой для подключения газопровода).

Реализация проекта строительства «Северо-Европейского газопровода» предоставляет возможность включения в «Программу газификации Ленинградской области» объектов Бокситогорского муниципального района, а именно произвести газификацию населенных пунктов: деревня Бережок, деревня Журавлёво, деревня Заголодно, поселок Кожаково, поселок Коли, деревня Косые Харчевни, деревня Красная Речка, деревня Нос, село Сомино, деревня Спирово, поселок Тушемля, деревня Чудцы, деревняСамойлово, ст. Чудцы, деревня Анисимово, деревня Большой Двор, деревня Зиновья Гора, деревня Большой Остров, деревня Дороховая, деревня Золотово, деревня Колбеки, поселок Ларьян, деревня Мозолево-1, деревня Сёгла, деревня Астрачи, деревня Бурково.

Кроме этого, большое значение для Бокситогорского муниципального района имеет предстоящее строительство газовых блочно-модульных котельных в следующих населенных пунктах: деревня Сёгла, деревня Большой Двор, поселок Подборовье, деревня Бор.

В настоящее время газификация Ленинградской области осуществляется в соответствии с Программой газификации регионов Российской Федерации и Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области. Газификация Бокситогорского муниципального района осуществляется в соответствии со «Схемой газификации муниципальных районов Ленинградской области» (ОАО «Промагаз», 2005 год).

Выводы

- Существующая система газоснабжения природным газом удовлетворяет потребности населения района на должном уровне только в городской местности. В сельской местности отмечается низкая доля газифицированного жилого фонда природным газом. Газоснабжение потребителей, не обеспеченных природным газом осуществляется сжиженным газом.

- Уровень обеспеченности жилого фонда централизованным газоснабжением в районе составляет 59,17 % (по области - более 72 %). Необходимо увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного природным газом.

- Применение газа в жилых домах (квартирах) в качестве топлива меняет бытовые условия жизни людей, что в свою очередь, меняет перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения района в лучшую сторону.

- По разным оценкам уровень износа объектов газоснабжения составляет менее 30 % и к расчетному сроку средний процент износ не превысит 55 %.

- Развитие системы газоснабжения должно учитывать будущее развитие точек экономического роста (промышленных округов, логистических центров, туристско-рекреационных и иных многофункциональных комплексов экономики), районов массовой жилой застройки и иных узлов повышенной градостроительной активности на территории Бокситогорского муниципального района и входящих в его состав поселений.

## 10.4. Водоснабжение

Водопроводные сети

Общая протяженность сетей водоснабжения Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составляет 218,78 км, в т.ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года - 178 км. В том числе по поселениям:

- Бокситогорское городское поселение - 46,5 км;

- Пикалёвское городское поселение - 96,7 км;

- Ефимовское городское поселение - 26 км;

- Анисимовское сельское поселение - 1,2 км;

- Большедворское сельское поселение - 8,5 км;

- Борское сельское поселение - 21,6 км;

- Заборьевское сельское поселение - 4,4 км;

- Климовское сельское поселение - 3,6 км;

- Подборовское сельское поселение - 2 км;

- Радагощинское сельское поселение - 0,8 км;

- Самойловское сельское поселение - 7,5 км;

Водопроводные сети и сооружения областного значения на территории района отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.01.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения и организации в границах поселения водоснабжения населения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Источники водоснабжения

На территории района поверхностные воды забираются береговыми водозаборами и колодцами, подземные - одиночными и групповыми водозаборными скважинами. Мощность всех водопроводов и водозаборов Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составляла 144,05 тыс. м³ в сутки.

Таблица 10.4-1. Перечень и характеристика крупнейших основных водозаборов, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| Поселение | Водозабор | Мощность водозабора, тыс. м³ в сутки |
| --- | --- | --- |
| Поверхностные водозаборы |
| Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск, 1 подъем ОАО «Русал» (река Пярдомля) | 26,4 |
| Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск, 1 подъем ОАО «Русал» (река Воложба) | 13,6 |
| Бокситогорское городское поселение | Город Пикалёво гидроузел № 1 (река Рядань) | 30 |
| Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво гидроузел № 2 (река Рядань) | 28,8 |
| Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво (водозабор) ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | 19 |
| Подземные водозаборы |
| Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск, ВОС Могатинский водовод (8 скважин) | 8,3 |
| Бокситогорское городское поселение | Деревня Сегла (1 скважина) | 0,04 |
| Бокситогорское городское поселение | Город Пикалёво | 12 |
| Бокситогорское городское поселение | Город Пикалёво Рудник ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | 0,493 |
| Ефимовское городское поселение | Поселок городского типа Ефимовский 17 артскважин | 2,23 |
| Анисимовское сельское поселение | Деревня Анисимово 2 артскважины | 0,7 |
| Большедворское сельское поселение | Деревня Большой Двор 2 артскважины | 0,22 |
| Большедворское сельское поселение | Деревня Дыми 1 артскважина | 0,04 |
| Борское сельское поселение | Деревня Мозалёво-1 2 артскважины | 0,07 |
| Борское сельское поселение | Деревня Бор 5 артскважин | 0,58 |
| Борское сельское поселение | Поселок Сельхозтехника 2 артскважины | 0,1 |
| Борское сельское поселение | Поселок Ларьян 2 артскважины | 0,04 |
| Заборьевское сельское поселение | Деревня Ольеши 1 артскважина | 0,15 |
| Заборьевское сельское поселение | Поселок Заборье 1 артскважина | 0,15 |
| Климовское сельское поселение | Деревня Климово 2 артскважины | 0,6 |
| Подборовское сельское поселение | Поселок Подборовье 2 артскважины | 0,1 |
| Радогощинское сельское поселение | Деревня Радогощь 1 артскважина | 0,15 |
| Самойловское сельское поселение | Поселок Совхозный 2 артскважины | 0,29 |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Качество реки Воложба не соответствует санитарным нормам по следующим санитарно-гигиеническим показателям: цветность, органическое железо, окисляемость перманганатная. Качество реки Рядань не соответствует санитарным нормам по следующим санитарно-гигиеническим показателям: цветность, мутность, железо, окисляемость перманганатная. При проведении лабораторно-инструментальных исследований воды из водопроводных сетей основными показателями несоответствия являлись: цветность, мутность, железо, окисляемость.

Производственный контроль за качеством воды в соответствии с разработанной рабочей программой организован на водопроводах: город Бокситогорск МУП «Благоустройство», город Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», деревня Самойлово ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаз», город Бокситогорск ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», город Пикалёво МУП «Водоканал город Пикалёво» (имеют 4 водопровода). На остальных водопроводах района рабочая программа производственного контроля за качеством воды отсутствует, и контроль производится нерегулярно, а лишь по предписанию контролирующих органов.

Водоподготовка

За последние 5 лет ремонты и строительство очистных сооружений не производились. В таблице 10.4-2 приведен перечень и характеристика сооружений водоподготовки Бокситогорского муниципального района.

Таблица 10.4-2. Характеристика сооружений водоподготовки (ВОС)

| № п/п | Месторасположение ВОС | Источник водоснабжения | Проектная мощность м³/сут | Фактическая мощность м³/сут | Состав ВОС | Показатели превышающие гигиенические нормативы после очистки | Реагенты, применяемые в процессе водоподготовки | Потребность в ремонте (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Бокситогорск Филиал МУП «Благоустройство» города Бокситогорск | а/скв | 320 | 462 | Хлоратор-ная, 2 накопит. Резервуара по 1900м³ | цветность мутность железо | Хлор | необходимо строительство станции обезжелезивания |
| 2 | Город Пикалёво МУП «Водоканал города Пикалёво» | а/скв |  | 18800 | Хлоратор-ная, 4 резервуара-накопителя 2 по 1000м³ и 2 по 650 м³ | цветность мутность железо | Хлор | необходимо строительство станции обезжелезивания |
| 3 | Город Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | а/скв |  | 175 | Ультрафиоле-товый стерилизатор, резервуар – 500м³ | эффективно | УФО | нет необходимости |
| 4 | Деревня Самойлово ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаз» | а/скв |  | 30 | Ультрафиоле-товый стерилизатор, резервуар – 100м³ | железо мутность цветность | УФО | необходимо строительство станции обезжелезивания |
| 5 | Город Бокситогорск ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» | река Воложба |  | 12000 | ершовый смеситель осветлители фильтры скорые 4 резервуара по 800м³ реагентное хозяйство | эффективно | Хлор | нет необходимости |

Централизованное водоснабжение населенных пунктов

Бокситогорское городское поселение. Система централизованного водоснабжения города Бокситогорск обеспечивает водой хозяйственно-питьевые нужды населения города, общественных зданий, промышленных предприятий, а также полив улиц и зеленых насаждений. Предприятие ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» имеет собственные источники водоснабжения. Хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение города Бокситогорск осуществляется за счет поверхностного источника и подземных источников.

Эксплуатация подземных вод осуществляется на водозаборе «Бубровец», находящийся в ведомстве МУП «Благоустройство» города Бокситогорск. Водозабор подземного водоисточника «Бубровец» включает в себя 8 артезианских скважин, из которых 8 эксплуатируются  № 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все скважины обеспечены кирпичными павильонами, расходомерами, устья забетонированы, оголовки покрашены. От водозабора вода по магистральному водоводу диаметром 400 мм транспортируется на площадку водопроводных очистных сооружений (ВОС). Втрой водозабор диаметром 400 мм.

На территории водозабора соблюдается I-я зона санитарной охраны (ЗСО), размер которой составляет 50х50м от скважин. Проект зоны санитарной охраны отсутствует. Производственный контроль проводится ведомственной лабораторией аккредитованной в установленном порядке и филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе». Согласно протоколу санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 140/2 от 16.03.2005, ЗСО II-ого и III-его поясов скважин не соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проекта. Для организации ЗСО II-ого и III-его поясов скважин необходима разработка проекта зон с их устройством.

По данным МУП «Водоканал» основные показатели качества физико-химических и бактериологических свойств воды в артезианских скважинах и в системе водоснабжения соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Несоответствие проб воды по химическим показателям, таким. как цветность и железо, наблюдается только в паводковый период. В районе некоторых скважин имеются карстовые воронки, что приводит к ухудшению качества подземных вод.

Протяженность городских водопроводных сетей составляет 46,5 км, в том числе водоводов 11,2 км. На сетях установлено 11 водоразборных колонок. Трубы системы водоснабжения требуют замены и реконструкции и имеют 50 % износа. На сетях теряется порядка 45 % воды.

Количество воды, отпущенной всем потребителям за 2010 год, составляет 1,41 млн. м³ в год, в том числе по группам потребителей:

- предприятия - 0,06 млн. м³ в год;

- бюджетная сфера - 0,08 млн. м³ в год;

- население - 1,27 млн. м³ в год.

Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) составляет 126,16 литров в сутки – холодная вода и 69,62 литров в сутки – горячая вода. Норма потребления холодной воды составляет 190 литров в сутки, горячей – 120 литров в сутки.

Также на территории города Бокситогорск имеется артезианская скважина, находящаяся на территории бывшего завода ЗАО «БОЗАН». Вода с данного источника используется для приготовления алкогольных напитков. Производственный контроль проводится, рабочая программа согласована, проект зоны санитарной охраны разработан (СЭЗ 47.БГ.02.000.Т.000064.01.05 от 20.01.2005, выданное ГУ ЦГСЭН по Бокситогорскому району).

Эксплуатация поверхностных вод ведется на водозаборе «Воложба», принадлежащем ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». Для производственных и частично хозяйственно-питьевых нужд ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» потребляет воду из собственных поверхностных водозаборов на реке Воложба и река Пярдомля. Суммарная производительность водозаборов составляет 40 тыс. м³ /сут. (река Пярдомля - 26,4 тыс. м² в сутки и река Воложба - 13,6 тыс. м³ в сутки). На предприятии внедрена система оборотного водоснабжения, в которой циркулирует 217 тыс. м³ /сут. воды. Глиноземный завод снабжает водой соседние предприятия.

Водозабор «Воложба» полностью обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленного предприятия ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» и централизованное горячее водоснабжение города Бокситогорск. От водозаборных сооружений на реке насосной станцией 1 подъема речная вода подается по двум водоводам на производственные нужды ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» и на очистные сооружения, которые состоят из четырех осветлителей, скорых фильтров, резервуаров чистой воды и насосной станции. Для обеспечения требуемого качества воды принят следующий метод очистки: предварительное хлорирование, коагуляция воды, осветление на осветлителях со взвешенным осадком и фильтрование на скорых фильтрах с последующим обеззараживанием гипохлоридом кальция. После осветления и обеззараживания вода подается на хозяйственно – питьевые нужды ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» и для обеспечения горячего водоснабжения города Бокситогорск.

К первому поясу зоны санитарной охраны относится водозаборное сооружение, включающее в себя: оголовок бетонный, самотечная линия из стальных труб диаметром 700 мм, водоприемный колодец, насосная станция с трансформаторной подстанцией. В 1 пояс зоны санитарной охраны входит также часть реки Воложба по обе стороны водозабора и прилегающая к ней территория, ограниченная проволочными заграждениями. Проект зоны санитарной охраны разработан и согласован (санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.02.02.000.Т.000039.08.08 от 15.08.2008), но зона санитарной охраны не организована в соответствии с проектом. 1 пояс зоны санитарной охраны не благоустроен, не обеспечен охраной, отсутствуют предупреждающие аншлаги (зона строгого режима). Производственный контроль проводится ведомственной лабораторией аккредитованной в установленном порядке и филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе».

В деревня Сёгла имеются водозаборные и водопроводные сооружения.

Остальные населенные пункты, входящие в состав Бокситогорского городского поселения, потребляют воду из собственных источников, таких как скважины и колодцы.

Пикалёвское городское поселение. Хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение города Пикалёво осуществляется за счет поверхностного источника (горячее водоснабжение) и подземных источников (холодное водоснабжение). Эксплуатация поверхностных вод ведется на водозаборе принадлежащем ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Эксплуатация подземных вод осуществляется на водозаборе, обслуживаемом МУП «Водоканал города Пикалёво».

Водозабор, находящийся в ведомстве МУП «Водоканал города Пикалёво» полностью обеспечивает централизованное хозяйственно - питьевое водоснабжение города Пикалёво. В настоящее время в состав водозабора входят: 22 артезианских скважин, из которых: 17 действующих, 3 резервных, 2 наблюдательных; 4 резервуара-накопителя; хлораторная. Скважины каптирут все водоносные горизонты веневско-протвинской водоносной серии (стешевский, тарусский, протвинский, веневский). 13 скважин, в том числе 9 действующих, оборудованы на один водоносный горизонт, остальные каптируют 2-4 водоносных горизонта. Вода по водоводам подается в резервуары-накопители объемами: 2 - по 650 м³, 2 - по 1000 м³, куда одновременно поступает хлорированная вода из хлораторной водозабора. Объем подачи воды потребителю фиксируется самопишущим расходомером, установленным в насосной. Территория водозабора занимает 145 га. Все скважины обеспечены кирпичными павильонами, устья забетонированы, оголовки покрашены, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны отсутствует. Производственный контроль проводится филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе».

Водозабор, находящийся в ведомстве ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», полностью обеспечивает централизованное горячее водоснабжение города Пикалёво. От водозаборных сооружений на реке насосными станциями 1 подъема и 2 подъёма речная вода подается по двум водоводам на ТЭЦ ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» для нагрева и подачи в отопительную систему города. Пикалёво. Территория 1 пояса не ограждена, не благоустроена, не обеспечена охраной, отсутствуют предупреждающие аншлаги (зона строгого режима). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Производственный контроль за качеством источника проводится ведомственной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

Также на территории города Пикалёво имеется 3 подземных источника водоснабжения, расположенных на территории известнякового рудника ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», обеспечивающих его хозяйственно-питьевое водоснабжение. Из 3 артезианских скважин – 2 действующие и 1 резервная. Устья скважин герметизированы, обеспечены кирпичными павильонами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Вода по водопроводу подается в резервуар-накопитель. Из резервуара в башню в бак, откуда проходя через ультрафиолетовый стерилизатор, она обеззараживается (степень устранения бактерий и вирусов – 99,9 %) и самотеком поступает потребителю. Объем подачи воды фиксируется расходомером. Производственный контроль за качеством источника проводится ведомственной лабораторией аккредитованной в установленном порядке.

Протяженность городских водопроводных сетей составляет 96,73 км. Количество воды, отпущенной всем потребителям за 2010 год, составляет 3,07 млн. м³ в год, в том числе по группам потребителей:

- предприятия - 0,901 млн. м³ в год;

- бюджетная сфера - 0,187 млн. м³ в год;

- население - 1,983 млн. м³ в год

Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) составляет 157 литров в сутки – холодная вода и 100 литров в сутки – горячая вода. Норма потребления холодной воды составляет 198 литров в сутки, горячей – 132 литров в сутки.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение летнего оздоровительного лагеря «Восток» ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны разработан (СЭЗ 47.02.02.000.Т.000089.02.06 от 21.02.2006, выданное ТО в Бокситогорском районе).

Уровень благоустройства города Пикалёво системами водоснабжения составляет 95 %. Общая протяженность водопроводных сетей города Пикалёво составляет 57,9 км. Средний износ водопроводных сетей - 65 %. Система подачи воды состоит из 21 скважины, 17 из которых находятся в рабочем состоянии, в настоящее время задействовано 12 скважин. Средний износ водопроводных скважин – 47 %. Качество воды хорошее и отвечает как национальным нормам, так и директивам Европейского Союза.

Кроме этого услуги водоснабжения в Пикалёвском городском поселении оказываются следующими организациями: ЗАО «Пикалёвский цемент», ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие».

Ефимовское городское поселение. Система централизованного водоснабжения существует в поселке городского типа Ефимовский и в селе Сомино. В поселке городского типа Ефимовский водоснабжение осуществляется из 16 артезианских скважин. 1 пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) не соблюдается и не организован (расстояние до ближайших жилых домов менее 30 м, территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды артезианские скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования, наблюдается повышенное содержание железа, мутности, цветности. Производственный контроль за качеством воды источников не проводится. Рабочая программа за качеством воды не разработана. Все скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены.

Водопроводы есть в поселке городского типа Ефимовский и в селе Сомино, население остальных населенных пунктов получает воду из одиночных скважин, колодцев. Население 14 сельских населенных пунктов пользуется частными колодцами: в их числе два населенных пункта с численностью зарегистрированного постоянного населения 20-25 чел.: деревни Красная Речка и Нос, 8 населенных пунктов имеют не более 10 жителей - поселки Алешины Нивы и Фетино, деревни Забелье, Калитки, Семеново, Сухая Нива, Чевакино, Чудская, 4 деревни не имеют постоянного населения - Вожани, Никола, Подбережье, Сафоново.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ГОУ «Ефимовская коррекционная школа» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Сельские поселения. Централизованное водоснабжение сельских поселений в 2011 году осуществляло ЗАО «Бокситогорские районные коммунальные системы» из артезианских скважин. Все скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 1 пояс зоны санитарной охраны у всех, кроме 2 артскважин в деревня Большой Двор, не организован (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Узлами учета воды арт.скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования. Производственный контроль за качеством воды источников не проводится. Рабочая программа за качеством воды не разработана.

Водоснабжение населенных пунктов Заборьевского сельского поселения осуществляется из подземных водозаборов. Централизованная система водоснабжения существует только в поселке Заборье и в деревне Ольеши. В каждом из этих населенных пунктов имеется артезианская скважина, водонапорная башня и разводящие водопроводные сети, общей протяженностью 4,4 км. Также в поселке Заборье и деревне Ольеши население пользуется колодцами. Мощность артезианских скважин в поселке Заборье и деревне Ольеши по 0,15 тыс. м³/сут. В населенных пунктах сельского поселения (деревня Великий Двор, поселок Головачово, деревня Лидь, поселок Лесной, деревня Лукинское, поселок Утишье, деревня Врачово, деревня Ивановское, деревня Ивахново, деревня Коробище, поселок Косой Ухаб, деревня Костерино, деревня Крутой Ручей, деревня Лиственка, деревня Перегорода) водоснабжение осуществляется из колодцев. В деревня Нечаевская и в деревня Перунь используется водозаборная скважина. В поселке Заборье вода не соответствует нормативам по цветности, мутности, окисляемости, железу. На водозаборах отсутствуют зоны санитарной охраны трех поясов. Водоснабжение МКОУ «Заборьевская СОШ» обеспечивается из 1 артезианской скважины в поселок Заборье. Устье скважины герметизировано, обеспечено кирпичным павильоном, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Вода подается в резервуар-накопитель. Из резервуара вода поступает потребителю. Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение МУЗ «Заборьевская участковая больница» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

На территории Климовского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами. В деревне Мыза – водоснабжение из родника, в деревне Дубровка – ключи. Централизованное водоснабжение имеется только в деревня Климово, эксплуатируются артезианские скважины (2 шт.), водонапорная башня и водопроводные сети, а также колодцы. В неудовлетворительном состоянии находятся разводящие водопроводные сети, износ которых значителен (до 80 %), требуется ремонт и замена. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км. Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды и обеззараживающей установкой артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится. В остальных населенных пунктах сельского поселения источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шахтные колодцы. Санитарно-техническое состояние большинства из них оценивается как неудовлетворительное. Шахтные колодцы не оборудованы глиняными замками, навесами, крышками, бетонными отмостками. ООО «КлимовоЖКХ-сервис» из 2 артезианских скважин в деревняКлимово, которые обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 1 пояс зоны санитарной охраны не организован (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Узлами учета воды арт.скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится. Рабочая программа за качеством воды не разработана.

На территории Подборовского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами. Централизованное водоснабжение имеется только в поселке Подборовье: эксплуатируются артезианские скважины (2 шт.), водопроводные сети, а также колодцы (35 шт.). Проектная производительность артезианских скважин 0,1 м³/сут., фактическая - 0,1 м³/сут. В неудовлетворительном состоянии находятся разводящие водопроводные сети, износ которых значителен (до 100 %), требуется ремонт и замена. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,0 км. Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды и обеззараживающей установкой артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится. В остальных населенных пунктах источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шахтные колодцы. Санитарно-техническое состояние большинства из них оценивается как неудовлетворительное. Шахтные колодцы не оборудованы глиняными замками, навесами, крышками, бетонными отмостками.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленной площадки Линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) обеспечивается из 3 артезианских скважин. Устья скважин герметизированы, 1 и 2 выполнены в виде вагончика, 3 обеспечена кирпичным павильоном, все скважины оборудованы водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Вода по водоотводу подается в резервуар накопитель. Из резервуара насосами, установленными в насосной станции, вода поступает потребителю. Для очистки воды в 2008 году данный водопровод оснащен фильтром грубой очистки, системой очистки и обезжелезивания «Река-1», фильтром тонкой очистки. Обеззараживание воды производится при помощи бактерицидной установки. Качество воды контролируется аккредитованной лабораторией Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области в Бокситогорском районе» на договорной основе. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Таблица 10.4-3. Перечень и характеристика централизованных водопроводов Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Поселение | Населенный пункт, владелец (юридическое лицо) | Источник водоснабжения | Наличие и состав ВОС | Метод обеззараживания | Проектная мощность (м³/сут.) | Фактическая мощность (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск МУП «Балгоустройство» города Бокситогорск | а/скв | хлораторная 2 накопит. Резервуара по 1900м³ | хлорирование |  | 7000 |
| 2 | Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» | река Воложба | ершовый смеситель осветлители фильтры скорые 4 резервуара по 800м³ реагентное хозяйство | хлорирование | 12000 – 72000 | 12000 |
| 3 | Бокситогорское городское поселение | Деревня Сёгла ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | а/скв | ультрафиолетовый стерилизатор, резервуар – 500м³ | УФО |  | 175 |
| 5 | Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво МУП «Водоканал город Пикалёво» (имеют 4 водопровода) | а/скв | хлораторная 4 резервуара-накопителя 2 по 1000м³ и 2 по 650 м³ | хлорирование |  | 18800 |
| 6 | Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво МУП «МККП город Пикалёво» | река Рядань | отсутствуют | отсутствует |  |  |
| 7 | Ефимовское городское поселение | Поселок городского типаЕфимовский ООО «ЕЖКХ» (имеют два водопровода.) | а/скв | отсутствуют | отсутствует |  |  |
| 8 | Анисимовское сельское поселение | Деревня Анисимово ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,54 | 0,54 |
| 9 | Большедворское сельское поселение | Деревня Большой Двор ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,77 | 0,77 |
| 10 | Большедворское сельское поселение | Деревня Дыми ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Борское сельское поселение | Деревня Бор ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 2,68 | 2,68 |
| 12 | Борское сельское поселение | ус. СХТ ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,3 | 0,3 |
| 13 | Борское сельское поселение | Деревня Мозолево-1 ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,4 | 0,4 |
| 14 | Борское сельское поселение | Деревня Ларьян ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,62 | 0,62 |
| 15 | Заборьевское сельское поселение | Поселок Заборье МОУ «Заборьская СОШ» | а/скв | отсутствуют | отсутствует |  |  |
| 16 | Заборьевское сельское поселение | Деревня Ольеши ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,14 | 0,14 |
| 17 | Климовское сельское поселение | Деревня Климово ООО «КлимовоЖКХ – сервис» | а/скв | отсутствуют | отсутствует |  |  |
| 18 | Подборовское сельское поселение | Поселок Подборовье ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,1 | 0,1 |
| 18 | Радогощинское сельское поселение | Деревня Радогощь ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,38 | 0,38 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Самойловское сельское поселение | Деревня Самойлово ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаз» | а/скв | ультрафиолетовый стерилизатор, резервуар – 100м³ | УФО |  | 30 |
| 21 | Самойловское сельское поселение | ПоселокСовхозный ЗАО «БРКК» | а/скв | отсутствуют | отсутствует | 0,62 | 0,62 |

Нецентрализованное водоснабжение населенных пунктов

На территории Бокситогорского муниципального района имеется 40 источников нецентрализованного водоснабжения, из них:

- 4 родника в городе Бокситогорск,

- 30 шахтных колодцев в сельских населенных пунктах Бокситогорского муниципального района,

- 3 ведомственных артезианских скважин:

- ООО «АВРО» (не используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения),

- Летний оздоровительный лагерь «Восток» Филиала ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво»;

- Летний оздоровительный лагерь «Металлург» ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» (лагерь закрылся).

Количество населения на территории Бокситогорского муниципального района, пользующегося нецентрализованным водоснабжением, составляет около 20 % от общего количества.

Таблица 10.4-4. Состояние воды в источниках нецентрализованного водоснабжения

| Количество источников децентрализованного водоснабжения | Лабораторные исследования проб воды |
| --- | --- |
|  | из артскважин | из шахтных колодцев |
|  | Бак. показатели | Хим. показатели | Бак. показатели | Хим. показатели |
|  | всего | неуд. | Всего | неуд. (перечисл. показатели) | всего | неуд. | Всего | неуд. (перечисл. показатели) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 120 | 1 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водопотребление

В 2010 году количество воды, отпущенной всем потребителям за год, составило 4,97 млн. м³ в год. В том числе по группам потребителей: предприятиям - 1,03 млн. м³ в год, бюджетной сфере - 0,29 млн. м³ в год и населению - 3,63 млн. м³ в год.

Рис. 10.4-1. Структура водопотребления Бокситогорского муниципального района в 2010 году, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя Бокситогорского муниципального района в среднем за год составило:

- холодной воды - 138 литров в сутки при норме потребления 190 литров в сутки;

- горячей воды - 79 литров в сутки при норме потребления 120 литров в сутки.

Выводы

- В настоящее время дефицита в питьевой воде, подаваемой населению города Бокситогорск нет. С целью накопления воды имеет место уменьшение подачи в ночное время и, как следствие, кратковременное недостаточное поступление питьевой воды на верхние этажи в верхней части города.

- Единственная проблема обеспечения водой города Пикалёво связана с недостаточной производительностью водозабора для осуществления высокого потребления. Поэтому в ночное время подача воды в сеть бывает ограничена.

- В поселке городского типа Ефимовский практически в 100 % проб из артезианских скважин имеется превышение содержания железа в 3 и более раза, несоответствие по цветности и мутности. Водоочистные сооружения отсутствуют и, как следствие, питьевая вода поступает населению без очистки и обеззараживания.

- Водопроводы, не отвечающие санитарным нормам и правилам из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений:

- Водопровод горячего водоснабжения ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Приоритетные показатели несоответствия: запах, цветность, окисляемость, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,5 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 4,2 раза.

- Водопровод ООО «ЕЖКХ». Приоритетные показатели несоответствия: цветность, мутность, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 2 раза, мутности в 5,6 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 10 раз.

- Водопровод МОУ «Заборьевская СОШ».	Приоритетные показатели несоответствия: цветность, мутность, окисляемость, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,9 раза, мутности в 9,3 раза, окисляемости в 2,8 раза, железо в 25,8 раза.

- Водопровод МУЗ «Заборьевская участковая больница». Приоритетным показателем несоответствия является железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по железу в 2,5-3 раза.

- Водопроводы, не отвечающие санитарным нормам и правилам из-за отсутствия обеззараживающих установок: 13 водопроводов ЗАО «БРКК» в деревня Бор, поселок Сельхозтехника, деревня Анисимово, поселок Совхозный, деревня Большой Двор, деревня Дыми, поселок Подборовье, деревня Мозолево-1, деревня Сёгла, поселок Ларьян, деревня Радогощь, деревня Ольеши, поселок Коли.

- Необходимость обеспечения вышеуказанных водопроводов обеззараживающими установками связана с неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей в этих населенных пунктах, а также с тем, что 1 пояс зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения этих водопроводов не организован. Территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана.

- Необходимость обеспечения водопровода ООО «ЕЖКХ» поселок городского типаЕфимовский обеззараживающей установкой связана с неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей в поселке городского типа Ефимовский, а так же с тем, что 1 пояс зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения этого водопровода не соблюдается и не организован. Расстояние до ближайших жилых домов менее 30 м, территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана.

- Необходимость обеспечения водопровода ОАО «Климовокомсервис» деревняКлимово обеззараживающей установкой связана с неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей в деревня Климово, а так же с тем, что 1 пояс зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения этого водопровода не соблюдается и не организован. Территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана.

- Лабораторно подтвердить необходимость обеспечения вышеуказанных водопроводов обеззараживающими установками не представляется возможным, так как производственный контроль за качеством воды в вышеуказанных сельских населенных пунктах не проводится уже несколько лет.

## 10.5. Водоотведение

Общая протяженность канализационных сетей Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составляет 150,1 км, в т.ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года - 123,44 км. В том числе по поселениям:

- Бокситогорское городское поселение - 25,6 км;

- Пикалёвское городское поселение - 72,06 км;

- Ефимовское городское поселение - 10  км;

- Анисимовское сельское поселение - 2,18 км;

- Большедворское сельское поселение - 12 км;

- Борское сельское поселение - 9,24 км;

- Заборьевское сельское поселение - 2,3 км;

- Климовское сельское поселение –- 1,6 км;

- Подборовское сельское поселение - 3 км;

- Радагощинское сельское поселение - 3 км;

- Самойловское сельское поселение - 9,12 км;

Мощность очистных сооружений Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 составляла 53,4 тыс. м³ в сутки, в том числе биологической очистки - 29,4 тыс. м³ в сутки и механической очистки - 24 тыс. м³ в сутки.

Таблица 10.5-1. Мощность очистных сооружений Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2011

| Показатель | Мощность очистных сооружений, тыс. м³ в сутки | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | биологической очистки | механической очистки |
| Бокситогорское городское поселение | 9,90 | 9,90 | - |
| Пикалёвское городское поселение | 39,2 | 15,20 | 24,00 |
| Ефимовское городское поселение | 0,70 | н/д | н/д |
| Анисимовское сельское поселение | 0,25 | 0,25 | - |
| Большедворское сельское поселение | 0,04 | н/д | н/д |
| Борское сельское поселение | 0,65 | н/д | н/д |
| Заборьевское сельское поселение | 0,30 | н/д | н/д |
| Климовское сельское поселение | 1,37 | 1,37 | - |
| Подборовское сельское поселение | 0,40 | 0,40 | - |
| Радогощинское сельское поселение | 0,25 | 0,25 | - |
| Самойловское сельское поселение | 0,40 | 0,40 | - |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

В таблице 10.5-2 приведен перечень и характеристика наиболее крупных очистных сооружений Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011.

Таблица 10.5-2. Перечень и характеристика наиболее крупных очистных сооружений Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Поселение | КОС | Мощность, м³/сут | Метод обеззараживания | Эффективность обеззараживания | Выпуск сточных вод | Организация производственного контроля | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | Город Бокситогорск ООО «БВК» | 14000 | 9900 | хлорирование | да | река Пярдомля | Да | 1964 | 1985 |
| 2 | Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво МУП «Водоканал города Пикалёво» | 20000 | 15000 | хлорирование | да | река Рядань | Да | н/д | 2006 |
| 3 | Пикалёвское городское поселение | Город Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | н/д | 24000 | хлорирование | да | болото | Да | н/д | Не было |
| 4 | Ефимовское городское поселение | Поселок городского типа Ефимовский ГОУ «Ефимовская специальная коррекционная школа» | н/д | 700 | хлорирование | да | река Волченка | Нет | н/д | Не было |
| 5 | Анисимовское сельское поселение | Дерека Анисимово ЗАО «БРКК» | 400 | 250 | нет | нет | река Чагода | Нет | 1964 | Не было |
| 6 | Большедворское сельское поселение | Деревня Большой Двор ЗАО «БРКК» | 400 | 40 | нет | нет | река Рядань | Нет | 1963 | Не было |
| 7 | Борское сельское поселение | Деревня Бор ЗАО «БРКК | 750 | 400 |  |  | река Пярдомля | Нет | 1960 | Не было |
| 8 | Борское сельское поселение | Деревня Мозолево-1 ЗАО «БРКК» | 200 | 250 |  |  | река Ленинка | Нет | 1961 | Не было |
| 9 | Заборьевское сельское поселение | Деревня Ольеши ЗАО «БРКК» | 400 | 300 | Нет | Нет | река Колпь | Нет | н/д | Не было |
| 10 | Климовское сельское поселение | Деревня Климово ООО «Климово-комсервис» | 400 | 137 | хлорирование | да | Река Чагода | Нет | н/д | Не было |
| 11 | Подборовское сельское поселение | Поселок Подборовье | 400 | 400 | Нет | Нет | река Обломна | Нет | н/д | Не было |
| 12 | Радогощинское сельское поселение | Деревня Радогощь ЗАО «БРКК» | 600 | 250 | Нет | Нет | река Лидь | Нет | н/д | Не было |
| 13 | Самойловское сельское поселение | Поселок Совхозный ЗАО «БРКК» | 400 | 400 | Нет | Нет | болото | Нет | 1963 | Не было |

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, паспорта поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Фактический пропуск сточных вод за 2010 год составил 8,88 млн. м³ в год, в том числе через очистные сооружений 6,96 млн. м³ в год. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в целом по району составил 1,6 млн. м³ в год.

Рис. 10.5-1. Структура сточных вод, сбрасываемых в водоемы Бокситогорского муниципального района, по степени очистки, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Системы водоотведения в городе Бокситогорск и городе Пикалёво построены по следующему принципу. Бытовые сточные воды собираются системой самотечно-напорных коллекторов и поступают на сооружения полной биологической очистки с выпуском очищенных стоков в естественные водные объекты. На очистных сооружениях применяется обеззараживание сточных вод жидким хлором.

В сельских населенных пунктах системы водоотведения в большинстве случаев отсутствуют. Имеющиеся в поселках и крупных деревнях системы водоотведения представлены централизованной системой самотечно-напорных коллекторов. Очистка сточных вод сводится лишь к обеззараживанию и редко осуществляется механическая очистка сточных вод. В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом в места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Канализационные сети и сооружения областного значения на территории района отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. Межселенных сооружений водоотведения на территории района нет.

Программа «Северная инициатива»

Для того чтобы решить существующие проблемы в работе «Водоканала города Пикалёво» и уменьшить расходы на эксплуатацию и ремонт, в 2000 году при финансовой поддержке Министерства окружающей среды Финляндии и Датского агентства по охране окружающей среды (DEPA)  была разработана  инвестиционная стратегия в рамках программы «Северная инициатива». Она направлена на развитие услуг водоснабжения и водоотведения, предусматривает реализацию инвестиций и повышение  потенциала предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

«Северный инвестиционный банк (СИБ) и Экологическая финансовая корпорация Северной Европы (NEFCO) совместно с Министерством окружающей среды Финляндии и донорскими агентствами Швеции и Дании осуществляют финансирование для реализации данных экологических проектов.

Цель настоящего проекта - повысить качество водоснабжения и снизить сброс недостаточно очищенных стоков в река  Рядань и Балтийское море.

МУП «Водоканал города Пикалёво», приняв участие в данном проекте, поставил для себя  следующие цели:

- Предоставлять высококачественные услуги по водоснабжению и водоотведению, обеспечивая эффективность затрат и доступность тарифов для потребителей;

- Стать современным обслуживающим предприятием, деятельность которого нацелена также   на защиту и улучшение окружающей среды;

- Добиться финансовой независимости на основе полного возмещения издержек.

После корректировки  Программы приоритетных инвестиций был разработан план её реализации с соблюдением сроков по поставкам оборудования и выполнения  строительно-монтажных работ.

Всё оборудование, которое необходимо было заменить в соответствии с проектом, было закуплено за счёт гранта Экологического партнерства «Северное измерение» (NDEP). Строительно-монтажные работы, финансировались  за счёт кредитных средств Северным Инвестиционным банком (СИБ). Контракты на поставку оборудования и строительно-монтажные работы были заключены после проведения международных конкурсных торгов.

Производство воды. Поскольку все производство воды основано на использовании единственного водозабора, надежность водоснабжения имеет первостепенную важность. Поэтому приоритетными мерами являются:

- улучшение работы насосов;

- уменьшение энергопотребления;

- автоматизация и дистанционный контроль над  производством и распределением воды;

- повышение надежности подачи воды с водозабора в распределительную систему.

Контракт на поставку механического и электрического оборудования для реконструкции водозабора был подписан с ООО «РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» 03.04.2008. Поставка оборудования была начата в июне и завершена в сентябре 2008 года.

Контракт на монтажные работы для реконструкции водозабора был заключён с  той же фирмой ООО «РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» 24.12.2008. Работы по монтажу  включали замену следующего оборудования: насосы с частотными регуляторами; запорная арматура; вводнораспределительный щит; внутренние трубопроводы насосной станции и были  завершены в марте 2009 года.

Контракт на проектирование, поставку и монтаж системы дистанционного контроля на водозаборе заключен  в апреле 2009 года с  ЗАО «Фирма «Техника»  и включал:

- поставка и монтаж расходомеров (12), манометров (12) и уровнемеров (12) на 12 водозаборных скважинах;

- поставка и монтаж расходомеров (2), манометров (2) и уровнемеров (2) на насосной станции 2-го подъема;

- поставка и монтаж системы охранной сигнализации на 12 водозаборных скважинах и дверях (3) насосной станции 2-го подъема;

- проектирование, поставка и монтаж системы передачи данных для передачи данных с 12 водозаборных скважин и насосной станции 2-го подъема в центральную диспетчерскую. Система передачи данных включает 13 автоматических блоков управления, 14 модемов GSM, компьютер с программой диспетчерского контроля данных  и принтер.

Работы завершены в сентябре 2009 года.

После реализации краткосрочного инвестиционного проекта на водозаборе мощность водозабора стала достаточной для водопотребления и ограничения в  подаче воды уже значительно сократились по времени, теперь только в ночные часы услуги по подаче ограничены.

Распределение воды. Основной проблемой распределительной системы является возраст водоводов и других компонентов системы (вентилей и пожарных гидрантов). Этим объясняется высокий процент неучтенной воды. Следовательно, основной упор в приоритетных инвестициях делается на уменьшение утечек и другой неучтенной воды в водопроводной распределительной системе. Уменьшение объемов неучтенной воды позволит обеспечить непрерывное водоснабжение с постоянным давлением.

Также одним из основных направлений инвестиций является установка домовых водомеров в каждом здании. Установка квартирных счетчиков будет осуществляться по усмотрению квартиросъемщиков.

Контракт на закупку механического и оборудования для реконструкции домовых подключений и установки задвижек на водопроводной распределительной системе,  а также на закупку труб и вентилей для реконструкции водопроводной распределительной сети был подписан с ООО «Трест Сантехмонтаж-62» 03.04.2008.

Поставка оборудования была начата 05.06.2008 и завершена в августе 2008 года.

Контракт на выполнение строительных работ по реконструкции водопроводной распределительной сети был подписан с МУП «Благоустройство» (ранее ООО «ТеплоСервис») 10.12.2008 и включал реконструкцию наиболее критических участков водопровода (~4582 м), определенных в результате течепоисковых работ, выполненных компанией Рост-Ярви летом 2007 года. Работы завершены в декабре 2009 года на 12 участках по улицам: Вокзальная, Заводская, Горняков, Спортивная, Строительная, Труда, Школьная, Речная. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции домовых подключений и замене задвижек на водопроводной распределительной сети.

Реконструкция сети повысит надежность водоснабжения и уменьшит утечки. По предварительной оценке, программа реконструкции сети позволит уменьшить количество неучтенной воды уже к 2011 году.

Канализационная система. Основные эксплуатационные проблемы связаны с авариями на трубопроводах из-за непрочных материалов, из которых изготовлены трубы (керамика), и сложным расположением трубопроводов (под асфальтовым покрытием и на большой глубине). Основным приоритетом в отношении инвестиций в сети является уменьшение попадания сточных вод в почву из сетей канализации за  счет ремонта коллекторов, находящихся в аварийном состоянии.

Основное направление инвестиций включает строительство канализационного коллектора на улица Спортивная (~40 м) и реконструкцию канализационного коллектора на улица Больничная (~930 м)

Контракт на закупку труб и канализационных колодцев для реконструкции канализационной системы был подписан с ООО «Трест Сантехмонтаж-62» 03.04.2008. Поставка оборудования была начата 05.06.2008 и завершена в августе 2008 года.

Строительные работы по реконструкции канализационной системы будут выполнены силами МУП «Водоканал города Пикалёво» в 2009-2013 годы.

Контракт на проектирование, поставку и монтаж системы дистанционного контроля  для измерения расхода и контроля качества сточных вод с предприятия ЗАО «БазелЦемент-Пикалево» заключен в апреле 2009 года с  ЗАО «Фирма «Техника»  и включал:

- поставку и монтаж расходомеров промышленных выпусков, датчиков температуры  и датчиков рН  в существующих колодцах;

- поставку и монтаж павильонов станций учета расхода сточных вод  с запирающимися на замок дверями;

- поставку и монтаж автоматических блоков управления и модемов GSM  и их подключение к системе дистанционного контроля, для передачи данных от станций учета расхода сточных вод в центральную диспетчерскую.

Работы завершены в сентябре 2009 году.

Реконструкция коллекторов позволит уменьшить объемы сточных вод и эксплуатационные затраты на канализационно-очистных сооружениях.

Положительные экологические результаты связаны с уменьшением  воздействия на окружающую среду, благодаря надлежащему функционированию коллекторов.

Установка станций учёта стоков позволит выставлять счета за сброс на основании фактического объема стоков и устанавливать дополнительную плату с предприятия в том случае, если качество стоков с ЗАО «БазелЦемент-Пикалево» будет отличаться от обычных муниципальных стоков.

Канализационные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения обеспечивают хорошие результаты очистки сточных вод, в соответствии с национальными нормами и рекомендациями. Поэтому экологические цели подчеркивают необходимость поддержания результатов очистки на существующем уровне.

Большая часть оборудования на очистных сооружениях устарела и нуждалась в замене,  для того, чтобы поддерживать очистные сооружения в рабочем состоянии.  Одной из основных угроз для работы сооружений являлось состояние насосной станции, оборудование которой прослужило почти 50 лет. Другие инвестиционные приоритеты связаны с предварительной и первичной очисткой.

Контракт на поставку механического и электрического оборудования для канализационной насосной станции и участка предварительной очистки, был заключен с компанией Watem Oy (Финляндия) и подписан 29.01.2008.

Поставка оборудования была выполнена в августе-сентябре 2008 года.

Строительные и монтажные работы, финансируемые  из части средств  гранта, после заключения международного контракта, 24.09.2008, выполняла фирма ООО «Альянс Электро».

Работы по монтажу  включали замену следующего оборудования:

в насосной станции:

- канализационные насосы,

- иловые насосы,

- дренажные насосы,

- внутренний трубопровод  и запорная арматура, распределительный щит и щит управления

на  участке предварительной очистки:

- решетка, конвейер, пресс, электрическое оборудование и автоматика

- песковые насосы, трубопровод, блок обезвоживания песка, электрическое оборудование и автоматика;

- распределительный щит и щит управления,

- расходомер поступающих стоков.

Замена старого изношенного оборудования, позволит добиться хороших результатов эксплуатации канализационных очистных сооружений и избежать возможных сбросов в принимающий водоем сточных вод после первичной биологической очистки.

В декабре 2007 года ЭПСИ приняло решение о предоставлении дополнительного финансирования городам-участникам Программы в размере 2 миллиона евро; доля города Пикалёво составила 387 216 евро.

Контракты на поставку оборудования по дополнительному гранту  для реконструкции канализационных очистных сооружений и водозабора заключены с ООО «Росэкострой Инжиниринг и ООО «Альянс Электро» в июне 2009 года.

Поставки завершены в ноябре 2009 года.

Монтажные работы по установке данного оборудования выполнены силами МУП «Водоканал города Пикалёво».

В настоящее время все работы по данной программе выполнены за исключением реконструкции коллекторов по улицам Больничная и Спортивная, продолжаются работы по установке общедомовых счетчиков. Реконструкцию коллектора по улица Больничная  предполагается выполнить в 2013 году в рамках долгосрочной целевой региональной программы «Чистая вода».

Выводы

- Степень развития систем канализации в сельских населенных пунктах находится на достаточно низком уровне. Построенные очистные сооружения не работают. Происходит интенсивное загрязнение поверхностных вод. В результате многие водоемы становятся непригодными для питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяйственных и культурно-бытовых целей. Обостряется экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.

- Использование малых рек, как приёмников не очищенных сточных вод, может довольно быстро привести к их загрязнению, поскольку способность таких рек к разбавлению и самоочищению своих вод весьма невелика, особенно в маловодный период. Поэтому строительство очистных сооружений системы хозяйственно-бытового водоотведения является первоочередной задачей.

- Очистка промышленных сточных вод является вынужденным и дорогостоящим мероприятием, обусловленным тем, что в настоящее время технологические процессы на промышленных предприятиях ещё недостаточно совершенны в отношении использования воды.

## 10.6. Связь

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 ФЗ «О связи» гарантирует оказание универсальной услуги связи, к которой относится телефонная связь с помощью таксофона, и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа. Населению Бокситогорского муниципального района Ленинградской предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

Стационарная телефонная связь

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям городской телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов. Основной телекоммуникационный оператор в Ленинградской области - филиал «Ленсвязь» компании ОАО «Северо-Западный Телеком». Монтированная емкость городских и сельских сетей телефонной связи приближается к полумиллионной отметке, а уровень их цифровизации соответствует общероссийским показателям. Помимо стандартного спектра основных и дополнительных услуг телефонной связи жителям района доступны все остальные виды коммуникационных сервисов.

Номера Бокситогорского муниципального района имеют диапазон кодов (813) 66-x-xx-xx.

Таблица 10.6-1. Информация о телефонных станциях Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт или предприятие | Тип АТС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Мозолево-1 | АТСК 50/200 |
| 2 | Город Бокситогорск | АТСК 100/2000 |
| 3 | Город Бокситогорск | SI-2000 |
| 4 | Деревня Колбеки | АТСК 50/200 |
| 5 | Город Бокситогорск | Квант |
| 6 | «Бокситогорский Глинозем» | УПАТС (Квант) |
| 7 | Деревня Сёгла | АТСК 50/200 |
| 8 | «Полимер» | УПАТС (АТСК 50/200) |
| 9 | ЭАТС-вынос | ЭАТС |
| 10 | Поселок Ларьян | АТСК 50/200 |
| 11 | Деревня Половное | АТСК 50/200 |
| 12 | Поселок Сельхозтехника | АТСК 50/200 |
| 13 | Деревня Бор | АТСК 50/200 |
| 14 | Город Пикалёво (2200 №№) | АТСКУ |
| 15 | Поселок городского типа Ефимовский | АТСК 100/2000 |
| 16 | Деревня Радогощь | АТСК 50/200 |
| 17 | Деревня Ольеши | АТСК 50/200 |
| 18 | Деревня Михалёво | АТСК 50/200 |
| 19 | Деревня Пожарище | АТСК 50/200 |
| 20 | Поселок Подборовье | АТСК 50/200 |
| 21 | Деревня Климово | АТСК 50/200 |
| 22 | Деревня Заборье | АТСК 50/200 |
| 23 | Поселок Коли | АТСК 50/200 |
| 24 | Деревня Поток | АТСК 50/200 |
| 25 | Село Сомино | АТСК 50/200 |
| 26 | Деревня Журавлёво | АТСК 50/200 |
| 27 | Деревня Большой Двор | АТСК 100/2000 |
| 28 | Деревня Труфаново | АТСК 50/200 |
| 29 | ДеревняДыми | АТСК 50/200 |
| 30 | Деревня Борки | АТСК 50/200 |
| 31 | Деревня Анисимово | АТСК 50/200 |
| 32 | Деревня Окулово | АТСК 50/200 |
| 33 | Бывшая деревня Михеево | АТСК 50/200 |
| 34 | «ЖБИ» | УПАТС (АТСК 50/200) |
| 35 | «Гостиница» | УПАТС (АТСК 50/200) |

Телефонная станция в городе Бокситогорск построена на базе новой коммутационной системы EWSD V.15. Система EWSD V.15, разработанная компанией Siemens, реализует самые насущные функции обработки вызовов и значительно повышает качество связи. Модульность структуры позволяет легко включать новые функции и услуги в программное обеспечение EWSD.

Современный уровень телефонизации Бокситогорского муниципального района составляет 148 телефонных номеров на 1000 жителей, в том числе, в городской местности - 211 телефонных номеров на 1000 жителей, в сельской местности - 120 телефонных номеров на 1000 жителей. По данному показателю район значительно отстает от Ленинградской области в целом.

Таблица 10.6-2. Текущее состояние уровня телефонизации в Бокситогорском районе

| № п/п | Поселение | Среднее количество телефонных аппаратов на 100 жителей | Существует ли потребность в новых АТС | Количество школ и других учебных заведений, обеспеченных доступом в сеть «Интернет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 30 | н/д | н/д |
| 2 | Пикалёвское городское поселение | 10 | нет | н/д |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 24 | да | 5 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 22 | нет | 1 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 5 | нет | 1 |
| 6 | Борское сельское поселение | 5 | н/д | 1 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 2 | да | 1 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 16 | нет | 1 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 11 | да | 1 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 13 | да | 1 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 16 | нет | 2 |

В настоящее время в Бокситогорском муниципальном районе появилась тенденция снижения запросов на установку стационарных телефонов. Это связанно с ведением повременной оплаты за пользованием телефонной связью, а также с широким распространением сотовой связи.

Программа по телефонизации малонаселенных пунктов осуществляется в рамках программы «Социальное развитие села до 2010 года». Телефонизация осуществляется на основе комплектов радиостанций «Алтай-СПК», которые устанавливаются в малых населенных пунктах района.

Таблица 10.6-3. Список населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лесной, поселок | 169 |
| 2 | Горелуха, деревня | 12 |
| 3 | Большой Остров, деревня | 75 |
| 4 | Головачово, поселок | 72 |
| 5 | Золотово, деревня | 17 |

Связь Бокситогорского муниципального района с остальной телефонной сетью Ленинградской области осуществляется с помощью оптоволоконной транспортной сети. Транспортная сеть ОАО «Ленсвязь» охватывает все районные узлы связи Ленинградской области. Она построена на базе оборудования SDH, производства компании Lucent Technologies. Уровень оборудования сети составляет STM-16, что позволяет, во-первых, уже в данное время передавать большие объемы информации как телефонной, так и Интернет данных, а во-вторых, позволит в перспективе произвести масштабирование сети на уровни STM-32,64 без дорогостоящей замены волоконно-оптических кабелей.

Ввод новых цифровых станций и строительство транспортной сети позволят существенно увеличить объем услуг по предоставлению междугородной связи. На базе современной цифровой сети волоконно-оптической линии связи «Ленсвязь» предлагает для предприятий аренду выделенных каналов, организацию распределенных корпоративных сетей, высокоскоростной доступ в Интернет. Абоненты «Ленсвязи» могут воспользоваться большим числом новых услуг, в том числе, иметь доступ в Интернет, использовать ISDN, организовать конференц-связь, обеспечить переадресацию вызова и др.

На территории Бокситогорского муниципального района действует один из узлов единой системы связи Правительства Ленинградской области. Узел расположен по адресу город Бокситогорск, улица Социалистическая, д. 9, и построен на оборудовании фирмы CISCO.

Сотовая связь

В отличие от города Санкт-Петербург, где сотовая связь дополняет традиционную телефонию, в Бокситогорском муниципальном районе она на равных с ней конкурирует. Особенно - в удаленных населенных пунктах, где зачастую имеется по одному таксофону на село. Благодаря невысокой стоимости сотовых телефонов и низким тарифам практически любой житель города имеет возможность получать мобильную и качественную связь.

Услуги сотовой связи Бокситогорском районе предоставляют пять операторов:

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

- ОАО «ВымпелКом»

- ОАО «Мегафон»

- ОАО «Теле-2»

- ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк»)

Сотовый рынок Бокситогорского муниципального района поделен между двумя основными сотовыми операторами стандарта GSM: ОАО «Мобильные телесистемы» и ОАО «МегаФон».

Наиболее качественное покрытие территории района обеспечивают операторы ОАО «МегаФон», ЗАО «Скайлинк» и ОАО «Мобильные телесистемы». Однако и эти операторы не гарантируют 100 % покрытия всех населенных пунктов. Остальные сотовые операторы гарантируют связь только вблизи крупных населенных пунктов.

Рис. 10.6-1. Зона покрытия оператором ОАО «Теле-2» Бокситогорского муниципального района

(Синим цветом, показаны зоны устойчивого приема сигнала, светло-синим слабого)

Кроме того оператор ЗАО «Скайлинк» предоставляет возможности по скоростному доступу в сеть интернет через мобильные терминалы. Услуга реализована на основе технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных - до 2,4 Мбит/с. С внедрением технологии EV-DO Rev.А скорость на отправку информации в режиме мобильной передачи данных на абонентский терминал достигнет 1,8 Мбит/сек, что во много раз превышает скорость передачи данных в сетях всех других операторов сотовой связи, который открывает возможность использования видеосвязи, интерактивных приложений и других мультимедийных сервисов, требующих быстрого обмена данными.

Рис. 10.6-2. Зона покрытия оператором ЗАО «Скайлинк» EV-DO сети Бокситогорского муниципального района

(Синим цветом, показаны зоны устойчивого приема сигнала, светло-синим слабого)

Операторы стандарта GSM так же стараются не отставать с внедрением новых технологий. Оператор ОАО «МегаФон» в октябре 2007 года в городе Санкт-Петербург уже запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент первой в России полноценной сети 3G в стандарте UMTS, однако данный тип связи подойдет в основном для городов, а для больших пространств Ленинградской области размеры зон покрытия будут слишком малы.

В настоящее время рынок сотовой связи вступил в фазу перехода из категории «быстрорастущих» в категорию «зрелых» со всеми присущими этому переходу явлениями - высоким уровнем конкуренции и проникновения и, как следствие, замедлением темпов роста абонентской базы. Данные факторы заставляют операторов сотовой связи корректировать маркетинговые стратегии в направлении развития дополнительных услуг и увеличения объемов пользования мобильной связью.

Перспективы развития сотовой связи на территории Бокситогорского муниципального района связаны с установкой новых базовых станций и увеличением территории покрытия (особое внимание при развитии зоны покрытия необходимо обратить на Заборьевское поселение); развитием сетей сотовой связи следующего поколения (3G); повышением качества и снижением стоимости мобильной связи.

В 2011 году продолжалось развитие сотовой связи в отдалённых уголках Бокситогорского муниципального района.

Были построены мачтовые устройства в следующих поселениях:

- Климовское сельское поселение - 1 башня ОАО «Мобильные телесистемы» в деревня Климово (в настоящее время идёт подключение);

- Радогощинское сельское поселение - 1 башня ОАО «Вымпелком» в деревня Прокушево, 1 башня ОАО «Вымпелком» в деревня Радогощь;

- Подборовское сельское поселение - 1 башня ОАО «Санкт-Петербург Телеком» и 1 башня ОАО «Вымпелком» в поселок Подборовье;

- Заборьевское сельское поселение - 1 башня оператора «Билайн» в поселок Заборье.

Проложены оптоволоконные линий связи в Радогощинском и Заборьевском сельских поселениях, что позволит в перспективе предоставлять населению  удалённых деревень самые современные услуги. В 2010 году аналогичные линии связи проложены до деревень Климово и Мозолево-1. На территории района с прошлого года осуществляется приём цифрового телевидения.

Радиовещание

К крупным операторам, имеющим лицензию на оказание услуг по трансляции радиопрограмм на территории Ленинградской области, относятся: открытое акционерное общество «Ленсвязь», ЦРР-2, обеспечивающие трансляцию программ «Радио России», «Маяк», «Дом радио «Гардарика» на УКВ, FM и «Радио России» по проводной вещательной сети. Часть Бокситогорского муниципального района находится в зоне действия радиоцентров 1 и 11 расположенных в городе Санкт-Петербург.

Таблица 10.6-4. Характеристики вещания радиостанций на территории Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Транслируемая программа | Частота, МГц | Время работы, (начало-конец работы) | Поддержка системы RDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радио России | 66,14 | 05.56-24.00 | нет |
| 2 | Радио Маяк | 68,93 | 06.00-01.00 | нет |
| 3 | Дорожное радио | 102,6 | Круглосуточно | да |
| 4 | Радио Гардарика | 105,1 | 06.00-01.00 | нет |
| 5 | Радио Хит | 106,4 | Круглосуточно | да |
| 6 | Радио Тихвин | 106,9 | Круглосуточно | нет |

Основными перспективами развития эфирного радиовещания в Бокситогорском районе является постепенный переход на цифровые стандарты DAB и DRM, причем последний стандарт, наиболее перспективен, так как позволяет организовать цифровое радиовещание (с качеством CD диска), например в КВ диапазоне, и охватить всю территорию Ленинградской области используя лишь один (максимум два) передатчик мощностью не более 30 кВт.

Развитие вещания на территории Ленинградской области проводится в соответствии с региональной целевой программой «Развитие цифрового телерадиовещания на территории Ленинградской области» на 2009-2010 годы». Данная программа предусматривала наряду с расширением зоны охвата населения радиовещанием (увеличение охвата до 80 % населения), а так же постепенный переход на радиовещание (с проводного вещания). В связи с повсеместным сокращением радиоточек проводного вещания, в связи с экономически невыгодным положением данного вида связи (содержание медных линий, узлов регенерации и т.п.) происходит постепенный перевод радиотрансляционных точек на УКВ-ЧМ вещание.

Проводное вещание в Бокситогорском районе согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. Основной задачей Программы является решение следующих проблем: повышение рентабельности предприятий связи и расширение сервиса услуг, и повышение их качества. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и, вместе с тем, продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг.

Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал «Российской радиотелевизионной и радиовещательной сети» - Санкт-Петербургский Радиоцентр. Передача сигнала осуществляется от петербургского радиоцентра до передающих центров посредствам радиорелейных станций.

Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области попадает в усредненную зону покрытия 4 объектов:

- Радиоцентр № 1 (город Санкт-Петербург/ поселок Ольгино)

- Радиоцентр № 11 (поселок Красный Бор Тосненского муниципального района)

- Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11

- Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (поселок Чудцы)

Рис. 10.6-3.Усредненные зоны покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Цифрами обозначены:

1. Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, город Санкт-Петербург)
2. Радиоцентр № 1 (город Санкт-Петербург / поселок Ольгино)
3. Передающий цех радиовещания № 3 (город Санкт-Петербург)
4. Радиоцентр № 11 (поселок Красный Бор Тосненского муниципального района)
5. Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
6. Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
7. Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
8. Подпорожский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
9. Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11
10. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (город Волхов)
11. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (город Сясьстрой)
12. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (поселок Потанино)
13. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (поселок Чудцы)

Центры осуществляют вещание следующих телевизионных программ:

- Тихвинского ТВ, номер телевизионного канала 7;

- ТК «Россия», номер телевизионного канала 1 (для передатчика в деревня Чудцы телевизионный номер канала Россия – 5 );

- Первый канал, номер телевизионного канала 9;

- ТРК «Петербург» (Пятый канал), номер телевизионного канала 12;

- ТК «СТО», номер телевизионного канала 60.

По данным статистики 91,5 % населения Бокситогорского муниципального района имеют возможность принимать 2-3 ТВ программы.

В городе Пикалёво также функционирует кабельное телевидение.

В будущем, при ра телевизионного вещания в Бокситогорском районе, является полный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно Федеральной целевой программе «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для установки цифровых радиопередатчиков на существующие радиоцентры телевещание потребуется модернизация существующих антенн систем передачи сигнала.

Интернет

Рынок интернет-услуг - один из самых динамично развивающихся сегментов телекоммуникационной отрасли области. Увеличение этого сегмента обусловлено повышением уровня компьютерной грамотности населения и, как следствие, расширением аудитории частных пользователей, а также увеличением количества русскоязычных информационных и региональных информационных порталов.

Рынок Интернет услуг в Бокситогорском муниципальном районе, представлен компаниями:

- ООО «Интернет 47»;

- Сотовые операторы ЗАО «Скайлинк», ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные телесистемы»;

- ОАО «Ленсвязь» под маркой «Авангард».

Основные технологии доступа в Интернет на территории Бокситогорского муниципального района, коммутируемый (DialUp), выделенный (xDSL) доступ и доступ по кабельным линиям.

Компания ОАО «Ленсвязь», основываясь на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги коммутируемого доступа, а также услуги доступа по выделенному каналу.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ в интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию. Выделенный (DSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары на высокой скорости до 12 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.

Широкополосные услуги связи связанны с наличием цифровых АТС в населенных пунктах и поэтому связанны в основном с городскими поселениями Бокситогорского муниципального района. Коммутируемый доступ остается приоритетным в сельской местности.

Провайдеры привязаны к крупным населенным пунктам, так, например, ООО «Интернет 47» предоставляет услуги доступ к сети через локальную сеть, но только на территории города Бокситогорск. Для дальнейшего развития интернет доступа в районе необходимо развивать межпоселковые сети, как на основе кабелей, так и на основе радиодоступа. Особое развитие на первую очередь необходимо запланировать в Анисимовском и Самойловском поселениях.

Малое число компаний, обеспечивающих доступ к сети, а также высокие цены и небольшая территория охвата говорят о слабой развитости данного сектора связи. К сожалению, в удаленных районах полный спектр услуг Интернета не доступен, однако с учетом того, что многие сотовые операторы (ЗАО «Скайлинк», ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные телесистемы») уже сейчас предлагают услуги мобильного Интернета, при желании, с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть и в достаточно удаленном населенном пункте. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений.

Подключение к Интернету общеобразовательных заведений в Бокситогорском районе осуществляется по Региональной целевой программе «Информатизация системы образования Ленинградской области».

На территории Бокситогорского муниципального района функционирует в настоящее время сегмент Ленинградской областной корпоративной образовательной сети (ЛОКОС). Она обеспечивает предоставление следующих услуг:

- обеспечение структурированного хранения и оперативного доступа к электронным каталогам учебно-методических пособий;

- обеспечение доступа к сетям ЛОКОС и Интернет сотрудников и учащихся Ленинградского областного центра одаренных школьников «Интеллект»;

- организация дистанционного обучения школьников, получающих дополнительное образование в ГОУ ДОД «Ленинградский областной центр одаренных школьников «Интеллект», по отдельно выбранным курсам, в промежутках между очными сессиями.

В Бокситогорском муниципальном районе 8 общеобразовательных учреждений уже имеют волоконно-оптические линии связи для доступа к ресурсам сети Интернет, что позволяет увеличить скорость доступа до 1000 килобит/сек., участвовать в видеоконференциях, использовать другие сервисы глобальной сети.

Для осуществления доступа до сети интернет в труднодоступных и малонаселенных населённых пунктов, в которые прокладка кабеля невозможна, возможным вариантом развития является использование технологии WiMax, которая обеспечит передачу данных со скоростью порядка 4 Мбит/с на расстоянии до 10 км.

Постоянное развитие и совершенствование технологии WiMAX, новые варианты ее использования - все это позволит оператору строить свою сеть с огромной перспективой на будущее. Применение WiMAX позволяет передавать трафик Ethernet (передача данных) без дополнительной его обработки при приеме и передаче.

Почтовая связь

Основным поставщиком услуг почтовой связи на территории Бокситогорского муниципального района является Управление федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В состав УВПС на территории Бокситогорского муниципального района входят 30 почтовых отделения связи. В настоящее время на территории района предоставляются следующие услуги:

- Почтовые услуги: универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли); посылки; экспресс-почта «EMS Почта России»; «Отправления 1 класса».

- Финансовые услуги: выплата/доставка пенсий и пособий; почтовые переводы «КиберДеньги»; прием коммунальных платежей; прием платежей за услуги сотовой и факсимильной связи, Интернет и телевидение; погашение кредитов на почте; страховые услуги.

- Услуги для населения: «КиберПочт@»; «КиберПресс@»; распространение печати по подписке; продажа проездных билетов; продажа бестиражных и тиражных лотерей; услуги телефонной связи.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области;

- создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002-2010 годы).

# 11. Историко-культурный потенциал Бокситогорского муниципального района

Сохранение и передача объектов историко-культурного значения будущим поколениям является одним из ведущих направлений Стратегии развития отрасли культуры Ленинградской области на перспективу до 2025 года. При разработке проектных предложений по пространственно-планировочной организации территории необходимо уделить особое внимание проблеме охраны и использования памятников уникального историко-культурного наследия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации)» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Сохранение памятников истории и культуры, их учет в системе градостроительных мероприятий, при решении архитектурно-пространственной композиции территории района являются основополагающими.

Характеристика историко-культурного наследия Бокситогорского муниципального района

Бокситогорский муниципальный район обладает значительным историко-культурным потенциалом: на его территории расположено 214 как уже изученных, так и вновь выявленных объектов историко-культурного наследия (5 из них отнесены к категории охраны федерального значения). Из 214 памятников истории и культуры, 5 объектов культурного наследия имеют статус объектов федерального значения, 59 памятника имеют региональную категорию охраны, 150 памятников истории и культуры являются вновь выявленными. Структура историко-культурного наследия Бокситогорского муниципального района представлена в таблице 11.1-1.

Таблица 11.1-1. Объекты историко-культурного наследия Бокситогорского муниципального района

| Категория | Объекты культурного наследия |
| --- | --- |
| Федеральная | 5 |
| Региональная | 58 |
| Вновь выявленные | 150 |
| Итого: | 214 |

Источник: Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Большая часть объектов культурного наследия Бокситогорского муниципального района представлена памятниками археологии.

Археологическое наследие района представлено большим разнообразием местонахождений, курганов и курганных групп, жальничных могильников, курганных и грунтовых могильников, селищ, стоянок, поселений. Десятки объектов археологического наследия, начиная с периода мезолита и до Средневековья, имеются во всех без исключения поселениях Бокситогорского муниципального района и сосредоточены, преимущественно, по берегам различных рек и озер, то есть, в традиционных зонах расселения.

Памятники архитектуры и градостроительства в районе представлены 34 объектами XVI–XIX вв. Среди них, постройки Антониево-Дымского монастыря, церкви, часовни, здания помещичьих усадеб в селе Сомино, деревнях Спирово и Галично. Особое место среди памятников архитектуры и градостроительства Бокситогорского муниципального района занимают памятники народного деревянного зодчества, в числе которых, в свою очередь, следует выделить древнейший памятник деревянного зодчества - церковь Рождества Богородицы в деревне Лиственка Заборьевского сельского поселения, срубленную в далёком 1599 году. Из ХVI века до нас дошли два вытянутых вверх с мягким повалом сруба, покрытых двускатными крышами и уступами. Это замечательное творение деревянного зодчества признано ценным памятником федерального значения и находится под охраной государства.

Памятники истории, практически равномерно распределены по всей территории Бокситогорского муниципального района.

Большая часть памятников связана с событиями Великой Отечественной войны – мемориалы, памятные места, надгробия, братские могилы. О событиях военной поры свидетельствуют памятники, установленные в местах гибели и захоронения лётчиков – в поселок Заборье, деревня Никольское, а также на месте братского захоронения граждан, погибших при авианалёте фашистов вблизи железнодорожной станции Подборовье. На разных фронтах Великой Отечественной войны сражались тысячи бокситогорцев, их имена увековечены потомками на обелисках и мемориальных досках. На окраине деревни Астрачи, на рубеже обороны советских войск, находится один из самых крупных в районе мемориальный комплекс, являющийся сейчас памятником боевой славы федерального значения. В деревнях Галично, Михайловские Концы, Веретье, Зиновья Гора, Колбеки, Стехново, Никольское, в поселках Тургошь и Подборовье, в селе Сомино, поселке городского типа Ефимовский, в городе Бокситогорск и в городе Пикалёво есть места захоронений военной поры и послевоенных перезахоронений. На территории современного Бокситогорского муниципального района покоится прах более двух тысяч защитников Отечества и мирных жителей.

В поселок Подборовье навечно застыла знаменитая «полуторка», автомашина ЗИС-5 стала памятником, увековечившим подвиг водителей «Дороги Жизни».

Памятные знаки «Дорога жизни», установленные в поселках Подборовье и Заборье, напоминают о том, как в декабре 1941-го военные строители и местное население в кратчайшие сроки по болотам и тайге построили новую автомобильную дорогу длиной около 300 километров.

Единственный в Бокситогорском районе памятник монументального искусства - памятник В.И.Ленину, воздвигнутый в 1958 году на площади Ленина город Бокситогорск.

Каждый объект культурного наследия:

- представляет собой уникальную ценность для района и является неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации;

- обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению;

- является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;

- представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;

- ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- влияет на решение вопросов в отношении инфраструктуры, непосредственно связанной с объектами культурного наследия, в том числе в части отношений, регулируемых гражданским, градостроительным, земельным, лесным, водным, природоохранным и иным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Таблица 11.1-2. Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района. Объекты культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория, акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Рождества Богородицы (деревня), XVIII-XIX веков | деревня Лиственка | Федеральный, Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 |
| 2 | Памятник-стела Петру I, установленный в честь посещения им здешних мест в 1712-1716 годах | деревня Сухая Нива | Федеральный, Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 3 | Могила Кренке Виктора Даниловича (1816-1893), военного инженера | деревня Колбеки | Федеральный, Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 4 | Мемориальный комплекс, сооруженный на рубеже обороны советских войск в период боев за город Тихвин в 1941 году. Также на территории комплекса находятся - братская могила советских воинов; - противотанковые надолбы; - стела; - «солдат атакующий», скульптура | на западной окраине деревни Астрачи | Федеральный, Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 5 | Мемориал в память обороны города в 1941-1944 годах - Ансамбль «Зеленый пояс славы Ленинграда». Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 годах. | деревня Подборовье, близ железнодорожной станции | Федеральный, Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
|  | Итого 5 объектов культурного наследия |  |  |

Таблица 11.1-3. Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района. Объекты культурного наследия регионального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория, акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила Веселова Алексея Федоровича (1904-1931), активного участника коллективизации, первого председателя местного колхоза, погибшего от рук кулаков; | деревня Фалилеево | Региональный, Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 |
| 2 | Успенская часовня, конец ХVIII начало Х1Х века. | деревня Заголодно | Региональный, Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 |
| 3 | Успенская часовня (деревянная), конец ХVII века | село Коростелёво | Региональный, Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 |
| 4 | Успенская часовня (деревянная), конец ХVIII – начало Х1Х | деревня Красный Бор | Региональный, Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 |
| 5 | Спасо-Преображенская часовня (деревянная), ХVIII века | деревня Машнево | Региональный, Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 |
| 6 | Пантелеймоновская часовня (деревянная), ХVIII - наччало Х1Х в.в. | деревня Михеево | Региональный, Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 |
| 7 | Никольская церковь, конец ХVII века | деревня Озерево | Региональный, Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 |
| 8 | Петропавловская церковь (деревянная), 1841 год | село Сомино | Региональный, Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 |
| 9 | Усадебный дом (деревянный), конец Х1Х века | село Сомино | Региональный, Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 |
| 10 | Церковь Ильи Пророка (деревянная), 1769 год | деревня Усадище-Дыми | Региональный, Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 |
| 11 | Памятник В.И.Ленина (из бронзы и гранита) | Город Бокситогорск, площадь Ленина | Региональный, Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959. |
| 12 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 годы | Город Бокситогорск, близ железнодорожной станции, в 1 км к северу от вокзала | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 13 | Памятный знак-стела на месте, где в 1941 году в период боев за Тихвин, находился штаб 4-ой Армии советских войск во главе командармом К.А. Мерецковым | деревня Большой Двор, в 15 км севернее города Бокситогорск, на восточной окраине, близ дороги к деревня Михайловские Концы | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 14 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 году | Деревня Галично, в 15 км северо-западу города Бокситогорск, на восточной окраине деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 15 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 году | Поселок городского типаЕфимовский, гражданское кладбище, юго-восточная сторона | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 16 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 году | Поселок городского типаЕфимовский, гражданское кладбище, юго-западная сторона | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 17 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 году | Поселок городского типаЕфимовский, гражданское кладбище, северная сторона | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 18 | Памятник-стела, посвященный «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941 году в период боев за город Тихвин. В Заборье в то время находился важный автомобильно-железнодорожный перевалочный пункт | Поселок Заборье, в 30 км восточнее поселка городского типа Ефимовский, близ железнодорожной станции, того же названия, у здания почты | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 19 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Деревня Зиновья Гора, в 8 км к северо-востоку от города Пикалёво, на восточной окраине деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 20 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Деревня Колбеки, в 10 км к юго-востоку от города Бокситогорск, на южной окраине деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 21 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Деревня Михайловские Концы, в 18 км к северо-западу от города Пикалёво, в центре деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 22 | Дом, где в 1958-1969 годах жил Герой Советского Союза Сапожников А.П | Город Пикалёво, Строительная улица, д. 15 | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 23 | Памятное место, где захоронен Герой Советского Союза Сапожников А.П. (1915-1969 годы) | Город Пикалёво, гражданское кладбище, на центральном участке | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 24 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Город Пикалёво, юго-восточная окраина города, у Ленинградского шоссе, близ производственного объединения «Глинозем» | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 25 | Памятное место, где захоронены советские воины и мирные граждане, погибшие при налетах фашистской авиации в 1941-1943 годы; в числе погибших - известный ленинградский ученый-ботаник и географ В.П. Малеев | Поселок Подборовье, в 29 км к востоку от поселок городского типаЕфимовский, близ железнодорожной станции, к северо-востоку от вокзала | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 26 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Поселок Сомино, в 18 км к юго-востоку от поселка городского типаЕфимовский, на гражданском кладбище | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 27 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годы | Деревня Стехново, в 6 км к северо-востоку от поселка Подборовье, на гражданском кладбище | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 |
| 28 | Жальник | Анисимовский с/с, деревня Горка, на левом берегу реки Чагода | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 29 | Жальник | Анисимовский с/с, деревня Пронино, на правом берегу реки Чагода | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 30 | Сопка | Анисимовский с/с, деревня Ромкино, на берегу озера Борового, Волокославский погост | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 31 | Жальник | Анисимовский с/с, деревня Чурилова Гора, на берегу реки Чагода, в 500 м к северо-востоку от ур. Буян | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 32 | Жальник | Большедворский с/с, деревня Дыми | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 33 | Жальник | Большедворский с/с, деревня Михайловские Концы | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 34 | Жальник | Большедворский с/с, деревня Павловские Концы | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 35 | Курган | Борский с/с, в 1 км от деревни Золотово, по дороге к деревне Мозолево-1 | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 36 | Поселение | Борский с/с, на возвышенности у деревни Колбеки | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 37 | Курган | Борский с/с, в 700 м к юго-востоку от деревни Славково | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 38 | Курганная группа, 2 насыпи | Галичский с/с, у деревни Астрачи, на территории мемориального комплекса на рубеже обороны советских войск в период боев за Тихвин в ноябре 1941 года | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 39 | Курганная группа, 4 насыпи | Галичский с/с, в 1 км к западу от деревни Астрачи, на левом берегу реки Тихвинка | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 40 | Жальник | Галичский с/с, у деревни Галично, в бору, у жел-дор. полотна | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 41 | Жальник | Ефимовский с/с, деревня Лопастино | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 42 | Жальник | Корвальский с/с, деревня Корвала | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 43 | Жальник | Мозолевский с/с, деревня Рудная Горка, на поле за ручьем на вершине у места бывшей часовни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 44 | Жальник | Мозолевский с/с, деревня Рудная Горка, в 150 мерах к западу от деревни за ручьем | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 45 | Городище | Озеревский с/с, деревня Городок в 200 м к западу в 100 м от дороги Климово-Озерево, на левом берегу реки Чагода | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 46 | Курганная группа, 7 насыпей | Озеревский с/с, деревня Озерево, в 2 км к западу от деревни Озерево на левом берегу реки Чагода | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 47 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Белый бор, в 1 км восточнее деревни по дороге в деревню Турандино, на обочине дороги | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 48 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Белый бор, уроч. Соломово, на левом берегу реки Чагода, в 1 км северо-западнее от деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 49 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Бирючово 0,5 км к юго-востоку от деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 50 | Городище | Озеревский с/с, деревня Городок | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 51 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Коргорка урочище Волокова Роща, 2,5 км восточнее деревни, в 450 м от реки Чагода | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 52 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Коргорка к юго-востокуот деревни на поле, 150 м от дороги | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 53 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Логиново в 200 метрах от деревни, около современного кладбища | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 54 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Моклаково | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 55 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Новиково на северной окраине деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 56 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Чисть, на современном кладбище | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 57 | Жальник | Озеревский с/с, деревня Шульгино в 2 км к северу от деревни на обочине шоссе | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 58 | Жальник | Окуловский с/с, деревня Окулово | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |
| 59 | Жальник | Труфановский с/с, деревня Труфаново в 0,5 км к востоку от деревни | Региональный, Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 |

Таблица 11.1-4. Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района. Выявленные объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория, акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовня Нила Столбенского | Деревня Гагрино на кладбище Анисимовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-2 от 04.12.1992 |
| 2 | Усадьба Лохвицких, в том числе барский дом и дом управляющего | Деревня Галично Большедворская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-1 от 04.12.1992 |
| 3 | Усадьба «Ольхово», в том числе главный дом и парк | Деревня Дороховая, Борская волость | Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 4 | Комплекс Тихвинской водной системы | Поселок городского типаефимовский | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 5 | Ильинская церковь | Поселок городского типаефимовский | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 6 | Церковь Воскресенская | Деревня Журавлёво Журавлёвская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 7 | Пятницкая часовня | Деревня Калинецкое Анисимовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-3 от 15.03.1988 |
| 8 | Покровская церковь | Деревня Колбеки Борская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-4 /1-5 от 15.03.1988 |
| 9 | Церковь Федоровская | Деревня Лидь Заборьевская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 10 | Жилой дом Фукова | Деревня Михалёво Ефимовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 11 | Усадьба княгини Мышецкой, в том числе главный дом | Деревня Мозалево-1 Мозолевская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988 |
| 12 | Казанская церковь | Деревня Мозалёво-1 Мозолевская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988 |
| 13 | Церковь Никольская | Деревня Никола Ефимовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 14 | Троице-Георгиевская церковь | Деревня Озерево Климовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 34/Д от 25.09.2001 |
| 15 | Церковь Георгия | Деревня Пелуши, Радогощинская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 16 | Церковь Тихвинской Божьей Матери | Деревня Поток, Подборовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 17 | Церковь Троицы каменная | Деревня Сенно, Борская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988 |
| 18 | Церковь Св.мч. Флора и Лавра деревянная | Деревня Сенно, Борская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988 |
| 19 | Часовня | Деревня Толсть, Климовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 20 | Часовня Ильинская | Деревня Труфаново, Климовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 21 | Часовня | Деревня Турандино, Климовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 22 | Часовня Ильинская | Деревня Черкасова Горка, Анисимовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-3 от 15.03.1988 |
| 23 | Часовня Ильинская | Деревня Щульгино, Климовская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997 |
| 24 | Комплекс Антониево Дымского монастыря, в том числе южный келейный корпус, восточный корпус, колокольня, жилой 2-х этажный дом | Поселок Красный Броневик, Большедворская волость | Выявленный, Акт постановки на учет № 34/Д от 25.09.2001 |
| 25. | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1945 годы | Деревня Веретье | Выявленный |
| 26. | Стела в честь Героя Советского Союза - летчика Годовикова А.Н., погибшего над «Дорогой жизни» в районе поселка Заборье | Поселок Заборье, близ школы | Выявленный |
| 27. | Могила летчика Ковалева Виктора Аркадьевича | Деревня Никольское | Выявленный |
| 28. | Могила Кислицына Ивана Степановича | Поселок Сомино, кладбище | Выявленный |
| 29. | Могила Кирилловой Т.Ф. | Деревня Тургошь | Выявленный |
| 30. | Обелиск в честь работников Бокситогорского торфозавода, погибших на фронтах ВОВ | Город Бокситогорск, улица Заводская, у проходной з-да «Биохимический завод» | Выявленный, Акт постановки на учет № 90-Д от 16.04.2010 |
| 31 | Грунтовый (?) могильник Спирово | В центре деревни Спирово (бывшая деревня Червина), напротив здания почты 0,15 км от левовго берега река Хвоенка (Голоденка), на песчаном холме (на вершине холма – братское захоронение 1941-1945 годы) | выявленный |
| 32 | Жальничный могильник Гагрино с крестами | 1 км к юго-восточного от деревни Гагрино, на песчаном холме | выявленный |
| 33 | Жальничный могильник и сопкообразная насыпь Некрасово (Малые Струги) | На границе слившихся деревнь Струги и Некрасово, в 80 м к северу от озера Стругское, на высоте 4 метра над уровнем моря | выявленный |
| 34 | Жальничный могильник Калинецкое | Деревня Калинецкое, на берегу озера, на холме, на котором стоит деревянная часовня (водораздел между реками Чагода и Воложба) | выявленный |
| 35 | Грунтовый (?) могильник Труфаново 1 | Деревня Труфаново, восточная окраина, 0,8 км СВ прав. Берега реки Тихвинка, на песчаном холме | выявленный |
| 36 | Грунтовый (?) могильник Труфаново 2 | 0,3 км южнее могильника Труфаново 1, на верхней террасе прав. Берега реки Тихвинка, 0,5 км севернее реки на холме | выявленный |
| 37 | Могильник Старина | Деревня Старина, юго-западная окраина; 0,5 км северо-восточнее деревни Труфаново; 1,5 км от правого берега реки Тихвинка | выявленный |
| 38 | Могильник Врачово | Деревня Врачово, северная окраина; на песчаном мысе верхней террасы река Тихвинка (50 метров от левого берега), при впадении ручья | выявленный |
| 39 | Грунтовый могильник Езжино | Деревня Врачово (напротив бывшей деревни Езжино, сейчас - восточная часть деревни Врачово), 50 метров от правого берега реки Тихвинка, у порога, на холме | выявленный |
| 40 | Грунтовый могильник Дерева-1 | Деревня Дерева, северная окраина, 0,2 км к северу от авто остановки; 1 км к югу от левого берега реки Тихвинка; южный склон холма | выявленный |
| 41 | Грунтовый могильник Ульяновщина | Деревня Ульяновщина, северная окраина; 20 метров от высокого левого берега реки Тихвинка | выявленный |
| 42 | Могильник Великий Двор – Званы | Поселок Великий Двор, запднее часть; 50 м север-западнее авто остановки; 0,3 км от левого берега реки Тихвинка | выявленный |
| 43 | Могильник Минецкое | 0,1 км восточнее деревни Минецкое, правый берег ручья-притока реки Тихвинка, 40 м от правого берега | выявленный |
| 44 | Грунтовый могильник Новинка, с часовней с каменным крестом) | 0,12 км к северу от деревня Новинка, на холме среди поля | выявленный |
| 45 | Курганная группа Гора (4 насыпи) | Деревня Гора, северо-восточная окраина; 20 м юго-восточнее моста через ручей - левый приток реки Тихвинка | выявленный |
| 46 | Курган Заболотье (быв. курганная группа) | 1 км юго-восточнее деревня Веретье, 10 м северо-западнее дороги Веретье-Житомирский Шлюз; 30 м от левого берега реки Тихвинка; на краю верхней надпойменной террасы | выявленный |
| 47 | Поселение Горелуха | 0,6 км восточнее поселок Горелуха, 416-417 км трассы СЕ газопровода | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |
| 48 | Курган Житомирский шлюз III (останец) | 3 км юго-западнее деревня Веретье, 2,6 км северо-западнее деревни Горелуха, в створе СЕГ, примыкает с северу к существующему коридору (пикет 420, 0,25 км В) | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |
| 49 | Курганная группа Новосельск-1 (18 насыпей) | 1,8 км северо-западнее деревня Веретье, у бывшего хутотра Новосельск, 0,1 км к юго-восточнее левого берега реки Тихвинка; 60 м к юго-востоку от дороги Веретье – Житомирский Шлюз, на краю поля | выявленный |
| 50 | Курганная группа Новосельск-2 (5 насыпей) | 1,2 км юго-западнее деревни Веретье, 0,8 км к юго-западу от деревни Гора; 0,5 км восточне бывшего хутора Новосельск; 80 м к северо-западу от дороги Веретье-Житомирский Шлюз, 0,8 км от КГ Новосельск-1 на песчаной возвышенности среди низины | выявленный |
| 51 | Курганная группа Новосельск-3 (3 насыпи) | 1 км юго-западнее деревня Веретье, 0,38 км от дороги Веретье – Житомирский Шлюз; 0,7 км к юго-востоку от левого берега реки Тихвинка; 0,2 км восточнее от КГ Новосельск-2 на песчаной возвышенности среди болотистой низины | выявленный |
| 52 | Курганная группа Новосельск-4 (2 насыпи) | 1,8 км северо-западнее деревня Веретье, 0,24 км к югу от дороги Веретье – Житомирский Шлюз; 0,25 км к югу от левого берега реки Тихвинка; 0,18 км юго-западнее КГ Новосельск-1 | выявленный |
| 53 | Курган Житомирский Шлюз-2 | 3 км западнее деревни Веретье, 50 м к югу от дороги Веретье-Житомирский Шлюз; 60 м к югу от левого берега реки Тихвинка; 0,4 км восточнее Житомирского Шлюза, на моренном всхолмлении в сосновом лесу | выявленный |
| 54 | Курганная группа Галично-1 (6 насыпей) | 0,7 км севернее деревни Галично, правый берег реки Тихвинка, в лесу | выявленный |
| 55 | Курганная группа Ильино-1 (9 насыпей) | Южная околица бывшей деревни Ильино, 2,2 км севернее деревни Галично, правый берег реки Тихвинка, у дороги | выявленный |
| 56 | Курганная группа Ильино-2 (9 насыпей) | Левый берег реки Тихвинка, напротив бывшей деревни Ильино, 2,5 км СЗ деревня Галично, на 2-й террасе в хвойном лесу | выявленный |
| 57 | Курган Бурково-1 (местное название – «сопка») | 0,3 км юго-западнее (0,22 км западнее) деревн Бурково, 0,3 км от правого берега реки Тихвинка, на краю верхней террасы левого берега впадающего в нее ручья | выявленный |
| 58 | Курган Максимова Гора 1 | 0,14 км южнее деревни Максимова Гора, 60 м к югу от левого берега реки Максимовка; 0,6 км юго-восточнее шоссе Бокситогорск – Мозалево-1, на склоне возвышенности | выявленный |
| 59 | Грунтовый могильник Носово | Деревня Носово, северная окраина, 0,12 км западнее шоссе Бокситогорск – Мозалёво-1, 0,7 км к западу от левого берега реки Воложба, на холме, поросшем старыми соснами | выявленный |
| 60 | Грунтовый (?) могильник Межуречье | Деревня Межуречье, восточная окраина, правый берег Воложба, у моста (шоссе Бокситогорск-Мозалёво-1), на песчаном холме | выявленный |
| 60 | Грунтовый могильник Жилоток | Деревня Жилоток, восточная окраина, у моста через реку Воложба, на лев. Берегу, 50 м от реки, на песчаном холме с соснами | выявленный |
| 61 | Грунтовый могильник Нос | Деревня Нос, южная окраина, на мысу при слиянии рек Валченка и Быстрая на песчаном холме | выявленный |
| 62 | Жальничный могильник Машнево | В центре деревня Машнево, на высоком холме над озером Сомино, рядом с деревней часовней | выявленный |
| 63 | Жальничный могильник (?) Сухая Нива | Деревня Сухая Нива, западная часть, на песчаном холме | выявленный |
| 64 | Могильник Михалёво 1 | 0,5 км восточнее юго-восточной части деревни Михалёво, на песчаном холме на краю склона к берегу ручья | выявленный |
| 65 | Могильник Михалёво | Деревня Михалёво, северо-западная часть, левый (западный) берег ручья-притока реки Тихвинка, 0,5 км от ее левого берега, на песчаном холме | выявленный |
| 66 | Жальничный могильник Никола | Деревня Никола, восточная окраина, к югу от церкви | выявленный |
| 67 | Курган Белоглазово | 0,4 км севернее деревни Белоглазово, на краю склона к речке Угница, 0,3 км от берега | выявленный |
| 68 | Грунтовый (?) могильник Осиновка | Деревня Осиновка, западная часть, на краю склона к ручью, на песчаном холме | выявленный |
| 69 | Могильник Чевакино | Деревня Чевакино, юго-восточный край, на краю склона правого берега реки Тихвинка, 0,7 км к северу от нее | выявленный |
| 70 | Жальничный могильник Пшенишниково | 0,2 км западнее деревни Пшенишниково, 2 км западнее деревни Чевакино, на мысу правого берега реки Тихвинка | выявленный |
| 71 | Жальничный могильник Зёхово | 0,1 км южнее бывшей деревни Зехово; 3 км западнее деревни Заполье, у дороги в бывшей деревне Дуброво, на песчаном холме | выявленный |
| 72 | Могильник Дуброво | Бывшая деревня Дуброво, западная окраина, 1,5 км юго-западнее бывшей деревни Зехово; 4,5 км юго-восточноее деревни Заполье, у дороги в бывшей деревне Раменье, на песчаном холме, поросшем соснами (бассейн реки Чагода) | выявленный |
| 73 | Поселение Лидь 1 | 3 км западнее деревни Лидь, на правом берегу реки Лидь | выявленный |
| 74 | Стоянка Лидь 2 | 1,3 км западнее деревни Лидь, на левом берегу реки Лидь | выявленный |
| 75 | Селище Лидь 3 | 1,0 км западнее деревни Лидь | выявленный |
| 76 | Стоянка Лидь 4 | 0,5 км запанее деревни Лидь, левый берег реки Лидь, левый берег ручья, в его устье | выявленный |
| 77 | Курганная группа Заборье-1 (2 насыпи) | 3 км северо-западнее деревни Заборье, 0,2 км к востоку от левого берега реки Лидь, 20 м к западу от дороги Заборье-Скверы, в лесу | выявленный |
| 78 | Курганная группа Заборье-2 (3 насыпи) | 4 км северо-западнее деревни Заборье, на высоком берегу реки Лидь, к западу от дороги Заборье-Скверы | выявленный |
| 79 | Жальничный могильник Селище | 6 км от деревни Селище, в урочище Опохи, на берегу ручья-притока реки Чагода, 0,8 км от ее левого берега, на небольшой возвышенности | выявленный |
| 80 | Жальничный могильник Турандино | 1,5 км западнее деревни Турандино, к югу от дороги в деревни Белый Бор, 1 км к югу от реки Чагода, в роще | выявленный |
| 81 | Сопка Усадище 1 | Деревня Усадище, 0,12 км правее берега реки Чагода, на огородах | выявленный |
| 82 | Жальничный могильник Усадище-2 | 0,5 км юго-восточнее деревни Усадище, 0,6 км от правого берега реки Чагода, за полем в лесу на песчаной возвышенности | выявленный |
| 83 | Грунтовый могильник Усадище-3 | Деревня Усадище, огороды | выявленный |
| 84 | Курган Озерево-2 | 1,2 км западнее деревни Озерево, 0,35 км от левого берега реки Чагода, в лесу | выявленный |
| 85 | Селище Озерево-3 | Деревня Озерево, огороды, вдоль левого берега реки Чагода, у конторы лесничества | выявленный |
| 86 | Курганно-жальничный могильник Новиково-Озерево (4 насыпи) | 0,25 км юго-западнее деревни Новиково, у деревни Озерево, 0,2 км от правого берега реки Тушемелька на песчаной возвышенности | выявленный |
| 87 | Курганная группа Варшавский шлюз (3 сопки, 2 удлиненных кургана, 1 подквадратная насыть) | 10 км восточнее деревни Озерево у Варшавского шлюза; 50 м от левого берега реки Чагода у ее слияния с рекой Горюн (Соминка) | выявленный |
| 88 | Курганная группа Ольеши (13 насыпей) | 2 км юго-западнее деревни Колпь, между устьями двух ручьев, на песчаной гряде, на высоте 2-3 м над уровнем реки, в сосновом лесу | выявленный |
| 89 | Стоянка Перунь | Деревня Перунь, на краю правого берегареки Колпь, на высоте 5 м над уровнем воды, на лугу. | выявленный |
| 90 | Поселение Лиственка-1 | 4 км юго-западнее деревни Лиственка (ниже по течению), правый берег реки Колпь, 70 м севернее устья ручья Волочка, в пойме у подножия надпойменной террасы | выявленный |
| 91 | Стоянка Лиственка-2 | 6 км южнее деревни Лиственка (ниже по течению), правый берег реки Колпь, 0,5 км южнее места Заборье-Лиственка, в сосновом лесу, в месте пересечения с ЛЭП | выявленный |
| 92 | Стоянка Лиственка-3 | 4 км юго-западнее деревни Лиственка, правый берег реки Колпь, на мысу 1-й надпойменной террасы, в 60 м от воды, на высоте 5 м над уровнем реки, в сосновом лесу; 10 м севернее поселок Лиственка-1 | выявленный |
| 93 | Стоянка Лиственка 8 | 8 км юго-восточнее деревни Лиственка, левый берег реки Колпь. На невысокой узкой песчаной гряде, идущей вдоль края 1 надпойменной террасы. Высота над уровнем воды - 6 м. | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |
| 94 | Сопка Утишье | Деревня Утишье | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |
| 95 | Поселение Верхневольск-3 | Деревня Верхневольск, на реке Колпь, 7 км ниже по течению реки Лиственка | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |
| 96 | Жальник у деревня Вяз | 0,55 км северо-западнее западного края деревня Вяз (рядом с дорогой деревня Вяз - деревня Ионино) | выявленный |
| 97 | Курганная группа Гришкино-1 (58 насыпей) | 1 км южнее деревни Гришкино, 70 м к северу от правого берега реки Лидь, 5 м над уровнем воды; в сосновом лесу | выявленный |
| 98 | Курганная группа Гришкино-2 (6 насыпей) | 1 км юго-восточнее деревни Гришкино, 0,5 км к западу от правого берега реки Лидь, 0,1 км северо-западнее Гришкино-1, северный берег ручья, 2 м над руслом; в сосновом лесу | выявленный |
| 99 | Селище Гришкино-3 | 1,3 км южнее деревни Гришкино, вдоль правого берега реки Лидь, на лугу, 3-4 м над уровнем воды | выявленный |
| 100 | Стоянка Белое-1 | 8 км северо-западнее станции Тургошь, 0,3 км севернее озера Белое, на мысу | выявленный |
| 101 | Стоянка Белое – 2 | 0,4 км северо-западнее станции Белое - 1 у лесной дороги, на суходоле среди болота | выявленный |
| 102 | Стоянка Белое – 3 | 0,7 км северо-западнее станции Белое - 1; 0,3 км от станции Белое - 2, на суходоле среди болота, на лесной дороге | выявленный |
| 103 | Стоянка Межинка – 1 | 3 км северо-западнее деревни Тургошь, на правом брегу реки Межинка, 0,2 км к западу от устья | выявленный |
| 104 | Стоянка Межинка – 2 | 3 км северо-западнее деревни Тургошь, на левом берегу реки Межинка, 0,4 км к северо-западу от устья, на мысу | выявленный |
| 105 | Группа сопок Тургошь (3 насыпи) | 2,5 км севернее деревни Тургошь, на левом берегу реки Лидь | выявленный |
| 106 | Стоянка Великое | 3 км юго-всточнее деревни Максимово, на севеврном берегу озера Великое, в 3 км северо-западнее железнодорожного моста на доророге Чагода - Поборовье, 40 м от берега озера | выявленный |
| 107 | Поселение Карасинское | 3,5 км юго-восточнее деревни Максимово, на северном берегу озера Карасинское, на поляне, окаймленной соснами | выявленный |
| 108 | Стоянка Карасинка - 2 (Максимово - 1) | 5 км южнее деревни Максимово, 9 км юго-восточнее деревни Васьково по обоим берегам реки Карасинка, у моста на дороге Максимово - Тургошь | выявленный |
| 109 | Многослойное поселение Карасинка - 1 (Максимово - 2) | 5 км южнее деревни Максимово, на левом берегу реки Карасинка, 0,1 км юго-восточнее моста на дороге Максимово – станция Тургошь | выявленный |
| 110 | Грунтовый могильник (Максимово - 3) | В 5 км южнее деревни Максимово на правом берегу реки Карасинка, 40 м южнее моста на дороге Максимово – Тургошь, на всхолмлении | выявленный |
| 111 | Курганна группа Максимово - 4 (50 курганов) | 5,2 км южнее деревни Максимово, 60 м южнее правого берега реки Карасинка, 0,16 км от моста на дороге Максимово – Тургошь | выявленный |
| 112 | Курганная группа Максимово – 5 | 5,4 км южнее деревни Максимово, 0,26 км южнее правого берега реки Карасинка, 0,4 км юго-восточнее моста на дороге Максимово – станция Тургошь; 0,1 км от кургана Максимово – 4 | выявленный |
| 113 | Сопка Максимово – 6 | 0,14 км южнее деревни Максимово; 0,6 км юго-восточнее шоссе Бокситогорск – Мозалёво-1; 60 м от левом берегу реки Максимовка | выявленный |
| 114 | Стоянка Карасенка - 4 (Максимово - 7) | В юго-западной части кургана Максимово – 4 | выявленный |
| 115 | Жальничный могильник Еремина Гора | 10 км севернее деревни Амосова Гора | выявленный |
| 116 | Жальничный могильник Заозерье | 10 км западнее деревни Чайгино | выявленный |
| 117 | Могильник Чайгино – 1 (курган + грунтовый могильник) | Западная окраина деревни Чайгино; 30 м от берега озера Чайгинское, 5 м над уровнем воды | выявленный |
| 118 | Могильник Чайгино – 2 (курган + грунтовый могильник) | Северо-западная окраина деревн Чайгино, на мысу озера Чедраковское, на высоте 10 м над уровнем воды | выявленный |
| 119 | Грунтовый могильник Чайгино - 3 | Южная окраина деревни Чайгино, правый берег реки Лидь, на склоне, на высоте 4 м от воды; 10 м северо-западнее моста | выявленный |
| 120 | Селище Чайгино – 4 | Южная часть деревня Чайгино, правый берег реки Лидь; в 15 м к северу от моста; с севера примыкает к могильнику Чайгино - 3 | выявленный |
| 121 | Курган Чайгино – 5 | Южная окраина деревни Чайгино, 70 м к юго-востоку от моста через реку Лидь | выявленный |
| 122 | Селище Чайгино – 6 | 2 км от деревни Чайгино, 70 м к югу от правого берега реки Лидь; 50 м к юго-востоку от озера Ланозеро (разлива реки Лидь) | выявленный |
| 123 | Стоянка Пелуши – 1 | 2 км северо-аосточнее деревня Остров, в юго-восточной части деревни Пелуши, на территории Пелушского погоста (кладбище и разрушенная каменная церковь); 3 км юго-восточная деревня Окулово, на перешейке между Пелушским и Поповским озерами | выявленный |
| 124 | Селище Пелуши – 2 | Западная часть бывшей деревня Пелуши, на перешейке, между пелушским и поповским озерами; 80 м к сз от станции Пелуши - 1 | выявленный |
| 125 | Грунтовый могильник Маслово (1911 год – Жальник) | Восточная окраина бывшей деревня Маслово, у дороги на бывшую деревню Сташково; 7,5 км от деревни Радогощь, на холме над ручьем (в 1911 году отмечен как «“жальник») | выявленный |
| 126 | Курганная группа Кургалово | На берегу озера Кургалово, 9 км западнее бывшей деревни Татарова; 15 км северо-западнее деревни Радогощь | выявленный |
| 127 | Местонахождение Ланское | 11 км к юго-востоку от деревни Радогощь, на северо-западном берегу озера Ланское | выявленный |
| 128 | Курган Купань | У бывшей деревни Купань, 7,5 км южнее деревни Селиваново; 0,5 км в шоссе Пикалёво – Анисимово; 0,1 км от левого берега реки Чагода. Насыпь вытянутой формы, высота – 1,3 м | выявленный |
| 129 | Грунтовый (?) могильник Григоркино | 0,35 км северо-восточнее деревни Григоркино; 0,3 км южнее берега озера Окуловское, на оконечности возвышенности. | выявленный |
| 130 | Грунтовый (?) могильинк Володино | Юго-восточная часть деревни Володино; 0,5 км от правого берега реки Тихвинка у дороги на ровном месте | выявленный |
| 131 | Могильник Плутино | Северная часть деревни Плутино; 0,2 км от правого берега реки Тихвинка на краю верхней террасы на высоте 6-7 м над поймой | выявленный |
| 132 | Грунтовый (?) могильник с каменным крестом Новли | Северная окраина деревни Новли, на песчаном холме | выявленный |
| 133 | Жальничный могильник Шигола | 8 км северо-западнее деревни Прокушево; у бывшей деревни Шигола на озере Шигола | выявленный |
| 134 | Жальничный могильник Остров | 9 км северо-западнее деревни Прокушево | выявленный |
| 135 | Жпльничный могильник Лаврово | 1 км северо-западнее деревни Сидорово; у бывшей деревни Лаврово, восточный берег озера Кондозеро | выявленный |
| 136 | Стоянка Святозеро | 3,5 км юго-западнее деревни Красный Бор, восточный берег озера Святозеро | выявленный |
| 137 | Стоянка Мягозеро | 13 км юго-западнее деревни Красный Бор, юго-восточный берег озера Мягозеро, на песчаном мысу | выявленный |
| 138 | Стоянка Лахта – 1 | 2,5 км юго-западнее – западнее деревни Лахта, на северном берегу озера Шидозеро, на мысу | выявленный |
| 139 | Стоянка Лахта – 2 | 1,5 км юго-западнее деревни Лахата, восточный берег озеро Шидозеро | выявленный |
| 140 | Курган Сомино (Упалова Гора) | 0,7 км юго-восточнее деревни Сомино, 0,1 км от правого берега реки Соминка, на моренной гряде в сосновом лесу, в урочище Упалова гора | выявленный |
| 141 | Жальничный могильник Забелье – 1 | Северная окраина деревни Забелье, 40 м от левого берега реки Белая, на возвышенности | выявленный |
| 142 | Стоянка Забелье – 2 | 0,8 км северо-восточнее деревни Забелье, на мысу левого берега реки Белая при впадении в озере Вожанское | выявленный |
| 143 | Стоянка Забелье – 3 | 1 км северо-восточнее деревни Забелье, 0,2 км от стоянки Забелье - 2, на заболоченном берегу озера Вожанское, на краю распаханного поля | выявленный |
| 144 | Стоянка Забелье – 4 | 2,5 км юго-восточнее деревни Забелье на правом берегу реки Горюн, у ее истока из озера Вожанское | выявленный |
| 145 | Поселение Забелье – 5 | 1,5 км юго-восточнее деревни Забелье, на юго-западном берегу озера Вожанское, на сев склоне крупного песчаного всхолмления | выявленный |
| 146 | Селище Горюн – 1 | 2,5 км юго-западнее деревни Вожани, на правом берегу реки Горюн, при ее истоке из озера Вожанское, на мысу | выявленный |
| 147 | Стоянка Горюн – 2 | 2,5 км юго-западнее деревни Вожани, на ровном участке берега озера Вожанское, на правом берегу реки Горюн | выявленный |
| 148 | Стоянка Горюн – 3 | 2,5 км юго-западнее деревни Вожани, на ровном участке правого берега реки Горюн при ее истоке из озера Вожанское; перекрыта слоем селища Горюн - 1 | выявленный |
| 149 | Стоянка Горюн – 4 | 3 км юго-западнее деревни Вожани, на левом берегу реки Горюн; 0,5 км южнее истока на ровной площадке, ограниченной с запада берегом реки, с севера - уступом террасы, с востока - подъемом на песчаное всхолмление | выявленный |
| 150 | Жальничный могильник Дуброво | Северо-западная окраина деревня Дуброво (Дуброва), на возвышенности h около 2 м | выявленный Акт постановки на учет № 70Д от 28.12.2007 |

Выводы

Историко-культурное наследие Бокситогорского муниципального района представлено значительным числом объектов: 214 как уже изученных, так и вновь выявленных памятников истории, археологии, монументального искусства и архитектуры, 5 из которых отнесены к категории охраны федерального значения, 58 к региональным и 150 к вновь выявленным.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия Бокситогорского муниципального района на сегодняшний день не разработаны, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон не утверждены.

Современное состояние культурного наследия Бокситогорского муниципального района характеризуется посильным обеспечением комплекса мер, направленных на выявление и изучение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, науки и техники, этнологии или антропологии, социальной культуры, сохранение и дальнейшее развитие традиций, патриотического воспитания, реставрацию и консервацию объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия.

Серьезной проблемой остается неудовлетворительное состояние целых категорий памятников; аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, угрожающее гибелью в результате хозяйственной деятельности – памятников археологии. Проводимые на сегодняшний день мероприятия по восстановлению, поддержанию и сохранению памятников истории и культуры являются недостаточными в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России 2006-2010 годы».

Проблемной выглядит ситуация вокруг состояния большинства вновь выявленных памятников археологии и архитектуры. В отношении вновь выявленных объектов культуры требуется скорейшее решение вопроса о постановке их на государственную охрану, установлению границ памятников и охранных зон.

Особо пристальное внимание необходимо обратить на положение, сложившееся в Бокситогорском районе вокруг памятников археологии. В результате несогласованной хозяйственной деятельности уже навсегда утрачен или находится в катастрофическом состоянии целый ряд уникальных объектов историко-культурного наследия – 64 объекта археологии, датируемые ранним Средневековьем.

Актуально стоит вопрос об отсутствии разработанных целевых программ регионального и местного значения, направленных на изучение, сохранение и реставрацию объектов культурного наследия и связанной с этим нехваткой финансирования.

Основными факторами, влияющими на состояние объектов культурного наследия, являются:

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы и распашка земель;

- вибрация от транспорта;

- несогласованная застройка и размещение на территории памятников объектов хозяйственного назначения;

- нарушение ландшафта (несогласованные отводы земельных участков под строительство, другую хозяйственную деятельность, в т.ч. на территориях с большой вероятностью наличия еще не выявленных разведками памятников археологии).

# 12. Охрана окружающей среды

Указом президента Российской Федерации от 04.04.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»; утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Она нацелена на сбалансированное решение задач социально-экономического развития, на перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей населения. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

- На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 152-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ;

Так, по закону Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения, кроме прочих, относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах территории;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах территории.

По закону Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Напомним, что под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека, и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 01.01.2012 к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим, особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10.01.2002, обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством».

## 12.1. Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в городе.

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью ряда факторов:

- природно-климатическими особенностями территории;

- масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу;

- характером распределения выбросов по территории.

Согласно Государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2008 году» доля проб атмосферного воздуха городских поселений Ленинградской области с превышением гигиенических нормативов в 2007-2008 годах (ф. № 18) по Бокситогорскому району превышений нет.

По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), ведущими источниками загрязнения почвы являются выбросы от промышленных площадок и нефтепродукты от автотранспорта. Наблюдения за качеством почвы населенных мест на территории поселения не проводятся.

Показатели воздушной среды в городах Пикалёво и Бокситогорск, где сосредоточены основные производственные мощности муниципального района, отвечают требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.16.1338-03. По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), пробы атмосферного воздуха на территории сельских поселений не отбираются.

Город Бокситогорск

Основным источником загрязнения воздушного бассейна города Бокситогорск является глиноземный завод ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». Предприятие находится в юго-западной части города Бокситогорск в промышленном районе, где также расположены все другие промышленные предприятия города, предприятия пищевой промышленности и большая часть коммунально-складских организаций, локальные сооружения для очистки промышленных стоков. На ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» насчитывается около 200 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них 166 - организованных. Основные вредные производства - ТЭЦ, печи спекания, печи обжига известняка, печи кальцинации. На территории предприятия имеется шламоотстойник, где хранятся жидкие токсичные отходы от деятельности предприятия.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» за 2008 год составил около 5,2 тыс. тонн, из которых: диоксид азота - 730 тонн, оксид азота - 123 тонн, оксид серы - 16 тонн, оксид углерода - 1857 тонн, другие примеси - 2428 тонн. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», их очистка и утилизация представлены в таблице 12.1-1.

Таблица 12.1-1. Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющие вещества | Всего выброшено, тонн в год | Выбрасывается без очистки, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 5154,3 | 2838,159 |
| твердые | 2415,5 | 99,389 |
| газообразные и жидкие | 2738,7 | 2738,77 |
| из них: |  |  |
| диоксид серы | 15,6 | 15,6 |
| оксид углерода | 1856,9 | 1856,9 |
| оксиды азота | 730,7 | 730,7 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 11,0 | 11,0 |
| прочие газообразные и жидкие | 124,4 | 124,0 |

Выбросы в атмосферу не превышают предельно допустимых нормативов, за исключением специфических загрязняющих веществ - по оксиду алюминия в 3,4 раза, негашеной извести в 2,7 раза. В связи с переходом завода в 1997 году на газовое топливо, объем выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ сократился почти вдвое. Очистными установками оборудованы 337 источников выделения загрязняющих веществ. В 2008 году на производстве глинозема выполнены мероприятия по повышению эффективности существующих очистных установок, включающих модернизацию, реконструкцию и ремонт. В результате фактическое уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составило 24 тонн в год.

В 1970 году институт ВАМИ разработал технический проект санитарно-защитной зоны завода, в соответствии с которым для завода установлена единая санитарно-защитная зона размером 1000 м. В настоящее время специализированной организацией разрабатывается проект единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ). По результатам выполненного проекта и получения санитарно-эпидемиологического заключения будет установлен размер единой СЗЗ от промышленного узла. Уточнить, м.б. эта работа уже проведена?

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте завода, расположенного в 1,5 км к северо-востоку от него. По данным наблюдений содержание основных загрязняющих веществ в воздушной среде за пределами СЗЗ (твердые вещества, диоксид азота, оксид углерода и диоксид серы) не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Город Пикалёво

По объему валовых выбросов загрязняющих веществ в воздушную среду город занимал второе место в Ленинградской области после города Кириши, первое место по выбросам окиси углерода, второе место по твердым веществам и третье по диоксиду азота. По удельным показателям на каждого городского жителя приходилось 0,53 т загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушную среду (средний областной показатель - 0.11т/чел.) и 509 т/км² (или 0,5 кг/м²). Однако, в связи с экономическим кризисом и рядом преобразований, в последнее время завод в городе Пикалёво функционирует не на полную мощность, соответственно резко снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Пикалёво - являются крупные промышленные предприятия ЗАО «Пикалёвский цемент», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Более 99,5 % выбросов в атмосферу от стационарных источников приходится на промзону, где расположены основные предприятия города ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», цементный завод, ТЭЦ, ЗАО «Пикалёвская сода». На объекты МУП МКПП приходится 0,3 % или 0,34 тыс. т/год. 122 организованных источника выбросов промышленной зоны оснащены газоочистным оборудованием. Степень очистки по твердым веществам составляет 99,8 %, по жидким и газообразным - не превышает 22 %. Город Пикалёво имеет наиболее высокую оснащенность ГОУ среди городов области - 73,1 %.

Ниже приводится краткая характеристика основных загрязнителей атмосферного воздуха города Пикалёво:

Таблица 12.1-2. Перечень и характеристика основных источников загрязнения города Пикалёво

| Производство | Источники загрязнения |
| --- | --- |
| Производство глинозема ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» | Печи спекания, шаровые мельницы измельчения алунита, печи кальцинирования глинозема, накопители сточных вод, шламохранилища, карьеры, транспортные коммуникации |
| Производство цемента (ЗАО «Пикалёвский цемент») | Вращающиеся и шахтные печи обжига, дробилки, мельницы, сушильные барабаны, холодильники силоса, узлы загрузки и транспортировки, карьеры |
| Производство соды и поташа (ЗАО «Пикалёвская сода») | Известковые печи, грануляционные башни, колонны карбонизации, размольные установки, регенераторы, сушильные барабаны и др. |
| Карьеры | Добыча, перевозка и хранение пылящих отходов |
| Производство электричества и тепловой энергии | Котлоагрегаты, сжигающие все виды топлива, дробильно-помольное оборудование, мазутохранилища (в качестве резервного топлива) |
| Транспортировка газа | Газопровод, КС, ГРС |
| Отходы населения и производства 2-4 класса опасности | Полигон ТБО, стихийные свалки и закрытая городская свалка |
| Автотранспорт | Выбросы отработанных газов, шум |

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» - крупнейший загрязнитель воздушной среды не только города Пикалёво и Бокситогорского муниципального района, но и Ленинградской области. Выбросы завода дали в 2002 и в 2003 годах около 75 % валового выброса по отрасли (черная и цветная металлургия) области. На предприятии имеется 50 источников загрязнения (источники, связанные с технологическими процессами и выработкой электроэнергии - ТЭЦ, транспортом), из них 45 организованных. В 2005 году валовой выброс загрязняющих веществ от предприятия составил - 11,6 тыс. тонн, из них: твердые вещества - 1,31 тыс. тонн, газообразные - 9,98 тыс. тонн. Поступило на очистные сооружения 325,1 тыс. тонн, из них уловлено и обезврежено - 323,6 тыс. тонн. В выбросах преобладали оксид углерода - 8,6 тыс.тонн, оксиды азота - 0,66 тыс. тонн, оксиды серы - 0,02 тыс. тонн. Из специфических веществ 1-2-го классов опасности в воздушную среду поступают: бенз(а)пирен, сажа, бензин, керосин, ксилол, толуол, фториды газообразные и др. По данным отчета 2ТП - «воздух» установленные ПДВ по выбросу загрязняющих веществ в отчетном году (2005 год) не превышены. Разрешенный выброс в воздушную среду определен в размере 18,68 тыс. т, фактический - 11,55 тыс. тонн.

Снижение объемов выбросов обусловлено: выделением ряда самостоятельных производств (ЗАО «Пикалёвский цемент», ЗАО «Пикалёвская сода») и исключением их из отчетной документации, уменьшением часов работы технологического оборудования, повышением эффективности газоочистного оборудования.

Цементный завод, расположенный в западной части промзоны, является одним из основных источников выбросов твердых веществ. Наибольший объем загрязняющих веществ выделяется в процессе двух основных технологических переделов – на стадии обжига сырья и помола обожженного клинкера, также при производстве белитового кирпича и на перегрузочных узлах. В атмосферный воздух выбрасываются: пыль асбестосодержащая, взвешенные вещества, оксид железа, оксиды марганца, никеля, хром шестивалентный, газообразные фториды, монооксид углерода и другие опасные вещества. Содержащиеся в атмосферных выбросах твердые частицы снижают солнечное освещение, увеличивают облачность и туманность, загрязняют леса и водоемы, а также негативно влияют на человеческий организм. Суммарный ущерб, наносимый отрицательным воздействием пыли, (на основные фонды предприятия, здоровье человека) составляет 0,65-0,75 руб. на 1 тонну цемента. При этом загрязнение атмосферы наносит ущерб в размере примерно 2 рублей на тонну сопряженным областям, а не только цементным заводам.

Предприятие не вышло по объемам производства на полную мощность, имеет устаревшую ресурсоемкую и экологически грязную технологию производства («мокрый» способ производства цемента). Зона влияния предприятия на окружающую среду реально составляет более 2-3 км при нормативной санитарно-защитной зоны - 1000 м.

Содо-поташное производство ЗАО «Пикалёвская сода». При производстве соды и поташа в атмосферу выбрасываются: взвешенные вещества, сода кальцинированная, поташ, из специфических веществ соляная кислота и др. Завод данные об объемах и составе выбросов не представил.

К прочим загрязнителям воздушной среды относятся предприятия пищевой промышленности, автотранспорт, объекты транспортной инфраструктуры – АЗС ООО «Тихвин-Петрол», ООО «ПикАП», АЗС ООО «ПТК», АЗС № 234. Данные о выбросах автотранспорта отсутствуют.

Нагрузка на воздушный бассейн увеличивается за счет роста личного автопарка легковых машин, большая часть которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а также за счет плохого качества покрытия городских улиц. Сжигая огромное количество нефтепродуктов, и выделяя в воздушную среду более 200 загрязняющих веществ, автомобили наносят ощутимый вред окружающей среде и здоровью населения. Наиболее напряженная ситуация имеет место на улицах Ленинградское шоссе, Спрямленное шоссе, Вологодское шоссе, улица Заводская.

Сложившаяся ситуация усложняется тем, что эксплуатируемый на дорогах, как Ленинградской области, так и Российской Федерации в целом, автотранспорт не отвечает требованиям европейских стандартов (25-30 % эксплуатируемых автомобилей не соответствует установленным экологическим нормам), продолжает оставаться низким качество автомобильного топлива. В зоне жилой застройки рядом с автомагистралями обнаруживаются превышения предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ, азота диоксида, углерода оксида, формальдегида - в атмосферном воздухе, в почве - регистрируются превышения предельно-допустимой концентрации по свинцу.

Продолжается размещение гаражей, автостоянок, автозаправочных станций вблизи детских, образовательных и лечебно-профилактических учреждений, а также в селитебной зоне с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Основными источниками загрязнения воздушной среды в левобережной части реки Рядань являются трасса федеральной магистральной автомобильной дороги Вологда-Новая Ладога с интенсивностью движения около 16 тыс. автомобилей в сутки, и строящиеся 2 нитки газопровода Грязовец-Портовое с суммарной пропускной способностью - 55 млрд. т/год и КС Пикалёвская.

Поселок городского типа Ефимовский

Основными источниками загрязнения Ефимовского городского поселения являются промышленные, сельскохозяйственные и отопительные объекты, а также транспорт. Первые представлены преимущественно лесохозяйственными предприятиями, крупнейшими из которых являются ООО «СтройЛес-2» и ЗАО «Ефимовский комплексный леспромхоз».

Из обрабатывающих имеются производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева, производство пищевых продуктов, а также текстильное и швейное производство. Производством и распределением теплоэнергии и воды занимаются преимущественно МУП «Ефимовская жилищная управляющая организация» и ЗАО «Бокситогорские районные коммунальные системы». Большая часть предприятий относятся к четвертому и пятому классам опасности. Проекты санитарно-защитных зон не разработаны.

Из отопительных объектов в поселок городского типа Ефимовский расположена котельные ООО «Ефимовская управляющая компания» и ГОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья». Первая из них работает на газовом топливе, а потому выбросы загрязняющих веществ от нее не оказывают существенного негативного влияния на состояние атмосферного воздуха. Вторая работает на угольном топливе, но в 2011 году взамен нее планируется строительство новой газовой котельной.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе А-114 Новая Ладога – Вологда. Также территорию поселения пересекает железнодорожная дорога Санкт-Петербург – Вологда.

Анисимовское сельское поселение

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. Единственным производственным предприятием поселения является  ДСК ГП «Бокситогорское ДРСУ». Организация занимается добычей песчано-гравийной смеси близ деревня  Глядково. Сельскохозяйственных предприятий на территории поселения нет. Продукция растениеводства и животноводства производится в личных подсобных хозяйствах. Из отопительных объектов в поселении эксплуатируется котельная на угольном топливе. Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе Пикалёво-Струги-Колбеки.

Борское сельское поселение

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. К первым преимущественно относятся лесопильные предприятия. Проекты СЗЗ предприятий не разработаны.

Из отопительных объектов, в деревня  Бор расположена газовая котельная, которая обслуживает деревня  Бор и поселок Сельхозтехника; в поселок Ларьян и деревня Мозолево-1 – котельные, работающие на угле. Отопление индивидуального жилого фонда в остальных населенных пунктах поселения децентрализованное – от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильным трассам Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, а также к подъезду к город Бокситогорск.

Большедворское сельское поселение

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. К первым преимущественно относятся лесопильные производства. Кроме того, имеется одно сельскохозяйственное предприятие.

Из отопительных объектов, в поселении эксплуатируется котельная на торфяном топливе. Котельная расположена в деревня  Большой Двор и обслуживает 20 многоквартирных домов. В индивидуальной застройке деревни Большой Двор и в остальных деревнях поселения отопление печное от автономных источников теплоты, обслуживаемых владельцами.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе А-114 Вологда – Новая Ладога, а также Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, Галично–Харчевни, Большой Двор – Пакшеево – Самойлово. Кроме того, поселение пересекает железнодорожные пути дорог Санкт-Петербург – Вологда и Большой Двор – Бокситогорск.

Заборьевское сельское поселение

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. В поселении расположены преимущественно лесохозяйственные предприятия. Также имеются производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева.

Из отопительных объектов, в поселке Заборье эксплуатируется котельная.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе H6 Сомино – Ольеши. Также территорию поселения пересекает железнодорожная дорога Волховстрой – Вологда.

Климовское сельское поселение

Основными источниками загрязнения на территории проектируемого поселения являются промышленные, сельскохозяйственные и отопительные объекты, а также транспорт. Первые представлены преимущественно лесохозяйственными предприятиями, а именно ООО «СтройЛес-2» (деревня  Климово), ООО «Спектр» (деревня  Бережок), ООО «Ладогран» (деревня  Журавлёво) и Тушемельский лесопункт ЗАО «Ефимовский комплексный леспромхоз» (деревня  Бережок). Также имеются производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева. Предприятия относятся к четвертому и пятому классам опасности. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово» занимается рыбоводством (выращивание товарной форели). Проекты санитарно-защитных зон не разработаны.

Производством и распределением теплоэнергии и воды занимаются МУП «Ефимовская жилищная управляющая организация» и ЗАО «Бокситогорские районные коммунальные системы».

Из отопительных объектов, в деревня  Климово эксплуатируется муниципальная котельная на угольном топливе. Данный вид топлива является одним из наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Рекомендуется перевести котельную на газ.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильным трассам H2 Климово – Забелино и H1 Красная Речка (Ефимовское городское поселение) – Турандино.

Подборовское сельское поселение

Основными источниками загрязнения проектируемого поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. В сельском поселении расположены преимущественно сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия. Также имеются производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева. Кроме того, в поселке Подборовье находится хлебопекарное производство «Подборовское». Предприятия относятся к четвертому и пятому классам опасности. Проекты санитарно-защитных зон не разработаны.

Из отопительных объектов, в поселке Подборовье эксплуатируется муниципальная котельная на угольном топливе. В связи с изношенностью оборудования котельной необходима ее реконструкция. На расчетный срок необходимо произвести перевод котельной на экологически более чистое газовое топливо.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе H6 Сомино – Ольеши. Кроме того, на территории проектируемого поселения расположены железнодорожные пути  Волховстрой – Вологда и Подборовье – Кабожа.

Самойловское сельское поселение

Основными источниками загрязнения на территории проектируемого поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. Преобладающее большинство предприятий относятся к лесохозяйственной отрасли. Крупнейшее предприятие данной отрасли ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» (лесопереработка) расположено вблизи деревня  Чудцы. Для предприятия разработан проект СЗЗ. Газокопрессорная станция ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» (филиал Пикалёвского линейного производственного управления магистральных газопроводов) расположена вблизи деревни Велье. Существенного влияния на состояние атмосферного воздуха данные предприятия не оказывают. Из отопительных объектов в поселении эксплуатируется котельная на газовом топливе.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе А-114 Вологда – Новая Ладога. Также территорию проектируемого поселения пересекает железнодорожная дорога Волховстрой – Вологда.

Радогощинское сельское поселение

Основными источниками загрязнения поселения являются отопительные объекты, а также транспорт. В поселении имеется одно предприятие лесохозяйственной отрасли.

Теплоснабжение поселения электрическое, а также децентрализованное – от индивидуальных источников теплоты и печное.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильной трассе, соединяющей Заголодно и Сидорово.

## 12.2. Состояние водных ресурсов

Поверхностные воды

Город Бокситогорск

По территории города Бокситогорск протекает река Пярдомля, которая является правым притоком реки Воложба, а та в свою очередь - притоком реки Сясь. Имеются озера Колпино, Кудомля, Сухологи, Спасское, Игнашово, Бубровец, Утелячье и искусственные водоемы, которые представляют собой отработанные карьеры, затопленные водой.

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. В 2005 году превышение предельно-допустимой концентрации в первом и втором створах наблюдалось соответственно по 6 и 8 ингредиентам из 15 учитываемых показателей. Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось в створе № 1 от 13,3 до 33,3 %, в среднем составляя 20,3 % (в 2004 году Ккомпл.средн. - 21,7 %), в створе № 2 от 14,3 до 33,3 %, в среднем составляя 25,2 % (в 2004 году Ккомпл.средн. - 25,1 %). Характерная загрязненность вод наблюдалась в обоих створах по железу, БПК5, ХПК и меди. Неустойчивая загрязненность воды в течение года наблюдалась в обоих створах по нефтепродуктам и СПАВ, а также в створе № 2 по азоту ниритному и марганцу. Уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался в обоих створах по нефтепродуктам; а также в створе № 1 - по СПАВ; в створе № 2 - по марганцу и ХПК. Средний уровень загрязненности был характерен в обоих створах для БПК5, меди и железа, а также в створе № 1 - для ХПК, в створе № 2 - для СПАВ и азота нитритного. УКИЗВ в 2005 году в створе № 1 составил 2,67, что соответствует 3 классу качества (разряд «а») - воды характеризуются как загрязненные; в створе № 2 - 3,32, что соответствует 3 классу качества (разряд «б») - воды характеризуются как очень загрязненные. Кислородный режим вод удовлетворительный. В августе в обоих створах значения водородного показателя рН (8,89 и 9,12) выходили за пределы установленного интервала (6,50-8,50). Единственная значащая концентрация (-ГХЦГ (0,003 мкг/л) была обнаружена в створе № 1 в октябре, остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Река Пярдомля имеет длину 22 км, площадь водосборного бассейна - 188 км 2, характеризуется средним многолетним расходом воды около 1,8 м 2/с и является водотоком первой категории рыбохозяйственной ценности.

Основными источниками загрязнения реки являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды.

Воды от водопонижения Радынского карьера, отводимые через мелиоративную канаву в затопленный Подсосненский карьер, выпускаются далее в ручей Череховецкий (приток второго порядка реки Тихвинка, водоток второй категории рыбохозяйственной ценности). Эти сточные воды также значительно загрязнены, однако мониторинг их состояния не ведётся, поскольку добыча боксита на карьерах прекращена.

Из-за полного физического износа канализационных сетей происходит постоянное забивание канализации, что ведет к аварийным сбросам канализационных стоков в озеро Павловское и реку Пярдомля.

Водоснабжение города осуществляется от подземного водоисточника «Бубровец», который включает в себя 9 артезианских скважин и транспортируется по магистральным трубопроводам до площадки ВОС. Водоисточник «Бубровец» осуществляет 100 % обеспечение всех потребителей хозяйственно-питьевым водоснабжением. Эффективность очистки сточных вод на канализационные очистные сооружения считается недостаточной – 63 %.

Проекты зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов водозабора не разработаны, кроме города Пикалёво, чей проект был разработан в 1998 году ОАО Проектный институт «Ленинградский Водоканалпроект». Имеющиеся карстовые воронки  в районе некоторых скважин, приводят к загрязнению подземных вод. Несанкционированная вырубка лесного массива также влияет на качественные показатели воды.

В паводковый период наблюдается несоответствие проб воды по химическим показателям - цветность, железо, по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01.

Расположенная на территории города свалка негативно воздействует на состояние подземных вод. При эксплуатации свалки нарушаются экологические требования. Отсутствие организованного сбора и очистки ливневых и талых вод, а также свалочного фильтрата приводит к загрязнению подземных вод.

Расход воды, забираемой предприятием из реки Пярдомли на производственные нужды и хозяйственно-питьевые нужды (с учетом водоснабжения города Бокситогорск), составляет около 22 млн. м3/год.

Основные водопотребители - цеха глиноземного завода:

- глинозёмный;

- белого корунда;

- автотранспортный.

Выпуск производственных и ливневых сточных вод в реку  Пярдомля является сосредоточенным, береговым и представляет собой открытую канаву длиной 0,3 км.

Несмотря на то, что перед сбросом сточные воды подвергаются механической очистке путём отстаивания, они существенно загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, ионами и соединениями алюминия, марганца и железа, ионами аммония, фенолами.

Хозяйственно – питьевое и горячее водоснабжение города Бокситогорск осуществляется за счет поверхностного источника (горячее водоснабжение) и подземных источников (холодное водоснабжение). Эксплуатация поверхностных вод ведется на водозаборе «Воложба», принадлежащем ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск». Эксплуатация подземных вод осуществляется на водозаборе «Бубровец», обслуживаемом Филиал МУП «Благоустройство» города Бокситогорск.

Водозабор «Воложба» полностью обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленного предприятия ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» и централизованное горячее водоснабжение города Бокситогорск. Качество реки Воложба не соответствует санитарным нормам по следующим санитарно-гигиеническим показателям: цветность, органическое железо, окисляемость перманганатная. В 1 пояс зоны санитарной охраны входит также часть реки Воложба по обе стороны водозабора и прилегающая к ней территория, ограниченная проволочными заграждениями. Проект зоны санитарной охраны разработан и согласован (санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.02.02.000.Т.000039.08.08 от 15.08.2008), но зона санитарной охраны не организована в соответствии с проектом. 1 пояс зоны санитарной охраны не благоустроен, не обеспечен охраной, отсутствуют предупреждающие аншлаги (зона строгого режима).

Водозабор «Бубровец», находящийся в ведомстве Филиал МУП «Благоустройство» город Бокситогорск, полностью обеспечивает централизованное хозяйственно – питьевое водоснабжение города Бокситогорск. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Также на территории города Бокситогорск имеется артезианская скважина, находящаяся на территории завода ЗАО «БОЗАН». Вода с данного источника используется для приготовления алкогольных напитков. Производственный контроль проводится, рабочая программа согласована, проект зоны санитарной охраны разработан (СЭЗ 47.БГ.02.000.Т.000064.01.05 от 20.01.2005, выданное ГУ ЦГСЭН по Бокситогорскому району).

Город Пикалёво

Поверхностные воды. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», канализационные очистные сооружения и ливневая канализация МУП «Водоканал города Пикалёво», ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск», муниципальные канализационные очистные сооружения (КОС) и специальные инженерные сооружения предприятий - водопользователей (гипсонакопители, шламонакопители и другие, так называемые хвостохранилища).

Низкое качество очистки сточных вод на КОС обусловлено высокой гидравлической перегрузкой или работой сооружений на пределе их технической возможности (город Бокситогорск, город Пикалёво), а также неудовлетворительным техническим состоянием оборудования КОС и канализационных сетей.

Основными точечными загрязнителями бассейна реки Сясь являются КОС городов Пикалёво и Бокситогорск, ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск».

Для охраны и рационального использования водных ресурсов ОАО «РУСАЛ-Бокситогорск» разработан план мероприятий на период с 2006 по 2008 годы.

Следует отметить, что неудовлетворительное техническое состояние КОС усугубляет дефицит качественной питьевой воды в районе.

Основные источники загрязнения поверхностных вод, используемых населением для культурно-бытовых целей – недостаточно очищенные коммунальные и производственные сточные воды, неочищенные талые и дождевые воды с неблагоустроенной территории города и садоводческих массивов.

Общий объем сточных вод от организованных источников составил в отчетном году порядка 18,4 тыс. м3/сут., или 6,7 млн. м3/год.

В реку Рядань сбрасывается 4289 тыс. м³/год коммунальных сточных вод, в том числе без очистки 298,6 и недостаточно очищенных 3990 тыс. м3/год. Часть стока в объеме 423,4 тыс. м3 поступает в накопители сточных вод.

Со сточными коммунальными водами в реку поступает около 2,0 тыс. т/год загрязняющих веществ. В сбросах преобладают: сухой остаток 1,6 тыс. т/год, хлориды-184 т/год, сульфаты - 80 т/год, соединения азота - 41 т, органические вещества по БПК - 13,4 т/год, фосфор общий - 1,4 т/год, нефтепродукты - 0,6 т/год, железо – 0,4 т/год.

Помимо коммунальных вод в реку Рядань по трем выпускам осуществляется сброс неочищенных талых и дождевых вод, состав загрязнителей в которых не уступает коммунальным водам (по данным экспериментальных работ по другим малым городам), а нередко и превосходит по БПК, нефтепродуктам, микрофлоре, тяжелым металлам и др.

Визуальное обследование городских водотоков, проведенное в июле 2006 года, выявило значительное засорение и замусоривание русел реки Рядань и ручьев, их прибрежных территорий в местах отдыха населения, в районах размещения индивидуальных гаражей, огородов и садовых участков.

Стационарный пост наблюдения Росгидромета МПР расположен в районе деревни Харчевня, в 10 км ниже города по течению реки (контрольный створ), фоновый створ расположен в верховье реки Рядань.

Качество воды в реке Рядань по санитарно-гигиеническим показателям (Росгидромет) оценивается как «умеренно-загрязненная» (3-класс) в черте города и «загрязненная» (4 класс) ниже выпуска городских КОС.

Подземные воды. Основным и практически единственным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города Пикалёво являются пресные подземные воды, заключенные в нижне-, среднекаменноугольных отложениях, поэтому вопросы охраны их от истощения и загрязнения представляются актуальными.

Территория города Пикалёво характеризуется практически повсеместным отсутствием естественной защищенности подземных вод, что способствует антропогенному загрязнению водоносных горизонтов, залегающих первыми от поверхности, в частности протвинского горизонта. Примером постоянно действующего природного источника бактериального, органолептического и азотного загрязнений протвинского водоносного горизонта является ручей Поплавита, берущий начало из болот и уходящий под землю в 1,5 км южнее поселок Самойлова и в 2,5-2,8 км выше водозабора. На площади его водосбора расположены техногенные источники загрязнения - возделываемые сельхозугодья, животноводческие фермы, населённые пункты. По подземному руслу поглощённые поверхностные воды движутся к правому истоку реки Рядань. Подземное русло ручья пересекает территорию водозабора с востока на запад, и интенсивный поток загрязнённых карстовых вод ухудшает санитарно-бактериальные и органолептические показатели качества подземных вод протвинского водоносного горизонта. Через аварийные (дефективные) незатампонированные скважины загрязнение может проникнуть в нижележащие горизонты.

Недостаточная естественная защищённость подземных вод обусловливает их подверженность воздействию, как природных, так и техногенных источников загрязнения и, как следствие, формирование зон распространения некондиционных вод. Проводившееся с 1970 года площадное опробование подземных вод показало, что в веневско-протвинском водоносном комплексе, на правобережье реки Рядань, а также на водозаборе сформировалась зона с признаками начального техногенного загрязнения подземных вод. Загрязнение проявилось в изменении химического состава подземных вод, в частности в увеличении минерализации, увеличении рН с 6,8 до 7,6-8,17, увеличении содержания натрия и калия, что привело к превращению гидрокарбонатно-магниево-кальциевых вод в гидрокарбонатно-натриевые, или гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, и к ухудшению органолептических показателей - цвета, запаха. Источником загрязнения является шламоотстойник - место складирования твёрдых и жидких щелочных отходов ОАО «Глинозём». Он представляет собой искусственную чашу, диаметром около 1 км, днищем которой служат водоупорные суглинки. Высота откосов - 25 м. Шламоотстойник окружён дренажной канавой, в которую собираются просачивающиеся из него щелочные стоки, представляющие собой солоноватые (с минерализацией до 7 г/л) гидрокарбонатно-натриевые щелочные растворы (с рН более 13). Под влиянием шламоотстойника сформировалась вышеупомянутая зона некондиционных вод. Ареал загрязнения распространяется от юго-восточной окраины города до устья руч. Сухой Лог и участка IV Пикалёвского месторождения известняков, на юго-западе его границей служит долина реки Рядань, северо-западная граница проходит через деревню Заручевье и далее к нижнему водохранилищу на реке Рядань. Хотя химический состав воды на периферии соответствует большинству требований ГОСТа Р 51232-98, органолептические показатели нередко ограничивают возможность её использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Наблюдения показали, что поток загрязнённых вод от отстойника минует водозабор и при современном водоотборе не оказывает влияния на качество подаваемой в водопроводную сеть воды. Непосредственно в зоне влияния водозабора опасные объекты-загрязнители отсутствуют.

Кроме шламоотстойника на рассматриваемой территории находятся ещё два достаточно крупных источника загрязнения подземных вод - свалка и пруды станции осветления и нейтрализации промышленных стоков. Оба они расположены в зоне с пониженной устойчивостью к карстовым процессам и, по-видимому, вносят вклад в загрязнение подземных вод, но данные анализов подземных вод в нашем распоряжении отсутствуют.

К техногенным источникам загрязнения также относятся: расположенные в пределах 2-го пояса зоны санитарной охраны жилая застройка микрорайона № 1 и участок Вологодского шоссе, в зоне 3-го пояса зоны санитарной охраны - значительная часть капитальной застройки города, застройка жилых районов Обрино, Гузеево, Новли, частично Дубрава и садоводство «Металлург», промышленные предприятия 1-3 классов вредности (ЗАО «Пикалёвская сода», ООО «Пеобетон-Пикалёво», а также объекты транспортной инфраструктуры (гаражи, стоянки, АЗС) и др.

Хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение города Пикалёво осуществляется за счет поверхностного источника (горячее водоснабжение) и подземных источников (холодное водоснабжение). Эксплуатация поверхностных вод ведется на водозаборе, принадлежащем ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Эксплуатация подземных вод осуществляется на водозаборе, обслуживаемом МУП «Водоканал города Пикалёво».

Водозабор, находящийся в ведомстве МУП «Водоканал города Пикалёво», полностью обеспечивает централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Пикалёво. Все скважины обеспечены кирпичными павильонами, устья забетонированы, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Водозабор, находящийся в ведомстве ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», полностью обеспечивает централизованное горячее водоснабжение города Пикалёво. Качество реки Рядань не соответствует санитарным нормам по следующим санитарно-гигиеническим показателям: цветность, мутность, железо, окисляемость перманганатная. Территория 1 пояса зоны санитарной охраны не ограждена, не благоустроена, не обеспечена охраной, отсутствуют предупреждающие аншлаги (зона строгого режима). Проект зоны санитарной охраны не разработан.

Так же на территории города Пикалёво имеется 3 подземных источника водоснабжения, расположенных на территории известнякового рудника ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», обеспечивающих его хозяйственно-питьевое водоснабжение. Из 3 артезианских скважин - 2 действующие и 1 резервная. Устья скважин герметизированы, обеспечены кирпичными павильонами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны.

Городской посёлок Ефимовский

ООО «ЕЖКХ» из 16 артезианских скважин в поселок городского типаЕфимовский, все скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 1 пояс зоны санитарной охраны источников не соблюдается и не организован (расстояние до ближайших жилых домов менее 30м, территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Узлами учета воды арт.скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ГОУ «Ефимовская коррекционная школа» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Сельские поселения

Основная проблема централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов Бокситогорского муниципального района - отсутствие проектов зоны санитарной охраны:

- ООО «Бокситогорские районные тепловые энергетические сети» из 26 артезианских скважин. Все скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 1 пояс зоны санитарной охраны у всех, кроме 2 артскважин в деревня  Большой Двор, не организован (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Узлами учета воды арт.скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

- ООО «КлимовоЖКХ - сервис» из 2 артезианских скважин в деревне Климово, которые обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 1 пояс зоны санитарной охраны не организован (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. Узлами учета воды арт.скважины не оборудованы. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

- МОУ «Заборьевская СОШ» из 1 артезианской скважины в поселке Заборье. Устье скважины герметизировано, обеспечено кирпичным павильоном, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Вода подается в резервуар - накопитель. Из резервуара вода поступает потребителю. Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

Так же на территории сельских населенных пунктов расположены следующие ведомственные источники централизованного водоснабжения:

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленной площадки Линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) обеспечивается из 3 артезианских скважин. Устья скважин герметизированы, 1 и 2 выполнены в виде вагончика, 3 обеспечена кирпичным павильоном, все скважины оборудованы водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение МУЗ «Заборьевская участковая больница» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Качество воды не контролируется. Проект зоны санитарной охраны отсутствует.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение летнего оздоровительного лагеря «Восток» ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» обеспечивается из 1 артезианской скважины. Устье скважины герметизировано, обеспечено павильоном, оборудовано водоизмерительными приборами, организован 1 пояс зоны санитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны разработан (СЭЗ 47.02.02.000.Т.000089.02.06 от 21.02.2006, выданное ТО в Бокситогорском районе).

На территории Бокситогорского муниципального района расположено 29 водопроводов, из них:

4 водопровода нуждаются в комплексе очистных сооружений, а именно:

- Водопровод горячего водоснабжения ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво». Приоритетные показатели несоответствия: запах, цветность, окисляемость, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,5 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 4,2 раза.

- Водопровод ООО «ЕЖКХ». Приоритетные показатели несоответствия: цветность, мутность, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 2 раза, мутности в 5,6 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 10 раз.

- Водопровод МОУ «Заборьская СОШ». Приоритетные показатели несоответствия: цветность, мутность, окисляемость, железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,9 раза, мутности в 9,3 раза, окисляемости в 2,8 раза, железо в 2,5-3 раза.

- Водопровод МУЗ «Заборьевская участковая больница». Приоритетные показатели несоответствия: железо. Кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: железу в 2,5-3 раза.

15 водопроводов нуждаются в обеззараживающих установки, а именно:

- 13 водопроводов ЗАО «БРКК» деревня  Бор, поселок СХТ, деревня  Анисимово, поселок Совхозный, деревня Большой Двор, деревня Дыми, поселок Подборовье, деревня Мозолево-1, деревня  Сёгла, поселок Ларьян, деревня Радогощь, деревня  Ольеши, поселок Коли.

- Водопровод ООО «ЕЖКХ» поселок городского типа Ефимовский.

- Водопровод ОАО «Климовокомсервис» деревня  Климово.

Необходимость обеспечения вышеуказанных водопроводов обеззараживающими установкой связана с неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей в данных населенных пунктах и отсутствием организованного 1 пояса зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения этих водопроводов (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана), а в поселок городского типа Ефимовский, так же с тем, что 1 пояс зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения этого водопровода не соблюдается (расстояние до ближайших жилых домов менее 30м).

В 2008 году при проведении лабораторно-инструментальных исследований воды из водопроводных сетей было выявлено:

- процент не соответствующих проб по санитарно-химическим показателям в 2008 году снизился (2008-16.1, 2007-21.5). Основными показателями несоответствия являлись: цветность, мутность, железо, окисляемость. Основная доля несоответствующих проб повышенного содержания железа, мутности, окисляемости, цветности в воде является качество воды в следующих населённых пунктов: поселок городского типа Ефимовский ООО «ЕЖКХ» (кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 2 раза, мутности в 5,6 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 10 раза), поселок Заборье МОУ «Заборьская СОШ» (кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,9 раза, мутности в 9,3 раза, окисляемости в 2,8 раза, железо в 2,5-3 раза), МОУ «Заборьевская участковая больница» (кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: железу в 2,5-3 раза) и горячая вода в городе Пикалёво ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» (кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,5 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 4,2 раза).

- процент не соответствующих проб по микробиологическим показателям так же имеет тенденцию к снижению (2008-2.1, 2007-2.6).

На территории Бокситогорского муниципального района имеется два населенных пункта, а именно: поселок городского типа Ефимовский и поселке Заборье, где люди обеспечиваются недоброкачественной водой. Основными показателями несоответствия являлись - повышенное содержание железа, мутности, цветности и железа. В частности в поселке городского типа Ефимовский кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 2 раза, мутности в 5,6 раза, окисляемости в 3,1 раза, железо в 10 раза, а в поселке  Заборье кратность превышения предельно-допустимой концентрации по: цветности в 4,9 раза, мутности в 9,3 раза, окисляемости в 2,8 раза, железо в 2,5-3 раза.

## 12.3. Состояние почв и санитарная очистка территории

Источниками образования отходов на территории Бокситогорского муниципального района являются промышленные предприятия и сельскохозяйственные, постоянное население городских и сельских поселений, сезонное население (садоводческих некоммерческих товариществ, дачных поселков), лечебно-профилактические учреждения и т.д.

Среди отходов производства и потребления, представленных на территории муниципального района выделяются следующие группы:

- Твердые бытовые отходы (ТБО);

- Промышленные отходы;

- Осадки очистных сооружений;

- Отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);

- Биологические отходы;

По данным паспорта МО Бокситогорский муниципальный район, в 2010 году на территории района было размещено 56,7 тыс. тонн отходов, в том числе промышленных отходов – 26,2 тыс. тонн, твердых бытовых отходов - 29,85 тыс. тонн, отходов – осадков очистных сооружений - 0,65 тыс. тонн (см. рис. 12.3-1)

Рис. 12.3-1. Структура отходов Бокситогорского муниципального района в 2010 году, %

Источник: Паспорт Бокситогорского муниципального района, 2010 год

Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Постоянно возрастает образование муниципальных отходов, как в относительных, так и абсолютных величинах, что связано с увеличением благосостояния населения. Одним из факторов высокого уровня образования отходов является уменьшение потенциального срока службы изделий, вследствие общей направленности общества на рост тотального потребления. Ситуацию так же ухудшает усложнение морфологического состава отходов, в том числе появления новых видов отходов с опасными свойствами, преобладание в составе бутылок, упаковки, полиэтиленовой пленки. Характерной особенностью муниципального района является сезонное увеличение количества отходов потребления в весенне-летне-осенний период, в результате роста численности временного населения, выезжающего на отдых.

В соответствии с Федеральным законом  № 89-ФЗ от 22.05.1998 «Об отходах производства и потребления» (последняя редакция от 29.06.2012) к полномочиям органов местного самоуправления поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а органов местного самоуправления муниципального района утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов.

На территории большинства сельских поселений района, таких как Климовское, Борское, Анисимовское (свалка временного хранения - деревня Анисимово), Подборовского, Большедворского, Самойловское (временное размещение отходов свалка поселок Совхозный) отсутствуют полигоны ТБО.

Все скотомогильники на территории района закрыты.

Бокситогорское городское поселение

Естественный почвенный покров в пределах города Бокситогорск в значительной степени замещен на сложную смесь привозных и искусственных грунтов, которые за продолжительный период времени обогатились, кроме того, эоловой составляющей.

Техногенное поступление химических элементов в окружающую среду из промышленных зон происходит за счет производственных отходов, дымов и выбросов в атмосферу, потерь при погрузке и транспортировке сырья, из водных растворов, из-за диффузии и простейшего химического перемещения из зон складирования и утилизации материалов и отходов.

Большая доля поступлений химических элементов в почвы на территории подъездных железнодорожных путей связана с потерями при транспортировке и перегрузке сырья, вследствие чего могут появляться локальные аномалии элементов-загрязнителей с очень высокими концентрациями, однако, ввиду того, что рассматриваемая ветка характеризуется низким грузооборотом и эксплуатацией преимущественно электровозного парка, влияние этого фактора незначительно.

Техногенное поступление в почвы целого ряда элементов в сельскохозяйственных ландшафтах связано с внесением минеральных и органических удобрений. Верхний горизонт почв на приусадебных участках подвергается постоянному техногенному механическому перемешиванию в результате перекапывания, при этом происходит усреднение содержаний элементов, находящихся в почвах, увеличивается возможность взаимодействия с водами и вероятность перехода части элементов из минеральной формы в водные растворы.

Химическое и микробиологическое загрязнение почв проявляется от выбросов промышленных предприятий и оседание их на поверхность, полигон ТБО, несанкционированные свалки, транспорт. Существующие полигоны и специализированные сети транспорта не обеспечивают своевременную очистку территорий и санузлов, что приводит к возникновению стихийных незаконных свалок бытового мусора, загрязнению почв, грунтовых вод, водоёмов и растительности.

Уровень загрязнения почв зависит не только от расстояния от источников загрязнения, но и от природных факторов (характер рельефа, гидрогеологические условия, поверхностный сток, механический и химический состав почв и т.п.). В настоящее время регулярные наблюдения за состоянием почв в городе не ведутся.

Сбор и транспортировка отходов от населения и от производства Бокситогорского городского поселения осуществляет ООО «Бокситогорская городская жилищная управляющая организация».

Сбор отходов в городе Бокситогорск производится в контейнеры, емкостью 0,75 м3. Вывоз отходов из контейнеров производится ежедневно мусоровозами КО-413 (объемом 12 м3) и для вывоза крупногабаритного мусора самосвалами ГАЗ 53 (объем 4 м3). В деревнях бытовые отходы утилизируются на приусадебных участках. Общее количество спецтехники для обслуживания Бокситогорского муниципального района составляет 9 шт. Среднее расстояние от места сбора до места размещения 5 км.

По заказу ЛОГУ «Агентство природопользования» в районе Радынского рудника был построен полигон ТБО для нужд всего района. Участок полигона расположен за пределами  территории города Бокситогорск (севернее границы территории города) на расстоянии 800-1000м восточнее от существующей городской свалки.

В начале 2012 года введен в строй новый  полигон твердых бытовых отходов (ТБО), размером 4,5 га в 2,5 км, расположенный к северо-востоку от города Бокситогорск. На полигон будут приниматься твердые бытовые, а также строительные и промышленные отходы III и IV классов опасности из Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Мощность полигона 60000 м3/год. Обслуживает ТБО ООО «Благоустройство», которое имеет лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами.

На территории завода ОАО «РУСАЛ-Бокситогорский глинозём» образуется 1,4 тыс. тонн в год. Отходы I-ого класса опасности хранятся на территории предприятия. Отходы III-его класса используются. Отходы IV-ого и V-ого классов опасности, кроме хозяйственно-бытовых стоков, жидких отходов из выгребных ям (в систему канализации), лома, отходов черного и цветного металлов (сдается для переработки) и отходов резины (захораниваются), в количестве 0,56тыс.тонн в год, отправляются на свалку.

Пикалёвское городское поселение

По данным Паспорта Пикалевского городского поселения, количество отходов в нем составляет 25,2 тыс. куб м. в год.

Город Пикалёво - населенный пункт, имеющий лицензированный полигон ТБО, в котором решен вопрос утилизации промышленных отходов (опилки древесные, промышленные и строительные отходы). Полигон ТБО площадью 12 га расположен в районе 398 км дороги федерального значения «Вологда-Новая Ладога» в 5 км от черты города Пикалёво. Полигон был введен в эксплуатацию в октябре 1998 года. Объем размещенных отходов - 153 тыс. тонн.

Обслуживает ТБО ООО «Благоустройство», которое имеет лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами. На полигон ТБО города Пикалёво принимаются отходы из жилых домов, общественных организаций, предприятий торговли и общественного питания, уличный и строительный мусор и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов 3-4 класса опасности. Полигон нуждается в расширении.

Ефимовское городское поселение

По данным Паспорта Ефимовского городского поселения, количество отходов в нем составляет 12,5 тыс. м3 в год. Несмотря на наличие Генеральной схемы санитарной очистки территории, в соответствии с которой отходы должны вывозиться на полигон ТБО в поселок городского типа Пикалёво, образуются несанкционированные свалки. Наиболее крупная из них расположена в поселок городского типа Ефимовский.

Среднегодовое количество отходов составляет около 5 тыс. м3. Свалка расположена в 1,5 км от границы селитебной зоны и ближайшего водного объекта. Исследования воздействия объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, а также растительный и животный мир не проводились. Прием отходов по договору осуществляется с 40 организациями. Транспортирует отходы на данный объект одна организация, ее деятельность не лицензирована. Контроль состава прибывших отходов, послойная засыпка грунтом не проводятся. Отходы уплотняются. Наблюдательные скважины, ограждающие каналы и валы, система дренажа для сбора фильтрата отсутствуют. Несанкционированные свалки являются локальными загрязнителями подземных вод.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, на территории поселения в деревня  Заголодно имеется заброшенное (в 1997 году) захоронение крупного рогатого скота в ямах. Действующих могильников на территории поселения нет.

В поселении выделен земельный участок для размещения полигона ТБО в районе деревня Красная Речка.

Анисимовское сельское поселение. Ежегодный объем отходов поселения составляет 10 тыс. м3. Полигоны ТБО на территории поселения отсутствуют. В деревне Анисимово имеется свалка временного хранения ТБО.

Расположенный в 1,5 километрах от деревни Анисимово скотомогильник КРС закрыт в 2002 году. Действующих могильников на территории поселения нет.

Борское сельское поселение. Ежегодный объем отходов поселения составляет 3,4 тыс. м3. Имеется свалка ТБО. Данный объект не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, на территории поселения в деревне  Бор имеется два заброшенных (в 2000 году) захоронения КРС в ямах. Действующих могильников на территории поселения нет.

Большедворское сельское поселение. Ежегодный объем отходов поселения составляет 0,3 тыс. м3. Полигоны ТБО на территории поселения отсутствуют. Образуются стихийные свалки.

Расположенный близ деревни Дыми скотомогильник КРС закрыт в 1996 году. Действующих могильников на территории поселения нет.

Климовское сельское поселение. По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Климовское сельское поселение не имеет нормативного обеспечения мощностями стационарных мест размещения отходов. Необходимо обустройство временного места хранения отходов объемом 1,25 тыс. м3. Количество отходов на территории проектируемого поселения составляет 1,1 тыс. м3 в год. На территории расположена одна свалка твердых бытовых отходов. Данный объект не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

Скотомогильник крупного рогатого скота близ деревни Журавлёво закрыт в 1998 году, близ деревни Городок - в 1997 году. Действующих могильников на территории сельского поселения нет.

Заборьевское сельское поселение. Количество отходов поселения составляет 3 тыс. м³ в год. На территории расположены три свалки ТБО. Данные объекты не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области,  на территории поселения действующих и закрытых скотомогильников на территории поселения нет.

Подборовское сельское поселение.

Согласно Паспорту Подборовского сельского поселения, в поселении имеется одна несанкционированная свалка твердых бытовых отходов с объемом размещаемых отходов на 01.01.2010 - 1,6 тыс. т. Данный объект не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в поселке Подборовье на территории бывшего животноводческого комплекса имеется заброшенное (в 2000 году) захоронение крупного рогатого скота в ямах. Действующих могильников на территории проектируемого поселения нет.

Самойловское сельское поселение. Общее количество отходов поселения составляет 4,5 тыс. м3. Полигоны ТБО на территории проектируемого поселения отсутствуют. Мусопереработающего завода в пределах муниципального района нет. Сбор и вывоз отходов с территории населенных пунктов можно охарактеризовать как неудовлетворительный. Специализированная техника изношена. Имеется временная свалка ТБО в поселке Совхозный.

Расположенный в километре от бывшей деревня  Михеево скотомогильник крупного рогатого скота, закрыт в 2001 году. Действующих могильников на территории сельского поселения нет.

Радогощинское сельское поселение. По данным Паспорта Радогощинского сельского поселения, количество отходов в нем составляет 0,3 тыс. м3 в год. Несмотря на наличие Генеральной схемы санитарной очистки территории, в соответствии с которой отходы должны вывозиться на полигон ТБО в поселок городского типа Пикалёво, образуются несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки являются локальными загрязнителями подземных вод.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, расположенный близ деревни Радогощь скотомогильник КРС закрыт в 1997 году. Действующих могильников на территории поселения нет.

Промышленные отходы

Промышленные отходы по степени воздействия на человека и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности:

- 1 класс - чрезвычайно опасные;

- 2 класс - высоко опасные;

- 3 класс - умеренно опасные;

- 4 класс - мало опасные.

С увеличением промышленного производства в Бокситогорском муниципальном районе соответственно увеличивается образование промышленных отходов. Промышленные отходы, в состав которых входят вредные вещества, при прямом или опосредованном контакте с организмом человека могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, как в процессе контакта с ними, так и в отдельные сроки жизни и последующих поколениях и вызвать отрицательные изменения в объектах окружающей среды, могут быть отнесены к токсичным отходам.

Большая часть промышленных (за исключением отходов горнодобывающей, лесной и лесоперерабатывающей промышленности) и строительных отходов, а также отходов медицинских учреждений, относящихся к 3 и 4 классам опасности, и захоранивается на полигонах и свалках, предназначенных для твердых бытовых отходов. Такая практика является вынужденной и негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Токсичные отходы, образующиеся на промышленных предприятиях, размещаются на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области.

Осадки очистных сооружений

В Бокситогорском муниципальном районе объектов для захоронения осадков сточных вод нет. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на чел. в пересчете на сухое вещество). Расчетные данные о количестве образующегося осадка (сухое вещество) сточных вод в Бокситогорском муниципальном районе составляют 2,113 тыс. тонн (городское население - 42,9 тыс. чел).

Отходы лечебно-профилактических учреждений

Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

- Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

- Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

- Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Биологические отходы

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 04.12.1995 биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Источником образования биологических отходов являются животноводческие предприятия агропромышленного комплекса. Утилизация биологических отходов животноводческих предприятий осуществляется в скотомогильниках и ямах для уничтожения трупов животных, которые имеются практически в каждом хозяйстве. Местоположение и характеристика скотомогильников приведена в таблице 12.3-1.

Таблица 12.3-1. Характеристика скотомогильников на территории Бокситогорского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Количество скотомогильников | Расстояние от населенного пункта (км) | Дата закрытия захоронения | Захоронения по видам животных, в т. ч. диких | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам с датой последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Бокситогорск (на территории ветеринарной станции) | 1 |  | действующий | КРС | действующий |
| 2 | Деревня Дыми | 1 | 1 | 1996 | КРС | закрыт |
| 3 | Поселок Подборовье | 1 | 2 | 2000 | КРС | закрыт |
| 4 | Деревня Бор | 1 | 1,5 | 2000 | КРС, свиньи | закрыт |
| 5 | Деревня Мозолево-1 | 1 | 1,5 | 2002 | КРС | закрыт |
| 6 | Бывшая деревня Михеево | 1 | 1 | 2001 | КРС | закрыт |
| 7 | Деревня Анисимово | 1 | 1,5 | 2002 | КРС | закрыт |
| 8 | Деревня Заголодно | 1 | 2 | 1997 | КРС | закрыт |
| 9 | Деревня Журавлёво | 1 | 1 | 1998 | КРС | закрыт |
| 10 | Деревня Городок | 1 | 1,8 | 1997 | КРС | закрыт |
| 11 | Деревня Ольеши | 1 | 1,5 | 1996 | КРС | закрыт |
| 12 | Деревня Радогощь | 1 | 1,2 | 1997 | КРС | закрыт |
| 13 | Деревня Анисимово | 1 | 1,5 | 2002 | КРС | закрыт |

Значительная часть объектов размещения биологических отходов оборудованы с теми или иными нарушениями. Часто эти объекты не имеют защитного водоупорного материала на стенках и днищах. Основными нарушениями ветеринарных норм и правил являются: отсутствие аншлагов, ограждения, обваловки и траншеи вокруг них, не производится дезинфекция.

## 12.4. Радиоэкологическая обстановка

Природных и техногенных источников ионизирующего излучения, представляющих угрозу здоровья населения в пределах рассматриваемой проектом территории, нет.

По предварительной оценке радиационный фон на большей части Ленинградской области характеризуется низкими значениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) и содержания радиоактивных элементов. Наименьшие значения отмечаются над озерами, болотами и заболоченными участками леса - МЭД ГИ до 1-2 мкР/ч. На залесенных задернованных площадях, пашнях МЭД ГИ несколько выше - от 3-5 до 10 мк Р/ч.

В 1993-1994 годах в Ленинградской области на территории городов Приозерск, Пикалёво, Бокситогорск, Тихвин ГГП «Невскгеология» выполняла поиски участков техногенного неаварийного радиоактивного загрязнения путем проведения маршрутной автогаммаспектрометрической съемки. Техногенных участков радиоактивного загрязнения (УРЗ) в обследованных пунктах не выявлено. Естественный радиационный фон составляет 13-20 мк Р/ч, преобладающее значение - 15 мк Р/ч (Аналитический обзор экологической обстановки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 1993-1994 годы).

Данные пешеходной гамма-съемки в зоне влияния проектируемой трассы Северо-Европейского магистрального газопровода в том числе и в районе, прилегающем к городу Пикалёво, также свидетельствуют, что гамма-поле достаточно дифференцировано и характеризуется интенсивностью гамма-излучения 5-11 мкР/ч. Сведения о транзитных перевозках радиоактивных грузов отсутствуют.

Таким образом, радиационная обстановка в пределах рассматриваемой территории благополучная. Ядерно- и радиационно-опасных объектов, а также радиоактивных веществ, находящихся на хранении, на территории Бокситогорского муниципального района, нет.

## 12.5. Общая оценка эколого-гигиенической обстановки

Экологическая обстановка определяется действием двух разнонаправленных факторов: неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую среду и восстанавливающего эффекта тех природных условий, в которых находится территория района.

Бокситогорский муниципальный район расположен в зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы и по ряду факторов ситуацию можно охарактеризовать как напряженную. Есть проблема качества питьевой воды, связанная со следующими факторами:

- ухудшением качества подземных вод и необходимостью совершенствования системы водоподготовки;

- большим процентом изношенности водопроводной сети и отсутствием финансовых средств для модернизации, технического перевооружения и развития системы водоснабжения.

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует оценивать как среднюю. Степень ее воздействия определяется следующими обстоятельствами:

- неудовлетворительное техническое состояние и устаревшее оборудование КОС, а также несовершенные технологии очистки сточных вод приводит к сбросу неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в питьевые водоемы и усугубляет дефицит качественной питьевой воды в районе. требуется проведение проектных работ по расширению КОС города Бокситогорск. В Ефимовском городском поселении в поселок городского типа Ефимовский, в деревня Радогощь, деревня Ольеши и деревня Климово КОС находятся в нерабочем состоянии. В городе Пикалёво требуется реконструкция КОС.

- пылегазоочистное оборудование промышленных предприятий характеризуется высокой степенью износа;

- отсутствуют разработанные промышленными предприятиями проекты санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- существование несанкционированных свалки от отходов лесопиления (Заборьевского и Борского сельских поселений, Бокситогорского городского поселения); необходима полная инвентаризация несанкционированных свалок древесных отходов.

- отсутствует очистка ливневых стоков с территорий населенных пунктов;

- отсутствие мусороперерабатывающего завода

- неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов, высокая степень износа специализированной техники;

- низкий уровень обеспечения контроля за качеством атмосферного воздуха;

- низкий уровень благоустроенных рекреационных территорий.

В целом, фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не представляет угрозы здоровью населения; загрязнение почв оценивается как допустимое, носит преимущественно локальный характер и приурочено к промышленным и транспортным территориям. На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как относительно благополучное и достаточно стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития.

# 13. Планировочное развитие территории

## 13.1. Планировочная структура района и функциональное зонирование

Планировочную структуру района формируют элементы естественных ландшафтов, антропогенных ландшафтов, в том числе агроландшафтов и каркасы линейных объектов, которые включают в себя транспортные пути сообщения, инженерно-транспортные объекты. Элементы естественных ландшафтов долины рек и ручьев, балки и овраги, закустаренные луга, пустыри, заболоченные территории, а также пригородные зеленые зоны, агроландшафты.

Опорными узлами антропогенной системы являются планировочные центры, подцентры. Ранжирование планировочных центров производится относительно административной значимости населенного пункта, численности населения, наличия производственных мощностей, площади в границах черты населенного пункта и других факторов, определяющих ранг планировочного центра в системе расселения. Главные планировочные центры составляют опорный узловой каркас системы расселения.

Линейные каркасы транспортной и инженерно-транспортной системы взаимосвязаны: строительство новых дорог сопряжено с прокладкой инженерных коммуникаций, линий электропередачи итд, которые идут к селитебным территориям, объектам промышленности, энергетики и другим. Если условно отбросить естественный ландшафт и рассмотреть линейные объекты транспортной, инженерно-транспортной системы, планировочные центры отдельно, то можно четко выделить антропогенный линейно-узловой каркас – один из главных элементов планировочной структуры, определяющий факторы и направления дальнейшего пространственного развития антропогенной системы. Линейный каркас Бокситогорского муниципального района представлен главными магистралями: автомагистралью Федерального значения А-114 Вологда – Новая Ладога, проходящей по территории района в широтном направлении, а также железнодорожной магистралью Санкт-Петербург – Вологда. В западной части до поселка Коли магистрали следуют параллельно друг другу, за поселком их направления расходятся. Автомагистраль А-114 отклоняется в южном направлении, следуя по территории Ефимовского городского поселения до границы района и далее на город Вологда.

Рис. 13.1-1. Схема основного каркаса Бокситогорского муниципального района

От автомагистрали А-114 в северном и южном направлении отходят автомобильные дороги регионального значения с твердым покрытием, которые соединяют населенные пункты с автомагистралью. К городу Бокситогорск от основной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Вологда (станция Большой Двор) подходит тупиковая железнодорожная ветка к глиноземному заводу.

Планировочный каркас многоуровневый. Линейный каркас транспортной и инженерно-транспортной системы опирается на дифференцированную сеть планировочных центров. Линейный каркас Бокситогорского муниципального района представлен следующими категориями объектов:

Каркас транспортных путей сообщения:

автомобильные дороги:

- I - категория - Федерального значения;

- II - категория - регионального значения;

- III - категория - местного значения;

- IV - категория - межпоселковые грунтовые дороги;

железные дороги:

- железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Вологда;

- ширококолейные железные дороги;

- узкоколейные железные дороги;

Инженерно-транспортный каркас:

- ЛЭП (35 Кв, 110 Кв, 220 Кв);

- магистральный и межпоселковый газопровод;

В западной части находятся два главных планировочных центра района города Бокситогорск и города Пикалёво. Наиболее выгодно расположен город Пикалёво, через него проходит авто – и железнодорожная магистрали. Западная часть района освоена значительно больше восточной. Северо-восточная часть района практически безлюдная. В районе выделена следующая иерархия планировочных центров:

- планировочные центры I-го порядка (административный центр района города Бокситогорск и крупнейший по численности административный центр поселения город Пикалёво);

- планировочные центры II-го порядка (значимые административные центры поселений с численностью от 1000 до 5000 чел.);

- планировочные центры III-го порядка (административные центры поселений);

- прочие населенные пункты с численностью от 500 до 1000 чел.;

- прочие населенные пункты с численностью от 100 до 500 чел.;

- прочие населенные пункты с численностью от 1 до 100 чел.;

Антропогенный каркас обладает инерционностью развития и сохраняется значительно дольше, чем условия его сформировавшие. Это определяет необходимость анализа исторического процесса эволюции планировочной структуры и выявления основных определяющих факторов (в том числе экономических, демографических, социальных и др.), влияющих на формирование условий развития или деградации элементов структуры с целью построения прогноза дальнейшего развития планировочной структуры.

Общим подходом в выборе направлений перспективы развития должен стать принцип исторической преемственности уже сложившейся структуры района и принимаемых решений развития и модернизации, то есть каждый последующий этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы, заложенные в предыдущем.

Опорный узловой каркас системы расселения помимо главных планировочных центров имеет подуровни, сформированные менее значимыми планировочными центрами. В результате система расселения представляет дифференцированную сеть, в которой четко выделяются оси расселения. Направления осей расселения базируются на множестве факторов, главными из которых всегда выступают индивидуальные особенности ландшафта района, исторически сложившиеся пути сообщения. Важнейшей расселенческой осью района является полимагистраль широтного направления Санкт-Петербург – Вологда, состоящая из одноименной железной дороги и автотрассы А-114.

Морфологические особенности ландшафта, его рельеф, климат оказывают основополагающее воздействие на формирование антропогенной системы. Оттого насколько гармонично складывается сочетание антропогенной системы и природой зависит жизнеустойчивость антропогенной системы.

Естественный и антропогенный ландшафты можно условно отнести к плоскостным элементам планировочной структуры. Если представить планировочную структуру в аналогии с организмом, где опорным скелетом будет считаться антропогенный каркас, то аналогом плоскостных планировочных элементов будет ткань, заполняющая межкаркасное пространство.

Территории естественного и антропогенного ландшафтов подразделяются по функциональному назначению. Крупными функциональными зонами района являются естественные ландшафты, агроландшафты, антропогенные ландшафты.

В Бокситогорском районе приняты следующие функциональные зоны:

антропогенного использования:

- застроенных территорий;

- селитебные;

- дачных и садоводческих товариществ;

- сельскохозяйственного использования;

- коммунально-складская и промышленная;

- добычи полезных ископаемых;

- отходов промышленного производства (терриконы);

- объектов специального назначения.

Естественных ландшафтов:

- преимущественно залесенных;

- редких низкорослых лесов и луговой растительности;

- болотной экосистемы;

- непроходимых болот;

- пригородной рекреационной зоны города Бокситогорск;

водного фонда:

- реки, озера, водохранилища.

Зоны с особыми условиями использования территории	:

- охранная зона ЛЭП;

- охранная зона газопроводов;

- особо охраняемые природные территории;

- водоохранные зоны;

- защитные леса;

- перигородная зеленая зона города Бокситогорск.

## 13.2. Земельный фонд

Раздел составлен в соответствии с полученными данными от Росреестра (учет по МО «Бокситогорский муниципальный район» ведется раздельно: МО «Бокситогорский муниципальный район» и МО город Пикалёво). Так же проектом Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области учтены следующие документы: паспорт Бокситогорского муниципального района, Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества, 2010 год, утвержденный генеральный план города Бокситогорск.

Границы муниципального образования «Бокситогорский муниципальный район»  установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области от 26.10.2004 № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Категории земель (в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации) и распределение земель Бокситогорского муниципального района по видам собственности отражены на Схеме землепользования и распределения земель по видам собственности.

Общая площадь земель Бокситогорского муниципального района на 01.01.2011 составляет 720174 га.

Структура земельного фонда. Распределение земель по категориям.

Баланс земель Бокситогорского муниципального района за 2011 год представлен в таблице 13.2-1.

Таблица 13.2 -1. Земельный баланс

| № п/п | Категории земель | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория района | 720174,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 15801,8 | 2,19 |
|  | городских населенных пунктов: | 6726,3 | 42,57 |
|  | Город Бокситогорск | 2920,3 |  |
|  | Город Пикалёво | 3806,0 |  |
|  | сельских населенных пунктов | 9075,2 | 57,43 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 58885,2 | 8,18 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 5062,0 | 0,70 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 107,0 | 0,02 |
| 5 | Земли лесного фонда | 632839,0 | 87,87 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | 7479,0 | 1,04 |

В общей структуре земель муниципального района общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2011 году составляет 58814,2 га или 8,17 %.

Общая площадь земель населенных пунктов в 2011 году составляет 15872,8 га или 2,2 % от общей площади муниципального района, с учетом утвержденного Генерального плана города  Бокситогорск.

По учетным данным площадь застройки сельских населенных пунктов составляет – 1521 га, земли транспорта – 695 га, земли сельскохозяйственного использования 5612 га.

Площадь застройки городов и поселков городского типа составляет 1101 га, земли транспорта – 130 га, земли сельскохозяйственного использования 1257 га, занятые городскими лесами 1791 га.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в 2011 году составляет 5062 га или 0,7 % от общей площади района.

Земли лесного фонда, находящиеся в соответствии с Лесным кодексом РФ в федеральной собственности, по данным Лесохозяйственного регламента Бокситогорского лесничества занимают почти 87,9 % территории Бокситогорского муниципального района и составляют 632839 га, включая в себя сельскохозяйственные земли занятые лесами.

Общая площадь земель этой категории по данным от Росреестра составляет 505652,0 га (70,4 %) и сильно отличается от данных Лесохозяйственного регламента Бокситогорского лесничества.

Общая площадь земель запаса очень незначительна и  составляет 7479,0 га или 1,04 % от общей площади района.

Земли категории особо охраняемых территории составляют 107 га, и составляют всего 0,01 % от общей площади. Особо охраняемые природные территории, расположенные на землях иных территорий занимают 11934 га.

Фонд перераспределения земель

Общая площадь фонда перераспределения земель за 2011 год составляет 1924 га и являются  сельскохозяйственными угодьями из которых: пашни составляют 772 га, сенокосы 727 га, пастбища  425 га.

Формы собственности.

Земельные правоотношения в Бокситогорском районе осуществляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, регулирующим указанные правоотношения, законодательными и нормативными актами органов власти Ленинградской области, решениями органов местного самоуправления.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Публичная собственность на земельные участки возникает по основаниям, установленным статьей 3.1 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с земельным законодательством в муниципальной собственности находятся земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации;

- право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.

В соответствии с Паспортом Бокситогорского муниципального района на 2010 год земли Бокситогорского муниципального района по формам собственности распределяются следующим образом:

- В частной собственности (земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации) - 24794 га:

- из них:

- в собственности физических лиц - 23832 га,

- в собственности юридических лиц – 962 га.

- в государственной и муниципальной собственности – 11225 га;

На территории муниципального района в федеральной собственности могут находиться земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами;

- право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

На 01.01.2011 право собственности Российской Федерации зарегистрировано на земельные участки общей площадью 532485  га.

В собственности Ленинградской области могут находиться земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами;

- право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

На 01.01.2011 право собственности Ленинградской области зарегистрировано  земельных участков общей площадью 68419,6 га.

Выводы

- Земельные ресурсы муниципального района рассматривались в проекте в границах, установленных в соответствии с законом Ленинградской области от 26.10.2004 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 26.10.2004 № 78-ОЗ.

- Большую площадь муниципального района занимают земли лесного фонда - 87,9 % территории Бокситогорского муниципального района, границы которых требуют уточнения.

- В муниципальном районе не по всем земельным участкам проведены мероприятия по установлению границ (межевание земель), не все земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет, в связи с чем во всех поселениях требуется либо уточнение, либо установления границ и площадей таких земель.

Проектные предложения по изменению границ земель

В результате промышленного развития, размещения объектов капитального строительства разного назначения, изменений территорий населенных пунктов, будет происходить поэтапное изменение границ земель.

- Увеличение площади земель населенных пунктов:

Расширение территории населенных пунктов района (деревни Михалёво, Спирово, Косые Харчевни Ефимовского городского поселения; деревня Спирово Анисимовского сельского поселения; поселок Заборье, деревня Лидь Заборьевского сельского поселения; деревни Велье, Володино, Дуброва, Замошье, Косково, Окулово, Плутино, Самойлово, Селиваново, Слизиха, Сычово, Финиково, Чудцы, поселки Подборовье, Коли, Совхозный, местечко Рязанский Шлюз, поселок при железнодорожной станции Чудцы Самойловского сельского поселения; деревни Прокушево, Радогощь Родогощинского сельского поселения; деревни Михайловские Концы, Павловские Концы, Рыбежка, Турково, Астрачи, Баламутово,  Большой Двор, Великий Двор, Борки, Веретье, Врачово, Галично, Заречье, Селище, Дыми, Зиновья Гора, поселок Турлинский Большедворского сельского поселения; деревня Межуречье Борского сельского поселения; поселок Подборовье Подборовского сельского поселения), происходит преимущественно за счет земель сельскохозяйственного назначения, значительно меньше лесного фонда, и земель запаса. Развитие населенных пунктов должно осуществляться по разработанной и утвержденной градостроительной документации (генеральными планами населенных пунктов). Перевод прилегающих земель других категорий в земли населенных пунктов должно производиться в соответствии с земельным законодательством.

- Увеличение площади земель промышленности и иного специального назначения:

Расширение данной категории земель планируется в основном за счет проектирования новых линейных объектов транспортной (122 га) и инженерной (250 га) инфраструктуры, расширения производственной зоны – 179,6 га, а так же за счет расширения зоны специального назначения - 38,7 га.  Ориентировочная площадь переводимых земель в земли промышленного  и иного специального назначения составит 590,3 га.

Расширение земель промышленности и иного специального назначения, в том числе под линейные объекты, произойдет в основном за счет перевода земель лесного фонда – 462,0 га, за  счет перевода земель сельскохозяйственного назначения - 83,3 га, а так же земель запаса – 12,0 га и земель населенного пункта – 33 га в земли промышленности.  По мере отводов, баланс земель промышленности должен уточниться. Уточнение площадей под проектируемыми линейными объектами, а так же  категория защитности лесов переводимых в земли промышленности и иного специального назначения уточняется на последующих стадиях проектирования, в генеральных планах поселений, по мере уточнения местонахождения  планируемых участков перевода. Уменьшаться  земли промышленности и иного специального назначения на 1,1 га за счет перевода в земли населённого пункта.

- Уменьшение площади земель лесного фонда:

Уменьшение площади земель лесного фонда на 637,5 га связано с расширением населенных пунктов – 202,02 га, расширением производственных зон и зон специального назначения  - 91,5 га, а так же с проектированием новых линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры - 345,0 га.

- Уменьшение  земель сельскохозяйственного назначения:

Сокращение земель сельскохозяйственного назначения на 457,5 га произойдет за счет перевода части этих земель в земли других категорий: преимущественно за счет земель переводимых  в земли населенных пунктов – 347,2 га и расширения производственных зон и зон специального назначения - 83,3 га, а так же за счет проектирования новых линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры - 27,0 га.

- Увеличение площади земель населенных пунктов:

Увеличение площади земель населенных пунктов связано с необходимость освоения под жилые зоны новых территорий, вызванная большим количеством заявлений со стороны населения Бокситогорского муниципального района на получение или приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, и составляет 551,8 га.  Расширение данной категории земель планируется в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения  – 347,2 га, земель лесного фонда – 203,52 га, а так же земель промышленного и иного специального назначения – 1,1 га.

Уменьшение  земли населённых пунктов происходит за счет перевода 33 га в земли промышленности и иного специального назначения.

- Согласно Земельному Кодексу РФ использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

Уменьшение площади земель запаса:

Сокращение земель запаса произойдет за счет перевода части этих земель в земли промышленности – 12 га, под расширение производственной зоны.

В таблице 13.2 - 2 представлен перечень планируемых к переводу земель не линейных  объектов из одной категории в  другую с указанием вида планируемого использования переводимых земель в разрезе муниципальных образований.

Таблица 13.2-2. Планируемый перевод земель не линейных  объектов из одной категории в  другую с указанием вида планируемого использования переводимых земель не линейных  объектов.

| № п/п | Наименование поселения | Площадь, га | Проектная категория земель. Планируемое использования переводимых земель | Форма Собственности | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения |
| 1.1 | Ефимовское городское поселение | 52,0 | Земли населенного пункта в том числе: |  |  |
|  |  | 15,8 | Расширение деревни Михалёво. Жилая застройка. | Муниципальная | Прилегающая территория к деревне Михалёво |
|  |  | 23,4 | Расширение деревни Спирово. Жилая застройка. | Муниципальная | Между деревнями Спирово и Сосновый Бор |
|  |  | 12,8 | Расширение деревни Косые Харчевни. Общественно-деловая застройка. | Муниципальная | Прилегающая территория к деревне Косые Харчевни |
|  |  | 3,0 | Земли промышленного и специального назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 3,0 | Создание ТБО | Государственная собственность | Вблизи деревни Красная Речка |
| 1.2 | Анисимовское сельское поселение | 1,0 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 1,0 | Расширение деревни Спирово. Жилая застройка. | Государственная собственность | Прилегающая территория к деревне Спирово |
|  |  | 30,2 | Земли промышленного и специального назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 29,0 | Расширение существующего карьера | Государственная собственность | Вблизи деревни Глядково |
|  |  | 1,2 | Расширение существующего кладбища | Государственная собственность | Вблизи деревни Ёлзово |
| 1.3 | Большедворское сельское поселение | 163,9 | Земли населенного пункта. Включение существующей застройки и расширение населенных пунктов. в том числе: |  |  |
|  |  | 1,3 | Включение существующей застройки в деревне Турково | Государственная собственность | Вблизи деревни Турково |
|  |  | 0,5 | Включение существующей застройки в поселке Турлинский | Государственная собственность | Вблизи поселкаТурлинский |
|  |  | 0,4 | Включение существующей застройки в деревне Великий Двор | Государственная собственность | Вблизи деревни Великий Двор |
|  |  | 0,2 | Включение существующей застройки в деревне Врачово | Государственная собственность | Вблизи деревни Врачово |
|  |  | 6,1 | Включение существующей застройки в деревне Михайловские Концы | Государственная собственность | Вблизи деревни Михайловские Концы |
|  |  | 1,4 | Включение существующей застройки в деревне Баламутово | Государственная собственность | Вблизи деревни Баламутово |
|  |  | 4,8 | Включение существующей застройки в деревне Веретье | Государственная собственность | Вблизи деревни Веретье |
|  |  | 4,8 | Расширение деревни Турково | Государственная собственность | Вблизи деревни Турково |
|  |  | 20,8 | Расширение деревни Галично | Государственная собственность | Вблизи деревни Галично |
|  |  | 45,7 | Расширение деревни Астрачи | Государственная собственность | Вблизи деревни Астрачи |
|  |  | 8,5 | Расширение деревни Рыбежка | Государственная собственность | Вблизи деревни Рыбежка |
|  |  | 5,8 | Расширение деревни Михайловские Концы | Государственная собственность | Вблизи деревня Михайловские Концы |
|  |  | 27,5 | Расширение деревни Большой Двор | Государственная собственность | Вблизи деревни Большой Двор |
|  |  | 5,3 | Расширение деревни Павловские Концы | Государственная собственность | Вблизи деревни Павловские Концы |
|  |  | 2,8 | Расширение деревни Заречье | Государственная собственность | Вблизи деревни Заречье |
|  |  | 13,0 | Расширение деревни Зиновья Гора | Государственная собственность | Вблизи деревни Зиновья Гора |
|  |  | 4,6 | Расширение деревни Веретье | Государственная собственность | Вблизи деревни Веретье |
|  |  | 1,4 | Расширение деревни Селище | Государственная собственность | Вблизи деревни Селище |
|  |  | 6,3 | Расширение древни Борки | Государственная собственность | Вблизи деревни Борки |
|  |  | 2,7 | Расширение деревни Дыми | Государственная собственность | Вблизи деревни Дыми |
| 1.4 | Борское сельское поселение | 10,8 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 10,8 | Расширение деревни Межуречье | Государственная собственность | Вблизи деревни Межуречье |
| 1.5 | Заборьевское сельское поселение | 4,3 | Земли населенного пункта. Расширение в том числе: |  |  |
|  |  | 1,0 | деревня Коробище Расширение существующего кладбища | Государственная собственность | Вблизи деревни Коробище |
|  |  | 3,3 | Расширение деревни Лидь | Государственная собственность | Вблизи деревни Лидь |
| 1.6 | Радогощинское сельское поселение | 12,9 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 11,8 | Расширение деревни Прокушево. Жилая застройка. | Муниципальная | Вблизи деревни Прокушево |
|  |  | 1,1 | Расширение существующего кладбища | Государственная собственность | Вблизи деревни Радогощь |
| 1.7 | Самойловское сельское поселение | 50,1 | Земли промышленного назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 44,0 | Технопарк «Чудцы» (размещение биозавода) | Государственная собственность | В районе деревни Чудцы |
|  |  | 1,4 | Размещения дома рыбака | Государственная собственность | Рядом с деревней Косково |
|  |  | 3,4 | Для расширения карьера | Государственная собственность | Вблизи деревни Селиваново |
|  |  | 1,3 | Строительство автозаправочной станции | Государственная собственность | Вблизи железнодорожной станции Чудцы |
|  |  | 102,3 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 0,9 | Расширение деревни Володино Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Володино |
|  |  | 7,5 | Расширение деревни Замошье Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Замошье |
|  |  | 1,9 | Расширение деревни Окулово Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи еревни Окулово |
|  |  | 4,8 | Расширение деревни Плутино Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Плутино |
|  |  | 2,1 | Расширение деревни Подборовье Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Подборовье |
|  |  | 0,8 | Расширение м. Рязанский Шлюз Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи местечка Рязанский Шлюз |
|  |  | 1,5 | Расширение деревни Селиваново Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Селиваново |
|  |  | 11,2 | Расширение деревни Слизиха Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Селиваново |
|  |  | 41,3 | Расширение поселок Совхозный Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи поселка Совхозный |
|  |  | 1,8 | Расширение деревни Сычово Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Сычово |
|  |  | 3,0 | Расширение деревни Финиково Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Финиково |
|  |  | 0,3 | Расширение деревни Финиково Жилая застройка. | Частная собственность | Вблизи деревни Финиково |
|  |  | 23,2 | Расширение железнодорожной станции Чудцы Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи железнодорожной станции Чудцы |
|  |  | 2,0 | Расширение деревни Чудцы Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Чудцы |
| Всего: | 430,5 | в том числе: |  |  |
|  | 347,2 | Земли населенного пункта |  |  |
|  | 83,3 | Земли промышленного и специального назначения |  |  |
| 2 | Существующая категория земель: Земли лесного фонда |
| 2.1 | Бокситогорское городское поселение | 42,0 | Земли промышленного назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 42,0 | Технопарк «Бокситогорск» (Предприятие стройиндустрии) | Государственная собственность | Район бывшего рудника № 14 Бокситогорского глиноземного завода Новодеревенское участковое лесничество Бокситогорского лесничества, 141 квартал |
| 2.2 | Ефимовское городское поселение | 40,0 | Земли промышленного назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 40,0 | Технопарк «Ефимовский» (производство продукции деревопереработки, металлоконструкций, складирование любых видов продукции, и т.д.) | Муниципальная | Ефимовское участковое лесничество Бокситогорскоо лесничества, кварталы 199 и 200 |
|  |  | 0,12 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 0,12 | Расширение поселок городского типа Ефимовский Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи поселка Ефимовский, Озеревское участковое лесничество Бокситогорскоо лесничества |
| 2.3 | Заборьевское сельское поселение | 1,5 | Земли промышленного и специального назначения в том числе: |  |  |
|  |  | 1,5 | Организация нового кладбища | Государственная собственность | Вблизи поселка Заборье, Заборское участковое лесничество, Бокситогорского лесничества |
|  |  | 90,5 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 90,5 | Включение существующей застройки в границы поселка Заборье | Государственная собственность | На юго-востоке и на северо-западе поселка Заборье |
| 2.4 | Подборовское сельское поселение | 0,8 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 0,8 | Расширение поселка Подборовье | Муниципальная | Вблизи поселка Подборовье |
| 2.5 | Радогощинское сельское поселение | 4,0 | Земли промышленного назначения в том числе: |  |  |
|  |  | 4,0 | Расширение существующей производственной зоны | Государственная собственность | Между деревней Озеро-Село, поселком Васьково и деревней Васьково |
| 2.6 | Самойловское сельское поселение | 110,6 | Земли населенного пункта. в том числе: |  |  |
|  |  | 38,2 | Расширение деревни Велье Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Велье |
|  |  | 52,8 | Расширение деревни Дуброва Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Дуброва |
|  |  | 13,6 | Расширение поселка Коли Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи поселка Коли |
|  |  | 3,3 | Расширение деревни Косково Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Косково |
|  |  | 0,9 | Расширение деревни Самойлово Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи деревни Самойлово |
|  |  | 1,8 | Расширение железнодорожной станции Чудцы Жилая застройка. | Государственная собственность | Вблизи железнодорожной станции Чудцы |
|  |  | 4,0 | Земли промышленного и специального назначения. в том числе: |  |  |
|  |  | 2,0 | Для расширения карьера | Государственная собственность | Вблизи деревни Володино |
|  |  | 0,5 | Под объекты дорожного сервиса | Государственная собственность | Вблизи земель ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» и АЗС на автодороге А-114 Вологда - Новая Ладога |
|  |  | 1,5 | Под объекты дорожной инфраструктуры | Государственная собственность | Вблизи земель ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» и АЗС на автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога |
| Всего: | 293,52 | в том числе: |  |  |
|  | 202,02 | Земли населенного пункта. |  |  |
|  | 91,5 | Земли промышленного и специального назначения. |  |  |
| 3 | Существующая категория земель: Земли запаса |
| 3.1 | Бокситогорское городское поселение | 8,0 | Земли промышленного назначения в том числе: |  |  |
|  |  | 8,0 | Технопарк «Бокситогорск» (Предприятие стройиндустрии) | Государственная собственность | Район бывшего рудника № 14 Бокситогорского глиноземного завода |
| 3.2 | Самойловское сельское поселение | 4,0 | Земли промышленного назначения в том числе: |  |  |
|  |  | 4,0 | Под объекты дорожного сервиса | Государственная собственность | Вблизи деревни Дуброва на автодороге Пикалёво – Струги – Колбеки |
| Всего: | 12,0 | в том числе: |  |  |
|  | 12,0 | Земли промышленного и специального назначения |  |  |
| 4 | Существующая категория земель: Земли промышленного и иного специального назначения |
| 4.1 | Большедворское сельское поселение | 1,1 | Земли населенного пункта в том числе: |  |  |
|  |  | 1,1 | Организация транспортной инфраструктуры | Государственная собственность | Вблизи деревни Михайловские Концы |
| Всего: | 1,1 | в том числе: |  |  |
|  | 1,1 | Земли населенного пункта. |  |  |
| 5 | Существующая категория земель: Земли населенного пункта |
| 5.1 | Бокситогорское городское поселение | 33,0 | Земли специального назначения в том числе: |  |  |
|  |  | 33,0 | Исключения ТБО из границ города | Государственная собственность | Вблизи с городом Бокситогорск |
| Всего: | 33,0 | в том числе: |  |  |
|  | 33,0 | Земли промышленного и специального назначения. |  |  |

# 14. Комплексная оценка территории: проблемы и приоритеты развития территории

Основная цель комплексной оценки территории - определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

Комплексная оценка Бокситогорского муниципального района проведена на основе анализа природных и антропогенных факторов, влияющих на характер использования территории. В графическом виде комплексная оценка Бокситогорского муниципального района представлена крупномасштабной схемой, выполненной в масштабе 1:50 000. Все дополнительные факторы, влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности в районе, представлены в пояснительной записке в отдельных главах.

Зона преимущественно градостроительного использования складывается, и будет развиваться в границах городских поселений, согласно разработанным Генеральным планам. Перспективны для градостроительного освоения также современные центры сельских поселений и крупные населенные пункты. Под лесохозяйственное освоение проектом предлагается территории в границах лесного фонда за счет лесовосстановления. Под сельскохозяйственное освоение проектом предлагаются территории в существующих границах земель сельскохозяйственного назначения. Свое дальнейшее развитие зона сельскохозяйственного использования может получить за счет вовлечения в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель, а также за счет проведения мелиоративных работ. Под природоохранное освоение проектом предлагается территории района, входящие в границы заказники, а также территории ООПТ.

## 14.1. Оценка гидрогеологических условий

Согласно анализу инженерно-строительных условий, большая часть территории Бокситогорского муниципального района по своим геологическим условиям ограниченно благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения представлены в основном моренными равнинами, моренно-холмистыми равнинами, флювиогляциальными равнинами. В основном данные территории расположены в центральной части района. В целом для градостроительного освоения большая часть территории Бокситогорского муниципального района требует особых мероприятий по инженерной подготовке.

Из геологических процессов и явлений в пределах рассматриваемой территории характерны процессы заболачивания, речная эрозия, абразия, оврагообразование, склоновые процессы, карстообразование, подтопление, процессы морозного пучения, которому подвержены глинистые грунты в случае промерзания.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения представлены озерно-ледниковыми равнинами. Из-за высокого стояния уровня грунтовых вод и неустойчивой структуры ленточных глин район ограниченно благоприятен для градостроительства. Территории неблагоприятные для градостроительного освоения представлены камами и болотными равнимыми,распространенные небольшими ареалами по всей территории района.

Территория района относится к зоне низкого потенциала загрязнения воздушного бассейна, обусловленного особенностями климатических условий, которые способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких источников в атмосферу. Повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной, вследствие особенностей метеорологического режима.

По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Бокситогорского муниципального района делится на две неравные части. Преобладающая часть территории, пространственно совпадающая с карбоновым плато, является обеспеченной пресными подземными водами. Второй район, занимающий крайнюю западную часть территории Бокситогорского муниципального района, относится к частично обеспеченным пресными подземными водами.

## 14.2. Экологическая оценка территории

Бокситогорский муниципальный район расположен в зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы и по ряду факторов ситуацию можно охарактеризовать как напряженную:

Остро стоит проблема качества питьевой воды, связанная со следующими факторами:

- ухудшением качества подземных вод и необходимостью совершенствования системы водоподготовки;

- большим процентом изношенности водопроводной сети и отсутствием финансовых средств для модернизации, технического перевооружения и развития системы водоснабжения.

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует оценивать как среднюю.

На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как относительно благополучное и достаточно стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов распространенные локально по всей территории района.

На территории района не проводится регулярных наблюдений за состоянием почвенного покрова. Существующая система санитарной очистки территории неэффективна и способствует образованию несанкционированных свалок.

## 14.3. Оценка опасных процессов и явлений

Опасные геологические явления и процессы

События геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду, считаются опасными геологическими явлениями (согласно ГОСТ Р 22.0.03-95).

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории Бокситогорского муниципального района обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, лавины, обвалы, сели.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

На территории Бокситогорского муниципального района имеют место следующие опасные геологические явления и процессы:

  - Заболачивание. Территория муниципального района характеризуется высокой степенью заболачивания (до 20 %). Развитию процессов заболачивания способствуют плоский рельеф, наличие в верхней части разреза грунтов с пониженной фильтрационной способностью, избыточное увлажнение территории.

  - Оврагообразование. Склоны оврагов обрывистые, днища узкие, нередко с водотоками. Мелкие овраги растущие.

  - Вероятность подтопления площадок в понижениях рельефа, при условии близкого залегания уровня грунтовых вод, наличия глинистых четвертичных отложений типа валунных суглинков.

  - Затопление расчетными паводками 1 % обеспеченности. В зону затопления паводками редкой повторяемости попадают пониженные участки рельефа в прибрежной части территории города. Освоение их потребует проведения мероприятий по защите от затопления.

Опасные гидрологические явления и процессы

События гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, , сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду, относятся к опасным гидрологическим явлениям (согласно ГОСТ Р 22.0.03-95).

К постоянно отмечаемым опасным гидрологическим явлениям, прежде всего, относятся подтопления и паводки.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

На территории муниципального района возникают следующие виды природных пожаров:

  - лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади

  - торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

На территории Бокситогорского муниципального района частота лесных пожаров довольно высока. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

## 14.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 14.4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Охранная зона объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы схемы территориального планирования подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

Бокситогорский муниципальный район представлен значительным числом памятников культурного наследия: истории, культуры, архитектуры, археологии, в том числе на территории муниципального района расположены:

- 7 памятников федерального значения;

- 62 памятников регионального значения;

- 115 вновь выявленных объектов культурного наследия;

- 64 утраченных.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, не разработаны, режим использования земель, и градостроительные регламенты в границах данных зон не утверждены. В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 14.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Согласно пункту 3, статьи 44 федерального закона 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (пункт 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», (с изменениями от 09.09.2010).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 06.10.2009 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09). Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 14.4-1

Таблица 14.4-1. Режим использования санитарно-защитной зоны

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Анализ территориальных ресурсов Бокситогорского муниципального района выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов;

- санитарно-защитные зоны от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории.

На чертеже «Схема комплексной оценки территории» показаны следующие виды зон с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов. По санитарно-технической классификации предприятия Бокситогорского муниципального района делятся на предприятия, более подробно данные по санитарно-защитным зонам (СЗЗ) приведены ниже:

- I класса СЗЗ – 1000м;

- II класса СЗЗ – 500 м;

- III класса СЗЗ – 300 м;

- IV класса СЗЗ – 100 м;

- V класса СЗЗ – 50 м.

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Основные требования по организации и режимы использования территорий санитрано-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитной зоны производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых действующими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 09.09.2010 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09). Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий, для действующих промышленных объектов и производств, до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или сельского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

В целях упорядочения организации санитарно-защитных зон предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий на местном уровне.

Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов.

- скотомогильники СЗЗ - 1000 м;

- санкционированные свалки СЗЗ-500 м;

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций.

- охранные коридоры ЛЭП;

- ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Охранный коридор магистрального газопровода установлен в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», пункт 3.16.

Месторождения полезных ископаемых. Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-строительными условиями, приведены в разделе «Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы».

Особо охраняемые природные территории. К землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления. На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах. Территории ООПТ и территории природно-рекреационного назначения рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории».

### 14.4.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 28.12.2010) водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представлены в таблицах 14.4-2 и 14.4-3.

Таблица 14.4-2. Размеры водоохранных зон рек Бокситогорского муниципального района

| Река, ручей | Протяженность реки км/ км² | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| река Ащина | 19,5 | 100 | 50 |
| река Белая | 0,5/25* | 100 | 50 |
| река Белая | 13,8 | 100 | 50 |
| река Быстрая | 14,1 | 100 | 50 |
| река Валченка | 37,2 | 100 | 50 |
| река Веуч | 41,5 | 100 | 50 |
| река Воложба | 81 | 200 | 50 |
| река Глубокая | 10 | 50 | 50 |
| река Голоденка | 14,0 | 100 | 50 |
| река Горюн | 12,0 | 100 | 50 |
| река Дымка | 34 | 100 | 50 |
| река Жалинка | 11,1 | 100 | 50 |
| река Заголоденка | 21,3 | 100 | 50 |
| река Ильмас | 28 | 100 | 50 |
| река Карасинка (Клещеница) | 23,6 | 100 | 50 |
| река Лидь | 140/146* | 200 | 50 |
| река Лидь (малая) | 9,8 | 50 | 50 |
| река Лининка | 22 | 100 | 50 |
| река Межница (Обломна) | 44 | 100 | 50 |
| река Нижиковка | 27,2 | 100 | 50 |
| река Остречка | 15 | 100 | 50 |
| река Понырь | 15 | 100 | 50 |
| река Пчелинка | 14,0 | 100 | 50 |
| река Пярдомля | 22 | 100 | 50 |
| река Рагужа | 40 | 100 | 50 |
| река Ретеша | 27 | 100 | 50 |
| река Рыбежка | 50 | 100 | 50 |
| река Рядынь | 55 | 200 | 50 |
| река Сам | 12,0 | 100 | 50 |
| река Смердомка | 8,5/74* | 200 | 50 |
| река Соминка | 32,0 | 100 | 50 |
| река Суглинка | 14,1 | 100 | 50 |
| река Таборка | 10,1 | 100 | 50 |
| рРека Теребежка | 45 | 100 | 50 |
| река Тихвинка | 144 | 200 | 50 |
| река Тутока | 52 | 200 | 50 |
| река Тушемелька | 64,1 | 200 | 50 |
| река Углица | 11 | 100 | 50 |
| река Ундрега | 11,6 | 100 | 50 |
| река Хвоинка | 23,0 | 100 | 50 |
| река Чагода | 95,0/242* | 200 | 50 |
| река Черенка | 20 | 100 | 50 |
| река Шомушка | 94 | 200 | 50 |
| река Шигалка | 12,9 | 100 | 50 |
| руч. Любач | 10 | 50 | 50 |
| руч. Нижница (Перележня-Дымка) | 12 | 100 | 50 |
| руч. Никомля | 12 | 100 | 50 |
| р. Плаун | 16 | 100 | 50 |
| руч. Вигоя | 12,3 | 100 | 50 |
| руч. Любохов | 20 | 100 | 50 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 14.4-3. Размеры водоохранных зон озер Бокситогорского муниципального района*

| Озеро | Площадь озера, км² | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой линии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| озеро Белое | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Бирючевское | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Большое | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Большое Гусиное | 0,8 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Боровое | 0,5 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Вожанское | 2,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Вялгозеро | 2,37 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Горское | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Долгомошье | 4,5 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Забельское | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Кожинское | 1,21 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Кривули | 0,72 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Лидское | 3,57 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Лобское | 0,67 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Мохозеро | 0,51 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Мялтозеро | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Оленское | 0,84 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Пелушское | 3,35 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Песочное | 1,0 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Пчелино | 0,7 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Пячино | 0,62 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Савкино | 2,81 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Самозеро | 0,65 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Святоозеро | 2,36 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Тушемельское | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Чайгинское | 0,76 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Черное | 0,6 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шибковские | до 1 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шигольское | 3,13 | 50 | 50 | 20 |
| озеро Шидрозеро | 5,17 | 50 | 50 | 20 |

* в таблице указаны озера площадью более 0,5 км, для которых устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Для озер площадью менее 0,5 км прибрежная защитная полоса является частью водоохранной зоны (таблица 14.4-4).

Таблица 14.4-4. Размеры водоохранных зон озер Бокситогорского муниципального района*

| Озеро | Площадь озера, км² | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| озеро Б. Кукозеро | 0,007 | - | 50 |
| озеро Б. Оксеозеро | 0,08 | - | 50 |
| озеро Барское | 0,04 | - | 50 |
| озеро Белое | 0,23 | - | 50 |
| озеро Белое | 0,03 | - | 50 |
| озеро Белянково | 0,04 | - | 50 |
| озеро Бобровец | 0,05 | - | 50 |
| озеро Бобровец | 0,29 | - | 50 |
| озероБолонье | 0,1 | - | 50 |
| озеро Борисовское | 0,42 | - | 50 |
| озеро Ванюшинское | 0,12 | - | 50 |
| озеро Векозеро | 0,16 | - | 50 |
| озеро Великое | 0,47 | - | 50 |
| озеро Вигоя | 0,03 | - | 50 |
| озеро Высоковское | 0,04 | - | 50 |
| озеро Глинистое | 0,09 | - | 50 |
| озеро Глубокое | 0,04 | - | 50 |
| озеро Глубокое | 0,27 | - | 50 |
| озеро Голоденское | 0,1 | - | 50 |
| озеро Дерягино | 0,1 | - | 50 |
| озеро Долгое | 0,12 | - | 50 |
| озеро Долгое | 0,07 | - | 50 |
| озеро Дятельское | 0,3 | - | 50 |
| озеро Евтозеро | 0,12 | - | 50 |
| озеро Ефимовское | 0,1 | - | 50 |
| озеро Железное | 0,05 | - | 50 |
| озеро Заголоденское | 0,27 | - | 50 |
| озеро Заднее | 0,18 | - | 50 |
| озеро Калгозеро | 0,12 | - | 50 |
| озеро Каменное | 0,26 | - | 50 |
| озеро Карасинское | 0,12 | - | 50 |
| озеро Кейгошское | 0,06 | - | 50 |
| озеро Кобылье | 0,1 | - | 50 |
| озеро Колпино | 0,13 | - | 50 |
| озеро Косов | 0,02 | - | 50 |
| озеро Кошоное | 0,02 | - | 50 |
| озеро Крупино | 0,06 | - | 50 |
| озеро Лайтоозеро | 0,39 | - | 50 |
| озеро Лапозеро | 0,31 | - | 50 |
| озеро Липярву | 0,3 | - | 50 |
| озеро Лощинка | 0,4 | - | 50 |
| озеро Любохово | 0,1 | - | 50 |
| озеро М. Самозеро | 0,24 | - | 50 |
| озеро Максимово | 0,03 | - | 50 |
| озеро Малое | 0,07 | - | 50 |
| озеро Малое Гусиное | 0,03 | - | 50 |
| озеро Медзярве | 0,03 | - | 50 |
| озеро Межнинско | 0,14 | - | 50 |
| озеро Озернички | 0,12 | - | 50 |
| озеро Окунево | 0,2 | - | 50 |
| озеро Опоково | 0,1 | - | 50 |
| озеро Островское | 0,31 | - | 50 |
| озеро Палкино | 0,14 | - | 50 |
| озеро Палозеро | 0,1 | - | 50 |
| озеро Петровское | 0,17 | - | 50 |
| озеро Поповское | 0,27 | - | 50 |
| озеро Проково | 0,1 | - | 50 |
| озеро Пупово | 0,1 | - | 50 |
| озеро Пустое | 0,1 | - | 50 |
| озеро Речное | 0,08 | - | 50 |
| озеро Рощино | 0,4 | - | 50 |
| озеро Руденок | 0,3 | - | 50 |
| озеро Рудинское | 0,42 | - | 50 |
| озеро Рябово | 0,17 | - | 50 |
| озеро Сальми | 0,12 | - | 50 |
| озеро Самбозеро | 0,09 | - | 50 |
| озеро Смолино | 0,2 | - | 50 |
| озеро Сомино | 0,03 | - | 50 |
| озеро Соминское | 0,3 | - | 50 |
| озеро Софьино | 0,1 | - | 50 |
| озеро Стланец | 0,1 | - | 50 |
| озеро Студеное | 0,03 | - | 50 |
| озеро Тедровское | 0,13 | - | 50 |
| озеро Толстинское | 0,3 | - | 50 |
| озеро Тухаревское | 0,22 | - | 50 |
| озеро Хвойное | 0,2 | - | 50 |
| озеро Черное | 0,1 | - | 50 |
| озеро Черное | 0,06 | - | 50 |
| озеро Чикозеро | 0,15 | - | 50 |
| озеро Шянгозеро | 0,23 | - | 50 |

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км - шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Береговая полоса

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Надзор за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Водным Кодексом подлежат федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять федеральный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. Надзор за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Водным  Кодексом подлежат региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов, осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 14.4-5.

Таблица 14.4-5. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) распашка земель размещение отвалов размываемых грунтов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

### 14.4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземного источника водоснабжения составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

  - типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

  - величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

  - гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в таблице 14.4-6.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 14.4-6. Регламенты использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозбытовых зданий; Проживание людей; Посадка высокоствольных деревьев; Применение ядохимикатов и удобрений; | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; Применение удобрений и ядохимикатов, Рубка леса главного пользования и реконструкции; Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод |

В Бокситогорском муниципальном районе большинство источников не имеют согласованных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

### 14.4.5. Охранные зоны

Охранные зоны для объектов газораспределительных сетей

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10-и метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

  - 2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

  - 10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

  - 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

  - 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

  - 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны объектов железнодорожного транспорта

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно ФЗ от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

По территории Бокситогорского муниципального района проходит магистральная железнодорожная ветка Волховстрой - Вологда.

Охранные зоны воинских захоронений

На территории Бокситогорского муниципального района размещается множество воинских захоронений. Согласно статье 6 закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1 (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.11.2006 № 179-ФЗ, от 23.09.2008 № 160-ФЗ, последняя редакция от 18.07.2011) в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Проекты планировки, генеральные планы городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учётом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений. Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Охранные зоны геодезических пунктов

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (Федеральный Закон Российской Федерации от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»).

Согласно «Положению об охранных зонах и охране геодезических пунктов» (постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1170) охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Охранные зоны объектов государственной наблюдательной сети

Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе».

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. B Бокситогорском муниципальном районе расположена метеорологическая станция Ефимовская.

Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 № 49)) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

- устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

  - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

  - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

- создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

  - при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

  - при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

  - вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

- все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

## 14.5. Оценка рекреационного потенциала территории

Район в целом пригоден для кратковременного отдыха и в его пределах можно выделить 3 группы геокомплексов, характеризующихся различными условиями рекреационного использования:

- К первой группе можно отнести урочища, характеризующиеся высокой степенью пригодности для рекреационного освоения, обладающие пригодными оптимальными характеристиками по всей площади, высоким эстетическим потенциалом. Данную группу образуют участки холмисто-моренной равнины и слабоволнистой флювиогляциальной равнины с сосновыми зеленомошными и лишайниковыми, еловыми зеленомошными, березовыми и березово-осиновыми травяно-кустарниковыми лесами, а также березовыми и сосново-березовыми травяно-кустарничковыми лесами. Урочища первой группы хорошо дренированы, но в пределах холмисто-моренной равнины встречаются отдельные переувлажненные участки, приуроченные к депрессиям. В первую группу включены вторичные березовые леса и их производные. Чаще всего это леса светлые, с разнообразным травяно-кустарничковым покровом. При условии расчистки вторичные леса могут с успехом использоваться для различных видов рекреационной деятельности.

- Ко второй группе выборочно благоприятных относятся урочища плоской озерно-ледниковой равнины, слабоволнистой флювиогляциальной равнины, слабохолмистой моренной равнины с сосновыми и еловыми долгомощными и сфагновыми лесами, березовыми сосново-березовыми мохово-травяными (частично на месте сосновых заболоченных лесов). Данная группа урочищ характеризуется избыточным увлажнением, спокойным рельефом, сравнительно низким эстетическим потенциалом. Урочища второй группы используются для сбора грибов и ягод, через них могут пролегать туристские маршруты. Рекреационная ценность урочищ может быть повышена в результате осушения и расчистки леса.

- К третьей группе малоблагоприятных относятся участки освоенных земель и массивы болот. Болота преимущественно верхового типа, часто облесены сосной, рекреационное их использование сводится к использованию в качестве охотничьих и ягодных угодий.

# 15. Организация общественного порядка на территории Бокситогорского муниципального района

Организация общественного правопорядка в Бокситогорском муниципальном районе осуществляется на основе ведомственной  целевой программы « Профилактика правонарушений в Бокситогорском муниципальном  районе на 2011 год».

Цель программы: повышение уровня безопасности жителей на территории Бокситогорского  муниципального района;

Задачи программы:

- создание благоприятных условий работы и несения службы по охране правопорядка

- сотрудниками ОВД по Бокситогорскому району  на обслуживаемой территории;

- стабилизация оперативной обстановки;

- снижение уровня преступности;

- оптимизация работы по профилактике правонарушений, совершаемых на улицах

- и общественных местах;

- выявление и устранение причин, способствующих совершению  преступлений;

- организация работы по профилактике распространения наркомании.

Мероприятия Программы:

Профилактика правонарушений

- обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения;

- организация проведения отчетов участковых уполномоченных милиции и  представителей органов  местного самоуправления муниципальных образований перед населением  административных участков, коллективами предприятий, организаций;

- проведение   физкультурно-оздоровительных и  спортивно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях;

- проведение совещаний с руководящим составом правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений на территории района;

- информирование населения через средства массовой информации по вопросам обеспечения безопасности населения, правоохранительной деятельности.

Комплексные мероприятия по противодействию терроризму

- организация работы антитеррористической комиссии;

- проведение тренировочных занятий в учреждениях образования;

- обеспечение пропускного режима  в учреждениях образования;

- функционирование и  обслуживание кнопок тревожной сигнализации: учреждения образования, учреждения здравоохранения;

- установка систем видеонаблюдения в учреждениях образования;

- приобретение наглядной агитации для оборудования уголков по безопасности жизнедеятельности в учреждениях образования.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

- организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- обеспечение деятельности кризисных служб для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (открытых приемных, телефонов доверия);

- открытие и поддержка спортивных секций в муниципальных образованиях;

- организация работы игровых комнат для несовершеннолетних в городских и сельских поселениях;

- развитие материально-технической базы и проведение мероприятий  в игровых комнатах;

- содействие временному трудоустройству  подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет;

- обеспечение координации деятельности всех служб, задействованных в работе с несовершеннолетними;

- организация и проведение целевых рейдов, операций по проверке  мест концентрации и досуга несовершеннолетних и молодежи, в том числе в помещениях и на территории образовательных учреждений, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершения ими антиобщественных действий (в вечернее и ночное время);

- подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации и на сайте Бокситогорского муниципального района по проблемам подростковой преступности;

- организация и проведение комплексной операции «Подросток»;

- осуществление выездов в поселения района для решения вопросов координации и оказания методической и практической помощи в организации работы с несовершеннолетними;

- организация работы центров социальной помощи по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- организация приема населения по вопросам жизнеобеспечения несовершеннолетних, защите их прав и интересов, предупреждения правонарушений и преступлений;

- организация летних лагерей для учащихся общеобразовательных  учреждений;

- обеспечение контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры в сфере организации досуга для несовершеннолетних и молодежи;

Комплексные мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами

- организация работы антинаркотической комиссии;

- работа лекторских групп;

- организация работы по выявлению, обследованию, лечению лиц, употребляющих наркотические и токсичные вещества;

- проведение конкурса «Дети против наркотиков. Здоровому образу жизни – да! Наркотикам - нет!»

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе на 2011 год - 608,3 тыс. руб.

# Footnotes

Без субъектов малого предпринимательства, 2011 год – www.gks.ru

За счёт средств муниципального бюджета - www.gks.ru

С учетом местных дорог, данные по которым предоставлены администрацией района и большая часть из которых не поставлена еще на баланс.

Приложение № 3 к письму № 01-4331/09-0-1 от 24.07.2009 Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области

Постановление Правительства Ленинградской области от 11.03.2011 № 46 «Об утверждении Перечня городских и сельских поселений, отнесенных в 2011 году в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» к категории депрессивных муниципальных образований»

Отчет о социально-экономическом развитии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь-декабрь 2010 год

По данным паспортов сельских поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

По данным паспортов сельских поселений Бокситогорского муниципального района, 2010 год

По данным комитета образования Бокситогорского муниципального района

По данным комитета образования Бокситогорского муниципального района

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р

В секциях, группах по видам спорта, секциях и группах оздоровительной направленности

Нормативная обеспеченность населения района в объектах розничной торговли была рассчитана в соответствии с Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 № 20

Нормативная обеспеченность населения Бокситогорского муниципального района предприятиями питания рассчитана по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

С учетом местных дорог, данные по которым предоставлены администрацией района и большая часть из которых не поставлена еще на баланс.

По данным Генерального плана Бокситогорского городского поселения.

Тут и далее до следующей ссылки по данным письма от 11.11 2009 № 388 от филиала ОФО «РЖД» Октябрьская железная дорога Волховстроевское отделение.

По данным Генерального плана Бокситогорского городского поселения.

Картографический материал подготовлен с учетом сведений, полученных в рамках соглашения об информационном взаимодействии с ФГУ «Земельная кадастровая палата»

Ежегодный отчет Земельный баланс, форма 22

По данным утвержденного Генерального плана город Бокситогорск

Данные об общей площади земель сельских населенных пунктов приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.

По данным Росреестра учет по МО «Бокситогорский муниципальный район» площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 187226 га, в том числе 32330 га - сельхозугодия, из которых пашни 19780 га. В таблице приведены картографические данные с учётом Лесохозяйственного регламента Бокситогорского лесничества.

В таблице приведены картографические данные с учётом Лесохозяйственного регламента Бокситогорского лесничества.

Паспорт Бокситогорского муниципального района