Hallo Packet Freunde und Programmierer

Zur Einspielung der Turbo Pascal V24-UNIT hier die internen Registerfunktionen
eines NSC 8250/16450 UARTs von National Semiconductor.  Dieser UART-IC ist das
Herz jeder seriellen IBM-PC-Schnittstellenkarte. Ausser dem Standard-UART sind
die zusaetzlichen Funktionen des 16550 FIFO UART beschrieben.

Auch bei neueren Schnittstellenkarten mit hochintegrierten Kunden-ICs anstelle
eines NSC-UARTs ist die folgende Dokumentation gueltig, da andernfalls die se-
rielle Schnittstelle nicht "IBM-kompatibel" ist.

Ausser dem UART werden die fuer eine Interruptempfangsroutine benoetigten Re-
gister des 8259 Interruptcontroller beschrieben.

73 de Gerd Michael  DL5FBD@DB0GV 


1. Beschreibung der Register einer seriellen IBM-PC-Schnittstelle
=================================================================

Gueltig fuer RS232-Karten mit den Schnittstellenbausteinen 8250, 16450 oder
16550 von National Semiconductor.

Fuer eventuelle inkompatible "Ausreisser" uebernehme ich keine Gewaehr.

1.1 Begriffserklaerung BASISADRESSE REGISTEROFFSET
--------------------------------------------------

Einem Hardwarebaustein wie einem Schnittstellen-IC ist in einem Mikrocomputer-
system -also auch im PC- eine Hardwareadresse zugewiesen z.B. 3F8 Hex fuer die
COM1. 
Der Hardwarebaustein seinerseits hat interne Adressen um Datenregister und 
Kontrollregister trennen zu koennen.

Der Programmierer setzt nun die Adresse mit der er den Baustein im System an-
spricht zweckmaessigerweise folgendermassen zusammen.

Er nimmt die ADRESSE 0 des Harwarebausteins als BASISADRESSE und addiert dazu
einen REGISTEROFFSET um das Register im Mikrocomputersystem eindeutig zu 
adressieren. Da der Baustein im Mikroprozessorsystem bei der Hardwareentwick-
ling eine eigene Adresse bekommen hat ist die BASISADRESSE fuer COM1 z.B.
3F8 Hex fuer COM2 2F8. Da COM3,4 nicht genormt sind, sondern in einem freien
IO-Adressbereich liegen gibt es mit normaler Software die bekannten Adres-
sierungsprobleme. 

In der Praxis arbeiten die Programmteile die auf den Baustein zugreifen mit
dem REGISTEROFFSET waehrend irgenwo beim Programmstart die BASISADRESSE defi-
niert wird.

In den Manuals der seriellen Karten -sofern das Manual was taugt- wird bei den
nichtgenormten Schnittstellen immer die BASISADRESSE und der IRQ angegeben.

Der IRQ IRQ0-7 beim AT 0-15 ist eine hardwaremaessige Interrupterweiterung
fuer die CPU. Die Leitungen gehoeren zum Interruptcontroller 8259 eines PC-
Systems. Dieser Controller ist -stark vereinfacht ausgedrueckt- ein intelli-
genter Multiplexer der mehrere Interruptleitungen auf eine zusammenfasst.


1.2 Die Register der seriellen Schnittstelle
--------------------------------------------

1.2.1 Line Control Register LCR
-------------------------------

REGISTEROFFSET 3    

Das Register beinhaltet ein Statusbyte das die Uebertragungsparameter der 
Schnittstelle beschreibt. Ausserdem wird mit dem hoechstwertigen Bit der
Zugriff auf zwei mit je 2 Registern belegten REGISTEROFFSETs 0 und 1 gesteuert.

Bit  7 6 5 4 3 2 1 0

Bit 1 und 0 definieren die Wortlaenge in binaerer Form 
            00=5 Bit 01=6Bit 10=7Bit 11=8Bit

Bit 2       Anzahl Stopbit 0=1 (1,5 bei 5Bit) 1=2

Bit 3       Freigabe der Paritaetspruefung/generierung 0=aus 1=ein
Bit 4       0=ungerade Paritaet 1=gerade Paritaet wenn Bit3=1

Bit 5       Paritaetsbitdiagnosefunktion fuer Testzwecke (nicht veraendern)

Bit 6       Break-Kontrollbit 0=normaler Betrieb 1=Breakzustand der Sende-
            leitung (dient zu Signalisierungszwecken)

Bit 7       Divisor-Latch Acess Bit DLAB
            Das Bit entscheidet welche Register beim Zugriff auf REGISTER-
            OFFSET 0 und 1 ausgewaehlt werden
            Bei DLAB=0 ist bei REGISTEROFFSET 0 der TX/RX-Buffer selektiert
                               und REGISTEROFFSET 1 das IER-Register
            Bei DLAB=1 ist bei REGISTEROFFSET 0 und 1 die Bytes des Baudra-
                               tenteilerwortes selektiert.


1.2.2 TX/RX-Buffer oder Baudratenteiler niedertwertigeres Byte
--------------------------------------------------------------

REGISTEROFFSET 0

Ist das DLAB-Bit 0 (Normalbetrieb) wird das Empfangsregister ausgelesen
(RX-Buffer) oder das Senderegister TX-Buffer beschieben.
Ist das DLAB-Bit 1 (Initialisiering) kann das niederwertige Byte des Baud-
ratenteilerwortes eingeschrieben oder ausgelesen werden.


1.2.3 Interrupt Enable Register IER oder Baudratenteiler hoeherwertigeres Byte
------------------------------------------------------------------------------

REGISTEROFFSET 1

Ist das DLAB-Bit 1 (Initialisierung) kann das hoeherwertigere Byte des
Baudratenteilerwortes eingeschrieben oder ausgelesen werden.

Ist das DLAB-Bit 0 wird auf das Interrupt Enable-Register zugegriffen.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Bits 7-4 muessen immer 0 sein.

Die nachfolgen Bits sperren oder erlauben einen bestimmten Zustandsinterrupt.

Bit 0       Empfangsdateninterruptfreigebe 0=gesperrt 1=erlaubt
            Nach Empfang eines Zeichens wird ein Interrupt ausgeloest.

Bit 1       Sendebestaetigungsinterrupt 0=gesperrt 1=ein
            Ist das zuletzt in den TXBuffer eingeschriebene Zeichen ausgesendet
            wird dieser Interrupt ausgeloest um anzuzeigen das das naechste
            Zeichen in den TXBuffer geschrieben werden kann.

Bit 2       Receiver Line Statusinterrupt 0=gesperrt 1=ein
            Die den Bits 1-4 des Line Status Register zugeordneten Fehler-
            zustaende loesen einen Interrupt aus.

Bit 3       Modem Status Interrupt 0=gesperrt 1=ein
            Bei Aenderungen der Modemstatusleitungen DTR RI und CTS wird ein
            Interrupt ausgeloest.
            

1.2.4.1 Interrupt Identifizierungsregister IIR
----------------------------------------------

REGISTEROFFSET 2 

Das Interrupt Identifizierungsregister erlaubt die Identifizierung eines einen
Interrupt ausloesenden Hardware-Baustein und der Interruptursache zur weiteren
Bearbeitung. 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Beschreibung der Bit-Funktionen beim 8250/16450 (16550 im 16450-Modus)

Bit 2  Bit 1  Bit 0   Interrupt     Prioritaet       Ruecksetzen mit

    0      0      1    keiner       ----------       ---------------

    1      1      0    Receiver Line- hoechste       LSR lesen
                       Status-Reg.

    1      0      0    Empfangsdatum  zweite         RX-Buffer auslesen

    0      1      0    Sendebestaet.  dritte         IIR lesen oder in
                                                     TX-Buffer schreiben
    
    0      0      0    Modemstatus    letzte         MSR lesen     

Bits 4-7 sind im 8250/16450 Modus immer 0.


Beschreibung der Bit-Funktionen beim 16550 im FIFO-Modus

 7  6  5  4  3  2  1  0   Interrupt      Prioritaet   Ruecksetzen mit

 1  1  0  0  0  0  0  1   keiner         ----------   ---------------

 1  1  0  0  0  1  1  0   Receiver Line-  hoechste    LSR lesen
                          Status-Reg.

 1  1  0  0  0  1  0  0   Empfangsdatum   zweite      RX-FIFO auslesen bis
                                                      alle Zeichen gelesen
                                                      
 1  1  0  0  1  1  0  0   FIFO Character  zweite      RX-FIFO auslesen bis
                          Timeout                     alle Zeichen gelesen

                          RX-FIFO wurde
                          waehrend 4
                          Zeichenueber-
                          tragungszeiten 
                          nicht mehr
                          ausgelesen und
                          enthaelt noch
                          Zeichen.
                                                 
 1  1  0  0  0  0  1  0   Sendebestaet.   dritte      IIR lesen oder in
                                                      TX-FIFO schreiben
    
 1  1  0  0  0  0  0  0   Modemstatus     letzte      MSR lesen     

Bits 4 und 5 sind auch hier immer 0. Bits 7 und 6 sind auf 1 gesetzt wenn die
FIFOs des 16550 eingeschaltet sind.


1.2.4.2 FIFO Control Register FCR beim 16550
--------------------------------------------

REGISTEROFFSET 2 

Beim 16550 liegt auf der Adresse des Nur-Leseregisters IIR zusaetzlich das
Nur-Schreibregister fuer die Konfiguration des FIFO-Modus. Die Bits haben
folgende Funktion:

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Bit 0       Mit dem Wert 0 arbeitet der 16550 wie ein 16450 UART. Wird dieses
            Bit 1 gesetzt werden die 16 Bit FIFOs fuer Sendung und Empfang ak-
            tiv und gemaess Bit 2-7 konfiguriert.

Bit 1       Loeschen des Empfangs-FIFO. Dieses Bit wird nach dem Loeschen des
            Empfangs-FIFOs selbststaendig auf 0 zurueckgesetzt.

Bit 2       Loeschen des Sende-FIFO. Das Bit setzt sich nach Loeschung des
            FIFO selbststaendig auf 0 zurueck.

Bit 3       DMA-Mode selekt (kann auf PC-COMs nicht genutzt werden).

Bit 4,5     Reserviert fuer zukuenftige Verwendung (Aussage NSC Datenbuch)

Bit 7,6     Einstellung der Interrupt-Triggerschwelle
    
    0 0     Interrupt ab 1  Zeichen im Empfangs-FIFO
    0 1     Interrupt ab 4  Zeichen im Empfangs-FIFO
    1 0     Interrupt ab 8  Zeichen im Empfangs-FIFO
    1 1     Interrupt ab 14 Zeichen im Empfangs-FIFO

            Um die CPU zu entlasten kann man hier einstellen, wieviele Zeichen
            in den Empfangs-FIFO laufen duerfen bevor der Empfangsdateninter-
            rupt ausgeloest wird.

            In meiner V24-UNIT kann die Triggerschwelle individuell einge-
            stellt werden. Der Standardwert ohne individuelle Einstellung ist
            Interrupt ab 8 Zeichen im Empfangs-FIFO.


1.2.5 Modem Control Register MCR
--------------------------------

REGISTEROFFSET 4

Bit 7-5 immer 0

Die restlichen 4 Bit dienen zu Testzwecken bzw. dienen zum Einstellen des ei-
genen Modemstatus.

Bit 4       Aktiviert Testmodus (sehr interessante Diagnosemoeglichkeit)
            Dabei wird eine Testschleife im Baustein hardwaremaessig herge-
            stellt. Sendeausgang und Empfangsdateneingang sowie kooros-
            pondierende Kontrolleitungen werden verbunden.
            TXData ----->RXDATA
            DTR    ----->DSR
            RTS    ----->CTS
            OUT1   ----->RI
            OUT2   ----->DCD
            Die Schnittstelle verhaelt sich als waeren die Signale mit einem
            Brueckenstecker verbunden.

Bit 3       OUT2 fuer Testmodus und Interruptfreigabe #1
Bit 2       OUT1 fuer Testmodus und OUT1 (nicht beschaltet)

Bit 1       Setzt den Request to Send Ausgang RTS
Bit 0       Setzt den Data Terminal Ready Ausgang DTR

#1 OUT1,OUT2 sind freiprogrammierbare Port-Ausgaenge. OUT2 gibt die Interrupt-
   leitung der Schnittstellenkarte frei und ist bei Interruptprogrammierung zu
   setzen (pos. Logik). OUT1 ist hardwaremaessig nicht beschaltet.


1.2.6 Line Status Register LSR
------------------------------

REGISTEROFFSET 5

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Die Bits geben den entsprechenden Uebertragungszustand an 1=ja 0=nein

Bit 7       Beim 8250/16450 immer 0, beim 16550 Kennzeichnung von fehlerhaften
            Zeichen im Empfangs-FIFO in Verbindung mit Bits 2 und 3.

Bit 6       Sendeschieberegister leer

Bit 5       Sendepuffer TX-Buffer leer  (Ausloeser des Sendebest.-Interrupt)
            Anm: Das Byte aus dem TX-Buffer wird in ein Schieberegister
                 parallel geladen und mit der Baudrate rausgeschoben. Sobald
                 das Byte in das Schieberegister geladen wurde kann das
                 naechste Zeichen in den TX-Buffer geschrieben werden.
            Beim 16550 ist der TX-FIFO leer wenn Bit 5 gesetzt wird.


Bit 4       Break-Interrupt-Erkennung
            Das Endgeraet hat ein Break-Signal ausgeloest.
            (log. 0 fuer laenger eine Zeichenlsenge+Start-Stop-Par-Bits)

Bit 3       Rahmenfehler des Empfangsdatums (kein guelt. Stopbit)

Bit 2       Paritaetsfehler

Bit 1       Zeichen ueberschrieben
            Das (n-1). Zeichen wurde nicht rechtzeitig aus dem RX-Buffer
            gelesen und vom n. Zeichen ueberschrieben.
            Beim 16550 signalisiert dieses Bit FIFO-Overrun (17. Zeichen).

            Bit 1-4 loesen -wenn erlaubt- den Receiver Status Register
            Interrupt aus.

Bit 0       Datum bereit
            Es steht ein Zeichen im RX-Buffer zum Auslesen bereit. Es 
            wird zudem -wenn erlaubt- der Empfangsdateninterrupt ausgeloest.
            Beim 16550 stehen Zeichen im RX-FIFO zum Auslesen bereit.


1.2.7 Modem Status Register MSR
-------------------------------

REGISTEROFFSET 6

Bit 7 5 4 3 2 1 0

Die Bits geben den Status der Handshakeleitungen wieder 0=inaktiv 1=aktiv.

Bit 7       Data Carrier Detect DCD Signalsstatus

Bit 6       Ring Indicator RI Signalstatus

Bit 5       Data Set Ready DSR Signalstatus

Bit 4       Clear To Send CTS Signalstatus

Bit 3       Delta DCD

Bit 2       Delta RI

Bit 1       Delta DSR

Bit 0       Delta CTS

Die Delta Bits zeigen an das sich das Signal geaendert hat seitdem das MSR zu-
letzt von der CPU ausgelesen wurde.


1.3 Baudratenprogrammierung
---------------------------

Der Schnittstellenbaustein arbeitet mit einem fuer seine Anwendung eigens
festgelegten Quarztakt.

Zur Baudratenprogrammierung ist das DLAB-Bit im LCR auf 1 zu setzen und ein
Baudraten-Teilerwort in die Adressen REGISTEROFFSET 0 = niederw. Byte und 
REGISTEROFFSET 1 = hoerherwertiges Byte einzutragen.

Das Baudraten-Teilerwort berechnet sich aus:

    Teilerwort= 115200
                ----------
                Baudrate


1.4 Der FIFO-UART 16550
-----------------------

Der 16550 ist eine Weiterentwicklung des 16450 und beinhaltet standardmaessig
dessen Funktionsmodus mit. Nach dem Reset eines PC arbeitet der 16550 im 16450
Modus bis ueber das FIFO Control (Nur-Schreib)-Register auf der Adresse des
Nur-Lese-Registers IIR die FIFOs fuer Sendung und Empfang eingeschaltet wer-
den.

Diese FIFOs sind Zeichenspeicher, die 16 Byte aufnehmen koennen. Es existiert
ein Sende-FIFO und ein Empfangs-FIFO. Durch den Empfangs-FIFO braucht die CPU
nicht jedes Zeichen einzeln auszulesen sondern kann den FIFO ab einem bestim-
mten Fuellstand entleeren. Damit wird die CPU entlastet und die Gefahr von
Overrunfehlern (Ueberschreiben des n. Zeichens durch das n+1. Zeichen bevor
die CPU das n. Zeichen ausgelesen hat) ist beseitigt.

Die zusaetzlichen Moeglichkeiten des 16550 wurden so implementiert, das es
problemlos moeglich ist PC-Software zu schreiben die mit 8250/16450 UART und
dem 16550 UART optimal zusammenarbeitet.

In meiner V24-UNIT die fuer Baudraten bis 115200 verwendbar ist, habe ich die
Triggerschwelle standardmaessig auf 8 Zeichen im FIFO festgelegt. Die anderen 
Werte fuer die Interruptschwelle koennen aber bei Bedarf konfiguriert werden.


2. Wichtige Register des/der 8259-Interruptcontrollers im XT/AT
---------------------------------------------------------------

Zur Ergaenzung die wichtigen Register des 8259 Interrupt-Controllers im PC.

Zwei Register des Interruptcontrollers sind fuer die Programmierung von In-
terruptroutinen fuer RS232-Empfang wichtig. 
Der Zugriff auf weitere Register ist nicht notwendig und sollte auch besser
unterlassen werden da das BIOS die Initialisierung beim Einschalten oder
RESET vornimmt.

Die BASISADRESSE des 1. 8259 im XT/AT ist 0020 HEX    (im XT nur ein 8259)
Die BASISADRESSE des 2. 8259 im AT    ist 00A0 HEX

In diesem Baustein sollten nur die nachfolgend genannten Register und Bit
gesetzt werden.

Ein Hinweis fuer "Technisch Interessierte": Auch wenn der Rechner ausser CPU
und CO-Prozessor nur noch aus 5 oder 4 hochintegrierten Controller-ICs
(CHIPs Technology,SUNTEC als Beispiel) besteht so enthalten diese Controller
die Funktionsregister eines 8259 um zum IBM-PC/AT hardwaremaessig kompatibel
zu sein. Softwaremaessig gesehen besteht kein Unterschied!!
         --------------------------------------------------


2.1 OCW2
--------

REGISTEROFFSET 0         

In das Operation Control Word 2 OCW2 muss nach der Abarbeitung einer Interrupt-
routine der Wert 20H als Non Specific End Of Interrupt oder 60H+IRQ-Nummer als
Specific End Of Interrupt eingetragen werden. Es ist zu beachten, das beim 2.
Interruptcontroller des AT von der IRQ-Nummer 8 abzuziehen ist, da die Zaehlung
IRQ 8-15 des AT die IRQ 0-7 des 2. Interruptcontroller anspricht.

Eine Verbesserung der Interruptbearbeitung der Schnittstelle ist durch Ein-
schreiben der Werte C0H-C7H zum Aendern der Interruptprioritaet moeglich.
Das niederwertigste Halbbyte definiert den IRQ mit der niedrigsten Prioritaet
und damit die anderen IRQs wie folgt:

Wert OCW2        Prioritaetsreihenfolge (absteigend)
               hoechste                     niedrigste        
                  v                                  v
      C0H      IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ0
      C1H      IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ0 IRQ1 *** RS232-Optimum ***
      C2H      IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ0 IRQ1 IRQ2
      C3H      IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3
      C4H      IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4
      C5H      IRQ6 IRQ7 IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5
      C6H      IRQ7 IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6
      C7H      IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 *** PC-Standardwert ***

Zur Unterdrueckung von Kollisionen mit dem Tastaturinterrupt empfiehlt es sich
diesem mit dem Wert C1H die niedrigste Prioritaet zu geben. Die COM-Port-Inter-
rupts haben dann eine hoehere Prioritaet.
Beim PC-Standardwert C7H gibt es Probleme, da hier die Tastatur einen RS232-
Interrupthandler durch die hoehere Prioritaet derartig absperrt das Zeichen
auf der RS232 durch Overrunfehler verloren gehen koennen. Dies ist auch die
Ursache fuer die Synchronisationsfehler vieler WA8DED-Hostmodeterminalprog-
ramme gewesen.


2.2 OCW1
--------

REGISTEROFFSET 1

Dieses Register definiert den Status der Interrupts IRQ0 - IRQ7. Der Bitwert 1
sperrt den entsprechenden Interrupt.

Bei der Installation der Interruptroutinen fuer Zeichenempfang oder Modemsta-
tusbehandlung ist der IRQ im OCW1 bei erst dann freizugeben wenn alle anderen
Adressinstalltionen und Hardwareeinstellungen vorgenommen wurden.

Insbesondere gibt es einige Schnittstellen, bei denen die OUT2 Anschaltung der
IRQ-Leitung wegrationalisiert wurde und die IRQ-Leitung immer getrieben wird.
Diese Hardwareunsitte ist zunehmend bei ONBOARD-Schnittstellen zu beobachten,
bei denen auf neueren Motherboards COM1 und COM2 integriert wurden.


2.3 IRQ-Interruptvektor-Funktionszuordnung des 1. 8259 mit IRQ 0-7
------------------------------------------------------------------

Die folgende Tebelle beschreibt den Zusammenhang zwischen IRQ des 1. 8259
der bei allen PCs vorhanden ist sowie dem zugehoerigen Interruptvektor
(INT XXH) und seiner Funktion im System.

 IRQ0          Interruptvektor 08H       System-Timer-Interrupt Ticker
 IRQ1                          09H       Tastaturabfrage
 IRQ2                          0AH       2. 8259 des AT
 IRQ3                          0BH       Serielle Schnittstelle COM2
 IRQ4                          0CH       Serielle Schnittstelle COM1
 IRQ5                          0DH       Druckerschnittstelle LPT2
 IRQ6                          0EH       Floppycontroller
 IRQ7                          0FH       Druckerschnittstelle LPT1

Wichtig sind IRQ3-4 fuer COM1-2 und IRQ2,5 fuer COM3,4. Meist werden im
System IRQ2 und IRQ5 nicht verwendet so dass man sie ungestraft fuer an-
dere Zwecke verwenden kann. Diesen Umstand nutzen auch die seriellen
Karten aus die COM3 oder COM4 anbieten und IRQ2 oder IRQ5 verwenden.


2.4 IRQ-Interruptvektor-Funktionszuordnung des 2. 8259 beim AT mit IRQ 8-15
---------------------------------------------------------------------------

Wer es sich zutraut mit der Rechnerhardware zu experimentieren, kann seine
COM3 und COM4-Karte an den am erweiterten AT-Busstecker verfuegbaren freien
Interrupts anschliessen. Allerdings gibt es noch nicht viel Software welche
diese IRQs unterstuetzt. Meine V24-Unit V24 unterstuetzt diese IRQs ab der
Version 4.0.

 IRQ8          Interruptvektor 70H        AT-Echtzeituhr
 IRQ9                          71H        frei (gekoppelt mit Vektor 0AH (IRQ2)
 IRQ10                         72H        frei
 IRQ11                         73H        frei
 IRQ12                         74H        frei
 IRQ13                         75H        Arithmetikprozessor
 IRQ14                         76H        Festplattencontroller
 IRQ15                         77H        frei

Softwareexperimente sind allerdings mit Sorgfalt durchzufuehren, denn eine
Blockade der IRQs 8-15 durch einen Programmabsturz blockiert den Festpatten-
controller und fuehrt damit zum Systemabsturz.
***end