SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por medio del cual se establecen disposiciones preventivas en materia de seguridad y salud laborales para la industria de la construcción.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo  y Previsión Social.

JOSE I. VILLANUEVA LAGAR, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fundamento en los artículos 512 de la Ley Federal del Trabajo; 4o., 17, fracción I, y 22 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 1o., 38, fracciones III y IV, 40, fracción Vll, 44, primero y tercer párrafos, 47, fracción l, y 51, primer párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como en el Acuerdo por el que se establecen la organización y reglas de operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de abril de 2006, me permito ordenar la publicación en ese órgano informativo del Gobierno Federal, del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2010, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por dicho Comité el 17 de agosto de 2010, en su séptima sesión ordinaria.

El presente Proyecto se emite a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presenten comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus oficinas sitas en Av. Periférico Sur 4271, Edificio “A”, Nivel 5, colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, código postal 14149, México, D.F., teléfono 3000 2100, extensión 2241, fax 30 00 22 17, o al correo electrónico: dgsst@stps.gob.mx

Durante el plazo mencionado en el párrafo anterior, la Manifestación de Impacto Regulatorio que sirvió de base para la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, estará a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité.

México, D.F., a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diez.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, José I. Villanueva Lagar.- Rúbrica.

PREFACIO

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ejercicio de sus atribuciones de normalización, elaboró el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por medio del cual se establecen disposiciones preventivas en materia de seguridad y salud laborales para la industria de la construcción.

El objeto del Proyecto es prevenir los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores de esta rama, así como promover un ambiente laboral seguro y sano.

El Proyecto clasifica las obras en pequeñas, medianas y grandes, para diferenciar la aplicación de la Norma con base en la magnitud de las obras y los riesgos asociados a cada una de ellas.

En las obras pequeñas, se deberá contar con la descripción de las actividades por desarrollar; los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores; las medidas de seguridad por adoptar, en caso de presentarse una emergencia, y con un responsable de aplicar dichas acciones.

En las obras medianas y grandes de construcción, se deberá disponer de un sistema de seguridad y salud en la obra, que contemple, entre otros aspectos: la descripción de las diferentes fases, de acuerdo con el tamaño y alcance de la construcción; el análisis de los riesgos asociados a las actividades; las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos; la autorización para realizar trabajos peligrosos, y la firma del responsable de la obra.

El Proyecto determina que se deberá proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos.

De manera adicional, incorpora un capítulo específico para que, con base en 36 puestos de trabajo asociados a la industria de la construcción, se seleccione el equipo de protección personal básico y específico para proteger a los trabajadores contra los peligros generados por las actividades que desarrollen y cuando éstas se realicen en áreas de riesgo.

El Proyecto incorpora, en diferentes capítulos, las condiciones de seguridad que se deberán adoptar para las diversas actividades de la construcción, tales como excavaciones, espacios confinados, soldadura y corte, trabajos en altura, transporte de materiales y manejo de instalaciones eléctricas, así como en otras específicas como la instalación de conductos de escombro; trabajos de demolición; hincado de pilotes; instalación de tuberías sanitarias; manipulación de equipo o instalaciones energizadas; fabricación y manejo de cimbra; manejo y colocación de concreto; enladrillado de losa; trabajos de limpieza con chorro de arena; pintura, barnizado o recubrimiento, e instalación de vidrios.

Para la determinación de dichas condiciones de seguridad se tomó como base el contenido de las Prácticas Seguras en la Industria de la Construcción desarrolladas con el apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre 2004 y 2006.

De igual forma, el Proyecto establece que en las obras de construcción pequeñas, medianas y grandes, se deberá contar con un plan de atención a emergencias.

Para las obras de construcción grandes, el plan de atención a emergencias deberá comprender, entre otros elementos, el alcance de la atención a la emergencia; el responsable de su implantación; los recursos humanos y materiales para su implementación; el tipo de capacitación brindada; la periodicidad y tipo de simulacros de emergencias por realizar; el equipo de protección personal para la atención de emergencias, así como la evaluación y retroalimentación del plan de atención a emergencias.

El Proyecto obliga al patrón, dependiendo de la clasificación de la obra, a proporcionar información o impartir capacitación a los trabajadores sobre las medidas de prevención, protección y control de riesgos; dar instrucciones de seguridad para las actividades que desempeñen; señalizar los riesgos para las actividades de construcción, de acuerdo con la fase o actividad que la obra requiera, así como a realizar la investigación de los accidentes ocurridos.

Además, el Proyecto señala que los patrones deberán contar con comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo y brindar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en lo dispuesto en la NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, y la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades.

Por otra parte, al Proyecto se incorpora el procedimiento para evaluar la conformidad con la Norma, lo que dará certeza jurídica a los sujetos obligados ante las actuaciones de unidades de verificación acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y de la propia autoridad del trabajo.

Finalmente, el Proyecto incluye una guía de referencia, no obligatoria, que ilustra algunos principios indispensables para determinar el tipo de señalización por utilizar en las obras de construcción.

En la elaboración del presente Proyecto participaron representantes de las dependencias, organismos y empresas siguientes: Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo; Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social; Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM; Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC; Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C.; Ingenieros Civiles Asociados, ICA; Techint Ingeniería y Construcción, y Boris Lend Lease.

INDICE

1.	Objetivo

2.	Campo de aplicación

3.	Referencias

4.	Definiciones

5.	Obligaciones del patrón

6.	Obligaciones de los trabajadores

7.	Clasificación del tamaño de la obra de construcción

8.	Análisis de riesgos potenciales

9.	Sistema de seguridad y salud en la obra

10.	Selección del equipo de protección personal específico

11.	Trabajos de excavaciones

12.	Trabajos en espacios confinados

13.	Soldadura y corte

14.	Trabajos en altura

15.	Transporte de materiales en las obras de construcción

16.	Trabajos específicos en las obras de construcción

17.	Maquinaria y equipo

18.	Uso de herramientas

19.	Plan de atención a emergencias

20.	Capacitación

21.	Registro e investigación de los accidentes de trabajo

22.	Unidades de verificación

23.	Procedimiento para la evaluación de la conformidad

24.	Vigilancia

25.	Bibliografía

26.	Concordancia con normas internacionales

TRANSITORIOS

Guía de referencia I Señalización en las Obras de Construcción

1. Objetivo

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas.

2. Campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana aplica en todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades o fases.

Quedan exceptuadas de la presente Norma Oficial Mexicana las actividades de mantenimiento a las edificaciones o instalaciones que no requieran licencia de construcción ni notificación ante la autoridad correspondiente.

3. Referencias

Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan:

3.1 NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad - Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

3.2 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

3.3 NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos de seguridad.

3.4 NOM-009-STPS-1999, Equipo suspendido de acceso - Instalación, operación y mantenimiento - Condiciones de seguridad.

3.5 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

3.6 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

3.7 NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

3.8 NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento – Condiciones de seguridad.

3.9 NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.

3.10 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

3.11 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene.

3.12 NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

3.13 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – Funciones y actividades.

4. Definiciones

Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes:

4.1 Análisis de riesgos potenciales: El documento que contiene las características de la obra de construcción y los riesgos asociados a cada una de las actividades que se desarrollan en ésta, así como las medidas preventivas para cada riesgo identificado.

4.2 Autoridad laboral; Autoridad del trabajo: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de promoción, normalización, vigilancia e inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes a las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas.

4.3 Centro de trabajo: Las áreas donde se realizan las obras de construcción.

4.4 Contratista; constructor; constructora: La persona física o moral que labora temporalmente en una obra de construcción y asume contractualmente ante el patrón, el compromiso de realizar la totalidad o parte de la obra, según el alcance establecido en el proyecto o contrato, empleando equipo, maquinaria y/o mano de obra, propios o subcontratados.

4.5 Equipo de protección personal (EPP): El conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo. Cuando en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas de protección, ésta será considerada como equipo de protección personal.

4.6 Equipo de protección personal básico: Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra los riesgos a los que está expuesto durante la ejecución de sus actividades de construcción.

4.7 Equipo de protección personal específico: Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra riesgos adicionales a los que está expuesto, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos.

4.8 Espacio confinado: Un lugar lo suficientemente amplio para que una persona pueda desempeñar en su interior una actividad de manera ocasional, que tiene ventilación natural deficiente, medios limitados o restringidos para su acceso o salida, y que no deberá ser ocupado por una persona en forma continua.

4.9 Instrucciones de seguridad: La descripción de actividades, en orden lógico y secuencial, que deberán seguir los trabajadores durante sus actividades, para la prevención de riesgos o en casos de emergencias en las obras de construcción. Estas instrucciones pueden estar contenidas en documentos como: procedimientos, manuales o guías, entre otros.

4.10 Nivel de referencia: La superficie considerada como base para medir la altura del plano de trabajo.

4.11 Obra; obra de construcción: Las actividades de demolición, excavación, cimentación, edificación, instalaciones, acabados, entre otras.

4.12 Patrón: La persona física o moral en quien recae la responsabilidad de ejecutar la obra de construcción.

4.13 Peligro: Las situaciones del ambiente laboral, determinadas por las características o propiedades intrínsecas de los agentes químicos o físicos, o por las condiciones inseguras, en las que es posible que ocurra un daño.

4.14	Permiso de trabajo: El documento de autorización emitido por el responsable de la obra de construcción, para el ingreso, gestión y desarrollo de actividades en la obra. Se otorga a transportistas, contratistas y subcontratistas.

4.15 Política de seguridad y salud en el trabajo: El marco de referencia para la definición de los objetivos y metas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la obra de construcción, determinadas por el responsable de la misma para la protección de la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores.

4.16 Programa de seguridad y salud en la obra: El documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos laborales en las obras de construcción, que puedan afectar la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores, o causar daños a sus instalaciones. En dicho instrumento se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad que deberán observarse en cada fase de la obra de construcción, mismo que contará, en su caso, con manuales o procedimientos específicos de seguridad.

4.17 Proveedor: La persona física o moral que proporciona servicios, materiales y/o equipos al patrón.

4.18 Reglamento interior de seguridad y salud en el trabajo para la construcción: Las reglas generales para la prevención de riesgos, la protección de los trabajadores, así como sobre la manera de conducirse de los trabajadores en la ejecución de sus actividades, su traslado o, en su caso, durante su estancia en campamentos y áreas comunes.

4.19 Responsable de la obra de construcción: El patrón o la persona designada por él, con capacidad para tomar decisiones, entre otras, sobre la dirección, ejecución y vigilancia de las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

4.20 Riesgo: La correlación entre la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores, con la posibilidad de causar efectos adversos para su integridad física, salud o vida, o dañar al centro de trabajo.

4.21 Señalización: El conjunto de elementos utilizados en las áreas de trabajo, para informar, delimitar o alertar a los trabajadores y personal externo, sobre riesgos y medidas preventivas por adoptar.

4.22 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo: Aquéllos prestados por personal interno, externo o mixto, para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, en cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se entiende por internos, los prestados por el patrón o personal de la obra en construcción; externos, los prestados por personal independiente a la obra de construcción, y mixtos, los prestados tanto por personal interno como por personal independiente al que labora en la obra de construcción.

4.23 Severidad del peligro: La evaluación potencial del impacto que pueden generar o provocar los agentes o condiciones inseguras del ambiente laboral, en términos de lesión o daños al trabajador.

4.24 Sistema de seguridad y salud en la obra: El conjunto de acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la clasificación del tamaño de la obra y de los riesgos potenciales asociados a las actividades individuales o de las diversas fases de la obra en construcción, con su respectivo programa de seguridad y salud en la obra.

4.25 Subcontratista: La persona física o moral que asume contractualmente ante el contratista, el compromiso de realizar determinadas actividades o fases de la obra de construcción, empleando su propio equipo, maquinaria y/o mano de obra, según el alcance establecido en el contrato.

4.26 Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.

4.27 Trabajos peligrosos: Los trabajos efectuados en las obras de construcción, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los de las actividades de construcción que desarrolla, tales como los que se realicen en excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos o vías de tránsito de vehículos, entre otros.

5. Obligaciones del patrón

5.1 Clasificar el tamaño de la obra de construcción en pequeña, mediana o grande, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 de la presente Norma.

5.2 Contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y las medidas de seguridad por adoptar antes y durante su ejecución, en el caso de obras pequeñas.

5.3 Contar con un análisis de riesgos potenciales:

a)	Para las obras medianas, con base en lo previsto en los numerales 8.1 y 8.3 de la presente Norma, o

b)	Para las obras grandes, por cada una de sus fases, de acuerdo con lo señalado en los numerales 8.2 y 8.3 de la presente Norma.

5.4 Disponer de un sistema de seguridad y salud en la obra:

a)	Para las obras medianas, conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1 y 9.2, o

b)	Para las obras grandes, de conformidad con lo que establecen los numerales 9.1 y 9.3.

5.5 Contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria utilizados, en el caso de las obras medianas y grandes, el cual deberá contener al menos la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización y el responsable de su ejecución.

5.6 Contar con procedimientos de seguridad, en el caso de obras medianas y grandes, para:

a)	La revisión y mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados por los trabajadores, que al menos contemple la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización y el responsable de su ejecución, y

b)	La colocación y manejo de las instalaciones eléctricas, provisionales y definitivas.

5.7 Contar con instrucciones de seguridad, en el caso de obras medianas y grandes, para realizar:

a)	Trabajos de relleno y compactación; fabricación y manejo de cimbra; manejo y colocación de concreto y, en su caso, para realizar dos o más de estas actividades de manera simultánea, y

b)	Trabajos peligrosos.

5.8 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la presente Norma, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.

5.9 Contar con los procedimientos de uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, basados en la información del fabricante, y conforme a lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.

5.10 Supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico y, en su caso, el específico. Tratándose de obras medianas y grandes, los visitantes deberán portar al menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con base en el riesgo a que estén expuestos.

5.11 Adoptar las medidas de seguridad, según aplique, de acuerdo con los riesgos detectados en el análisis de riesgos potenciales, conforme a lo previsto en los Capítulos del 11 al 18 de la presente Norma.

5.12 Disponer de extintores para combatir posibles fuegos incipientes, de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar en las diferentes áreas de la obra de construcción, los inventarios de sustancias y los materiales utilizados, conforme a lo que determina la NOM-002-STPS-2000, o las que la sustituyan.

5.13 Contar con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en la obra de construcción, de conformidad con lo establecido en la NOM-004-STPS-1999, o las que la sustituyan.

5.14 Contar, en su caso, con las autorizaciones de funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor utilizados en las obras de construcción, de acuerdo con lo previsto por la NOM-020-STPS-2002, o las que la sustituyan.

5.15 Contar con las señalizaciones de seguridad, en el caso de obras medianas y grandes, con base en lo que dispone la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos en cada fase de la obra y para el uso del equipo de protección personal.

5.16 Disponer de un plan de atención a emergencias:

a)	Para las obras pequeñas, con base en lo dispuesto por el numeral 19.1 de la presente Norma, o

b)	Para las obras medianas, de conformidad con lo que establece el numeral 19.2 de la presente Norma, o

c)	Para las obras grandes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 19.3 de la presente Norma.

5.17 Proporcionar información y capacitar a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, en el caso de las obras medianas y grandes, conforme lo que determina el Capítulo 20 de la presente Norma.

5.18 Proporcionar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, información sobre los riesgos que se puedan presentar en la fase de la obra donde desarrollarán sus actividades, en el caso de obras medianas y grandes, a fin de que cumplan con lo establecido en el sistema de seguridad y salud en la obra.

5.19 Constituir en la obra de construcción al menos una comisión de seguridad e higiene y supervisar que realice sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la NOM-019-STPS-2004, o las que la sustituyan.

5.20 Disponer de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en lo que señala la NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan.

5.21 Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos, en el caso de obras medianas y grandes, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9.4 de la presente Norma.

5.22 Otorgar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, los permisos de trabajo que requieran para ingresar y desarrollar sus actividades en la obra.

5.23 Proporcionar a los trabajadores un espacio higiénico para ingerir alimentos, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud.

5.24 Proporcionar a los trabajadores, servicios provisionales de agua potable y servicios sanitarios lavabos, excusados, mingitorios, entre otros, conforme a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, o la legislación local y ambiental en la materia.

5.25 Proporcionar en las obras de construcción grandes, según aplique, alojamiento a los trabajadores, dependiendo del tamaño, tipo y ubicación de la obra de construcción.

En caso de que la obra de construcción cuente con campamentos para el alojamiento de los trabajadores, éstos deberán estar acondicionados, de acuerdo con lo que dispongan las normas oficiales mexicanas correspondientes de la Secretaría de Salud y, en su caso, con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.

5.26 Dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en la obra, conforme a lo previsto en la NOM-021-STPS-1993, o las que la sustituyan.

5.27 Llevar en las obras medianas y grandes, un control de la información de los accidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo con el Capítulo 21 de la presente Norma.

5.28 Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo requiera.

6. Obligaciones de los trabajadores

6.1 Revisar antes del comienzo de las actividades, por parte del personal responsable de su uso, que la maquinaria, equipos, herramienta e implementos de trabajo se encuentren en buen estado, y reportar inmediatamente al patrón cualquier anomalía detectada que ponga en riesgo su uso.

6.2 Desarrollar sus actividades conforme a las instrucciones que se determinen en el sistema de seguridad y salud en la obra, en el Reglamento interior de seguridad y salud en el trabajo para la construcción y en las autorizaciones para realizar trabajos peligrosos.

6.3 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, el contratista o subcontratista, de acuerdo con los procedimientos de uso, revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final.

6.4 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia directa o indirecta accidentes personales y/o daños materiales, que contravengan a lo dispuesto por la presente Norma y a lo establecido por el patrón.

6.5 Avisar inmediatamente al patrón de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros, o situaciones de emergencia real o potencial detectados durante la ejecución de sus actividades.

6.6 Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de atención a emergencias.

6.7 Asistir y participar, según aplique, en la capacitación o información sobre seguridad y salud en el trabajo que el patrón les proporcione.

6.8 Resguardar adecuadamente los bienes que el patrón ponga a disposición para la ejecución de sus trabajos o para conveniencia del trabajador.

6.9 Participar en la comisión de seguridad e higiene, o en las brigadas de emergencia.

7. Clasificación del tamaño de la obra de construcción

7.1 Las obras se deberán clasificar de acuerdo con la Tabla 1 siguiente:

Tabla 1

Clasificación del tamaño de la obra de construcción

| Concepto | Tamaño de obra |
| --- | --- |
|  | Pequeñas | Medianas | Grandes |
| Superficie por construir o demoler, en metros cuadrados. | Menor de 350 | De 350 a 10 000 | Mayor de 10 000 |
| Altura de la construcción, en metros. | Menor de 6 | De 6 a 14 | Mayor a 14 |

7.2 Para la clasificación de la obra de construcción se considerará el mayor tamaño de obra que le corresponda, con base en cualquiera de las variables siguientes: la superficie por construir o demoler, en metros cuadrados, o la altura de la construcción, en metros.

8. Análisis de riesgos potenciales

8.1 El análisis de riesgos potenciales para las obras medianas deberá considerar lo siguiente:

a)	Las actividades por realizar u oficios que participarán;

b)	Las condiciones de las instalaciones;

c)	El estado en que se encuentren las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar;

d)	La identificación de los peligros existentes;

e)	El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros;

f)	La determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 8.3 de la presente Norma;

g)	Las medidas de prevención, protección y control, aplicables a los riesgos detectados, y

h)	La firma del responsable de la obra.

8.2 El análisis de riesgos potenciales de las obras grandes de construcción deberá considerar lo siguiente:

a)	Las actividades o trabajos por realizar en cada fase de la obra de construcción, con base en un programa de la obra en general;

b)	Las condiciones de las instalaciones;

c)	El estado en que se encuentren las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar;

d)	Las instrucciones de seguridad;

e)	Los factores de peligro que pueden generar riesgos en la actividad del trabajador, como las características de las fuentes, de los agentes o de las condiciones físicas del ambiente de trabajo, entre otros;

f)	Las causas posibles de eventos que conlleven la ocurrencia de los accidentes, ligados con los peligros previamente identificados;

g)	El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros de las actividades o fases de la obra;

h)	La determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 8.3 de la presente Norma;

i)	Las medidas de prevención, protección y control, aplicables a los riesgos detectados, y

j)	La firma del patrón, del responsable de la obra o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.

8.3 La jerarquización del impacto del riesgo deberá contar con:

a)	La categoría de frecuencia de ocurrencia de los peligros, misma que se obtiene considerando la posibilidad de que ocurran éstos, asociados a las actividades de la obra, como se muestra en  la Tabla 2 siguiente:

Tabla 2

Frecuencias de la ocurrencia de peligros

| Frecuencia | Definición |
| --- | --- |
| Categoría | Denominación |  |
| A | Remota | Que excepcionalmente puede ocurrir. |
| B | Aislada | Que difícilmente ocurre. |
| C | Ocasional | Que pocas veces ocurre. |
| D | Recurrente | Que se repite con periodicidad. |
| E | Frecuente | Que ocurre con regularidad. |

b)	La severidad del peligro, con su categoría y denominación, que se obtiene al considerar las definiciones de los daños establecidas en la Tabla 3 siguiente:

Tabla 3

Severidad del peligro

| Severidad | Definición |
| --- | --- |
| Categoría | Denominación |  |
| I | Menor | Sin daños o con daños insignificantes al trabajador. |
| II | Moderada | Puede implicar la incapacidad temporal del trabajador con más de tres días. |
| III | Crítica | Puede implicar la incapacidad permanente parcial del trabajador. |
| IV | Fatal | Puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador. |

c)	La jerarquización del impacto del riesgo se obtiene asociando la frecuencia de la ocurrencia, con la severidad del peligro, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 4 siguiente:

Tabla 4

Jerarquización del impacto del riesgo

|  | Severidad del peligro |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Menor | Moderada | Crítica | Fatal |
| Frecuencia de ocurrencia | E | Frecuente | Medio | Elevado | Grave | Grave |
|  | D | Recurrente | Bajo | Medio | Elevado | Grave |
|  | C | Ocasional | Mínimo | Bajo | Medio | Elevado |
|  | B | Aislada | Mínimo | Mínimo | Bajo | Medio |
|  | A | Remota | Mínimo | Mínimo | Mínimo | Bajo |

Los riesgos se deberán jerarquizar por su impacto en graves, elevados, medios, bajos y mínimos, los cuales servirán de base para establecer el orden de atención para las medidas de prevención, protección y control por adoptar.

8.3.1 De manera inmediata, se deberán atender los riesgos clasificados como graves, a fin de modificar las condiciones de seguridad; las instrucciones de seguridad; el equipo de protección personal, o la capacitación. A continuación, se deberán atender, en forma sucesiva, los riesgos elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos.

9. Sistema de seguridad y salud en la obra

9.1 El sistema de seguridad y salud en la obra, se deberá elaborar antes de comenzar las actividades de la obra de construcción y habrá de comprender lo siguiente:

a)	La política de seguridad y salud en el trabajo;

b)	La clasificación de la obra (mediana o grande);

c)	La determinación de los riesgos asociados a las actividades;

d)	El programa de seguridad y salud en la obra que contenga las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos;

e)	La autorización para realizar trabajos peligrosos;

f)	La firma del patrón y/o del responsable de la obra de construcción, y/o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y

g)	Lo correspondiente a los numerales 9.2 ó 9.3, según aplique a las obras medianas o grandes.

9.2 El sistema de seguridad y salud en las obras medianas deberá comprender:

a)	La información sobre las medidas de prevención, protección y control de riesgos;

b)	La relación de medidas e instrucciones de seguridad para las actividades a desarrollar en la obra;

c)	Los programas para:

1)	La capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo;

2)	La selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal específico;

3)	El uso de equipos, herramientas y dispositivos de seguridad;

4)	El mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas, y

5)	La supervisión y seguimiento de seguridad en la obra por fases;

d)	Las instrucciones de seguridad para acceso y control de personal en la obra aplicables a los trabajadores, subcontratistas, proveedores y visitantes, que al menos incluyan horarios de trabajo, definición de la entrada y salida a las áreas de trabajo, equipo de protección personal a usar y rutas de evacuación;

e)	El manual de primeros auxilios, y

f)	El plan para la atención a emergencias, conforme a lo especificado en el Capítulo 19.

9.3 El sistema de seguridad y salud en las obras grandes deberá comprender:

a)	La descripción de la obra a realizar:

1)	Superficie total de construcción;

2)	Datos técnicos o el proyecto ejecutivo: planos arquitectónicos y estructurales, de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, así como sus correspondientes memorias técnicas de cálculo y catálogo de conceptos y/o croquis de localización, y

3)	Ubicación de la obra y su entorno;

b)	La descripción de instalaciones provisionales: oficinas, almacenes, talleres, comedores, servicio médico, patios de almacenamiento, áreas de lavado de equipo, baños, accesos, protección perimetral, alumbrado, conexiones a tierra y vialidad, según aplique;

c)	El organigrama del personal de la obra y responsabilidades de los diferentes niveles, en materia de seguridad y salud en el trabajo;

d)	El análisis del riesgo potencial de cada actividad, que incluya la detección, evaluación y priorización de los peligros y riesgos asociados con las principales actividades a desarrollarse durante la ejecución de la obra, conforme al programa de seguridad y salud en la obra;

e)	Los programas para:

1)	La capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo;

2)	La selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal específico;

3)	El uso de equipos, herramientas y dispositivos de seguridad;

4)	El mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas, y

5)	La supervisión y seguimiento de seguridad en la obra por fases;

f)	Las instrucciones de seguridad para el acceso y control de personal en la obra aplicables a los trabajadores, subcontratistas, proveedores y visitantes, que al menos incluyan horarios de trabajo, definición de la entrada y salida a las áreas de trabajo, equipo de protección personal a usar y rutas de evacuación;

g)	El manual de primeros auxilios, y

h)	El plan para la atención a emergencias, conforme a lo especificado en el Capítulo 19.

9.4 Las autorizaciones para realizar trabajos peligrosos, deberán contener al menos:

a)	El nombre del trabajador autorizado;

b)	El tipo de trabajo a desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad;

c)	La fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de terminación;

d)	Las medidas de seguridad que apliquen conforme a los resultados del análisis de riesgo por cada actividad, y

e)	El nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización.

10. Selección del equipo de protección personal específico

10.1 El equipo de protección personal básico deberá seleccionarse de acuerdo con el puesto de trabajo y, en su caso, el específico conforme a los trabajos peligrosos por ejecutar, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la presente Norma, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.

10.2 Los visitantes que ingresen a las obras medianas y grandes deberán portar al menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con base en el riesgo a que estén expuestos.

10.3	El equipo de protección personal que usen los trabajadores y visitantes deberá contar, en su caso, con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, o con la garantía del fabricante de que protege contra los riesgos para los que fue fabricado.

Tabla 5

Selección del equipo de protección personal

| No. | PUESTO DE TRABAJO | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 (CABEZA) | 2 (OJOS Y CARA) | 3 (OIDOS) | 4 (APARATO RESPIRATORIO) | 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES) |
|  |  | A) CASCO CONTRA IMPACTO | B) CASCO DIELECTRICO | C) CAPUCHAS O MONJAS | A) ANTEOJOS DE PROTECCION | B) GOOGLE | C) PANTALLA FACIAL | D) CARETA PARA SOLDADOR | E) GAFAS PARA SOLDAR | A) TAPONES AUDITIVOS | B) CONCHAS ACUSTICAS | A) RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS | B) RESPIRADOR CONTRA GASES Y VAPORES | C) MASCARILLA DESECHABLE | D) EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO | A) GUANTES CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS | B) GUANTES DIELECTRICOS | C) GUANTES CONTRA TEMPERATURAS EXTREMAS | D) GUANTES | E) MANGAS |
| 1 | ALBAÑIL | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  | EE | EE | EE | EE |  | EE |  |
| 2 | ALMACENISTA | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EB |  |
| 3 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  | EE | EE | EE | EE |  | EE |  |
| 4 | BARNIZADOR | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  | EB |  | EE | EB |  |  |  |  |
| 5 | CARPINTERO | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  | EB |  |
| 6 | COLOCADOR DE ACABADOS EN PISOS Y PAREDES | EB |  |  | EB |  |  |  |  | EB |  | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  |
| 7 | COLOCADOR DE MATERIAL AISLANTE | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  | EB |  |
| 8 | COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOS | EB |  |  |  |  | EB |  |  | EB |  | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  |
| 9 | COLOCADOR DE VIDRIOS Y CRISTALES | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EB |  |
| 10 | COLOCADOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS | EB | EE |  | EB |  | EE |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  | EE |  | EB |  |
| 11 | CONDUCTOR DE CAMION DE CARGA | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CONDUCTOR - OPERADOR DE EQUIPO PESADO | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CONDUCTOR - OPERADOR DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CONDUCTOR - OPERADOR DE VEHICULOS CON GRUA | EB | EE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  |
| 15 | ELECTRICISTA E INSTALADORES DE LINEAS ELECTRICAS | EB | EB |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  | EB |  |  |  |
| 16 | FIERRERO | EB | EE |  | EB |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  | EE |  | EB |  |
| 17 | HERRERO - FORJADOR | EB |  |  | EB |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  | EB | EB |
| 18 | INSTALADOR DE LINEAS DE TELECOMUNICACION | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  | EE |  |  |  |
| 19 | MECANICO DE EQUIPO PESADO | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  | EB |  |
| 20 | MECANICO DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  | EE |  |  |  |
| 21 | MECANICO INSTALADOR DE ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  | EE |  |  |  |
| 22 | MECANICO INSTALADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  | EB |  |
| 23 | MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS | EB | EE |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  | EB |  |
| 24 | OPERADOR DE EQUIPO DE SANDBLASTEO | EE |  | EB |  |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EB |  |  |  | EB | EB |
| 25 | PERFORISTA CON PISTOLA DE AIRE | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  | EB |  |  | EB |  |  |  |  | EB |  |
| 26 | PERSONAL DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |
| 27 | PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | EE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PERSONAL DE LIMPIEZA | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  | EB |  | EB |  |  | EB |  |
| 29 | PINTOR | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  | EB |  | EE | EB |  |  |  |  |
| 30 | PLOMERO E INSTALADOR DE TUBERIAS | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  |  |  | EB |  |
| 31 | SOLDADOR CON ARCO ELECTRICO | EB | EB | EB |  |  |  | EB |  | EB |  |  | EB |  | EE |  | EB | EB |  | EB |
| 32 | SOLDADOR CON EQUIPO AUTOGENO | EB |  | EB |  |  |  |  | EB | EB |  |  | EB |  | EE |  |  | EB |  | EB |
| 33 | SUPERVISOR DE OBRA | EB | EE |  | EB |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  |  |  | EE |  |
| 34 | TOPOGRAFO Y CADENEROS | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VELADOR, VIGILANTE O GUARDIAS DE SEGURIDAD | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | YESERO Y ENLUCIDORES | EB |  |  | EE |  |  |  |  |  |  |  |  | EE |  | EB |  |  |  |  |

EB.-	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL BASICO.

EE.-	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO.

Cont…Tabla 5

Selección del equipo de protección personal

| No. | PUESTO DE TRABAJO | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 (TRONCO) | 7 (EXTREMIDADES INFERIORES) | 8 (OTROS) |
|  |  | A) MANDIL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS | B) MANDIL CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS | C) BATA | D) ROPA CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS | A) CALZADO CONTRA IMPACTOS | B) CALZADO DIELECTRICO | C) CALZADO CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS | D) POLAINAS | E) BOTAS IMPERMEABLES | A) EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURA | B) CHALECO REFLEJANTE | C) CINTURON PARA HERRAMIENTAS | D) ESCAFANDRA |
| 1 | ALBAÑIL |  |  |  |  | EB | EE |  |  | EE | EE | EE |  |  |
| 2 | ALMACENISTA |  |  | EB |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | EB | EE |  |  | EE | EE | EE |  |  |
| 4 | BARNIZADOR |  |  |  | EE | EB |  |  |  |  | EE |  |  |  |
| 5 | CARPINTERO |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 6 | COLOCADOR DE ACABADOS EN PISOS Y PAREDES |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  |  |  |
| 7 | COLOCADOR DE MATERIAL AISLANTE |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE |  |  |
| 8 | COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOS |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  |  |  |
| 9 | COLOCADOR DE VIDRIOS Y CRISTALES |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  | EE |  |
| 10 | COLOCADOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  | EE |  | EE |  |
| 11 | CONDUCTOR DE CAMION DE CARGA |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  | EE |  |  |
| 12 | CONDUCTOR - OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  | EE |  |  |
| 13 | CONDUCTOR - OPERADOR DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  | EE |  |  |
| 14 | CONDUCTOR - OPERADOR DE VEHICULOS CON GRUA |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  |  | EE |  |  |
| 15 | ELECTRICISTA E INSTALADORES DE LINEAS ELECTRICAS |  |  |  |  | EB | EB |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 16 | FIERRERO |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 17 | HERRERO - FORJADOR | EB |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  | EE |  |
| 18 | INSTALADOR DE LINEAS DE TELECOMUNICACION |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 19 | MECANICO DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 20 | MECANICO DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 21 | MECANICO INSTALADOR DE ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS |  |  |  |  | EB | EE |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 22 | MECANICO INSTALADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 23 | MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 24 | OPERADOR DE EQUIPO DE SANDBLASTEO |  | EB |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  | EB |
| 25 | PERFORISTA CON PISTOLA DE AIRE |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 26 | PERSONAL DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  | EB |  |  |
| 27 | PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PERSONAL DE LIMPIEZA |  |  |  |  | EB |  | EE |  |  | EE | EE |  |  |
| 29 | PINTOR |  |  |  | EE | EB |  | EE |  |  | EE | EE |  |  |
| 30 | PLOMERO E INSTALADOR DE TUBERIAS |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE | EE |  |
| 31 | SOLDADOR CON ARCO ELECTRICO | EB |  |  |  | EB | EB |  | EB |  | EE | EE |  |  |
| 32 | SOLDADOR CON EQUIPO AUTOGENO | EB |  |  |  | EB |  |  | EB |  | EE | EE |  |  |
| 33 | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE | EE |  |  |
| 34 | TOPOGRAFO Y CADENEROS |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  | EE |  |  |
| 35 | VELADOR, VIGILANTE O GUARDIAS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | YESERO Y ENLUCIDORES |  |  |  |  | EB |  |  |  |  | EE |  |  |  |

EB.-	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL BASICO.

EE.-	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO.

11. Trabajos de excavaciones

11.1 En las obras de construcción en las cuales se realicen trabajos de excavaciones, se deberá contar con un análisis de riesgos potenciales que considere, además de lo establecido en los numerales 8.1 u 8.2, según aplique, lo siguiente:

a)	El estudio de mecánica de suelos, que se refiera al tipo de suelo por excavar, su composición física y propiedades mecánicas;

b)	La existencia de servicios cercanos a la excavación: líneas energizadas, tuberías, ductos y demás redes de infraestructura;

c)	Los cambios de clima;

d)	La profundidad de corte;

e)	El método de estabilización de los taludes de la excavación, en su caso;

f)	El equipo, maquinaria y herramientas por utilizar;

g)	El tipo y cantidad de explosivos por emplear, en su caso, y

h)	El proceso de remoción, carga, acarreo y estabilidad de los taludes.

11.2 Durante la realización de actividades de excavación, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Inspeccionar el sitio de la excavación con el fin de detectar fallas, grietas o desprendimientos potenciales:

1)	Al iniciar cada jornada y al terminar los trabajos, a fin de detectar cambios en el terreno;

2)	Después de una lluvia intensa;

3)	En forma posterior al paso de maquinaria pesada o tránsito vehicular intenso, y

4)	Al concluir cualquier evento que pudiera aumentar el riesgo;

b)	Inspeccionar al inicio y al final de cada jornada los sistemas utilizados en la estabilización de las paredes de las zanjas;

c)	Prohibir que los trabajadores permanezcan en el interior de la zanja, mientras la maquinaria de excavación esté en operación;

d)	Eliminar árboles, arbustos y matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes de terreno por efectuar, si se cuenta con las autorizaciones que correspondan;

e)	Asegurar los soportes o anclajes de los postes de energía eléctrica o, en su caso, solicitar su reubicación a la autoridad competente;

f)	Reforzar las paredes de la excavación con puntales, recubrimientos, mallas, tarimas, cimbra, travesaños o ademes (tabla estaca), cuando exista el riesgo de derrumbes. En excavaciones para pilas, prohibir el ingreso de trabajadores cuando no se cuente con la debida protección de las paredes de la excavación;

g)	Realizar excavaciones en frentes de trabajo con taludes estables, cuya inclinación deberá estar de acuerdo con el tipo de suelo y/o la Tabla 6 siguiente:

Tabla 6

Inclinación máxima en taludes de excavación

| Inclinación máxima en taludes de excavación |
| --- |
| Tipo de suelo o roca | Inclinación máxima para excavaciones de profundidad inferior a 6 m |
| Roca estable | Vertical (90º) |
| Tipo A ¾ : 1 | (53º) |
| Tipo B 1 : 1 | (45º) |
| Tipo C 1 ½ : 1 | (34º) |

h)	Estabilizar las paredes de la zanja con elementos que sobrepasen en 20 cm la superficie del terreno, cuando su profundidad sea mayor de 1.50 m;

i)	Instalar sistemas de soporte para asegurar la estabilidad de edificios colindantes, bardas u otras estructuras adyacentes a la excavación;

j)	Contar en las excavaciones de zanjas con 1.20 m o más de profundidad con una escalera o rampa para entrada y salida de los trabajadores. La escalera deberá sobresalir 90 cm de la parte más alta de la zanja y colocarse a una distancia horizontal máxima de 7 m del sitio de trabajo;

k)	Mantener la maquinaria y equipo, en especial los que cuenten con brazo, equipos de izaje y otros similares, a una distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 siguiente:

Tabla 7

Distancia mínima de seguridad de equipos y maquinarias a líneas eléctricas

| Voltaje (fase a fase) (V) | Distancia mínima de seguridad (m) |
| --- | --- |
| Hasta 50 000 | 3.10 |
| Hasta 73 000 | 3.33 |
| Hasta 115 000 | 3.75 |
| Hasta 140 000 | 4.00 |
| Hasta 230 000 | 4.90 |
| Hasta 400 000 | 6.60 |
| Hasta 600 000 | 8.60 |

l)	Prever accesos separados para la circulación, uno para trabajadores y otro para maquinaria y camiones. En caso de no ser posible, deberá delimitarse el acceso con barreras físicas;

m)	Disponer de pasos o puentes a la orilla de la excavación;

n)	Señalizar y delimitar el perímetro de las excavaciones con cinta de peligro o malla de protección, cuando tengan una profundidad menor de 1.5 m, y con barandales rígidos de 90 cm de altura, tratándose de aquéllas con profundidad superior de 1.5 m;

o)	Limitar el paso a la zanja, a una distancia de seguridad medida desde la vertical de la pared de dicha zanja, que se determine de conformidad con el resultado de un estudio que contemple, al menos, el tipo de suelo o roca; el ancho y profundidad de la zanja; las cargas máximas de la maquinaria, vehículos o del acopio de materiales, y las entibaciones en la zanja, en su caso;

p)	Contar con la iluminación adecuada al turno de trabajo;

q)	Utilizar equipo portátil con alimentación de 24 volts, cuando el uso de cableados eléctricos represente un riesgo para la instalación de iluminación artificial;

r)	Evitar el acopio de materiales o tierra a menos de 2 m de distancia del borde de la excavación, con el fin de no ejercer sobrecargas al terreno;

s)	Mantener la excavación abierta el menor tiempo posible;

t)	Notificar al supervisor la existencia de cableado eléctrico y marcar su ubicación;

u)	Realizar el muestreo de la calidad del aire cuando una excavación se convierta en un espacio confinado y existan atmósferas peligrosas, como presencia de gases o falta de oxígeno, entre otros, cualquiera que sea su profundidad y, en su caso, establecer un sistema de ventilación;

v)	Suspender los trabajos de excavación cuando exista acumulación o aumento del nivel de agua y removerla de inmediato para evitar que se altere la estabilidad de los taludes, utilizando los equipos disponibles para tal fin, y

w)	Contar con medidas de seguridad durante el empleo de explosivos, actividades que deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad que emita para tal efecto la Secretaría de la Defensa Nacional.

11.3 Para el apuntalamiento de zanjas se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Seleccionar el diseño de apuntalamiento de acuerdo con el tiempo que se le empleará, la resistencia del suelo y los materiales por utilizar;

b)	Evitar trabajos simultáneos de apuntalamiento a distinto nivel en la misma vertical;

c)	Desechar los puntales abiertos o astillados;

d)	Marcar o poner barreras y señales de advertencia en áreas de alto voltaje;

e)	Realizar las conexiones eléctricas mediante mecanismos herméticos de intemperie, y

f)	Prohibir a los trabajadores el descenso y ascenso a la zanja utilizando los puntales.

12.	Trabajos en espacios confinados

12.1	Para la realización de actividades en espacios confinados se deberá contar con un análisis de riesgos, que deberá comprender al menos lo siguiente:

a)	La descripción de la actividad a desarrollar;

b)	Las condiciones del lugar donde se desarrollará la actividad;

c)	La maquinaria, herramientas y equipo por utilizar;

d)	Los riesgos de los materiales y/o las sustancias a utilizar (toxicidad, inflamabilidad, reactividad o específicos);

e)	El listado de las posibles condiciones peligrosas y riesgos;

f)	El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar, y

g)	Los efectos por la concentración de oxígeno en espacios confinados, conforme a la Tabla 8 siguiente:

Tabla 8

Efectos por la concentración de oxígeno en espacios confinados

| % de oxígeno | Efectos |
| --- | --- |
| 23.5 | Peligro de incendio. |
| 21.0 | Sin efectos. |
| 19.5 | Sin efectos visibles. |
| 16.0 | Desorientación del trabajador. Juicio y respiración afectados. |
| 14.0 | Juicio defectuoso del trabajador. Fatiga rápida. |
| 8.0 | Fallo mental en el trabajador. Nauseas, vómito y pérdida del sentido. |
| 6.0 | Dificultad para respirar. Movimientos convulsivos. Muerte en minutos. |

12.2 Para la realización de actividades en espacios confinados, se deberá contar con:

a)	El control de ingreso y egreso del personal al espacio confinado, mediante la autorización correspondiente, el cual deberá permanecer a la entrada del mismo mientras se desarrollan las actividades;

b)	Los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar, equipos y herramientas a utilizar;

c)	Los procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno;

d)	El control de los tiempos de permanencia de los trabajadores en el interior del espacio confinado, en su caso, con pausas variables conforme a las condiciones de temperatura de la atmósfera laboral, régimen de trabajo y de la temperatura corporal del trabajador;

e)	El equipo de protección personal requerido. Cuando el volumen de oxígeno en el interior del espacio confinado sea igual o menor de 19.5 por ciento, se deberá proporcionar a los trabajadores equipo de respiración autónomo;

f)	Los sistemas de ventilación natural o forzada para mantener una atmósfera respirable en todo momento. Está prohibido utilizar aire comprimido como fuente de ventilación en un espacio confinado;

g)	La iluminación al interior de espacios confinados en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas, con base en lo siguiente:

1)	Luminarias con tensiones de seguridad de bajo voltaje, hasta 24 volts, y

2)	Lámparas de uso rudo, a prueba de explosión;

h)	Las herramientas y equipos eléctricos, en atmósferas explosivas que necesiten más de 12 volts de tensión eléctrica para operar, deberán contar con un interruptor diferencial de falla a tierra, conectado a una tierra física.

El interruptor, el transformador y demás elementos del circuito, deberán ubicarse afuera del espacio confinado;

i)	Los mecanismos de comunicación entre el personal que opera al interior del espacio confinado y el personal supervisor;

j)	El plan de rescate para los posibles accidentados en el espacio confinado que incluya el equipo de rescate para emergencias, y

k)	La señalización a colocar en la entrada del espacio confinado.

12.3 Cuando se realicen trabajos en espacios confinados con líquidos inflamables, explosivos, tóxicos o atmósferas con deficiencia de oxígeno, se deberá realizar un muestreo continuo de la atmósfera.

12.4 El responsable de otorgar la autorización para ingresar al espacio confinado, deberá contar con un plan de trabajo específico en caso de que persistan condiciones atmosféricas adversas en dicho espacio.

12.5 Las autorizaciones para el ingreso a los espacios confinados deberán contener al menos, la información siguiente:

a)	El lugar en donde se realizará la actividad;

b)	La fecha de ejecución de los trabajos;

c)	El nombre y firma del personal autorizado para ingresar;

d)	El nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad, y

e)	El nombre y firma de la persona que autoriza.

12.6 Para la realización de actividades en espacios confinados, se deberá contar con un plan de rescate que habrá de ser analizado con todo el personal que ingrese a dichos espacios y el personal de relevo, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

a)	La descripción de las diferentes emergencias que se podrían presentar;

b)	A quién y cómo pedir ayuda en caso de emergencia;

c)	Las instrucciones de cómo se deberá atender a una o más personas desde el espacio confinado en caso de emergencia, y

d)	El procedimiento para atender al personal que utiliza equipos de respiración autónomos.

12.7 Todas las actividades de soldadura y corte que requieran efectuarse en el espacio confinado, además de lo establecido en el numeral 12.2, deberán cumplir con las condiciones de seguridad siguientes:

a)	Ventilar el interior del espacio para que no existan atmósferas inflamables o explosivas;

b)	Contar con un sistema de extracción y recirculación de aire forzada para evitar los humos de soldadura;

c)	Contar con al menos un extintor tipo ABC de capacidad acorde con los materiales y tipo de fuego que se pudiera presentar;

d)	Utilizar el equipo de protección personal requerido para la actividad, el puesto de trabajo y el lugar donde se desarrollará;

e)	Contar, en su caso, con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte;

f)	Ubicar fuera del espacio confinado las máquinas soldadoras y cilindros;

g)	Revisar los cables y conexiones antes de ser introducidos al espacio confinado;

h)	Utilizar reguladores de presión en buen estado, y

i)	Revisar las mangueras y conexiones antes de ser introducidas al espacio confinado para evitar eventuales fugas.

13 Soldadura y corte

13.1 Las actividades de soldadura y corte se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en la  NOM-027-STPS-2008, o las que la sustituyan, y las previsiones contenidas en el presente Capítulo.

13.1.1 Para la realización de actividades de soldadura eléctrica, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Soldar en lugares ventilados;

b)	Verificar, antes de iniciar los trabajos de soldadura, que el equipo se encuentre conectado a tierra y que no esté anulado el disyuntor diferencial;

c)	Desconectar totalmente el equipo cada vez que se retire del lugar de trabajo e incluso para moverlo;

d)	Revisar el aislamiento de los cables eléctricos al comenzar la jornada y desechar aquéllos que presenten agrietamientos y conexiones directas protegidas con cinta aislante;

e)	Verificar que las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión estén aisladas y en buen estado;

f)	Verificar que la careta de protección no tenga aberturas y que el cristal contra radiaciones sea el indicado para el tipo de electrodo e intensidad;

g)	Colocar las piezas a soldar en una mesa o área con base de material aislante o dispersor de calor y resistente al fuego;

h)	Disponer de pinzas, ganchos, tenazas o cualquier otro medio para el manejo de los materiales sobre los cuales se realiza el trabajo de soldadura;

i)	Evitar que los cables descansen sobre los objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que pudiera perjudicar el aislamiento;

j)	Prohibir que los porta-eléctrodos se introduzcan en agua para enfriarlos;

k)	Limpiar los residuos de la soldadura con un cepillo de cerdas de alambre o martillo;

l)	Controlar la generación de chispas durante y al término de los trabajos de soldadura, en su caso, mediante la instalación de mamparas o mantas antiflama;

m)	Mantener las máquinas para soldar por arco eléctrico lo más alejadas posible del sitio de la operación y también de hornos de otras fuentes de calor;

n)	Desconectar el equipo antes de efectuar cambios de voltaje y no dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería;

o)	Suspender los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de lluvias o cuando la ropa se moje por sudor u otro líquido, y

p)	Monitorear la atmósfera con un explosímetro en los trabajos de soldadura que se realicen en espacios cerrados.

13.1.2 Para proteger a los trabajadores que realicen trabajos de soldadura eléctrica y al personal que transita cerca de donde se llevan a cabo dichos trabajos, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Prohibir el uso de ropa manchada de grasa, solventes o cualquier otra sustancia que pueda inflamarse;

b)	Mantener los materiales inflamables y combustibles a una distancia mínima de 6 m;

c)	Evitar que se jalen los cables, aún cuando éstos se atoren u opongan resistencia a su manejo;

d)	Impedir que se realicen trabajos cuando el área esté mojada o, en su defecto, aislar el área sobre una base de madera;

e)	Verificar que los cables no crucen una vía de tránsito, como pasillos y escaleras, y que estén protegidos mediante apoyos de pasos resistentes a la compresión y totalmente extendidos;

f)	Retirar los materiales y dejar limpia el área de trabajo antes, durante y después de la jornada, y

g)	Desconectar la máquina al terminar el trabajo, recoger los cables y almacenarlos en un lugar seco.

13.1.3 Para la realización de actividades de corte con oxiacetileno, se deberán adoptar las medidas siguientes:

a)	Delimitar y señalizar el área de trabajo;

b)	Mantener el área limpia y ordenada durante el desarrollo de la actividad y al concluirla;

c)	Asegurar que las válvulas antirretorno de flama estén colocadas entre el maneral del soplete y las mangueras, y entre la manguera y el regulador, tanto del oxígeno como del acetileno;

d)	Revisar que no exista evidencia de deformación, fisuras o fracturas en los cilindros, válvulas, reguladores y mangueras;

e)	Verificar que las mangueras:

1)	Dispongan de conexión prensada o a presión para unirla al mango de los sopletes y reguladores;

2)	No tengan fugas en sus puntos de unión;

3)	Estén protegidas con apoyos de paso resistentes a la comprensión al atravesar vías de circulación de vehículos o personas, y

4)	No entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o chispas;

f)	Comprobar que los cilindros:

1)	Cuenten con capuchones cuando estén almacenados o fuera de uso;

2)	Se almacenen de manera vertical y estén asegurados con cadena;

3)	No sean utilizados para colgar el soplete, ni cuando esté apagado;

4)	Se trasladen en una carretilla diseñada específicamente para ello, asegurados firmemente con una cadena para evitar su caída;

5)	No se calientan después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo, y

6)	Se trasladen para su cambio girándolos sobre su propia base y no rodarlos horizontalmente o arrastrarlos;

g)	Revisar que los reguladores:

1)	Dispongan de roscas o que sus uniones correspondan a las de la salida de la válvula. Nunca se deberán forzar las conexiones que no coincidan;

2)	Estén equipados con manómetros calibrados y en buenas condiciones de uso;

3)	Cuenten con carátulas, flechas indicadoras, micas o vidrio de protección, y

4)	No sean reconstruidos, se intercambien o instalen en otros que no fueron diseñados para el tipo de cilindro utilizado;

h)	Comprobar que los manómetros para oxígeno de alta presión, cuenten con tapas de seguridad y estén marcados con la palabra OXIGENO y con un distintivo en color verde, y los de acetileno con la palabra ACETILENO con un dispositivo en color rojo;

i)	Colocar el equipo de corte a cuando menos 3 m de distancia del lugar de trabajo;

j)	Retirar materiales combustibles a una distancia mínima de 10 m del punto de trabajo;

k)	Evitar golpear con el soplete cualquier estructura;

l)	Prohibir los trabajos de corte en locales donde se almacenen materiales inflamables, combustibles o en el interior de recipientes que contengan sustancias inflamables y /o explosivas;

m)	Evitar utilizar el oxígeno para limpiar, soplar piezas, tuberías o para ventilar una estancia;

n)	Prohibir fumar mientras se realicen trabajos de corte al estar manipulando los sopletes;

o)	Verificar que las gafas de soldador no tengan aberturas y que el cristal contra radiaciones es el indicado;

p)	Realizar la apertura de los cilindros bajo el siguiente procedimiento:

1)	Abrir el grifo del cilindro lentamente, el de acetileno una vuelta y el de oxígeno completamente;

2)	Abrir lentamente la válvula de cierre del regulador de presión;

3)	Dejar salir el gas 5 segundos por cada 15 m de manguera y cerrar la válvula del soplete, y

4)	Apretar el tornillo de regulación hasta obtener la presión deseada. Máximo 1 kg/cm2 en el acetileno;

q)	Realizar el encendido bajo el siguiente procedimiento:

1)	Abrir lentamente la válvula del soplete para el oxígeno;

2)	Abrir la válvula del soplete de acetileno gradualmente hasta ¾ de vuelta;

3)	Encender la mezcla utilizando un encendedor de cazuela;

4)	Aumentar la entrada del acetileno hasta que la llama no despida humo, y

5)	Aumentar la entrada de oxígeno de acuerdo con el trabajo de soldadura o corte a realizar;

r)	Realizar el apagado y cierre de cilindros bajo el siguiente procedimiento:

1)	Apagar el soplete cerrando primero la válvula del acetileno y luego la del oxígeno;

2)	Cerrar los grifos de los cilindros, y

3)	Descargar el regulador de presión, las mangueras y el soplete;

s)	Cerrar inmediatamente las válvulas del soplete, en el caso de retroceso de la llama, primeramente la del acetileno e inmediatamente después la del oxígeno, y

t)	Contar con un extintor tipo ABC de al menos 6 kg de capacidad, en un radio no mayor a 7 m del área donde se desarrollan los trabajos de corte.

13.1.4 Para proteger al trabajador contra la exposición a radiaciones, se deberá:

a)	Verificar que el cristal sombra contra radiaciones es el indicado para el tipo de electrodo e intensidad, y

b)	Colocar mamparas o pantallas alrededor del puesto de soldadura durante todo el tiempo de la actividad.

14. Trabajos en altura

14.1 Para realizar trabajos en altura, se deberán aplicar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Todos los trabajos en altura deberán ser supervisados por una persona con conocimientos sobre protección contra caídas de la obra en construcción;

b)	Los trabajadores que realicen actividades en altura deberán contar con sistemas de protección personal, compuestos por arneses, elementos de conexión, dispositivos absorbedores de energía y líneas de vida horizontales y/o verticales o con redes de seguridad, según aplique, entre otros;

c)	Todo trabajador que desarrolle trabajos en altura, deberá conectarse a un punto fijo de anclaje, mediante una línea de vida, desde el momento en que deja el nivel de referencia y hasta que regrese al mismo.

Dicho aseguramiento deberá colocarse por arriba del trabajador para reducir la distancia de caída y el efecto pendular; ser independiente del andamio, canastilla para izaje, escalera o plataforma de acceso, y habrá de utilizarse en los trabajos en altura, ascenso, descenso, traslado horizontal o en posición estática. En el caso de las plataformas móviles motorizadas, el aseguramiento podrá hacerse en el sitio designado por el fabricante del equipo;

d)	Queda prohibido realizar trabajos en altura, cuando no se tenga el equipo de protección personal contra caídas y existan las condiciones siguientes:

1)	Superficies resbalosas, especialmente sobre estructuras metálicas a causa de humedad, líquidos o polvo;

2)	Riesgo de descargas eléctricas atmosféricas, tormentas o vientos fuertes, y

3)	Escasa visibilidad por la presencia de niebla o iluminación deficiente;

e)	Se deberá evitar que diferentes trabajadores realicen labores sobre la misma vertical a distintas alturas, es decir, sobre la misma perpendicular, y cuando éstos sean indispensables, se deberán adoptar medidas de seguridad específicas para dichas actividades;

f)	Para proteger a los trabajadores y/o personal que transita en los niveles por debajo de donde se realicen trabajos en altura, se deberá contar con las medidas de seguridad siguientes:

1)	Mantener el área en condiciones de orden y limpieza;

2)	Delimitar el área de trabajo, la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura, mediante su acordonamiento y señalización, esta última con base en lo establecido en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área;

3)	Resguardar los materiales que se utilizarán;

4)	Eliminar materiales inflamables, e

5)	Instalar, según aplique, en el uso de escaleras marinas, estructuras fijas, guindolas o columpios, andamios, cimbras, canastillas para izaje de personal, plataformas móviles motorizadas o no motorizadas, plataformas de acceso y pasillos elevados, lo siguiente:

i)	Rodapié y malla en el perímetro de la plataforma;

ii)	Barandales;

iii)	Redes de protección;

iv)	Barreras de restricción y protección de acceso, y

v)	Señalización;

g)	Se deberá prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo;

h)	Las herramientas o materiales que se manipulen deberán ser amarrados con una banda o cuerda de sujeción, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón, para evitar que la herramienta llegue a caer si se soltara accidentalmente mientras es utilizada;

i)	Los dispositivos de anclaje deberán ser instalados en estructuras fijas por medio de dispositivos de sujeción, tales como puntos fijos de anclaje de banda o cable de acero, troles, entre otros. Un punto de anclaje puede ser una columna, trabe, viga u otro elemento estructural en un edificio; un herraje que se fija a cualquiera de estos elementos, o bien, un dispositivo integrado a una canastilla, brazo o plataforma de trabajo, en un andamio suspendido o plataforma de elevación, y

j)	Todo trabajador que realice actividades en altura deberá usar cinturón para herramientas y/o bolsas tornilleras para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo, y evitar de esta forma que puedan caer accidentalmente.

14.2 Medidas de seguridad en el uso de andamios.

14.2.1 Para operar andamios nuevos, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	A los andamios se les deberá colocar una tarjeta en un lugar visible de su acceso; adherida de tal forma que se impida su remoción accidental; que indique la condición de uso y la fecha y nombre de quien lo revisó. A continuación se muestran ejemplos de las tarjetas.

Ejemplos de las tarjetas:

b)	Revisar las condiciones de seguridad siguientes:

1)	Que estén provistos de barandales, plataforma completa y rodapié;

2)	Que cuenten con los manuales para el armado del andamiaje, redactados en idioma español, elaborados con base en las instrucciones del fabricante;

3)	Que sus elementos estén completos y cumplan con los requisitos establecidos por el fabricante, y

4)	Que cuenten con una bitácora en la que se registre cualquier daño o anormalidad detectados;

c)	Reportar al responsable de la obra y/o personal de seguridad los daños o anormalidades identificados durante su revisión, a efecto de que se tomen las medidas correctivas pertinentes y se constate que no existe riesgo en su uso.

14.2.2 Para operar andamios usados, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Estar provistos de barandales, plataforma completa y rodapié;

b)	Ser revisados diariamente para asegurarse de que se mantienen en condiciones seguras y que no han sido modificados;

c)	Constatar que carezcan de abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones en sus tubos y otros elementos metálicos;

d)	Contar con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en buen estado y no usar clavos, varillas o alambre como sustitutos;

e)	Contar con plataformas en buen estado y con implementos para la sujeción a la estructura del andamio. En las plataformas de madera los tablones no deberán tener grietas, fisuras o nudos, y las metálicas sin abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones;

f)	Poseer un sistema de bloqueo en las ruedas, cuando se trate de andamios móviles, que evite el movimiento accidental;

g)	Contar con registros de sus revisiones en el que se anote cualquier daño o desperfecto identificado y reportarlo inmediatamente al responsable de la obra, y

h)	Estar disponibles en la obra de construcción, los registros de sus revisiones.

14.2.3 Los andamios deberán cumplir con las condiciones de seguridad siguientes:

a)	Soportar al menos cuatro veces la carga máxima a que serán sometidos sin falla, cada andamio y sus componentes;

b)	Tener una escalera de acceso o un acceso equivalente seguro, que:

1)	Estén ubicados dentro del cuerpo del andamio o formen parte del mismo sin afectar su estabilidad;

2)	Tengan un ancho mínimo de 40 cm;

3)	Estén asegurados contra cualquier flexión o movimientos laterales, cuando sean móviles, y que se extiendan al menos 90 cm sobre el piso de la plataforma de trabajo, y

4)	Sean continuos y no utilicen dispositivos improvisados para aumentar su altura;

c)	Contar con una plataforma de descanso ubicada a intervalos que no excedan los 6 m;

d)	Tener barreras rígidas en las plataformas que se abran hacia el interior o hacia arriba para resguardar el acceso a las escaleras;

e)	Poseer rodapiés con una altura mínima de 15 cm;

f)	Estar provistos con barandales de al menos 90 cm de altura y baranda intermedia en los lados abiertos y en los extremos, cuando estén a 1.8 m o más sobre el piso o desde el nivel inferior;

g)	Constatar que la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima no sea mayor de 1:4. En los casos en que no sea posible cumplir con la relación base-altura, sujetar el andamio a cada 4 m de altura.

h)	Prever que su uso solamente se realice sobre piso firme y nivelado;

i)	Utilizar, en caso de ser necesario, tornillos de ajuste para nivelar los andamios tubulares, los cuales no serán más largos de 60 cm y al menos un 30 por ciento del tornillo deberá quedar en el interior del tubo de la pata;

j)	Prohibir la instalación de elevadores de materiales sobre andamios, a menos que esté diseñado o reforzado para soportar una carga adicional;

k)	Prohibir el uso de charolas eléctricas como plataformas;

l)	Prohibir el uso de escaleras de tijera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos como parte de la estructura del andamio, así como utilizar escaleras de tipo caballete como soporte para colocar tablones que se utilicen como andamios;

m)	Prohibir el armado de los andamios cuando existan fuertes vientos, lluvias o tormentas;

n)	Prohibir que sean asegurados a canaletas de techo, desagües, soporte de cañerías, pararrayos, conductores, o cualquier elemento que no brinde un soporte seguro, y

o)	Prohibir que los trabajadores permanezcan sobre los andamios móviles cuando estén siendo reubicados.

14.2.4 Durante el uso de andamios, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Constatar que se encuentren libres de productos químicos agresivos, y de sustancias como soluciones jabonosas, grasas, pintura, barro, aceite, u otras que puedan hacerla resbaladiza o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores;

b)	Estar estabilizados, nivelados y aplomados adecuadamente y sujetarlos a estructuras fijas por lo menos a cada 4 m de altura, cuando la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima sea mayor de 1:4;

c)	Contar con precauciones especiales para mantener el andamio estabilizado cuando éste se mueva;

d)	Proteger el área de trabajo y la vía de acceso alrededor del andamio, contra la caída de objetos o herramientas desde la plataforma de trabajo;

e)	Tener una altura libre mínima de 2.5 m en vías peatonales;

f)	Estar todas las partes del andamio a una altura de 4.5 m en los pasos vehiculares y alejados de éstos al menos 80 cm;

g)	Tener una distancia mínima de 60 cm desde el área de tránsito al andamio y de 90 cm en lugares en donde haya depósito de materiales;

h)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma, y

i)	Prever que se ubiquen de tal manera que no interfieran con alarmas de incendios, cajas de instalaciones eléctricas o hidrantes, entre otros.

14.2.5 Para el uso de andamios colgantes, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Realizar una inspección antes de iniciar actividades en todo el andamio, particularmente a cables, mecanismos de elevación y pescantes, así como notificar que su uso es seguro;

b)	Verificar que la separación entre la cara delantera de la plataforma y el paramento vertical en que se trabaja no sea superior a 30 cm;

c)	Establecer en los paramentos verticales puntos de amarre;

d)	Prohibir el uso de pasarelas de tablones entre plataformas de los andamios colgantes;

e)	Verificar que las plataformas sobre las que se va a trabar permanezcan niveladas sensiblemente en la horizontal;

f)	Verificar que las sogas donde va colgado el andamio y el aparejo soporten por lo menos seis veces el peso deseado;

g)	Condicionar cualquier alteración al andamio suspendido en su diseño original, instalación, operación o mantenimiento, que pueda afectar la seguridad en su uso, al aval por escrito del fabricante y a la autorización del patrón, en cuyo caso se deberá proporcionar a los trabajadores la información necesaria para que puedan operarlo en condiciones seguras;

h)	Realizar una prueba de carga a nivel del suelo quedando documentada, antes del inicio de los trabajos;

i)	Verificar que no haya cables u obstrucciones que puedan sobrecargar o inclinar el andamio;

j)	Transportar únicamente las herramientas y materiales que serán empleados y repartir la carga uniformemente sobre la plataforma, cuando el manual del fabricante así lo permita;

k)	Colocar malla en el perímetro de la plataforma, si los materiales o herramientas presentan riesgo de caída;

l)	Impedir que se realicen trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de andamios colgantes;

m)	Suspender la actividad en caso de fuertes vientos o tormenta y el andamio sea inestable, y

n)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma.

14.3 Medidas de seguridad en el uso de escaleras.

14.3.1 Las escaleras en las obras de construcción deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a)	Ser de tipo industrial;

b)	Soportar un peso equivalente a 140 kg;

c)	Tener una longitud menor de 6 m, si son rectas;

d)	Tener una longitud menor de 11 m, cuando sean extensibles;

e)	Constatar que se conserven permanentemente limpias y despejadas de cualquier material en las áreas de acceso tanto inferiores como superiores;

f)	Disponer de dispositivos antiderrapantes en cada uno de los extremos inferiores de los largueros, destinados a evitar movimientos o deslizamiento de la misma. Las secciones media y superior no deberán usarse como sección inferior, a menos que estén igualmente equipadas con bases antiderrapantes. El uso de estas bases no sustituye a las medidas de seguridad que se deberán tomar al colocar, atar o sujetar una escalera;

g)	Estar colocadas de tal forma que la distancia desde la base hasta la pared, o a la perpendicular con el punto de apoyo superior, sea 25 por ciento del largo de la escalera;

h)	Sobrepasar la superficie superior de apoyo, al menos 90 cm, y cuando esto no sea posible, se deberán instalar manijas donde el personal pueda sujetarse;

i)	Tener un recubrimiento protector transparente y mantenerse con un preservador de manera periódica, cuando sean de madera, y

j)	Etiquetar, retirar y prohibir su uso, cuando estén dañadas.

14.3.2 Antes de utilizar las escaleras, se deberá revisar que:

a)	El mantenimiento se haya llevado a cabo;

b)	Los peldaños o largueros se mantengan sin presentar elementos dañados, doblados, golpeados o quebrados;

c)	Las zapatas antideslizantes no estén desgastadas o rotas;

d)	Los daños o desperfectos se registren y se reporten inmediatamente al responsable de la obra y/o personal de seguridad, y

e)	Los registros de las revisiones estén disponibles en la obra de construcción.

14.3.3 Durante el uso de las escaleras, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Constatar que se coloquen sobre una superficie perfectamente nivelada y libre de cualquier sustancia resbalosa;

b)	Asegurar su estabilidad en el sitio, por medio de su amarre o anclaje, para evitar cualquier desplazamiento accidental;

c)	Permitir el ascenso o descenso de una sola persona al mismo tiempo;

d)	Prohibir el transporte de cargas en el ascenso y descenso de la escalera de mano;

e)	Ascender y descender de la escalera de mano frontalmente, mirando hacia los peldaños;

f)	Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida horizontal, cuando se trabaje sobre la escalera de mano a más de 1.80 m de altura;

g)	Prohibir que se empalmen dos escaleras sencillas;

h)	Prohibir que se coloquen por encima de mecanismos en movimiento;

i)	Prohibir el uso de escaleras metálicas o de un material conductor que pueda entrar en contacto con líneas eléctricas;

j)	Usar escaleras de madera o fibra de vidrio para realizar trabajos eléctricos, y

k)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma.

14.4 Medidas generales de seguridad en el uso de arnés, cinturones de cuero con bandola y dispositivos de conexión.

14.4.1 Para el uso de arnés, cinturones de cuero con bandola y dispositivos de conexión, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Revisar el buen estado de estos dispositivos antes de su uso;

b)	Revisar el buen estado de estos dispositivos contra caídas de altura;

c)	Registrar cualquier daño o desperfecto identificado en estos dispositivos y reportarlo inmediatamente al responsable de la obra y/o personal de seguridad, y

d)	Mantener los registros de dichas revisiones disponibles en la obra.

14.4.2 Para el uso de cinturones de cuero con bandola, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Los cinturones de cuero con bandola sólo deberán ser considerados como dispositivos de posicionamiento y no como dispositivos contra caídas, y

b)	Los cinturones de cuero con bandola deberán utilizarse para limitar el movimiento del personal sobre techos planos, cuando la longitud máxima de la línea estática y/o de la bandola no permita alcanzar la orilla del techo.

14.4.3 Para el uso de arnés y líneas de vida, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	El arnés deberá ser de cuerpo completo y usarse con los dispositivos de conexión: amortiguador de caída, línea de vida con doble gancho, dispositivos de sujeción y línea de vida horizontal o vertical, y de ser necesario, auxiliado con sistemas de redes contra caídas;

b)	La capacidad nominal de carga de las líneas de vida dobles o retráctiles deberá ser por lo menos el equivalente al peso muerto de dos trabajadores;

c)	El número máximo de trabajadores anclados con la línea de vida a un mismo punto de anclaje estará en función de la resistencia de dicho punto de anclaje, de acuerdo con las características de diseño y construcción establecidas por el fabricante;

d)	Las líneas de vida deberán sujetarse a puntos de anclaje que ofrezcan suficiente garantía para soportar el peso del cuerpo libre en posición dinámica y de impacto, en caso de una caída, sin posibilidad de deslizarse verticalmente o dañarse a lo largo del punto de anclaje. Para tal efecto, no se deberán utilizar las tuberías verticales, como punto de fijación, y

e)	Las líneas de vida verticales deberán ser colocadas a lo largo de las escaleras integradas a los andamios estructurales cuando la longitud de las mismas exceda los 6 m, o de acuerdo con las especificaciones que establezca el fabricante.

14.5 Medidas de seguridad en el uso de redes de seguridad.

14.5.1 Las redes de seguridad, deberán:

a)	Ser usadas para trabajos realizados por arriba de 7.6 m del nivel de referencia y podrán ser complementadas con redes de cubierta ligera para proteger al personal que trabaje en niveles inferiores, de la caída de materiales y escombros;

b)	Ser extendidas por lo menos 2.5 m más allá del borde de la superficie de trabajo y ser instaladas lo más cerca posible de ésta, y

c)	Ser diseñadas e instaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante y estar provistas de cuerda perimetral de alta resistencia y cuerdas de sujeción en orillas y extremos para el anclaje a estructuras fijas.

14.6 Medidas de seguridad en el uso de plataformas móviles motorizadas.

14.6.1 A las plataformas móviles motorizadas se les deberá colocar una tarjeta en un lugar visible de su acceso; adherida de tal forma que se impida su remoción accidental; que indique la condición de uso y la fecha y nombre de quien lo revisó. A continuación se muestran ejemplos de las tarjetas.

14.6.2 Para el uso de plataformas móviles motorizadas, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Ser revisadas diariamente para comprobar el buen estado de sus componentes, de los dispositivos de emergencia, de las alarmas de sobrecargas, del sistema de estabilización, de los dispositivos de seguridad, del sistema de comando de la plataforma y de los señalamientos de seguridad, entre otros;

b)	Ser operadas únicamente por personal calificado;

c)	Operar el carro, sólo cuando la superficie de la plataforma esté nivelada y compacta;

d)	Tener estabilizadores extendidos y el equipo se encuentre a nivel de gota antes de elevar el cesto;

e)	Estar libres de personal alrededor (a los 360º) de la plataforma móvil motorizada, cuando estén en operación;

f)	Prohibir su operación en ambientes con escasa visibilidad o en condiciones atmosféricas adversas, como fuertes vientos, tormentas eléctricas, entre otros factores;

g)	Prohibir el desplazamiento del carro con el brazo extendido o con personal al interior de la plataforma;

h)	Contar con señalamientos que indiquen el peso máximo a soportar, los radios de operación y el número máximo de personas que resisten, de conformidad con lo que el fabricante establezca;

i)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma;

j)	Asegurar al personal al interior de la plataforma por medio de arnés de cuerpo completo y al área del cesto de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la misma;

k)	Constatar que en todo momento, los trabajadores permanezcan en el interior de la plataforma;

l)	Asegurar la plataforma a la estructura, en caso de acceder a la plataforma desde lugares elevados. Antes de que el personal baje de la canastilla deberá engancharse a un sistema de protección contra caídas, y

m)	Tener la posibilidad de que se opere directamente, en cualquier momento, por medio de sistemas con doble control de operación.

15. Transporte de materiales en las obras de construcción

15.1 En las obras de construcción, el patrón deberá llevar un control de los permisos de trabajo para el transporte de materiales, con la descripción de las actividades por desarrollar y el tipo de los vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado por utilizar, ya sean propios o subcontratados.

15.2 Los operadores de vehículos, maquinaria y equipo autopropulsado para el transporte de materiales, deberán:

a)	Contar con el permiso de trabajo correspondiente para ingresar a las obras;

b)	Efectuar una inspección visual de las condiciones del camino, en terrenos sinuosos e inestables y, en su caso, realizar o solicitar los acondicionamientos necesarios antes de transitarlo;

c)	Aplicar el manual del usuario para carga, descarga y maniobras, que se establezca para tal efecto, a fin de no rebasar la capacidad de carga de la unidad. El manual deberá estar disponible en idioma español a bordo de dicho equipo;

d)	Revisar que la carga se encuentre debidamente colocada, asegurada y señalizada;

e)	Usar el cinturón de seguridad mientras permanezcan en ellos;

f)	Estar capacitados y adiestrados sobre los procedimientos de emergencia y control de fugas o derrames de las sustancias o materiales peligrosos que transporten;

g)	Revisar periódicamente las condiciones generales de mecánica, carrocería, frenos, luces, llantas e integridad de los dispositivos de seguridad -interruptores, guardas, protecciones, entre otros-, y registrar sus resultados en una bitácora que para tal efecto se establezca, y

h)	Reportar las fallas detectadas en la revisión periódica que comprometan la seguridad de los trabajadores e instalaciones, al supervisor o encargado de obra, para su reparación.

15.3 En las obras de construcción se deberá prohibir el transporte de personal en los estribos, salpicaderas, cajas, botes o cucharones de los vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado de transporte de materiales, así como en cualquier otra parte que no esté diseñada específicamente para el transporte de personal.

15.4 Los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que se utilicen en las obras de construcción, deberán contar con lo siguiente:

a)	Dispositivos sonoros -alarmas de reversa-, para advertir su retroceso;

b)	Personal que auxilie a los operadores en las maniobras de reversa, y

c)	Dispositivos de seguridad, en su caso, como cabinas, cinturones, sistemas de amortiguamiento en los asientos, o cualquier otro dispositivo de advertencia, identificación o alarma visual (torretas) o sonora requeridos de acuerdo con la tipología de los trabajos por realizar.

15.5 Las obras de construcción deberán contar con programas de mantenimiento para los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que utilicen.

15.6 Los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales o sustancias peligrosas en contenedores, deberán contar con aditamentos que no permitan el libre movimiento de dichos contenedores y con la señalización correspondiente que indique la identificación de sus riesgos.

15.7 Se deberá asegurar en todo momento, que los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales respeten la distancia de seguridad, a que se refiere el numeral 11.2, inciso o).

15.8 Las maniobras con vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que se realicen en pasos críticos de la obra, con accesos angostos o transitados, con la presencia de equipo energizado o presurizado o en operaciones complicadas de reversa, se deberán efectuar con el auxilio de personal que proporcione los señalamientos de seguridad adecuados al operador.

15.9	Se deberá prohibir que los camiones de volteo circulen con la caja levantada y, cuando estén cargados con tierra, grava o arena, tales materiales deberán estar cubiertos con una lona.

15.10 Se deberán regar con agua los caminos, accesos y cajas de camiones para evitar la formación de nubes de polvo.

15.11 Se deberán instalar topes a las orillas de los taludes y terraplenes de relleno para evitar la marcha en reversa de los vehículos.

15.12 La señalización de seguridad para la circulación de vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado, se deberá colocar con base en las condiciones del terreno, la visibilidad o las condiciones meteorológicas.

15.13 La prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra, se deberá establecer de acuerdo con lo siguiente:

a)	Vehículos de emergencia y rescate;

b)	Vehículos oficiales de las autoridades;

c)	Vehículos/equipos que suben en pendientes muy pronunciadas;

d)	Vehículos dedicados para el transporte de personal, y

e)	Vehículos dedicados para el transporte de materiales.

16. Trabajos específicos en las obras de construcción

16.1 Las condiciones mínimas de seguridad para la instalación de conductos de escombro; la realización de trabajos de demolición; el hincado de pilotes; la instalación de tuberías sanitarias; la manipulación de equipo o instalaciones energizadas; la fabricación y manejo de cimbra; el manejo y colocación de concreto; el enladrillado de losa; la realización de trabajos de limpieza con chorro de arena; la aplicación de pintura, barnizado o recubrimiento; la instalación de vidrios, así como otros trabajos específicos que se lleven a cabo en las obras de construcción, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Capítulo y los demás numerales de la presente Norma.

Para la ejecución de otros trabajos específicos no considerados en la presente Norma, el patrón determinará las medidas de seguridad que deberán adoptarse para la protección de los trabajadores.

16.2 Para la instalación de conductos de escombro, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Delimitar y señalizar los conductos y la zona donde se vierte el escombro;

b)	Colocar barandillas en las aberturas de la fachada, patio de luces u otros huecos por los que se evacuen los escombros;

c)	Colocar barandillas de protección en las embocaduras de vertido de escombro;

d)	Sujetar el conducto de escombro a la estructura;

e)	Colocar el extremo inferior del conducto de escombro de manera inclinada;

f)	Mojar constantemente el área donde caen los escombros, y

g)	Disponer de rampas para permitir la fácil circulación de las carretillas.

16.3 Para la realización de trabajos de demolición, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Investigar sobre la existencia de instalaciones de gas, luz, agua u obra inducida para su desinstalación;

b)	Delimitar y señalizar el área donde se realizarán los trabajos de demolición;

c)	Quitar todos los vidrios y cristales que hubieran en la obra a demolerse;

d)	Apuntalar la estructura de apoyo y los puntos inestables con costales, cuando se trabaje con carga;

e)	Designar un solo lugar para la caída del material removido;

f)	Confinar el área con mamparas, biombos, tapiales o barreras;

g)	Limitar la exposición de trabajadores a polvos, mediante:

1)	La delimitación del área de trabajo, informando a los trabajadores la presencia de sustancias o materiales peligrosos;

2)	La descontaminación de los elementos que contengan sustancias peligrosas, y

3)	El regado con agua a intervalos convenientes en las construcciones en curso de demolición para impedir la formación de nubes;

h)	Evitar que trabajen operarios situados a distintos niveles en una misma vertical;

i)	Iniciar el derribo de arriba hacia abajo procurando mantener la horizontal;

j)	Evitar que se debiliten los puntos de apoyo de las estructuras que sostienen los pisos mientras no se hayan terminado los trabajos;

k)	Desmontar piso por piso las estructuras metálicas;

l)	Retirar constantemente los escombros de modo que los accesos y zonas de trabajo no resulten obstruidos o para evitar la sobrecarga de la estructura;

m)	Arrojar los escombros utilizando para ello conductos de descarga, y

n)	Interrumpir los trabajos de demolición en caso de vientos fuertes o lluvia.

16.4 Para el hincado de pilotes, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Nivelar y compactar el área de trabajo de la máquina de hincado de pilotes y camiones de traslado de concreto;

b)	Calzar los pilotes almacenados para evitar que se rueden;

c)	Atar con cuerdas los pilotes para su descarga y prohibir que se guíe con las manos;

d)	Proteger mediante carcasas todos los mecanismos de transmisión;

e)	Mantener limpios de lodo o grasa los peldaños y accesos a la máquina de hincado de pilotes;

f)	Prohibir que se realice el arrastre o tirón sesgado de los pilotes para aproximarlos al lugar de hincado;

g)	Proteger las varillas de los armados de los cabezales o remates de los pilotes;

h)	Evitar que los operarios permanezcan próximos a la máquina de hincado, de forma que puedan ser alcanzados por ésta o los fustes en suspensión;

i)	Prohibir que las personas no autorizadas accedan a la máquina de hincado o permanezcan en las proximidades de la cabina o zonas de maniobras, y

j)	Asegurar un radio de 10 m del entorno de la máquina de hincado para prevenir golpes y atropellos.

16.5 Para la instalación de tuberías sanitarias, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Delimitar y señalizar el área de trabajo, conforme a lo establecido en el numeral 11.2, inciso n), de la presente Norma;

b)	Acoplar los tubos para las conducciones en una superficie horizontal, calzados con cuñas de madera, para evitar que se deslicen o rueden;

c)	Tapar o proteger de inmediato las cajas de registro después de construirlas;

d)	Colocar medios de protección colectiva a lo largo de las zanjas abiertas;

e)	Mantener iluminada el área;

f)	Suspender por sus extremos, con eslingas, uñas de montaje o balancines, los tramos de tubería mayores a 1.5 m de diámetro;

g)	Colocar las tuberías y/o materiales a 2 m de distancia del borde superior de la excavación;

h)	Realizar apuntalamientos con madera u otro material a los lados de la excavación o zanja;

i)	Evitar que se realicen acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde de la zanja;

j)	Guiar desde el exterior la colocación de los tubos en las zanjas, y

k)	Suspender los trabajos en presencia de lluvia.

16.6 Para la realización de trabajos que impliquen la manipulación de equipo o instalaciones energizadas, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Delimitar y señalizar las áreas de trabajo;

b)	Utilizar herramienta protegida con material aislante;

c)	Vigilar que la colocación de las líneas de suministro eléctrico no coincida con las de suministro provisional de agua;

d)	Establecer el procedimiento para el bloqueo de energía, mediante el uso de tarjetas y candados, y el equipo de protección personal dieléctrico (guantes, calzado y casco);

e)	Informar al personal de la obra la realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica y del procedimiento para el bloqueo de energía;

f)	Colocar contactos exteriores a prueba de humedad y polvo;

g)	Señalizar los tableros eléctricos;

h)	Usar escaleras portátiles de madera o fibra de vidrio para realizar los trabajos de instalación de redes eléctricas;

i)	Evitar, en áreas mojadas, manipular instalaciones eléctricas, usar herramientas eléctricas portátiles, extensiones o aplicar soldadura eléctrica, y

j)	Evitar que los trabajadores usen objetos metálicos como anillos, cadenas, relojes y aretes al realizar actividades en instalaciones o equipos eléctricos.

16.7 Para la fabricación y manejo de cimbra, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Disponer de señalamientos para el uso obligatorio de equipo de protección personal en el área donde se realicen trabajos de cimbrado;

b)	Colocar redes, barandales y señalamientos en los huecos de las cimbras, para evitar la caída de trabajadores;

c)	Realizar el ascenso y descenso de los trabajadores a los cimbrados a través de medios auxiliares como canastillas, elevadores o escaleras de mano;

d)	Instalar cubiertas en las puntas sobresalientes de los armados de acero. En caso de que no sea posible, señalizarlas;

e)	Mantener orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos de cimbrado;

f)	Prohibir la permanencia de trabajadores durante las operaciones de izado de tablones, puntales y armados de cimbra;

g)	Extraer o remachar, según sea el caso, los clavos o puntas existentes en la madera usada. Los clavos desenterrados o sueltos deberán ser recolectados en un lugar específico para su posterior disposición;

h)	Realizar el descimbrado con ayuda de bastones metálicos, colocándose del lado que no puede desprenderse la madera, y

i)	Clasificar los elementos de cimbra retirados para su utilización o eliminación.

16.8 Para el manejo y colocación de concreto, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Colocar topes en las orillas para los camiones de transporte de materiales, en el caso de colados realizados en zanjas, cimentaciones y excavaciones;

b)	Señalar el nivel máximo de llenado de las ollas para no sobrepasar la carga admisible;

c)	Evitar golpear la cimbra durante el vaciado de las ollas;

d)	Apoyar sobre caballetes, debidamente arriostrados, la tubería de la bomba durante el vertido de concreto mediante bombeo;

e)	Soportar la manguera de vertido de concreto por lo menos por dos operarios;

f)	Disponer de un camino de tablones sobre los que puedan sustentarse los operarios de la manguera, antes del inicio del colado;

g)	Operar desde andamios el colado de columnas, elementos verticales y remates de cimbras;

h)	Preparar las tuberías, engrasándolas y bombeando mortero de dosificación, para evitar la formación de obstrucciones y tapones, antes de iniciar el bombeo de concreto;

i)	Comprobar que la cimbra se encuentre firme y estable antes del vertido del concreto, y

j)	Realizar el vertido de concreto, repartiéndolo uniformemente en el interior del cimbrado por  lotes regulares.

16.9 Para realizar el enladrillado de losa, se deberá cumplir con las condiciones de seguridad siguientes:

a)	Estibar el material cerca del área de trabajo, despejando el lugar donde se realizarán las tareas  de enladrillado;

b)	Delimitar la parte inferior del área donde se realice el enladrillado;

c)	Realizar el manejo de los materiales para el enladrillado de conformidad con lo que establece la NOM-006-STPS-2000, o las que la sustituyan;

d)	Prohibir que los materiales sean arrojados para su uso en el lugar de trabajo;

e)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se realicen trabajos de enladrillado en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma;

f)	Colocar tapial de madera y señalamientos en caso de realizar trabajos de enladrillado a menos de 3 m de líneas energizadas, y

g)	Evitar el acceso a personas que no participen en estas actividades.

16.10 Para la realización de trabajos de limpieza con chorro de arena (sandblasteo), se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Mantener una relación actualizada del personal que maneja y usa el equipo de limpieza con chorro de arena (sandblasteo);

b)	Realizar una revisión y probar antes de utilizar el equipo de aire a presión (compresor), los dispositivos de seguridad (válvulas, manómetros, desfogues), sus conexiones y el estado de  la manguera;

c)	Proteger el área de trabajo y limpiarla del material y otras partículas removidas, y

d)	Verificar que durante la aplicación del chorro de arena se:

1)	Utilice el equipo de protección personal específico;

2)	Cuente en la línea de aire respirable para el trabajador, con dispositivos de filtrado para retener partículas de hasta 5 micrones, humedad y humos de aceite;

3)	Evite la dispersión de polvos;

4)	Mantenga el área delimitada, señalizada y restringida;

5)	Cuente con las hojas de datos de seguridad de las sustancias (HDS) utilizadas para la limpieza;

6)	Sitúe el sandblastero en el área de aplicación y, en su caso, un auxiliar;

7)	Conecte en forma independiente la línea de aire para el chorro de arena, de la línea de aire respirable;

8)	Corte el flujo de aire por medio de la válvula de control cuando se detenga la limpieza, y

9)	Efectúe la limpieza de la ropa de trabajo y/o la máquina sin usar aire comprimido.

16.11 Para la realización de trabajos de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Mantener limpia y ordenada el área de trabajo;

b)	Informar a los trabajadores sobre las instrucciones establecidas en las hojas de datos de seguridad (HDS) de las pinturas, disolventes y sustancias que utilicen;

c)	Señalizar los contenedores de barnices, disolventes, pinturas y otro tipo de líquidos y gases inflamables que se utilicen, de acuerdo con lo dispuesto en la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan;

d)	Evitar que se almacenen pinturas a base de solventes orgánicos y barniz en recipientes dañados;

e)	Mantener cerrados y alejados de fuentes de ignición como flamas, chispas o trabajos de corte, los contenedores de barnices, disolventes, pinturas y otro tipo de líquidos y gases inflamables que  se utilicen;

f)	Realizar la mezcla de disolventes con pinturas o barnices en cantidades requeridas para el trabajo diario;

g)	Disponer en contenedores cerrados, los residuos de pinturas o barnices, y las estopas o trapos impregnados con disolventes, a fin de evitar la formación de atmósferas inflamables;

h)	Delimitar y señalizar el área de trabajo de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008,  o las que la sustituyan;

i)	Ejecutar bajo ventilación por corriente de aire, las actividades de limpieza de polvos en muros, raspados y lijados;

j)	Mantener ventilada el área o la instalación donde se lleven a cabo actividades de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes;

k)	Utilizar protección respiratoria en los lugares con mayor concentración de vapores;

l)	Contar con un extintor tipo ABC de al menos 6 kg en el lugar de preparación de la pintura o mezcla que requiera disolventes;

m)	Prohibir fumar o comer en los lugares en que se pinte con mezclas que contengan disolventes orgánicos o tóxicos;

n)	Lavar las manos y cara, al interrumpir o terminar la actividad, todos aquellos trabajadores que tengan contacto con disolventes orgánicos o tóxicos;

o)	Prohibir las pruebas de instalaciones de tuberías, calderas o rieles, cuando se aplique pintura en éstas;

p)	Prohibir el uso de solventes en la limpieza de manos y piel de los trabajadores expuestos a las pinturas que contengan disolventes orgánicos o tóxicos;

q)	Utilizar limpiadores a base de agua de uso común, para evitar la absorción de sustancias nocivas por vía cutánea, y

r)	Realizar la limpieza periódica de los filtros y del exceso de pintura acumulada en éstos.

16.12 Para la realización de trabajos de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes con pistola, se deberán observar adicionalmente las medidas de seguridad siguientes:

a)	Examinar todas las conexiones para asegurarse de que estén correctamente ajustadas antes de  su uso;

b)	Revisar que las mangueras estén en buenas condiciones antes de abrir la válvula para su operación;

c)	Sujetar la boquilla al abrir y cerrar el suministro de aire;

d)	Evitar derrames de disolventes y pinturas, a fin de evitar la formación de atmósferas inflamables;

e)	Usar protección auditiva, y

f)	Cerrar las válvulas de suministro de presión al terminar el trabajo.

16.13 Para la instalación de vidrios, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Delimitar, señalizar y prohibir el paso en las áreas a nivel de piso durante la instalación;

b)	Mantener libre de obstáculos y despejada el área de trabajo;

c)	Almacenar los vidrios sobre madera y/o material antiderrapante;

d)	Almacenar, transportar y colocar los vidrios siempre en posición vertical;

e)	Señalizar los vidrios con pintura o cintas adhesivas, para percatarse de su presencia, en su traslado e instalación;

f)	Manipular las hojas de vidrio con ventosas de seguridad;

g)	Suspender la actividad en caso de fuertes vientos;

h)	Prohibir que otros trabajadores permanezcan o trabajen en la vertical del área de instalación de  los vidrios;

i)	Mantener libres de fragmentos de vidrio las áreas de trabajo;

j)	Utilizar andamios para la instalación de vidrios en alturas, y

k)	Delimitar la zona a nivel de piso donde se colocan vidrios en balcones y espacios abiertos a  distinto nivel.

16.14 Para la instalación de redes eléctricas, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Efectuar el tendido de los cables para cruzar viales de obra de manera enterrada;

b)	Informar al personal de la obra la realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica;

c)	Colocar contactos exteriores a prueba de humedad y polvo, y

d)	Usar escaleras portátiles de madera o fibra de vidrio para realizar los trabajos de instalación de redes eléctricas.

17. Maquinaria y equipo

17.1 Los responsables de las obras de construcción deberán contar con un listado actualizado de la maquinaria y equipo utilizados, que al menos indique para cada uno de ellos:

a)	El número económico o de identificación;

b)	La descripción general de su uso;

c)	Los riesgos de operación y las condiciones de seguridad que se deberán adoptar para eliminarlos, reducirlos o controlarlos;

d)	La zona de trabajo asignada, y

e)	El tipo de combustible o energía utilizada.

17.2 Para la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberá contar con un programa de mantenimiento, que al menos considere:

a)	El número económico o de identificación;

b)	Las fechas programadas para realizar el mantenimiento, y

c)	Las rutinas de mantenimiento, que incluyan la verificación a los dispositivos de seguridad.  El documento en el que consten los resultados de las rutinas deberá ser firmado por el responsable de la actividad.

17.3 Para realizar las actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberá contar con los procedimientos de seguridad, que al menos comprendan:

a)	Los equipos, herramientas y sustancias a utilizar;

b)	Las medidas de seguridad por adoptar en el área donde se realice el mantenimiento;

c)	El equipo de protección personal que deberá portar el trabajador que realice el mantenimiento;

d)	Las medidas de seguridad por aplicar en el equipo o en la maquinaria durante el mantenimiento, tales como corte de energía, colocación de candados y etiquetas de seguridad, y

e)	Las autorizaciones que el trabajador deberá tramitar previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

17.4	Condiciones de seguridad para el uso de maquinaria y equipo.

17.4.1 Para la operación de la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberán observar al menos las condiciones de seguridad establecidas en la NOM-006-STPS-2000, o las que la sustituyan, así como las siguientes:

a)	Acordonar el entorno del radio de acción donde se realicen actividades con maquinaria y equipo;

b)	Revisar que la maquinaria cuente con sus elementos de protección de las partes móviles antes  de operarla;

c)	Verificar que los sistemas eléctrico y mecánico no presenten elementos de riesgo antes de iniciar  su operación;

d)	Revisar al inicio de la jornada de trabajo, según aplique, que los neumáticos no presenten abombamientos, grietas, incrustaciones o deformaciones, así como que se encuentren a la presión correcta;

e)	Verificar que las plataformas de la maquinaria y equipo se encuentren libres de grasas y aceites para evitar las caídas;

f)	Ascender y descender de la maquinaria y equipo utilizando los peldaños de acceso;

g)	Usar siempre el cinturón de seguridad al conducir la maquinaria y equipo;

h)	Colocar señalamientos y apoyarse con bandereros para el control del tránsito de personas y vehículos;

i)	Conducir la maquinaria y equipo a la velocidad permitida que se indica en la zona de tránsito;

j)	Detener el vehículo por completo antes de cruzar las calles y otras vías de tráfico;

k)	Desplazar la maquinaria y equipo, manteniendo los elementos de carga, uñas, cucharón, pluma, escarificador, cuchilla o cubeta de arrastre, entre otros, sin levantar o en posición de operación;

l)	Mantener la maquinaria y equipo a la distancia de seguridad, a que se refiere el numeral 11.2,  inciso o), así como a una distancia de al menos 2 m de tuberías, depósitos y equipos que contengan fluidos peligrosos;

m)	Evitar sobrecargar la maquinaria y equipo, incluso en distancias cortas;

n)	Evitar conducir la maquinaria y equipo en pendientes pronunciadas que excedan las inclinaciones permitidas para las que fueron diseñados;

o)	Prohibir que se suministre combustible con el motor en marcha;

p)	Evitar que se utilice la maquinaria y equipo como medio de transporte;

q)	Suspender las maniobras en caso de lluvias;

r)	Estacionar la maquinaria y equipo sobre un terreno nivelado al finalizar el trabajo y, en caso de hacerlo en pendientes, colocar calzas en los neumáticos en forma alternada;

s)	Colocar el sistema de freno manual, retirar la llave para evitar el encendido o marcha no autorizados, así como situar los implementos de operación sobre el suelo al abandonar la maquinaria y equipo, y

t)	Otorgar la autorización por escrito por parte del patrón o del responsable de la obra de construcción a los trabajadores que realicen actividades con maquinaria y equipo.

17.4.2 En la operación de compresores de aire, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Verificar que las mangueras sean de una sola pieza sin empalmes;

b)	Verificar que las mangueras no presenten grietas, empalmes, cortes y dobleces;

c)	Comprobar que los mecanismos de conexión de las mangueras se encuentren asegurados;

d)	Mantener las mangueras de presión protegidas con guardas en los cruces peatonales y de vehículos sobre los caminos de la obra;

e)	Evitar que se utilice la manguera de presión para limpiar residuos de material en la ropa, y

f)	Verificar que las mangueras estén extendidas al momento de encender el compresor.

17.4.3 En la operación de generadores de energía eléctrica, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Comprobar que el interruptor general de salida esté desconectado antes de poner en marcha el generador de energía eléctrica, por medio del sistema de tarjeta, candado y prueba;

b)	Conectar a un tablero eléctrico el tomacorriente del generador, de tal forma que se cuente con un árbol de distribución debidamente protegido para la alimentación de varios frentes de trabajo;

c)	Dotar con un diferencial de 300 mA al generador de alumbrado;

d)	Instalar sistemas de tierra tanto para el neutro del generador eléctrico como para el tomacorriente;

e)	Asegurar el sistema de tierra contra fallas de conexión por medio de la utilización de interruptores;

f)	Restringir el acceso sólo a personal autorizado al área de generadores y a sus conexiones en los tableros eléctricos que operen a 440 volts o más;

g)	Colocar señalización en los generadores y tableros eléctricos sobre la capacidad del equipo y corrientes disponibles en cada salida;

h)	Evitar que se usen objetos metálicos como anillos, cadenas, relojes y aretes, en el área de generadores, y

i)	Prohibir que el generador de energía eléctrica se ubique en sótanos o lugares cerrados o mal ventilados y/o en áreas húmedas.

17.4.4 En la operación de motores de combustión interna, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Contar con un espacio para la recarga de diesel y aceite con equipo para recolectar cualquier derrame;

b)	Mantener limpias de aceite y diesel todas las uniones de las mangueras, y

c)	Aterrizar la maquinaria a tierra al realizar el suministro de combustible.

17.4.5 En la operación grúas, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Acondicionar el terreno mediante tarimas, placas de acero, carpetas de madera, tarimas estructurales o de concreto para nivelar y estabilizar la grúa;

b)	Mantener los gatos estabilizadores extendidos para descargar completamente las ruedas y descansarlos sobre calzas;

c)	Contar con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma;

d)	Evitar que se transporte personal en contenedores de carga, canastillas, ganchos, cables y demás aparatos no diseñados para tal efecto;

e)	Equipar los motores izadores de las grúas móviles con sistemas de frenos de sujeción, liberados eléctricamente y aplicados por resortes;

f)	Asegurar los estabilizadores de soporte al utilizar una grúa con pluma telescópica;

g)	Asegurar los ganchos para evitar que el cable o estrobo pueda resbalar o salir;

h)	Crear un código de señales para todo el personal de la maniobra;

i)	Prohibir que se utilice la grúa por encima de su capacidad de diseño de acuerdo con las tablas del fabricante para los parámetros de las maniobras;

j)	Impedir que la grúa se mueva hasta que el ayudante se sitúe en un lugar que permita la máxima visibilidad de las trayectorias de la grúa e indique su operación;

k)	Evitar que se mueva la carga sobre las personas o la cabina;

l)	Levantar de 10 a 15 cm la carga y corroborar el equilibrio previo a la maniobra de desplazamiento;

m)	Mover la carga, al menos, con dos estrobos distribuidos en los ángulos de trabajo para que no haya desplazamientos;

n)	Colocar los estrobos en un ángulo de trabajo de 45º a 60º en cada una de las líneas que soportan la carga;

o)	Evitar que permanezca personal, en la parte posterior del contrapeso de la grúa, dentro del radio de giro o bajo la carga que se suspenderá o trasladará;

p)	Tener en un lugar visible la capacidad máxima de carga de la grúa, y

q)	Contar con iluminación artificial en trabajos nocturnos en el área de maniobras.

18. Uso de herramientas

18.1 En el uso de las herramientas manuales, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Contar con las instrucciones sobre su utilización, mantenimiento y resguardo;

b)	Adiestrar a los trabajadores sobre el manejo, mantenimiento y prevención de riesgos de las herramientas manuales, considerando sus limitaciones y posibles fallos;

c)	Utilizar los equipos de protección personal apropiados al tipo de trabajo que se realiza o a la herramienta que se utiliza, respetando siempre las etiquetas de aviso de seguridad impresas en los equipos;

d)	Verificar que los mangos de las herramientas manuales sean duros y de tamaño adecuado. No deberán ser resbaladizos;

e)	Comprobar que la unión de los mangos con el resto de la herramienta manual sea firme, para impedir que por su rotura se produzca peligro para el trabajador;

f)	Comprobar que las herramientas manuales disponen de las protecciones necesarias para evitar que se pueda entrar en contacto directo con sus partes móviles;

g)	Impedir la operación de las herramientas manuales sin sus guardas de protección, cuando cuentan con ellas desde su diseño;

h)	Revisar que las herramientas manuales sean del tamaño y características adecuadas al uso;

i)	Eliminar los rebordes y filamentos que puedan desprenderse de los accesorios al utilizar las herramientas manuales;

j)	Evitar trabajar con herramientas manuales en malas condiciones o estropeadas;

k)	Realizar el trabajo con herramientas manuales, preferentemente, sobre superficies niveladas;

l)	Situar las herramientas manuales en lugares suspendidos y si están en el suelo protegerlas o señalizarlas adecuadamente;

m)	Verificar que la pieza a trabajar esté sujeta firmemente y bien acomodada;

n)	Mantener siempre en su lugar las piezas que constituyen la cubierta de protección de las herramientas manuales;

o)	Evitar dejar las herramientas manuales en pasillos, escaleras y áreas de paso peatonal;

p)	Señalizar y delimitar las áreas de trabajo cuando el uso de herramientas manuales represente un riesgo para otros trabajadores;

q)	Hacer calas cuando se utilicen herramientas manuales en los lugares donde existan instalaciones eléctricas, y

r)	Establecer un programa por escrito para la inspección y registro del mantenimiento de las herramientas manuales.

18.2 En el uso de las herramientas eléctricas, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Impedir la modificación del cable de alimentación, cuando se trate de herramientas manuales eléctricas, de acuerdo con el diseño del fabricante;

b)	Evitar que se utilice el equipo si el cable presenta raspaduras que dejen al descubierto los hilos de cobre o presenten empalmes con cinta aislante;

c)	Utilizar extensiones de doble aislamiento conforme al voltaje de la herramienta y con dispositivo de falla a tierra sin enmendaduras ni roturas;

d)	Retirar los materiales inflamables y combustibles cuando se realicen trabajos con herramienta eléctrica;

e)	Mantener siempre en su lugar las piezas que constituyen la cubierta de protección;

f)	Desconectar las herramientas eléctricas manuales al interrumpir o finalizar la actividad sin jalar el cable, y

g)	Empalmar los cables de las instalaciones con conectores mecánicos.

18.3 En el uso de las herramientas de corte, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Elegir la herramienta de acuerdo con el material a cortar;

b)	Verificar que los elementos cortantes no presenten desgaste excesivo, grietas ni cuarteaduras, y si lo están, sustituirlos inmediatamente;

c)	Evitar trabajar en zonas poco accesibles ni forzar la posición del elemento de corte de la herramienta;

d)	Realizar la prueba de resonancia en el disco de corte para verificar que se encuentre en buen estado;

e)	Verificar que en los trabajos con herramientas de corte, no existan tuberías conductoras de gas o sustancias peligrosas;

f)	Utilizar los elementos de corte conforme al número de revoluciones de la herramienta;

g)	Controlar la generación de chispas durante y al término de los trabajos con herramientas de corte;

h)	Mojar periódicamente el área de concreto que se va a cortar;

i)	Utilizar extractor de polvos o realizar los trabajos en áreas abiertas;

j)	Verificar que se encuentren asegurados los elementos de sujeción de las herramientas de corte, y

k)	Cambiar los elementos de corte cuando lleguen al límite de su vida útil establecida por el fabricante.

18.4	En el uso de las herramientas neumáticas, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Comprobar que la red de alimentación es de aire comprimido y no de otro gas, cuando la herramienta neumática se conecte a una red general;

b)	Prohibir el uso de oxígeno gaseoso como fuente de poder para la herramienta neumática. Usar solamente aire filtrado, lubricado y comprimido;

c)	Comprobar el buen funcionamiento de grifos y válvulas en la red de alimentación de las herramientas neumáticas;

d)	Comprobar el buen estado de la herramienta neumática, así como de la manguera de conexión y sus conexiones;

e)	Verificar que la longitud de la manguera sea suficiente y adecuada para el trabajo a desarrollar;

f)	Asegurar el correcto acoplamiento de la herramienta neumática a la manguera;

g)	Mantener constante la presión de aire comprimido, revisar el nivel de aceite del compresor y evitar acumulaciones de agua;

h)	Evitar que se exceda la presión máxima recomendada por el fabricante y comprobar que la presión de la línea sea compatible con los elementos o herramienta que se va a utilizar;

i)	Prohibir que se apriete el gatillo de las herramientas neumáticas cuando se esté cargando la herramienta;

j)	Impedir que se carguen las herramientas neumáticas por la manguera o que se aprieten al moverlas;

k)	Comprobar que la manguera de alimentación de aire comprimido, se encuentre lo más alejada posible de la zona de trabajo;

l)	Comprobar periódicamente el estado de las mangueras y conexiones, desechando aquéllas que estén rotas o deterioradas. No realizar empalmes en las mangueras;

m)	Reponer el aceite de los lubricadores periódicamente, utilizando el especificado por los fabricantes de los equipos;

n)	Prohibir el uso de gasolina u otro líquido inflamable para limpiar la herramienta neumática;

o)	Desconectar la herramienta neumática de la manguera de aire antes de limpiar los atascos, hacerle servicio y ajustes mientras no está en uso;

p)	Evitar el uso de válvulas de control que permitan que el aire se quede en la herramienta neumática;

q)	Evitar que las mangueras de las herramientas neumáticas descansen en el suelo y, en su caso, su colocación en zonas donde las mismas puedan sufrir daños, debido al paso de elementos móviles;

r)	Proteger las mangueras mediante tablones o en pequeñas zanjas cuando deba cruzar maquinaria de obra;

s)	Realizar descansos periódicos o alternar tareas, y

t)	Prohibir a los trabajadores se dirijan los chorros de aire hacia las personas o la usen para limpiar  la ropa.

18.5 En el uso de las herramientas que utilizan combustible líquido, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes:

a)	Evitar que los trabajadores permanezcan cerca de un fuego, fumen, o las utilicen durante el suministro de combustible;

b)	Evitar derrames en el llenado y si se producen limpiar de inmediato;

c)	Prohibir que la máquina se ponga en marcha en el mismo lugar en que se recarga de combustible, y

d)	Comprobar que no haya fugas a través de las juntas para evitar riesgos de incendio o explosión.

19. Plan de atención a emergencias

19.1 El plan de atención a emergencias para las obras clasificadas como pequeñas, deberá contener lo siguiente:

a)	Un listado de las acciones para la atención de emergencias, que incluya las relativas a los primeros auxilios;

b)	El responsable de instrumentar las acciones;

c)	Los recursos para atender al personal, entre ellos el botiquín de primeros auxilios, y

d)	Los números telefónicos para requerir servicios de auxilio de bomberos, hospitales, policía y rescate.

19.2 El plan de atención a emergencias para obras clasificadas como medianas, deberá contener lo siguiente:

a)	El procedimiento de comunicación interna y externa en caso de ocurrir una emergencia, junto con un directorio para localizar al responsable de la obra de construcción y de los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, hospitales, policía y rescate), y

b)	Las instrucciones para:

1)	La evacuación;

2)	El combate de incendios, y

3)	La aplicación de los primeros auxilios a los accidentados.

19.3 El plan de atención a emergencias para las diversas fases de las obras grandes, deberá contener lo siguiente:

a)	El alcance del plan;

b)	El responsable de implementar el plan;

c)	Los recursos humanos y materiales para su instauración;

d)	La capacitación de los trabajadores en relación con el contenido del plan;

e)	La periodicidad y tipo de simulacros de emergencias por realizar;

f)	El equipo de protección personal requerido para la atención de emergencias;

g)	La evaluación y retroalimentación del plan de atención a emergencias;

h)	La descripción de las instalaciones, actividades a realizar y del entorno;

i)	El análisis de riesgos internos y externos, incluyendo los fenómenos naturales;

j)	El inventario de los recursos materiales disponibles para enfrentar situaciones de emergencia;

k)	Las instrucciones operativas para el control y manejo de las emergencias potenciales resultantes de los riesgos detectados, junto con el personal que pone en acción el plan;

l)	La identificación de las rutas de evacuación, puntos de reunión y/o zonas de seguridad;

m)	Los procedimientos para:

1)	El alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia;

2)	La comunicación interna y externa en caso de ocurrir una emergencia, junto con el directorio para localizar, en cualquier momento del día, a los responsables de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y de la obra de construcción; a los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, hospitales, policía y rescate), así como, en su caso, el directorio de los centros de información de manejo de sustancias químicas en casos de emergencia;

3)	La interrupción del funcionamiento de la maquinaria y equipo;

4)	La suspensión de las actividades;

5)	La evacuación de los trabajadores y visitantes;

6)	Los primeros auxilios;

7)	La eliminación de los riesgos después de la emergencia;

8)	La evaluación de los daños, y

9)	El retorno a actividades normales de operación, y

n)	La constitución de las brigadas de emergencia, con asignación de puestos y responsabilidades, especificando el personal capacitado y adiestrado para:

1)	La atención de emergencias y desastres;

2)	La evacuación;

3)	Los primeros auxilios, y

4)	El combate de incendios.

20. Capacitación

20.1 La capacitación a los trabajadores en las obras grandes se deberá impartir de acuerdo con programas de capacitación que para tal efecto se elaboren y que se relacionen, según aplique, a cada fase de la obra; con el contenido del sistema de seguridad y salud en la obra; con el Reglamento interior de seguridad y salud en el trabajo para la construcción, así como con el programa de seguridad y salud en la obra y las instrucciones de seguridad, correspondientes a las actividades que desarrollen los trabajadores.

20.2 La capacitación que se proporcione a los trabajadores de las obras grandes, deberá incluir, al menos, los temas siguientes:

a)	La información sobre los riesgos de trabajo relacionados con la actividad que desarrollarán;

b)	La forma segura de manejar o utilizar la maquinaria, equipo, herramientas, materiales y sustancias;

c)	Las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar las actividades o trabajos, y

d)	El uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y reposición del equipo de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7 de la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.

20.3 La información que se proporcione a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos en obras medianas, deberá proveerse antes del inicio de dichas actividades.

20.4 Las pláticas de seguridad y salud laboral que se proporcionen a los trabajadores de las obras medianas deberán estar relacionadas con las medidas de prevención, protección y control de los riesgos y con las instrucciones de seguridad correspondientes a las actividades que desarrollen los trabajadores.

21. Registro e investigación de los accidentes de trabajo

21.1 En las obras de construcción se deberá contar con un registro de los accidentes de trabajo, mismo que habrá de contener, al menos, lo siguiente:

a)	El tipo de accidente ocurrido;

b)	Los indicadores de frecuencia y gravedad para controlar su incidencia;

c)	El comportamiento de los accidentes de trabajo, de acuerdo con las actividades y fases de la obra, y

d)	El seguimiento a las medidas de seguridad adoptadas después de un accidente, con base en los resultados de la investigación.

21.2 Cuando ocurra un accidente de trabajo en las obras de construcción, se deberá realizar una investigación que al menos comprenda lo siguiente:

a)	La identificación de los datos generales del accidentado;

b)	Las causas del accidente, entre otras, las condiciones peligrosas o inseguras y/o actos inseguros que provocaron el accidente, enfermedad o daño material;

c)	Las consecuencias del accidente, con la precisión de la parte del cuerpo lesionada, y el tipo de lesión y/o el daño material que se ocasionó;

d)	La descripción secuencial del accidente y del mecanismo de exposición;

e)	La evaluación del accidente, con la probabilidad de ocurrencia y gravedad del daño;

f)	Las actividades o medidas que debieron existir para prevenir el accidente;

g)	El seguimiento del accidente y las medidas de seguridad implementadas;

h)	Los antecedentes o enfermedades de trabajo anteriores y lesiones sufridas por el trabajador accidentado;

i)	El resultado de la investigación, y

j)	Las propuestas de medidas de seguridad que deberán adoptarse en forma mediata o inmediata, con base en los resultados de la investigación, para evitar la repetición del accidente.

22. Unidades de verificación

22.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma.

22.2 Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con la presente Norma, deberán aplicar los criterios de cumplimiento establecidos en el procedimiento para la evaluación de la conformidad del Capítulo 23.

22.3 El patrón podrá consultar el directorio vigente de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la siguiente dirección electrónica: www.stps.gob.mx.

22.4 Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de esta Norma deberán emitir un dictamen, el cual habrá de contener:

a)	Datos del centro de trabajo:

1)	Nombre, denominación o razón social del responsable de la obra de construcción;

2)	Domicilio del centro de trabajo, y

3)	Nombre y firma del representante legal;

b)	Datos de la unidad de verificación:

1)	Nombre, denominación o razón social;

2)	Número de registro otorgado por la entidad de acreditación;

3)	Número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

4)	Fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación;

5)	Resultado de la verificación;

6)	Nombre y firma del responsable de emitir el dictamen;

7)	Lugar y fecha de la firma del dictamen, y

8)	Vigencia del dictamen.

22.5 La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de dos años o por la duración de la obra cuando el tiempo sea menor a dos años.

23. Procedimiento para la evaluación de la conformidad

23.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad del trabajo, como a las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación.

23.2 El dictamen de verificación vigente deberá estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite.

23.3 La verificación de los aspectos establecidos en la presente Norma durante la evaluación de la conformidad se realizará, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas, de conformidad con lo siguiente:

| Disposición | Tipo de evaluación | Criterio de aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 y 7 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que realizó la clasificación del tamaño de la obra de construcción, y en la misma se tomaron en consideración las características de la Tabla 1 de la presente Norma. |  |
| 5.2 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con: ( La descripción de las actividades a desarrollar; ( Los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, y ( Las medidas de seguridad por adoptar antes y durante su ejecución. | Aplica a obras pequeñas. |
| 5.3 a), 8.1 y 8.3 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con el análisis de riesgos potenciales; ( El análisis de riesgos considera lo siguiente: | Aplica a obras medianas. |
|  |  | ( Las actividades por realizar u oficios que participarán; ( Las condiciones de las instalaciones; ( El estado en que se encuentran las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar; ( La identificación de los peligros existentes; ( El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros; ( La determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 8.3 de la presente Norma; ( Las medidas de prevención, protección y control, aplicables a los riesgos detectados, y ( La firma del responsable de la obra. |  |
|  |  | ( Presenta evidencia documental de que realizó la jerarquización del impacto de los riesgos; ( La jerarquización del impacto de los riesgos, cuenta con: |  |
|  |  | ( La categoría de frecuencia de ocurrencia de los peligros, de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla 2 de la presente Norma; ( La severidad del peligro, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3 de la presente Norma, y ( La jerarquización del impacto del riesgo, de acuerdo con lo previsto en la Tabla 4 de la presente Norma, en graves, elevados, medios, bajos y mínimos; ( Presenta evidencia documental de que atiende los riesgos en la secuencia siguiente: graves, elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos. |  |
| 5.3 b), 8.2 y 8.3 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con el análisis de riesgos potenciales; ( El análisis de riesgos potenciales considera lo siguiente: ( Las actividades o trabajos por realizar en cada fase de la obra de construcción, con base en un programa de la obra en general; ( Las condiciones de las instalaciones; ( El estado en que se encuentren las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar; | Aplica a obras grandes. |
|  |  | ( Las instrucciones de seguridad; ( Los factores de peligro que pueden generar riesgos en la actividad del trabajador, como las características de las fuentes, de los agentes o de las condiciones físicas del ambiente de trabajo, entre otros; ( Las causas posibles de eventos que conllevan la ocurrencia de los accidentes, ligados con los peligros previamente identificados; |  |
|  |  | ( El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros de las actividades o fases de la obra; ( La determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 8.3 de la presente Norma; ( Las medidas de prevención, protección y control, aplicables a los riesgos detectados, y ( La firma del patrón, del responsable de la obra o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; |  |
|  |  | ( Presenta evidencia documental de que realizó la jerarquización del impacto de los riesgos; ( La jerarquización del impacto de los riesgos, cuenta con: ( La categoría de frecuencia de ocurrencia de los peligros, de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla 2 de la presente Norma; |  |
|  |  | ( La severidad del peligro, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3 de la presente Norma, y ( La jerarquización del impacto del riesgo, de acuerdo con lo previsto en la Tabla 4 de la presente Norma, en graves, elevados, medios, bajos y mínimos; ( Presenta evidencia documental de que atiende los riesgos en la secuencia siguiente: graves, elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos. |  |
| 5.4 a), 9.1, 9.2 y 19.2 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que dispone de un sistema de seguridad y salud en la obra elaborado antes de comenzar las actividades; ( El sistema de seguridad y salud en la obra comprende lo siguiente; | Aplica a obras medianas. |
|  |  | ( La política de seguridad y salud en el trabajo; ( La clasificación de la obra (mediana o grande); ( La determinación de los riesgos asociados a las actividades; ( El programa de seguridad y salud en la obra que contenga las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos; ( La autorización para realizar trabajos peligrosos; |  |
|  |  | ( La firma del patrón y/o del responsable de la obra de construcción, y/o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; ( La información sobre las medidas de prevención, protección y control de riesgos; ( La relación de medidas e instrucciones de seguridad para las actividades a desarrollar en la obra; ( Los programas para: |  |
|  |  | o La capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo; o La selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal específico; o El uso de equipos, herramientas y dispositivos de seguridad; o El mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas, y o La supervisión y seguimiento de seguridad en la obra por fases; |  |
|  |  | ( Las instrucciones de seguridad para acceso y control de personal en la obra aplicables a los trabajadores, subcontratistas, proveedores y visitantes, que al menos incluyan los horarios de trabajo, definición de la entrada y salida a las áreas de trabajo, equipo de protección personal a usar y rutas de evacuación; ( El manual de primeros auxilios, y ( El plan para la atención a emergencias; |  |
|  |  | ( El plan de atención a emergencias contiene lo siguiente: ( El procedimiento de comunicación interna y externa en caso de ocurrir una emergencia, junto con un directorio para localizar al responsable de la obra de construcción y de los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, hospitales, policía y rescate), y ( Las instrucciones para la evacuación; el combate de incendios, y la aplicación de los primeros auxilios a los accidentados. |  |
| 5.4 b), 9.1, 9.3 y 19.3 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que dispone de un sistema de seguridad y salud en la obra elaborado antes de comenzar las actividades; ( El sistema de seguridad y salud en la obra comprende lo siguiente: | Aplica a obras grandes. |
|  |  | ( La política de seguridad y salud en el trabajo; ( La clasificación de la obra (mediana o grande); ( La determinación de los riesgos asociados a las actividades; ( El programa de seguridad y salud en la obra que contenga las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos; |  |
|  |  | ( La autorización para realizar trabajos peligrosos; ( La firma del patrón y/o del responsable de la obra de construcción, y/o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; ( La descripción de la obra a realizar, que contemple: |  |
|  |  | o La superficie total de construcción; o Los datos técnicos o el proyecto ejecutivo: planos arquitectónicos y estructurales, de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, así como sus correspondientes memorias técnicas de cálculo y catálogo de conceptos y/o croquis de localización, y o La ubicación de la obra y su entorno; |  |
|  |  | ( La descripción de instalaciones provisionales: oficinas, almacenes, talleres, comedores, servicio médico, patios de almacenamiento, áreas de lavado de equipo, baños, accesos, protección perimetral, alumbrado, conexiones a tierra y vialidad, según aplique; ( El organigrama del personal de la obra y responsabilidades de los diferentes niveles, en materia de seguridad y salud en el trabajo; |  |
|  |  | ( El análisis del riesgo potencial de cada actividad, que incluya la detección, evaluación y priorización de los peligros y riesgos asociados con las principales actividades a desarrollarse durante la ejecución de la obra, conforme al programa de seguridad y salud en la obra; ( Los programas para: |  |
|  |  | o La capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo; o La selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal específico; o El uso de equipos, herramientas y dispositivos de seguridad; o El mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas, y o La supervisión y seguimiento de seguridad en la obra por fases; |  |
|  |  | ( Las instrucciones de seguridad para el acceso y control de personal en la obra aplicables a los trabajadores, subcontratistas, proveedores y visitantes, que al menos incluyan horarios de trabajo, definición de la entrada y salida a las áreas de trabajo, equipo de protección personal a usar y rutas de evacuación; ( El manual de primeros auxilios, y ( El plan para la atención a emergencias; |  |
|  |  | ( El plan para la atención a emergencias, para las diversas fases de las obras, contiene: ( El alcance del plan; ( El responsable de implementar el plan; ( Los recursos humanos y materiales para su instauración; |  |
|  |  | ( La capacitación de los trabajadores en relación con el contenido del plan; ( La periodicidad y tipo de simulacros de emergencias por realizar; ( El equipo de protección personal requerido para la atención de emergencias; ( La evaluación y retroalimentación del plan de atención a emergencias; |  |
|  |  | ( La descripción de las instalaciones, actividades a realizar y del entorno; ( El análisis de riesgos internos y externos, incluyendo los fenómenos naturales; ( El inventario de los recursos materiales disponibles para enfrentar situaciones de emergencia; |  |
|  |  | ( Las instrucciones operativas para el control y manejo de las emergencias potenciales resultantes de los riesgos detectados, junto con el personal que pone en acción el plan; ( La identificación de las rutas de evacuación, puntos de reunión y/o zonas de seguridad; ( Los procedimientos para: |  |
|  |  | o El alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia; o La comunicación interna y externa, en caso de ocurrir una emergencia, junto con el directorio para localizar, en cualquier momento del día, a los responsables de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y de la obra de construcción; a los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, hospitales, policía y rescate), así como, en su caso, el directorio de los centros de información de manejo de sustancias químicas en casos de emergencia; |  |
|  |  | o La interrupción del funcionamiento de la maquinaria y equipo; o La suspensión de las actividades; o La evacuación de los trabajadores y visitantes; o Los primeros auxilios; o La eliminación de los riesgos después de la emergencia; |  |
|  |  | o La evaluación de los daños, y o El retorno a actividades normales de operación, y |  |
|  |  | ( La constitución de las brigadas de emergencia, con asignación de puestos y responsabilidades, especificando el personal capacitado y adiestrado para: |  |
|  |  | o La atención de emergencias y desastres; o La evacuación; o Los primeros auxilios, y o El combate de incendios. |  |
| 5.5 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con un programa para la revisión y mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria utilizados, y ( El programa contiene al menos la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización, y el responsable de su ejecución. | Aplica a obras medianas y grandes. |
| 5.6 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con procedimientos de seguridad para la revisión y mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados por los trabajadores; ( Los procedimientos contemplan al menos la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización y el responsable de su ejecución, y ( Presenta evidencia documental de que cuenta con procedimientos de seguridad para la colocación y manejo de las instalaciones eléctricas, provisionales y definitivas. | Aplica a obras medianas y grandes. |
| 5.7 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con instrucciones de seguridad para realizar: ( Trabajos de relleno y compactación; ( Trabajos de fabricación y manejo de cimbra; | Aplica a obras medianas y grandes. |
|  |  | ( Trabajos de manejo y colocación de concreto; ( En su caso, para realizar dos o más de estas actividades de manera simultánea, y ( Trabajos peligrosos. |  |
| 5.8 y 10 | Física | El patrón cumple cuando: ( Demuestra que proporciona a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la presente Norma, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan; |  |
|  |  | ( En su caso, demuestra que el equipo de protección personal proporcionado a los trabajadores y visitantes, cuenta con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, o con la garantía del fabricante de que protege contra los riesgos para los que fue fabricado, y |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que el equipo de protección personal básico y, en su caso, el específico que proporciona a los trabajadores, es el que les corresponde, con base en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. | Aplica cuando se opta por realizar el análisis de riesgos, a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. |
| 5.9 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que, para el equipo de protección personal otorgado a los trabajadores, basado en la información del fabricante y conforme a lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan, cuenta con los procedimientos de: |  |
|  |  | ( Uso; ( Revisión; ( Reposición; ( Limpieza; ( Limitaciones; ( Mantenimiento; ( Resguardo, y ( Disposición final. |  |
| 5.10 y 10.2 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que se supervisa que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico y, en su caso, el específico. Tratándose de empresas medianas y grandes, los visitantes portan al menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con base en el riesgo a que estén expuestos. | Aplica a obras medianas y grandes. |
| 5.11 y del 11 al 18 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que cuenta con el análisis de riesgos potenciales para los trabajos de excavaciones, en su caso; ( El análisis de riesgos potenciales para los trabajos de excavaciones considera, según aplique, lo siguiente: | Aplica a obras pequeñas, medianas y grandes. Se exceptúa a las obras pequeñas de acreditar el cumplimiento de aquellas medidas que impliquen una evaluación de tipo documental. |
|  |  | ( El estudio de mecánica de suelos, que se refiera al tipo de suelo por excavar, su composición física y propiedades mecánicas; ( La existencia de servicios cercanos a la excavación: líneas energizadas, tuberías, ductos y demás redes de infraestructura; ( Los cambios de clima; ( La profundidad de corte; |  |
|  |  | ( El método de estabilización de los taludes de la excavación, en su caso; ( El equipo, maquinaria y herramientas por utilizar; ( El tipo y cantidad de explosivos por emplear, en su caso, y ( El proceso de remoción, carga, acarreo y estabilidad de los taludes; |  |
|  | Física | ( Demuestra que adopta las medidas de seguridad siguientes en los trabajos de excavaciones: ( Inspecciona el sitio de la excavación con el fin de detectar fallas, grietas o desprendimientos potenciales: |  |
|  |  | o Al iniciar cada jornada y al terminar los trabajos, a fin de detectar cambios en el terreno; o Después de una lluvia intensa; o En forma posterior al paso de maquinaria pesada o transito vehicular intenso, y o Al concluir cualquier evento que pudiera aumentar el riesgo; |  |
|  |  | ( Inspecciona al inicio y al final de cada jornada los sistemas utilizados en la estabilización de las paredes de las zanjas; ( Prohíbe que los trabajadores permanezcan en el interior de la zanja, mientras la maquinaria de excavación esté en operación; ( Elimina árboles, arbustos y matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes de terreno por efectuar, si se cuenta con las autorizaciones que correspondan; |  |
|  |  | ( Asegura los soportes o anclajes de los postes de energía eléctrica o, en su caso, solicitar su reubicación a la autoridad competente; ( Refuerza las paredes de la excavación con puntales, recubrimientos, mallas, tarimas, cimbra, travesaños o ademes (tabla estaca), cuando exista el riesgo de derrumbes En excavaciones para pilas, prohíbe el ingreso de trabajadores cuando no se cuente con la debida protección de las paredes de la excavación; ( Realiza excavaciones en frentes de trabajo con taludes estables, cuya inclinación esté de acuerdo con el tipo de suelo y/o la Tabla 6 de la presente Norma; |  |
|  |  | ( Estabiliza las paredes de la zanja con elementos que sobrepasen en 20 cm de la superficie del terreno, cuando su profundidad sea mayor de 1.50 m; ( Instala sistemas de soporte para asegurar la estabilidad de edificios colindantes, bardas u otras estructuras adyacentes a la excavación; |  |
|  |  | ( Cuenta en las excavaciones de zanjas con 1.20 m o más de profundidad con una escalera o rampa para entrada y salida de los trabajadores. La escalera sobresale 90 cm de la parte más alta de la zanja y se coloca a una distancia horizontal máxima de 7 m del sitio de trabajo; |  |
|  |  | ( Mantiene la maquinaria y equipo, en especial los que cuenten con brazo, equipos de izaje y otros similares, a una distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente norma; ( Prevé accesos separados para la circulación, uno para trabajadores y otro para maquinaria y camiones. En caso de no ser posible, delimita el acceso con barreras físicas; |  |
|  |  | ( Dispone de pasos o puentes a la orilla de la excavación; ( Señaliza y delimita el perímetro de las excavaciones con cinta de peligro o malla de protección, cuando tengan una profundidad menor de 1.5 m, y con barandales rígidos de 90 cm de altura, tratándose de aquéllas con profundidad superior de 1.5 m; |  |
|  |  | ( Limita el paso a la zanja, a una distancia de seguridad medida desde la vertical de la pared de dicha zanja, que se determina de conformidad con el resultado de un estudio que contempla, al menos, el tipo de suelo o roca; el ancho y profundidad de la zanja; las cargas máximas de la maquinaria, vehículos o del acopio de materiales, y las entibaciones en la zanja, en su caso; ( Cuenta con la iluminación adecuada al turno de trabajo; |  |
|  |  | ( Utiliza equipo portátil con alimentación de 24 volts, cuando el uso de cableados eléctricos representa un riesgo para la instalación de iluminación artificial; ( Evita el acopio de materiales o tierra a menos de 2 m de distancia del borde de la excavación, con el fin de no ejercer sobrecargas al terreno; |  |
|  |  | ( Mantiene la excavación abierta el menor tiempo posible; ( Notifica al supervisor la existencia de cableado eléctrico y marca su ubicación; ( Realiza el muestreo de la calidad del aire cuando una excavación se convierte en un espacio confinado y existan atmósferas peligrosas, como presencia de gases o falta de oxígeno, entre otros, cualquiera que sea su profundidad y, en su caso, establece un sistema de ventilación; |  |
|  |  | ( Suspende los trabajos de excavación cuando existe acumulación o aumento del nivel de agua y la remueve de inmediato para evitar que se altere la estabilidad de los taludes, utilizando los equipos disponibles para tal fin, y |  |
|  |  | ( Cuenta con medidas de seguridad durante el empleo de explosivos, y se asegura que dichas actividades se realizan de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad que emita para tal efecto la Secretaría de la Defensa Nacional; |  |
|  | Física | ( Demuestra que adopta para el apuntalamiento de zanjas, las medidas de seguridad siguientes: ( Selecciona el diseño de apuntalamiento de acuerdo con el tiempo que se le empleará, la resistencia del suelo y los materiales por utilizar; |  |
|  |  | ( Evita trabajos simultáneos de apuntalamiento a distinto nivel en la misma vertical; ( Desecha los puntales abiertos o astillados; ( Marca o pone barreras y señales de advertencia en áreas de alto voltaje; |  |
|  |  | ( Realiza las conexiones eléctricas mediante mecanismos herméticos de intemperie, y ( Prohíbe a los trabajadores el descenso y ascenso a la zanja utilizando los puntales; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que cuenta con el análisis de riesgos potenciales para los trabajos en espacios confinados, en su caso; |  |
|  | Documental | ( El análisis de riesgos potenciales para los trabajos en espacios confinados, comprende al menos lo siguiente: |  |
|  |  | ( La descripción de la actividad a desarrollar; ( Las condiciones del lugar donde se desarrollará la actividad; ( La maquinaria, herramientas y equipo por utilizar; ( Los riesgos de los materiales y/o las sustancias a utilizar (toxicidad, inflamabilidad, reactividad o específicos); |  |
|  |  | ( El listado de las posibles condiciones peligrosas y riesgos; ( El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar, y ( Los efectos por la concentración de oxígeno en espacios confinados, conforme a la Tabla 8 de la presente Norma; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que cuenta con: ( El control de ingreso y egreso del personal al espacio confinado, mediante la autorización correspondiente, el cual permanece a la entrada del mismo mientras se desarrollan las actividades; |  |
|  |  | ( Los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar, equipos y herramientas a utilizar; ( Los procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno; |  |
|  |  | ( El control de los tiempos de permanencia de los trabajadores en el interior del espacio confinado, en su caso, con pausas variables conforme a las condiciones de temperatura de la atmósfera laboral, régimen de trabajo y de la temperatura corporal del trabajador; ( El equipo de protección personal requerido. Cuando el volumen de oxígeno en el interior del espacio confinado es igual o menor de 19.5 por ciento, se proporciona a los trabajadores equipo de respiración autónomo; |  |
|  |  | ( Los sistemas de ventilación natural o forzada para mantener una atmósfera respirable en todo momento. No utiliza aire comprimido como fuente de ventilación en un espacio confinado; ( La iluminación al interior de espacios confinados en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas, con base en lo siguiente: |  |
|  |  | o Luminarias con tensiones de seguridad de bajo voltaje, hasta 24 volts, y o Lámparas de uso rudo, a prueba de explosión; |  |
|  |  | ( Las herramientas y equipos eléctricos, en atmósferas explosivas que necesiten más de 12 volts de tensión eléctrica para operar, cuentan con un interruptor diferencial de falla a tierra conectado a una tierra física. El interruptor, el transformador y demás elementos del circuito, se ubican afuera del espacio confinado; |  |
|  |  | ( Los mecanismos de comunicación entre el personal que opera al interior del espacio confinado y el personal supervisor; ( El plan de rescate para los posibles accidentados en el espacio confinado que incluya el equipo de rescate para emergencias, y ( La señalización a colocar en la entrada del espacio confinado; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que se realiza un muestreo continuo de la atmósfera cuando se realicen trabajos en espacios confinados con líquidos inflamables, explosivos, tóxicos o atmósferas con deficiencia de oxígeno; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que el responsable de otorgar la autorización para ingresar al espacio confinado, cuenta con un plan de trabajo específico, en caso de que persistan condiciones atmosféricas adversas en dicho espacio; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que las autorizaciones para el ingreso a los espacios confinados contengan al menos, la información siguiente: |  |
|  |  | ( El lugar en donde se realizará la actividad; ( La fecha de ejecución de los trabajos; ( El nombre y firma del personal autorizado para ingresar; |  |
|  |  | ( El nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad, y ( El nombre y firma de la persona que autoriza; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que se cuenta con un plan de rescate en espacios confinados; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que el plan de rescate en espacios confinados es analizado por todo el personal que ingrese a dichos espacios y el personal de relevo; |  |
|  | Documental | ( El plan de rescate en espacios confinados contiene al menos: |  |
|  |  | ( La descripción de las diferentes emergencias que se podrían presentar; ( A quién y cómo pedir ayuda en caso de emergencia; ( Las instrucciones de cómo atender a una o más personas desde el espacio confinado en caso de emergencia, y ( El procedimiento para atender al personal que utiliza equipos de respiración autónomos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en las actividades de soldadura y corte que requieran efectuarse en un espacio confinado, adopta las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Ventila el interior del espacio para que no existan atmósferas inflamables o explosivas; ( Cuenta con un sistema de extracción y recirculación de aire forzada para evitar los humos de soldadura; ( Cuenta con al menos un extintor tipo ABC de capacidad acorde con los materiales y tipo de fuego que se pudiera presentar; |  |
|  |  | ( Utiliza el equipo de protección personal requerido para la actividad, el puesto de trabajo y el lugar donde se desarrollará; ( Cuenta, en su caso, con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte; |  |
|  |  | ( Ubica fuera del espacio confinado las máquinas soldadoras y cilindros; ( Revisa los cables y conexiones antes de ser introducidos al espacio confinado; ( Utiliza reguladores de presión en buen estado, y ( Revisa las mangueras y conexiones antes de ser introducidas al espacio confinado para evitar eventuales fugas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en las actividades de soldadura eléctrica, adopta las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Lleva a cabo las actividades de soldadura conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008, o las que la sustituyan; ( Efectúa los trabajos de soldadura en lugares ventilados; ( Verifica, antes de iniciar los trabajos de soldadura, que el equipo se encuentre conectado a tierra y que no esté anulado el disyuntor diferencial; |  |
|  |  | ( Desconecta totalmente el equipo cada vez que se retire del lugar de trabajo e incluso para moverlo; ( Revisa el aislamiento de los cables eléctricos al comenzar la jornada y desecha aquéllos que presenten agrietamientos y conexiones directas protegidas con cinta aislante; ( Verifica que las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión estén aisladas y en buen estado; |  |
|  |  | ( Verifica que la careta de protección no tenga aberturas y que el cristal contra radiaciones sea el indicado para el tipo de electrodo e intensidad; ( Coloca las piezas a soldar en una mesa o área con base de material aislante o dispersor de calor y resistente al fuego; ( Dispone de pinzas, ganchos, tenazas o cualquier otro medio para el manejo de los materiales sobre los cuales se realiza el trabajo de soldadura; |  |
|  |  | ( Evita que los cables descansen sobre los objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que pudiera perjudicar el aislamiento; ( Prohíbe que los porta-eléctrodos se introduzcan en agua para enfriarlos; ( Limpia los residuos de la soldadura con un cepillo de cerdas de alambre o martillo; |  |
|  |  | ( Controla la generación de chispas durante y al término de los trabajos de soldadura, en su caso, mediante la instalación de mamparas o mantas antiflama; ( Mantiene las máquinas para soldar por arco eléctrico lo más alejadas posible del sitio de la operación y también de hornos de otras fuentes de calor; |  |
|  |  | ( Desconecta el equipo antes de efectuar cambios de voltaje y no deja la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería; ( Suspende los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de lluvias o cuando la ropa se moje por sudor u otro líquido, y ( Monitorea la atmósfera con un explosímetro en los trabajos de soldadura que se realicen en espacios cerrados; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para proteger a los trabajadores que realicen trabajos de soldadura eléctrica y al personal que transita cerca de donde se llevan a cabo dichos trabajos, adopta las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Prohíbe el uso de ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia que pueda inflamarse; ( Mantiene los materiales inflamables y combustibles a una distancia mínima de 6 m; ( Evita que se jalen los cables, aun cuando éstos se atoren u opongan resistencia a su manejo; |  |
|  |  | ( Impide que se realicen trabajos cuando el área esté mojada o, en su defecto, aísla el área sobre una base de madera; ( Verifica que los cables no crucen una vía de tránsito, como pasillos y escaleras, y que estén protegidos mediante apoyos de pasos resistentes a la compresión y totalmente extendidos; |  |
|  |  | ( Retira los materiales y deja limpia el área de trabajo antes, durante y después de la jornada, y ( Desconecta la máquina al terminar el trabajo, recoge los cables y los almacena en un lugar seco; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de actividades de corte con oxiacetileno, adopta las medidas siguientes: |  |
|  |  | ( Delimita y señaliza el área de trabajo; ( Mantiene el área limpia y ordenada durante el desarrollo de la actividad y al concluirla; |  |
|  |  | ( Asegura que las válvulas antirretorno de flama estén colocadas entre el maneral del soplete y las mangueras, y entre la manguera y el regulador, tanto del oxígeno como del acetileno; ( Revisa que no exista evidencia de deformación, fisuras o fracturas en los cilindros, válvulas, reguladores y mangueras; ( Verifica que las mangueras: |  |
|  |  | o Dispongan de conexión prensada o a presión para unirla al mango de los sopletes y reguladores; o No tengan fugas en sus puntos de unión; |  |
|  |  | o Estén protegidas con apoyos de paso resistentes a la comprensión al atravesar vías de circulación de vehículos o personas, y o No entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o chispas; |  |
|  |  | ( Comprueba que los cilindros: |  |
|  |  | o Cuenten con capuchones cuando estén almacenados o fuera de uso; o Se almacenen de manera vertical y estén asegurados con cadena; |  |
|  |  | o No sean utilizados para colgar el soplete, ni cuando esté apagado; o Se trasladen en una carretilla diseñada específicamente para ello, asegurados firmemente con una cadena para evitar su caída; |  |
|  |  | o No se calienten después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo, y o Se trasladen para su cambio girándolos sobre su propia base y no rodarlos horizontalmente o arrastrarlos; |  |
|  |  | ( Revisa que los reguladores: |  |
|  |  | o Dispongan de roscas o que sus uniones correspondan a las de la salida de la válvula. Nunca se deberán forzar las conexiones que no coincidan; o Estén equipados con manómetros calibrados y en buenas condiciones de uso; o Cuenten con carátulas, flechas indicadoras, micas o vidrio de protección, y o No sean reconstruidos, se intercambien o instalen en otros que no fueron diseñados para el tipo de cilindro utilizado; |  |
|  |  | ( Comprueba que los manómetros para oxígeno de alta presión, cuenten con tapas de seguridad y estén marcados con la palabra OXIGENO y con un distintivo en color verde, y los de acetileno con la palabra ACETILENO con un dispositivo en color rojo; ( Coloca el equipo de corte a cuando menos 3 m de distancia del lugar de trabajo; |  |
|  |  | ( Retira materiales combustibles a una distancia mínima de 10 m del punto de trabajo; ( Evita golpear con el soplete cualquier estructura; ( Prohíbe los trabajos de corte en locales donde se almacenen materiales inflamables, combustibles o en el interior de recipientes que contengan sustancias inflamables y /o explosivas; |  |
|  |  | ( Evita utilizar el oxígeno para limpiar, soplar piezas, tuberías o para ventilar una estancia; ( Prohíbe fumar mientras se realicen trabajos de corte al estar manipulando los sopletes; |  |
|  |  | ( Verifica que las gafas de soldador no tengan aberturas y que el cristal contra radiaciones es el indicado; ( Realiza la apertura de los cilindros bajo el siguiente procedimiento: |  |
|  |  | o Abre el grifo del cilindro lentamente, el de acetileno una vuelta y el de oxígeno completamente; o Abre lentamente la válvula de cierre del regulador de presión; |  |
|  |  | o Deja salir el gas 5 segundos por cada 15 m de manguera y cierra la válvula del soplete, y o Aprieta el tornillo de regulación hasta obtener la presión deseada. Máximo 1 kg/cm2 en el acetileno; |  |
|  |  | ( Realiza el encendido bajo el siguiente procedimiento: |  |
|  |  | o Abre lentamente la válvula del soplete para el oxígeno; o Abre la válvula del soplete de acetileno gradualmente hasta ¾ de vuelta; o Enciende la mezcla utilizando un encendedor de cazuela; |  |
|  |  | o Aumenta la entrada del acetileno hasta que la llama no despida humo, y o Aumenta la entrada de oxígeno de acuerdo con el trabajo de soldadura o corte a realizar; |  |
|  |  | ( Realiza el apagado y cierre de cilindros bajo el siguiente procedimiento: |  |
|  |  | o Apaga el soplete cerrando primero la válvula del acetileno y luego la del oxígeno; o Cierra los grifos de los cilindros, y o Descarga el regulador de presión, las mangueras y el soplete; |  |
|  |  | ( Cierra inmediatamente las válvulas del soplete, en el caso de retroceso de la llama, primeramente la del acetileno e inmediatamente después la del oxígeno, y ( Cuenta con un extintor tipo ABC de al menos 6 kg de capacidad, en un radio no mayor a 7 m del área donde se desarrollan los trabajos de corte; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para proteger al trabajador contra la exposición a radiaciones, se: |  |
|  |  | ( Verifica que el cristal sombra contra radiaciones es el indicado para el tipo de electrodo e intensidad, y ( Colocan mamparas o pantallas alrededor del puesto de soldadura durante todo el tiempo de la actividad; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en la realización de trabajos en altura, se aplican las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Todos los trabajos en altura son supervisados por una persona con conocimientos sobre protección contra caídas de la obra en construcción; ( Los trabajadores que realicen actividades en altura cuentan con sistemas de protección personal, compuestos por arneses, elementos de conexión, dispositivos absorbedores de energía y líneas de vida horizontales y/o verticales o con redes de seguridad, según aplique, entre otros; |  |
|  |  | ( Todo trabajador que desarrolle trabajos en altura, se conecta a un punto fijo de anclaje, mediante una línea de vida, desde el momento en que deja el nivel de referencia y hasta que regrese al mismo; |  |
|  |  | ( El punto fijo de anclaje se coloca por arriba del trabajador para reducir la distancia de caída y el efecto pendular; es independiente del andamio, canastilla para izaje, escalera o plataforma de acceso, y se utiliza en los trabajos en altura, ascenso, descenso, traslado horizontal o en posición estática. En el caso de las plataformas móviles motorizadas, el aseguramiento se hace en el sitio designado por el fabricante del equipo; |  |
|  |  | ( Se prohíbe realizar trabajos en altura, cuando no se tenga el equipo de protección personal contra caídas y existan las condiciones siguientes: |  |
|  |  | o Superficies resbalosas, especialmente sobre estructuras metálicas a causa de humedad, líquidos o polvo; o Riesgo de descargas eléctricas atmosféricas, tormentas o vientos fuertes, y o Escasa visibilidad por la presencia de niebla o iluminación deficiente; |  |
|  |  | ( Se evita que diferentes trabajadores realicen labores sobre la misma vertical a distintas alturas, es decir, sobre la misma perpendicular, y cuando éstos sean indispensables, se adoptan medidas de seguridad específicas para dichas actividades; |  |
|  |  | ( Para proteger a los trabajadores y/o personal que transita en los niveles por debajo de donde se realicen trabajos en altura, se cuenta con las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | o Se mantiene el área en condiciones de orden y limpieza; o Se delimita el área de trabajo, la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura, mediante su acordonamiento y señalización, esta última con base en lo establecido en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área; |  |
|  |  | o Se resguardan los materiales que se utilizarán; o Se eliminan materiales inflamables, y o Se instalan, según aplique, en el uso de escaleras marinas, estructuras fijas, guindolas o columpios, andamios, cimbras, canastillas para izaje de personal, plataformas móviles motorizadas o no motorizadas, plataformas de acceso y pasillos elevados, lo siguiente: |  |
|  |  | ● Rodapié y malla en el perímetro de la plataforma; ● Barandales; ● Redes de protección; ● Barreras de restricción y protección de acceso, y ● Señalización; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo; ( Las herramientas o materiales que se manipulen son amarrados con una banda o cuerda de sujeción, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón, para evitar que la herramienta llegue a caer si se soltara accidentalmente mientras es utilizada; |  |
|  |  | ( Los dispositivos de anclaje son instalados en estructuras fijas por medio de dispositivos de sujeción, tales como puntos fijos de anclaje de banda o cable de acero, troles, entre otros. El punto de anclaje es una columna, trabe, viga u otro elemento estructural en un edificio; un herraje que se fija a cualquiera de estos elementos, o bien, un dispositivo integrado a una canastilla, brazo o plataforma de trabajo, en un andamio suspendido o plataforma de elevación, y |  |
|  |  | ( Todo trabajador que realice actividades en altura usa cinturón para herramientas y/o bolsas tornilleras para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo, y evitar de esta forma que puedan caer accidentalmente; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de andamios, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se coloca una tarjeta en un lugar visible de su acceso; adherida de tal forma que se impida su remoción accidental; que indique la condición de uso y la fecha y nombre de quien lo revisó; ( Se revisan que los andamios: |  |
|  |  | o Estén provistos de barandales, plataforma completa y rodapié; o Cuentan con los manuales para el armado del andamiaje, redactados en idioma español, elaborados con base en las instrucciones del fabricante; |  |
|  |  | o Sus elementos están completos y cumplen con los requisitos establecidos por el fabricante, y o Cuentan con una bitácora en la que se registre cualquier daño o anormalidad detectados, y |  |
|  |  | ( Se reportan al responsable de la obra y/o personal de seguridad los daños o anormalidades identificados durante su revisión, a efecto de que se tomen las medidas correctivas pertinentes y se constate que no existe riesgo en su uso; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para operar andamios usados, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Están provistos de barandales, plataforma completa y rodapié; ( Son revisados diariamente para asegurarse de que se mantienen en condiciones seguras y que no han sido modificados; |  |
|  |  | ( Se constata que carezcan de abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones en sus tubos y otros elementos metálicos; ( Se cuenta con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en buen estado y no se usan clavos, varillas o alambre como sustitutos; |  |
|  |  | ( Se cuenta con plataformas en buen estado y con implementos para la sujeción a la estructura del andamio. Las plataformas de madera los tablones no tienen grietas, fisuras o nudos, y las metálicas carecen abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones; ( Se posee un sistema de bloqueo en las ruedas, cuando se trate de andamios móviles, que evite el movimiento accidental; |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que cuenta con los registros de las revisiones a los andamios, en los que se anota cualquier daño o desperfecto identificado y se reporta inmediatamente al responsable de la obra, y |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que los registros de las revisiones a los andamios están disponibles en la obra de construcción; |  |
|  | Física | ( Demuestra que los andamios cumplen con las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Soportan al menos cuatro veces la carga máxima a que serán sometidos sin falla, cada andamio y sus componentes; ( Tienen una escalera de acceso o un acceso equivalente seguro, que: |  |
|  |  | o Estén ubicados dentro del cuerpo del andamio o formen parte del mismo sin afectar su estabilidad; o Tengan un ancho mínimo de 40 cm; |  |
|  |  | o Estén asegurados contra cualquier flexión o movimientos laterales, cuando sean móviles, y que se extiendan al menos 90 cm sobre el piso de la plataforma de trabajo, y o Sean continuos y no utilicen dispositivos improvisados para aumentar su altura; |  |
|  |  | ( Cuentan con una plataforma de descanso ubicada a intervalos que no excedan los 6 m; ( Tienen barreras rígidas en las plataformas que se abran hacia el interior o hacia arriba para resguardar el acceso a las escaleras; |  |
|  |  | ( Poseen rodapiés con una altura mínima de 15 cm; ( Están provistos con barandales de al menos 90 cm de altura y baranda intermedia en los lados abiertos y en los extremos, cuando estén a 1.8 m o más sobre el piso o desde el nivel inferior; |  |
|  |  | ( Se constata que la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima no sea mayor de 1:4. En los casos en que no sea posible cumplir con la relación base-altura, se sujeta el andamio a cada 4 m de altura; ( Su uso solamente se realiza sobre piso firme y nivelado; |  |
|  |  | ( Se utilizan, en caso de ser necesario, tornillos de ajuste para nivelar los andamios tubulares, los cuales no son más largos de 60 cm y al menos un 30 por ciento del tornillo queda en el interior del tubo de la pata; ( Se prohíbe la instalación de elevadores de materiales sobre andamios, a menos que esté diseñado o reforzado para soportar una carga adicional; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el uso de charolas eléctricas como plataformas; ( Se prohíbe el uso de escaleras de tijera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos como parte de la estructura del andamio, así como utilizar escaleras de tipo caballete como soporte para colocar tablones que se utilicen como andamios; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el armado de los andamios cuando existan fuertes vientos, lluvias o tormentas; ( Se prohíbe que sean asegurados a canaletas de techo, desagües, soporte de cañerías, pararrayos, conductores, o cualquier elemento que no brinde un soporte seguro, y ( Se prohíbe que los trabajadores permanezcan sobre los andamios móviles cuando éstos estén siendo reubicados; |  |
|  | Física | ( Demuestra que durante el uso de andamios se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se constata que se encuentren libres de productos químicos agresivos, y de sustancias como soluciones jabonosas, grasas, pintura, barro, aceite, u otras que puedan hacerla resbaladiza o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores; ( Están estabilizados, nivelados y aplomados adecuadamente y sujetos a estructuras fijas por lo menos a cada 4 m de altura, cuando la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima sea mayor de 1:4; |  |
|  |  | ( Se cuenta con precauciones especiales para mantener el andamio estabilizado cuando éste se mueva; ( Se protege el área de trabajo y la vía de acceso alrededor del andamio, contra la caída de objetos o herramientas desde la plataforma de trabajo; |  |
|  |  | ( Tiene una altura libre mínima de 2.5 m en vías peatonales; ( Están todas las partes del andamio a una altura de 4.5 m en los pasos vehiculares y alejados de éstos al menos 80 cm; |  |
|  |  | ( Tiene una distancia mínima de 60 cm desde el área de tránsito al andamio y de 90 cm en lugares en donde haya depósito de materiales; ( Cuentan con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma, y |  |
|  |  | ( Se prevé que se ubiquen de tal manera que no interfieran con alarmas de incendios, cajas de instalaciones eléctricas o hidrantes, entre otros; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el uso de andamios colgantes, adopta las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Realiza una inspección antes de iniciar actividades en todo el andamio, particularmente a cables, mecanismos de elevación y pescantes, y notifica que su uso es seguro; ( Verifica que la separación entre la cara delantera de la plataforma y el paramento vertical en que se trabaja no sea superior a 30 cm; |  |
|  |  | ( Establece en los paramentos verticales puntos de amarre; ( Prohíbe el uso de pasarelas de tablones entre plataformas de los andamios colgantes; |  |
|  |  | ( Verifica que las plataformas sobre las que se va a trabar permanezcan niveladas sensiblemente en la horizontal; ( Verifica que las sogas donde va colgado el andamio y el aparejo soporten por lo menos seis veces el peso deseado; |  |
|  |  | ( Condiciona cualquier alteración al andamio suspendido en su diseño original, instalación, operación o mantenimiento, que pueda afectar la seguridad en su uso, al aval por escrito del fabricante y a la autorización del patrón, en cuyo caso se proporciona a los trabajadores la información necesaria para que puedan operarlo en condiciones seguras; ( Realiza una prueba de carga a nivel del suelo quedando documentada, antes del inicio de los trabajos; |  |
|  |  | ( Verifica que no haya cables u obstrucciones que puedan sobrecargar o inclinar el andamio; ( Transporta únicamente las herramientas y materiales que serán empleados y verifica que se reparta la carga uniformemente sobre la plataforma, cuando el manual del fabricante así lo permita; |  |
|  |  | ( Coloca malla en el perímetro de la plataforma, si los materiales o herramientas presentan riesgo de caída; ( Impide que se realicen trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de andamios colgantes; |  |
|  |  | ( Suspende la actividad en caso de fuertes vientos o tormenta y el andamio sea inestable, y ( Supervisa que se cuenta con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma; |  |
|  | Física | ( Demuestra que las escaleras cumplen los requisitos de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Son de tipo industrial; ( Soportan un peso equivalente a 140 kg; ( Tienen una longitud menor de 6 m, si son rectas; |  |
|  |  | ( Tienen una longitud menor de 11 m, cuando sean extensibles; ( Se conservan permanentemente limpias y despejadas de cualquier material en las áreas de acceso tanto inferiores como superiores; |  |
|  |  | ( Disponen de dispositivos antiderrapantes en cada uno de los extremos inferiores de los largueros, destinados a evitar movimientos o deslizamiento de la misma. Las secciones media y superior no se usan como sección inferior, a menos que estén igualmente equipadas con bases antiderrapantes. El uso de estas bases no sustituye a las medidas de seguridad que se deberán tomar al colocar, atar o sujetar una escalera; |  |
|  |  | ( Están colocadas de tal forma que la distancia desde la base hasta la pared, o a la perpendicular con el punto de apoyo superior, sea 25 por ciento del largo de la escalera; ( Sobrepasan la superficie superior de apoyo, al menos 90 cm, y cuando esto no sea posible, se instalan manijas donde el personal pueda sujetarse; |  |
|  |  | ( Tienen un recubrimiento protector transparente y mantenerse con un preservador de manera periódica, cuando son de madera, y ( Se etiquetan, retiran y prohíbe su uso, cuando están dañadas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que antes de utilizar las escaleras, se revisa que: |  |
|  |  | ( El mantenimiento se haya llevado a cabo; ( Los peldaños o largueros se mantengan sin presentar elementos dañados, doblados, golpeados o quebrados, y ( Las zapatas antideslizantes no estén desgastadas o rotas; |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que los daños o desperfectos se registran y reportan inmediatamente al responsable de la obra y/o personal de seguridad, y |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que los registros de las revisiones a los andamios están disponibles en la obra de construcción; |  |
|  | Física | ( Demuestra que durante el uso de las escaleras, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se colocan sobre una superficie perfectamente nivelada y libre de cualquier sustancia resbalosa; ( Se asegura su estabilidad en el sitio, por medio de su amarre o anclaje, para evitar cualquier desplazamiento accidental; |  |
|  |  | ( Se permite el ascenso o descenso de una sola persona al mismo tiempo; ( Se prohíbe el transporte de cargas en el ascenso y descenso de la escalera de mano; |  |
|  |  | ( Se asciende y desciende de la escalera de mano frontalmente, mirando hacia los peldaños; ( Se sujeta el arnés de seguridad a la línea de vida horizontal, cuando se trabaje sobre la escalera de mano a más de 1.80 m de altura; |  |
|  |  | ( Se prohíbe que se empalmen dos escaleras sencillas; ( Se prohíbe que se coloquen por encima de mecanismos en movimiento; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el uso de escaleras metálicas o de un material conductor que pueda entrar en contacto con líneas eléctricas; ( Se usan escaleras de madera o fibra de vidrio para realizar trabajos eléctricos, y |  |
|  |  | ( Se cuenta con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el uso de arnés, cinturones de cuero con bandola y dispositivos de conexión, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se revisa el buen estado de estos dispositivos antes de su uso; ( Se revisa el buen estado de estos dispositivos contra caídas de altura; ( Se registra cualquier daño o desperfecto identificado en estos dispositivos, y se reporta inmediatamente al responsable de la obra y/o personal de seguridad, y |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que los registros de las revisiones a los andamios están disponibles en la obra de construcción; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el uso de cinturones de cuero con bandola, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Los cinturones de cuero con bandola sólo son considerados como dispositivos de posicionamiento y no como dispositivos contra caídas, y ( Los cinturones de cuero con bandola se utilizan para limitar el movimiento del personal sobre techos planos, cuando la longitud máxima de la línea estática y/o de la bandola no permita alcanzar la orilla del techo; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el uso de arnés y línea de vida, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( El arnés es de cuerpo completo, y se usa con los dispositivos de conexión: amortiguador de caída, línea de vida con doble gancho, dispositivos de sujeción y línea de vida horizontal o vertical, y de ser necesario, se auxilia con sistemas de redes contra caídas; ( La capacidad nominal de carga de las líneas de vida dobles o retráctiles es por lo menos el equivalente al peso muerto de dos trabajadores; |  |
|  |  | ( El número máximo de trabajadores anclados con la línea de vida a un mismo punto de anclaje está en función de la resistencia de dicho punto de anclaje, de acuerdo con las características de diseño y construcción establecidas por el fabricante; ( Las líneas de vida se sujetan a puntos de anclaje que ofrezcan suficiente garantía para soportar el peso del cuerpo libre en posición dinámica y de impacto, en caso de una caída, sin posibilidad de deslizarse verticalmente o dañarse a lo largo del punto de anclaje. Para tal efecto, no se utilizan las tuberías verticales, como punto de fijación, y |  |
|  |  | ( Las líneas de vida verticales son colocadas a lo largo de las escaleras integradas a los andamios estructurales cuando la longitud de las mismas exceda los 6 m o de acuerdo con las especificaciones que establezca el fabricante; |  |
|  | Física | ( Demuestra que las redes de seguridad: |  |
|  |  | ( Son usadas para trabajos realizados por arriba de 7.6 m del nivel de referencia y se complementan con redes de cubierta ligera para proteger al personal que trabaje en niveles inferiores, de la caída de materiales y escombros; |  |
|  |  | ( Se extienden por lo menos 2.5 m más allá del borde de la superficie de trabajo y ser instaladas lo más cerca posible de ésta, y ( Se diseñan e instalan de acuerdo con las especificaciones del fabricante y están provistas de cuerda perimetral de alta resistencia y cuerdas de sujeción en orillas y extremos para el anclaje a estructuras fijas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que a las plataformas móviles motorizadas, se les coloca una tarjeta en un lugar visible de su acceso; adherida de tal forma que se impida su remoción accidental; que indique la condición de uso y la fecha y nombre de quien lo revisó; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de plataformas móviles motorizadas, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se revisan diariamente para comprobar el buen estado de sus componentes, de los dispositivos de emergencia, de las alarmas de sobrecargas, del sistema de estabilización, de los dispositivos de seguridad, del sistema de comando de la plataforma y de los señalamientos de seguridad, entre otros; |  |
|  |  | ( Se operan únicamente por personal calificado; ( Se opera el carro, sólo cuando la superficie de la plataforma está nivelada y compacta; ( Tienen estabilizadores extendidos y el equipo se encuentra a nivel de gota antes de elevar el cesto; |  |
|  |  | ( Están libres de personal alrededor (a los 360º) de la plataforma móvil motorizada, cuando estén en operación; ( Se prohíbe su operación en ambientes con escasa visibilidad o en condiciones atmosféricas adversas, como fuertes vientos, tormentas eléctricas, entre otros factores; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el desplazamiento del carro con el brazo extendido o con personal al interior de la plataforma; ( Cuentan con señalamientos que indiquen el peso máximo a soportar, los radios de operación y el número máximo de personas que resisten, de conformidad con lo que el fabricante establezca; |  |
|  |  | ( Cuentan con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma; ( Se asegura que al personal al interior de la plataforma por medio de arnés de cuerpo completo y al área del cesto de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la misma; |  |
|  |  | ( Se constata que en todo momento, los trabajadores permanezcan en el interior de la plataforma; ( Se asegura la plataforma a la estructura, en caso de acceder a ella desde lugares elevados. Antes de que el personal baje de la canastilla se engancha a un sistema de protección contra caídas, y ( Tienen la posibilidad de que se opere directamente, en cualquier momento, por medio de sistemas con doble control de operación; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que se lleva un control de los permisos de trabajo para el transporte de materiales, con la descripción de las actividades por desarrollar y el tipo de los vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado por utilizar, ya sean propios o subcontratados; |  |
|  | Física | ( Demuestra que los operadores de vehículos maquinaria y equipo autopropulsado para el transporte de materiales, cumplen con lo siguiente: |  |
|  |  | ( Cuentan con el permiso de trabajo correspondiente para ingresar a las obras; ( Efectúan una inspección visual de las condiciones del camino, en terrenos sinuosos e inestables y, en su caso, realizan o solicitan los acondicionamientos necesarios antes de transitarlo; |  |
|  |  | ( Aplican el manual del usuario para carga, descarga y maniobras, que se establezca para tal efecto, a fin de no rebasar la capacidad de carga de la unidad. Además, el manual está disponible en idioma español a bordo de dicho equipo; ( Revisan que la carga se encuentre debidamente colocada, asegurada y señalizada; |  |
|  |  | ( Usan el cinturón de seguridad mientras permanezcan en ellos; ( Están capacitados y adiestrados sobre los procedimientos de emergencia para el control de fugas o derrames de las sustancias o materiales peligrosos que transporten, y |  |
|  |  | ( Reportan las fallas detectadas en la revisión periódica que comprometan la seguridad de los trabajadores e instalaciones, al supervisor o encargado de obra, para su reparación; |  |
|  | Registros | ( Presenta evidencia documental de que se revisan periódicamente las condiciones generales de mecánica, carrocería, frenos, luces, llantas e integridad de los dispositivos de seguridad -interruptores, guardas, protecciones, entre otros-, y registran sus resultados en una bitácora que para tal efecto se establezca; |  |
|  | Física | ( Demuestra que se prohíbe el transporte de personal en los estribos, salpicaderas, cajas, botes o cucharones de los vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado de transporte de materiales, así como en cualquier otra parte que no esté diseñada específicamente para el transporte de personal; |  |
|  | Física | ( Demuestra que los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que se utilizan en las obras de construcción, cuentan con lo siguiente: |  |
|  |  | ( Dispositivos sonoros -alarmas de reversa-, para advertir su retroceso; ( Personal que auxilie a los operadores en las maniobras de reversa, y |  |
|  |  | ( Dispositivos de seguridad, en su caso, como cabinas, cinturones, sistemas de amortiguamiento en los asientos, o cualquier otro dispositivo de advertencia, identificación o alarma visual (torretas) o sonora requeridos de acuerdo con la tipología de los trabajos por realizar; |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que se cuenta con programas de mantenimiento para los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte que utilicen; |  |
|  | Física | ( Demuestra que los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales o sustancias peligrosas en contenedores, cuentan con aditamentos que no permitan el libre movimiento de dichos contenedores y con la señalización correspondiente que indique la identificación de sus riesgos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que se asegura en todo momento, que los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales respeten la distancia de seguridad, a que se refiere el numeral 11.2, inciso o); |  |
|  | Física | ( Demuestra que en las maniobras con vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que se realicen en pasos críticos de la obra, con accesos angostos o transitados, con la presencia de equipo energizado o presurizado o en operaciones complicadas de reversa, se efectúan con el auxilio de personal que proporcione los señalamientos de seguridad adecuados al operador; |  |
|  | Física | ( Demuestra que se prohíbe que los camiones de volteo circulen con la caja levantada, y cuando están cargados con tierra, grava o arena, tales materiales están cubiertos con una lona; |  |
|  | Física | ( Demuestra que se riegan con agua los caminos, accesos y cajas de camiones para evitar la formación de nubes de polvo; |  |
|  | Física | ( Demuestra que se instalan topes a las orillas de los taludes y terraplenes de relleno para evitar la marcha en reversa de los vehículos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que la señalización de seguridad para la circulación de vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado, se coloca con base en las condiciones del terreno, la visibilidad o las condiciones meteorológicas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que la prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra, se establece de acuerdo con lo siguiente: |  |
|  |  | ( Vehículos de emergencia y rescate; ( Vehículos oficiales de las autoridades; ( Vehículos/equipos que suben en pendientes muy pronunciadas; ( Vehículos dedicados para el transporte de personal, y ( Vehículos dedicados para el transporte de materiales; |  |
|  | Física | ( Demuestra que, para la instalación de conductos de escombro, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se delimitan y señalizan los conductos y la zona donde se vierte el escombro; ( Se colocan barandillas en las aberturas de la fachada, patio de luces u otros huecos por los que se evacuen los escombros; |  |
|  |  | ( Se colocan barandillas de protección en las embocaduras de vertido de escombro; ( Se sujeta el conducto de escombro a la estructura; ( Se coloca el extremo inferior del conducto de escombro de manera inclinada; |  |
|  |  | ( Se moja constantemente el área donde caen los escombros, y ( Se dispone de rampas para permitir la fácil circulación de las carretillas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de trabajos de demolición, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se investiga la existencia de instalaciones de gas, luz, agua u obra inducida para su desinstalación; ( Se delimita y señaliza el área donde se realizarán los trabajos de demolición; |  |
|  |  | ( Se quitan todos los vidrios y cristales que hubieran en la obra a demolerse; ( Se apuntala la estructura de apoyo, y los puntos inestables con costales cuando se trabaje con carga; |  |
|  |  | ( Se designa un sólo lugar para la caída del material removido; ( Se confina el área con mamparas, biombos, tapiales o barreras; ( Se limita la exposición de trabajadores a polvos, mediante: |  |
|  |  | o La delimitación del área de trabajo, informando a los trabajadores la presencia de sustancias o materiales peligrosos; o La descontaminación de los elementos que contengan sustancias peligrosas, y o El regado con agua a intervalos convenientes en las construcciones en curso de demolición para impedir la formación de nubes; |  |
|  |  | ( Se evita que trabajen operarios situados a distintos niveles en una misma vertical; ( Se inicia el derribo de arriba hacia abajo procurando mantener la horizontal; |  |
|  |  | ( Se evita que se debiliten los puntos de apoyo de las estructuras que sostienen los pisos mientras no se hayan terminado los trabajos; ( Se desmonta piso por piso las estructuras metálicas; |  |
|  |  | ( Se retiran constantemente los escombros de modo que los accesos y zonas de trabajo no resulten obstruidos o para evitar la sobrecarga de la estructura; ( Se arrojan los escombros utilizando para ello conductos de descarga, y ( Se interrumpen los trabajos de demolición en caso de vientos fuertes o lluvia; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el hincado de pilotes, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se nivela y compacta el área de trabajo de la máquina de hincado de pilotes y camiones de traslado de concreto; ( Se calzan los pilotes almacenados para evitar que se rueden; |  |
|  |  | ( Se atan con cuerdas los pilotes para su descarga y se prohíbe que se guíe con las manos; ( Se protegen mediante carcasas todos los mecanismos de transmisión; |  |
|  |  | ( Se mantienen limpios de lodo o grasa los peldaños y accesos a la máquina de hincado de pilotes; ( Se prohíbe que se realice el arrastre o tirón sesgado de los pilotes para aproximarlos al lugar de hincado; ( Se protegen las varillas de los armados de los cabezales o remates de los pilotes; |  |
|  |  | ( Se evita que los operarios permanezcan próximos a la máquina de hincado, de forma que puedan ser alcanzados por ésta o los fustes en suspensión; ( Se prohíbe que las personas no autorizadas accedan a la máquina de hincado o permanezcan en las proximidades de la cabina o zonas de maniobras, y ( Se asegura un radio de 10 m del entorno de la máquina de hincado para prevenir golpes y atropellos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la instalación de tuberías sanitarias, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se delimita y señaliza el área de trabajo conforme a lo establecido en el numeral 11.2 inciso n) de la presente Norma; ( Se acoplan los tubos para las conducciones en una superficie horizontal, calzados con cuñas de madera, para evitar que se deslicen o rueden; |  |
|  |  | ( Se tapan o protegen de inmediato las cajas de registro después de construirlas; ( Se colocan medios de protección colectiva a lo largo de las zanjas abiertas; ( Se mantiene iluminada el área; |  |
|  |  | ( Se suspenden por sus extremos, con eslingas, uñas de montaje o balancines, los tramos de tubería mayores a 1.5 m de diámetro; ( Se colocan las tuberías y/o materiales a 2 m de distancia del borde superior de la excavación; ( Se realizan apuntalamientos con madera u otro material a los lados de la excavación o zanja; |  |
|  |  | ( Se evita que se realicen acopios a una distancia inferior a 2 m del borde de la zanja; ( Se guía desde el exterior la colocación de los tubos en las zanjas, y ( Se suspenden los trabajos en presencia de lluvia; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de trabajos que impliquen la manipulación de equipo o instalaciones energizadas, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se delimitan y señalizan las áreas de trabajo; ( Se utiliza herramienta protegida con material aislante; ( Se vigila que la colocación de las líneas de suministro eléctrico no coincida con las de suministro provisional de agua; |  |
|  |  | ( Se establece el procedimiento para el bloqueo de energía, mediante el uso de las tarjetas y candados, y el equipo de protección personal dieléctrico (guantes, calzado y casco); ( Se informa al personal de la obra la realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica y del procedimiento para el bloqueo de energía; |  |
|  |  | ( Se colocan contactos exteriores a prueba de humedad y polvo; ( Se señalizan los tableros eléctricos; ( Se usan escaleras portátiles de madera o fibra de vidrio para realizar los trabajos de instalación de redes eléctricas; |  |
|  |  | ( Se evita, en áreas mojadas, manipular instalaciones eléctricas, usar herramientas eléctricas portátiles, extensiones o aplicar soldadura eléctrica, y ( Se evita que los trabajadores usen objetos metálicos como anillos, cadenas, relojes y aretes al realizar actividades en instalaciones o equipos eléctricos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la fabricación y manejo de cimbra, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se dispone de señalamientos para el uso obligatorio de equipo de protección personal en el área donde se realicen trabajos de cimbrado; ( Se colocan redes, barandales y señalamientos en los huecos de las cimbras, para evitar la caída de trabajadores; |  |
|  |  | ( Se realiza el ascenso y descenso de los trabajadores a los cimbrados a través de medios auxiliares como canastillas, elevadores o escaleras de mano; ( Se instalan cubiertas en las puntas sobresalientes de los armados de acero. En caso de que no sea posible, se señalizan; |  |
|  |  | ( Se mantiene orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos de cimbrado; ( Se prohíbe la permanencia de trabajadores durante las operaciones de izado de tablones, puntales y armados de cimbra; |  |
|  |  | ( Se extraen o remachan, según sea el caso, los clavos o puntas existentes en la madera usada. Los clavos desenterrados o sueltos se recolectan en un lugar específico para su posterior disposición; ( Se realiza el descimbrado con ayuda de bastones metálicos, colocándose del lado que no puede desprenderse la madera, y ( Se clasifican los elementos de cimbra retirados para su utilización o eliminación; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para el manejo y colocación de concreto, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se colocan topes en las orillas para los camiones de transporte de materiales, en el caso de colados realizados en zanjas, cimentaciones y excavaciones; ( Se señala el nivel máximo de llenado de las ollas para no sobrepasar la carga admisible; |  |
|  |  | ( Se evita golpear la cimbra durante el vaciado de las ollas; ( Se apoya sobre caballetes, debidamente arriostrados, la tubería de la bomba durante el vertido de concreto mediante bombeo; ( Se soporta la manguera de vertido de concreto por lo menos por dos operarios; |  |
|  |  | ( Se dispone de un camino de tablones sobre los que puedan sustentarse los operarios de la manguera, antes del inicio del colado; ( Se opera desde andamios el colado de columnas, elementos verticales y remates de cimbras; |  |
|  |  | ( Se preparan las tuberías, engrasándolas y bombeando mortero de dosificación, para evitar la formación de obstrucciones y tapones, antes de iniciar el bombeo de concreto; ( Se comprueba que la cimbra se encuentre firme y estable antes del vertido del concreto, y ( Se realiza el vertido de concreto, repartiéndolo uniformemente en el interior del cimbrado por lotes regulares; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para realizar el enladrillado de losa, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se estiba el material cerca del área de trabajo, despejando el lugar donde se realizarán las tareas de enladrillado; ( Se delimita la parte inferior del área donde se realice el enladrillado; |  |
|  |  | ( Se realiza el manejo de los materiales para el enladrillado de conformidad con lo que establece la NOM-006-STPS-2000, o las que la sustituyan; ( Se prohíbe que los materiales sean arrojados para su uso en el lugar de trabajo; |  |
|  |  | ( Se cuenta con la distancia mínima de seguridad, cuando se realicen trabajos de enladrillado en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma; ( Se colocan tapial de madera y señalamientos en caso de realizar trabajos de enladrillado a menos de 3 m de líneas energizadas, y ( Se evita el acceso a personas que no participen en estas actividades; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de trabajos de limpieza con chorro de arena, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se mantiene una relación actualizada del personal que maneja y usa el equipo de limpieza con chorro de arena; ( Se realizan la revisión y pruebas antes de utilizar el equipo de aire a presión (compresor), los dispositivos de seguridad (válvulas, manómetros, desfogues), sus conexiones y el estado de la manguera; ( Se protege el área de trabajo y se limpia del material y otras partículas removidas, y ( Se verifica que durante la aplicación del chorro de arena se: |  |
|  |  | o Utilice el equipo de protección personal específico; o Cuente en la línea de aire respirable para el trabajador, con dispositivos de filtrado para retener partículas de hasta 5 micrones, humedad y humos de aceite; o Evite la dispersión de polvos; |  |
|  |  | o Mantenga el área delimitada, señalizada y restringida; o Cuente con las hojas de datos de seguridad de las sustancias (HDS) utilizadas para la limpieza; o Se sitúe el sandblastero en el área de aplicación y, en su caso, un auxiliar; |  |
|  |  | o Conecte en forma independiente la línea de aire para el chorro de arena, de la línea de aire respirable; o Corte el flujo de aire por medio de la válvula de control cuando se detenga la limpieza, y o Efectúe la limpieza de la ropa de trabajo y/o la máquina sin usar aire comprimido; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de trabajos de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se mantiene limpia y ordenada el área de trabajo; ( Se informa a los trabajadores sobre las instrucciones establecidas en las hojas de datos de seguridad (HDS) de las pinturas, disolventes y sustancias que utilicen; ( Se señalizan los contenedores de barnices, disolventes, pinturas y otro tipo de líquidos y gases inflamables que se utilicen, de acuerdo con lo dispuesto en la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan; |  |
|  |  | ( Se evita que se almacenen pinturas a base de disolventes orgánicos y barniz en recipientes dañados; ( Se mantienen cerrados y alejados de fuentes de ignición como flamas, chispas o trabajos de corte, los contenedores de barnices, disolventes, pinturas y otro tipo de líquidos y gases inflamables que se utilicen; |  |
|  |  | ( Se realiza la mezcla de disolventes con pinturas o barnices en cantidades requeridas para el trabajo diario; ( Se dispone en contenedores cerrados, los residuos de pinturas o barnices, y las estopas o trapos impregnados con disolventes, a fin de evitar la formación de atmósferas inflamables; |  |
|  |  | ( Se delimita y señaliza el área de trabajo de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; ( Se ejecutan bajo ventilación por corriente de aire, las actividades de limpieza de polvos en muros, raspados y lijados; |  |
|  |  | ( Se mantiene ventilada el área o la instalación donde se lleven a cabo actividades de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes; ( Se utiliza protección respiratoria en los lugares con mayor concentración de vapores; |  |
|  |  | ( Se cuenta con un extintor tipo ABC de al menos 6 kg en el lugar de preparación de la pintura o mezcla que requiera disolventes; ( Se prohíbe fumar o comer en los lugares en que se pinte con mezclas que contengan disolventes orgánicos o tóxicos; |  |
|  |  | ( Se lavan las manos y cara, al interrumpir o terminar la actividad, todos aquellos trabajadores que tengan contacto con disolventes orgánicos o tóxicos; ( Se prohíben las pruebas de instalaciones de tuberías, calderas o rieles, cuando se aplique pintura en éstas; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el uso de disolventes en la limpieza de manos y piel de los trabajadores expuestos a las pinturas que contengan disolventes orgánicos o tóxicos; ( Se utilizan limpiadores a base de agua de uso común, para evitar la absorción de sustancias nocivas por vía cutánea, y ( Se realiza la limpieza periódica de los filtros y del exceso de pintura acumulada en éstos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la realización de trabajos de pintura, barnizado o recubrimiento a base de disolventes con pistola, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se examinan todas las conexiones para asegurarse de que estén correctamente ajustadas antes de su uso; ( Se revisa que las mangueras estén en buenas condiciones antes de abrir la válvula para su operación; ( Se sujeta la boquilla al abrir y cerrar el suministro de aire; |  |
|  |  | ( Se evitan derrames de disolventes y pinturas, a fin de evitar la formación de atmósferas inflamables; ( Se usa protección auditiva, y ( Se cierran las válvulas de suministro de presión al terminar el trabajo; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la instalación de vidrios, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se delimita, señaliza y prohíbe el paso en las áreas a nivel de piso durante la instalación; ( Se mantiene libre de obstáculos y despejada el área de trabajo; ( Se almacenan los vidrios sobre madera y/o material antiderrapante; |  |
|  |  | ( Se almacenan, transportan y colocan los vidrios siempre en posición vertical; ( Se señalizan los vidrios con pintura o cintas adhesivas, para percatarse de su presencia, en su traslado e instalación; ( Se manipulan las hojas de vidrio con ventosas de seguridad; |  |
|  |  | ( Se suspende la actividad en caso de fuertes vientos; ( Se prohíbe que otros trabajadores permanezcan o trabajen en la vertical del área de instalación de los vidrios; ( Se mantienen libres de fragmentos de vidrio las áreas de trabajo; |  |
|  |  | ( Se utilizan andamios para la instalación de vidrios en alturas, y ( Se delimita la zona a nivel de piso donde se colocan vidrios en balcones y espacios abiertos a distinto nivel; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la instalación de redes eléctricas, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se efectúa el tendido de los cables para cruzar viales de obra de manera enterrada; ( Se informa al personal de la obra la realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica; |  |
|  |  | ( Se colocan contactos exteriores a prueba de humedad y polvo, y ( Se usan escaleras portátiles de madera o fibra de vidrio para realizar los trabajos de instalación de redes eléctricas; |  |
|  | Documental | ( Presenta la evidencia documental de que cuenta con un listado actualizado de la maquinaria y equipo utilizados; |  |
|  | Documental | ( El listado actualizado de la maquinaria y equipo utilizados indica, al menos, para cada uno de ellos: |  |
|  |  | ( El número económico o de identificación; ( La descripción general de su uso; ( Los riesgos de operación y las condiciones de seguridad que se adoptan para eliminarlos, reducirlos o controlarlos; |  |
|  |  | ( La zona de trabajo asignada, y ( El tipo de combustible o energía utilizada; |  |
|  | Documental | ( Presenta la evidencia documental de que cuenta con un programa de mantenimiento para la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción; |  |
|  | Documental | ( El programa de mantenimiento para la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción al menos considera: |  |
|  |  | ( El número económico o de identificación; ( Las fechas programadas para realizar el mantenimiento, y |  |
|  |  | ( Las rutinas de mantenimiento, que incluyan la verificación a los dispositivos de seguridad. El documento en el que consten los resultados de las rutinas está firmado por el responsable de la actividad; |  |
|  | Documental | ( Presenta la evidencia documental de que cuenta con los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción; |  |
|  | Documental | ( Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, al menos comprenden: |  |
|  |  | ( Los equipos, herramientas y sustancias a utilizar; ( Las medidas de seguridad por adoptar en el área donde se realice el mantenimiento; |  |
|  |  | ( El equipo de protección personal que habrá de portar el trabajador que realice el mantenimiento; ( Las medidas de seguridad por aplicar en el equipo o en la maquinaria durante el mantenimiento, tales como corte de energía, colocación de candados y etiquetas de seguridad, y ( Las autorizaciones que el trabajador deberá tramitar previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento; |  |
|  | Física | ( Demuestra que para la operación de la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se observan las condiciones de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Las establecidas en la NOM-006-STPS-2000, o las que la sustituyan; ( Se acordona el entorno del radio de acción donde se realicen actividades con maquinaria y equipo; ( Se revisa que la maquinaria cuente con sus elementos de protección de las partes móviles antes de operarla; |  |
|  |  | ( Se verifica que los sistemas eléctrico y mecánico no presenten elementos de riesgo antes de iniciar su operación; ( Se revisa al inicio de la jornada de trabajo, según aplique, que los neumáticos no presenten abombamientos, grietas, incrustaciones o deformaciones, así como que se encuentren a la presión correcta; |  |
|  |  | ( Se verifica que las plataformas de la maquinaria y equipo se encuentren libres de grasas y aceites para evitar las caídas; ( Se asciende y desciende de la maquinaria y equipo utilizando los peldaños de acceso; |  |
|  |  | ( Se usa siempre el cinturón de seguridad al conducir la maquinaria y equipo; ( Se colocan señalamientos y se apoya con bandereros para el control del tránsito de personas y vehículos; |  |
|  |  | ( Se conduce la maquinaria y equipo a la velocidad permitida que se indica en la zona de tránsito; ( Se detiene el vehículo por completo antes de cruzar las calles y otras vías de tráfico; ( Se desplaza la maquinaria y equipo, manteniendo los elementos de carga, uñas, cucharón, pluma, escarificador, cuchilla o cubeta de arrastre, entre otros, sin levantar o en posición de operación; |  |
|  |  | ( Se mantiene la maquinaria y equipo a la distancia de seguridad, a que se refiere el numeral 11.2, inciso o), así como a una distancia de al menos 2 m de tuberías, depósitos y equipos que contengan fluidos peligrosos; ( Se evita sobrecargar la maquinaria y equipo, incluso en distancias cortas; |  |
|  |  | ( Se evita conducir la maquinaria y equipo en pendientes pronunciadas que excedan las inclinaciones permitidas para las que fueron diseñados; ( Se prohíbe que se suministre combustible con el motor en marcha; ( Se evita que se utilice la maquinaria y equipo como medio de transporte; |  |
|  |  | ( Se suspenden las maniobras en caso de lluvias; ( Se estaciona la maquinaria y equipo sobre un terreno nivelado al finalizar el trabajo y, en caso de hacerlo en pendientes, se colocan calzas en los neumáticos en forma alternada; ( Se coloca el sistema de freno manual, se retira la llave para evitar el encendido o marcha no autorizados, y se sitúan los implementos de operación sobre el suelo al abandonar la maquinaria y equipo, y |  |
|  |  | ( Se otorga la autorización por escrito por parte del patrón o del responsable de la obra de construcción a los trabajadores que realicen actividades con maquinaria y equipo; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en la operación de compresores de aire, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se verifica que las mangueras sean de una sola pieza sin empalmes; ( Se verifica que las mangueras no presenten grietas, empalmes, cortes y dobleces; ( Se comprueba que los mecanismos de conexión de las mangueras se encuentren asegurados; |  |
|  |  | ( Se mantienen las mangueras de presión protegidas con guardas en los cruces peatonales y de vehículos sobre los caminos de la obra; ( Se evita que se utilice la manguera de presión para limpiar residuos de material en la ropa, y ( Se verifica que las mangueras estén extendidas al momento de encender el compresor; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en la operación de generadores de energía eléctrica, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se comprueba que el interruptor general de salida esté desconectado antes de poner en marcha el generador de energía eléctrica, por medio del sistema de tarjeta, candado y prueba; ( Se conecta a un tablero eléctrico el tomacorriente del generador, de tal forma que se cuente con un árbol de distribución debidamente protegido para la alimentación de varios frentes de trabajo; |  |
|  |  | ( Se dota con un diferencial de 300 mA al generador de alumbrado; ( Se instalan sistemas de tierra tanto para el neutro del generador eléctrico como para el tomacorriente; ( Se asegura el sistema de tierra contra fallas de conexión por medio de la utilización de interruptores; |  |
|  |  | ( Se restringe el acceso sólo a personal autorizado al área de generadores y a sus conexiones en los tableros eléctricos que operen a 440 volts o más; ( Se coloca señalización en los generadores y tableros eléctricos sobre la capacidad del equipo y corrientes disponibles en cada salida; |  |
|  |  | ( Se evita que se usen objetos metálicos como anillos, cadenas, relojes y aretes, en el área de generadores, y ( Se prohíbe que el generador de energía eléctrica se ubique en sótanos o lugares cerrados o mal ventilados y/o en áreas húmedas; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en la operación de motores de combustión interna, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se cuenta con un espacio para la recarga de diesel y aceite con equipo para recolectar cualquier derrame; ( Se mantienen limpias de aceite y diesel todas las uniones de las mangueras, y ( Se aterriza la maquinaria a tierra al realizar el suministro de combustible; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en la operación grúas, se observan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se acondiciona el terreno mediante tarimas, placas de acero, carpetas de madera, tarimas estructurales o de concreto para nivelar y estabilizar la grúa; ( Se mantienen los gatos estabilizadores extendidos para descargar completamente las ruedas y descansarlos sobre calzas; |  |
|  |  | ( Se cuenta con la distancia mínima de seguridad, cuando se ubiquen en las proximidades de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la presente Norma; ( Se evita que se transporte personal en contenedores de carga, canastillas, ganchos, cables y demás aparatos no diseñados para tal efecto; |  |
|  |  | ( Se equipan los motores izadores de las grúas móviles con sistemas de frenos de sujeción, liberados eléctricamente y aplicados por resortes; ( Se aseguran los estabilizadores de soporte al utilizar una grúa con pluma telescópica; |  |
|  |  | ( Se aseguran los ganchos para evitar que el cable o estrobo pueda resbalar o salir; ( Se crea un código de señales para todo el personal de la maniobra; |  |
|  |  | ( Se prohíbe que se utilice la grúa por encima de su capacidad de diseño de acuerdo con las tablas del fabricante para los parámetros de las maniobras; ( Se impide que la grúa se mueva hasta que el ayudante se sitúe en un lugar que permita la máxima visibilidad de las trayectorias de la grúa e indique su operación; |  |
|  |  | ( Se evita que se mueva la carga sobre las personas o la cabina; ( Se levanta de 10 a 15 cm la carga y se corrobora el equilibrio previo a la maniobra de desplazamiento; ( Se mueve la carga, al menos, con dos estrobos distribuidos en los ángulos de trabajo para que no haya desplazamientos; |  |
|  |  | ( Se colocan los estrobos en un ángulo de trabajo de 45º a 60º en cada una de las líneas que soportan la carga; ( Se evita que permanezca personal, en la parte posterior del contrapeso de la grúa o dentro del radio de giro o bajo la carga donde se suspenderá o trasladará; |  |
|  |  | ( Se tiene en un lugar visible la capacidad máxima de carga de la grúa, y ( Se cuenta con iluminación artificial en trabajos nocturnos en el área de maniobras; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de las herramientas manuales, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se cuenta con las instrucciones sobre su utilización, mantenimiento y resguardo; ( Se adiestra a los trabajadores sobre el manejo, mantenimiento y prevención de riesgos de las herramientas manuales, considerando sus limitaciones y posibles fallos; |  |
|  |  | ( Se utilizan los equipos de protección personal apropiados al tipo de trabajo que se realiza o a la herramienta que se utiliza, respetando siempre las etiquetas de aviso de seguridad impresas en los equipos; ( Se verifica que los mangos de las herramientas manuales sean duros y de tamaño adecuado y no son resbaladizos; |  |
|  |  | ( Se comprueba que la unión de los mangos con el resto de la herramienta manual sea firme, para impedir que por su rotura se produzca peligro para el trabajador; ( Se comprueba que las herramientas manuales disponen de las protecciones necesarias para evitar que se pueda entrar en contacto directo con sus partes móviles; |  |
|  |  | ( Se impide la operación de las herramientas manuales sin sus guardas de protección, cuando cuentan con ellas desde su diseño; ( Se revisa que las herramientas manuales sean del tamaño y características adecuadas al uso; |  |
|  |  | ( Se eliminan los rebordes y filamentos que puedan desprenderse de los accesorios al utilizar las herramientas manuales; ( Se evita trabajar con herramientas manuales en malas condiciones o estropeadas; |  |
|  |  | ( Se realiza el trabajo con herramientas manuales, preferentemente, sobre superficies niveladas; ( Se sitúan las herramientas manuales en lugares suspendidos y, si están en el suelo, se protegen o señalizan adecuadamente; |  |
|  |  | ( Se verifica que la pieza a trabajar esté sujeta firmemente y bien acomodada; ( Se mantienen siempre en su lugar las piezas que constituyen la cubierta de protección de las herramientas manuales; |  |
|  |  | ( Se evita dejar las herramientas manuales en pasillos, escaleras y áreas de paso peatonal; ( Se señalizan y delimitan las áreas de trabajo cuando el uso de herramientas manuales represente un riesgo para otros trabajadores; ( Se hacen calas cuando se utilicen herramientas manuales en los lugares donde existan instalaciones eléctricas, y |  |
|  | Registros | ( Demuestra que establece un programa por escrito para la inspección y registro del mantenimiento de las herramientas manuales; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de las herramientas eléctricas, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se impide la modificación del cable de alimentación, cuando se trate de herramientas manuales eléctricas, de acuerdo con el diseño del fabricante; ( Se evita que se utilice el equipo si el cable presenta raspaduras que dejen al descubierto los hilos de cobre o presenten empalmes con cinta aislante; |  |
|  |  | ( Se utilizan extensiones de doble aislamiento conforme al voltaje de la herramienta y con dispositivo de falla a tierra, sin enmendaduras ni roturas; ( Se retiran los materiales inflamables y combustibles cuando se realicen trabajos con herramienta eléctrica; ( Se mantienen siempre en su lugar las piezas que constituyen la cubierta de protección; |  |
|  |  | ( Se desconectan las herramientas eléctricas manuales al interrumpir o finalizar la actividad sin jalar el cable, y ( Se empalman los cables de las instalaciones con conectores mecánicos; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de las herramientas de corte, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se elige la herramienta de acuerdo con el material a cortar; ( Se verifica que los elementos cortantes no presenten desgaste excesivo, grietas ni cuarteaduras, y si lo están, se sustituyen inmediatamente; |  |
|  |  | ( Se evita trabajar en zonas poco accesibles ni forzar la posición del elemento de corte de la herramienta; ( Se realiza la prueba de resonancia en el disco de corte para verificar que se encuentre en buen estado; |  |
|  |  | ( Se verifica que en los trabajos con herramientas de corte, no existan tuberías conductoras de gas o sustancias peligrosas; ( Se utilizan los elementos de corte conforme al número de revoluciones de la herramienta; ( Se controla la generación de chispas durante y al término de los trabajos con herramientas de corte; |  |
|  |  | ( Se moja periódicamente el área de concreto que se va a cortar; ( Se utiliza extractor de polvos o se realizan los trabajos en áreas abiertas; ( Se verifica que se encuentren asegurados los elementos de sujeción de las herramientas de corte, y ( Se cambian los elementos de corte cuando lleguen al limite de su vida útil establecida por el fabricante; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de las herramientas neumáticas, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se comprueba que la red de alimentación es de aire comprimido y no de otro gas, cuando la herramienta neumática se conecte a una red general; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el uso de oxígeno gaseoso como fuente de poder para la herramienta neumática. Se usa solamente aire filtrado, lubricado y comprimido; ( Se comprueba el buen funcionamiento de grifos y válvulas en la red de alimentación de las herramientas neumáticas; |  |
|  |  | ( Se comprueba el buen estado de la herramienta neumática, así como de la manguera de conexión y sus conexiones; ( Se verifica que la longitud de la manguera sea suficiente y adecuada para el trabajo a desarrollar; |  |
|  |  | ( Se asegura el correcto acoplamiento de la herramienta neumática a la manguera; ( Se mantiene constante la presión de aire comprimido, se revisa el nivel de aceite del compresor y se evita la acumulación de agua; |  |
|  |  | ( Se evita que se exceda la presión máxima recomendada por el fabricante y se comprueba que la presión de la línea sea compatible con los elementos o herramienta que se va a utilizar; ( Se prohíbe que se apriete el gatillo de las herramientas neumáticas cuando se esté cargando la herramienta; |  |
|  |  | ( Se impide que se carguen las herramientas neumáticas por la manguera o que se aprieten al moverlas; ( Se comprueba que la manguera de alimentación de aire comprimido, se encuentra lo más alejada posible de la zona de trabajo; |  |
|  |  | ( Se comprueba periódicamente el estado de las mangueras y conexiones, desechando aquéllas que estén rotas o deterioradas. No se realizan empalmes en las mangueras; ( Se repone el aceite de los lubricadores periódicamente, utilizando el especificado por los fabricantes de los equipos; |  |
|  |  | ( Se prohíbe el uso de gasolina u otro líquido inflamable para limpiar la herramienta neumática; |  |
|  |  | ( Se desconecta la herramienta neumática de la manguera de aire antes de limpiar los atascos, hacerle servicio y ajustes mientras no está en uso; ( Se evita el uso de válvulas de control que permitan que el aire se quede en la herramienta neumática; ( Se evita que las mangueras de las herramientas neumáticas descansen en el suelo y, en su caso, se coloquen en zonas donde las mismas puedan sufrir daños, debido al paso de elementos móviles; |  |
|  |  | ( Se protegen las mangueras mediante tablones o en pequeñas zanjas cuando deba cruzar maquinaria de obra; ( Se realizan descansos periódicos o se alternan tareas, y ( Se prohíbe a los trabajadores que dirijan los chorros de aire hacia las personas o los usen para limpiar la ropa; |  |
|  | Física | ( Demuestra que en el uso de las herramientas que utilizan combustible líquido, se adoptan las medidas de seguridad siguientes: |  |
|  |  | ( Se evita que los trabajadores permanezcan cerca de un fuego, fumen, o las utilicen durante el suministro de combustible; ( Se evitan derrames en el llenado y si se producen se limpian de inmediato; |  |
|  |  | ( Se prohíbe que la máquina se ponga en marcha en el mismo lugar en que se recarga de combustible, y ( Se comprueba que no haya fugas a través de las juntas para evitar riesgos de incendio o explosión. |  |
| 5.12 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que dispone de extintores para combatir posibles fuegos incipientes, de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar en las diferentes áreas de la obra de construcción, los inventarios de sustancias y los materiales utilizados, conforme a lo que determina la NOM-002-STPS-2000, o las que la sustituyan. |  |
| 5.13 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que la maquinaria y equipo que se utiliza en la obra de construcción cuenta con sistemas de protección y dispositivos de seguridad, de conformidad con lo que establece la NOM-004-STPS-1999, o las que la sustituyan. |  |
| 5.14 | Documental | El patrón cumple, en su caso, cuando presenta la evidencia documental de que cuenta con las autorizaciones de funcionamiento otorgadas por la autoridad laboral para los recipientes sujetos a presión y calderas que se utilizan en las obras de construcción, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-020-STPS-2002, o las que la sustituyan. |  |
| 5.15 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que cuenta con señalización de seguridad para indicar los riesgos en cada fase de la obra y para el uso del equipo de protección personal, con base en lo que dispone la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan. | Aplica a obras medianas y grandes. |
| 5.16 a) y 19.1 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que dispone de un plan de atención a emergencias; ( El plan de atención a emergencias contiene: | Aplica a obras pequeñas. |
|  |  | ( Un listado de las acciones para la atención de emergencias, que incluya las relativas a los primeros auxilios; ( El responsable de instrumentar las acciones; |  |
|  |  | ( Los recursos para atender al personal, entre ellos el botiquín de primeros auxilios, y ( Los números telefónicos para requerir servicios de auxilio de bomberos, hospitales, policía y rescate. |  |
| 5.17, 20.1 y 20.2 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que proporciona información y capacita a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, o | Aplica a obras grandes. Para acreditar el cumplimiento mediante entrevista, se tendrá por aceptado cuando el 90 por ciento del personal entrevistado posea conocimientos sobre las fases de la obra; el contenido del sistema de seguridad y salud en la obra; el Reglamento Interior de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Construcción; el programa de seguridad y salud en la obra; los riesgos de trabajo relacionados con la actividad que desarrollaran; la forma segura de manejar o utilizar la maquinaria, equipo, herramientas, materiales y sustancias; las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar las actividades o trabajos, y el uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y reposición del equipo de protección personal. |
|  |  | ( Presenta evidencia documental de que la capacitación se imparte de acuerdo con programas que para tal efecto se elaboren; ( Los programas de capacitación correspondientes a las actividades que desarrollen los trabajadores se relacionan con: ( Cada fase de la obra; ( El contenido del sistema de seguridad y salud en la obra; ( El Reglamento interior de seguridad y salud en el trabajo para la construcción; ( El programa de seguridad y salud en la obra, y ( Las instrucciones de seguridad. |  |
|  | Documental | ( Presenta evidencia documental de que la capacitación que se proporcione a los trabajadores incluye: ( La información sobre los riesgos de trabajo relacionados con la actividad que desarrollarán; ( La forma segura de manejar o utilizar la maquinaria, equipo, herramientas, materiales y sustancias; ( Las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar las actividades o trabajos, y ( El uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y reposición del equipo de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7 de la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan, o |  |
|  | Entrevista | ( Al entrevistar a los trabajadores, seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 9 del numeral 23.4, se constata que poseen conocimientos sobre los temas en los que fueron informados y capacitados. |  |
| 5.17, 20.3 y 20.4 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que: ( La información que se proporciona a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos se provee antes del inicio de dichas actividades, y ( Las pláticas de seguridad y salud en el trabajo que se proporcionen a los trabajadores están relacionadas con las medidas de prevención, protección y control de los riesgos y con las instrucciones de seguridad correspondientes a las actividades que desarrollen los trabajadores, o | Aplica a obras medianas. Para acreditar el cumplimiento mediante entrevista, se tendrá por aceptado cuando el 90 por ciento del personal entrevistado posea conocimientos sobre los trabajos peligrosos que realicen, y que las pláticas de seguridad y salud laboral que se les proporcionan están relacionadas con las medidas de prevención, protección y control de los riesgos y con las instrucciones de seguridad correspondientes a las actividades que desarrollen. |
|  | Entrevista | ( Al entrevistar a los trabajadores seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 9 del numeral 23.4, se constata que: ( Poseen conocimientos sobre los trabajos peligrosos que realicen, y que la información se les proporcionó antes del inicio de dichas actividades, y ( Las pláticas de seguridad y salud laboral que se les proporcionan están relacionadas con las medidas de prevención, protección y control de los riesgos y con las instrucciones de seguridad correspondientes a las actividades que desarrollen. |  |
| 5.18 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que proporciona a los contratistas, subcontratistas y proveedores, información sobre los riesgos que se puedan presentar en la fase de la obra donde desarrollarán sus actividades, a fin de que cumplan con lo establecido en el sistema de seguridad y salud en la obra. | Aplica a obras medianas y grandes. |
| 5.19 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que constituyó en la obra de construcción al menos una comisión de seguridad e higiene, y supervisa que dicha comisión realiza sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la NOM-019-STPS-2004, o las que la sustituyan. |  |
| 5.20 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que dispone de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en lo que señala la NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan. |  |
| 5.21 y 9.4 | Documental | El patrón cumple cuando: ( Presenta evidencia documental de que autoriza por escrito a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9.4 de la presente Norma; ( Las autorizaciones para realizar trabajos peligrosos contienen al menos: | Aplica a obras medianas y grandes. |
|  |  | ( El nombre del trabajador autorizado; ( El tipo de trabajo a desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad; ( La fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de terminación; |  |
|  |  | ( Las medidas de seguridad que apliquen conforme a los resultados del análisis de riesgo por cada actividad, y ( El nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. |  |
| 5.22 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que otorga a los contratistas, subcontratistas y proveedores, los permisos de trabajo que requieran para ingresar y desarrollar sus actividades en la obra. |  |
| 5.23 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que proporciona a los trabajadores un espacio higiénico para ingerir alimentos, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. |  |
| 5.24 | Física | El patrón cumple cuando demuestra que proporciona a los trabajadores, servicios provisionales de agua potable y servicios sanitarios -lavabos, excusados, mingitorios, entre otros-, conforme a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, o la legislación local y ambiental en la materia. |  |
| 5.25 | Física | El patrón cumple cuando: ( Demuestra que proporciona, según aplique, alojamiento a los trabajadores, dependiendo del tamaño, tipo y ubicación de la obra de construcción, y ( En caso de que la obra de construcción cuente con campamentos para el alojamiento de los trabajadores, éstos están acondicionados, de acuerdo con lo que dispongan las normas oficiales mexicanas correspondientes de la Secretaria de Salud y, en su caso, con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo. | Aplica a obras grandes. |
| 5.26 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que, en su caso, dio aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurrieron en la obra, conforme a lo previsto en la NOM-021-STPS-1993, o las que la sustituyan. |  |
| 5.27 y 21 | Registro | El patrón cumple cuando: ( Presenta el registro de los accidentes de trabajo; ( El registro de los accidentes de trabajo contiene, al menos, lo siguiente: | Aplica a obras medianas y grandes. |
|  |  | ( El tipo de accidente ocurrido; ( Los indicadores de frecuencia y gravedad para controlar su incidencia; ( El comportamiento de los accidentes de trabajo, de acuerdo con las actividades y fases de la obra, y ( El seguimiento a las medidas de seguridad adoptadas después de un accidente, con base en los resultados de la investigación; |  |
|  | Documental | ( Presenta la evidencia documental de que realizó la investigación de los accidentes de trabajo ocurridos; ( La investigación de los accidentes de trabajo ocurridos al menos comprende: |  |
|  |  | ( La identificación de los datos generales del accidentado; ( Las causas del accidente, entre otras, las condiciones peligrosas o inseguras y/o actos inseguros que provocaron el accidente, enfermedad o daño material; ( Las consecuencias del accidente, con la precisión de la parte del cuerpo lesionada, y el tipo de lesión y/o el daño material que se ocasionó; |  |
|  |  | ( La descripción secuencial del accidente y del mecanismo de exposición; ( La evaluación del accidente, con la probabilidad de ocurrencia y gravedad del daño; ( Las actividades o medidas que debieron existir para prevenir el accidente; |  |
|  |  | ( El seguimiento del accidente y las medidas de seguridad implementadas; ( Los antecedentes o enfermedades de trabajo anteriores y lesiones sufridas por el trabajador accidentado; |  |
|  |  | ( El resultado de la investigación, y ( Las propuestas de medidas de seguridad que deberán adoptarse en forma mediata o inmediata, con base en los resultados de la investigación, para evitar la repetición del accidente. |  |

23.4 Para la selección de trabajadores por entrevistar para constatar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la Tabla 9 siguiente:

Tabla 9

Muestreo por selección aleatoria

| Número total de trabajadores | Número de trabajadores por entrevistar |
| --- | --- |
| 1-10 | 1 |
| 11-50 | 2 |
| 51-250 | 3 por cada 100 trabajadores |
| Más de 250 | 3 por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 15 |

24. Vigilancia

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

25. Bibliografía

25.1 Prácticas seguras en la industria de la construcción. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2006.

25.2 NMX-SASST-001-IMNC-2000, Sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo, 2000.

25.3 Proyecto de investigación sobre las condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo que privan en la industria de la construcción. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  CMIC, 1999.

25.4 Proyecto de investigación sobre las condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo que privan en la industria de la construcción. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  CMIC, 2006.

25.5 Guía práctica para la prevención de riesgos laborales en obras. Generalitat Valenciana, 2001.

25.6 La Construcción en México/Tecnología y Servicios. TECNIMEXICO, S.A. de C.V., 1982.

25.7 Estudio sobre las condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo que privan en la industria de la construcción. Programas de capacitación. AREC Consultores, 2003.

25.8 Manifestación del impacto regulatorio. AREC Consultores, 2003.

25.9 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de enero de 2004.

25.10 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2000.

25.11 Medios y sistemas para el cumplimiento de los rmg Físicos, Europa Continental, Oriente Medio y Africa. CEMEA, Bovis and Lease, 2008.

25.12 Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de TECHINT, S.A. de C.V., 2009.

25.13 Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo a Bajo Costo - Un enfoque práctico. Arellano Díaz Javier, Correa Flores Alejandro, Doria Orta Hugo Arturo, Editorial Politécnico, 2008.

26. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma no concuerda con ninguna Norma Internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

Nota: La Norma Oficial Mexicana definitiva contendrá un artículo transitorio en los siguientes términos:

TRANSITORIOS

PRIMERO: La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Guía de Referencia I

Señalización en las Obras de Construcción

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de cumplimiento obligatorio.

I.1 La señalización es una medida:

a)	Para el fortalecimiento a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo;

b)	Utilizada cuando se requiera promover las acciones de seguridad, a fin de prevenir los riesgos o reducirlos, y

c)	Complementaria a las medidas técnicas y administrativas de prevención y protección personal o colectiva.

I.2 La señalización de seguridad y salud en el trabajo, es utilizada como resultado de los análisis de riesgos, en situaciones normales o de emergencia previsibles, y cuando las medidas preventivas adoptadas pongan de manifiesto la necesidad de:

a)	Informar la existencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones;

b)	Alertar sobre una situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación;

c)	Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación o primeros auxilios, y

d)	Orientar o guiar a los trabajadores y visitantes que realicen determinadas actividades o maniobras en áreas consideradas peligrosas.

I.3 La señalización que se utiliza en diferentes áreas y fases de la obra, según aplique, contempla las siguientes:

a)	Entrada y salida de la obra;

b)	Uso obligatorio del equipo de seguridad;

c)	Precaución en trabajos peligrosos;

d)	Prohibición de fumar;

e)	Ubicación de los equipos de primeros auxilios;

f)	Ubicación de los equipos contra incendios;

e)	Ubicación de líneas de alta tensión;

f)	Advertencia, por presencia de camiones y grúas, entre otros, y

g)	Ubicación de barreras de seguridad para delimitar las zonas de paso de vehículos y peatones; de trabajo, y de tránsito de vehículos.

______________________